Акционерное общество

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – Федеральное бюро технической инвентаризации»

## АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

## средне-волжский филиал

## САмарское областное отделение

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для размещения объекта

5283П: «Техническое перевооружение напорного газопровода 3 ступени сепарации Нефтегорского НСП»

На территории сельского поселения Максимовка

муниципального района Богатовский  Самарской области

Книга 1. Проект планировки территории

Основная часть

Начальник отдела                                                                                                 Т.А.Лысенкова

Инженер по землеустройству                                                                              Л.А.Кокуркина

Самара 2019г.

Основная часть проекта планировки территории

| № п./п. | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходно-разрешительная документация |  |
| Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть" |
|  | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, совмещенный с чертежом красных линий |  |
| Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов" |
| 2 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов |  |
| 3 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов |  |
| 4 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| 5 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения |  |
| 6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 7 | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 8 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 9 | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне |  |
| Приложения |

Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть"

- Исходно-разрешительная документация

Проектная документация на объект 5283П: «Техническое перевооружение напорного газопровода 3 ступени сепарации Нефтегорского НСП»  разработана на основании:

- Технического задания на выполнение проекта планировки территории проектирование объекта: 5283П: «Техническое перевооружение напорного газопровода 3 ступени сепарации Нефтегорского НСП» на территории муниципального района Богатовский Самарской области, утвержденного Заместителем генерального директора по развитию производства АО «Самаранефтегаз» О.В. Гладуновым в 2018 г.;

- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «СамараНИПИнефть», в 2018г.

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующих документов:

- Схема территориального планирования муниципального района Богатовский;

-Карты градостроительного зонирования сельского поселения Максимовка

муниципального района Богатовский Самарской области;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150);

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

- Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

  - Наименование объекта

5283П: «Техническое перевооружение напорного газопровода 3 ступени сепарации Нефтегорского НСП»

  - Основные характеристики и назначение планируемых для размещения

линейных объектов

Земельный участок для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» «Техническое перевооружение напорного газопровода 3 ступени сепарации Нефтегорского НСП»  расположен на территории муниципального района Богатовский Самарской области в границах сельского поседения Максимовка.

Объект располагается на земельном участке, отнесенном к землям промышленности.

В соответствии с техническим заданием на проектирование объекта «Техническое перевооружение напорного газопровода 3 ступени сепарации Нефтегорского НСП», проектом предусматривается:

строительство газопровода Ду300 для транспортировки газа с существующих концевых сепараторов КСУ-1/1,2, расположенных на установке подготовки нефти УПН №3 (проект 2478П), на Нефтегорский ГПЗ.

строительство участка газопровода Ду500 (с 3-й ступени сепарации) от существующего 
СИКГ-3 на Нефтегорском нефтестабилизационном производстве (НСП) до секущей задвижки, установленной на территории АО «Нефтегорский ГПЗ» взамен существующего участка подземного газопровода Ду500.

строительство участка газопровода Ду500 (с 3-й ступени сепарации) от задвижки №47 до СИКГ-3 на Нефтегорском нефтестабилизационном производстве (НСП) взамен существующего участка подземного газопровода Ду500;

учет газа, поступающего с существующих концевых сепараторов КСУ-1/1,2, расположенных на установке подготовки нефти УПН №3 (проект 2478П), производится в проектируемом блоке оперативного учета газа СИКГ;

отделение капельной жидкости (конденсата) из газа, поступающего с КСУ-1/1,2 (проект 2478П), в проектируемом газосепараторе ГС (V=8 м3);

сбор конденсата с проектируемых участков газопроводов Ду300, Ду500 в конденсатосборники Кc-1, Кc-2, Кc-3 и Кc-4;

оснащение отсечными клапанами К-2, К-3, К-4 существующих газосепараторов С-234, С-235, СЦВГ 2-й ступени, переобвязка существующих дренажных трубопроводов;

сброс конденсата с СИКГ, конденсатосборников Кc-1, Кc-3 и Кc-4, существующих газосепараторов С-234, С-235, СЦВГ 2-й ступени в проектируемую дренажную емкость ДЕ-1 (V=16 м3), с последующей откачкой полупогружными насосами Нп-1, 2 в линию пластовой воды из отстойников и дегидраторов в отстойники О-5/2..5;

сброс конденсата с конденсатосборника Кc-2 в проектируемую дренажную емкость ДЕ-2               (V=8 м3), с последующей откачкой полупогружным насосом Нп-3 в существующий трубопровод на прием аппарата Б-4;

подача газа после ГС на прием компрессорной установки (точка подключения – коллектор                1-го блока ГКУ);

при достижении аварийного максимального уровня конденсата в проектируемом газосепараторе ГС автоматическое закрытие запорной арматуры на линии подачи газа и сброс газа на факел;

строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции (2КТП) 6/0,4 кВ мощностью 250кВА;

- строительство ответвлений ВЛ-6 кВ от существующих ВЛ-6 кВ Ф-35, Ф-38 ПС 110/35/6 кВ «Нефтегорская-2» для электроснабжения проектируемой 2КТП(КК)-БМ-6/0,4 кВ;

демонтаж существующего участка ВЛ-6 кВ Ф-35 ПС 110/35/6 кВ «Нефтегорская-2» от опоры № 8а до опоры №13а с вывозом на базу на базу ЦЭЭ №2.

переустройство существующих ВЛ-6 кВ ф-35, Ф-38 ПС 110/35/6 кВ «Нефтегорская-2» (с демонтажем опор) в месте пересечения с проектируемыми газопроводами, с применением кабельной вставки по кабельной эстакаде и подключением к существующим кабелям по объекту 2408П;

предусмотрены резервные кабельные линии по проектируемой эстакаде.

# Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Объект изысканий расположен на территории Нефтегорского района Самарской области, в 71 км на юго-восток от г. Самара. Ближайшими населенными пунктами к Нефтегорскому НСП являются: п. Первокоммунарский, в 6,0 км на юго-восток; п. Новая Жизнь, в 5,3 км к северо-востоку; с. Ветлянка, в 6,2 км к юго-западу. Административный центр г. Нефтегорск расположен в 4,0 км юго-западнее от объекта изысканий. (рис. 1.1).

Район работ представляет собой территорию предприятия «Нефтестабилизационное производство «Нефтегорск». Территория предприятия густо застроена промышленными, административными корпусами и технологическими установками, развита сеть наземных и подземных коммуникаций, имеется сеть автодорог.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в пределах Западного Общего Сырта. Рельеф территории представляет собой возвышенную равнину с пологоволнистой и полого-холмистой поверхностью, расчлененной речной и овражно-балочной сетью.

Гидрографическая сеть в районе изысканий Нефтегорского НСП представлена водными объектами левобережной части бассейна реки Самары. Наиболее крупными водотоками являются р. Съезжая, озеро Долгое, озеро Ильмень.

Исследуемая территория расположена в лесостепной зоне.

Климат рассматриваемой территории в целом, умеренно континентальный. Зима холодная, продолжительная, малоснежная, с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и равна 4,5 ºС. Самым жарким месяцем в году является июль (плюс 20,9), самым холодным – январь (минус 12,4 ºС). Абсолютный максимум зафиксирован на отметке плюс 40 ºС, абсолютный минимум - минус 43 ºС. Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм.

Преобладающее направление ветров в течение года – юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,0 м/с.

В 2,2 км к юго-западу от района работ проходит автомобильная дорога федерального значения М-5 подъезд к Оренбургу, в 4,0 км к юго-востоку проходит автомобильная дорога регионального значения 36К-977 Богатое-«Самара-Оренбург».

Опасных природных и техноприродных процессов в районе изыскания не отмечено.

# Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

| № точки | Дирекционный угол | Расстояние, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351132.97 | 2244906.96 | 292°44'14" | 4.98 |
| 2 | 351134.89 | 2244902.36 | 352°37'41" | 60.18 |
| 3 | 351194.57 | 2244894.64 | 4°34'30" | 82.32 |
| 4 | 351276.63 | 2244901.21 | 274°40'14" | 7.99 |
| 5 | 351277.28 | 2244893.25 | 184°28'19" | 7.41 |
| 6 | 351269.90 | 2244892.67 | 182°16'22" | 2.08 |
| 7 | 351267.82 | 2244892.59 | 134°53'5" | 1.73 |
| 8 | 351266.60 | 2244893.82 | 224°49'6" | 1.74 |
| 9 | 351265.36 | 2244892.59 | 185°59'40" | 12.80 |
| 10 | 351252.63 | 2244891.25 | 184°33'60" | 58.44 |
| 11 | 351194.38 | 2244886.60 | 172°38'2" | 65.63 |
| 12 | 351129.29 | 2244895.01 | 112°41'21" | 12.89 |
| 13 | 351124.32 | 2244906.91 | 0°19'41" | 8.65 |
| 14 | 351245.02 | 2244907.62 | 200°37'49" | 28.59 |
| 15 | 351218.27 | 2244897.55 | 173°26'55" | 82.71 |
| 16 | 351136.09 | 2244906.98 | 0°19'59" | 66.68 |
| 17 | 351202.77 | 2244907.37 | 353°24'22" | 14.58 |
| 18 | 351217.26 | 2244905.70 | 20°46'35" | 5.05 |
| 19 | 351221.98 | 2244907.49 | 0°19'41" | 23.04 |

# Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

а) предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в данном проекте не предусмотрено, в связи с тем, что проект имеет подземное расположение;

б) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в данном проекте не предусмотрены;

в) требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием, в данном проекте не предъявляются, в связи с тем, что проект имеет подземное расположение;

г) требования к цветовому решению внешнего облика таких объектов; требования к объемно-пространственным, требования к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов; архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения, в данном проекте не предъявляются, в связи с тем, что проект имеет подземное расположение.

# Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует ввиду того, что в рамках данного проекта планировки территории отсутствуют сохраняемые существующие, а также планируемые к строительству объекты капитального строительства.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует в связи с отсутствием таких объектов

- Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве нефтяных месторождений, являются важным элементом деятельности нефтегазодобывающего предприятия, хотя при существующей системе материально-технического снабжения не обеспечивается, в полной мере, высокая эффективность и безаварийность производства и, следовательно, сохранение окружающей природной среды.

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и региональным управлением охраны окружающей среды.

Указанные программы предусматривают организационные и технико-технологические мероприятия, направленные на повышение надежности оборудования и трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и земельных ресурсов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

принято стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР) материальное исполнение трубопровода;

применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;

применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной;

защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами;

использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных пределов;

контроль давления в трубопроводе;

автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе;

аварийную сигнализацию заклинивания задвижек;

контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях.

Согласно результатам расчета рассеивания, максимальные концентрации всех загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов (1,0 ПДКм.р), поэтому разработка мероприятий по уменьшению выбросов ЗВ в атмосферу не требуется.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и создания  оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых участках. Восстановление и повышение плодородия этих земель является частью общей проблемы охраны природы.

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях необходимо соблюдать следующие требования:

обработка почвы проводится поперек склона;

выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных удобрений;

отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания почвы;

дробное внесение удобрений в гранулированном виде;

валкование зяби в сочетании с бороздованием;

безотвальная система обработки почвы;

почвозащитные севообороты;

противоэрозионные способы посева и уборки;

снегозадержание и регулирование снеготаяния.

При рубках леса должна неукоснительно соблюдаться технология, используемая при узколесосечных и чересполосных способах рубки. Особое внимание следует обратить на санитарное состояние насаждений в полосе отвода.

Основная масса производственных отходов образуется при производстве строительных работ и вопрос по их вывозу и утилизации решается разделе 4.4 данного проекта.

Производственные отходы при проведении рекультивационных работ не предусматриваются. Бытовые отходы будут минимальные, поскольку работа на участке предусматривается не постоянная, а сезонная. Проект рекультивации нарушенных земель является составной частью общего проекта и не отражает расчеты отходов производства и потребления.

Промышленные отходы и ТКО необходимо хранить в контейнерах на площадках с твердым покрытием. Вывоз отходов производит специализированная подрядная организация, имеющая соответствующую лицензию, на полигон. Образованный в процессе эксплуатации объекта металлический лом хранить на территории бригад и участков на специально-обозначенных площадках с твердым покрытием.

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение полей горюче-смазочными материалами.

## Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве.

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений необходимо соблюдать требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных объектов.

## Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых в строительстве

В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства подстилающих оснований используется песок. Проектной документацией определены оптимально минимальные объемы песка.

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не предусматривается.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Временное накопление отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Осуществляется систематический контроль за процессом обращения с отходами.

К основным мероприятиям относятся:

все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для временного накопления с последующим вывозом специализированным предприятием согласно договору и имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные места;

на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства;

места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и производства при соблюдении рекомендаций проектной документации полностью исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех видов промышленных отходов непосредственно в производственных процессах или на санкционированном полигоне в соответствии с заключенными договорами с предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обусловлено следующими факторами:

фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова;

интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах.

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов.

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на геологическую среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты.

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод.

Эксплуатация проектируемых сооружений не оказывает негативного влияния на качество подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную нагрузку на территорию, рекомендуется использовать существующую наблюдательную сеть для экологического контроля за состоянием подземных вод с учетом всех источников возможного загрязнения объектов нефтяной структуры.

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается:

получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций;

своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от нормального;

размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием;

сбор производственно-дождевых стоков в подземную емкость.

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта.

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрено:

последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

При засыпке трубопровода пространство под трубой и по ее сторонам будет заполняться рыхлым материалом. Операции по засыпке будут проводиться так, чтобы свести к минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений растительности. Грунт, который не поместится в траншее, будет сдвинут поверх траншеи для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки траншеи, трасса и другие участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности будут восстановлены до исходного (или близко к исходному) состояния.

При производстве работ в непосредственной близости от лесных насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдение правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено:

разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

### Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб

Выявленные в районе строительных работ представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия. Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки.

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных объектов.

В целях охраны животного мира, наряду с локальными мероприятиями (в пределах территории месторождений) необходимы мероприятия большего пространственного охвата:

запретить ввоз на территорию месторождения всех орудий промысла животных;

запретить механизированное несанкционированное передвижение по территории месторождения;

оградить наиболее потенциально опасные промышленные объекты.

- Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрена, так как объекты культурного наследия либо объекты, обладающие обладающих признаками объектов историко-культурного наследия на земельном участке, предназначенном под объект: 5283П: «Техническое перевооружение напорного газопровода 3 ступени сепарации Нефтегорского НСП» в муниципальном районе Богатовский Самарской области отсутствуют, и возможно проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на вышеназванном земельном участке.

- Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804 «Правила отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемые сооружения входят в состав АО «Самаранефтегаз» отнесенного к I категории по гражданской обороне.

Территория Нефтегорского района Самарской области, на которой располагаются проектируемые сооружения, не отнесена к группе по ГО.

Расстояние до г. Самара отнесенного к категории по ГО составляет 70 км.

Проектируемые сооружения продолжают свою деятельность в военное время и в другое место не перемещаются, перепрофилирование проектируемого производства на выпуск иной продукции не предусматривается.

Обслуживание проектируемых объектов будет осуществляться существующим персоналом бригады № 2 газовой службы ЦДНГ-9 (участок 3) АО «Самаранефтегаз» без увеличения численности.

Место постоянного нахождения персонала – производственное здание бригады № 2 газовой службы на площадке НСП «Нефтегорск».

Общая численность явочного персонала на проектируемом объекте в наибольшую смену в мирное время составит 1 человек.

Численность персонала НРС в военное время не меняется и соответствует численности мирного времени. Проектируемые сооружения не относятся к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время.

Общее руководство гражданской обороной в АО «Самаранефтегаз» осуществляет генеральный директор. Управление гражданской обороной на территории проектируемых сооружений осуществляет начальник ЦДНГ-9. Для обеспечения управления гражданской обороной и производством будет использоваться:

- ведомственная сеть связи;

- производственно-технологическая связь;

- телефонная и сотовая связь;

- радиорелейная связь;

- базовые и носимые радиостанции;

- посыльные пешим порядком и на автомобилях.

Для оповещения персонала проектируемых сооружений по сигналам гражданской обороны предусматривается использовать существующую систему оповещения АО «Самаранефтегаз», которая разработана в соответствии с требованиями «Положения о системах оповещения гражданской обороны», введенным в действие совместным Приказом МЧС РФ, Государственного комитета РФ Министерством информационных технологий и связи РФ и Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г и систему централизованного оповещения Самарской области и районную систему оповещения Нефтегорского района.

На территории Самарской области информирование населения по сигналам ГО возложено на Главное управление МЧС России по Самарской области и осуществляется через оперативные дежурные смены органов повседневного управления: ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области» и Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Самарской области.

ГУ МЧС России по Самарской области подается предупредительный сигнал «Внимание! Всем!» и производится трансляция сигналов оповещения гражданской обороны посредством сетей телевизионного и радиовещания, электросирен, телефонной сети связи общего пользования, сотовой связи, смс-оповещения, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При получении сигналов гражданской обороны администрация муниципального района Нефтегорский также начинает транслировать сигналы гражданской обороны.

В ЦИТС АО «Самаранефтегаз» сигналы ГО (распоряжения) и информация поступает от дежурного по администрации Октябрьского района г. Самара, оперативного дежурного ЦУКС (ГУ МЧС России по Самарской области), дежурного ЕДДС муниципального района Нефтегорский посредством телефонной связи, электронным сообщением по компьютерной сети.

При получении сигнала ГО (распоряжения) и информации начальником смены ЦИТС АО «Самаранефтегаз» по линии оперативных дежурных ЦУКС (по Самарской области), администрации Октябрьского р-на г.о. Самара, дежурного ЕДДС муниципального района Нефтегорский через аппаратуру оповещения или по телефону:

- прослушивает сообщение и записывает его в журнал приема (передачи) сигналов ГО;

- убеждается в достоверности полученного сигнала от источника, сообщившего сигнал по телефону немедленно после получения сигнала.

После подтверждения сигнала ГО (распоряжения) и информации начальник смены ЦИТС информируем генерального директора АО «Самаранефтегаз» или должностное лицо его замещающего и по его указанию осуществляется полное или частичное оповещение персонала рабочей смены производственных объектов Общества.

Оповещение персонала осуществляется оперативным дежурным дежурно-диспетчерской службы (ДДС) по средствам ведомственной сети связи, производственно-технологической связи, телефонной связи, сотовой связи, радиорелейной связи, рассылки электронных сообщений по компьютерной сети, по следующей схеме:

- доведение информации и сигналов ГО по спискам оповещения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- дежурного диспетчера ЦЛАП-АСФ, дежурного диспетчера ООО «РН-Охрана-Самара», доведение информации и сигналов ГО до дежурного диспетчера ООО «РН-Пожарная безопасность»;

- доведение информации и сигналов ГО до директора СЦУКС, оперативного дежурного СЦУКС, дежурной части ГУ МВД России, дежурного по администрации Октябрьского р-на г. Самара, оперативного дежурного ЦУКС (по Самарской области), дежурного ЕДДС муниципального района Нефтегорский;

- доведение информации и сигналов ГО диспетчером РИТС ЮГМ до дежурного оператора НСП «Нефтегорск»;

- доведение информации и сигналов ГО дежурным оператором НСП «Нефтегорск» до обслуживающего персонала находящегося на территории проектируемого объекта посредством радиосвязи и сотовой связи.

Доведение сигналов ГО (распоряжений) и информации в АО «Самаранефтегаз» осуществляется по линии дежурно-диспетчерских служб производственных объектов с использованием каналов телефонной, радиорелейной связи, корпоративной компьютерной сети. Персонал рабочей смены производственных объектов оповещается по объектовым средствам оповещения.

Оповещение обслуживающего персонала, находящегося на территории НСП «Нефтегорск» (место постоянного присутствия персонала), будет осуществляться дежурным оператором НСП с использованием существующих средств связи.

Оповещение персонала находящегося на территории месторождения осуществляется по средствам сотовой связи. Обслуживающий персонал обеспечен сотовым телефоном c использованием которого он оповещается во время выездов на объект проектирования. Организация сотовой связи осуществляется через существующую сеть оператора GSM/GPRS-связи ПАО «Мегафон».

В АО «Самаранефтегаз» разработаны инструкции и схемы оповещения персонала по сигналам ГО. Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до персонала проектируемых сооружений возлагаются на дежурных диспетчеров ЦИТС, РИТС ЮГМ, дежурного оператора НСП «Нефтегорск».

Принципиальная схема оповещения по сигналам ГО выполнена в соответствии с «Положением о системах оповещения населения», утвержденным совместным приказом Министров МЧС РФ, Мининформтехнологий РФ и Минкультуры РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 и ЛНД ПАО «НК «Роснефть» Инструкции Компании «Порядок оповещения по сигналам гражданской обороны» № П3-11.04 И-01111.

При введении военного положения или с началом военных действий на территории объекта технического перевооружения будут осуществлены мероприятия по светомаскировки согласно требованиям СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Система водоснабжения проектируемых объектов не требуется, согласно п. 3.9 ВНТП 3-85.

В соответствии с приложением А СП 165.1325800.2014 в зоны возможного радиоактивного загрязнения проектируемый объект не попадает.

В связи с вышеуказанным введение режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта настоящей проектной документацией не предусматривается.

При угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения безаварийная остановка проектируемых объектов проводится самостоятельно дежурным персоналом проектируемого объекта по указанию диспетчера НСП «Нефтегорск» в соответствии с технологическим регламентом. Проведя все необходимые операции, дежурный персонал связывается по радиосвязи с диспетчером НСП «Нефтегорскк» и докладывает о выполнении остановки проектируемых объектов.

Повышение эффективности защиты проектируемого объекта заключается в увеличении сопротивляемости зданий, сооружений и конструкций объекта к воздействию поражающих факторов современных средств поражения, а также в защите оборудования, в наличии средств связи и других средств, составляющих материальную основу производственного процесса.

Повышение устойчивости объекта достигается путем заблаговременного проведения мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и разрушений от поражающих факторов, создание условий для ликвидации последствий и осуществления в сжатые сроки работ по восстановлению объекта экономики. Мероприятия в этой области осуществляются заблаговременно в мирное время (период повседневной деятельности), в угрожаемый период, а также в условиях военного времени.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения (в том числе от вторичных поражающих факторов) включают:

принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов.

- применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции;

- дистанционный контроль и управление объектом из диспетчерского пункта;

- автоматическая защита и блокировка технологического оборудования при возникновении аварийных режимов;

- опорные конструкции эстакад приняты несгораемыми;

- заглубление дренажных емкостей;

- подготовка оборудования к безаварийной остановке;

- поддержание в постоянной готовности сил и средства пожаротушения.

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработке техники проектной документацией не предусматриваются.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемые сооружения находятся вне зон возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, в связи с этим мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемых сооружений не предусматриваются.

Для укрытия обслуживающего персонала проектируемого объекта, дислоцирующегося на территории НСП «Нефтегорск», будет использовано существующее отдельно стоящее убежище 
класса А-IV вместимостью 150 чел.

В соответствии с приказом эксплуатирующей организации и на основании требований Постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в АО «Самаранефтегаз» создан резерв материально-технических средств по плану гражданской обороны.

В соответствии с п. 2 «Правил эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 303 от22.06.2004 г., мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы проектной документацией не предусматриваются.

Анализ аварийных ситуаций на объектах, идентичных проектируемому, показал, что на проектируемых сооружениях с определенной вероятностью возможны аварии со взрывом и/или пожаром, выбросом сероводородом, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС). Другими словами, проектируемые технологические сооружения относятся к опасным сооружениям, на которых возможны аварийная разгерметизация технологического оборудования и выброс опасного вещества, что может привести к возникновению ЧС.

Опасными веществами на проектируемом объекте являются попутный нефтяной газ и газовый конденсат.

В соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1997 года № 116-ФЗ проектируемый объект является опасным производственным объектом, поскольку на данном объекте обращается воспламеняющееся вещество (попутный нефтяной газ), которое при нормальном давлении и в смеси с воздухом становится воспламеняющимся и температура кипения которого при нормальном давлении составляет ниже 20 0С (приложение 1 п. 1 а, 1 в. № 116-ФЗ).

В соответствии с заданием на проектирование (5283П-П-168.000.000-ПЗ-01) объемы транспортируемого газа составляют:

с существующих концевых сепараторов КСУ-1/1,2, расположенных на установке подготовки нефти УПН №3 (проект 2478П) – 60000 м3/сут;

с 3-й ступени сепарации – 170000 м3/сут.

Компонентный состав газа однократного разгазирования, поступающего с существующих концевых сепараторов КСУ-1/1,2, принят в соответствии с проектом 2478П «Установка подготовки нефти №3 на Нефтегорском НСП» и приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Наименование компонента | Значение |
| --- | --- |
|  | Газ однократного разгазирования |
| Сероводород | 0,780 |
| Углекислый газ | 0,062 |
| Азот + редкие | 0,052 |
| в т.ч. гелий | 0,0004 |
| Метан | 0,832 |
| Этан | 7,620 |
| Пропан | 30,734 |
| И-бутан | 7,689 |
| Н-бутан | 22,495 |
| И-пентан | 6,880 |
| Н-пентан | 7,152 |
| Гексаны | 3,926 |
| Гептаны | 1,476 |
| Октаны | 0,509 |
| Остаток (С9+) | - |
| Относительная плотность газа (по воздуху) | 1,557 |

Компонентный состав газа однократного разгазирования, поступающего с 3-й ступени сепарации, принят в соответствии с техническими требованиями на проектирование и приведен в таблице 9.2.

Таблица 9.2 - Компонентный состав газа однократного разгазирования, мольное содержание, %

| Наименование компонента | Значение |
| --- | --- |
|  | Газ с 3-й ступени сепарации |
| Сероводород | 2,554 |
| Углекислый газ | 0,838 |
| Азот + редкие | 1,166 |
| в т.ч. гелий | 0,001 |
| Метан | 10,420 |
| Этан | 25,631 |
| Пропан | 36,789 |
| И-бутан | 5,617 |
| Н-бутан | 11,815 |
| И-пентан | 2,499 |
| Н-пентан | 1,820 |
| Гексаны | 0,549 |
| Гептаны | 0,018 |
| Октаны | 0,001 |
| Остаток (С9+) | - |
| Относительная плотность газа (по воздуху) | 1,438 |

Характеристика применяемых в технологическом процессе веществ по характеру воздействия на организм человека представлена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 - Компонентный состав газа однократного разгазирования, мольное содержание, %

| Наименование вещества | Класс вещества | Класс опасности вещества по ГОСТ 12.1.005-88* | Температура, ºС | Концентрационный предел воспламенения, объемное содержание, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вспышки | воспламенения | самовоспламенения | нижний | верхний |
| Углеводородный газ | Г | 3 | - | - | 246 | 4,3 | 46 |

По степени токсического воздействия на организм человека нефтяной попутный газ, содержащий сероводород, относится к III классу опасности, т.е. является умеренно опасным веществом.

Нефтяной попутный газ, выделяемый при аварии, является токсичным газом. При отравлении нефтяным газом сначала наблюдается период возбуждения, характеризующийся беспричинной веселостью, затем наступает головная боль, сонливость, усиление сердцебиения, боли в области сердца, тошнота.

Присутствие сероводорода в газе усиливает токсичный эффект газа. Сероводород - яд, вызывающий смерть от остановки дыхания. При легких отравлениях сероводород вызывает головную боль, слезоточение, насморк, боль в глазах. При содержании сероводорода в воздухе 100 мг/м3 и выше могут развиться почти мгновенно судороги и потеря сознания, которые оканчиваются быстрой смертью от остановки дыхания, а иногда и от паралича. Если пострадавшего быстро вывести на свежий воздух, возможно быстрое восстановление дыхания.

На расстоянии в 2,4 км к югу от проектируемого объекта проходит Федеральная автомобильная трасса М5 «Урал». На данной автодороге возможны аварии, связанные с разливом ЛВЖ, СУГ и АХОВ, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на проектируемых объектах.

В случае возникновения на объекте аварий с последующим воздействием поражающих факторов существует возможность попадания в зону данного воздействия работников по эксплуатации и обслуживанию объекта.

Для выполнения регламентных производственных операций на проектируемых сооружениях осуществляется периодический выезд обслуживающего персонала, который находится на объекте в течение непродолжительного времени. Численность производственного персонала, обслуживающего проектируемые сооружения, составляет 1 человек. В зависимости от места аварии, на площадке скважины или по трассе трубопровода, в зоне теплового и/или ударного воздействия могут оказаться оператор по добыче нефти и газа (не более одного человека) или трубопроводчик линейный (не более одного человека).

При проведении ремонтно-восстановительных работ в случае аварийной разгерметизации трубопровода в зоне действия поражающих факторов в результате развития аварийной ситуации, может оказаться 3 человека.

Ближайшие населенные пункты к проектируемым сооружениям (п.Первокоммунарский, п.Новая Жизнь, с.Ветлянка, г. Нефтегорск) расположены за пределами расчетных зон возможного теплового, ударного, токсического воздействия при авариях на проектируемых сооружениях.

Анализ риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта не проводился, согласно 
п. 6.5  СП 165.1325800.2014, т.к. проектируемый объект не является особо опасным, технически сложным или уникальным объектом.

В целях снижения опасности производства, уменьшения риска чрезвычайных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях в соответствии с ВНТП 3-85, СП 77.13330.2016,
ПЗ-04 СД-038.01;

защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления в соответствии РД 39-22-113-78;

установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении в соответствии СП 6.13130.2013, ГОСТ Р 30852.5-2002 (ч. 4), ГОСТ Р 30852.9-2002 (ч. 10), ГОСТ Р 30852.11-2002 (ч. 12);

автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и автоматические блокировки в соответствии СП 77.13330.2016;

герметизация оборудования с использованием сварочного способа соединений, минимизацией фланцевых соединений в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (п. 751);

газопроводы запроектированы из труб бесшовных или прямошовных диаметром и толщиной стенки 325х8 мм и 530х8 мм, классом прочности не ниже КП360 (К48) по ГОСТ 31443-2012, по ТУ, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»;

герметизация разъемных соединений трубопроводов, арматуры и оборудования предусматривается прокладками;

применение запорной арматуры с классом герметичности А;

контролю физическими методами подвергаются 10 % сварных стыков газопроводов;

для обеспечения безопасного, непрерывного и рационального ведения технологического процесса, проектом предусматриваются теплоизоляция и электрообогрев газосепаратора ГС, арматуры и всех надземных газо- и конденсатопроводов, а также трубопроводов откачки конденсата из дренажной емкости;

дренажные трубопроводы проектируются из сатльных труб Ст.20 диаметром и толщиной стенки 89х5 по ГОСТ 87333-74*/ГОСТ 8734-75*;

в соответствии с ГОСТ 32569-2013 контролю ультразвуковым или радиографическим методом подвергаются 2 % сварных стыков дренажных трубопроводов;

строительство и монтаж дренажных трубопроводов предусматривается в соответствии с ГОСТ 32569-2013;

антикоррозионная защита внутренней и наружной поверхности емкостного оборудования выполняется в заводских условиях в соответствии с требованиями технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита емкостного технологического оборудования» № П2-05.02 ТИ-0002 версия 2.00;

для защиты от атмосферной коррозии наружная поверхность трубопроводов перед нанесением теплоизоляции очищается от продуктов коррозии, обезжиривается, наносится следующая система покрытий общей толщиной 250 мкм:

- эпоксидное покрытие – один слой 125 мм;

- полиуретановое покрытие – один слой толщиной 125 мкм.

для защиты от атмосферной коррозии наружная поверхность металлоконструкций  и трубопроводов, не подлежащих теплоизоляции, очищается от продуктов коррозии, обезжиривается, наносится следующая система покрытий общей толщиной 250 мкм:

- эпоксидное покрытие – один слой 125 мкм;

- полиуретановое покрытие стойкое к ультрафиолетовому излучению – один слой толщиной 
125 мкм.

антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов, арматуры, а также металлоконструкций должна выполняться в соответствии с требованиями технологической инструкции компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения»  № П2-05 ТИ-0002;

для защиты от почвенной коррозии наружная поверхность дренажных трубопроводов покрывается гидроизоляцией усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».;

превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты;

контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности;

электрохимзащита в соответствии с ВСН 009-88, ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98, 
РД 39-1-562-81, РД 91.020.00-КТН-234-10.

Все работы по очистке полости, гидравлическому испытанию на прочность и проверке на герметичность технологических трубопроводов проводят согласно ГОСТ 32569-2013.

Давление испытания на прочность - Рисп.=1.43Рраб, продолжительность испытания не менее 30 мин. Давление испытания на плотность Рисп.=Рраб.

После проведения испытания на прочность и плотность технологические трубопроводы подвергаются дополнительному пневматическому испытанию на герметичность давлением Рисп.=Рраб. Продолжительность дополнительного испытания на герметичность должна составлять не менее 24 часов.

Монтажные сварные соединения технологических трубопроводов подвергаются контролю ультразвуковым или радиографическим методом согласно табл.12.3 ГОСТ 32569-2013.

Гидравлическое испытание проводить при положительной температуре окружающего воздуха, с температурой воды не ниже плюс 5 С.

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после испытания на прочность и путем снижения испытательного давления до максимального рабочего и его выдержки в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 ч.

На случай возникновения на проектируемых объектах аварийной ситуации и возможности ее дальнейшего развития в проектной документации предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной документации приняты следующие технические решения:

автоматизация технологических процессов, обеспечивающая дистанционное управление и контроль за процессами из операторной;

автоматическое отключение электродвигателя погружного насоса при отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже заданных пределов;

установка сигнализаторов довзрывных концентраций углеводородных газов и паров на наружных площадках, с целью обнаружения утечек продукта и предотвращения дальнейшего развития аварии (20% НКПР и 40% НКПР);

на технологических площадках в местах возможных проливов выполнен выступающий бордюр и покрытия, непроницаемые для жидкости, с устройствами для сбора разлившейся жидкости в подземные дренажные емкости;

применение запорной арматуры с классом герметичности А;

для приема жидкости с газосепаратора ГС, конденсатосборников Кc-1, Кc-3 и Кc-4, существующего отстойника 2-й ступени (клапан К-2), существующего СЦВГ 2-й ступени (клапан К-3) предназначена дренажная емкость ДЕ-1. Емкость дренажная ДЕ-1 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат типа ЕП16-1350-2-Т1-К0-1С0 объемом 16 м3, работающий под избыточным давлением не более 0,07 МПа. Внутренний диаметр емкости дренажной 2000 мм, вылет горловины 1350 мм. Дренажная емкость оснащена погружными насосами (Q=50 м3/ч, Н=50 м) типа ННВП-46-3,0-М2-Ех-У-С0. Откачка из емкости осуществляется в линию пластовой воды из отстойников и дегидраторов в отстойники О-5/2..5;

для приема жидкости с конденсатосборника Кc-2 предназначена дренажная емкость ДЕ-2. Емкость дренажная ДЕ-2 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат типа ЕП8-1350-1-Т1-К0-1С0 объемом 8 м3, работающий под избыточным давлением не более 0,07 МПа. Внутренний диаметр емкости дренажной 2000 мм, вылет горловины 1350 мм. Дренажная емкость оснащена погружным насосом (Q=50 м3/ч, Н=50 м) типа ННВП-46-3,0-М2-Ех-У-С0. Откачка из емкости осуществляется в существующий трубопровод на прием аппарата Б-4;

на трубопроводах откачки жидкости из дренажной емкости предусматривается установка быстродействующей запорной арматуры (задвижка клиновая с электоприводом);

расположение оборудования с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов.

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил:

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;

СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»;

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями № 1 от 12.01.2015).

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками, а также требуемые минимальные противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приведены в п.3 тома 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ предусматриваются такие мероприятия, как разработка плана ликвидации (локализации) аварий, прохождение персоналом учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке действий и операций при различных аварийных ситуациях. Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации аварийных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации (локализации) аварий.

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

для прокладки по технологическим площадкам, а также для прокладки межплощадочных сетей предполагается применить кабельную продукцию, не распространяющую горение при групповой прокладке (исполнение - нг).

размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и телемеханизации. Для обеспечения безопасной эксплуатации проектируемых объектов предусматривается автоматическое и дистанционное управление технологическим процессом;

предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

установка сигнализаторов довзрывных концентраций углеводородных газов и паров на наружных площадках, с целью обнаружения утечек продукта и предотвращения дальнейшего развития аварии (20% НКПР и 40% НКПР);

для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ;

защита надземных трубопроводов и оборудования от статического электричества и вторичных проявлений молнии методом заземления;

оснащение оборудования, в зависимости от назначения, приборами для измерения давления и температуры, предохранительными устройствами, указателями уровня жидкости, а также запорной и запорно-регулирующей арматурой;

применение электрооборудования, соответствующего по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ;

освобождение оборудования и трубопроводов от продукта во время ремонтных работ;

периодический инструктаж обслуживающего персонала по правилам и приемам безопасного ведения работ, противопожарным мероприятиям и практическому использованию противопожарных средств;

производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения.

Принятые в проектной документации решения соответствуют требованиям действующих законодательных актов, норм и правил РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию проектируемого объекта.

Система дымоудаления на проектируемых сооружениях не предусматривается в соответствии с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».

Мероприятия по молниезащите, защите от вторичных проявлений молнии и защите от статического электричества приведены в п. 3.10. настоящего тома.

Классификация проектируемых зданий и сооружений по взрывоопасности и пожароопасности приведена в таблице 9.4.

Таблица 9.4 - Классификация зданий и сооружений по взрывоопасности и пожароопасности

| Наименование здания, сооружения | Категория взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 | Категория и группа взрывоопасной смеси ГОСТ 30852.11-2002, ПУЭ и ГОСТ 30852.5-2002 | Класс зоны по № 123-ФЗ (ПУЭ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Газосепаратор ГС | АН | IIА-Т3 | 2 (В-1г) |
| Система измерения количества и качества газа СИКГ | АН | IIА-Т3 | 2 (В-1г) |
| Емкость дренажная ДЕ-1 | АН | IIА-Т3 | 2 (В-1г) |
| Емкость дренажная ДЕ-2 | АН | IIА-Т3 | 2 (В-1г) |
| КТП | В | - | - |
| - помещение трансфрорматора | В1 | - | П-I |
| - отсек РУНН | В4 | - | П-IIa |
| - отсек УВН | В4 | - | П-IIa |

Категории проектируемых объектов по взрывопожарной и пожарной опасности определены в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Газосепаратор, система измерения количества и качества газа и емкости дренажные ДЕ-1, 2 относятся к категории АН, так как в указанных наружных установках обращается попутный нефтяной газ и ЛВЖ с температурой вспышки менее 28 ºС.

КТП принята категории В по пожарной опасности, т.к. площадь помещений категории В1 по пожарной опасности составляет более 10 % от площади всех помещений КТП.

Степень огнестойкости зданий и сооружений, класс их функциональной и конструктивной пожарной опасности, класс пожарной опасности строительных конструкций приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 - Пожарно-техническая характеристика проектируемых зданий, сооружений

| Наименование здания | Степень огнестойкости | Класс функциональной пожарной опасности | Класс пожарной опасности строительных конструкций | Класс конструктивной пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульное здание 2КТПБ | IV | Ф5.1 | К0 | С0 |

Проектной документацией предусматривается реализация системы обеспечения пожарной безопасности (применена автоматическая пожарная сигнализация).

Система противопожарной защиты (АПС), предназначена для осуществления оперативных мер по обнаружению пожара и информирования службы пожарной охраны.

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» перечень зданий и сооружений, подлежащих оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей, определен с учетом требований СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» и приведен в таблице 9.6.

Таблица 9.6 - Перечень зданий и сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей

| Наименование здания, сооружения | Автоматическая установка пожаротушения по СП 5.13130.2009 | Автоматическая пожарная сигнализация по СП 5.13130.2009 | Система оповещения и управления эвакуацией людей по СП 3.13130.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП | не требуется | требуется | требуется |

Пожаротушение проектируемой площадки газосепаратора будет осуществляться передвижной пожарной техникой и первичными средствами пожаротушения.

На проектируемой площадке пожар относится к классу «В» (статья 8 ФЗ № ФЗ-123 «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов).

Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в соответствии с приложениями № 5 и № 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями от 30.12.2017).

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инвентаря предусматриваются пожарные щиты типа ЩП-В с предельной защищаемой площадью 200 м2.

Комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем в соответствии с требованием приложения № 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», приведена в таблице 9.7.

Таблица 9.7 - Нормы комплектации пожарного щита немеханизированным инвентарем и инструментом

| Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара (ЩП-В, класс В с предельной защищаемой площадью-200 м2) |
| --- | --- |
| Огнетушитель порошковый вместимостью 10 л * | 1 |
| Лом | 1 |
| Ведро | 1 |
| Покрывало для изоляции очага возгорания | 1 |
| Лопата штыковая | 1 |
| Лопата совковая | 1 |
| Ящик с песком 0,5 куб. метра | 1 |
| *При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применение одного из типов: |
| огнетушитель воздушно-пенный вместимостью 10 л – 2 шт.; |
| огнетушитель порошковый вместимостью 5 л – 2 шт. |

Ближайшим к объекту проектирования ведомственным подразделением пожарной охраны к проектируемым является ПЧ-170 ООО «РН-Пожарная безопасность», которая дислоцируется в г. Нефтегорск, промзона.

Пожарная часть ПЧ-170 располагает двумя автоцистернами АЦ-5,0-40 (Урал-5557), находящимися в боевом расчете; одним автомобилем пенного тушения АПТ-8,0-40, находящимся в резерве; одним автомобилем рукавным АР-2, находящимся в резерве. В момент пожара задействуется личный состав в количестве 13 человек. Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими средствами.

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки

Контроль за радиационной обстановкой производится службой радиационной защиты АО «Самаранефтегаз» на площадках технологических установок не реже одного раза в год по графику, утвержденному главным инженером АО «Самаранефтегаз».

Для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего персонала при проведении аварийных и ремонтных работ, связанных с риском выделения токсичных и взрывоопасных веществ, должен устанавливаться непрерывный контроль на протяжении всего времени производства этих работ с применением переносных газоанализаторов.

Действующие бригады, из числа которых предусматривается выделение людей для обслуживания проектируемых сооружений, оснащены переносными газоанализаторами (УГ-2, АНКАТ, КОЛИОН-1В-03) для осуществления периодического количественного и качественного контроля за содержанием в воздухе токсичных и взрывоопасных веществ.

Для контроля загазованности на проектируемых площадках предполагается использовать диффузионные термохимические газосигнализаторы с выходным интерфейсным сигналом RS-485 и сигналами типа «сухой контакт». Предусмотрена сигнализация (световуя и звуковуя) загазованности на проектируемых площадках с выводом сигнала на АРМ.

Достоверность результатов обследования химической обстановки с помощью газоаналитической аппаратуры на проектируемых сооружениях обеспечивается учетом метеорологических условий в районе проектируемого объекта. Данные о метеорологических параметрах дежурный диспетчер РИТС по ЮГМ передает дежурному оператору НСП «Нефтегорск». Сведения предоставляются ежедневно территориальным Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в соответствии с условиями заключенного с ними договора.

Так как проектируемые источники не создают концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны более 0,1 ПДКм.р. периодичность контроля принимается равной 1 раз в 5 лет расчетным методом.

Мероприятия по защите опасного производственного объекта от террористических актов

Мероприятия по защите опасного производственного объекта от террористических актов разработаны в соответствии с приказом от 31.03.2008 № 186 «Об утверждении и введении в действие общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов». Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к проектируемому объекту и предупреждения террористических актов предусмотрены следующие инженерно-технические средства и мероприятия:

- средства предупреждения и сигнализации о нарушениях параметров технологического процесса с передачей сигнала на автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления(АСДУ) АО «Самаранефтегаз» (центр сбора и обработки информации (ЦСОИ), построенной на базе SCADA «Телескоп+»;

- шлакбаум и знак, запрещающий въезд на территорию НСП «Нефтегорск» ;

- сигнализация несанкционированного доступа в КТП и шкаф КИПиА;

- систематическая проверка исправности ограждения, замков калиток и дверей блоков;

- установка информационных щитов, что объект находится под охраной;

- разработка инструкций, регламентирующих деятельность персонала на случай возможных угроз и экстремальных ситуаций;

- проведение инструктажей персонала о необходимости повышения бдительности;

- ежесменный осмотр дежурным персоналом трубопроводов с целью выявления посторонних подозрительных предметов, взрывных устройств с записью результата осмотра в вахтовый журнал;

- патрулирование территории проектируемого объекта сотрудниками ЧОП;

- выявление и предотвращение производства несанкционированных работ на территории проектируемого объекта, нахождения посторонней техники в охранной зоне трубопровода;

- выявление присутствия посторонних лиц на территории проектируемого объекта;

- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях;

- наличие средств мобильной связи у обслуживающего персонала и ведомственной охраны;

- обеспечение личного состава ведомственной охраны табельным оружием в соответствии с законодательством.

Проектируемые сооружения в соответствии с распоряжением Минтопэнерго России от 28.02.2000 № 30-р «О дополнительных мерах противодействия возможным террористическим и диверсионным актам на объектах ТЭК России» охраняются методом патрулирования сотрудниками ООО ЧОП «РН – Охрана - Самара». Охрана на данном объекте находится постоянно.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Приволжским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Приволжский УГМС) с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Получение информации о возможных ЧС природного характера (сильные морозы, сильные снегопады, сильные осадки, грозы) осуществляется от оперативного дежурного ГУ МЧС России по Самарской области.

Оповещение персонала осуществляется диспетчером ЦИТС АО «Самаранефтегаз» через ведомственную систему оповещения с вовлечением соответствующих подразделений предприятия в порядке административной подчиненности.

Защита проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их работоспособности. Комплекс мероприятий по защите включает:

- создание на проектируемом объекте резервов материальных средств, предназначенных для ликвидации ЧС и их последствий;

- своевременное оповещение обслуживающего персонала проектируемых объектов об авариях на рядом расположенных ПОО;

- обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение беспрепятственной эвакуации обслуживающего персонала с территории проектируемого объекта;

- размещение проектируемых сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов;

- применение конструкций и материалов, соответствующих природно-климатическим и геологическим условия района строительства;

- защита от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений, защита от статического электричества;

- установка электрооборудования, соответствующего по исполнению классу взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

- опорные конструкции технологических, электротехнических эстакад приняты несгораемыми;

- применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции;

- применение краски, не поддерживающей горение;

- применение кабелей КИПиА с пониженной горючестью;

- пожаротушение технологических площадок передвижными и первичными средствами;

- подземная прокладка дренажных трубопроводов;

- оснащение проектируемого объекта системой автоматических блокировок;

- дистанционное управление технологическим процессом.

Защита от АХОВ представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их работоспособности. Комплекс мероприятий по защите от АХОВ включает:

обучение персонала проектируемых объектов порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварии;

осуществление обслуживающим персоналом повседневного химического контроля за содержанием в воздухе химически опасных веществ переносными газоанализаторами (УГ-2, АНКАТ, КОЛИОН-1В-03);

обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы). В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания у обслуживающего персонала имеются промышленные противогазы марки А, БКФ и марки КД;

прогнозирование зон действия поражающих факторов возможных аварий;

- своевременное оповещение обслуживающего персонала проектируемых объектов об авариях на рядом расположенных ПОО (схема оповещения представлена в п. 3.9.1);

предупреждение (оповещение) о ЧС техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах;

временную эвакуацию обслуживающего персонала проектируемых объектов из опасных районов (см. п. 3.14);

оказание медицинской помощи пострадавшим.

Для ликвидации ЧС, возникающих в результате возможных аварий на проектируемых сооружениях, предусмотрены резервы материальных средств согласно постановления Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Резерв материальных средств для Южной группы месторождений хранится на территории цеха ликвидации аварийных последствий (ЦЛАП), расположенного в г. Нефтегорск.

АО «Самаранефтегаз» располагает всеми необходимыми резервами материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС природного и техногенного характера. Номенклатура пополняемого материально-технического резерва для Южной группы месторождений, к которой относится и проектируемый объект, приведена в «приложении В» в соответствии с данными, предоставленными 
АО «Самаранефтегаз».

Поскольку проектируемые объекты не носят крупномасштабный характер, обособленно выделять сведения по запасам резервов материальных средств не имеет принципиального значения.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инвентаря предусматриваются пожарные щиты с предельной защищаемой площадью 200 м2.

Указанный резерв материальных средств является достаточным и обеспечивает возможность ликвидации аварийных ситуаций на проектируемом объекте.

При необходимости, для ликвидации (локализации) аварий и их последствий в случаях ЧС на объектах нефтегазодобычи привлекаются технические средства и силы специализированных организаций, с которыми заключены следующие договора:

- договор с Федеральным государственным учреждением Аварийно-спасательным формированием «Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть» (ФГУ АСФ «СВПФВЧ») на выполнение комплекса услуг по противофонтанному и газоспасательному обслуживанию объектов нефтедобычи: профилактическая работа по обеспечению противофонтанной и газовой безопасности на объектах нефтегазодобычи, работы по ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов, проведение аварийно-технических работ в газовзрывоопасной среде, требующие применения средств индивидуальной защиты и специального оборудования;

- договор с ООО «РН-Сервис-Экология» на оказание природоохранных услуг (мероприятия по ликвидации разливов нефтесодержащей жидкости);

- договор с ООО «РН Пожарная безопасность» на пожарно-профилактическое обслуживание объектов, оперативное реагирование на возникающие пожары, проведение действий по их тушению имеющимися силами и средствами.

Решение о привлечении специализированных служб и формирований принимается КЧС АО «Самаранефтегаз», исходя из условий оперативной обстановки и масштабов аварии.

Обслуживающий персонал проектируемых сооружений обеспечен портативной радиостанцией, c использованием которой обеспечивается связь для оповещения во время выездов на объект проектирования. Работа указанной радиостанции обеспечивается базовыми станциями существующей сети радиотелефонной связи АО «Самаранефтегаз» стандарта Smartrunk-II в диапазоне 400 - 430 МГц.

В случае возникновения ЧС на проектируемом объекте порядок оповещения предусматривается по следующей схеме:

- получение информации о ЧС дежурным оператором НСП «Нефтегорск» от первого обнаружившего аварию;

- доведение информации о ЧС от дежурного оператора НСП «Нефтегорск» до дежурного ведомственной пожарной части ПЧ-170 по ведомственной телефонной сети;

- передача информации о ЧС от дежурного оператора НСП «Нефтегорск» дежурному диспетчеру ЦДНГ-9 по ведомственной телефонной сети;

- доведение информации о ЧС от дежурного оператора НСП «Нефтегорск» до обслуживающего персонала по громкоговорящей связи;

- передача информации о ЧС от диспетчера ЦДНГ-9 диспетчеру ФГУ «АСФ» Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть по государственной телефонной сети;

- передача информации о ЧС от диспетчера ЦДНГ-9 диспетчеру РИТС ЮГМ АО «Самаранефтегаз» по ведомственной телефонной сети;

- передача информации о ЧС от диспетчера РИТС ЮГМ АО «Самаранефтегаз» диспетчеру ЦИТС АО «Самаранефтегаз» по ведомственной телефонной сети;

- доведение дежурным диспетчером ЦИТС АО «Самаранефтегаз» информации о ЧС до Администрации муниципального образования Нефтегорский по государственной телефонной сети;

- передача информации о ЧС от диспетчера ЦИТС в ГУ МЧС России по Самарской области при помощи государственной телефонной сети.

При получении информации о ЧС диспетчером автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДУ) ЦСОИ «Нефтегорск» от средств контроля и автоматики оповещение происходит по следующей схеме:

передача информации о ЧС от диспетчера АСДУ ЦСОИ «Нефтегорск» диспетчеру ведомственной пожарной части ПЧ-170 по ведомственной телефонной сети;

оповещение дежурного оператора НСП «Нефтегорск» диспетчером АСДУ ЦСОИ «Нефтегорск» по ведомственной телефонной сети;

оповещение обслуживающего персонала дежурным оператором НСП «Нефтегорск» по радиосвязи.

При получении информации о ЧС Администрация муниципального образования Нефтегорский доводит информацию по государственной телефонной сети до оперативного дежурного ГУ МЧС России по Самарской области, дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующие потенциально опасные производственные объекты и населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

Централизованный контроль за работой проектируемых сооружений предусматривается осуществлять из существующего здания операторной, расположенного на площадке 
НСП «Нефтегорск». Указанное здание, в котором находятся основные системы управления и контроля за технологическим процессом в зоны опасных воздействий при авариях на проектируемых объектах не попадает.

В связи с вышеизложенным, специальных мероприятий по защите операторной, как пункта управления производственным процессом, от негативных последствий аварийных ситуаций в проектной документации не предусматривается.

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается следующими условиями:

применение категории по надежности электроснабжения не ниже первой;

применение устройств грозозащиты;

заземление оборудования связи, электропитания, устройств грозозащиты;

использование системы контролирующей состояние каналов связи и оборудования, и позволяющей своевременно применять меры для устранения возникших внештатных ситуаций;

применение мероприятий физической защиты оборудования (ограничение доступа в шкаф КИПиА с оборудованием связи).

### Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при ЧС природного и техногенного характера

Беспрепятственная эвакуация людей с проектируемого объекта обеспечивается объемно-планировочными и конструктивными решениями, а также с учетом существующих и проектируемых подъездных дорог и дорог, соединяющих населенные пункты (п.Первокоммунарский, п.Новая Жизнь, с.Ветлянка, г. Нефтегорск).

Дорожная сеть района работ представлена Федеральной автомобильной трассой М5 «Урал» и подъездными автодорогами к указанным выше населенным пунктам.

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд для пожарной техники. Конструкция противопожарных подъездов разработана в соответствии с требованиями ст.98 п.6 № 123-ФЗ.

Ко всем проектируемым зданиям и сооружениям предусматриваются асфальтобетонные подъезды от существующих внутриплощадочных проездов площадки НСП.

К емкости дренажной III этапа строительства предусматривается щебеночный подъезд от существующего внутриплощадочного щебеночного проезда площадки НСП.

Проектируемая площадка расположена на территории Нефтегорского НСП. Территория предприятия густо застроена промышленными, административными корпусами и технологическими установками, развита сеть наземных и подземных коммуникаций. Инженерные коммуникации по площадкам предусматривается прокладывать подземным и надземным способами параллельно сооружениям и автодорогам.

Технологические трубопроводы прокладываются по эстакаде. Дренажный трубопровод прокладывается подземно. Канализация хозяйственно-бытовая и производственно-дождевая прокладываются подземно. Водопровод противопожарный и производственный прокладываются подземно. Электрические кабели, кабели КИПиА, электрохимзащиты, пожарной сигнализации и связи прокладываются по эстакаде и подземно. ВЛ на опорах.

В местах пересечения эстакад с автодорогами высота их составляет 5,00 м. Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются минимально допустимыми в соответствии с ПУЭ, СП 18.13330.2011 и СП 4.13130.2013.

При необходимости для эвакуации предполагается использовать автотранспорт предприятия.