# Приложение

к постановлению Главы

муниципального района Богатовский

Самарской области

от                2011года   N

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД  2012 - 2016 ГОДЫ

## Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский Самарской области на период 2012 - 2016 годы. |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ, Постановление главы муниципального района Богатовский от 03.10.2011 года №1073 «О создании рабочей группы по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский Самарской области на период 2012-2016 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района Богатовский |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального района Богатовский |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном районе Богатовский. 2. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский. 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального района, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Сроки реализации | 2012 - 2016 годы |
| Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры, перспектива развития и основные направления реализации Программы | Развитие жилищного, социально-культурного и промышленного строительства; Развитие системы теплоснабжения; Развитие системы водоснабжения и водоотведения; Развитие электрических сетей; 5. Развитие газоснабжения; 6. Развитие системы захоронения и утилизации твердых бытовых отходов. 7. Энергоресурсосбережение. |
| Исполнители (участники) мероприятий Программы | ОАО «Теплоэнергетическая Компания Самарской области», ООО «Средне-Волжская газовая компания», ЗАО «Самарская сетевая компания» ОАО «МРСК-Волга»- «Самарские распределительные сети», Администрация муниципального района Богатовский Самарской области. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий Программы предусматривается |
| Управление программой | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района Богатовский Самарской области. |

## Раздел 1. Основание для разработки муниципальной программы.

Муниципальный район Богатовский  - один из небольших  районов  Самарской области по площади с численностью населения  14,1 тыс. человек, расположенный на востоке области, в 92 километрах  от  г. Самары.

##### Стратегической целью государственной жилищной политики на территории муниципального района Богатовский Самарской области является формирование рынка доступного жилья экономического класса с внедрением энергоресурсосберегающих технологий, применением современных материалов, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в районе активно развивается жилищно-гражданское строительство с освоением как старых, раннее занятых площадей, так и новых микрорайонов. Все это подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский Самарской области на период  2012 - 2016 годы  разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального района Богатовский.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики муниципального района Богатовский в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов,  частных инвесторов.

Программа выполнена на основании схемы территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области, утвержденная решением собрания представителей муниципального района Богатовский Самарской области от 24.12.2009года № 84, генеральных планов территориального планирования сельских поселений Богатое, Виловатое,  Арзамасцевка,  Печинено,  Максимовка.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем электроснабжения, газоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, систем теплоснабжения и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являющиеся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории муниципального района, будет обеспечена возможность осуществления для населения путем массового строительства жилья экономического класса (строительство малоэтажных жилых домов, отвечающих стандартам и требованиям жилья экономического класса, устанавливаемым Министерством регионального развития Российской Федерации).

## Жилищное, социально-культурное

и промышленное строительство

В соответствии с Генеральным планом в муниципальном районе Богатовский Самарской области предусмотрен рост объемов жилищного строительства, а также объектов социального и культурно-бытового назначения. С учетом указанного прогноза, основу перспективной потребности в развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального района будет представлять строительство и реконструкция объектов жилищного  и культурно-бытового назначения.

Развитие жилых зон предусматривается за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий,  реконструкция жилого дома с надстройкой одного этажа по ул. Ленина 12 с. Богатое.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов и центров повседневного обслуживания.

Ключевой частью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский  является Прогноз  развития жилищного строительства в муниципальном районе Богатовский на 2011 - 2015 годы (приложение N 1). Прогноз определяет перечень объектов недвижимости, которые будут нуждаться в централизованном электроснабжении, газоснабжении, водоснабжении и водоотведении в период с 2012 по 2016 годы. Перечень объектов капитального строительства, сроки их строительства, указанные в настоящем прогнозе, будут уточнены при утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

## Раздел 1.  Характеристика  существующего  состояния коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский

## 1.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения потребителей муниципального района Богатовский включает:

-  централизованное теплоснабжение от отопительных котельных различной принадлежности с транспортом тепла через тепловые сети, примыкающие к котельным.

- частный сектор с. Богатое и все населенные пункты муниципального района Богатовский имеют индивидуальные автономные собственные источники,  в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций;  у некоторых общественных зданий – миникотельные на газовом топливе.

Единственным  источником теплоснабжения муниципального района Богатовский является:

- ОАО «Теплоэнергетическая Компания Самарской области».

Предприятие осуществляет теплоснабжение многоквартирных домов с. Богатое, пос. Заливной, организации социальной сферы с. Богатое, с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Тростянка, с. Съезжее, с. Андреевка.

В эксплуатации ОАО "ТЭКСО»" находятся 10 котельных суммарной установленной мощностью 33,63Гкал/час, подключенной нагрузкой 32,61 Гкал/час. В качестве топлива в котельных используется газ.

Общий объем полезного отпуска тепловой энергии  составляет 18239,77 Гкал в год, в том числе:

- населению-8920,149  Гкал в год;

- бюджетным организациям – 6574,61  Гкал в год;

- прочим потребителям – 2745,02 Гкал в год.

Общая протяженность трассы тепловых сетей в двухтрубном исчислении, находящихся в эксплуатации ОАО «ТЭКСО», составляет   14900метров, в том числе подземная прокладка -  3600 метров, надземная прокладка - 11300метров. Средний износ тепловых сетей-60%. Состояние тепловой изоляции оценивается как удовлетворительное.

Схемы теплоснабжения - закрытые, с центральным качественным регулированием отпуска тепла на теплоисточнике.

Приборы автоматического регулирования и контроля параметров теплоносителей на групповых и индивидуальных теплообменниках отсутствуют, вследствие чего наблюдается нарушение режима работы тепловых сетей и быстрый выход из строя теплообменного оборудования.

Основная часть сетей находится в эксплуатации более 20 лет и имеет неудовлетворительное техническое состояние. Тепловая изоляция трубопроводов во многих местах нарушена, что ведет к сверхнормативным потерям тепловой энергии.

Основными показателями неэффективности работы котельных с. Богатое, с. Аверьяновка, с. Арзамасцевка является большой износ теплоэнергетического оборудования и  тепловых сетей, составляющий 60-70%. Теплоэнергетическое оборудование котельных, энергоемкое, технически устарело и не отвечает современным требованиям. Потери тепла на теплотрассах значительно превышает нормативы, и составляют более 10%.

В с. Арзамасцевка получают теплоэнергию от котельной всего четыре здания соцкульбыта, а замена теплотрассы составляет более 500 м., которая выработала свой нормативный срок. Для эффективного использования теплоэнергии и сокращения затрат на ее производство необходимо строительство модульной котельной или перевод на индивидуальное отопление объектов соцкультбыта. Аналогичная ситуация по котельной в с. Аверьяновка.

Выполнение этих технологических мероприятий требуют больших финансовых вложений, вместе с тем позволит намного эффективней использовать теплоэнергетических сектор.

В приложении N 2 приведена характеристика источников теплоснабжения и характеристика тепловых сетей.

## 1.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

На формирование схемы водоснабжения муниципального района Богатовский  особое влияние оказали следующие факторы: своеобразие  застройки муниципального района, сложный рельеф (с большим наличием оврагов), сложные гидрогеологические условия.

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения муниципального района Богатовский  являются подземные источники.

ООО "ТЭКСО" является главным поставщиком услуг водоснабжения потребителям района, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий муниципального района.

Общий объем услуг водоснабжения  составляет  320,0 тыс. куб. метров в год, в том числе:

- населению- 192,0 тыс. куб. метров в год

- бюджетным организациям - 64тыс. куб. метров в год;

- прочим потребителям - 32тыс. куб. метров в год;

- собственным объектам - 32 тыс. куб. метров в год.

Водоснабжение муниципального района Богатовский  осуществляется из 4 закольцованных водозаборов.

| N п/п | Водозаборы | Производительность, м3/сут. | Удаленность от центра , км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печининский водозабор | 4100 | 4 |
| 2 | Кураповский водозабор |  |  |
| 3 | Самарский водозабор | 4000 | 2 |
| 4 | Ж\д скважина | 400 | 1 |
| 5 | Водозабор Северный | 384 | 3 |
| 6 | Съезженский водозабор |  |  |
| 7 | Максимовский водозабор |  |  |
| 8 | Андреевский водозабор |  |  |

Водозабор «Печиненский» с. Богатое

Эксплуатируется с 1994года и снабжает питьевой водой райцентр с. Богатое, имеет 8 артезианских скважин и насосную станцию, откуда вода подаётся на насосную распределительную станцию II-го подъёма с. Богатое, эксплуатируемую с 1994 года.

Перепад высоты между водозабором «Печиненский» и насосной станцией II-го подъёма составляет более 100 метров. Насосное  оборудование, отработавшее два нормативных срока с трудом справляется с подъёмом воды в насосную II-го с. Богатое. В летний период особенно резко возрастает потребление электроэнергии, т.к. работают насосы всех скважин и насосных станций.

Нехватка питьевой воды характеризуется резко увеличившимся жилищным строительством в районе новостроек, при условии, что участок новостроек подключён непосредственно к водоводу ведущему к насосной станции II-го подъёма с. Богатое.

В часы наибольшего потребления питьевой воды, непосредственный разбор воды с водовода не позволяет поддерживать необходимый уровень воды в резервуаре насосной станции II-го подъёма с. Богатое.

В связи с вышеизложенными факторами необходимо строительство отдельного водовода от насосной станции водозабора «Печиненский» до новостроек ул. Луговая, с монтажом башни «Рожновского» с резервуаром на 500 м³ и насосным оборудованием.

Село Печинено централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинных водозаборов, расположенных на 3-х площадках и состоящих из 4-х скважин, оборудованных насосами ЭЦВ-6. Все скважины включены в общую схему водоснабжения, посредством кольцевания сетями водопровода.

В схему также включена водонапорная башня. На сетях установлены 3 пожгидранта и водозаборные колонии. Материал труб - чугун, сталь, полиэтилен.  Диаметры от 50 до 159 мм.

Село Федоровка централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинного водозабора, состоящего из одной скважины, оборудованной насосом ЭЦВ-6. В общую схему водоснабжения включен накопительный резервуар. Наружные сети различных диаметров из чугунных, стальных, полиэтиленовых труб, с установкой водоразборных колонок.

п. Центральный централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинных водозаборов, состоящих из пяти артезианских скважин, расположенных в разных местах, с насосами ЭЦВ-16. Схема водоснабжения включает в себя, кроме артезианских скважин, две водонапорные башни, закольцованные уличные сети Ø 100.

с. Тростянка централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинного водозабора, состоящего из одной скважины. В схему водоснабжения включены водонапорная башня и уличные сети, построенные в 1967г. из асбоцементных труб Ø 150, имеющих большую степень износа. Сети тупиковые.

с. Андреевка обеспечивается  водоснабжением из имеющихся двух скважин, которые находится в аренде  у   ЗАО «ТЭКСО». Очистка воды производится сетчатыми фильтрами, установленными на скважинах.

Централизованным водоснабжением в сельском поселении Арзамасцевка обеспечены: с. Аверьяновка, с. Арзамасцевка, с. Беловка, п. Кутулукский, п. Мичуриновка. В сельском поселении Арзамасцевка имеется 8 артезианских скважин.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В настоящее время осуществляется нехватка воды в поселении в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Во всех вышеперечисленных пунктах для нормального обеспечения водой населения необходимо: заменить все вышедшее из строя оборудование и трубопроводы; закольцевать сети и установить пожарные гидранты там, где это отсутствует.

Населённые пункты: Никольский, Петровский, Восточный, Западный, Горский, Ключ Мира, Духовой, Елшанский, Знаменка, Бирюковка, Кузьминовка, в поселке Буревестник  централизованного водоснабжения не имеется.  Снабжение водой осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин

Водопроводные сети

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, обслуживаемых предприятием ОАО "ТЭКСО", составляет 109,7 км, из них более  70% -стальные.

- с. Богатое – 53,4 км.

- с. Кураповка -11,5 км.

- с. Андреевка – 6,6 км.

- с. Максимовка – 12,3 км.

- с. Съезжее – 4,0 – км.

- с. Арзамасцевка — 3,0 км

- с. Мичуриновка — 2км

- п. Кутулукский — 4км

- с. Ивановка — 3км

- с. Печинено — 3км

- с. Тростянка — 3,9км

- с.  Федоровка — 3км

-из них ветхих – 87,7 км.

Водопроводные сети с. Богатое протяжённостью 53,4 км. эксплуатируются с 1950-1994г. и требуют больших капитальных вложений. Износ водопроводных сетей составляет 70-90%.

Водопроводные сети с. Андреевка протяжённостью 6,6 км. эксплуатируются с 1967г. (согласно проекта) водопровод проложен из стальных, асбестовых и пластиковых труб, износ составляет до 90%.

Требуется заменить участок водопровода протяжённостью 1,5 км.

Водопроводные сети с. Кураповка эксплуатируются с 1989-1991г.г. и имеют износ 70-80%, протяжённость водопроводных сетей 11,5 км. Требуется замена водопроводных сетей 6,0 км.

Большой сверхнормативный износ водопроводных сетей приводит к частым авариям, большим  затратам на их ликвидацию. Потери воды в водопроводных сетях в следствии их износа составляют более 30%.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, составляет 87,7 километров, это примерно  80% от общего числа водопроводной сети.

Статистика повреждений на сетях показывает, что в среднем за год на сетях муниципального района Богатовский происходит более 40 аварий, из них более 70% пришлось на стальные трубопроводы.

### Водоотведение

Централизованное канализование во всех населенных пунктах муниципального района отсутствует.

В с. Богатое нет централизованной канализационной системы, ЖБО от населения в многоквартирных домах собираются в выгребные ямы и от туда машинами осенизаторами вывозится в пруд – накопитель ЖБО.  Сброс стоков  в частном секторе осуществляется в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы.

В 2007 году закончено строительство 1 очереди биологических сооружений и сетей канализации, производительностью 2000 м³/сутки в с. Богатое. Необходимость строительства биологических очистных сооружений обусловлена тем, что в настоящее время очистка жидких бытовых отходов производится путем сброса их в накопительный водоем в последующей самофильтрацией через грунт. Таким образом, можно сказать вообще об отсутствии очистных сооружений. Существующий накопительный водоем расположен в зоне жилой застройки нового микрорайона, тем самым нарушает санитарные и экологические нормы.

Действующая система самофильтрации через грунт не обеспечивает полноты очистки жидких бытовых отходов, что создает реальную угрозу загрязнения реки Самара через грунтовые воды. Ниже по течению реки расположен водозабор г. Нефтегорска, с численностью населения 21,5 тыс. человек, что создает угрозу снабжения жителей данного города качественной питьевой водой.

Строительство объекта ведется на долевых началах за счет средств  областного и местного бюджетов.

## 1.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии в муниципальном районе Богатовский Самарской области  является ОАО "Самараэнерго" по сетям:

- ОАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети";

- ЗАО "Самарская  сетевая компания".

Основными целями развития электроснабжения муниципального района Богатовский являются:

- улучшение показателей качества электроэнергии;

- увеличение объемов услуг по передаче электроэнергии;

- повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей;

- сокращение числа аварийных отключений;

- снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок;

- снижение потерь электрической энергии на ее транспортировку.

Электропотребление муниципального района Богатовский  ежегодно составляет  более 35,0 млн. кВт. ч.

Обеспечение  электроснабжением потребителей муниципального района Богатовский Самарской области  осуществляется от подстанции «Богатое»  110/10кВ. находящихся по адресу с. Богатое ул. Северная.

Распределение электрической энергии от подстанции «Богатое»  осуществляется  через понижающие трансформаторные подстанции потребителям.

Электроснабжение муниципального района осуществляется по сетям ЗАО "Самарская сетевая компания»"  и ОАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети" следующей протяженности:

| Тип линий | Протяженность, км (ЗАО «ССК») | Протяженность, км (ОАО «МРСК_Волги») | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-10 кВ | 3,855 | 278,0 | 281,855 |
| ВЛ-04 кВ | 67,45 | 230,44 | 297,89 |
| Итого | 71,305 | 508,44 | 579,745 |
| В т.ч. ветхие | 5,7 |  |  |

Все воздушные  линии находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

В настоящее время  на территории района функционирует 168 трансформаторных подстанций:

| Трансформаторные подстанции | Количество, шт. (ЗАО «ССК») | Количество, шт. (ОАО МРСК_Волги») | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП 10/0,4кВ (однотрансформаторные) | 38 | 130 | 168 |

По техническому состоянию все трансформаторные подстанции пригодны к эксплуатации. Средний коэффициент загрузки трансформаторов – 60-75%.

Общий износ электрических сетей и оборудования составляет ориентировочно 25-30%. Однако по некоторым присоединениям электрические сети находятся в своем номинальном рабочем состоянии, и увеличение потока мощности через них приведет к аварии и перебою электроснабжения конечных потребителей.

1. 4.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Источником газоснабжения муниципального района Богатовский являются:

- природный газ магистрального газопровода Оренбург- Самара поступающий на  АГРС-57, находящегося в с. М-Малышевка Кинельского района,  на  АГРС-48, находящегося в с. Покровка  Нефтегорского  района,  на АГРС-6, находящегося в с. Кротовка  Кинель-Черкасского района, по сетям

-   ООО  «Средне - Волжская газовая  компания».

Основными целями развития газоснабжения муниципального района Богатовский являются:

- улучшение показателей качества газоснабжения;

- увеличение объемов услуг по поставке  газа;

- повышение надежности и бесперебойности газоснабжения потребителей;

- снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт.

Газоснабжения  муниципального района Богатовский  ежегодно составляет  более 22 млн. куб метров газа.

### Из АГРС – 57, АГРС -48 и АГРС -6 природный газ через существующие газопроводы высокого давления (р= 6 кгс/см2)   поступает  на газорегуляторные пункты района ГРП  и ШГРП, где регуляторами давления снижается до низкого и по трубопроводам низкого давления поступает к потребителям.

### Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Отопление частных домов  осуществляется от автономных бытовых газовых котлов.

Схема газопровода среднего и низкого давления принята  смешанная (кольцевая и тупиковая).

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | На 01.01.2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность наружных газопроводов всего, в том числе | км | 363,09 |
|  | стальных | км. | 341,69 |
|  | полиэтиленовых | км. | 21,4 |
| 2 | Протяженность наружных газопроводов |  |  |
| 2.1 | - по давлению: |  |  |
|  | высокого давления | км | 145,7 |
|  | среднего давления | км | 2,8 |
|  | низкого давления | км | 214,59 |
| 2.2. | - по виду прокладки: |  |  |
|  | подземные | км | 100,69 |
|  | из них требуют замены | км | нет |
|  | подлежат диагностированию | км | нет |
|  | надземные | км | 262,4 |
| 3 | Количество ГРП | шт. | 13 |
| 4 | Количество ШГРП | шт. | 43 |
| 5 | Общий объем реализации газа, в том числе | тыс. куб. м | 22448 |
|  | -население | тыс. куб. м | 15741 |
|  | -прочие потребители | тыс. куб. м | 6707 |
| 6 | Количество бытовых газовых плит | шт. | 6565 |
| 7 | Количество газовых водонагревателей (колонок) | шт. | 543 |
| 8 | Количество отопительных печей (газовых котлов) | шт. | 5281 |
| 9 | Установлено бытовых газовых счетчиков, в т.ч. | шт. | 4598 |
|  | - на вводах многоэтажных домов | шт. | нет |

## 1.5.  ЗАХОРОНЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В настоящее время услуги по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов, сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов от населения и организаций на территории муниципального района Богатовский оказываются ООО  «ТрансЭкоСервис».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) производится согласно договорам и графикам вывоза ТБО. Для сбора и временного накопления ТБО используются стандартные контейнеры объемом 0,75 м3, в количестве          165 штук, установленные на  контейнерных площадках и урны в количестве  25 штук.

В настоящее время отходы размещаются на санкционированной площадке временного хранения твердых бытовых отходов и промышленных отходов с. Богатое. В 2013 году согласно генеральной схемы очистки территорий муниципальный район Богатовский прикреплен для вывоза твердых бытовых отходов, с последующем хранением на полигоне г. Отрадный и с. Борское.

Ежегодное захоронение твердых бытовых отходов составляет более    тыс. м3.

## 1.6.   Энергоресурсосбережение.

На территории муниципального района Богатовский Самарской области осуществляют свою деятельность  25 бюджетных учреждений, общей площадью -46984,5 кв.м., количеством работающих в бюджетных учреждениях 1011 человек.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории Богатовского муниципального района выглядит следующим образом:

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
| --- | --- |
|  | электрической энергии | тепла | газа | водоснабжение |
| Население и | 49 | 51 | 68 | 70 |
| Социальная сфера | 12 | 39,7 | 4 | 8 |
| Прочие | 39 | 9,3 | 28 | 12 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

энергетический баланс по  видам энергоносителей и потребителей коммунальных услуг за три последних года представлены в таблице:

| № п/п | Общие сведения | Ед изме. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 1 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 932,8 | 747,6 | 1627,8 |
| 2 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | Кв. м. | 4943,2 | 4943,2 | 15142 |
| 3 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 4645,1 | 4489,7 | 3510 |
| 4 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | Кв. м. | 44988,5 | 44988,5 | 34789,7 |
| 5 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 10169,9 | 10459,3 | 10800 |
| 6 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | Чел. | 495 | 561 | 608 |
| 7 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 17163,3 | 17468,8 | 17000 |
| 8 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | Чел. | 633,5 | 567,5 | 520,5 |
| 9 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1129365 | 1048977,2 | 1047079,2 |
| 10 | Площадь БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | Кв. м.. | 49931,7 | 49931,7 | 49931,7 |
| 11 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (уличное освещение) | кВтч. | 101841 | 356093 | 350000 |
| 12 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (уличное освещение) | кВтч | 449980 | 54000 | 50000 |
| 13 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | 530,9 | 783,7 | 700,7 |
| 14 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 530,9 | 783,7 | 700,7 |
| 15 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой ) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | - | 8156781 | 8210100 |
| 16 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой ) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | кВтч | - | 8156781 | 8210100 |
| 17 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | - | 1565000 | 1615500 |
| 18 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих ( для коммунальной квартиры) приборов учета. | кВтч | - | 1565000 | 1615500 |
| 20 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 12833 | 8863,1 | 8850 |
| 21 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 10400 | 6114,5 | 5975,4 |
| 22 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 2433 | 2748,6 | 2874,6 |
| 23 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 10413 | 8767,8 | 8755 |
| 24 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 2433 | 2733,5 | 2874,6 |
| 25 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 125886 | 109658 | 110500 |
| 26 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 18670 | 20993 | 21200 |
| 27 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 98701 | 96046 | 95000 |
| 28 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | - | - | - |
| 29 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 19143 | 22206 | 28800 |
| 30 | Число жилых многоквартирных домов | шт | 57 | 57 | 57 |
| 31 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных жилых домов) с использованием коллективных приборов учета | Кв. м. | 18631,8 | 20019,8 | 20737,8 |
| 32 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляется с применением расчетных способов (нормативов потребления) | Кв. м. | 25850,6 | 24462,6 | 23744,6 |
| 33 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 225 | 1980 | 1910 |
| 34 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 97073 | 112663 | 113165 |

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему:

Оснащенность     приборами учета  бюджетные учреждения   муниципального района Богатовский  по состоянию на 01.01.2011 года.

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Тепловая энергия | 19,3 | 2 | 4 |
| Электроэнергия | 96,3 | 100 | 98 |
| Природный газ | 100 | 29 | 94 |
| Водоснабжение | 34,8 | 15 | 24,6 |

1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на население муниципального района Богатовский Самарской области, это 47% на тепловую энергию, водоснабжение более 65%,  и бюджетные учреждения  39,7% -тепловая энергия, водоснабжение около 8%.

2. Оснащенность приборами учета бюджетных учреждений составляет по тепловой энергии -4%, водоснабжения – 24,6%.

3.  Многоквартирные дома оснащены коллективными приборами учета воды 35домов из 57 или  61,4%, приборами учета тепла 25домов или 43,9%.

### Раздел 2. Перспектива развития  муниципального образования  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

### 2.1. Теплоснабжение

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

- повышение качества и надежности работы систем теплоснабжения муниципального района Богатовский;

- обеспечение тепловой энергией объектов перспективного строительства;

- снижение негативного воздействия на природу.

Сокращение потребления тепловой энергии  населением, проживающее в частном секторе за счет подключения газового отопления привело к тому, что установленная тепловая мощность части существующих теплоисточников оказалась значительно выше присоединенных нагрузок, котлы эксплуатируются на пониженных нагрузках, что приводит к снижению КПД котлоагрегатов и котельных в целом.

В то же время, из-за изменения объемов, высокой степени износа теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, отдельные теплоисточники не могут обеспечить качество и надежность теплоснабжения существующих потребителей. Следовательно, необходимо строительство новых или реконструкция существующих теплоэнергетических объектов.

Основные направления развития системы теплоснабжения муниципального района Богатовский предусматривают:

- разработку и реализацию Схемы теплоснабжения муниципального района Богатовский с определением загрузки тепловых источников и приоритетных направлений развития системы теплоснабжения района;

- модернизацию существующих тепловых сетей (замена изношенных трубопроводов при необходимости с увеличением диаметров труб). Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, составляет около 8,9 километров, это примерно 60% от общего числа тепловых  в двухтрубном исчислении;

- повышение защитных характеристик теплотрасс;

- сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счет присоединения потребителей к сетям централизованного теплоснабжения, развития тепловых сетей и при необходимости - строительства дополнительных тепловых установок;

- строительство новых энергоисточников для покрытия дефицита тепловой мощности.

### 2.2. Водоснабжение и водоотведение

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить эффективную защиту источников поверхностного водоснабжения, модернизировать систему очистки на всех водопроводных станциях. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

Повышение надежности системы бытовой канализации предусматривается обеспечить путем  завершения строительства биологических очистных сооружений и  сетей канализации в с. Богатое.

### 2.3. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии муниципального района Богатовский являются: существующий, сохраняемый и проектируемый жилой фонд, общественные здания, промышленные объекты, учреждения, объекты соцкультбыта, торговые и коммуеальные предприятия. Развитие  инфраструктуры и застройка новых жилых микрорайонов требует развития электрических сетей, как правило, в тех районах, где они устарели или отсутствуют.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, строительство и реконструкция  распределительных  сетей.

Программа развития электросетей муниципального района Богатовский  базируется на плане перспективной застройки  жилых районов в сельских поселениях  района.

Одновременно предусматривается ввод телемеханизации систем управления и диспетчеризации электрохозяйства, совершенствование учета электроэнергии на основе автоматических систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Развитие, строительство и модернизация электросетей муниципального района  планируется по следующим основным направлениям:

1. Замена трансформаторов, отработавших свой ресурс, на новые. Применять марки трансформаторов, технические характеристики которых позволяют сократить потери на трансформирование электроэнергии (более низкие паспортные значения потерь холостого хода и короткого замыкания) и улучшить качество напряжения у конечных потребителей (трансформаторы с симметрирующими устройствами). В районах планируемой застройки или развития инфраструктуры замену трансформаторов производить с учетом роста нагрузок.

2. Реконструкция оборудования РУ-6(10) и РУ-0,4 кВ существующих трансформаторный подстанций. Модернизация оборудования с одновременным увеличением количества аппаратов для присоединения потребителей.

3.   Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ. с переносом и заменой КТП на 250 кВА, отработавших свой ресурс, на новые

4. Реконструкция ВЛ-10 кВ.

5. Установка оборудования телемеханизации диспетчерского управления и автоматических систем контроля и учета электроэнергии.

2.4. Газоснабжения

Согласно проекту генерального плана все населенные пункты муниципального района Богатовский снабжаются сетевым газом.

Источником газоснабжения для вновь проектируемого строительства является существующая система газоснабжения каждого населенного пункта, для чего должны выполняться условия владельца сетей, сопряженные с увеличением нагрузки, а именно: заменой оборудования в газорегуляторных пунктах и заменой газопроводов на больший диаметр при необходимости, а также строительством новых газопроводов высокого и низкого давления, газорегуляторных пунктов (ГРП, ШГРП).

Для тех населенных пунктов, где отсутствует система газоснабжения                    (п. Западный, п. Елшанский, п. Горский, п. Духовой, ), предусматривается строительство газопроводов высокого давления, газорегуляторных пунктов, газопроводов низкого давления, на условиях владельца сетей.

Для вновь проектируемых систем газоснабжения во всех населенных пунктах использовать полиэтиленовые трубы и современное оборудование.

### 2.5. Развитие объектов, используемых

для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

Проблема утилизации и обезвреживания твердых отходов производства и потребления является одной из наиболее значимых проблем муниципального района Богатовский Самарской области  в области охраны окружающей среды.

Существующая система обращения с твердыми бытовыми отходами в основном базируется на площадке временного  захоронении. В настоящее время стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений являются увеличение загрязнения природной среды и его негативное влияние на здоровье населения, а также происшедшие изменения в экологической политике и законодательстве. В настоящее время политика в сфере управления отходами, главным образом, ориентирована на снижение количества образующихся отходов и развитие методов их максимального использования.

Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов, должны выполнять следующие задачи:

- обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления за счет внедрения экологически обоснованных технологий переработки и захоронения отходов, а также рекультивации полигона;

- улучшение санитарного состояния муниципальной территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации  твердых  бытовых  отходов;

- повышение качества обслуживания населения, повышение эффективности работы предприятий, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов.

2.6.    Энергосбережение.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, будет расти. В результате до 2012 года стоимость основных для района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет также стремительно расти. Такое увеличение стоимости роста энергоносителей в условиях стабилизирующейся экономики является беспрецедентным.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту доли затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии, и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов.

В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

- замена устаревшего оборудования при производстве тепловой энергии, автоматизация управления котельными, учет и регулирование расходования первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии;

- установка приборов учета и регулирования расходования тепла и холодной воды;

- модернизация электросетей,  газоснабжение в муниципальном районе. Оснащение сетей информационными и диагностическими системами;

-установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода электрической энергии. Замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие.

### Раздел 3. Мероприятия  инвестиционных проектов в сфере  коммунальной инфраструктуры.

### 3.1. Строительство и модернизация

объектов системы теплоснабжения.

На основании документов территориального планирования и прогноза социально-экономического развития муниципального района Богатовский, в соответствии с задачами стратегического развития системы теплоснабжения сформирован перечень технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить тепловой энергией вновь создаваемые (реконструируемые) объекты недвижимости, повысит качество и надежность теплоснабжения существующих потребителей.

В перечень включены мероприятия по:

- реконструкции и расширению существующих источников теплоснабжения, обеспечивающих приросты тепловой мощности и техническую доступность присоединения потребителей, расположенных в зоне их действия;

- развитию, реконструкции, модернизации тепловых сетей;

- реконструкции, модернизации и новому строительству тепловых пунктов;

- повышению эффективности производства, передачи и распределению тепловой сети;

- повышению экологической безопасности теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения представлены в приложении N 3.

### 3.2. Строительство и модернизация

объектов систем водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения комплексно учитывают текущие потребности муниципального района Богатовский в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятием, для вновь подключаемых клиентов.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения представлены в приложении N 4.

### 3.3. Строительство и модернизация

объектов системы электроснабжения

В перечень мероприятий по строительству и модернизации объектов системы электроснабжения включены мероприятия, направленные на получение возможности подключения новых потребителей, и мероприятия, направленные на улучшение показателей качества электроэнергии и обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения представлены в приложении N 5.

### 3.4. Строительство и модернизация

объектов системы газоснабжения

В перечень мероприятий по строительству и модернизации объектов системы газоснабжения включены мероприятия, направленные на получение возможности подключения новых потребителей, и мероприятия, направленные на улучшение показателей качества газоснабжения и обеспечения надежного газоснабжения потребителей.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения  представлены в приложении N6.

### 3.5.  Строительство и модернизация объектов,

используемых для захоронения (утилизации)

твердых бытовых отходов

Одной из целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является улучшение экологической ситуации в муниципальном районе Богатовский, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов. Для этого необходимо осуществить следующий перечень первоочередных мероприятий:

- приобретение дополнительно контейнеров -522 шт.  (2012 - 2016 годы);

- строительство контейнерных площадок - 343 шт.   (2012 - 2016 годы);

-приобретение подвижного состава (мусоровоза) 1 ед.  - (2012 год);

- Строительство сортировочно-перегрузочного пункта с площадками  временного накопления отходов вблизи с. Богатое  (2012-2016 годы)

3.6.    Энергосбережение.

Мероприятия по энергосбережению  предусмотрены муниципальной  программой «Энергосбережение в муниципальном районе Богатовский Самарской области на 2010-2015.г.г.» утвержденной постановлением Главы муниципального района Богатовский № 892 от 29.07.2010 года (с учетом изменений  от от 28.01.2011 года №70).

Мероприятия по установке  приборов учета

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект ( единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Расчетный экономический эффект от реализации мероприятия (тыс. руб.) | Срок окупаемости затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г |  |  |
| Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях (электроэнергия, газ, тепло, холодная вода) (приложение 1а) | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками. | 2012-2014 | 355 | 1610 | 330 |  |  | Экономия средств не менее 3,% от объема оплаты энергоресурсов, или 360,0тыс. руб. в год | 6 лет |
| 1.2.Установка коллективных приборов учета тепла в многоквартирных домов ( 29 шт) | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками | 2012-2015 | 500 | 500 | 500 | 280 |  | Экономия средств и снижения затрат до 10% | 2 года |
| 1.3. Установка коллективных приборов учеты водоснабжения в многоквартирных домов (25шт.) |  | 2012-2013 | 220 | 440 |  |  |  | Экономия средств и снижения затрат до 10% | 4 года |
| Уличное освещение по муниципальному району Богатовский |
| 1.1.Замена светильников (500шт) | Экономия электроэнергии | 2012 | 200 |  |  |  |  | Экономия электроэнергии до 20% | 3 года |
| 1.2.Установка узлов учета электроэнергии |  | 2012 | 100 |  |  | - | - |  |  |
| 1.3. Установка реле - времени | Экономия электроэнергии | 2012 | 50 |  |  |  |  | Экономия электроэнергии до 10% | В течении года |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Раздел 4. Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уд. Расход ТЭ в БУ на 1 кв.м. общей площади, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета | Гкал/кв.м | 0,030 | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,034 |
| Уд. Расход ТЭ в БУ на 1 кв.м. общей площади, расчеты за которую осуществляется с применением расчетных способов | Гкал/кв.м | 0,037 | 0,035 | 0,033 | 0,029 | 0,026 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 17 | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 100 |
| Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 83 | 75 | 60 | 46 | 27 | 0 | 0 |
| Отношения удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,34 | 1,23 | 1,13 | 1,03 | 0,88 | 0,79 | 0 |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Куб.м./ч | 23,04 | 27,1 | 27,8 | 28,2 | 28,7 | 29,0 | 29,0 |
| Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Куб.м./ч | 35,1 | 29,3 | 24,3 | 21,8 | 18,5 | 15,8 | 0 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 34,8 | 45 | 53 | 61 | 83 | 95 | 100 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | % | 65,2 | 55 | 47 | 39 | 17 | 5 | 0 |
| Отношение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,52 | 1,08 | 0,87 | 0,77 | 0,64 | 0,54 | 0 |
| Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | % | 0,4 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 0 |
| Доля объемов тепловой энергии (воды, газа, э/э), потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования | % | 97,6 | 98,0 | 98,4 | 98,8 | 99 | 99,5 | 100 |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | Кол-во | - | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 25 | 50 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы  и доступность программы для населения.

Источники обеспечения программы определяется условиями её реализации в течение 2012-2016 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

На реализацию мероприятий программы необходимо             тыс. руб., в том числе:

-

-

-

-

Финансирование программы осуществляется за счёт средств регионального, местного бюджетов, внебюджетных средств в течении  2012-2016 г.

Реализация программы позволит сэкономить не менее  15 % энергоресурсов, т. е. кумулятивный эффект экономии за 2012-2016 год составит           тыс. руб., в дальнейшем ежегодно будет экономиться не менее     тыс.  руб. (в ценах 2011 г.). Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и проведения  энергетического обследования.

## Раздел 6. Управление программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2017 года ответственные исполнители представляют в администрацию Богатовского района информацию о ходе выполнения программы.

Администрация муниципального района обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей программы, обеспечивающих реализацию мероприятий программы.

## Приложение N 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

Самарской области  на период  2012 - 2016 годы

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОНА БОГАТОВСКИЙ  НА 2012 - 2016 ГОДЫ

| N п/п | Наименование | Заказчик | Срок | Нагрузка на энергоресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабжение, мЗ/сут. | водооводоотведение мЗ/сут. | электроснабжение, кВт | теплоснабжение, Гкал/час | газоснабжение, мЗ/час |
| 1. Объекты жилищного строительства |
| 1.1 | Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома в с. Богатое (общая площадь территории га, ориентировочная площадь жилого фонда 0,53 тыс. кв. м) (10 квартир) | Частные инвесторы | 2013 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Малоэтажная жилая застройка экономического класса в сельском поселении Богатое в черте с. Богатое (площадь территории - 1,0091 га, 10 земельных участков) | Частные инвесторы | 2012 - 2016 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Малоэтажная жилая застройка экономического класса в сельском поселении Богатое в черте с. Богатое (площадь территории 2,0591 га, 20 земельных участков | Частные инвесторы | 2012 - 2016 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Малоэтажная жилая застройка экономического класса в сельском поселении Богатое в черте с. Богатое (площадь территории 1,2 га, 12 земельных участков | Частные инвесторы | 2012 - 2016 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Малоэтажная жилая застройка экономического класса в сельском поселении Виловатое в черте с. Андреевка (площадь территории 1,2 га, 12 земельных участков | Частные инвесторы | 2012 - 2016 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие производственных и коммунально-складских зон |
| 2.1 | Строительство Биологических очистных сооружений и сети канализации в с. Богатое | Областной бюджет, местный бюджет | до 2016 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | . | Частные инвесторы | 2012 |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт) |
| 3.1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проектирование и реконструкция МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста: начальная школа – детский сад п. Заливной муниципального района Богатовский | Областной бюджет, местный бюджет | 2012 год |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Проектирование и реконструкция МОУ Тростянская ООШ муниципального района Богатовский структурное подразделение, реализующее дошкольное образование | Областной бюджет, местный бюджет | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 3.2. Объекты культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Частные инвесторы | 2013 |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Частные инвесторы | до 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 |  | Частные инвесторы | 2012 | 25 | 25 | 438 | 1,23 |  |

## Приложение N 2

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

Самарской области  на 2012 - 2016 годы

Характеристика источников теплоснабжения, тепловых сетей

| N п/п | Наименование объекта | Кол-во котлов | Перечень основного оборудования (котлы) | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Вид топлива | Температурный график, °С | Условный диаметр трубопроводов, мм | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, метров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |  |
| 1 | Котельная N 1, ул. Советская 35 | 3 | Logano SK – 1850 RS - 190 | 5,5 МВт | газ, | 95-70 | Ду-373 Ду-219 Ду-159 Ду-114 Ду-89 Ду-76 Ду-57 | Ду-373-382м. Ду-219-147м Ду-159-300м Ду-114-1091,5м Ду-57-500м. | Ду-89-226м Ду-76-460м. Ду-114-1091,5 Ду-57-615м |  |
| 2 | Котельная N 2, ул. Чапаева 26А | 5 | НР - 18 | 4,8Гкал | газ, | 95-70 | Ду-219 Ду-159 Ду-114 Ду-57 | Ду-219-376м Ду-159-300м Ду-114-500м Ду-57-250м | Ду-159- 361м. Ду-114-1078 Ду-57-228м. |  |
| 3 | Котельная N 3, ул.Ленина 31А | 2 | КСВ — 2.9Г | 5Гкал | газ, | 95-70 | Ду-219 Ду-159 Ду-114 Ду-57 Ду-32 |  | Ду-219-304м Ду-159-441м. Ду-114-668м. Ду-57-536м Ду-32-66м |  |
| 4 | Котельная № 4 ул. Заводская 31 | 4 | КВА 02Г | 800Квт | газ | 95-70 | Ду-114 Ду-108 Ду-89 Ду-57 Ду-40 Ду-32 Ду-25 |  | Ду-114-489м Ду-108-85м Ду-89-300м Ду-57-77м Ду-40-100м Ду-32-155м Ду-25-120м |  |
| 5 | Котельная с.Арзамасцевка Арзамасцевка | 2 | НР - 18 | 1,2Гкал | газ | 95-70 | Ду-114 Ду-89 Ду-57 | Ду-114-397м Ду-89-10м | Ду-89-27м Ду-57-94м |  |
| 6 | Котельная с. Аверьяновка | 2 | НР - 18 | 1,2Гкал | газ | 95-70 | Ду-114 Ду-89 Ду-57 |  | Ду-114-593м Ду-89-10м Ду-57-16м |  |
| 7 | Котельная с. Съезжее | 3 | КВА - 100 | 300Квт | газ | 95-70 | Ду-89 |  | Ду-89-220м |  |
| 8 | Котельная с.Тростянка | 2 | КВА - 100 | 200Квт | газ | 95-70 | Ду-57 Ду-32 |  | Ду-57-242м Ду-32-70м |  |
| 9 | Котельная с. Андреевка | 3 | КВА - 100 | 300Квт | газ | 95-70 | Ду-89 Ду-57 Ду-40 |  | Ду-89-143м Ду-57-264м Ду-40-9м |  |
| 10 | Котельная п. Заливной |  |  |  | газ | 95-70 | Ду-219 Ду-159 Ду-114 Ду-89 Ду-76 Ду-57 Ду-25 |  | Ду-219-25м Ду-159-100м Ду-114-236,5м Ду-89-332м. Ду-76-88м. Ду-57-755м. Ду-25-106м. |  |

## Приложение N 3

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

Самарской области на 2012 - 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| N п/п | Наименование мероприятия | Капитальные затраты млн.руб. | Источники финансирования | Ожидаемый эффект млн.руб. | Срок реализации | Срок окупаемости лет | Цели и преимущества внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной №2 (в соответствии с техническим заданием) | 8,71 | Собственные средства | 0,48 | 2012-2016 | 18 | Уход от обслуживающего персонала; сократится вероятность ошибок в обслуживании (исключается человеческий фактор); экономия по расходу ТЭРОВ, повысится качество теплоснабжения |
| 2 | Техническое перевооружение котельной №3 (в соответствии с техническим заданием) | 2,88 | Собственные средства | 0,48 | 2012-2016 | 6 | Уход от обслуживающего персонала; сократится вероятность ошибок в обслуживании (исключается человеческий фактор); экономия по расходу ТЭРОВ, повысится качество теплоснабжения |
| 3 | Строительство модульной котельной на СПТУ-74 | 1,8 | Собственные средства | 0,247 | 2012-2013 | 7,3 | Повышение надежности теплоэнергетического комплекса (уход от изношенных тепловых сетей) и сокращение тепловых потерь |
| 4 | Строительство 2-х модульных котельных в с. Арзамасцевка ( | 2,23 | Собственные средства | 0,247 | 2012-2014 | 9 | Повышение надежности теплоэнергетического комплекса (уход от изношенных тепловых сетей) и сокращение тепловых потерь |
| 5 | Строительство 2-х модульных котельных в с Аверьяновка ( | 3,74 | Собственные средства | 0,247 | 2012-2014 | 15 | Повышение надежности теплоэнергетического комплекса (уход от изношенных тепловых сетей) и сокращение тепловых потерь. |
| 7 | Замена ветхих тепловых сетей: 3000п.м. (где) | 8,613 | Бюджетные средства, Собственные средства | 1,13 | 2012-2016 | 7,6 | Повышение надежности теплоэнергетического комплекса (уход от изношенных тепловых сетей) и сокращение тепловых потерь. |

Приложение N 4

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2012 - 2016 годы

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № п\п | Наименование мероприятий | Ед. Изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  |  | Собственные средства | Бюджетные средства | Собственные с средства | Бюджетные средства | Собственные с средства | Бюджетные средства | Собственные с средства | Бюджетные средства | Собственные с средства | Бюджетные средства |
| 1. | Замена ветхих водопроводных сетей: с. Богатое с. Кураповка с. Андреевка | м. м. м. | 24550 6000 1500 | 0,2 | 1,8 | 0,35 0,096 0,04 | 3,15 0,864 0,36 | 0,35 0,096 0,04 | 3,15 0,864 0,36 | 0,35 0,096 0,04 | 3,15 0,864 0,36 | 0,35 0,096 | 3,15 0,864 |
| 2. | Замена насосного оборудования Водозабор «Печиненский» с. Богатое | шт. | 5 |  |  | 0,0025 | 0,0225 | 0,0025 | 0,0225 |  |  |  |  |
| 3 | Установка водона- порной башни «Рожновского» водозабор «Андре- евский» с. Андреев- ка. | шт. | 1 |  |  | 0,08 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка водона- порной башни «Рожновского» водозабор «Макси- мовский» с. Макси- мовка | шт. | 1 |  |  |  |  | 0,08 | 0,72 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 0,2 | 1,8 | 0,5685 | 5,1165 | 0,5685 | 5,1165 | 0,486 | 4,374 | 0,446 | 4,014 |

Экономический  эффект  от  выполнения Программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Ед. Изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Замена ветхих водо- проводных сетей | м. | 32050 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 |
| 2. | Замена насосного оборудования | шт. | 5 |  | 0,383 | 0,550 | 0,60 | 0,70 |
| 3. | Установка водона- порной башни в/за- бор «Андреевский» | шт. | 1 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4. | Установка водона- порной башни в/за- бор «Максимовский» | шт. | 5 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Итого: | 0,050 | 0,543 | 0,72 | 0,79 | 0,91 |

Общие  затраты  на  реализацию  данной  Программы  составляют – 22,69 млн.руб.

Экономический  эффект  от  реализации данной  Программы составляет – 3,933млн.руб.

Срок  окупаемости  данной  Программы  составляет    35 лет.

## Приложение N 4

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2012 - 2016 годы

### Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятия | Капитальные затраты | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | Срок реализации | Срок окупаемости | Цели и преимущества внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей: с. Богатое – 24550м с. Кураповка -6000м с. Андреевка -1500м |  | Бюджетные средства, собственные средства |  | 2012-2016 |  | Даст возможность закольцевать водоводы, увеличить подачу воды и обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение потребителей |
| 2 | Реконструкция насосного оборудования водозабор «Печиненский» с. Богатое |  | Бюджетные средства, собственные средства |  | 2013-2014 |  | Реконструкция насосного оборудования с установкой частотных преобразователей на ВНС обеспечит бесперебойную подачу питьевой воды потребителям с. Богатое, улучшит качество подаваемой питьевой воды в процессе обеззараживания ультрафиолетовым излучением, повысит сервисные услуги по обеспечению питьевой водой потребителей |
|  | Установка водонапорной Башни «Рожновского» водозабор «Андреевский» с. Андреевка |  | Бюджетные средства, собственные средства |  | 2013 |  |  |
|  | Установка водонапорной башни водозабор «Максимовский |  | Бюджетные средства, собственные средства |  | 2014 |  |  |

### Мероприятия по развитию системы водоотведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Капитальные затраты | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | Срок реализации | Срок окупаемости | Цели и преимущества внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство |  |  |  |  |  | Даст возможность улучшить качество предоставляемых услуг по водоотведению, обеспечит прием стоков в бесперебойном режиме от объектов строительства жилого фонда |
| 2 | Строительство канализационных сетей |  |  |  |  |  | Даст возможность улучшить качество предоставляемых услуг по водоотведению, обеспечит прием стоков в бесперебойном режиме от объектов строительства жилого фонда |
| 3 | Строительство канализационных сетей |  |  |  |  |  | Позволит обеспечить бесперебойный отвод стоков от вновь образующихся объектов в районе |
| 4 | Строительство сетей канализации по ул. |  |  |  |  |  | Повысит качество и сервис предоставляемых услуг потребителям по приему сточных. |

## Приложение N 5

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2012 - 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

| N п/п | Наименование мероприятия | Капитальные затраты | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | Срок реализации | Срок окупаемости | Цели и преимущества внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ заход Буз. 1 на ПС Богатое с заменой провода 1,1 км п. Мельзавод |  |  |  | 2013-2014 г. |  | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ 110 кВ. Снижение потерь электроэнергии |
| 2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Богатое с. Виловатое 5,6 км |  |  |  | 2013-2014 г. |  | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-10 кВ. |
| 3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Максимовка с. Съезжее 8,7 км |  |  |  |  |  | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-10 кВ. Снижение потерь электроэнергии. |
| 4 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Богатое с. Федоровка 11,3 км |  |  |  |  |  | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-10 кВ. Снижение потерь электроэнергии. |
| 5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Неприк с. Беловка 16,65 км |  |  |  |  |  | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-10 кВ. Снижение потерь электроэнергии |
| 6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Максимовка с. Максимовка 3,9 км |  |  |  |  |  | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-10 кВ. Снижение потерь электроэнергии |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Печинено 1,2 км |  |  |  |  |  | Увеличение надежности электроснабжения, пропускной способности ВЛ-0,4 кВ. Снижение потерь электроэнергии |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОГ 305/160 кВА с переносом и заменой 2,3/0,25 | 4,077 млн. руб |  |  | 2012 |  | Ввод новых мощностей |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП БОГ 1201/100кВА с заменой КТП на 250 кВА 3,6/0,25 | 6,085 |  |  | 2012 |  | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих потребителей |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП БОГ 1207/100 КВА с заменой КТП на 250 кВА 3,2/0,25 | 5,475 |  |  | 2013 |  | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих потребителей |
| 11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Бог 1622/160кВА 0,76/- | 1,221 |  |  | 2014 |  | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих потребителей |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП БОГ 616/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА 2,65/0,25 | 4,637 |  |  | 2015 |  | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих потребителей |
| 13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОГ 1205/320кВА 2,2/- | 3,524 |  |  | 2016 |  | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения существующих потребителей |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение качественного и надежного |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение качественного и надежного |

## Приложение N 6

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2012 - 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

| N п/п | Наименование мероприятия | Капитальные затраты | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | Срок реализации | Срок окупаемости | Цели и преимущества внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения пос Западный | 7908,5 |  |  | 2013-2014 г. |  |  |
| 2 | Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения пос Елшанский | 3694,4 |  |  | 2013-2014 г. |  |  |
| 3 | Газоснабжение жилых домов по ул. Крайняя, Безымянная, дольняя, Красноармейская, спортивная, Овражная, Газовиков, Дачная в районе новостроек с. Богатое | 5515,247 | Федеральный, областной, местный бюджеты |  | 2012 |  |  |
| 4 | Газоснабжение пос. Духовой Богатовского района | 9688,79 | Федеральный, областной, местный бюджеты |  | 2012г. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |