РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ»

_________Филиал «Управление по Приволжскому федеральному округу»___________

###### Генеральная схема очистки территорий

###### населенных пунктов муниципального образования

###### «Богатовский муниципальный район» Самарской области

Общая пояснительная записка

И.о. директора филиала «Управление по Приволжскому Федеральному округу» ФГУП «ФЦБОО»

_____________ А.В. Афанасьев

г. Нижний Новгород, 2010

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| И.о. директора филиала «Управление по ПФО» ФГУП «ФЦБОО» | Афанасьев А.В. |  |
| Инженер-эколог | Скрябина О.А. |  |
| Инженер-эколог | Топольская О.В. |  |

Содержание

5 Транспортировка бытовых отходов на территории МО «Богатовский район»	168

Приложение № 1 Характеристика автофургона промтоварного на шасси ГАЗ-3309

Приложение № 2 Технические характеристики весов напольных

Приложение № 3 Технические характеристики прессов пакетировочных

Приложение № 4 Технические характеристики тележек гидравлических

Приложение № 5 Материал для изготовления ограждений контейнерных площадок

Приложение № 6 Готовые предложения ограждений для контейнерных площадок

Приложение № 7 Технические характеристики контейнеров 0,36 м3

Приложение № 8 Характеристика стандартных контейнеров для сбора ТБО

Приложение № 9 Технические характеристики спецтехники для сбора и вывоза ТБО

Приложение № 10 Технические характеристики спецтехники для сбора и вывоза КГО

Приложение № 11 Технические характеристики спецтехники для вывоза ЖБО

Приложение № 12 Технические характеристики КО-713Н-40

Приложение № 13 Технические характеристики ГС-1402

Приложение № 14 Технические характеристики КО-206

Приложение № 15 Обустройство контейнерных площадок

Введение

В настоящее время в Российской Федерации экологическая обстановка в большинстве городов и населенных пунктов сохраняется напряженной. Характерными факторами неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды являются морально устаревшее оборудование, резкое увеличение парка автотранспорта, а также недостаточное внедрение безотходных и экологически безопасных технологий.

Сегодня в приоритетном порядке ставятся задачи по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, внедрению новых безотходных и малоотходных технологий. Определенный прогресс наметился в развитии коммунального хозяйства. Наряду с традиционными методами сбора и вывоза ТБО находят применение системы сортировки и селективного сбора. Проектируются и вводятся в эксплуатацию высоконагружаемые полигоны ТБО, позволяющие существенно сократить площади территорий, отведенных под захоронение отходов, а также сократить количество объектов размещения отходов. Предлагается к использованию современная техника для уборки территорий, для сбора, удаления и обезвреживания отходов производства и потребления.

В целях эффективного решения задач по совершенствованию системы обращения с отходами и принятия управленческих решений необходимо руководствоваться следующими принципами, определенными законодательством:

- минимизация образования отходов;

- использование научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;

- разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке;

- приоритет переработки отходов перед их уничтожением;

- приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;

- развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;

- недопущение размещения отходов производства и потребления вне специализированных объектов размещения отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в сфере обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- доступность информации в сфере обращения с отходами;

- участие в межмуниципальном сотрудничестве в сфере обращения с отходами.

Одним из основных документов в организации системы управления отходами является Генеральная схема санитарной очистки территорий муниципального образования. В документе отражены направления по решению комплекса работ по организации сбора, удаления, обезвреживания отходов и уборки территорий населенных пунктов муниципального образования.

Целью настоящей работы является разработка Генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов МО «Богатовский муниципальный район» Самарской области, включая анализ существующей схемы санитарной очистки МО «Богатовский муниципальный район», разработку  предложений по определению очередности осуществления природоохранных мероприятий, определение объемов предполагаемых работ по очистке и уборке территорий, возможных методов сбора, удаления, обезвреживания и переработки обходов, необходимого количества уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, а также рекомендации о целесообразности проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки данного муниципального образования.

Руководствуясь разработанной Генеральной схемой и действующим законодательством, органы местного самоуправления могут обоснованно определять стратегию и  разрабатывать программные мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления на территории  МО «Богатовский муниципальный район».

Основанием для разработки Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (с изм. на 30.12.2008 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2001 № 609 «О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению ТБО»;

- Санитарные правила содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88);

- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (Утверждены постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152).

Кроме того, при разработке Генеральной схемы очистки территории учитываются требования:

- Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Схема разработана на срок до 2029 года с выделением I очереди мероприятий (5 лет) и прогнозируемого срока  (20 лет).

Исходными данными для разработки Генеральной схемы являются материалы, представленные «Заказчиком».

Генеральная схема очистки территории МО «Богатовский муниципальный район» выполнена в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 31.07.2009 г. и на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта.

Очистка и уборка современных населенных пунктов, городов и районов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной отрасли на территории МО «Богатовский муниципальный район». В документе дается объективная оценка ситуации, на основании которой руководители органов местного самоуправления имеют возможность принимать управленческие решения по санитарной очистке подведомственных территорий и организации безопасного обращения с отходами производства и потребления, снижения их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Термины, определения  [1] и сокращения

В области обращения с отходами производства и потребления приняты следующие термины и определения:

Генеральная схема очистки территории – документ, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов. Целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов.

Отходы – остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Отходы производства – остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Отходы потребления – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессе общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения  (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт  жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары  и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Бытовые отходы – отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Биологические отходы – биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биологической промышленности.

Отходы лечебно-профилактических учреждений – материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществлениям медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Крупногабаритные отходы:  к ним относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3 (старая мебель, бытовая техника, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п.).

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) – отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии.

Древесные отходы – отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.

Стеклобой – отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло.

Макулатура – бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографические изделия, деловые бумаги.

Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.

Сор – сухие или влажные отходы, состоящие из мелких частиц.

Свойства отходов – качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов [3].

Образование отходов – все виды деятельности, приводящие к появлению отходов. Образование отходов у граждан происходит при осуществлении ими процессов жизнедеятельности, в том числе по месту жительства, на садовых,  дачных  и огородных участках, а также на территориях гаражных кооперативов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Объекты размещения отходов - полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов, шламонакопители, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами;

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Санкционированные свалки отходов – это разрешенные органами исполнительной власти территории (существующие  площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии со СНиП. Являются временными, подлежат обустройству или  закрытию  в сроки, необходимые для проектирования и строительства   полигонов, отвечающих требованиям СНиП.

Свалка – местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.

Полигон захоронения отходов – ограниченная территория, предназначенная и, при необходимости, специально оборудованная для захоронения отходов, и исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую среду.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектным и данным.

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Использование отходов – применение отходов  для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов из мест их образования, являющаяся подготовительной для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Сортировка отходов – разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

ТБО – твердые бытовые отходы

ЖБО – жидкие бытовые отходы

КГО – крупногабаритные бытовые отходы

ПЗП –  производственно-заготовительное предприятие

ППП – приемный передвижной пункт

МР – муниципальный район

МО – муниципальное образование

Том 1. Существующее состояние системы санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов муниципального образования «Богатовский муниципальный район».

1. Краткая характеристика и природно-климатические условия

территории муниципального образования «Богатовский муниципальный район»

  - Природно-климатические условия территории

Климатические характеристики

Муниципальное образование «Богатовский муниципальный район» (далее – МО «Богатовский район») расположено в зоне континентального климата умеренных широт. Для данного типа климата характерны холодная и малоснежная зима, жаркое лето с частыми засухами, резкие колебания температуры и неустойчивость погоды, быстрый переход от зимы к лету, преобладание ясных и малооблачных дней. Средняя годовая температура воздуха + 4,2°С. Среднемесячная температура января - –13,5ºС, июля - +20,4ºС. Характеристика температурного режима территории дана в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Характеристика температурного режима [4]

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ср.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемес. t,˚С | -13,5 | -12,6 | -5,8 | 5,8 | 14,3 | 18,6 | 20,4 | 19,0 | 12,8 | 4,2 | -3,4 | -9,6 | 4,2 |

Среднегодовое количество осадков составляет 350-400 мм/год, что находится ниже нормы. Основное количество осадков, 250-260 мм/год, выпадает в теплый период года, продолжительность которого составляет в среднем 208 дней в году. На холодный период года средней продолжительностью 157 дней приходится 120-140 мм осадков.

Устойчивый снежный покров образуется во второй-третьей декаде ноября. Число дней со снежным покровом составляет от 130 до 150 дней. Средняя высота снежного покрова - 28 см., в снежные зимы она может достигать 50 см и более. Число дней с метелями составляет в среднем 15 дней за год.

В течение года преобладают ветры северо-восточных и юго-западных направлений. В холодное время года наибольшую повторяемость имеют южные, юго-восточные и юго-западные ветры. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  - 4,2 м/с. В теплое время года преобладают ветры северного и северо-западного направлений. Средняя скорость ветра в данный период - 3 м/с.

Рельеф, характеристика почв

Территория МО «Богатовский район» разделена р. Самарой на два района. Правобережье р. Самары (северная часть района) представлено расчлененными  рельефными формами с отметками абсолютных высот 135-180 м. Левобережье (южная часть района) характеризуется выровненным рельефом и представлено, в основном, надпойменной террасой р. Самары, постепенно переходящей в пологие склоны водораздела рек Самара-Чапаевка. Северная правобережная часть района относится к переходной степной полосе Заволжья, южная левобережная часть принадлежит к сыртовой степи Заволжья.

На территории района присутствуют следующие виды почв: черноземы выщелоченные и обыкновенные; солонцы и солонцеватые почвы; лугово-болотные почвы. Черноземы характерны для возвышенностей и склонов водоразделов,  солонцы и солонцеватые почвы – для территорий с близким залеганием к поверхности минерализованных грунтовых вод, лугово-болотные – для низменных и пойменных территорий.

Гидрографические характеристики

Район имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. По территории района, в центральной его части, с востока на запад протекает р. Самара. Общая протяженность реки – 594 км. Исток р. Самары находится на территории Оренбургской области (место Общий сырт, в 2,5 км восточнее п. Гнездиловка); место впадения – Саратовское водохранилище.

В широтном направлении также протекает р. Кутулук.  Кроме того, по южной части территории района протекают речки Съезжая (левый приток р. Самары), Ветлянка (левый приток р. Съезжей), Безымянка.

Другими элементами гидрографической сети являются многочисленные озера и старицы. В с.п. Богатое расположены озёра: Стеклянка (у п. Заливной), Ивановское (между с. Ивановка, ст. Заливная и с. Заливное), Кривое, Большое, Жерличное (у д. Кураповка).

В с.п. Виловатое расположены Лешевое (вдоль с. Андреевка), Елховое (вдоль п. Буревестник), Чистое, Подгорное, Ольховое, Подковное, Долгое озера, оз. Сосновый затон, оз. Кресты, оз. Костыли; на территории с.п. Максимовка – оз. Ильмень.

На территории с.п. Печинено расположены: оз. Елшанка (юго-западнее п. Никольский), оз. Лебяжье (у п. Петровский), оз. Черное (у п. Центральный), оз. Найденное (в восточном направлении от п. Восточный), оз. Широкое (у с. Федоровка), оз. Духовое (с южной стороны п. Духовой).

На территории с.п. Арзамасцевка находится Кутулукское водохранилище, на берегу, которого сосредоточены с. Знаменка, п. Мичуриновка, с. Беловка, п. Кутулукский.

Особенности рельефа и гидрографической сети обусловили расположение и развитие планировки населенных пунктов.

1.2 Краткая характеристика территории МО «Богатовский район»

Муниципальное образование «Богатовский район» расположено в восточной части Самарской области. Административный центр района – с. Богатое – удален от г. Самары на 92 км. Площадь территории Богатовского района - 82400 га. Численность населения МО «Богатовский район» по состоянию на 01.01.2009 г. составляла 15907 человек.

Графически расположение МО «Богатовский район» в субъекте представлено на рисунке 1.

Рис.1. Расположение МО «Богатовский район» в субъекте

В состав МО «Богатовский район» входят 5 сельских поселений: с.п. Арзамасцевка, с.п. Богатое, с.п. Виловатое, с.п. Максимовка и с.п. Печинено. Общее число населенных пунктов – 32.

План-схема расположения населённых пунктов в МО «Богатовский район» приведена на рисунке 2.

Рис. 2 План-схема расположения населенных пунктов МО «Богатовский район»

Сельское поселение Богатое

С.п. Богатое расположено в центральной части Богатовского района. Поселение граничит на юге с землями с.п.  Виловатое, на западе - с землями с.п. Печинено, на севере - с землями с.п. Арзамасцевка, на востоке - с Борским муниципальным районом.

В состав с.п. Богатое входят 7 населённых пунктов: с. Богатое, с.Кураповка, п. Заливной, с. Заливное, ж.д. ст. Заливная, с. Ивановка, ж.д. будка 1192 км.

Обзорная схема расположения населенных пунктов представлена на рис.3.

Рис. 3. с.п. Богатое Богатовского района (расположение населенных пунктов)

Площади населенных пунктов с.п. Богатое составляют:

с. Богатое – 1401,8 га

с. Кураповка – 310,5 га

с. Ивановка – 83,2 га

п. Заливной – 60,6 га

с. Заливное – 54,1 га

ст. Заливная – 459,6 га

ж/д будка 1192 – 1,5 га.

Населенные пункты сосредоточены вдоль железной дороги, проходящей по территории поселения в направлении восток-запад и разделяющей его на две части.

Для с. Богатое характерна открытая планировочная структура  с квартальной   застройкой: улицы протрассированы в меридианном направлении, в широтном направлении проложена только одна улица  - ул. Ленина.

С. Кураповка  примыкает к с. Богатое с восточной стороны: ул. Папанина (с. Богатое) переходит в ул. Фурманова (с. Кураповка).

С. Ивановка, ж/д. ст. Заливная (расположенные с северной стороны железной дороги) и п. Заливной (расположенный с южной стороны ж/д)  находятся восточнее с. Кураповка и соединяются между собой через железнодорожный переезд.

Жилая застройка с.п. Богатое, в основном, представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками, в с. Богатое и п. Заливной  имеется также 2-3х этажная секционная  застройка. Плотность застройки низкая.

Структура промышленности с.п. Богатое представлена сельскохозяйственной и пищевой отраслями.

Основными  градообразующими  предприятиями, расположенными на территории сельского поселения Богатое, являются  ЗАО «Поволжское агропромышленное объединение», ООО «Гардарика», ОАО «Агродорстрой», ОАО «Богатовский элеватор», ООО «Богатовский Агропромснаб», МУП ПО ЖКХ, ЗАО «Богатовский мукомольный завод».

Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты сосредоточены:

- в северо-восточной части с. Богатое, севернее железной дороги   - ОАО «Агродорстрой», ОАО «Богатовский элеватор», ОАО «Самаравтормет», гаражи РайПО, медсклады; Межрайбаза, Облпотребсоюз, Сельхозтехника, База Максимова МА, ООО «ТрансОил».

- в южной стороне от железной дороги - ООО «Богатовский Агропромснаб», ООО «Элексброкерс», Богатовская нефтебаза, база разгрузки ОАО «Раскат»;

- в восточной части с. Богатое - Богатовское ДЭУ, Богатовское лесничество, УЛ «Бузулукский бор», АО МСК «Богатовская ПМК», ООО «Русский хмель»;

- в южной части населенного пункта - АО «Богатовский МЭЗ» (СЗЗ не выдержана);

- в центральной части с. Богатое - МУП ПОЖКХ, хлебозавод, автохозяйство ПОЖКХ (СЗЗ не выдержана);

- западнее с. Ивановка - OOO «Гардарика.

Коммунально-складская зона на территории сельского поселения не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий находятся на территории соответствующих предприятий. Для жителей секционных домов хозяйственные постройки для скота и гаражи расположены в пределах селитебной территории, внутри кварталов, во дворах.

По территории с.п. Богатое проходит федеральная железная дорога «Оренбург-Кинель», а также автомобильные дороги общего пользования:

•	«Кинель-Богатое-Борское» (IV категория);

•	«Богатое-Самара-Оренбург» (III категория);

•	«Отрадный-Богатое» (III категория);

•	«Богатое-Духовой» (IV категория).

С западной стороны с. Богатое (в 10 км от него) проходит газопровод «Зайкино-Отрадненский ГПЗ»,  а также нефтепроводы «Кротовка-Кулешовка», «Кротовка-Кулешовка-Нефтепромысел».

Сельское поселение Печинено

С.п. Печинено расположено в западной части Богатовского района. Поселение граничит на востоке с землями с.п. Богатое, на юге - с землями с.п.  Масимовка и с.п. Виловатое, на западе - с Кинельским МР, на севере - с землями с.п. Арзамасцевка. Расстояние от административного центра с.п. Печинено до административного центра района – с. Богатое – 5,6 км.

В состав с.п. Печинено входят 12 населённых пунктов: с. Печинено, с. Тростянка, с. Федоровка, п. Центральный, п. Восточный, п. Западный, п. Петровский, п. Елшанский, п. Горский, п. Никольский, п. Ключ Мира, п. Духовой.

Обзорная схема расположения населенных пунктов представлена на рис.4.

Площади населенных пунктов составляют:

- с. Печинено – 250,71 га

- Федоровка – 132,25 га

- Тростянка – 181,35 га

- Центральный – 59,47 га

- Восточный – 23,01 га

- Западный – 21,87 га

- Петровский – 16,90 га

- Елшанский – 16,25 га

- Горский – 20,42 га

- Никольский – 22,19 га

- Ключ Мира – 2,74 га

- Духовой – 30,64 га

Населенные пункты, за исключением с. Тростянка, сосредоточены с южной стороны автодороги «Кинель-Богатое-Борское», проходящей по территории поселения в направлении восток-запад и разделяющей его на две части. С. Федоровка и с. Печинено примыкают к автодороге «Кинель-Богатое-Борское» (расстояние между с. Федоровка и с. Печинено - 0,9 км), остальные населенные пункты соединены с ней дорогами местного значения, поселковыми дорогами.

Рис. 4. с.п. Печинено Богатовского района (расположение населенных пунктов)

П. Восточный, Западный, Центральный и Петровский удалены от автодороги на 2,5 - 4 км в западном направлении. Максимальное расстояние между поселками - 1,2 км. На расстоянии 600 м. на запад от п. Центрального расположен п. Елшанский. К югу от п. Елшанского, на расстоянии 1,2 км, один за другим расположены п. Никольский и п. Ключ Мира. В северной части поселения на расстоянии 8 км от административного центра находится с. Тростянка.  В западной части поселения на границе с Кинель-Черкасским районом расположен п. Горский, а в юго-восточной части – п. Духовой.

Для с. Печинено, с. Фёдоровка, п. Центрального и с. Тростянка характерна открытая планировочная структура  с квартальной   застройкой. В с. Тростянка кварталы сильно вытянуты в направлении перпендикулярном железной дороге. В остальных населённых пунктах застройка имеет линейную структуру, т.е. она сосредоточена вдоль одной главной улицы. Жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Плотность застройки низкая.

Производственная зона сосредоточена на следующих площадках:

- с западной стороны с. Тростянка за границей населённого пункта,

- с восточной стороны  с. Тростянка за границей населённого пункта,

- с юго-восточной стороны с. Печинено за границей населённого пункта,

- в северной части с. Печинено в границах населённого пункта,

- в северо-западной части с. Печинено в границах населённого пункта,

- с западной стороны с. Фёдоровка за границей населённого пункта,

- в западной части п. Центральный в границах населённого пункта,

- с северной стороны п. Никольский за границей населённого пункта.

Структура промышленности с.п. Печинено представлена сельскохозяйственной и пищевой отраслями. На территории поселения функционируют: свинокомплекс, молокозавод (п. Центральный), МТФ № 1 (с. Печинено), МТФ № 2 (с. Федоровка), МТФ (с. Тростянка).

Коммунально-складская зона на территории сельского поселения не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий находятся на территории соответствующих предприятий.

По территории с.п. Печинено проходит федеральная железная дорога «Оренбург-Кинель», а также автомобильные региональные дороги общего пользования:

- «Кинель-Богатое-Борское»;

- «Кинель-Богатое-Печинено»;

- «Кинель-Богатое»-Тростянка;

- «Кинель-Богатое»-Центральный;

- «Кинель-Богатое»-Восточный-Центральный;

- Богатое-Духовой;

- Центральный-Елшанский-Рабочий.

сельское поселение Виловатое

С.п. Виловатое расположено в юго-восточной части Богатовского района. Поселение граничит на востоке с Борским районом, на юге - с Алексеевским и Нефтегорским районами, на западе - с с.п. Максимовка, на севере - с землями УЛ «Бузулукский Бор». Расстояние от административного центра с.п. Виловатое до административного центра района – с. Богатое – 12 км.

В состав с.п. Виловатое входят 3 населённых пункта: с. Виловатое, с. Андреевка, п. Буревестник.

Обзорная схема расположения населенных пунктов представлена на рис.5.

Рис. 5. с.п. Виловатое Богатовского района (расположение населенных пунктов)

Площади населенных пунктов составляют:

- с. Виловатое – 418,6 га

- с. Андреевка – 525,4 га

- п. Буревестник – 44,2 га

С. Виловатое и с. Андреевка примыкают к автодорогам «Виловатое-Богатое» и «Андреевка-Богатое», проходящим по территории поселения в направлении восток-запад в северной его части.

П. Буревестник находится в северо-западном направлении от с. Андреевка и соединено с ним поселковой дорогой. Расстояние от с. Андреевка и п. Буревестник до административного центра – с. Виловатое – 8 и 12 км соответственно.

Жилая застройка населенных пунктов представлена  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Плотность застройки низкая.

Структура промышленности с.п. Виловатое представлена сельскохозяйственной, пищевой и строительной отраслями. На территории поселения расположены завод «Стройдеталь», СПК «Виловатое», а также 7 крестьянских хозяйств.

Коммунально-складская зона на территории сельского поселения не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий находятся на территории соответствующих предприятий.

По территории с.п. Виловатое проходят автомобильные дороги регионального значения общего пользования:

- «Нефтегорск-Самара»;

- «Виловатое-Богатое»;

- «Андреевка-Богатое».

Железнодорожного сообщения на территории поселения не имеется.

сельское поселение Максимовка

С.п. Максимовка расположено в южной части Богатовского района. Поселение граничит с северной стороны с землями с.п. Печинено с восточной - с землями с.п. Виловатое, с южной и с западной - с Нефтегорским районом. Расстояние от административного центра – с. Максимовка – до административного центра района – с. Богатое – 27 км.

В состав с.п. Максимовка входят 2 населённых пункта: с. Максимовка, с. Съезжее.

Обзорная схема расположения населенных пунктов представлена на рис.6.

Площади населенных пунктов составляют:

- с. Максимовка – 553,61 га

- с. Съезжее – 553,47 га

Населенные пункты примыкают к автодороге «Максимовка-Андреевка», проходящей в северной части поселения в направлении восток-запад.

Расстояние от с. Съезжее до с. Максимовка – 5 км.

Жилая застройка населенных пунктов представлена  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Плотность застройки низкая.

На территории сельского поселения расположено ООО «Дюна».

Железнодорожного сообщения на территории поселения не имеется. Автомобильное сообщение осуществляется посредством автодорог регионального значения «Максимовка-Самара» и «Максимовка-Андреевка».

Рис. 6. с.п. Максимовка Богатовского района (расположение населенных пунктов)

сельское поселение Арзамасцевка

С.п. Арзамасцевка находится в северной части Богатовского района. Поселение граничит с западной и северной сторон с Кинель-Черкасским районом, с восточной - с Борским районом, с южной – с землями с.п. Богатое, с юго-западной - с землями с.п. Печинено. Расстояние от с. Арзамасцевка до административного центра района – с. Богатое – 20 км.

В состав с.п. Арзамасцевка входят 8 населённых пунктов: с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка, п. Кутулукский, п. Мичуриновка, с. Знаменка, с. Кузьминовка, с. Бирюковка.

Обзорная схема расположения населенных пунктов представлена на рис.7.

Рис. 7. с.п. Арзамасцевка Богатовского района (расположение населенных пунктов)

Площади населенных пунктов составляют:

- с. Арзамасцевка – 238,26 га,

- с. Аверьяновка – 220,13 га,

- с. Беловка – 404,05 га,

- п. Кутулукский – 20,6 га,

- п. Мичуриновка – 9,22 га,

- с. Знаменка – 60,08 га,

- с. Кузьминовка – 31,49 га,

- с. Бирюковка – 30,27 га.

С. Арзамасцевка, с. Беловка и п. Кутулукский примыкают к автодороге «Отрадный-Богатое», проходящей в направлении север-юг по территории поселения, с восточной стороны. Остальные населенные пункты удалены от автодороги. П. Мичуриновка и с. Аверьяновка соединены с ней дорогами местного значения: п. Мичуриновка соединен автодорогой «Мичуриновка-Арзамасцевка», с. Аверьяновка – дорогой «Аверьяновка-Арзамасцевка».

Жилая застройка населенных пунктов представлена  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Плотность застройки низкая.

Экономика сельского поселения представлена в основном сельскохозяйственной и пищевой отраслями. На территории поселения расположены и функционируют СПК «Арзамасцевский», СПК «Аверьяновский», СПК «Беловский».

Железнодорожного сообщения на территории поселения не имеется. Автомобильное сообщение осуществляется по автодороге регионального значения «Отрадный-Богатое», а также по дорогам местного значения «Аверьяновка-Арзамасцевка», «Мичуриновка-Арзамасцевка».

1.3. Состояние окружающей среды в МО «Богатовский район»

В рамках данной работы следует рассматривать непосредственное и опосредованное воздействие отходов потребления на состояние окружающей среды, а также учитывать факторы, влияющие на выполнение работ по санитарной очистке.

Данные мониторинга состояния окружающей среды отсутствуют, вследствие чего оценить степень воздействия конкретных хозяйствующих объектов на загрязнение окружающей среды не представляется возможным. Экологическая нагрузка на почвы и грунтовые воды обусловлена влиянием мест размещения отходов, обустройство и эксплуатация которых не соответствует санитарным и природоохранным требованиям, а также влиянием жидких бытовых отходов неканализованного жилищного фонда. Выгребные ямы не оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 4690-88 и, как результат, стоки просачиваются в водоносные горизонты грунтовых вод, загрязняя их и почву. Кроме того, в западном направлении от с. Богатое расположен пруд-испаритель, куда специализированным транспортом вывозятся жидкие бытовые отходы неканализованного фонда. Испарение жидкости с поверхности пруда оказывает воздействие на качество атмосферного воздуха, а фильтрат, просачивающийся в почву, влияет на качество грунтовых вод.  На территории района официально зарегистрированы 18 санкционированных свалок. Контроль загрязнения окружающей среды в зоне влияния данных объектов проводится только на свалке в с. Богатое. График проведения отбора проб отсутствует. Последний раз отбор проб проводился в сентябре 2008 г. По результатам анализа отбора проб воды от 25.09.2008 г. в зоне влияния свалки зафиксировано превышение гигиенических нормативов по аммонию (в 6,4 раза), железу (в 12,3 раза), никелю (в 1,5 раза).

Основными предприятиями, оказывающими влияние на состояние атмосферного воздуха на территории МО «Богатовский район», с точки зрения запыленности территории, являются ОАО «Агродорстрой», завод «Стройдеталь» и ЗАО «Богатовский мукомольный завод».

На территории МО «Богатовский район» находятся особо охраняемые природные территории, наличие которых нужно учитывать при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов промышленного назначения. В с.п. Арзамасцевка расположен памятник природы местного значения «Кутулукская дубрава» общей площадью 78 га, на территории которого в 5 км. от с. Беловка, имеется еще один памятник природы «Никольский родник». Вдоль поймы р. Самара на территории с.п. Виловатое расположен заповедник «Бузулукский бор».

На территории с.п. Печинено, к югу от сел Федоровка и Печинено, в кварталах №№ 42-46 Богатовского лесничества, на площади 686 га, находится водный памятник природы регионального значения - «Федоровские старицы».

1.4 Существующее состояние МО «Богатовский район» и развитие объекта на перспективу

Сведения о численности населения

Данные о численности населения МО «Богатовский район» по состоянию на 2009 г. и на перспективу представлены в таблице 1.3.

В с.п. Арзамасцевка, с. п. Максимовка, с.п. Виловатое на момент выполнения работ по проекту ГСО генеральные планы поселений не разработаны. Данные о численности населения на первую очередь развития указанных сельских поселений и на расчетный срок приняты на основе прогноза, составленного представителями администраций сельских поселений.

Таблица 1.3.

Численность населения МО «Богатовский район»

| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | На первую очередь (2014 г.) | На расчетный срок (2029 г.) |
| с.п. Арзамасцевка |
| с. Арзамасцевка | 604 | 610 | 634 |
| с. Аверьяновка | 429 | 433 | 450 |
| с. Беловка | 646 | 652 | 678 |
| п. Кутулукский | 106 | 107 | 111 |
| п. Мичуриновка | 104 | 105 | 109 |
| с. Знаменка | 1 | 1 | 2 |
| с. Кузьминовка | 6 | 7 | 8 |
| с. Бирюковка | 1 | 1 | 2 |
| Итого по с.п. Арзамасцевка | 1897 | 1916 | 1994 |
| с.п. Богатое |
| с. Богатое | 6760 | 6800 | 7480 |
| с. Кураповка | 665 | 670 | 740 |
| с. Ивановка | 231 | 235 | 260 |
| п. Заливной | 699 | 700 | 770 |
| с. Заливное | 14 | 30 | 60 |
| ст. Заливная | 285 | 290 | 320 |
| ж.д. будка 1192 | 11 | 11 | 12 |
| Итого по с.п. Богатое | 8665 | 8736 | 9642 |
| с.п. Виловатое |
| с. Андреевка | 975 | 995 | 1030 |
| с. Виловатое | 992 | 1015 | 1050 |
| п. Буревестник | 30 | 35 | 45 |
| Итого по с.п. Виловатое | 1997 | 2045 | 2125 |
| с.п. Максимовка |
| с. Максимовка | 1011 | 1111 | 1314 |
| с. Съезжее | 581 | 638 | 754 |
| Итого по с.п. Максимовка | 1592 | 1749 | 2068 |
| с.п. Печинено |
| с. Печинено | 754 | 1963 | 2163 |
| с. Федоровка | 148 | 678 | 913 |
| с. Тростянка | 439 | 943 | 1343 |
| п. Центральный | 316 | 864 | 864 |
| п. Восточный | 9 | 77 | 77 |
| п. Западный | 7 | 367 | 367 |
| п. Петровский | 23 | 467 | 467 |
| п. Елшанский | 11 | 529 | 529 |
| п. Горский | 3 | 8 | 8 |
| п. Никольский | 26 | 368 | 368 |
| п. Ключ Мира | 5 | 45 | 45 |
| п. Духовой | 15 | 519 | 519 |
| Итого по с.п. Печинено | 1756 | 6828 | 7663 |
| Итого по Богатовскому МР | 15907 | 21274 | 23492 |

Резкий рост численности населения в с.п. Печинено, указанный в таблице, обусловлен тем обстоятельством, что по состоянию на 2009 г. представлены данные о количестве проживающих, зарегистрированных  в соответствующих населенных пунктах официально (по прописке). Жилой фонд населенных пунктов данного сельского поселения используется также в качестве дачных участков жителями, официально зарегистрированными в других муниципальных районах области, прежде всего в г. Самара, и проживающими на данной территории в течение теплого времени года; определенная часть населения, в основном лица пожилого возраста, проживают на территории круглогодично.  Фактическая численность населения в с.п. Печинено на 2009 г. в теплое время года значительно больше, точных сведений о численности проживающего населения по отдельным населенным пунктам администрация сельского поселения предоставить не может. В перспективе приток мигрантов продолжится, большая часть проживающего населения будет официально зарегистрирована. В целом, в перспективе на ближайшие 20 лет, значительного роста населения, обусловленного естественным приростом, на территории Богатовского района наблюдаться не будет. Изменения в численности населения будут происходить в основном за счет миграционных процессов.

Сведения о состоянии жилищного фонда

Сведения о структуре жилой застройки и степени благоустройства жилищного фонда представлены в табл. 1.4. – 1.7.

Таблица 1.4.

Структура жилой застройки МО «Богатовский район»

| Населенный пункт | Тип застройки |
| --- | --- |
|  | Индивидуальные частные дома, шт. | Двухквартирные одноэтажные дома, шт. | двухэтажные многоквартирные дома, шт. |
| с.п. Виловатое |
| с. Андреевка | 319 | 47 | - |
| с. Виловатое | 428 | 26 | - |
| п. Буревестник | 50 | 3 | - |
| с.п. Максимовка |
| с. Максимовка | 327 | 55 | 1 |
| с. Съезжее | 237 | 19 | 2 |
| с.п. Арзамасцевка |
| с. Арзамасцевка | 241 | 34 | 1 |
| с. Аверьяновка | 156 | 30 | - |
| с. Беловка | 274 | 36 | 2 |
| п. Кутулукский | 18 | 18 | - |
| п. Мичуриновка | - | 12 | 1 |
| с. Знаменка | 11 | - | - |
| с.Кузьминовка | 14 | - | - |
| с. Бирюковка | 2 | - | - |
| с.п. Богатое |
| с. Богатое | 2956 | 282 | 46 + 1 трехэтажный |
| с. Кураповка | 271 | 12 | - |
| с. Ивановка | 122 | 122 | - |
| п. Заливной | 269 | 21 | 10 |
| с. Заливное | 47 | - | - |
| ст. Заливная | 149 | 3 | - |
| ж/д будка 1192 | 8 | 3 | - |
| с.п. Печинено |
| с. Печинено | 247 | 47 | - |
| с. Федоровка | 149 | 6 | - |
| с. Тростянка | 251 | 26 | - |
| п. Центральный | 72 | 16 | - |
| п. Восточный | 34 | - | - |
| п. Западный | 30 | 1 | - |
| п. Петровский | 36 | 1 | - |
| п. Елшанский | 22 | - | - |
| п. Горский | 36 | 1 | - |
| п. Никольский | 26 | 1 | - |
| п. Ключ Мира | 10 | - | - |
| п. Духовой | 63 | 1 | - |

Жилая застройка МО «Богатовский район» представлена, в основном, индивидуальными и двухквартирными одноэтажными домами. В перспективе планируется развитие одноэтажной застройки, кроме того, в с. Кураповка планируется строительство семи двухсекционных и двух односекционных двухэтажных домов.

Таблица 1.5.

Обеспеченность индивидуального жилищного фонда газификацией, водоснабжением, канализацией (% по отношению к общему количеству индивидуальных домов в населенном пункте) по данным Заказчика на 2009 г.

| Наименование населенного пункта | газификация | водоснабжение | канализация |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Виловатое |
| с. Андреевка | 95 | - | - |
| с. Виловатое | 95 | - | - |
| п. Буревестник | - | - | - |
| с.п. Максимовка |
| с. Максимовка | 100 | - | - |
| с. Съезжее | 100 | - | - |
| с.п. Арзамасцевка |
| с. Арзамасцевка | 98 | 100 | - |
| с. Аверьяновка | 98 | 100 | - |
| с. Беловка | 98 | 100 | - |
| п. Кутулукский | 100 | 100 | - |
| п. Мичуриновка | 99 | 98 | - |
| с. Знаменка | - | - | - |
| с. Кузьминовка | - | - | - |
| с. Бирюковка | - | - | - |
| с.п. Богатое |
| с. Богатое | 94 | 65 | - |
| с. Кураповка | 80 | 40 | - |
| с. Ивановка | 90 | - | - |
| п. Заливной | 85 | - | - |
| с. Заливное | - | 30 | - |
| ст. Заливная | 87 | - | - |
| ж/д будка 1192 км. | - | - | - |
| с.п. Печинено |
| с. Печинено | 100 | 100 | - |
| с. Федоровка | 100 | 100 | - |
| с. Тростянка | 100 | 100 | - |
| п. Центральный | 100 | 100 | - |
| п. Восточный | 100 | - | - |
| п. Западный | - | - | - |
| п. Петровский | 100 | - | - |
| п. Елшанский | - | - | - |
| п. Горский | - | - | - |
| п. Никольский | 100 | - | - |
| п. Ключ Мира | 100 | - | - |
| п. Духовой | - | - | - |

Таблица 1.6.

Обеспеченность многоэтажного жилищного фонда газификацией, водоснабжением, канализацией (% по отношению к общему количеству многоэтажных домов в населенном пункте) по данным Заказчика

| Наименование населенного пункта | газифи-кация | водоснаб-жение | канализация |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Богатое |
| с. Богатое | 100 | 45 | 25,5 |
| п. Заливной | 100 | - | - |
| с.п. Максимовка |
| с. Максимовка | 100 | - | - |
| с. Съезжее | 100 | - | - |
| с.п. Арзамасцевка |
| с. Арзамасцевка | 100 | 100 | - |
| с. Беловка | 100 | 100 | - |
| п. Мичуриновка | 100 | - | - |

В Богатовском районе централизованным теплоснабжением обеспечены только объекты инфраструктуры и часть секционной застройки в с. Богатое. Отопление жилых домов осуществляется при помощи автономных газовых котлов. Системой централизованной газификации охвачены 22 населенных пункта. В населенных пунктах Западный, Елшанский, Горский, Духовой, Знаменка, Кузьминовка, Бирюковка, ст. Заливная  отопление осуществляется от автономных источников тепла, работающих на газе; используемый газ поставляется и хранится в баллонах. В с. Кураповка, п. Заливной до 20% населения используют печное отопление. В с. Заливное, п. Буревестник, ж/д будка 1192 км жилые дома оснащены печным отоплением. Однако к 2014 г. в п. Буревестник планируется 100%-ный охват жилых домов системой газификации.

Не развита система централизованного водоснабжения в с. Андреевка, п. Буревестник (с.п. Виловатое), с. Знаменка, с. Кузьминовка, с. Бирюковка (с.п. Арзамасцевка), с. Ивановка, п. Заливной, ст. Заливная, ж/д будка 1192 км. (с.п. Богатое), п. Восточный, п. Западный, п. Петровский, п. Елшанский, п. Горский, п. Никольский, п. Ключ Мира, п. Духовой (с.п. Печинено). В данных населенных пунктах для водоснабжения используются колодцы, как правило, индивидуальные.

Система централизованной канализации на территории Богатовского района также не развита. По состоянию на 2009 г. системой канализации охвачено только 26% от общего числа многоэтажного жилого фонда с. Богатое. На перспективу развитие системы канализации планируется только для с. Богатое. В остальных населенных пунктах на ближайшие 20 лет внедрение централизованной канализации не предусмотрено. Жилые дома, не подключенные к системе канализации, оборудованы выгребными ямами и дворовыми уборными (туалетами). Устройство выгребов не отвечает требованиям санитарных норм. К 2029 г. планируется, что все неканализованные дома будут обустроены выгребными ямами, дворовые уборные будут ликвидированы.

Таблица 1.7.

Сведения об инженерном обеспечении населения МО «Богатовский район»

(по каждому населенному пункту)

| Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |
| --- | --- |
|  | в благоустроенных* домах (чел.) | в неблагоустроенных домах (чел.) |
|  | 2009 г. | на первую очередь | на расчетный срок | 2009 г. | на первую очередь | на расчетный срок |
| с.п. Виловатое |
| с. Андреевка | - | - | - | 975 | 995 | 1030 |
| с. Виловатое | - | - | - | 992 | 1015 | 1050 |
| п. Буревестник | - | - | - | 30 | 35 | 45 |
| с.п. Максимовка |
| с. Максимовка | - | - | - | 1011 | 1111 | 1314 |
| с. Съезжее | - | - | - | 581 | 638 | 754 |
| с.п. Арзамасцевка |
| с. Арзамасцевка | - | - | - | 604 | 610 | 634 |
| с. Аверьяновка | - | - | - | 429 | 433 | 450 |
| с. Беловка | - | - | - | 646 | 652 | 678 |
| п. Кутулукский | - | - | - | 106 | 107 | 111 |
| п. Мичуриновка | - | - | - | 104 | 105 | 109 |
| с. Знаменка | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| с.Кузьминовка | - | - | - | 6 | 7 | 8 |
| с. Бирюковка | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| с.п. Богатое |
| с. Богатое | 576 | 576 | 576 | 6184 | 6224 | 6904 |
| с. Кураповка | - | - | - | 665 | 670 | 740 |
| с. Ивановка | - | - | - | 231 | 235 | 260 |
| п. Заливной | - | - | - | 699 | 700 | 770 |
| с. Заливное | - | - | - | 14 | 30 | 60 |
| ст. Заливная | - | - | - | 285 | 290 | 320 |
| ж/д будка 1192 | - | - | - | 11 | 11 | 12 |
| с.п. Печинено |
| с. Печинено | - | - | - | 754 | 1963 | 2163 |
| с. Федоровка | - | - | - | 148 | 678 | 913 |
| с. Тростянка | - | - | - | 439 | 943 | 1343 |
| п. Центральный | - | - | - | 316 | 864 | 864 |
| п. Восточный | - | - | - | 9 | 77 | 77 |
| п. Западный | - | - | - | 7 | 367 | 367 |
| п. Петровский | - | - | - | 23 | 467 | 467 |
| п. Елшанский | - | - | - | 11 | 529 | 529 |
| п. Горский | - | - | - | 3 | 8 | 8 |
| п. Никольский | - | - | - | 26 | 368 | 368 |
| п. Ключ Мира | - | - | - | 5 | 45 | 45 |
| п. Духовой | - | - | - | 15 | 519 | 519 |

*) наличие всех элементов благоустройства: центрального отопления, канализации, газификации, электроснабжения.

К благоустроенным домам относятся жилые помещения со всеми удобствами, включающие центральное отопление, систему водоснабжения и канализации, систему газификации и электроснабжение.

По состоянию на 2009 г. практически все население Богатовского района проживает в неблагоустроенных домах (дома с частичными удобствами), за исключением небольшого количества жителей с. Богатое, что составляет 9,3% от общей численности населения с. Богатое. В дальнейшем, согласно данным Заказчика, на срок до 2014 года увеличение доли охвата населения системой канализации не планируется.

Сведения об объектах инфраструктуры

Сведения о существующем состоянии инфраструктуры МО «Богатовский район» и развитии на перспективу представлены в табл. 1.8. – 1.12.

Таблица 1.8.

Обеспеченность объектами инфраструктуры с.п. Виловатое

Таблица 1.9.

Обеспеченность объектами инфраструктуры с.п. Максимовка

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Примечание (указать адрес или район, в котором находится объект) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На текущий момент (2009 г.) | На первую очередь (2014 г.) | На расчетный срок (2029 г.) |  |
| ФАП | посещ. /год | 4000 | 5000 | 6000 |  |
| Больницы | 1 койка | 0 | 5 | 10 |  |
| Аптеки | 1м2торг. площ. | 24 | 50 | 50 |  |
| Санатории, пансионаты | 1 койка | 50 | 50 | 50 |  |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 190 | 210 | 250 | с. Максимовка, с. Съезжее |
| Детские сады и ясли | 1 место | 40 | 40 | 50 | с. Максимовка, с. Съезжее |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 350 | 350 | 350 |  |
| Павильон | 1м2торг. площ. | 30 | 0 | 0 |  |
| Хозтовары | 1м2торг. площ. | 60 | 100 | 200 |  |
| Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, театры, библиотеки | 1 место | 318 | 518 | 518 | с. Максимовка, с. Съезжее |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудника | 2 | 2 | 2 |  |
| Отделения связи | 1 сотрудника | 7 | 7 | 7 |  |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудника | 7 | 9 | 15 | с. Максимовка |

Таблица 1.10.

Обеспеченность объектами инфраструктуры с.п. Арзамасцевка

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Примечание (указать адрес или район, в котором находится объект) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На текущий момент (2009 г.) | На первую очередь (2014 г.) | На расчетный срок (2029 г.) |  |
| ФАП | посещ. /год | 17000 | 17500 | 19000 | с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка |
| Аптеки | 1м2торг. площ. | 102 | 102 | 102 |  |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 177 | нет данных | нет данных | с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка |
| Детские сады и ясли | 1 место | 69 | нет данных | нет данных | с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 228 | нет данных | нет данных |  |
| Павильон | 1м2торг. площ. | 280 | нет данных | нет данных |  |
| Дома культуры | 1 место | 470 | 470 | 470 | с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка |
| Библиотеки | 1 м2 площ. | 185 | 185 | 185 | с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 50 | нет данных | нет данных |  |
| Отделения связи | 1 сотрудника | 12 | 12 | 12 |  |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудника | 21 | 21 | 21 | с. Арзамасцевка |

Таблица 1.11.

Обеспеченность объектами инфраструктуры с.п. Богатое

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Примечание (указать адрес или район, в котором находится объект) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На текущий момент (2009 г.) | На первую очередь (2014 г.) | На расчетный срок (2029 г.) |  |
| ФАП | посещ. /год | 3800 | 3900 | 4100 | ст.Заливная, ул.Вокзальная 18-Б, п.Заливной, ул.Песочная д.2, с. Ивановка, ул. Новая 1-В |
| Больницы | 1 койка | 84 | 95 | 110 | с. Богатое, ул. Советская 23 |
| Аптеки | 1м2торг. площ. | 180 | 200 | 215 | с. Богатое, ул. Советская 29, ул. Советская 26-Б, ул. Комсомольская 11А |
| Поликлиники, амбулатории | посещ./год | 13510 | 13700 | 13900 | с. Богатое, ул. Советская 23 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 950 | 1000 | 1100 | с. Богатое ул. Советская 35, ул Советская 39, с. Ивановка, ул Новая 1-Б |
| Детские сады и ясли | 1 место | 330 | 350 | 390 | с. Богатое, ул. Ленина 14, ул. Пушкина 39 |
| Вузы и техникумы | 1 учащийся | 140 | 160 | 190 | с.Богатое, ул.Комсомольская 72 |
| Спортшколы, дома пионеров | 1 учащийся | 600 | 620 | 650 | С. Богатое ул. Чапаева 8 |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 2800 | 2950 | 3120 |  |
| Палатка, киоск | 1м2торг. площ. | 150 | 210 | 260 | с. Богатое |
| Ярмарки промтоварные | 1 м2 общей площ. | 6158 | 6200 | 6500 | с.Богатое, ул. Строителей 74-А |
| Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, театры, библиотеки | 1 место | 118 | 118 | 118 |  |
| Спортивные арены, стадионы | 1 место | 300 | 300 | 300 |  |
| Дом культуры | 1 место | 600 | 600 | 600 | с. Богатое, с. Ивановка, п. Заливное |
| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Примечание (указать адрес или район, в котором находится объект) |
|  |  | На текущий момент (2009 г.) | На первую очередь (2014 г.) | На расчетный срок (2029 г.) |  |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 18250 | 25550 | 29200 | с.Богатое, ул. Строителей 71, ул. Павлова 80 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2 общей площ. | 10 | 13 | 20 | с. Богатое |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 пос. место | 10 | 15 | 20 | с. Богатое, ул. Чапаева 16, ул. Комсомольская 54 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 100 | 120 | 160 | с. Богатое, ул. Чапаева 20, ул. Юбилейная 43 |
| Автозаправочная станция | 1 машино -место | 7 | 12 | 17 | с.Богатое, ул. Юбилейная 46, ул. Юбилейная 3 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудника | 30 | 45 | 60 | с. Богатое , ул. Чапаева 18-А |
| Отделения связи | 1 сотрудника | 17 | 25 | 50 | с. Богатое, ул. Комсомольская 72 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудника | 420 | 400 | 370 | с. Богатое |

Таблица 1.12.

Обеспеченность объектами инфраструктуры с.п. Печинено

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Примечание (указать адрес или район в котором находится объект) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На текущий момент | На первую очередь | На расчетный срок* |  |
| ФАП | посещ. /год | 3200 | 3400 | 3400 |  |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 480 | 1030 | 1030 |  |
| Детские сады и ясли | 1 место | 150 | 540 | 540 |  |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 1160 | 1200 | 1400 |  |
| Палатка, киоск | 1м2торг. площ. | 102 | нет данных | нет данных |  |
| Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, театры, библиотеки | 1 место | 590 | 890 | 890 |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | нет данных | нет данных | нет данных |  |
| Отделения связи | 1 сотрудника | 3 | нет данных | нет данных |  |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудника | 5 | 5 | 5 |  |

В целом до 2029 г. рост инфраструктуры в МО «Богатовский район» не прослеживается. Планируется строительство стадиона и сельского клуба в с. Андреевка, сельского клуба в с. Съезжее, больницы в с. Максимовка.

Для многих муниципальных образований в РФ характерна проблема организованного удаления ТБО от отдельно стоящих объектов, к которым относятся: садоводства, гаражные массивы, въезд и выезд с территории населенного пункта, отдельно стоящие склады, кладбища, воинские части.

На территории МО «Богатовский район» садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан отсутствуют. Отдельно стоящие гаражные массивы на сегодняшний день также отсутствуют, согласно плану развития МО «Богатовский район» новые гаражи будут размещаться на отведенных возле домов территориях.

На территории сельских поселений Богатовского района расположены промышленные предприятия, на которых в процессе осуществления производственной деятельности образуются различные виды отходов 1-5 классов опасности. Отходы 4 и 5 класса опасности предприятий направляются на  захоронение на санкционированную свалку,  расположенную в с. Богатое. Транспортировка отходов к объекту размещения осуществляется собственным транспортом предприятий.

По данным отдела охраны окружающей среды Богатовского района на промышленных предприятиях, предоставивших годовые статотчетности по форме № 2-тп (отходы), в 2008 г. количество отходов 4-5 класса опасности, подлежащих захоронению на полигоне ТБО, составило 86,81 тонн, в том числе:

СПК «Виловатое» - 11,792 т;

СПК «Беловский» - 37 т;

СПК «Аверьяновский» - 3,2 т;

ООО «Богатовский Агропромснаб» – 2,04 т;

ООО «Гранит» – 0,372 т;

ООО «Нива» - 5,32 т;

ООО «Русский хмель» - 3,86 т;

ООО «Спектр» - 1,85 т;

СПК «Арзамасцевский» - 3,74 т;

ООО «Кураповское» - 5,24 т;

СПК «Маяк» - 8,4 т;

ООО «ТрансОйл» - 4 т.

За 2008 г. статотчетности по форме 2-тп (отходы) представили 40% от общего количества предприятий. В соответствии с этим очевидно, что примерное количество отходов 4-5 класса опасности, образующихся на промышленных предприятиях района и подлежащих захоронению на полигоне ТБО, составляют порядка 120 тонн/год.

Для определения объемов образования отходов на текущий момент и на перспективу необходимо постоянно корректировать исходные данные по количеству источников образования отходов.

2 Оценка состояния санитарной очистки территории МО «Богатовский район»

2.1 Существующее состояние санитарной очистки территории

В соответствии с 	Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (с изм. на 07.05.2009 г.), с Федеральным Законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изм. на 30.12.2008 г.) организация деятельности по сбору и вывозу бытовых отходов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления поселений, организация деятельности по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов – к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов.

Организация деятельности в области обращения с отходами и санитарной очистки территории МО «Богатовский район» регламентируется федеральными нормативно-правовыми природоохранными актами (федеральные законы, санитарные правила и нормы, постановления, приказы уполномоченных федеральных органов), региональными нормативно-правовыми природоохранными актами, муниципальными нормативно-правовыми актами, в частности, Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области (утв. Решением Собрания Представителей сельского поселения Богатое от 05.02.2008 г. № 1), Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области (утв. Решением Собрания Представителей сельского поселения Печинено от 19.03.2008 г. № 4), Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области (утв. Решением Собрания Представителей сельского поселения Максимовка от 22.01.2008 г. № 3), Положением о благоустройстве территории в пределах с.п. Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области (утв. Постановление главы с.п. Виловатое от 23.12.2005 г. № 20), Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области (утв. Решением Собрания Представителей сельского поселения Арзамасцевка от 01.04.2009 г. № 10). Разработана муниципальная целевая комплексная программа по охране окружающей среды на 2008-2010 гг., которой предусмотрены мероприятия по организации системы обращения с отходами: переход на контейнерную систему сбора ТБО, приобретение контейнеров для сбора ТБО, приобретение спецтехники для вывоза ТБО, благоустройство санкционированных свалок, ликвидация несанкционированных свалок, очистка прибрежных зон от мусора, строительство скотомогильника в с. Богатое. Срок выполнения указанных мероприятий – до 2010 года (включительно).

Деятельность по санитарной очистке территорий осуществляет только одна специализированная организация - ООО «Исток» (реорганизованное МУП ПО ЖКХ); системой сбора твердых бытовых отходов данной организацией охвачены территория с.п. Богатое. Обслуживаются объекты инфраструктуры и население; работа по заключению договоров на оказание услуг по вывозу ТБО с населением была начата в сентябре 2009 г. По состоянию на октябрь 2009 года договорами на вывоз ТБО охвачено 98,9 % населения села. В остальных населенных пунктах сбор и вывоз ТБО осуществляется населением самостоятельно, учет объемов образования и вывоза ТБО не ведется.

Специализированная техника для вывоза ТБО отсутствует. Отходы транспортируются в тракторных телегах. В с. Богатое применяется смешанная система сбора ТБО. Площадки, на которых установлены мусоросборники, не оборудованы. В п. Заливной используется бестарная система сбора ТБО. Вывоз ЖБО от неканализованных жилых домов специализированным транспортом осуществляется только в с.п. Богатое и с.п. Виловатое. Объектов размещения отходов, отвечающих требованиям санитарного и природоохранного законодательств, на территории Богатовского района не имеется. Механизированная уборка улично-дорожной сети осуществляется исключительно в зимнее время, работы производятся нерегулярно.

2.1.1 Краткая характеристика ООО “Исток”

ООО «Исток» осуществляет работы по вывозу и утилизации бытовых отходов (твердых и жидких), работы по содержанию улично-дорожной сети в с. Богатое и п. Заливной, а также эксплуатацию санкционированной свалки ТБО, расположенной в с. Богатое. Предприятие ведет производственную деятельность с сентября 2009 г., оно образовано в результате реорганизации МУП ПО ЖКХ.

По состоянию на октябрь 2009 г. ООО «Исток» проходит процедуру получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. В настоящее время лицензии на осуществление указанных видов деятельности нет.

Краткая характеристика производственной базы  предприятия представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Краткая характеристика производственной базы ООО «Исток»

| Площадь производственных помещений, м2 | 2754 |
| --- | --- |
| Численность производственных рабочих, непосредственно занятых вывозомТБО и ЖБО, чел. | 16 |
| Режим работы, час/день | 8-часовой |

Сведения о материально-технической базе предприятия представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Материально-техническая база ООО «Исток»

| №№ п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | 2 | ЮМЗ | 2002 | 67 |
| 2 | Бульдозер | 1 | ДТ-75 | 2007 | 10 |
| 3 | Ассенизационная машина | 3 | КамАЗ 53213 | 1998 | 100 |
| 4 | Ассенизационная машина | 2 | КамАЗ 53215 | 2006 | 43 |

Специализированной техники для вывоза ТБО (мусоровозы), а также коммунальной уборочной техники (подметально-уборочные и др. машины) на балансе ООО «Исток» не имеется. Из 5 единиц ассенизационных машин в настоящее время используются 4 единицы, 2 из которых имеют 100%-ный износ и подлежат замене.

2.2 Существующая система сбора и вывоза коммунальных отходов на территории муниципального образования «Богатовский район»

Организованный вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО) от объектов инфраструктуры и от населения в Богатовском районе осуществляет одно предприятие – ООО «Исток». Деятельность ведется на территории с. Богатое и п. Заливной. Вывоз жидких бытовых отходов на территории с. Богатое и  с.п. Виловатое осуществляет также ООО «Исток», на территории с.п. Печинено – неспециализированное предприятие СПК «Прогресс».

2.2.1 Система сбора и вывоза ТБО от населения

с. Богатое

В настоящее время в с. Богатое применяется планово-регулярная смешанная система мусороудаления: контейнерная – от объектов инфраструктуры и частично от населения; бестарная – от населения.

Контейнерная система удаления ТБО:

Для временного накопления ТБО используются деревянные мусоросборники (ящики), общее количество – 17 шт.; вместимость мусоросборников варьируется от 1,2 до 2 м3. Мусоросборники изготовлены без крышек, конструкции ящиков не герметичны. Общий вид применяемых мусоросборников представлен на рис.8.

Рис. 8. Общий вид мусоросборников, установленных на территории с. Богатое

Площадки, на которых установлены мусоросборники, не оборудованы: отсутствуют водонепроницаемые основания, ограждения, а также  навесы  для предотвращения воздействия атмосферных осадков. Всего в с. Богатое имеется 16 «контейнерных» площадок. Техника для сбора и транспортировки ТБО аналогична технике, используемой при бестарной системе сбора и вывоза ТБО.

Бестарная система вывоза ТБО:

Коммунальные отходы от населения собираются, в основном, по планово-уличной бестарной системе сбора. Транспортные средства работают в 2 смены в будние дни. Вывоз осуществляется в соответствии с графиком движения техники для сбора ТБО, утвержденным Главой с. п. Богатое. Согласно графику движения, транспортные средства следуют по разработанным маршрутам и  останавливаются по требованию жителей.  Жители должны приносить отходы к месту остановки и загружать их непосредственно в транспортное средство. Согласно графику движения техники, утвержденному Главой с.п. Богатое, на 2009 год установлено два маршрута для двух единиц техники. В течение одной рабочей смены каждая единица совершает по два рейса: один рейс утром в промежутке с 700 до 830, второй рейс вечером с 1730 до 1900. В течение одного рабочего дня обслуживается около 1/5 территории населенного пункта. Таким образом, периодичность вывоза отходов составляет 1 раз в 7 дней, что не отвечает требованиям СанПиН 4690-88. В данном документе (п. 2.2.1.) указано, что во избежание загнивания и разложения ТБО срок хранения отходов в сборниках в холодное время года (при t ≤ - 5ºС) должен быть не более трех суток, в теплое время года (при t ≥ +5ºС) – не более одних суток.

Понятие «маршрут» в системе управления с отходами используется для обозначения последовательного порядка передвижения транспортной единицы от объекта к объекту до полного заполнения машины. Понятие «рейс» означает путь по определенному маршруту.

По данным Заказчика за время следования по установленному маршруту единица техники наполняется приблизительно к моменту прохождения ½ части маршрута. Следовательно, за время работы на маршруте техника совершает два рейса. Таким образом, за одну рабочую смену каждая единица техники делает четыре рейса.

Для вывоза ТБО используется 2 трактора ЮМЗ с прицепными телегами вместимостью 4 м3. По состоянию на 2009 г. средний коэффициент износа телег составляет более 80%. Общий вид транспортных средств представлен на рис. 9. Данная техника по причине ее негерметичности не обеспечивает безопасную транспортировку отходов. В связи с этим замена используемых транспортных средств на специализированную технику является остро необходимой.

Рис. 9. Общий вид техники, используемой для сбора ТБО на территории

с.п. Богатое

Вывоз ТБО от объектов инфраструктуры осуществляется на договорной основе в соответствии с тарифами на оказание услуг по вывозу и утилизации ТБО, утвержденными Главой Богатовского района, от населения – с заключением договоров.

Весь объем собираемых ТБО поступает на захоронение на свалку ТБО, расположенную в западной части с. Богатое.

п. Заливной

В п. Заливной применяется бестарная система удаления ТБО. Сбор и транспортировка отходов осуществляются одной единицей тракторной техники. Периодичность вывоза отходов – 1 раз в неделю.

Селективный сбор отдельных фракции ТБО ограничен сбором отходов лома черных металлов и представлен работой одного специализированного предприятия - ОАО «Самаравтормет» (с. Богатое) - имеющего лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. Отсутствуют предприятия по приему таких ценных вторичных материальных ресурсов, как бумага, картон (макулатура), отходы пластмасс.

2.2.2 Система сбора и вывоза ЖБО

Вывоз ЖБО на территории МО «Богатовский район» осуществляет ООО «Исток».  На текущий момент годовой объем вывозимых ЖБО по данным специалистов ООО «Исток» составляет 86 000 м3/год. В таблице 2.7. представлены данные о порядке вывоза ЖБО от населения и объектов инфраструктуры МО «Богатовский район» по состоянию на 2009 г.

Таблица 2.7.

Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, объектов инфраструктуры на территории МО «Богатовский район»

| Наименование населенного пункта | Количество вывозимых ЖБО, м3/сут. | Количество рейсов спецавто-транспорта, рейс/сут. | Наименование предприятия, осуществляющего вывоз |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Богатое, с.п. Виловатое | 320 | 36 | ООО «Исток» |

Для вывоза жидких бытовых отходов используется 4 ассенизационных машины, сброс собранных ЖБО производится в сливную яму (пруд-испаритель), расположенную в западной части с. Богатое. Мощность пруда-испарителя по приему ЖБО – 100 000 м3/год.

В таблице 2.8. представлена характеристика  пруда-испарителя. На рис.10 представлен общий вид объекта.

Таблица 2.8.

Характеристика пруда-испарителя

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность, м3/год | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| пруд-испаритель | с. Богатое | 100 000 | с.п. Богатое, с.п. Виловатое |

Рис. 10. Пруд-испаритель для локализации ЖБО

Первая очередь строительства очистных сооружений на текущий момент завершена. Точные сроки подключения домов к очистным сооружениям не определены.

2.2.3 Существующий порядок обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений

Основными источниками образования медицинских отходов на территории МО «Богатовский район» являются ММУ «Богатовская ЦРБ» и ГУ СО «Максимовский пансионат для ветеранов труда».

В Богатовской ЦРБ и ее подразделениях образуются отходы классов «А», «Б», «Г», «Д». Отходы класса «В» отсутствуют.

Сбор, хранение и удаление отходов проводится в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ».

Приказом главного врача Богатовского района определен список лиц, ответственных за организацию деятельности по обращению с отходами ЛПУ по подразделениям Богатовской ЦРБ. Ответственными назначены старшие медицинские сестры подразделений и начальники отделов.

Отходы класса «А» (неопасные) собираются в транспортную емкость (телега); предварительно не обезвреживаются. Периодичность вывоза данного вида отходов – 1 раз в неделю, примерный объем накопления отходов за данный период – 2,5 м3. По состоянию на октябрь 2009 г. заключен договор с ООО «Исток» на захоронение данного вида отходов на санкционированной свалке в с. Богатое.

Отходы класса «Б» (опасные) подвергаются предварительному обезвреживанию перед сбором. Использованные шприцы собираются в емкость; иглы, перья обрабатываются дезинфицирующим раствором,  промываются под проточной водой, сушатся, после чего направляются на склад для временного хранения до вывоза. Вывоз осуществляется 1 раз/квартал специализированным транспортом на договорной основе. В 2009 г. договор на вывоз отходов класса «Б» заключен с «Пластик М» (г. Новокуйбышевск).

Отходы класса «Г» представлены отходами фиксажа рентгеновской пленки. Данный вид отходов собирается и хранится отдельно, затем с периодичностью 1 раз/полгода передается на утилизацию в ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» на договорной основе. Вывоз отходов осуществляется транспортом ЛПУ.

Послеоперационные биологические отходы, предварительно обработанные порошком хлорной извести (1:5), направляются для захоронения на православное кладбище с. Богатое.

Установки для термического обезвреживания медицинских отходов на территории населенных пунктов Богатовского района отсутствуют.

Количество медицинских отходов, образовавшихся в подразделениях Богатовской ЦРБ в 2008 г., представлено в таблице 2.9.

Таблица 2.9.

Сведения о количестве медицинских отходов,

образовавшихся в 2008 г. по подразделениям ММУ «Богатовская ЦРБ»

| Наименование ЛПУ | Количество отходов с разбивкой по классам опасности, тонн |
| --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |
| ММУ «Богатовская ЦРБ» | нет данных | 121 кг | - | 220 л | - |

Также на территории МО «Богатовский район» расположен ГУ СО «Максимовский пансионат для ветеранов труда». Должностные лица, ответственные за обращение с отходами в организации, не определены. По данным статотчетности по форме № 2-тп в ГУ СО «Максимовский пансионат для ветеранов труда» за 2008 г. образовалось 0,046 т. медицинских отходов. Договор на вывоз медицинских отходов заключен с ЖКХ Нефтегорского района.

2.3 Характеристика мест захоронения ТБО.

Согласно Временным методическим рекомендациям по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов (Письмо МПР РФ от 11.07.1995 г) под объектами размещения отходов понимаются полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов, шламонакопители, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами.

Несанкционированные свалки отходов – это территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Санкционированные свалки отходов – это разрешенные органами исполнительной власти территории (существующие  площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии со СНиП.

Санкционированные свалки являются временными местами размещения отходов, они подлежат обустройству или закрытию  в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП.

Объекты размещения отходов, обустройство которых удовлетворяет требованиям санитарных и природоохранных норм, на территории Богатовского района отсутствуют. В сельских поселениях отходы потребления захораниваются на санкционированных свалках. По состоянию на октябрь 2009 г. на территории района расположены 20 санкционированных свалок, используемых для захоронения отходов. По данным Заказчика местоположение и размеры участков  для размещения (захоронения) ТБО были определены Администрациями с.п. во исполнение Постановления Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г.; местоположение свалки в с. Богатое – во исполнение Постановления Администрации Богатовского района Самарской области от 18.07.2009 г. № 659.

Санкционированные свалки

Санкционированная свалка твердых бытовых отходов в с. Богатое площадью 1,8 га находится на расстоянии 0,25 км западнее с. Богатое. Свалка находится в собственности с.п. Богатое, передана в эксплуатацию ООО «Исток». Лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов у ООО «Исток» по состоянию на октябрь 2009 г. не имеется, документы находятся на рассмотрении в территориальном управлении Ростехнадзора по Самарской области. Характеристика места размещения отходов представлена в табл. 2.10.

Таблица 2.10.

Характеристика санкционированной свалки (площадки ТБО) в с. Богатое,

эксплуатируемой ООО «Исток»

| Объект | Санкционированная свалка ТБО, эксплуатируемая ООО «Исток» (ранее МУП ПО ЖКХ) |
| --- | --- |
| Месторасположение | Расположена в западном направлении в 250 м от с. Богатое |
| Статус (действующий/недействующий) | Действующий |
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 |
| Расстояние до ближайшего населенного пункта, км | 0,25 (до с. Богатое) |
| Расстояние до ближайшего водного объекта, км | 0,5 (до р. Самара) |
| Размер СЗЗ объекта, м | не установлен (согласно Постановлению Главного государствен-ного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 размер СЗЗ должен быть не менее 1000 м.) |
| Размеры (длина/ширина), м | 60х30 |
| Занимаемая площадь, га | 1,8 |
| Площадь участка складирования, га | 1,6 |
| Вместимость объекта по ТБО, тыс. м3 | 78,0 |
| Среднегодовое количество поступающих ТБО, тыс. м3 | 2,2 |
| Количество накопленных ТБО, тыс. м3 | 9,8 |
| Планируемый срок эксплуатации объекта, лет | 10 (до 2010 г. включительно) |
| Оборудование объекта элементами защиты окружающей среды (ограждение, основание, система сбора фильтрата и т.д.) | Ограждение по периметру |
| Технология складирования ТБО | Поступающие отходы складируются на участке складирования, разравниваются и утрамбовываются бульдозером, пересыпка грунтом производится по мере накопления слоя отходов высотой 1-1,5 м. |
| Система контроля ТБО, поступающих на захоронение (весовой/визуальный) | Визуальный |
| Стационарный радиометрический контроль | не проводится |
| Дезинфекция спецтехники и оборудования | нет |
| Локальная очистка сточных вод, фильтрата | нет |
| Характеристика системы мониторинга окружающей среды в зоне влияния объекта | С периодичностью 1 раз/год проводится отбор проб и анализ воды из наблюдательной скважины, отбор проб воздуха. |
| Тариф на захоронение ТБО, руб./м3 | От организаций – 105,0 От населения – 100,1 |
| Тариф на вывоз ТБО, руб./м3 | От организаций – 166,68 От населения – 119,69 |
| Административно-хозяйственный корпус (бытовой корпус + гараж) | нет |

В связи с отсутствием (по состоянию на октябрь 2009 года) 100%-ного охвата имеющегося жилого фонда и объектов инфраструктуры организованной системой сбора и вывоза отходов  на свалку помимо отходов, собираемых и транспортируемых ООО «Исток», и отходов организаций, с которыми заключены договора на прием и складирование ТБО, транспортирующих отходы собственными транспортными средствами, поступают также отходы, доставленные на объект иными транспортными средствами как от населения, так и от организаций. В журнале учета отходов на момент разработки проекта ГСО регистрировалось только количество поступивших отходов, определенное визуально, без указания источника поступления отходов (кроме отходов доставленных ООО «Исток»).  Такая система учета и поступление отходов без заключения договоров на прием не позволяют контролировать объемы размещаемых отходов по отдельным источникам (население, объекты инфраструктуры).

Сведения об остальных санкционированных свалках представлены в табл. 2.11. Ввиду того, что учет отходов, поступающих на данные объекты, не ведется, информация о годовом количестве размещаемых отходов указана приближенно.

| Таблица 2.11. |
| --- |
| Характеристика санкционированных свалок ТБО на территории Богатовского района |
| № п/п | Вид объекта размещения отходов | Месторасположение | Площадь, га | Количество размещаемых отходов, т/год | Документ, удостоверяю-щий санкционированность объекта |
|  | санкционированная свалка | с. Кураповка | 1 | 300 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Ивановка | 1 | 300 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | п. Заливной | 1 | 300 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Аверьяновка (в западной части, за границей села) | 0,5 | 300 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Арзамасцевка (в юго-западной части села) | 0,5 | 300 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Беловка (в северной части, за границей села) | 0,5 | 400 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Печинено (в западной части села, в 150 м. от д. 62 по ул. Советской) | 0,5 | 300 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Федоровка (в северной части села, в 300 м от мельницы) | 0,25 | 200 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Тростянка (в северо-западной части села в 200 м от машинного двора) | 1 | 400 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | п. Центральный (в северной части поселка в 300 м от д. 7 по ул. Новая) | 1 | 100 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Виловатое (в 220 м. от села в восточном направлении) | 0,5 | 130 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Виловатое (в 200 м от села в юго-западном направлении) | 0,5 | 130 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Андреевка (в 200 м. от села в юго-заадном направлении) | 0,5 | 130 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Андреевка (в 200 м от села в северном направлении) | 0,5 | 130 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Максимовка (в 400 м от ул. Самарская в южном направлении) | 1 | 300 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка | с. Съезжее (на территории бывш. МТФ) | 1 | 300 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |
|  | санкционированная свалка** | с. Съезжее (территория, прилегающая к току) | 0,5 | 60 | Постановление Главы МР Богатовский Самарской области № 3 от 11.01.1999 г. |

Перечень стихийных несанкционированных свалок, зафиксированных по состоянию на 2009 г. на территории сельских поселений Богатовского района, а также стихийных свалок, ликвидированных в 2008 г., представлен в табл. 2.12.

Таблица 2.12.

Несанкционированные стихийные свалки

на территории сельских поселений Богатовского района

| № п/п | Местоположение | Объем накопленных отходов за 2008 г., м3 | Статус (существующая / ликвидированная) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Богатое (с. Богатое) |
| 1. | ул. Нефтянников | 75 | существующая |
| 2. | ул. Речная (у оврага) | 100 | существующая |
| 3. | ул. Ворошилова | 125 | существующая |
| 4. | ул. Заводская | 50 | существующая |
| 5. | ул. Строителей | 50 | существующая |
| с. Богатое |
| 1. | нет привязки (4 шт.) | 1600 | ликвидированы в 2008 г. |
| с.п. Виловатое |
| 1. | с. Андреевка, ул. 1 Мая | 5,7 | ликвидирована |
| 2. | с. Андреевка, ул. Олимпийская | 8,2 | ликвидирована |
| 3. | с. Андреевка, ул. Чапаева | 12,0 | ликвидирована |
| 4. | с. Андреевка, ул. Чапаева | 14,6 | ликвидирована |
| с.п. Максимовка |
| 1. | с. Максимовка |  | существующая |
| 2. | с. Максимовка |  | существующая |
| 3. | с. Съезжее |  | существующая |
| с.п. Печинено |
| 1. | нет привязки (13 шт.) | 65 | ликвидированы в 2008 г. |
| с.п. Арзамасцевка |
| 1. | нет привязки (4 шт.) | 14 | ликвидированы в 2008 г. |

Причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех  потоков отходов, образующихся на территории Богатовского района. При устойчивой системе управления в области обращения с отходами, учитывающей все фактические образующиеся отходы, количество стихийно возникающих  свалок должно уменьшиться до полного их исчезновения. Во избежание очередного возникновения стихийной свалки на месте ликвидации прежней необходимо установить мусоросборник и обеспечить регулярный вывоз отходов.

2.4. Благоустройство территории.

На территории МО «Богатовский район» наряду с федеральными магистральными дорогами развита сеть территориальных дорог, которые связывают сельские поселения. Общая протяженность дорог составляет 158,92 км, 75% из которых имеют усовершенствованное покрытие. Система ливнеотведения на территории сельских поселений Богатовского района отсутствует. Характеристика улично-дорожной сети МО «Богатовский район» представлена в таблицах 2.13., 2.14.

Таблица 2.13.

Общая протяженность дорог на территории МО «Богатовский район»

| Наименование населенного пункта | Грунтовые дороги | Дороги с усовершенствованным покрытием | Протяжен-ность всего, км | Площадь всего, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжен-ность, км | Ширина, м | Протяжен-ность, км | Ширина, м |  |  |
| с.п. Виловатое |
| с. Андреевка | 0,3 | 5 | 7,02 | 5 | 7,32 | 0,037 |
| с. Виловатое | 3,79 | 5 | 5,99 | 5 | 9,78 | 0,049 |
| п. Буревестник | 0,8 | 5 | 0 | 5 | 0,8 | 0,004 |
| с.п. Максимовка |
| с. Максимовка | 4 | 5 | 14 | 5 | 18 | 0,090 |
| с. Съезжее | 8 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0,075 |
| с.п. Арзамасцевка |
| с. Арзамасцевка | 0 | 0 | 4,45 | 4 | 4,45 | 0,018 |
| с Аверьяновка | 0 | 0 | 5,3 | 4 | 5,3 | 0,021 |
| с. Беловка | 0 | 0 | 6,2 | 4 | 6,2 | 0,025 |
| п. Кутулукский | 0 | 0 | 0,7 | 4 | 0,7 | 0,003 |
| п. Мичуриновка | 0 | 0 | 0,7 | 4 | 0,7 | 0,003 |
| с. Знаменка | 1,0 | 3,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,003 |
| с.Кузьминовка | 0,8 | 3,0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,002 |
| с. Бирюковка | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,001 |
| с.п. Богатое |
| с. Богатое | 12,3 | 4 | 30,6 | 5 | 42,9 | 0,202 |
| с. Кураповка | 1,85 | 6 | 3,2 | 5 | 5,05 | 0,027 |
| с. Ивановка | 1,15 | 5 | 1,2 | 5 | 2,35 | 0,012 |
| п. Заливной | 2,8 | 4 | 1,9 | 5 | 4,7 | 0,021 |
| с. Заливное | 1,6 | 4 | 0 | - | 1,6 | 0,006 |
| ст. Заливная | 2,8 | 5 | 3 | 5 | 5,8 | 0,029 |
| ж/д будка 1192 | 0,5 | 4 | 0 | - | 0,5 | 0,002 |
| с.п. Печинено |
| с. Печинено | 0 | 0 | 6,25 | 5 | 6,25 | 0,03125 |
| Федоровка | нет данных | - | 3 | 5 | 3 | 0,015 |
| Тростянка | нет данных | - | 5,3 | 5 | 5,3 | 0,0265 |
| Центральный | нет данных | - | 2,3 | 4,8 | 2,3 | 0,01104 |
| Восточный | нет данных | - | 2,31 | 5 | 2,31 | 0,01155 |
| Западный | нет данных | - | 0,65 | 5 | 0,65 | 0,00325 |
| Петровский | нет данных | - | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,004 |
| Елшанский | нет данных | - | 1,2 | 5 | 1,2 | 0,006 |
| Горский | нет данных | - | 1 | 5 | 1 | 0,005 |
| Никольский | нет данных | - | 1,82 | 5,5 | 1,82 | 0,01001 |
| Ключ Мира | нет данных | - | 1 | 5 | 1 | 0,005 |
| Духовой | нет данных | - | 1,14 | 5 | 1,14 | 0,0057 |
| Итого по Богатовскому району | 42,19 |  | 118,03 |  | 160,03 | 0,7643 |

Общая протяженность тротуаров по с. Богатое составляет 3,1 км, по с. Кураповка – 0,3 км, в остальных населенных пунктах МО «Богатовский район» тротуары отсутствуют.

Таблица 2.14

Данные по площадям территорий,

подлежащих механизированной уборке

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь территории, км2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | с грунтовым покрытием | с асфальтобетон-ным покрытием |
| с.п. Виловатое |
| 1 | с. Андреевка | 0,002 | 0,035 |
| 2 | с. Виловатое | 0,019 | 0,030 |
| 3 | п. Буревестник | 0,004 | 0,000 |
| с.п. Максимовка |
| 4 | с. Максимовка | 0,020 | 0,070 |
| 5 | с. Съезжее | 0,040 | 0,035 |
| с.п. Арзамасцевка |
| 6 | с. Арзамасцевка | 0 | 0,018 |
| 7 | с Аверьяновка | 0 | 0,021 |
| 8 | с. Беловка | 0 | 0,025 |
| 9 | п. Кутулукский | 0 | 0,003 |
| 10 | п. Мичуриновка | 0 | 0,003 |
| 11 | с. Знаменка | 0,003 | 0 |
| 12 | с.Кузьминовка | 0,002 | 0 |
| 13 | с. Бирюковка | 0,001 | 0 |
| с.п. Богатое |
| 14 | с. Богатое | 0,049 | 0,153 |
| 15 | с. Кураповка | 0,011 | 0,016 |
| 16 | с. Ивановка | 0,006 | 0,006 |
| 17 | п. Заливной | 0,011 | 0,010 |
| 18 | с. Заливное | 0,006 | 0,000 |
| 19 | ст. Заливная | 0,014 | 0,015 |
| 20 | ж/д будка 1192 | 0,002 | 0,000 |
| с.п. Печинено |
| 21 | с. Печинено | 0 | 0,031 |
| 22 | с. Федоровка | нет данных | 0,015 |
| 23 | с. Тростянка | нет данных | 0,027 |
| 24 | п. Центральный | нет данных | 0,011 |
| 25 | п. Восточный | нет данных | 0,012 |
| 26 | п. Западный | нет данных | 0,003 |
| 27 | п. Петровский | нет данных | 0,004 |
| 28 | п. Елшанский | нет данных | 0,006 |
| 29 | п. Горский | нет данных | 0,005 |
| 30 | п. Никольский | нет данных | 0,010 |
| 31 | п. Ключ Мира | нет данных | 0,005 |
| 32 | п. Духовой | нет данных | 0,006 |
| Итого по Богатовскому МР | 0,19 | 0,573 |

Общая площадь территории МО «Богатовский район», подлежащая уборке механизированным способом в летнее время, составляет 573 тыс. м2. По состоянию на 2009 г. работы по уборке улично-дорожной сети не производятся.

В зимнее время площадь территории, подлежащая механизированной уборке, составляет более 757 тыс. м2. По состоянию на 2009 г. площадь убираемой территории составляет 646 тыс. м2. Профилактическая обработка дорожных покрытий песчаной реагентами для ликвидации гололеда в зимнее время года на территории не проводится.

Мощности для хранения песка и реагентов – существующая пескобаза - имеются. Пескобаза расположена на востоке с. Богатое. Данные о вместимости пескобазы и техническом состоянии объекта представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Характеристика баз для хранения песка и реагентов

| № п/п | Наименование и расположение объекта | Вид складируемых материалов | Объем складирования, м3 | Техническое состояние объекта | Наличие спец-техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполь-зуемый | Необходи-мый |  |  |
| 1 | ОСАДО Богатовское ДЭУ | Песок |  | 1760 т | хорошее | в достатке |
|  |  | соль |  | 440 т |  |  |

Сведения о парках и кладбищах на территории МО «Богатовский район», подлежащих уборке, приведены в таблицах 2.15., 2.16.

Таблица 2.15.

Общие сведения о парках,

расположенных на территории МО «Богатовский район»

| Наименование объекта | Месторасположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Центральный парк | с. Богатое, между ул. Чапаева и ул. Комсомольская | 1,6 |
| Итого по Богатовскому району: |  | 1,6 |

Таблица 2.16.

Общие сведения о кладбищах,

расположенных на территории МО «Богатовский район»

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Площадь, га | Статус (действующее/закрытое) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Виловатое |
| с. Андреевка | кладбище | 3,85 | действующее |
| с. Виловатое | кладбище | 3,32 | действующее |
| п. Буревестник | кладбище | 0,25 | действующее |
| Итого по с.п. Виловатое | 7,42 |
| с.п. Максимовка |
| с. Максимовка | кладбище | 6,1 | действующее |
| с. Съезжее | кладбище | 3,15 | действующее |
| Итого по с.п. Максимовка | 9,25 |
| с.п. Арзамасцевка |
| с. Арзамасцевка | кладбище | 1,38 | действующее |
| с. Арзамасцевка | кладбище | 0,1 | закрытое |
| с. Аверьяновка | кладбище | 0,83 | действующее |
| с. Беловка | кладбище | 2 | действующее |
| с. Знаменка | кладбище | 0,1 | закрытое |
| с. Кузьминовка | кладбище | 0,1 | действующее |
| с. Бирюковка | кладбище | 0,1 | закрытое |
| Итого по с.п. Арзамасцевка | 4,61 |
| с.п. Богатое |
| с. Богатое, ул. Строителей, 2а | старое православное кладбище | 1,82 | действующее |
| с. Богатое, ул. Нефтянников, 2а | новое мусульманское кладбище | 0,4 | действующее |
| с. Богатое, ул. Луговая, 62 | новое православное кладбище | 4,11 | действующее |
| с. Богатое, ул. Красных партизан | старое мусульманское кладбище | 0,25 | закрытое |
| с. Кураповка | кладбище | 1,13 | действующее |
| с. Ивановка | кладбище | 0,94 | действующее |
| п. Заливной | кладбище | 1,4 | действующее |
| Итого по с.п. Богатое | 10,05 |
| с.п. Печинено |
| с. Печинено | кладбище | 0,56 | действующее |
| с. Федоровка | кладбище | 1,32 | действующее |
| с. Тростянка | кладбище | 0,32 | действующее |
| п. Центральный | кладбище | 0,54 | действующее |
| п. Духовой | кладбище | 0,43 | действующее |
| п. Никольский | кладбище | 0,56 | действующее |
| Итого по с.п. Печинено | 3,73 |
| Итого по Богатовскому району | 35,06 |

2.5 Основные проблемы санитарной очистки территории Богатовского муниципального района

Обзор состояния санитарной очистки территорий Богатовского района выявил комплекс проблем, обусловленных отсутствием единой централизованной системы управления отходами на территории муниципального района, т.е. отсутствием контроля за процессами сбора, транспортировки и размещения твердых бытовых отходов от различных категорий природопользователей:

- Отсутствие ряда муниципальных нормативных актов, регулирующих сферу обращения с отходами: порядок обращения с коммунальными отходами; порядок обращения с крупногабаритными отходами; порядок обращения с промышленными отходами; порядок обращения с медицинскими отходами.

- Отсутствие утвержденных норм накопления ТБО от объектов инфраструктуры.

- Низкая степень охвата населения организованной системой сбора и транспортировки ТБО: населенные пункты сельских поселений  Арзамасцевка, Виловатое, Максимовка, Печинено, а также с. Кураповка, с. Ивановка, с. Заливное, ст. Заливная, ж/д будка 1192 км (с.п. Богатое) централизованной системой мусороудаления не охвачены, на территориях данных населенных пунктов контейнеры для сбора ТБО не установлены, мусоросборных площадок нет. Отсутствие 100% сбора и вывоза отходов от всех источников образования приводит к возникновению стихийных свалок и к загрязнению окружающей среды.

- Отсутствие системы учета твердых бытовых отходов на каждом из этапов: сбор, вывоз, размещение.

- Отсутствие объектов размещения отходов, обустроенных в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

- Неразвитость рынка услуг в сфере санитарной очистки на территории района.

- Отсутствие специализированной материально-технической базы для вывоза ТБО и уборки территории на балансе предприятия, работающего в сфере санитарной очистки района.

- Изношенность ассенизационной техники: 3 единицы спецтехники из 5, имеющихся на балансе ООО «Исток», имеют процент износа равный 100%.

- Негерметичность мусоросборников, установленных в с. Богатое, что представляет потенциальную опасность размножения разносчиков инфекционных и паразитарных заболеваний.

- Мусоросборные – контейнерные – площадки отсутствуют или их обустройство не соответствует требованиям санитарных норм и правил.

- Объекты жилищного фонда не охвачены системой централизованной канализации; обустройство выгребов для накопления ЖБО не соответствует требуемым санитарным нормам. Сложившаяся ситуация приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

- Отсутствие у предприятия, оказывающего услуги по санитарной очистке и уборке территории, лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.

- Отсутствие  системы сбора вторичного сырья, что приводит к захоронению ценных компонентов ТБО на свалках.

- Отсутствие эффективной информационно-просветительской деятельности в области обращения с отходами. Необходима организация просветительской работы с населением.

В системе обращения с отходами производства и потребления основная задача состоит в сборе, вывозе и утилизации всех видов отходов жизнедеятельности муниципального района и возврате для вторичного использования до 50 % годного к повторной переработке сырья. В рамках этой задачи необходимо решить, как экологически и экономически заставить существующую систему измениться, а также как изменить технологии, отношение людей к данной проблеме, создать эффективную систему контроля, обучить специалистов.

Целью последующей работы с генеральной схемой является:

- определение приоритетов в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и социальные аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной техникой и технологией по сбору, вывозу и обезвреживанию отходов.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- развитие нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и социальные аспекты работы с ТБО и ЖБО, в том числе установление норм накопления ТБО для отдельных категорий природопользователей (объектов инфраструктуры), корректировка норм накопления ТБО от населения, норм накопления ЖБО от неканализованного жилфонда;

- создание экономически привлекательной среды для хозяйствующих субъектов, работающих в системе обращения с ТБО;

- внедрение современных технологий по сбору и вывоза ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО, работы по механизированной уборке территорий эффективной техникой;

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; систематическое проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация стихийных свалок и рекультивация земель;

- устройство экологически безопасного полигона;

- закрытие существующих санкционированных свалок и рекультивация земель;

- совершенствование системы контроля и анализа природоохранных мероприятий;

- совершенствование системы работы с медицинскими  отходами.

Том 2. Основные положения Генеральной схемы МО «Богатовский муниципальный район»

3 Определение годовых объемов образования бытовых отходов на территории МО «Богатовский район»

3.1 Состав и свойства  твердых бытовых отходов

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав ТБО

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе.

Морфологический состав ТБО для средней климатической зоны России приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Морфологический состав твердых бытовых отходов, %  по массе

| № п/п | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Величина разброса | Средняя расчетная |
| 1 | Бумага, картон | 23 - 32 | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 37 - 45 | 41 |
| 3 | Дерево | 1 - 2 | 1,5 |
| 4 | Черный металлолом | 2 - 3 | 2,5 |
| 5 | Цветной металлолом | 1 - 2 | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 3 - 5 | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5 - 6 | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2 - 3 | 2,5 |
| 9 | Кости | 1 - 2 | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 | 1 |
| 13 | Прочее | 3 - 4 | 3,5 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 6 - 8 | 7 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов.

Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов в осенний период.

Существенно влияет на состав ТБО организация сбора в населенном пункте утильной бумаги, отходов пластмассы, стеклотары.

После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 - 2-х литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из-под пива и газированной воды.

Составы ТБО жилого фонда и предприятий торговли резко различаются, что важно с точки зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций ТБО.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера.

В таблице 3.2 приведен фракционный состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах материала [5].

В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Таблица 3.2

Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе

| Компонент | Размер фракций, мм |
| --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность и влажность ТБО

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре.

Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов, для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияет на среднюю плотность отходов в целом.

Влажность твердых бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий). Влажность имеет большое значение для решения вопроса о целесообразности внедрения селективного метода сбора ТБО, определения времени хранения и графика вывоза отходов и т.д.

Особые свойства ТБО

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО  обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

Компрессионная характеристика ТБО

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала (зависимость степени уплотнения ТБО от давления). В таблице 3.3. приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Таблица 3.3.

Прессование при сборе, транспортировке и переработке ТБО

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1…2 | 3…6 |
| При транспорте |
| Прессование в мусоровозе | 0,2…1 | 1,5…3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3…0,6 | 2…2,5 |
| При переработке и захоронении |
| Изготовление крупных блоков для захоронения в море | 50…300 | 10 |
| Прессование на прессах при захоронении на полигонах | 50…100 | 8…10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3…4 |

3.2 Анализ и обоснование норм образования бытовых отходов на территории МО «Богатовский район»

3.2.1 Твердые бытовые отходы

Годовые нормы образования отходов потребления от различных категорий природопользователей  утверждаются постановлением главы муниципального образования. Они являются  исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов, применяются при оформлении разрешительной документации в области охраны окружающей  среды, проектировании, заключении договоров на вывоз отходов и т.д.

Нормы образования - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы образования определяют в единицах массы (кг, т) или объема (л, м3). [5]

На нормы образования и состав ТБО от жилого сектора влияют такие факторы, как степень благоустройства жилого фонда (наличие мусоропровода, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

В зависимости от уровня инженерного оборудования дома (здания) делятся на две основные  категории:

- с полным  инженерным обеспечением, в том числе с мусоропроводами (благоустроенный жилой фонд);

- с отсутствием какого-либо инженерного оборудования (неблагоустроенный жилой фонд).

Динамика поступления отходов от организаций неодинакова и зависит от специфики их хозяйственной деятельности. Для учета образования отходов от различных категорий объектов инфраструктуры и с целью практического использования полученных данных определены дифференцированные нормы образования отходов: в гостиницах, общежитиях, пансионатах и санаториях - на 1 место; в административных учреждениях – на 1 сотрудника; на предприятиях торговли всех форм – на 1 кв. м торговой или общей площади и т.д.

В настоящее время нормы образования отходов от населения значительно варьируют в зависимости от места расположения города или поселка. Так, в г. Москве норма образования ТБО на 1 человека в благоустроенном жилищном фонде составляет 1,45 м3/год (без учета крупногабаритных отходов); норма образования крупногабаритных отходов (КГО) установлена отдельно и составляет 0,46 м3/год; в Московской области эти показатели составляют 1,3-1,7 м3/год и 0,2-0,4 м3/год соответственно.  В г. Краснодаре норма образования ТБО составляет 2,31 м3/год; в Ставропольском Крае – 2,6 м3/год (в том числе КГО – 0,41 м3/год), в Свердловской области – от 1,33 до 1,9 м3/год (с учетом КГО). Кроме того, следует отметить, что нормы образования отходов в неблагоустроенном секторе во всех рассмотренных городах и районах больше, чем в благоустроенном секторе на 25-40% за счет образования угольной золы. Приведенные нормы образования твердых бытовых отходов косвенно характеризуют уровень жизни населения в районе, области или в населенном пункте.

В Богатовском районе годовые нормы образования твердых бытовых отходов от населения утверждены Постановлением Председателя Собрания Представителей Богатовского района Самарской области от 17.11.2005 г. № 70. Согласно указанному документу норма накопления ТБО от жилфонда составляет 0,2 м3/мес., или 2,4 м3/год. В связи с тем, что в настоящее время около 70% населения муниципального района использует для нужд отопления в качестве топлива природный газ, исключается образование отходов угольной золы, в результате чего значение нормы накопления ТБО снижается. Поэтому по согласованию с Заказчиком, на основе проведенного анализа состояния системы обращения с отходами, для дальнейшего расчета принят количественный показатель, равный 1,8 м3/(чел*год) для домов с газовым отоплением, для домов с дровяным отоплением – 2,25 м3/(чел*год). Этот показатель является объективным на текущий момент, что подтверждается данными, представленными в табл. 3.4.

Таблица 3.4.

Нормы накопления ТБО для населения, установленные в муниципальных образованиях Приволжского федерального округа на 2009 г.

| Наименование МО | Норма накопления ТБО, м3/чел*год | Документ |
| --- | --- | --- |
| г. Казань, Республики Татарстан | 1,8 | Постановление Руководителя Исполкома от 17.11.2008 г. № 9667 |
| г. Ульяновск, Ульяновской области | 1,8 | Постановление городского Комитета по регулиро-ванию цен и тарифов г. Ульяновска от 23.10.2008 г. № 208/03-01 |
| г. Дзержинск, Нижегородская область | 1,74 | Постановление Админи-страции от 19.12.2008 г. № 4829 |
| ГО «город Саранск», Республика Мордовия | 1,7 – благ. жилфонд; 2,12 – неблаг. жилфонд | Постановление Главы Администрации от 05.03.2008 г. № 279 |
| Балаковский МР Саратовской области | 2,0 | Решение Собрания Балаковского МР от 13.05.2008 № 457 |
| Турковский МР Саратовской области | 1,7 | Решение Совета Депутатов МР от 29 января 2008 г. № 27/13 |
| Борский район Нижегородской области | 1,8 | Постановление Администрации Борского района Нижегородской области от 22.10.2009 г. № 93 |
| МО «г. Бугуруслан» Оренбургской области | 1,92 | Решение Совета Депутатов ГО от 05.12.2008 г. № 481 |

С учетом ежегодного 1%-го увеличения нормы образования объемов ТБО на последний год I очереди  (5 лет) составят:

− для домов с газовым отоплением – 1,89 м3 год;

− для домов с дровяным отоплением – 2,36 м3 год.

На последний год расчетного срока (20 лет) нормы образования ТБО составят:

− для домов с газовым отоплением – 2,2 м3 год;

− для домов с печным отоплением –2,745 м3 год.

Нормы накопления ТБО от различных категорий природопользователей (объектов инфраструктуры) в Богатовском районе не утверждены.

В рамках проекта ГСО для расчета объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры предлагается использовать средние значения норм накопления ТБО, утвержденных на 2009 г. в муниципальных образованиях со схожим социально-экономическим развитием. В таблице 3.6. приведены рекомендуемые для проведения расчетов нормы накопления ТБО от объектов инфраструктуры.

Таблица 3.6.

Рекомендуемые годовые  нормы накопления ТБО

для объектов инфраструктуры

| № п/п | Объекты образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли |
|  | Универсам (магазин смешанный) | 1 м2 торг.пл. | 1,0 |
|  | Павильон | 1 м2 торг.пл. | 2,45 |
|  | Палатка, киоск | 1 м2торг.пл. | 2,6 |
|  | Хозтовары | 1 м2 торг.пл. | 1,2 |
|  | Ярмарки промтоварные | 1 м2 общ. пл. | 1,1 |
| Медицинские учреждения |
|  | Аптеки | 1 м2 торг. пл.. | 0,45 |
|  | Больницы | 1 койко-место | 0,7 |
|  | Поликлиники, амбулатории, ФАП | 1 посещение | 0,0001 |
|  | Санатории, пансионаты, диспансеры | 1 койка | 1,4 |
| Дошкольные и учебные учреждения |
|  | Детские сады и ясли | 1 место | 0,3 |
|  | Школы, лицеи, гимназии | 1 учащийся | 0,12 |
|  | Вузы, техникумы | 1 студент | 0,12 |
|  | Спортшколы, дома пионеров, иные досуговые учреждения | 1 учащийся | 0,12 |
| Административные здания, учреждения, конторы |
|  | Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,25 |
|  | Отделения связи | 1 сотрудник | 0,4 |
|  | НИИ, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 0,35 |
|  | Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 0,35 |
| Культурно-спортивные учреждения |
|  | Дом культуры | 1 место | 0,18 |
|  | Клубы, кинотеатры, театры, концертные залы | 1 место | 0,18 |
|  | Библиотеки | 1 место; 1 м2 общ. пл. | 0,05 0,006 |
|  | Спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,09 |
| Автотранспортные предприятия |
|  | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,35 |
| Предприятия службы быта |
|  | Ремонт и пошив одежды | 1 м2 общ. пл. | 0,13 |
|  | Парикмахерские и косметические салоны | 1 посад. место | 2,2 |
|  | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 0,65 |
| Прочие |
|  | Железнодорожные и автовокзалы | 1 пассажир | 0,0008 |

3.2.2. Жидкие бытовые отходы

Годовые нормы образования жидких бытовых отходов  утверждаются постановлением Главы муниципального образования.

Ниже приведены примеры документов, содержащих рекомендуемые и утвержденные нормативы образования ЖБО в год в неканализованном жилищном фонде.

1. СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”. 
п. 2.4. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя, что составляет 9,1 м3/год.

2. МДК 7-07.2003 “Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ”, п.5.5. Жидкие бытовые отходы.

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.) колеблется от 1,5 до 4,5 м3/год на 1 человека.

3. СНиП 2.07.01-89 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений“, (Приложение 11 Рекомендуемое).

Жидкие отходы из выгребов (при отсутствии канализации) 2000-3500 л. на 1 человека в год или 2,0-3,5 м3/год.

Нормативы образования ЖБО в разных регионах приняты с учетом местных особенностей и, порой, весьма различны, например:

- Нормативы накопления ЖБО в г. Калуге для неблагоустроенного жилищного фонда составляют 3,5 м3/год  (Распоряжение городского Головы ГО «г. Калуга» от 17.12.2007 № 12137-р);

- Нормативы накопления ЖБО в г. Мценске Орловской области  для жилых домов без канализации - 10,42 м3/год (в тексте Постановления Главы г. Мценска от 31.12.2008 г.);

- Нормативы потребления в жилых домах с водопользованием из водосборных колонок и вывозом ЖБО из выгребных ям в Химкинском ГО (Московская область) – 1,2 м3/мес. или 14,4 м3/год (Постановление от 30.11.2007 №1811);

- Нормы накопления ЖБО в Белорецком районе Республики Башкортостан для неканализованного жилищного фонда, оборудованного выгребами, - 0,348 м3/мес. или 4,176 м3/год. (Решение сессии Совета муниципального района «Белорецкий район Республики Башкортостан» от 21.12.2006 № 169);

В Богатовском районе норма накопления ЖБО в жилых домах, не оборудованных централизованной канализацией, утверждена Постановлением Председателя Собрания Представителей Богатовского района Самарской области от 17.11.2005 г. № 70. В данном документе указано, что норма накопления ЖБО в жилых домах с водопроводом без канализации составляет 2,8 м3/мес., или 33,6 м3/год.

Утвержденная норма накопления ЖБО завышена и требует корректировки, поэтому для дальнейших расчетов, на основе анализа состояния системы водоснабжения и водоотведения и по согласованию с Заказчиком, принят количественный показатель, равный 4,38 м3 ЖБО/(чел*год).

3.3. Расчёт объёмов образования твердых бытовых отходов на территории МО «Богатовский район»

3.3.1 Определение объемов образования твёрдых бытовых отходов от жилищного фонда

В таблицах 3.7-3.9 представлены расчеты объемов образования ТБО от жилищного фонда на текущий момент, на первую очередь (2014 год) и на расчетный срок (2029 год).

Таблица 3.7.

| Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда на январь 2010 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. на январь 2010 г. | Годовой объем образования ТБО на текущий момент, м3/год | Суточный объем образования ТБО м3/сут |
| с.п. Виловатое |
|  | с. Андреевка | 975 | 1777,05 | 4,87 |
|  | с. Виловатое | 992 | 1808,10 | 4,95 |
|  | д. Буревестник | 30 | 67,50 | 0,18 |
| с.п. Максимовка |
|  | с. Максимовка | 1011 | 1819,80 | 4,99 |
|  | с. Съезжее | 581 | 1045,80 | 2,87 |
| с.п. Арзамасцевка |
|  | с. Арзамасцевка | 604 | 1092,60 | 2,99 |
|  | с. Аверьяновка | 429 | 776,25 | 2,13 |
|  | с. Беловка | 646 | 1162,80 | 3,19 |
|  | п. Кутулукский | 106 | 190,80 | 0,52 |
|  | п. Мичуриновка | 104 | 187,65 | 0,51 |
|  | с. Знаменка | 1 | 1,80 | 0,005 |
|  | с. Кузьминовка | 6 | 10,80 | 0,03 |
|  | с. Бирюковка | 1 | 1,80 | 0,005 |
| с.п. Богатое |
|  | с. Богатое | 6760 | 12350,25 | 33,84 |
|  | с. Кураповка | 665 | 1256,85 | 3,44 |
|  | с. Ивановка | 231 | 426,15 | 1,17 |
|  | п. Заливной | 699 | 1305,00 | 3,58 |
|  | с. Заливное | 14 | 31,50 | 0,09 |
|  | ст. Заливная | 285 | 529,65 | 1,45 |
|  | ж/д будка 1192 км | 11 | 24,75 | 0,07 |
| с.п. Печинено |
|  | с. Печинено | 754 | 1357,20 | 3,72 |
|  | с. Федоровка | 148 | 266,40 | 0,73 |
|  | с. Тростянка | 439 | 790,20 | 2,16 |
|  | п. Центральный | 316 | 568,80 | 1,56 |
|  | п. Восточный | 9 | 16,20 | 0,04 |
|  | п. Западный | 7 | 12,60 | 0,03 |
|  | п. Петровский | 23 | 41,40 | 0,11 |
|  | п. Елшанский | 11 | 19,80 | 0,05 |
|  | п. Горский | 3 | 5,40 | 0,01 |
|  | п. Никольский | 26 | 46,80 | 0,13 |
|  | п. Ключ Мира | 5 | 9,00 | 0,02 |
|  | п. Духовой | 15 | 27,00 | 0,07 |
| Итого по МО «Богатовский район» | 15907 | 29027,70 | 79,53 |

Таблица 3.8.

| Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда на первую очередь (январь 2015 г.) |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. на первую очередь (2015 г.) | Годовой объем образования ТБО на первую очередь, м3/год | Суточный объем образования ТБО м3/сут |  |
| с.п. Виловатое |  |
|  | с. Андреевка | 995 | 1880,55 | 5,15 |  |
|  | с. Виловатое | 1015 | 1918,35 | 5,26 |  |
|  | д. Буревестник | 35 | 66,15 | 0,18 |  |
| с.п. Максимовка |  |
|  | с. Максимовка | 1111 | 2101,79 | 3,31 |  |
|  | с. Съезжее | 638 | 1207,97 | 3,16 |  |
| с.п. Арзамасцевка |  |
|  | с. Арзамасцевка | 610 | 1152,90 | 3,16 |  |
|  | с. Аверьяновка | 433 | 818,37 | 2,24 |  |
|  | с. Беловка | 652 | 1233,45 | 3,38 |  |
|  | п. Кутулукский | 107 | 202,42 | 0,55 |  |
|  | п. Мичуриновка | 105 | 198,45 | 0,54 |  |
|  | с. Знаменка | 1 | 1,89 | 0,01 |  |
|  | с. Кузьминовка | 7 | 13,24 | 0,04 |  |
|  | с. Бирюковка | 1 | 1,89 | 0,01 |  |
| с.п. Богатое |  |
|  | с. Богатое | 6800 | 12853,04 | 35,21 |  |
|  | с. Кураповка | 670 | 1266,30 | 3,47 |  |
|  | с. Ивановка | 235 | 444,15 | 1,22 |  |
|  | п. Заливной | 700 | 1323,00 | 3,62 |  |
|  | с. Заливное | 30 | 70,94 | 0,19 |  |
|  | ст. Заливная | 290 | 548,10 | 1,50 |  |
|  | ж/д будка 1192 км | 11 | 26,01 | 0,07 |  |
| с.п. Печинено |  |
|  | с. Печинено | 1963 | 3713,60 | 10,17 |  |
|  | с. Федоровка | 678 | 1282,64 | 3,51 |  |
|  | с. Тростянка | 943 | 1783,97 | 4,89 |  |
|  | п. Центральный | 864 | 1634,52 | 4,48 |  |
|  | п. Восточный | 77 | 145,67 | 0,40 |  |
|  | п. Западный | 367 | 694,29 | 1,90 |  |
|  | п. Петровский | 467 | 883,47 | 2,42 |  |
|  | п. Елшанский | 529 | 1000,76 | 2,74 |  |
|  | п. Горский | 8 | 15,13 | 0,04 |  |
|  | п. Никольский | 368 | 696,18 | 1,91 |  |
|  | п. Ключ Мира | 45 | 85,13 | 0,23 |  |
|  | п. Духовой | 519 | 981,84 | 2,69 |  |
| Итого по МО «Богатовский район» | 21274 | 40245,18 | 110,26 |  |
| Таблица 3.9. Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда на расчетный срок (январь 2030 г.) |  |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. на расчетный срок (2030 г.) | Годовой объем образования ТБО на расчетный срок, м3/год | Суточный объем образования ТБО м3/сут |  |
| с.п. Виловатое |  |
|  | с. Андреевка | 1030 | 2261,88 | 6,20 |  |
|  | с. Виловатое | 1050 | 2305,80 | 6,32 |  |
|  | д. Буревестник | 45 | 123,53 | 0,34 |  |
| с.п. Максимовка |  |
|  | с. Максимовка | 1314 | 2885,54 | 7,91 |  |
|  | с. Съезжее | 754 | 1655,78 | 4,54 |  |
| с.п. Арзамасцевка |  |
|  | с. Арзамасцевка | 634 | 1392,26 | 3,81 |  |
|  | с. Аверьяновка | 450 | 988,20 | 2,71 |  |
|  | с. Беловка | 678 | 1488,89 | 4,08 |  |
|  | п. Кутулукский | 111 | 243,76 | 0,67 |  |
|  | п. Мичуриновка | 109 | 239,36 | 0,66 |  |
|  | с. Знаменка | 2 | 4,39 | 0,01 |  |
|  | с. Кузьминовка | 8 | 17,57 | 0,05 |  |
|  | с. Бирюковка | 2 | 4,39 | 0,01 |  |
| с.п. Богатое |  |  |  | 0,67 |
|  | с. Богатое | 7480 | 16426,08 | 45,00 |  |
|  | с. Кураповка | 740 | 1625,04 | 4,45 |  |
|  | с. Ивановка | 260 | 570,96 | 1,56 |  |
|  | п. Заливной | 770 | 1690,92 | 4,63 |  |
|  | с. Заливное | 60 | 164,70 | 0,45 |  |
|  | ст. Заливная | 320 | 702,72 | 1,93 |  |
|  | ж/д будка 1192 км | 12 | 32,94 | 0,09 |  |
| с.п. Печинено |  |
|  | с. Печинено | 2163 | 4749,95 | 13,01 |  |
|  | с. Федоровка | 913 | 2004,95 | 5,49 |  |
|  | с. Тростянка | 1343 | 2949,23 | 8,08 |  |
|  | п. Центральный | 864 | 1897,34 | 5,20 |  |
|  | п. Восточный | 77 | 169,09 | 0,46 |  |
|  | п. Западный | 367 | 805,93 | 2,21 |  |
|  | п. Петровский | 467 | 1025,53 | 2,81 |  |
|  | п. Елшанский | 529 | 1161,68 | 3,18 |  |
|  | п. Горский | 8 | 17,57 | 0,05 |  |
|  | п. Никольский | 368 | 808,13 | 2,21 |  |
|  | п. Ключ Мира | 45 | 98,82 | 0,27 |  |
|  | п. Духовой | 519 | 1139,72 | 3,12 |  |
| Итого по МО «Богатовский район» | 22916 | 51627,96 | 141,45 |  |

Крупногабаритные отходы (КГО)

В состав коммунальных отходов входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся неделимые,  по габаритам не вмещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3 отходы. В городах Российской Федерации норма накапливающихся КГО составляет в среднем  5 % от общего объема ТБО. На территории Богатовского района для расчетов принято значение, составляющее 5% от общего объёма ТБО.

Ориентировочные объёмы образования КГО в Богатовском районе, а также суммарный объем ТБО и КГО представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10.

Расчет объемов КГО и общего объема ТБО от жилищного фонда

| Период | Объемы образования ТБО, м3/год | Объем КГО, 5% от общего объема ТБО | Суммарный объем ТБО и КГО, м3/год | Суточное накопление ТБО и КГО, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь 2010 год | 29 027,70 | 1451,39 | 30479,09 | 83,50 |
| Первая очередь 2015 год | 40245,18 | 2012,26 | 42257,44 | 115,77 |
| Расчетный срок 2030 год | 51627,96 | 2581,40 | 54209,36 | 148,52 |

3.4. Определение объемов образования твёрдых бытовых отходов от объектов инфраструктуры

В соответствии с рекомендуемыми для Богатовского района нормами накопления ТБО от объектов инфраструктуры проведены расчеты объемов образования ТБО на текущий момент и на перспективу. Данные расчетов представлены в таблицах 3.11-3.13.

Общий объем образования ТБО от объектов инфраструктуры на текущий момент и на перспективу с разбивкой по сельским поселениям представлен в табл. 3.14.

Таблица 3.11.

Объёмы образования ТБО от объектов инфраструктуры на текущий момент (январь 2010 г.)

| Наименование объекта | Единица измерения (ед. измер.) | Нормы накопле-ния, м3/год | с.п. Богатое | с.п. Печинено | Итого по Богатовскому району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Объем образования, м3/год |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг.пл. | 1,0 | 2800 | 2800,0 | 1160 | 1160,0 | 5434,0 |
| Павильон | 1 м2 торг.пл. | 2,45 | - | - | - | - | 73,50 |
| Палатка, киоск | 1 м2торг.пл. | 2,6 | 150 | 390,0 | 102 | 265,2 | 655,20 |
| Хозтовары | 1 м2торг.пл. | 1,2 | - | - | - | - | 72,0 |
| Ярмарки | 1 м2торг. пл. | 1,1 | 6158 | 6773,8 | - | - | 6773,80 |
| Аптеки | 1 м2 общ. пл. | 0,45 | 180 | 81,0 | - | - | 187,20 |
| Больницы | 1 койка | 0,7 | 84 | 58,8 | - | - | 58,80 |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | 1 посещение | 0,0001 | 17310 | 1,73 | 3200 | 0,32 | 5,32 |
| Санатории, пансионаты | 1 койка | 1,4 | - | - | - | - | 70,0 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0,3 | 330 | 99,0 | 150 | 45,0 | 190,20 |
| Школы, гимназии | 1 учащийся | 0,12 | 950 | 114,0 | 480 | 57,6 | 245,16 |
| Вузы, техникумы | 1 студент | 0,12 | 140 | 16,8 | - | - | 16,8 |
| Спортшколы, дома пионеров | 1 учащийся | 0,12 | 600 | 72,0 | - | - | 72,0 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,25 | 30 | 7,5 | - | - | 8,0 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,4 | 17 | 6,8 | 3 | 1,2 | 16,4 |
| НИИ | 1 сотрудник | 0,35 | - | - | - | - | 5,25 |
| Административные и др. учреждения | 1 сотрудник | 0,35 | 420 | 147,0 | 5 | 1,75 | 158,20 |
| Дом культуры | 1 место | 0,18 | 600 | 108,0 | 590 | 106,2 | 408,6 |
| Библиотеки | 1 место/1 м2 | 0,05/0,006 | 118/- | 5,9 | - | - | 8,81 |
| Спортивные стадионы | 1 место | 0,09 | 300 | 27,0 | - | - | 27,0 |
| АЗС | 1 маш.-место | 0,35 | 7 | 2,45 | - | - | 2,45 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2общ. пл | 0,13 | 10 | 1,3 | - | - | 1,3 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 посад мес. | 2,2 | 10 | 22,0 | - | - | 22,0 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, т.д.) | 1 место | 0,65 | 100 | 65,0 | - | - | 149,5 |
| Ж/д и автовокзалы | 1 пассажир/м2 | 0,0008 | 18000 | 14,4 | - | - | 14,4 |

Таблица 3.12.

Объёмы образования ТБО от объектов инфраструктуры на первую очередь (2015 г.) с учетом 1% увеличения норм накопления ТБО

| Наименование объекта | Единица измерения (ед. измер.) | Нормы накопления, м3/год | с.п. Виловатое | с.п. Максимовка | с.п. Арзамасцевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг.пл. | 1,051 | 616 | 647,42 | 350 | 367,85 | 508 | 533,91 |
| Павильон | 1 м2 торг.пл. | 2,575 | - | - | - | - | - | - |
| Палатка, киоск | 1 м2торг.пл. | 2,733 | - | - | - | - | - | - |
| Хозтовары | 1 м2торг.пл. | 1,261 | - | - | 100 | 126,12 | - | - |
| Ярмарки | 1 м2торг. пл. | 1,156 | - | - | - | - | - | - |
| Аптеки | 1 м2 общ. пл. | 0,473 | 110 | 52,02 | 50 | 23,65 | 102 | 48,24 |
| Больницы | 1 койка | 0,736 | - | - | 5 | 3,68 | - | - |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | 1 посещение | 0,000105 | 11770 | 1,24 | 5000 | 0,53 | 17500 | 1,84 |
| Санатории, пансионаты | 1 койка | 1,471 | - | - | 50 | 73,57 | - | - |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0,315 | 45 | 14,19 | 40 | 12,61 | 70 | 22,07 |
| Школы, гимназии | 1 учащийся | 0,126 | 246 | 31,03 | 210 | 26,49 | 177 | 22,32 |
| Вузы, техникумы | 1 студент | 0,126 | - | - | - | - | - | - |
| Спортшколы, дома пионеров | 1 учащийся | 0,126 | - | - | - | - | - | - |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,263 | - | - | 2 | 0,53 | - | - |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,42 | 2 | 0,84 | 7 | 2,94 | 12 | 5,04 |
| НИИ | 1 сотрудник | 0,368 | - | - | - | - | 15 | 5,52 |
| Административные и др. учреждения | 1 сотрудник | 0,368 | 14 | 5,15 | 9 | 3,31 | 6 | 2,21 |
| Дом культуры | 1 место | 0,189 | 310 | 58,65 | 500 | 94,59 | 470 | 88,91 |
| Библиотеки | 1 место/1 м2 | 0,053/0,0063 | 18/- | 0,95 | 18/- | 0,95 | -/185 | 1,17 |
| Спортивные стадионы | 1 место | 0,095 | 350 | 33,11 | - | - | - | - |
| АЗС | 1 маш.-место | 0,368 | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2общ. пл | 0,137 | - | - | - | - | - | - |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 посад мес. | 2,312 | - | - | - | - | - | - |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, т.д.) | 1 место | 0,683 | 80 | 54,65 | - | - | 50 | 34,16 |
| Ж/д и автовокзалы | 1 пассажир/м2 | 0,00084 | - | - | - | - | - | - |
| Наименование объекта | Единица измерения (ед. измер.) | Нормы накопления, м3/год | с.п. Богатое | с.п. Печинено | Итого по Богатовскому району |
|  |  |  | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Объем образования, м3/год |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг.пл. | 1,051 | 2950 | 3100,45 | 1200 | 1261,20 | 5910,82 |
| Павильон | 1 м2 торг.пл. | 2,575 | - | - | - | - | - |
| Палатка, киоск | 1 м2торг.пл. | 2,733 | 210 | 573,85 | 102 | 278,73 | 852,57 |
| Хозтовары | 1 м2торг.пл. | 1,261 | - | - | - | - | 126,12 |
| Ярмарки | 1 м2торг. пл. | 1,156 | 6200 | 7167,82 | - | - | 7167,82 |
| Аптеки | 1 м2 общ. пл. | 0,473 | 200 | 94,59 | - | - | 218,50 |
| Больницы | 1 койка | 0,736 | 95 | 69,89 | - | - | 73,57 |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | 1 посещение | 0,000105 | 17600 | 1,85 | 3400 | 0,36 | 5,81 |
| Санатории, пансионаты | 1 койка | 1,471 | - | - | - | - | 73,57 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0,315 | 350 | 110,36 | 540 | 170,26 | 329,49 |
| Школы, гимназии | 1 учащийся | 0,126 | 1000 | 126,12 | 1030 | 129,9 | 335,86 |
| Вузы, техникумы | 1 студент | 0,126 | 160 | 20,18 | - | - | 20,18 |
| Спортшколы, дома пионеров | 1 учащийся | 0,126 | 620 | 78,19 | - | - | 78,19 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,263 | 45 | 11,82 | - | - | 12,35 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,42 | 25 | 10,51 | 3 | 1,26 | 20,60 |
| НИИ | 1 сотрудник | 0,368 | - | - | - | - | 5,52 |
| Административные и др. учреждения | 1 сотрудник | 0,368 | 400 | 147,14 | 5 | 1,84 | 159,65 |
| Дом культуры | 1 место | 0,189 | 600 | 108,0 | 890 | 168,37 | 524,03 |
| Библиотеки | 1 место/1 м2 | 0,053/0,0063 | 118/- | 6,20 | - | - | 9,26 |
| Спортивные стадионы | 1 место | 0,095 | 300 | 28,38 | - | - | 61,48 |
| АЗС | 1 маш.-место | 0,368 | 12 | 4,41 | - | - | 4,41 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2общ. пл | 0,137 | 13 | 1,78 | - | - | 1,78 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 посад мес. | 2,312 | 15 | 34,68 | - | - | 34,68 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, т.д.) | 1 место | 0,683 | 120 | 81,98 | - | - | 170,79 |
| Ж/д и автовокзалы | 1 пассажир/м2 | 0,00084 | 25200 | 21,19 | - | - | 21,19 |

Таблица 3.13.

Объёмы образования ТБО от объектов инфраструктуры на расчетный срок (2030 г.) с учетом 1% увеличения норм накопления ТБО

| Наименование объекта | Единица измерения (ед. измер.) | Нормы накопления, м3/год | с.п. Виловатое | с.п. Максимовка | с.п. Арзамасцевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг.пл. | 1,22 | 616 | 751,52 | 350 | 427,0 | 508 | 619,76 |
| Павильон | 1 м2 торг.пл. | 2,99 | - | - | - | - | - | - |
| Палатка, киоск | 1 м2торг.пл. | 3,172 | - | - | - | - | - | - |
| Хозтовары | 1 м2торг.пл. | 1,464 | - | - | 200 | 292,80 | - | - |
| Ярмарки | 1 м2торг. пл. | 1,342 | - | - | - | - | - | - |
| Аптеки | 1 м2 общ. пл. | 0,549 | 110 | 60,39 | 50 | 27,45 | 102 | 56,0 |
| Больницы | 1 койка | 0,845 | - | - | 10 | 8,54 | - | - |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | 1 посещение | 0,000122 | 11820 | 1,44 | 5000 | 0,73 | 19000 | 2,32 |
| Санатории, пансионаты | 1 койка | 1,708 | - | - | 50 | 85,4 | - | - |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0,366 | 45 | 16,47 | 50 | 18,3 | 70 | 25,62 |
| Школы, гимназии | 1 учащийся | 0,146 | 246 | 36,01 | 250 | 36,6 | 177 | 25,91 |
| Вузы, техникумы | 1 студент | 0,146 | - | - | - | - | - | - |
| Спортшколы, дома пионеров | 1 учащийся | 0,146 | - | - | - | - | - | - |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,305 | - | - | 2 | 0,61 | - | - |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,488 | 2 | 0,98 | 7 | 3,42 | 12 | 5,86 |
| НИИ | 1 сотрудник | 0,427 | - | - | - | - | 15 | 6,41 |
| Административные и др. учреждения | 1 сотрудник | 0,427 | 14 | 5,98 | 15 | 6,41 | 6 | 2,56 |
| Дом культуры | 1 место | 0,220 | 310 | 68,08 | 500 | 109,8 | 470 | 103,21 |
| Библиотеки | 1 место/1 м2 | 0,061/0,0073 | 18/- | 1,1 | 18/- | 1,1 | -/185 | 1,35 |
| Спортивные стадионы | 1 место | 0,11 | 350 | 38,43 | - | - | - | - |
| АЗС | 1 маш.-место | 0,427 | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2общ. пл | 0,159 | - | - | - | - | - | - |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 посад мес. | 2,684 | - | - | - | - | - | - |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, т.д.) | 1 место | 0,793 | 80 | 63,44 | - | - | 50 | 39,65 |
| Ж/д и автовокзалы | 1 пассажир/м2 | 0,00098 | - | - | - | - | - | - |
| Наименование объекта | Единица измерения (ед. измер.) | Нормы накопления, м3/год | с.п. Богатое | с.п. Печинено | Итого по Богатовскому району |
|  |  |  | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Объем образования, м3/год |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг.пл. | 1,22 | 3120 | 3806,40 | 1400 | 1708,0 | 7312,68 |
| Павильон | 1 м2 торг.пл. | 2,99 | - | - | - | - | - |
| Палатка, киоск | 1 м2торг.пл. | 3,172 | 260 | 824,72 | 102 | 323,54 | 1148,26 |
| Хозтовары | 1 м2торг.пл. | 1,464 | - | - | - | - | 292,8 |
| Ярмарки | 1 м2торг. пл. | 1,342 | 6500 | 8723,00 | - | - | 8723,0 |
| Аптеки | 1 м2 общ. пл. | 0,549 | 215 | 118,04 | - | - | 261,87 |
| Больницы | 1 койка | 0,845 | 110 | 93,94 | - | - | 102,48 |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | 1 посещение | 0,000122 | 18000 | 2,20 | 3400 | 0,41 | 7,10 |
| Санатории, пансионаты | 1 койка | 1,708 | - | - | - | - | 85,40 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0,366 | 390 | 142,74 | 540 | 170,26 | 400,77 |
| Школы, гимназии | 1 учащийся | 0,146 | 1100 | 161,04 | 1030 | 161,04 | 410,36 |
| Вузы, техникумы | 1 студент | 0,146 | 190 | 27,82 | - | - | 27,82 |
| Спортшколы, дома пионеров | 1 учащийся | 0,146 | 650 | 95,16 | - | - | 95,16 |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,305 | 50 | 24,4 | - | - | 18,91 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,488 | 25 | 10,51 | 3 | 1,46 | 36,11 |
| НИИ | 1 сотрудник | 0,427 | - | - | - | - | 6,41 |
| Административные и др. учреждения | 1 сотрудник | 0,427 | 370 | 157,99 | 5 | 2,14 | 175,07 |
| Дом культуры | 1 место | 0,220 | 600 | 131,76 | 890 | 195,44 | 608,29 |
| Библиотеки | 1 место/1 м2 | 0,061/0,0073 | 118/- | 7,20 | - | - | 10,74 |
| Спортивные стадионы | 1 место | 0,11 | 300 | 32,94 | - | - | 71,37 |
| АЗС | 1 маш.-место | 0,427 | 17 | 7,26 | - | - | 7,26 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2общ. пл | 0,159 | 20 | 3,17 | - | - | 3,17 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 посад мес. | 2,684 | 20 | 53,68 | - | - | 53,68 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, т.д.) | 1 место | 0,793 | 160 | 126,88 | - | - | 229,97 |
| Ж/д и автовокзалы | 1 пассажир/м2 | 0,00098 | 28800 | 28,11 | - | - | 28,11 |

Таблица 3.14.

Объем образования ТБО от объектов инфраструктуры

с разбивкой по сельским поселениям

| Наименование сельского поселения | Объем ТБО от объектов инфраструктуры, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| с.п. Виловатое | 824,09 | 899,23 | 1043,83 |
| с.п. Максимовка | 672,15 | 736,80 | 888,65 |
| с.п. Арзамасцевка | 727,90 | 765,39 | 1018,15 |
| с.п. Богатое | 10814,48 | 11804,90 | 14586,73 |
| с.п. Печинено | 1637,27 | 2011,92 | 2579,43 |
| Итого по Богатовскому району | 14675,89 | 16218,24 | 20116,80 |

3.5. Определение объемов образования смета

при уборке улиц и дорог, территорий парков и кладбищ

Таблица 3.15.

Объем смета с дорожных покрытий при механизированной уборке

на текущий момент (январь 2010 г.) при 100% охвате территории

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь уборки, тыс.м2 | Норма накопле-ния, кг/м2 | Количество смета, тонн/год | Средняя плотность смета, т/м3 | Объем смета, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая уборка |
| с.п. Виловатое |
|  | с. Андреевка | 35 | 5,0 | 175,0 | 1,1 | 159,09 |
|  | с. Виловатое | 30 | 5,0 | 150,0 | 1,1 | 136,36 |
|  | д. Буревестник | 0 | 5,0 | 0,0 | 1,1 | 0,00 |
| с.п. Максимовка |
|  | с. Максимовка | 70 | 5,0 | 350,0 | 1,1 | 318,18 |
|  | с. Съезжее | 35 | 5,0 | 175,0 | 1,1 | 159,09 |
| с.п. Арзамасцевка |
|  | с. Арзамасцевка | 18 | 5,0 | 90,0 | 1,1 | 81,82 |
|  | с. Аверьяновка | 21 | 5,0 | 105,0 | 1,1 | 95,45 |
|  | с. Беловка | 25 | 5,0 | 125,0 | 1,1 | 113,64 |
|  | п. Кутулукский | 3 | 5,0 | 15,0 | 1,1 | 13,64 |
|  | п. Мичуриновка | 3 | 5,0 | 15,0 | 1,1 | 13,64 |
|  | с. Знаменка | 0 | 5,0 | 0,0 | 1,1 | 0,00 |
|  | с. Кузьминовка | 0 | 5,0 | 0,0 | 1,1 | 0,00 |
|  | с. Бирюковка | 0 | 5,0 | 0,0 | 1,1 | 0,00 |
| с.п. Богатое |
|  | с. Богатое | 153 | 5,0 | 765,0 | 1,1 | 695,45 |
|  | с. Кураповка | 16 | 5,0 | 80,0 | 1,1 | 72,73 |
|  | с. Ивановка | 6 | 5,0 | 30,0 | 1,1 | 27,27 |
|  | п. Заливной | 10 | 5,0 | 50,0 | 1,1 | 45,45 |
|  | с. Заливное | 0 | 5,0 | 0,0 | 1,1 | 0,00 |
|  | ст. Заливная | 15 | 5,0 | 75,0 | 1,1 | 68,18 |
|  | ж/д будка 1192 км | 0 | 5,0 | 0,0 | 1,1 | 0,00 |
| с.п. Печинено |
|  | с. Печинено | 31 | 5,0 | 155,0 | 1,1 | 140,91 |
|  | с. Федоровка | 15 | 5,0 | 75,0 | 1,1 | 68,18 |
|  | с. Тростянка | 27 | 5,0 | 135,0 | 1,1 | 122,73 |
|  | п. Центральный | 11 | 5,0 | 55,0 | 1,1 | 50,00 |
|  | п. Восточный | 12 | 5,0 | 60,0 | 1,1 | 54,55 |
|  | п. Западный | 3 | 5,0 | 15,0 | 1,1 | 13,64 |
|  | п. Петровский | 4 | 5,0 | 20,0 | 1,1 | 18,18 |
|  | п. Елшанский | 6 | 5,0 | 30,0 | 1,1 | 27,27 |
|  | п. Горский | 5 | 5,0 | 25,0 | 1,1 | 22,73 |
|  | п. Никольский | 10 | 5,0 | 50,0 | 1,1 | 45,45 |
|  | п. Ключ Мира | 5 | 5,0 | 25,0 | 1,1 | 22,73 |
|  | п. Духовой | 6 | 5,0 | 30,0 | 1,1 | 27,27 |
| Итого: | 575 | - | 2875,0 | - | 2613,64 |

В связи с тем, что в соответствии с требованиями санитарных норм механизированная уборка (подметание) должна проводиться на всей территории дорожно-уличной сети с усовершенствованным покрытием,   для расчета ориентировочных капиталовложений на реализацию мероприятий программы по санитарной очистке территории для определения капитальных затрат на приобретение спецтехники для летней уборки территории будут использованы данные табл. 3.15.

Таблица 3.16.

Объем смета с территорий парков на текущий момент (январь 2010 г.)

| № п/п | Наименование объекта | Площадь уборки, га | Норма накопления м3/м2 | Объем смета, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая уборка |
| 1 | Парк в с. Богатое | 1,6 | 0,008 | 128,00 |
| Итого: |  |  | 128,00 |

Таблица 3.17.

Объем смета с территорий действующих кладбищ

на текущий момент (январь 2010 г.)

| № п/п | Наименование объекта | Площадь уборки, га | Норма накопления м3/м2 | Объем смета, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая уборка |
|  | с. Андреевка | 3,85 | 0,0018 | 69,3 |
|  | с. Виловатое | 3,32 | 0,0018 | 59,76 |
|  | с. Буревестник | 0,25 | 0,0018 | 4,5 |
|  | с. Максимовка | 6,1 | 0,0018 | 109,8 |
|  | с. Съезжее | 3,15 | 0,0018 | 56,7 |
|  | с. Арзамасцевка | 1,38 | 0,0018 | 24,84 |
|  | с. Аверьяновка | 0,83 | 0,0018 | 14,94 |
|  | с. Беловка | 2,0 | 0,0018 | 36 |
|  | с. Кузьминовка | 0,1 | 0,0018 | 1,8 |
|  | с. Богатое (ул. Строителей, 2а) | 1,82 | 0,0018 | 32,76 |
|  | с. Богатое (ул.Нефтяников, 2а) | 0,4 | 0,0018 | 7,2 |
|  | с. Богатое (ул.Луговая, 62) | 4,11 | 0,0018 | 73,98 |
|  | с. Кураповка | 1,13 | 0,0018 | 20,34 |
|  | с. Ивановка | 0,94 | 0,0018 | 16,92 |
|  | п. Заливной | 1,4 | 0,0018 | 25,2 |
|  | с. Печинено | 0,56 | 0,0018 | 10,08 |
|  | с. Федоровка | 1,32 | 0,0018 | 23,76 |
|  | с. Тростянка | 0,32 | 0,0018 | 5,76 |
|  | п. Центральный | 0,54 | 0,0018 | 9,72 |
|  | п. Духовой | 0,43 | 0,0018 | 7,74 |
|  | п. Никольский | 0,56 | 0,0018 | 10,08 |
| Итого | 34,51 | - | 621,18 |

Таблица 3.18.

Объем смета с территорий закрытых кладбищ

на текущий момент (январь 2010 г.)

| № п/п | Наименование объекта | Площадь уборки, га | Норма накопления м3/м2 | Объем смета, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая уборка |
| 1 | с. Арзамасцевка | 0,1 | 0,0018 | 1,8 |
| 2 | с. Знаменка | 0,1 | 0,0018 | 1,8 |
| 3 | с. Бирюковка | 0,1 | 0,0018 | 1,8 |
| 4 | с. Богатое (ул. Красных партизан) | 0,25 | 0,0018 | 4,5 |
| Итого | 0,55 | - | 9,9 |

3.6. Общий объем ТБО и смета,

образующихся на территории МО «Богатовский район»

В таблице 3.19. представлены результаты расчета годовых объемов образования твердых бытовых отходов, включая ТБО и КГО от населения, ТБО от  объектов инфраструктуры и смет от уборки территорий в МО «Богатовский район». При расчетах объемов образования смета с дорожных покрытий, тротуаров  на первую очередь и на расчетный срок, предусмотрено увеличение объемов образования на 1% в год.

Таблица 3.19.

Годовой расчетный объём накопления ТБО и КГО

в МО «Богатовский район» в год

| Наименование | 2010 год | 2015 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТБО, м3/год |
| От населения | 29027,70 | 40245,18 | 51627,96 |
| КГО 5% | 1451,39 | 2012,26 | 2581,40 |
| От объектов инфраструктуры | 14675,89 | 16218,24 | 20116,80 |
| От промышленных предприятий * | 434,05 | 456,19 | 529,54 |
| Объем смета с дорожных покрытий | 2613,64 | 2746,94 | 3188,64 |
| Объем смета с тротуаров | 30,91 | 32,49 | 37,71 |
| Объем смета с территорий парка и кладбищ | 759,08 | 759,08 | 759,08 |
| ИТОГО: |  |  |  |

*) – по данным предоставленных статотчетностей по форме 2-тп (отходы). Фактическое количество ТБО от предприятий подлежит ежегодной корректировке на основании данных статотчетностей.

По расчетам, в соответствии с согласованными нормами образования ТБО, в 2009 году объем образования ТБО:

- в жилом секторе 29,03 тыс. м3;

- на объектах инфраструктуры 14,68 тыс. м3.

Всего 43,71 тыс. куб. м. (без КГО и смета с дорожных покрытий, территорий парков и кладбищ).

3.7.  Расчет объемов образования жидких бытовых отходов

на территории МО «Богатовский район».

Норма накопления ЖБО в жилых домах, не оборудованных централизованной канализацией, утверждена Постановлением Председателя Собрания Представителей Богатовского района Самарской области от 17.11.2005 г. № 70. и составляет 2,8 м3/мес., или 33,6 м3/год. Утвержденная норма накопления ЖБО завышена и требует корректировки. По согласованию с Заказчиком, для дальнейших расчетов принят количественный показатель, равный 4,38 м3 ЖБО/(чел*год). По завершении организации системы учета фактически образующихся объемов ЖБО нормы накопления ЖБО рекомендуется откорректировать. В жилом неканализованном фонде жидкие бытовые отходы накапливаются в выгребах туалетов и помойных ямах. В с.п. Богатое и с.п. Виловатое ЖБО вывозятся из мест образования с помощью специальных автомашин; в остальных населенных пунктах система вывоза ЖБО не развита.

Следует заметить, что чем больший процент населения обеспечен емкостями для сбора жидких отходов, тем меньшее их количество попадает в грунтовые воды, что способствует улучшению экологической обстановки на территории населенного пункта, поэтому задачей, стоящей перед Администрацией МО «Богатовский», является обеспечение организованного вывоза ЖБО с территорий частных домовладений, либо обеспечение их локальными очистными сооружениями.

Таблица 3.20.

Расчет объемов образования ЖБО в  неканализованном жилищном фонде,

на текущий момент (январь 2010 г.)

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Численность населения в неблагоустроенном жилищном фонде, чел. | Годовое образование ЖБО, м3/год | Суточное образование ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Андреевка | 975 | 4270,50 | 11,7 |
|  | с. Виловатое | 992 | 4344,96 | 11,9 |
|  | д. Буревестник | 30 | 131,40 | 0,36 |
|  | с. Максимовка | 1011 | 4428,18 | 12,13 |
|  | с. Съезжее | 581 | 2544,78 | 6,97 |
|  | с. Арзамасцевка | 604 | 2645,52 | 7,25 |
|  | с. Аверьяновка | 429 | 1879,02 | 5,15 |
|  | с. Беловка | 646 | 2829,48 | 7,75 |
|  | п. Кутулукский | 106 | 464,28 | 1,27 |
|  | п. Мичуриновка | 104 | 455,52 | 1,25 |
|  | с. Знаменка | 1 | 4,38 | 0,01 |
|  | с. Кузьминовка | 6 | 26,28 | 0,07 |
|  | с. Бирюковка | 1 | 4,38 | 0,01 |
|  | с. Богатое | 6184 | 27085,92 | 74,21 |
|  | с. Кураповка | 665 | 2912,70 | 7,98 |
|  | с. Ивановка | 231 | 1011,78 | 2,77 |
|  | п. Заливной | 699 | 3061,62 | 8,39 |
|  | с. Заливное | 14 | 61,32 | 0,17 |
|  | ст. Заливная | 285 | 1248,30 | 3,42 |
|  | ж/д будка 1192 км | 11 | 48,18 | 0,13 |
|  | с. Печинено | 754 | 3302,52 | 9,05 |
|  | с. Федоровка | 148 | 648,24 | 1,78 |
|  | с. Тростянка | 439 | 1922,82 | 5,27 |
|  | п. Центральный | 316 | 1384,08 | 3,79 |
|  | п. Восточный | 9 | 39,42 | 0,11 |
|  | п. Западный | 7 | 30,66 | 0,08 |
|  | п. Петровский | 23 | 100,74 | 0,28 |
|  | п. Елшанский | 11 | 48,18 | 0,13 |
|  | п. Горский | 3 | 13,14 | 0,04 |
|  | п. Никольский | 26 | 113,88 | 0,31 |
|  | п. Ключ Мира | 5 | 21,90 | 0,06 |
|  | п. Духовой | 15 | 65,70 | 0,18 |
| Итого | 15907 | 67149,78 | 183,97 |

Примечание: Численность населения, проживающая в домах с выгребными ямами

принята за 100 %.

В течение рассматриваемого периода (2010 – 2030 г.г.) увеличение доли охвата населения системой централизованной канализации не планируется. Расчет объемов образования ЖБО на первую очередь и на расчетный срок представлен в таблицах 3.21., 3.22.

Таблица 3.21.

Расчет объемов образования ЖБО в  неканализованном жилищном фонде,

на первую очередь (2015 г.)

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Численность населения в неблагоустроенном жилищном фонде, чел. | Годовое образование ЖБО, м3/год | Суточное образование ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Андреевка | 995 | 4358,10 | 11,94 |
|  | с. Виловатое | 1015 | 4445,70 | 12,18 |
|  | д. Буревестник | 35 | 153,30 | 0,42 |
|  | с. Максимовка | 1111 | 4866,18 | 13,33 |
|  | с. Съезжее | 638 | 2794,44 | 7,66 |
|  | с. Арзамасцевка | 610 | 2671,80 | 7,32 |
|  | с. Аверьяновка | 433 | 1896,54 | 5,20 |
|  | с. Беловка | 652 | 2855,76 | 7,82 |
|  | п. Кутулукский | 107 | 468,66 | 1,28 |
|  | п. Мичуриновка | 105 | 459,90 | 1,26 |
|  | с. Знаменка | 1 | 4,38 | 0,01 |
|  | с. Кузьминовка | 7 | 30,66 | 0,08 |
|  | с. Бирюковка | 1 | 4,38 | 0,01 |
|  | с. Богатое | 6800 | 27261,12 | 74,69 |
|  | с. Кураповка | 670 | 2934,60 | 8,04 |
|  | с. Ивановка | 235 | 1029,30 | 2,82 |
|  | п. Заливной | 700 | 3066,0 | 8,40 |
|  | с. Заливное | 30 | 131,40 | 0,36 |
|  | ст. Заливная | 290 | 1270,20 | 3,48 |
|  | ж/д будка 1192 км | 11 | 48,18 | 0,13 |
|  | с. Печинено | 1963 | 8597,94 | 23,56 |
|  | с. Федоровка | 678 | 2969,64 | 8,14 |
|  | с. Тростянка | 943 | 4130,34 | 11,32 |
|  | п. Центральный | 864 | 3784,32 | 10,37 |
|  | п. Восточный | 77 | 337,26 | 0,92 |
|  | п. Западный | 367 | 1607,46 | 4,40 |
|  | п. Петровский | 467 | 2045,46 | 5,60 |
|  | п. Елшанский | 529 | 2317,02 | 6,35 |
|  | п. Горский | 8 | 35,04 | 0,10 |
|  | п. Никольский | 368 | 1611,84 | 4,42 |
|  | п. Ключ Мира | 45 | 197,10 | 0,54 |
|  | п. Духовой | 519 | 2273,22 | 6,23 |
| Итого | 21274 | 90657,24 | 248,76 |

Примечание: Численность населения, проживающая в домах с выгребными ямами принята

за 100 %.

Таблица 3.22.

Расчет объемов образования ЖБО в  неканализованном жилищном фонде,

на расчетный срок (2030 г.)

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Численность населения в неблагоустроенном жилищном фонде, чел. | Годовое образование ЖБО, м3/год | Суточное образование ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Андреевка | 1030 | 4511,40 | 12,36 |
|  | с. Виловатое | 1050 | 4599,00 | 12,60 |
|  | д. Буревестник | 45 | 197,10 | 0,54 |
|  | с. Максимовка | 1314 | 5755,32 | 15,77 |
|  | с. Съезжее | 754 | 3302,52 | 9,05 |
|  | с. Арзамасцевка | 634 | 2776,92 | 7,61 |
|  | с. Аверьяновка | 450 | 1971,00 | 5,40 |
|  | с. Беловка | 678 | 2969,64 | 8,14 |
|  | п. Кутулукский | 111 | 486,18 | 1,33 |
|  | п. Мичуриновка | 109 | 477,42 | 1,31 |
|  | с. Знаменка | 2 | 8,76 | 0,02 |
|  | с. Кузьминовка | 8 | 35,04 | 0,10 |
|  | с. Бирюковка | 2 | 8,76 | 0,02 |
|  | с. Богатое | 7480 | 30239,52 | 82,85 |
|  | с. Кураповка | 740 | 3241,20 | 8,88 |
|  | с. Ивановка | 260 | 1138,80 | 3,12 |
|  | п. Заливной | 770 | 3372,60 | 9,24 |
|  | с. Заливное | 60 | 262,80 | 0,72 |
|  | ст. Заливная | 320 | 1401,60 | 3,84 |
|  | ж/д будка 1192 км | 12 | 52,56 | 0,14 |
|  | с. Печинено | 2163 | 9473,94 | 25,96 |
|  | с. Федоровка | 913 | 3998,94 | 10,96 |
|  | с. Тростянка | 1343 | 5882,34 | 16,12 |
|  | п. Центральный | 864 | 3784,32 | 10,37 |
|  | п. Восточный | 77 | 337,26 | 0,92 |
|  | п. Западный | 367 | 1607,46 | 4,40 |
|  | п. Петровский | 467 | 2045,46 | 5,60 |
|  | п. Елшанский | 529 | 2317,02 | 6,35 |
|  | п. Горский | 8 | 35,04 | 0,10 |
|  | п. Никольский | 368 | 1611,84 | 4,42 |
|  | п. Ключ Мира | 45 | 197,10 | 0,54 |
|  | п. Духовой | 519 | 2273,22 | 6,23 |
| Итого | 22916 | 100372,08 | 274,99 |

Примечание: Численность населения, проживающая в домах с выгребными ямами принята за 100 %.

Расчет объемов сточных вод от  объектов благоустроенного жилищного фонда на текущий момент и на перспективу приведен в таблице 3.23.

Таблица 3.23.

Расчет объемов образования сточных вод в  благоустроенном

жилищном фонде на текущий момент, первую очередь и расчетный срок

| Численность населения в благоустроенном жилищном фонде, чел. | Годовое образование сточных вод, м3/год | Суточное образование сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 576 | 8432,64 | 23,10 |

Примечание: Для расчетов принят показатель водоотведения, равный 1,22 м3/(чел*мес)

4. Перспективные направления санитарной очистки территории Богатовского района

Основной задачей раздела является определение перспективных направлений в сфере обращения с отходами в Богатовском районе.

Организация системы сбора и транспортировки ТБО с использованием несменяемых контейнеров и современной мусоровозной техники является первым этапом в реализации перспективных направлений.

Для населенных пунктов предлагается развивать систему организации сбора коммунальных отходов с применением  несменяемых мусоросборников. Для  отдельно стоящих объектов, находящихся за городской чертой, на выезде на трассу, и т.д., предлагается организовать сбор отходов также с применением стандартных металлических сборников или с применением  бункеров.

Контейнерная система сбора ТБО обладает рядом преимуществ:

-	    независимость от времени и графика работы спецтехники;

-    сокращение количества рейсов мусоровозного транспорта;

-   отсутствие стихийных свалок мусора около мусоросборных площадок при правильно составленном графике вывоза отходов;

-  предотвращение загрязнённости прилегающей территории мусором при полном охвате территории МО системой сбора;

-   возможность контроля потоков и объемов образующихся отходов.

Контейнерные площадки предлагается  разместить в жилом секторе и возле объектов общественного назначения - (магазины, киоски, кафе,  учреждения,  школы и др.)

В перспективе организованный сбор отходов с использованием несменяемых контейнеров позволят  перейти на селективную систему сбора отходов, что является единственным действенным способом снижения объемов захораниваемых отходов и увеличения процента отходов, поступающих на переработку.

Следующим этапом является проектирование и строительство природоохранных объектов, отвечающих нормативным требованиям.

Правильная организация системы сбора и удаления ТБО предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Для получения более полных данных необходимо обследовать все намеченные к обслуживанию объекты и провести их паспортизацию.

Для МО «Богатовский район» целесообразно внедрение элементов селективной системы сбора твердых бытовых отходов: использование передвижных пунктов приема вторсырья для обслуживания территорий населенных пунктов МО и производственно-заготовительного пункта, который предполагается разместить в с. Богатое.

4.1 Система селективного сбора утильных фракций ТБО

Одним из перспективных направлений по сокращению объемов образования ТБО в муниципальных образованиях является развитие системы раздельного сбора  отходов с последующей переработкой утильных фракций. Как было отмечено ранее, ТБО содержат ряд ценных компонентов, в том числе: бумагу, металлы, картон, стекло, полимерные материалы и т.д. Создание сети приемных пунктов вторсырья, организация селективного сбора отходов от населения и юридических лиц, а также внедрение сортировочных участков позволит получить вторичное сырье. Использование вторичного сырья приведет к значительной финансовой выгоде и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

На основании вышеизложенного можно сделать заключение о целесообразности внедрения системы селективного сбора твердых бытовых отходов с последующей переработкой и для МО «Богатовский район».

В таблице 4.1. представлены данные по процентному содержанию утильных фракций в коммунальных отходах согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления» [6]. В гр. 4,5 таблицы указано процентное содержание отходов, рекомендуемое для  вторичной переработки (данные справочника) – норматив сбора, и принятое на рассматриваемый период для МО «Богатовский район» - процентное содержание от норматива сбора. Этот показатель принимается из учета специфики муниципального образования (климатических условий, уровня  развития системы сбора ТБО и т.д.). Изменение данного показателя  существенно влияет на экономическую эффективность производства по переработке ТБО и уровень доходов от реализации вторсырья.

Таблица  4.1.

Состав коммунальных отходов и показатели объемов утильных

фракций ТБО согласно нормативу и проценту сбора

для МО «Богатовский район»

| № п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Норматив сбора, % | Процент сбора для МО «Богатовский район», % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага, картон | 47,7 | 62 | 80 |
| 2 | Пищевые отходы | 9,0 | 0 | 0 |
| 3 | Дерево | 1,0 | 0 | 0 |
| 4 | Черный металлом | 0,9 | 87 | 90 |
| 5 | Цветной металлом | 0,15 | 87 | 80 |
| 6 | Алюминиевая банка | 0,5 | 86 | 80 |
| 7 | Текстиль | 2,5 | 69 | 50 |
| 8 | Пластмасса пищевая | 7,05 | 59 | 70 |
| 9 | ПЭТ упаковка | 21,1 | 78 | 70 |
| 10 | Пластмасса прочая | 1,85 | 53 | 70 |
| 11 | Стекло | 1,5 | 80 | 80 |
| 12 | Кости | 0,14 | 0 | 0 |
| 13 | Кожа, резина | 0,35 | 0 | 0 |
| 14 | Автопокрышки | 0,15 | 60 | 80 |
| 15 | Камни, штукатурка | 0,1 | 0 | 0 |
| 16 | Прочее, отсев (менее 15 мм) | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 100,0 | - | - |

В идеальном случае, для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду и получения максимальной экономической выгоды необходимо стремиться к вовлечению утильных фракций на уровне норматива.

В таблице 4.2. представлены данные по расчету  количества образования отдельных фракций твердых бытовых отходов, которые могут быть использованы в качестве вторсырья в МО «Богатовский район», при условии сбора ТБО на уровне рекомендуемого процента сбора.

Таблица  4.2.

Расчет объемов потенциального вторсырья для селективного сбора

на текущий момент (2010 г.)

| Компонент | Объем, м3/год | Плотность, т/м3 | Количество, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Виловатое |
| Бумага, картон | 864,19 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 64,81 |
| Черный металлом | 25,74 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 7,34 |
| Цветной металлом | 2,54 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 0,72 |
| Алюминиевая банка | 12,57 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 6,16 |
| Текстиль | 6,30 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,35 |
| Пластмасса пищевая | 106,35 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 5,85 |
| ПЭТ упаковка | 420,81 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 23,14 |
| Пластмасса прочая | 25,07 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 1,38 |
| Стекло | 35,07 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 15,60 |
| Автопокрышки | 2,63 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 1,51 |
| Итого по с.п. Виловатое | 1 501,26 |  |  |  | 126,87 |
| с.п. Максимовка |
| Бумага, картон | 677,98 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 50,85 |
| Черный металлом | 20,19 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 5,76 |
| Цветной металлом | 1,99 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 0,57 |
| Алюминиевая банка | 9,86 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 4,83 |
| Текстиль | 4,94 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,27 |
| Пластмасса пищевая | 83,44 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 4,59 |
| ПЭТ упаковка | 330,13 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 18,16 |
| Пластмасса прочая | 19,67 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 1,08 |
| Стекло | 27,51 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 12,24 |
| Автопокрышки | 2,06 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 1,19 |
| Итого по с.п. Максимовка | 1 177,78 |  |  |  | 99,53 |
| с. п. Арзамасцевка |
| Бумага, картон | 810,21 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 60,77 |
| Черный металлом | 24,13 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 6,88 |
| Цветной металлом | 2,38 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 0,68 |
| Алюминиевая банка | 11,78 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 5,77 |
| Текстиль | 5,91 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,32 |
| Пластмасса пищевая | 99,71 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 5,48 |
| ПЭТ упаковка | 394,52 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 21,70 |
| Пластмасса прочая | 23,50 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 1,29 |
| Стекло | 32,88 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 14,63 |
| Автопокрышки | 2,47 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 1,42 |
| Итого по с.п. Арзамасцевка | 1 407,49 |  |  |  | 118,94 |
| с.п. Богатое |
| Бумага, картон | 3 767,53 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 282,56 |
| Черный металлом | 112,22 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 31,98 |
| Цветной металлом | 11,08 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 3,16 |
| Алюминиевая банка | 54,78 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 26,84 |
| Текстиль | 27,47 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 1,51 |
| Пластмасса пищевая | 463,66 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 25,50 |
| ПЭТ упаковка | 1 834,56 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 100,90 |
| Пластмасса прочая | 109,30 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 6,01 |
| Стекло | 152,87 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 68,03 |
| Автопокрышки | 11,47 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 6,59 |
| Итого по с.п. Богатое | 6 544,92 |  |  |  | 553,09 |
| с.п. Печинено |
| Бумага, картон | 747,82 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 56,09 |
| Черный металлом | 22,27 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 6,35 |
| Цветной металлом | 2,20 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 0,63 |
| Алюминиевая банка | 10,87 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 5,33 |
| Текстиль | 5,45 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,30 |
| Пластмасса пищевая | 92,03 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 5,06 |
| ПЭТ упаковка | 364,14 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 20,03 |
| Пластмасса прочая | 21,69 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 1,19 |
| Стекло | 30,34 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 13,50 |
| Автопокрышки | 2,28 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 1,31 |
| Итого по с.п. Печинено | 1 299,11 |  |  |  | 109,78 |
| МО «Богатовский район» |
| Бумага, картон | 6 867,72 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 515,08 |
| Черный металлом | 204,56 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 58,30 |
| Цветной металлом | 20,20 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 5,76 |
| Алюминиевая банка | 99,86 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 48,93 |
| Текстиль | 80,12 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 4,41 |
| Пластмасса пищевая | 965,93 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 53,13 |
| ПЭТ упаковка | 4 299,64 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 236,48 |
| Пластмасса прочая | 227,69 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 12,52 |
| Стекло | 278,67 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 124,01 |
| Автопокрышки | 20,90 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 12,02 |
| Итого по МО «Богатовский район» | 13 065,28 |  |  |  | 1070,62 |

Расчетное количество вторсырья через 5 лет (1 очередь) в МО «Богатовский район» составит 1484,36 т/год, а через 20 лет (расчетный срок) – 1904,19 т/год.

Исходя из цен, сложившихся на рынке вторсырья на 01.01.10 г., доход от реализации производителю вторсырья, купленного у населения,  составит 3001,08 тыс. руб. В таблице 4.3. представлены результаты расчета возможных доходов Богатовского района  от реализации вторсырья.

Таблица 4.3.

Доход от реализации вторсырья в МО «Богатовский район»

| Компонент | Количество, тонн/год | Стоимость, тыс.руб./тонн | Доход, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Покупка у населения | Продажа производи-телю * |  |
| МО «Богатовский район» |
| Бумага, картон | 515,08 | 0,9 | 2 | 566,59 |
| Черный металлом | 58,30 | 2,8 | 3,5 | 40,81 |
| Цветной металлом | 5,76 | 18 | 25 | 40,32 |
| Алюминиевая банка | 48,93 | 20 | 36 | 782,88 |
| Текстиль | 4,41 | 0,5 | 5 | 19,85 |
| Пластмасса пищевая | 53,13 | 5 | 8 | 159,39 |
| ПЭТ упаковка | 236,48 | 2,6 | 8 | 1276,99 |
| Пластмасса прочая | 12,52 | 3 | 5 | 25,04 |
| Стекло | 124,01 | 0,9 | 1,6 | 86,81 |
| Автопокрышки | 12,02 | 0,3 | 0,5 | 2,40 |
| Итого по МО «Богатовский район» | 1070,62 |  |  | 3 001,08 |

* Примечание: цена указана за прессованное вторсырье

В таблице 4.4. представлены данные по расчету  количества образования отдельных фракций твердых бытовых отходов, которые могут быть использованы в качестве вторсырья в МО «Богатовский район», при 50 %-ном извлечении компонентов от рекомендуемого норматива.

Таблица 4.4.

Расчет объемов потенциального вторсырья для селективного сбора

при 50%-ном извлечении компонентов от рекомендуемого норматива.

| Компонент | Объем, м3/год | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Виловатое |
| Бумага, картон | 540,12 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 40,51 |
| Черный металлом | 14,30 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 4,08 |
| Цветной металлом | 1,59 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 0,45 |
| Аллюминиевая банка | 7,85 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 3,85 |
| Текстиль | 6,30 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,35 |
| Пластмасса пищевая | 75,97 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 4,18 |
| ПЭТ упаковка | 300,58 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 16,53 |
| Пластмасса прочая | 17,91 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,98 |
| Стекло | 21,92 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 9,75 |
| Автопокрышки | 1,64 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 0,95 |
| Итого по с.п. Виловатое | 988,17 |  |  |  | 81,62 |
| с.п. Максимовка |
| Бумага, картон | 423,74 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 31,78 |
| Черный металлом | 11,22 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 3,20 |
| Цветной металлом | 1,25 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 0,36 |
| Аллюминиевая банка | 6,16 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 3,02 |
| Текстиль | 4,94 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,27 |
| Пластмасса пищевая | 59,60 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 3,28 |
| ПЭТ упаковка | 235,81 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 12,97 |
| Пластмасса прочая | 14,05 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,77 |
| Стекло | 17,19 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 7,65 |
| Автопокрышки | 1,29 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 0,74 |
| Итого по с.п. Максимовка | 775,25 |  |  |  | 64,04 |
| с.п. Арзамасцевка |
| Бумага, картон | 506,38 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 37,98 |
| Черный металлом | 13,41 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 3,82 |
| Цветной металлом | 1,49 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 0,42 |
| Аллюминиевая банка | 7,36 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 3,61 |
| Текстиль | 5,91 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,32 |
| Пластмасса пищевая | 71,22 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 3,92 |
| ПЭТ упаковка | 281,80 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 15,50 |
| Пластмасса прочая | 16,79 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,92 |
| Стекло | 20,55 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 9,14 |
| Автопокрышки | 1,54 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 0,89 |
| Итого по с.п. Арзамасцевка | 926,45 |  |  |  | 76,53 |
| с.п. Богатое |
| Бумага, картон | 2 354,70 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 176,60 |
| Черный металлом | 62,34 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 17,77 |
| Цветной металлом | 6,93 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 1,97 |
| Аллюминиевая банка | 34,24 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 16,78 |
| Текстиль | 27,47 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 1,51 |
| Пластмасса пищевая | 331,18 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 18,22 |
| ПЭТ упаковка | 1 310,40 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 72,07 |
| Пластмасса прочая | 78,07 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 4,29 |
| Стекло | 95,54 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 42,52 |
| Автопокрышки | 7,17 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 4,12 |
| Итого по с.п. Богатое | 4 308,04 |  |  |  | 355,85 |
| с.п. Печинено |
| Бумага, картон | 467,39 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 35,05 |
| Черный металлом | 12,37 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 3,53 |
| Цветной металлом | 1,37 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 0,39 |
| Аллюминиевая банка | 6,80 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 3,33 |
| Текстиль | 5,45 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,30 |
| Пластмасса пищевая | 65,74 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 3,62 |
| ПЭТ упаковка | 260,10 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 14,31 |
| Пластмасса прочая | 15,50 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 0,85 |
| Стекло | 18,96 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 8,44 |
| Автопокрышки | 1,42 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 0,82 |
| Итого по с.п. Печинено | 855,11 |  |  |  | 70,63 |
| МО «Богатовский район» в целом |
| Бумага, картон | 4 292,33 | 0,06 | ÷ | 0,09 | 321,92 |
| Черный металлом | 113,64 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 32,39 |
| Цветной металлом | 12,63 | 0,18 | ÷ | 0,39 | 3,60 |
| Аллюминиевая банка | 62,41 | 0,40 | ÷ | 0,58 | 30,58 |
| Текстиль | 50,07 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 2,75 |
| Пластмасса пищевая | 603,70 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 33,20 |
| ПЭТ упаковка | 2 388,69 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 131,38 |
| Пластмасса прочая | 142,31 | 0,01 | ÷ | 0,10 | 7,83 |
| Стекло | 174,17 | 0,37 | ÷ | 0,52 | 77,50 |
| Автопокрышки | 13,06 | 0,50 | ÷ | 0,65 | 7,51 |
| Итого по МО «Богатовский район» | 7 853,01 |  |  |  | 648,67 |

Результаты расчета возможных доходов от реализации вторсырья представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5.

Доход от реализации вторсырья при 50%-ном извлечении ценных компонентов от рекомендуемого норматива.

| Компонент | Количество, тонн/год | Стоимость, тыс.руб./тонн | Доход, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Покупка у населения | Продажа производи-телю * |  |
| МО «Богатовский район» |
| Бумага, картон | 321,92 | 0,9 | 2 | 354,12 |
| Черный металлом | 32,39 | 2,8 | 3,5 | 22,67 |
| Цветной металлом | 3,60 | 18 | 25 | 25,19 |
| Алюминиевая банка | 30,58 | 20 | 36 | 489,29 |
| Текстиль | 2,75 | 0,5 | 5 | 12,39 |
| Пластмасса пищевая | 33,20 | 5 | 8 | 99,61 |
| ПЭТ упаковка | 131,38 | 2,6 | 8 | 709,44 |
| Пластмасса прочая | 7,83 | 3 | 5 | 15,65 |
| Стекло | 77,50 | 0,9 | 1,6 | 54,25 |
| Автопокрышки | 7,51 | 0,3 | 0,5 | 1,50 |
| Итого по МО «Богатовский район» | 648,67 |  |  | 1 784,12 |

* Примечание: цена указана за прессованное вторсырье

В дальнейшем для расчета оборудования и технических средств объектов обращения с отходами используются данные о количестве вторсырья из табл. 4.2.

Для наглядности в табл. 4.6. представлена сравнительная характеристика объемов образования потенциального вторсырья и доходов от его реализации в зависимости от процента извлечения утильных фракций по отношению к рекомендуемому нормативу.

Таблица 4.6.

Сравнительная характеристика объемов образования вторсырья

и доходов от его реализации в зависимости от процента извлечения

(по отношению к рекомендуемому нормативу)

| Компонент | % извлечения по отношению к рекомендуемому нормативу |
| --- | --- |
|  | 10% | 20% | 50% | 80% |
|  | т/год | Доход, тыс.руб. | т/год | Доход, тыс.руб. | т/год | Доход, тыс.руб. | т/год | Доход, тыс.руб. |
| Бумага, картон | 64,38 | 70,82 | 128,77 | 141,65 | 321,92 | 354,12 | 515,08 | 566,59 |
| Черный металлом | 6,48 | 4,53 | 12,96 | 9,07 | 32,39 | 22,67 | 58,30 | 40,81 |
| Цветной металлом | 0,72 | 5,04 | 1,44 | 10,08 | 3,60 | 25,19 | 5,76 | 40,32 |
| Алюмини-евая банка | 6,12 | 97,86 | 12,23 | 195,72 | 30,58 | 489,29 | 48,93 | 782,88 |
| Текстиль | 0,55 | 2,48 | 1,10 | 4,96 | 2,75 | 12,39 | 4,41 | 19,85 |
| Пластмасса пищевая | 6,64 | 19,92 | 13,28 | 39,84 | 33,20 | 99,61 | 53,13 | 159,39 |
| ПЭТ упаковка | 26,28 | 141,89 | 52,55 | 283,78 | 131,38 | 709,44 | 236,48 | 1276,99 |
| Пластмасса прочая | 1,57 | 3,13 | 3,13 | 6,26 | 7,83 | 15,65 | 12,52 | 25,04 |
| Стекло | 15,50 | 10,85 | 31,00 | 21,70 | 77,50 | 54,25 | 124,01 | 86,81 |
| Авто-покрышки | 1,50 | 0,30 | 3,00 | 0,60 | 7,51 | 1,50 | 12,02 | 2,40 |
| Итого по МО «Богатовский район» | 129,73 | 356,82 | 259,47 | 713,65 | 648,67 | 1 784,12 | 1070,62 | 3 001,08 |

Приемные пункты вторсырья

Согласно данных литературы количество собираемого вторичного сырья в городах и населенных пунктах России значительно ниже нормативного. В среднем только около 10-15 % ТБО используется вторично. При внедрении  системы сбора  вторсырья этот показатель увеличивается до 50-60%.

Для ведения рационального и эффективного сбора вторсырья экономически целесообразно использовать стационарные и передвижные пункты.

Стационарные пункты приема вторсырья устанавливаются в жилой застройке этажностью 3 – 5 этажей. В малых и средних поселках  применяются передвижные приемные пункты. В пункты приема сдаются отдельные утильные фракции, отсортированные по составу сырья, которые в дальнейшем передаются на переработку.

Потребность муниципального образования в передвижных приемных пунктах ТБО рассчитывается по формуле:

N = Q / (n∙f), где

Q – годовое количество образования вторсырья;

n – количество дней в году работы передвижного приемного пункта (n=216);

f - грузоподъемность 1 передвижного приемного пункта

(f = 3-3,5 тонны).

На основании проведенных расчетов для МО «Богатовский район» с учетом существующей застройки и объемов образования утильных фракций отходов при 80% сбора от нормативно установлено, что на текущий период необходимо два передвижных приемных пункта и одно производственно-заготовительное предприятие (ПЗП) с выполнением функций приемного пункта. На ПЗП будет производиться прессование вторсырья в тюки и его предварительная подготовка к вторичному использованию.

В таблице 4.7. представлена смета на приобретение и обслуживание  одного передвижного пункта приема вторсырья. Технические характеристики предлагаемого оборудования представлены в Приложениях 1, 2.

Таблица 4.7.

Смета расходов на приобретение и  обслуживание  одного

передвижного пункта приема вторсырья по состоянию на 01.01.2010 г.

| № п/п | Статьи затрат | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомашина ГАЗ – 3309 (фургон промтоварный) | от 630,50 |
| 2 | Весы CAS DL-150 | 11,00 |
| 3 | Амортизационные отчисления (8%) | 51,32 |
| 4 | ГСМ | ~65,0 |
| 5 | Прочие расходы (проволока, канцтовары и т.д.) | 8,00 |
| 6 | Спецодежда, спецобувь | 11,0 |
| 7 | Расходы на заработную плату* | 277,42 |
| 8 | ЕСН – 26,3% от ФОТ | 72,96 |
| 9 | Накладные расходы (10% от ФОТ) | 27,42 |
| Итого расходов на 1 передвижной пункт | 1154,62 |

* для расчетов принята средняя з/п для работников коммунальной, социальной сферы  по данным МЭРИТ Самарской области на 2009 г., в размере 11559 руб./мес.

Таблица 4.8.

Ориентировочные расходы на оплату труда

| № | Наименование | Кол-во | Величина ставки | Размер ставки, руб./мес. | Всего в год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемщик | 2 | 1 | 11559 | 277,42 |
|  | ИТОГО | 2 |  |  | 277,42 |
|  | I очередь | 2 |  |  | 277,42 |

Как было отмечено выше, для реализации системы селективного сбора вторсырья в МО «Богатовский район» на текущий момент необходимо внедрить 2 передвижных пункта по приему вторсырья. Общая сумма расходов ориентировочно составит 2309,24 тыс. руб (на 01.01.2010 г.).

На первую очередь и на расчетный срок необходимо три передвижных приемных пункта.

При организации работы передвижных пунктов целесообразно определить для каждой единицы техники маршрут движения. Маршруты составляются таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги автомобилей.

Один из возможных вариантов разбивки МО «Богатовский район» на участки для составления маршрутов представлен в таблице 4.8.

Таблица 4.8.

Разбивка МО «Богатовский район» на участки для организации сбора утильных фракций отходов от населения передвижными пунктами приема вторсырья

|  | Район, обслуживаемый ППП №1 | Район, обслуживаемый ППП №2 |
| --- | --- | --- |
| Пн. | с. Максимовка, с. Съезжее, с. Андреевка (южная часть) | с. Богатое, с. Тростянка |
| Вт. | с. Виловатое, с. Андреевка (северная часть), д. Буревестник | с. Кураповка, с. Ивановка, п. Заливной, ст. Заливная |
| Ср. | с. Печинено (северная часть), с. Федоровка | с. Богатое, п. Духовой |
| Чт. | с. Богатое | с. Печинено (южная часть), п. Центральный, п. Западный, п. Елшанский |
| Пт. | с. Богатое | с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка, п. Кутулукский, п. Мичуриновка |

В целях постепенного достижения рекомендуемых нормативов сбора вторсырья предлагается организовывать работу по приему вторсырья в удобное для населения время (в утренние или вечерние часы).

В местах остановки передвижного пункта приема вторсырья рекомендуется разместить информационные щиты с указанием временного интервала приема вторсырья в определенной точке, видов принимаемых утильных фракций и стоимости за единицу принимаемых фракций. Кроме того, в средствах массовой информации рекомендуется разместить информацию о местах сбора вторсырья (привязка к улицам и иным объектам, время прибытия передвижного пункта приема вторсырья согласно маршрутному графику).

Кроме передвижных пунктов приема вторсырья, рекомендуется организовать одно производственно-заготовительное предприятие. ПЗП может быть скомпоновано из нескольких модулей (административный, производственный, технологический).

Технологическая схема приема и сортировки вторичного сырья заключается в следующем: сырье проходит визуальный осмотр, затем весовой контроль и передается в производственный модуль, где сырье сортируется. Полиэтиленовые пленки, ПЭТФ-бутылки, макулатура прессуются в брикеты. Текстильные отходы сортируются по видам (шерсть, хлопок, смешанные и синтетические ткани) и также увязываются в кипы. Подготовленное вторсырье передается потребителю.

Выбор площадки для ПЗП, мощность, технические характеристики и другие показатели  производятся  в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Площадка для ПЗП должна быть изолирована от жилых домов, детских и лечебных учреждений в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 [8]. ПЗП необходимо обеспечить подъездными путями и парковкой для  автотранспорта.

Производственно-заготовительные предприятия могут принимать несортированные отходы потребления. Для приема несортированных отходов ПЗП должны располагать необходимым оборудованием, а помещения, где производится сортировка, должны отвечать требованиям СНиП 2.31.04-2001 «Складские здания» [9] и СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания» [10]. На приемно-заготовительных предприятиях возможна обработка вторичного сырья, в том числе: классификация отходов по размерам, мойка, сушка (при наличии оборудования), пакетирование, дробление, увязка в тюки. Для проведения данных операций ПЗП оборудуется ножницами, пакетировочными прессами, дробилками, магнитными сепараторами другими механизмами.

Вторичное сырье, прошедшее сортировку и пакетирование, хранят раздельно по видам на специально отведенных площадках с асфальтированным, бетонным и другим твердым покрытием.

Для МО «Богатовский район» площадкой для расположения производственно-заготовительного предприятия может служить территория недействующего (законсервированного) предприятия – заготконтора, склад (с. Богатое). Для прессования   макулатуры, текстиля, пластмасс и алюминиевых банок предлагается использовать прессы пакетировочные ПГП-7, ПГП-15,  ПГП -24 технические характеристики, которых  представлены в таблице 4.9.

Таблица 4.9.

Технические характеристики прессов, предлагаемых

к использованию на ПЗП

| Наименование | ПГП-7 | ПГП-15 | ПГП-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Усилие прессования, кН, не более | 70 | 150 | 240 |
| Усилие прессования, тонн, не более | 7 | 15 | 24 |
| Производительность, тн/час | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | 0,4-1,0 |
| Время одного цикла, с | 20 | 35 | 35 |
| Загрузочное окно, Ш * В, мм | 730 * 400 | 980 * 500 | 1000*500 |
| Расстояние до загрузочного окна от пола, мм | 800 | 1100 |  |
| Габаритные размеры кипы, мм |  |  |  |
| - длина | 730 | 980 | 800 |
| - ширина | 500 | 700 | 1000 |
| - высота | 700 | 900 | 900 |
| Масса кипы, кг | 60-100 | 200-300 | 250-500 |
| Габаритные размеры пресса, мм |  |  |  |
| - длина | 830 | 1070 | 900 |
| - ширина | 580 | 780 | 1500 |
| - высота | 2310 | 2820 | 3300 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 3 |  |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Масса пресса, кг, не более | 450 | 850 | 1300 |
| Цена, тыс.руб (по состоянию на 01.01.2010 г.) | 90,034 | 133,93 | 194,11 |

Исходя из объемов образования вторсырья в МО «Богатовский район» целесообразно применять прессы ПГП-15 и ПГП-24 (Приложение № 3).

Расчет необходимого количества прессов производится по формуле:

N = Q / (n∙f ∙t), где

Q – количество прессуемого вторсырья в год, т/год;

n – количество дней работы ПЗП в год, дн., n = 216;

f – производительность одного пресса (тонн/час);

t – число часов работы пресса в смену, час/см.

В таблице 4.10. представлены данные расчета объемов утильных фракций ТБО, для которых в качестве подготовительной операции перед транспортировкой на специализированное перерабатывающее предприятие для дальнейшей переработки рекомендовано прессование. Исходя из этих данных на текущий момент при условии сбора утильных фракций ТБО на уровне 80% от нормативного количества, требуется установка одного пресса ПГП-24 при 6-часовой работе в смену, при условии сбора утильных фракций ТБО на уровне 50% от норматива – одного пресса ПГП-15.

Таблица 4.10.

Объемы утильных фракций ТБО, подлежащих прессованию (на 2010 г.) при условии сбора утильных фракций на уровне 80% от рекомендуемого норматива.

| Наименование | Бумага, картон | Алюминиевая банка | Текстиль | Пластмасса пищевая | ПЭТ упаковка | Пластмасса прочая | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Виловатое | 64,81 | 6,16 | 0,35 | 5,85 | 23,14 | 1,38 | 101,69 |
| с.п. Арзамасцевка | 50,85 | 4,83 | 0,27 | 4,59 | 18,16 | 1,08 | 79,78 |
| с.п. Максимовка | 60,77 | 5,77 | 0,32 | 5,48 | 21,7 | 1,29 | 95,33 |
| с.п. Богатое | 282,56 | 26,84 | 1,51 | 25,5 | 100,9 | 6,01 | 443,32 |
| с.п. Печинено | 56,09 | 5,33 | 0,3 | 5,06 | 20,03 | 1,19 | 88 |
| Итого | 515,08 | 48,93 | 2,75 | 46,48 | 183,93 | 10,95 | 808,12 |

С учетом ежегодного увеличения объемов образования отходов при условии сбора утильных фракций на уровне рекомендуемого для Богатовского района норматива сбора необходимое количество прессов через 5 лет (первая очередь) – ПГП-15 – 1 шт., ПГП-24 – 1 шт.,  через 20 лет рассчитанное количество прессов будет достаточным; при условии сбора утильных фракций ТБО на уровне 50% от норматива на 2015 г. требуется установка одного пресса ПГП-24.

В дальнейшем, при определении объемов капитальных затрат на организацию системы обращения с ТБО в Богатовском районе предполагается, что будет обеспечен сбор утильных фракций на уровне 80% от норматива сбора.

В таблице 4.11. представлены основные статьи расходов на обустройство и эксплуатацию ПЗП, при условии аренды помещений, территории и складов.

Таблица 4.11.

Основные статьи затрат на обустройство и эксплуатацию ПЗП

для приема сортированных утильных компонентов.

| № п/п | Наименование оборудования, работ |
| --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: автомобиль ГАЗ 3309 (будка), пресс вертикальный ПГП-15 (1 шт.) пресс вертикальный ПГП-24 (1 шт.) тележка гидравлическая весы CAS DL-150 |
| 2 | Расходы на содержание и эксплуатацию машин, в т.ч. расходы на бензин |
| 4 | Расходы на содержание и эксплуатацию прессов, в т.ч. расходы электроэнергию |
| 7 | Расходы на заработную плату (из учета 3-х рабочих) |
| 8 | ЕСН |
| 9 | Амортизационные отчисления |
| 10 | Расходы на аренду помещения, складов, территории |
| 11 | Прочие расходы (проволока, канцтовары, спецодежда и т.д.) |
| 12 | Накладные расходы |

Сведения об ориентировочных капитальных вложениях на обустройство ПЗП для приема сортированных отходов (при наличии свободного соответствующего необходимым условиям помещения) представлены в таблице 4.12.

Таблица 4.12.

Ориентировочные капитальные вложения на обустройство ПЗП*

| № п/п | Наименование техники, оборудования | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | автомобиль ГАЗ 3309 (будка) | 630,50 |
| 2 | пресс вертикальный ПГП-15 (1 шт.) | 133,93 |
| 3 | пресс вертикальный ПГП-24 (1 шт.) | 194,11 |
| 4 | тележка гидравлическая | 8,850 |
| 5 | весы CAS DL-150 | 11,00 |
| 6 | Проволока, канцтовары | 15,00 |
| 7 | Спецодежда, спецобувь | 16,5 |
| Итого расходов на ПЗП | 1009,9 |

* исходя из расчета объемов вторсырья на I очередь и расчетный срок.

Характеристики предлагаемого оборудования представлены в Приложениях 1-4.

Как показали расчеты, для МО «Богатовский район» целесообразно внедрение селективной системы сбора твердых бытовых отходов с использованием передвижных пунктов приема и производственно-заготовительного пункта. При внедрении данной системы сбора на текущий момент общее количество капитальных затрат составит 3319,14 тыс. руб., в том числе на приобретение оборудования и материалов для двух передвижных пунктов – 2309,24 тыс. руб., а на приобретение оборудования и материалов для ПЗП – 1009,9 тыс. руб. Расходы на эксплуатацию ППП и ПЗП зависят от ряда местных условий таких, как стоимость аренды земельного участка, стоимость аренды 1 м2 помещения, установленный тариф на электроэнергию, поэтому детальный расчет эксплуатационных расходов в рамках данной работы не проводится. Наличие готового помещения существенно снижает капитальные затраты на обустройство ПЗП.

Внедрение предлагаемой системы селективного сбора вторсырья позволит получить экономический эффект не только в виде чистой прибыли от реализации вторсырья, но также позволит получить экономический эффект от незахоронения отходов на полигоне. В таблице 4.13. представлены данные о снижении объемов захоронения ТБО в зависимости от доли извлечения утильных фракций.

Таблица 4.13.

Объем ТБО от жилфонда, поступающий на захоронение на полигон в зависимости от количества извлекаемого вторсырья.

| № п/п | Извлечение утильных фракций из общего объема ТБО | Объем вторсырья в зависимости от количества извлекаемых утильных фракций, м3/год | Объем ТБО, поступающий на полигон на захоронение, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10% | 1570,60 | 27457,1 |
| 2 | 20% | 3141,20 | 25886,5 |
| 3 | 50% | 7853,01 | 21174,69 |
| 4 | 80 (80-90)% | 13065,28 | 15961,9 |

* Общий объем ТБО от жилфонда на 2010 г. равен 29027,7 м3/год

На основании вышеизложенного можно сделать заключение об экономической и экологической целесообразности внедрения системы селективного сбора с применением передвижных пунктов и производственно-заготовительного предприятия, особенно при достижении показателя сбора утильных фракций ТБО на уровне 80% от рекомендуемого норматива.

При условии организации сбора утильных фракций на уровне 10% от рекомендуемого норматива ежегодный экономический эффект от реализации потенциального вторсырья производителю составит 357 тыс. руб. Дополнительно также можно определить, какой экономический эффект будет наблюдаться от извлечения отдельных фракций при организации сортировки на мусоросортировочной линии (МСЛ). Стоимость за единицу потенциального вторсырья, извлеченного при сортировке на МСЛ, при реализации его производителю будет заведомо ниже по причине большей загрязненности материала. Однако использование двух элементов в комплексе приводит к большим экономическому и экологическому эффектам.  Кроме того, увеличению эффективности способствует внедрение дуальной системы сбора ТБО.

4.2. Сбор ТБО с применением метода несменяемых контейнеров

В настоящее время в МО «Богатовский район» отсутствует система селективного сбора вторсырья с использованием пунктов приема, поэтому на данный момент предлагается применять контейнерную систему сбора ТБО с внедрением и развитием сбора утильных фракций ТБО посредством пунктов приема с последующим переходом к дуальной системе сбора ТБО.

С учетом экономической ситуации, сложившейся в Богатовском районе на текущий момент, предлагается два варианта организации системы обращения с ТБО на территории района. «Заказчик» имеет право реализовать как один из предложенных ниже вариантов, так и комбинацию этих вариантов при необходимости.

Общим элементом для обоих вариантов является организация двухэтапной системы сбора ТБО, которой предусматривается использование мусороперегрузочной станции (МПС). Сбор отходов и транспортировка их к месту расположения МПС осуществляется малотоннажными мусоровозами, а транспортировка отходов от МПС к месту расположения объекта размещения отходов (полигона) осуществляется мусоровозами-мультилифтами.

Вариант № 1 предполагает использование стандартных контейнеров 0,75 м3 для накопления ТБО от жилого фонда и  объектов инфраструктуры, мусоровозов КО-440-4К на шасси КамАЗ 4308 для транспортировки ТБО к месту расположения МПС и мусоровоза-мультилифта МСК-10-04 на шасси КамАЗ 65115 для транспортировки ТБО к месту расположения объекта размещения отходов.

Вариант № 2 предполагает использование евроконтейнеров 0,36 м3 для сбора ТБО в частном секторе, стандартных контейнеров 0,75 м3 для сбора ТБО в многоэтажном жилом фонде (по мере необходимости) и от объектов инфраструктуры, мусоровозов КО-456-12 на шасси КамАЗ-43255 для транспортировки ТБО к месту расположения МПС и мусоровоза-мультилифта МСК-10-04 на шасси КамАЗ 65115 для транспортировки ТБО к месту расположения объекта размещения отходов.

В соответствии с СанПиН 42-128-4960-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» [11] контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Места размещения контейнерных площадок, а также площадок для КГО определяются Администрациями сельских поселений по согласованию с органами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Согласно СанПиН 42-128-4960-88 в исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения отходов, расстояния от жилых домов до контейнерных площадок устанавливаются комиссионно (с участием главного архитектора района, главного санитарного врача района, представителей жилищно-эксплуатационных компаний).

Кроме того, на территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться домовладельцами. Расстояние от жилого помещения до места расположения мусоросборника может быть сокращено до 8-10 м. При возникновении конфликтной ситуации вопрос рассматривается административной комиссией с участием представителей общественности.

Ввиду сложившейся застройки в частном секторе МО «Богатовский район» в целях повышения эффективности результатов работ по сбору и вывозу ТБО, предотвращения возникновения стихийных свалок, постепенного перехода к внедрению дуальной системы сбора отходов предлагается учесть вышеуказанное замечание при выборе мест размещения площадок для установки мусоросборников в частном секторе.

Согласно «Рекомендаций по выбору методов и организации удаления бытовых отходов» [15] площадки для установки сборников должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга –  не ближе 0,35 м.

Ограждения площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий. В настоящее время также распространена практика применения в качестве ограждений контейнерных площадок оцинкованных профильных листов. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др. Во избежание негативного воздействия атмосферных осадков на ТБО, в результате которого ухудшаются свойства отходов, определяющие возможность их дальнейшего использования в качестве вторсырья, площадки оборудуются навесом.

Виды материалов, применяемых в качестве ограждений контейнерных площадок, и их характеристики представлены в Приложении 5.

Для обеспечения эффективной работы собирающих мусоровозов контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам.

В зависимости от количества накапливаемых отходов на обслуживаемом участке и режима очистки устанавливают режим работы мусоровозов и формируют бригады рабочих.

Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения – последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т. е. до полной загрузки спецавтомашины.

На основании схемы санитарной очистки и уборки территории, принятых методов сбора и удаления бытовых отходов, с учетом назначения улиц, площадей и характера застройки в дальнейшем на местах разрабатывают технологическую схему удаления отходов.

Санитарная обработка контейнеров и контейнерных площадок должна производиться в соответствии с санитарными требованиями, включая дезинфекцию контейнеров, не реже одного раза в 10 дней, собственниками этих объектов. Согласно СанПин 42-128-4690-88 п.2.2.4. (Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения).

Количество контейнеров, устанавливаемых на площадке, определяется исходя из суточных объемов образования ТБО в определенном домовладении, но не более 5 контейнеров на одной площадке.

Уральским НИИ АКХ им. К.Д. Памфилова, разработаны конструкции площадок для установки от одного до пяти контейнеров, в том числе, с выделением мест для сбора КГО и пищевых отходов. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным, согласованным проектам. Данные о типовых контейнерных площадках представлены в таблице 4.14.

Таблица 4.14.

Данные о площадках для мусоросборников и контейнеров,

выполняемых по типовым проектам

| Наименование | Тип площадки | Площадь, м2 | Номер типового проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Прилагаемые |  |  |  |
| Площадка для мусоросборников | тип 1 | 18,0 (на 4 контейнера) | 320-44 |
|  | тип 2 | 25,6 | 320-44 |
| Ссылочные |  |  |  |
| Площадка для мусоросборников | тип 1 | на 2 конт. | 320-57 |
|  | тип 2 | на 2 конт. | 320-57 |
|  | тип 3 | на 2 конт. | 320-57 |
|  | тип 5 | на 2 конт. | 320-57 |

При расчёте размера площадки для установки 1 контейнера предполагается, что  общая площадь будет составлять  6 м2 (3*2), из них 4 м2 под 1 контейнер ТБО объёмом 0,75 м3 (с учетом всех требований по размещению контейнеров внутри площадки) и 2 м2 под накопление КГО.

В настоящее время на рынке товаров и услуг в сфере коммунального хозяйства имеются предложения готовых ограждений контейнерных площадок (Приложение № 6).

В Приложении № 15 представлен эскиз ограждения контейнерной площадки размером 6 м2 секциями из сетки рабица, также представлен эскиз обустройства площадки (основание ж/б плита) и перечень основных видов работ.

Размеры контейнерных площадок согласно типовым проектам установлены исходя из  размещения на них стандартных контейнеров 0,75 м3 с размерами 980х950х1155 мм. Предлагаемые к установке в частном секторе контейнеры 0,36 м3 имеют размеры 880х640х1100 мм. При установке данных контейнеров требование «Рекомендаций по выбору методов и организации удаления бытовых отходов» [15], согласно которому контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м, приводит к нецелесообразному использованию земельных участков. В связи с этим, а также учитывая тот факт, что для вывоза ТБО в данном случае будет применяться современная мусоровозная техника с задней загрузкой, предполагающая перемещение контейнера к загрузочному устройству, размеры площадки должны быть уменьшены пропорционально размерам мусоросборника, что к тому же сократит расходы на обустройство площадок.

Предлагаемые размеры контейнерных площадок для частного сектора представлены на рисунке 11.

Рис. 11. Соотношение размеров контейнерной площадки

для сбора ТБО в частном секторе.

Таким образом, контейнерная площадка для установки 1 контейнера 0,36 м3 будет иметь размеры 1500*1500 мм.

Рядом с контейнерной площадкой рекомендуется обустроить площадку для сбора КГО с размерами 1000*1500 мм, огражденную с трех сторон бордюром. В случае размещения на площадке КГО с размерами, превышающими размеры площадки, население должно своевременно уведомить организацию, занимающуюся вывозом коммунальных отходов о размещении таких отходов на площадке. Организация в свою очередь должна вывезти отходы в течение одного рабочего дня. Телефон организации должен быть указан на специальном плакате (стенде), размещенном на ограждении контейнерной площадки.

4.2.1. Расчет минимального необходимого количества стандартных контейнеров для сбора ТБО от населения и объектов инфраструктуры на территории МО «Богатовский район» по предлагаемому варианту № 1.

Необходимое число контейнеров для населенного пункта рассчитывается по формуле [16]:

Бкон = Пгод*t *К1/ (365 V),

где:

Бкон – необходимое число контейнеров для населенного пункта, шт.;

Пгод – годовое накопление ТБО на участке, м3;

t – периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов = 1,25;

V  – вместимость контейнера,  м3.

Для определения списочного числа контейнеров Бкон используется коэффициент К2 = 1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

В таблице 4.15. представлено минимальное необходимое расчётное списочное количество  контейнеров вместимостью V=0,75 м3 для сбора ТБО от населения на территориях населенных пунктов МО «Богатовский район» согласно предложенному варианту № 1.

Таблица  4.15.

Расчет необходимого списочного количества контейнеров для сбора ТБО

от населения (периодичность вывоза – ежедневно)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнеров V = 0,75 м3, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | На первую очередь | На расчетный срок |
|  |  |  | 2015 год | 2030 год |
| 1 | с. Андреевка | 9 | 10 | 12 |
| 2 | с. Виловатое | 10 | 10 | 12 |
| 3 | д. Буревестник 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | с. Максимовка | 10 | 11 | 15 |
| 5 | с. Съезжее | 6 | 6 | 9 |
| 6 | с. Арзамасцевка | 6 | 6 | 7 |
| 7 | с. Аверьяновка | 4 | 4 | 5 |
| 8 | с. Беловка | 6 | 7 | 8 |
| 9 | п. Кутулукский | 1 | 1 | 2 |
| 10 | п. Мичуринский | 1 | 1 | 2 |
| 11 | с. Знаменка | 0 | 0 | 0 |
| 12 | с.Кузьминовка | 1 | 1 | 1 |
| 13 | с. Бирюковка | 0 | 0 | 0 |
| 14 | с. Богатое 2 | 62 | 65 | 83 |
| 15 | с. Кураповка | 7 | 7 | 9 |
| 16 | с. Ивановка | 3 | 3 | 3 |
| 17 | п. Заливной | 7 | 7 | 9 |
| 18 | с. Заливное | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ст.. Заливная | 3 | 3 | 4 |
| 20 | ж/д будка 1192 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | с. Печинено | 7 | 19 | 24 |
| 22 | с. Федоровка | 2 | 7 | 10 |
| 23 | с. Тростянка | 4 | 9 | 15 |
| 24 | п. Центральный | 3 | 9 | 10 |
| 25 | п. Восточный | 1 | 1 | 1 |
| 26 | п. Западный | 1 | 4 | 4 |
| 27 | п. Петровский | 1 | 5 | 6 |
| 28 | п. Елшанский | 1 | 5 | 6 |
| 29 | п. Горский | 0 | 1 | 1 |
| 30 | п. Никольский | 1 | 4 | 4 |
| 31 | п. Ключ Мира | 0 | 1 | 1 |
| 32 | п. Духовой | 1 | 5 | 6 |
| ИТОГО: | 161 | 215 | 272 |

Примечание. Расчет сделан с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов и коэффициента  на  ремонт и резерв контейнеров

Ввиду преобладания одноэтажной застройки и соответственно небольшой плотности населения, а также с учетом протяженности улиц населенных пунктов, по согласованию с Заказчиком, данные по количеству контейнеров для сбора ТБО на территории с. Богатое и д. Буревестник откорректированы. Предлагается установить на территории с. Богатое 116 контейнеров, соответственно списочное число контейнеров – 128 шт; на территории д. Буревестник – 2 контейнера на первую очередь (2015 г.), 3 контейнера на расчетный срок (2030 г.). При установке указанного количества контейнеров их заполняемость в случае ежедневного вывоза ТБО будет составлять 50-65%, в связи с этим органам местного самоуправления рекомендуется согласовать с органами санитарно-эпидемиологического надзора периодичность вывоза ТБО в целях сокращения транспортных расходов и проводить корректировку графика по мере необходимости.

Необходимое количество контейнерных площадок для размещения контейнеров  в жилом секторе МО «Богатовский район» согласно предложенному варианту № 1 приведено в таблице 4.16.

Таблица  4.16.

Расчет количества контейнерных площадок для сбора ТБО от населения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- |
|  |  | (по 1 контейнеру), шт. |
|  |  | 2010 год | На первую очередь | На расчетный срок |
|  |  |  | 2015 год | 2030 год |
| 1 | с. Андреевка | 8 | 9 | 11 |
| 2 | с. Виловатое | 9 | 9 | 11 |
| 3 | д. Буревестник 1) | 1 | 2 (1) | 3 (1) |
| 4 | с. Максимовка | 9 | 10 | 14 |
| 5 | с. Съезжее | 5 | 6 | 8 |
| 6 | с. Арзамасцевка | 5 | 6 | 7 |
| 7 | с. Аверьяновка | 4 | 4 | 5 |
| 8 | с. Беловка | 6 | 6 | 7 |
| 9 | п. Кутулукский | 1 | 1 | 1 |
| 10 | п. Мичуринский | 1 | 1 | 1 |
| 11 | с. Знаменка | 0 | 0 | 0 |
| 12 | с.Кузьминовка | 0 | 1 | 1 |
| 13 | с. Бирюковка | 0 | 0 | 0 |
| 14 | с. Богатое 2) | 116 (57) | 116 (59) | 116 (75) |
| 15 | с. Кураповка | 6 | 6 | 8 |
| 16 | с. Ивановка | 2 | 2 | 3 |
| 17 | п. Заливной | 6 | 6 | 8 |
| 18 | с. Заливное | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ст.. Заливная | 3 | 3 | 4 |
| 20 | ж/д будка 1192 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | с. Печинено | 7 | 17 | 22 |
| 22 | с. Федоровка | 2 | 6 | 10 |
| 23 | с. Тростянка | 4 | 8 | 14 |
| 24 | п. Центральный | 3 | 8 | 9 |
| 25 | п. Восточный | 1 | 1 | 1 |
| 26 | п. Западный | 1 | 4 | 4 |
| 27 | п. Петровский | 1 | 4 | 5 |
| 28 | п. Елшанский | 1 | 5 | 6 |
| 29 | п. Горский | 0 | 1 | 1 |
| 30 | п. Никольский | 1 | 4 | 4 |
| 31 | п. Ключ Мира | 0 | 1 | 1 |
| 32 | п. Духовой | 1 | 5 | 6 |
| ИТОГО: | 215 | 267 | 307 |

Примечание:

1), 2) -  в соответствии с согласованным вариантом (см. выше). Далее для расчета затрат на реализацию мероприятий по организации системы санитарной очистки использованы данные по согласованному варианту. В скобках представлено минимальное необходимое количество контейнеров, рассчитанное исходя из условий 100%-ной заполняемости контейнеров и ежедневного графика вывоза ТБО.

В таблицах 4.17.- 4.19. представлено минимальное необходимое расчётное списочное количество  контейнеров вместимостью V=0,75 м3 для сбора ТБО от объектов инфраструктуры на территориях населенных пунктов МО «Богатовский район».

Таблица  4.17.

Расчет количества контейнеров для сбора ТБО от объектов инфраструктуры

при ежедневном вывозе ТБО на 2010 год

| Наименование сельского поселения | Объем образования ТБО от инфраструктуры | Количество контейнеров, шт. | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с коэф. К2 = 1,1 |
| с.п. Виловатое | 824,09 | 4 | 5 |
| с.п. Максимовка | 672,15 | 3 | 4 |
| с.п. Арзамасцевка | 727,90 | 4 | 4 |
| с.п. Богатое | 10814,48 | 50 | 55 |
| с.п. Печинено | 1637,27 | 8 | 9 |
| Итого: | 14675,89 | 69 | 77 |

Таблица  4.18.

Расчет количества контейнеров для сбора ТБО от объектов инфраструктуры

при ежедневном вывозе ТБО на 2015 год

| Наименование сельского поселения | Объем образования ТБО от инфраструктуры | Количество контейнеров, шт. | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с коэф. К2 = 1,1 |
| с.п. Виловатое | 899,23 | 5 | 5 |
| с.п. Максимовка | 736,80 | 4 | 4 |
| с.п. Арзамасцевка | 765,39 | 4 | 4 |
| с.п. Богатое | 11804,90 | 54 | 60 |
| с.п. Печинено | 2011,92 | 10 | 11 |
| Итого: | 16218,24 | 77 | 84 |

Таблица  4.19.

Расчет количества контейнеров для сбора ТБО от объектов инфраструктуры

при ежедневном вывозе ТБО на 2030 год

| Наименование сельского поселения | Объем образования ТБО от инфраструктуры | Количество контейнеров, шт. | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с коэф. К2 = 1,1 |
| с.п. Виловатое | 1043,83 | 5 | 6 |
| с.п. Максимовка | 1018,15 | 5 | 6 |
| с.п. Арзамасцевка | 888,65 | 4 | 5 |
| с.п. Богатое | 14586,73 | 67 | 74 |
| с.п. Печинено | 2579,43 | 12 | 13 |
| Итого: | 20116,79 | 93 | 104 |

Таблица  4.20.

Необходимое списочное количество стандартных контейнеров

для сбора ТБО (V = 0,75 м3) от населения и объектов инфраструктуры

при ежедневном вывозе ТБО согласно предложенному варианту № 1

| Наименование | Текущий момент (2010 г.) | Первая очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Контейнеры для сбора ТБО от населения | 227 | 279 | 319 |
| Контейнеры для сбора ТБО от объектов инфраструктуры | 77 | 84 | 104 |
| ВСЕГО | 304 | 363 | 423 |

Для сбора крупногабаритных отходов предусматривается либо выделение мест для сбора КГО на типовой контейнерной площадке, либо  организация специально оборудованных площадок с установкой на них бункеров, вывоз которых осуществляется в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю.

При условии накопления КГО в специально отведенных местах на контейнерных площадках для вывоза КГО может использоваться КамАЗ 55111 (КамАЗ 65111), при условии накопления КГО в бункерах - бункеровоз КО-450-09 на шасси КамАЗ 43255. Регулярность вывоза КГО – по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю.

Технические характеристики бункеров для сбора КГО представлены в таблице 4.21.

Таблица 4.21.

Характеристики предлагаемых к применению бункеров для сбора КГО

| Характеристика | ПО ГОСТ 12917-78 |
| --- | --- |
| Вместимость, м3 | 8,0 |
| Масса, кг | 550 |
| Размеры, мм: длина ширина высота | 3480 1850 1420 |

Для оптимизации сбора ТБО рекомендуется устанавливать контейнерные площадки с ориентацией на движение потоков людей, около часто посещаемых мест, недалеко от остановок общественного транспорта, магазинов и учреждений.

Дополнительно необходимо обустроить контейнерные площадки для  отдельно стоящих объектов: рынок, пансионат, зоны отдыха, водоохранные зоны, кладбища, въезд (выезд) на (с) территорию(и) населенных пунктов  и т.д.

При проведении многолюдных мероприятий таких, как день села, день района, иных массовых гуляний, необходима установка временных контейнеров с их последующим вывозом.

Одним из показателей необходимости создания на определенном месте мусоросборной площадки является наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов. Место и количество дополнительных мусоросборных площадок, предполагаемых к размещению в целях ликвидации возобновляемых стихийных свалок необходимо согласовывать в отделе архитектуры и в органах санэпиднадзора.

4.2.2. Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО от населения и объектов инфраструктуры на территории МО «Богатовский район» по предлагаемому варианту № 2.

В соответствии с данным вариантом предполагается использовать контейнеры 0,36 м3  для сбора ТБО в частном жилом секторе.

Данное решение обосновывается тем, что исходя из усредненной нормы накопления ТБО, равной 1,5 ÷ 2,0 м3/(чел*год) от одного домовладения, в котором проживает семья из четырех человек, в среднем  в сутки образуется 16,4 ÷ 21,9 литров ТБО. При частой установке контейнеров, при условии ежедневного вывоза ТБО - обязательность которого является требованием санитарного законодательства РФ – стандартные контейнеры будут заполнены на 20-25% в одних населенных пунктах, 50-65% -  в других.

Расположение контейнеров на значительном удалении друг от друга, либо устройство одной-двух контейнерных площадок на один сельский населенный пункт с численностью жителей 200-300 человек не может гарантировать 100%-ного сбора образующихся отходов. В соответствии с этим более эффективным направлением по сбору ТБО у источников образования отходов в частном секторе является установка контейнеров меньшей вместимости, что позволяет более рационально использовать мусоросборники.

Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО в частном жилом секторе вместимостью 0,36 м3 представлен в таблице 4.22.

Таблица 4.22.

Необходимое списочное количество контейнеров вместимостью 0,36 м3

для их установки в частном секторе (периодичность вывоза – ежедневно)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- |
|  |  | V = 0,36 м3, шт |
|  |  | 2010 год | На первую очередь | На расчетный срок |
|  |  |  | 2015 год | 2030 год |
| 1 | с. Андреевка | 19 | 20 | 24 |
| 2 | с. Виловатое | 19 | 20 | 24 |
| 3 | д. Буревестник 1) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | с. Максимовка | 17 | 20 | 29 |
| 5 | с. Съезжее | 9 | 11 | 16 |
| 6 | с. Арзамасцевка | 10 | 10 | 13 |
| 7 | с. Аверьяновка | 8 | 9 | 11 |
| 8 | с. Беловка | 11 | 11 | 14 |
| 9 | п. Кутулукский | 2 | 2 | 3 |
| 10 | п. Мичуринский | 2 | 2 | 3 |
| 11 | с. Знаменка | 0 | 0 | 0 |
| 12 | с.Кузьминовка | 1 | 1 | 1 |
| 13 | с. Бирюковка | 0 | 0 | 0 |
| 14 | с. Богатое 2) | 72 | 77 | 116 |
| 15 | с. Кураповка | 14 | 14 | 17 |
| 16 | с. Ивановка | 5 | 5 | 6 |
| 17 | п. Заливной | 2 | 2 | 6 |
| 18 | с. Заливное | 1 | 1 | 2 |
| 19 | ст. Заливная | 6 | 6 | 8 |
| 20 | ж/д будка 1192 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | с. Печинено | 15 | 39 | 50 |
| 22 | с. Федоровка | 3 | 14 | 21 |
| 23 | с. Тростянка | 9 | 19 | 31 |
| 24 | п. Центральный | 6 | 17 | 20 |
| 25 | п. Восточный | 1 | 2 | 2 |
| 26 | п. Западный | 1 | 8 | 9 |
| 27 | п. Петровский | 1 | 10 | 11 |
| 28 | п. Елшанский | 1 | 11 | 13 |
| 29 | п. Горский | 1 | 1 | 1 |
| 30 | п. Никольский | 1 | 8 | 9 |
| 31 | п. Ключ Мира | 1 | 1 | 1 |
| 32 | п. Духовой | 1 | 11 | 12 |
| ИТОГО: | 241 | 354 | 475 |

Примечание. Расчет сделан с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов и коэффициента  на  ремонт и резерв контейнеров

Ввиду преобладания одноэтажной застройки, с учетом протяженности улиц населенных пунктов, по согласованию с Заказчиком, данные по количеству контейнеров для сбора ТБО на территории с. Богатое и д. Буревестник откорректированы. Предлагается установить на территории с. Богатое 78 контейнеров на текущий момент (2010 г.), 80 контейнеров на первую очередь (2015 г.),; на территории д. Буревестник – 2 контейнера на первую очередь (2015 г.), 3 контейнера на расчетный срок (2030 г.). При установке указанного количества контейнеров их заполняемость в случае ежедневного вывоза ТБО будет составлять 50-65%, в связи с этим органам местного самоуправления рекомендуется согласовать с органами санитарно-эпидемиологического надзора периодичность вывоза ТБО в целях сокращения транспортных расходов и проводить корректировку графика по мере необходимости.

Таблица  4.23.

Количество контейнеров для сбора ТБО

от многоэтажных домов и объектов инфраструктуры

при ежедневном вывозе ТБО

| Показатель | на 2010 г. | на первую очередь (2015 г.) | на расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимое количество контейнеров V = 0,75 м3, шт. от жилфонда | 36 | 37 | 37 |
| Необходимое количество контейнеров V = 0,75 м3, шт. от объектов инфраструктуры | 77 | 84 | 104 |

Кроме того, исходя из объемов образования смета с территорий парка и кладбищ рекомендуется установить на территориях этих объектов следующие типы мусоросборников и их количество:

Таблица 4.24.

Типы и количество мусоросборников для обслуживания

территорий парков и кладбищ

| № п/п | Объект | Тип мусоросборника | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Парки |
| 1 | Парк в с. Богатое | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/2 дня) | 1 |
| Кладбища |
| 1 | с. Андреевка | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/3 дня) | 1 |
| 2 | с. Виловатое | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/3 дня) | 1 |
| 3 | с. Буревестник | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 4 | с. Максимовка | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/2 дня) | 1 |
| 5 | с. Съезжее | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/3 дня) | 1 |
| 6 | с. Арзамасцевка | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 2 |
| 7 | с. Аверьяновка | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 8 | с. Беловка | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 9 | с. Кузьминовка | контейнер 0,75 м3 | 0 |
| 10 | с. Богатое (ул. Строителей, 2а) | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 11 | с. Богатое (ул.Нефтяников, 2а) | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 12 | с. Богатое (ул. Луговая, 62) | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/3 дня) | 1 |
| 13 | с. Кураповка | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 14 | с. Ивановка | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 15 | п. Заливной | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 16 | с. Печинено | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 17 | с. Федоровка | контейнер 0,75 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 18 | с. Тростянка | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 19 | п. Центральный | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 20 | п. Духовой | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| 21 | п. Никольский | контейнер 0,36 м3 (периодичность вывоза 1 раз/нед.) | 1 |
| ИТОГО: | контейнеры 0,36 м3 | 11 |
|  | контейнеры 0,75 м3 | 11 |

Кроме того, на территории водоохраной зоны Кутулукского водохранилища в с.п. Арзамасцевка рекомендуется установить 9 мусоросборников вместимостью 0,75 м3, в том числе:

- в с. Знаменка – 4 шт.;

- в с. Беловка (в районе пляжа) – 2 шт.;

- возле главного регулятора на Кутулукском водохранилище – 3 шт.

На выезде из крупных населенных пунктов рекомендуется также установить контейнеры 0,75 м3.

Необходимое количество мусоросборников для осуществления сбора ТБО по предлагаемым вариантам на текущий момент, на первую очередь и на расчетный срок представлено в таблицах 4.25. - 4.27.

Таблица 4.25.

Общее минимальное необходимое число контейнеров для сбора ТБО

на территории МО «Богатовский район» от жилфонда

и объектов инфраструктуры (на 2010 г.)

| № п/п | Система сбора | Контейнеры, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,36 м3 | 0,75 м3 |
| 1 | Вариант № 1 - использование стандартных контейнеров 0,75 м3 | 11* | 227+11+77+9 = 324 |
| 2 | Вариант № 2 - использование для сбора ТБО от жилого сектора контейнеров 0,36 м3 | 247+11 = 258 | 36+11+77+9 = 133 |

*) – при условии закупки спецтехники, имеющей в наличии универсальный захват для евроконтейнеров. В ином случае используются стандартные контейнеры 0,75 м3.

Таблица 4.26.

Общее минимальное необходимое число контейнеров для сбора ТБО

на территории МО «Богатовский район» от жилфонда

и объектов инфраструктуры на первую очередь (2015 г.)

| № п/п | Система сбора | Контейнеры, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,36 м3 | 0,75 м3 |
| 1 | Вариант № 1 - использование стандартных контейнеров 0,75 м3 | 11* | 279+11+84 = 374 |
| 2 | Вариант № 2 - использование для сбора ТБО от жилого сектора контейнеров 0,36 м3 | 358+11 = 369 | 11+84+37 = 132 |

*) – при условии закупки спецтехники, имеющей в наличии универсальный захват для евроконтейнеров. В ином случае используются стандартные контейнеры 0,75 м3.

Таблица 4.27.

Общее минимальное необходимое число контейнеров для сбора ТБО

на территории МО «Богатовский район» от жилфонда

и объектов инфраструктуры на расчетный срок (на 2030 г.)

| № п/п | Система сбора | Контейнеры, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,36 м3 | 0,75 м3 |
| 1 | Вариант № 1 - использование стандартных контейнеров 0,75 м3 | 11* | 319+11+104 = 434 |
| 2 | Вариант № 2 - использование для сбора ТБО от жилого сектора контейнеров 0,36 м3 | 477+11 = 488 | 11+104+37 = 152 |

*) – при условии закупки спецтехники, имеющей в наличии универсальный захват для евроконтейнеров. В ином случае используются стандартные контейнеры 0,75 м3.

Характеристики предлагаемых мусоросборников представлены в Приложениях 7 и 8.

По результатам проведенных расчетов получается, что на теукщий момент (2010 г.) 1 контейнер вместимостью 0,36 м3 способен обслуживать до 18 домовладений при условии ежедневного вывоза ТБО. На первую очередь (2015 г.), при количественном показателе образования отходов – 1,89 м3/чел.*сут., а также с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов, равным 1,25, один контейнер 0,36 м3 способен обслуживать до 16 домовладений.

Применение для сбора отходов в частном секторе контейнеров вместимостью 0,36 м3 способствует переходу на дуальную систему сбора отходов, при которой фракция пищевых отходов, а также сильно загрязненных пищевыми остатками упаковочных отходов накапливаются в отдельном мусоросборнике.

4.3. Сбор и вывоз ЖБО

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями  п.2.3. СанПин 42-128-4690-88 [11]. Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые септики (помойницы), которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных, выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Надземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции, непроницаемой для грызунов и насекомых.

К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд спецавтотранспорта.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.

Запрещается применять сухую хлорную известь, исключение составляют  объекты общепита и медицинские лечебно-профилактические учреждения.

4.4 Сбор и вывоз медицинских отходов

Особую опасность в эпидемиологическом и экологическом отношении представляют медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений). Это обусловлено тем, что отходы ЛПУ отличаются сложным компонентно-концентрационным составом, наличием инфицированных материалов и токсичных компонентов.

Проблема обращения с медицинскими отходами является относительно молодой. С 1995 года количество медицинских отходов на каждого больного выросло в два раза в связи с изменениями в технологии производства медицинских препаратов и медицинского инструментария в сторону увеличения доли пластмасс и одноразовых изделий.

При рассмотрении вопросов, связанных с проблемой медицинских отходов, необходимо учитывать не только опасность, которую они представляют для здоровья пациентов и персонала, но и их потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей вне учреждений здравоохранения.

Федеральные законы РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вместе с многочисленными постановлениями Правительства РФ, приказами МПР России и санитарными правилами и нормами МЗ РФ позволили добиться существенного прогресса в области обращения с отходами вообще и медицинскими отходами в частности.

В то же время ряд важнейших вопросов безопасного обращения с медицинскими отходами остаются нерешенными и даже не обеспеченными нормативными актами. Медицинские отходы не могут быть отнесены в полной мере к отходам производства, так как обращение с медицинскими отходами идет на принципиально другой основе. Требование к отходам производства - минимизация отходов и рециклинг. По отношению к медицинским отходам уменьшение количества отходов есть признак ухудшения качества оказываемой медицинской помощи. Чем меньше гигиенических средств, шовно-перевязочного материала, устройств, характеризующих высокие технологии, применяется в процессе осуществления деятельности, тем меньше будет и отходов.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 [12] под отходами ЛПУ понимаются все виды отходов, образующиеся в больницах (общегородских, клинических, специализированных, ведомственных, в составе научно-исследовательских, учебных институтов), поликлиниках, (т.ч. взрослых, детских, стоматологических), диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отдыха, пансионатах), санаторно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях, частных предприятиях по оказанию медицинской помощи.

ЛПУ вне зависимости от его профиля и конечной мощности в результате своей деятельности образуют различные по компонентному составу и степени опасности отходы. Большая часть (до 85%) отходов ЛПУ не представляют опасности и вполне могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды [13].

Все отходы ЛПУ разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности [12]:

Класс А.

Класс Б.

Класс В.

Класс Г.

Класс Д.

Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным.

Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Таблица 4.28.

Классификационная характеристика отходов ЛПУ

| Категория опасности | Характеристика морфологического состава |
| --- | --- |
| КЛАСС А (неопасные) | Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больницами, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов. Неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д. |
| КЛАСС Б опасные (рискованные) | Потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Паталогоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. |
| КЛАСС В чрезвычайно опасные | Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией. |
| КЛАСС Г отходы по составу близкие к промышленным | Просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дезсредства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. Цитостатики и другие химпрепараты. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. |
| КЛАСС Д радиоактивные отходы | Все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты. |

Сбор медицинских отходов

Правила сбора, хранения и удаления всех видов медицинских отходов (отходов ЛПУ) определяется санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.728-99 [12]. ЛПУ должны ставить перед собой цель сбора инфекционных отходов без загрязнения других классов отходов. Это требует системы идентификации и разделения отходов на месте их образования.

ЛПУ должны осуществлять идентификацию и сортировку отходов.

Идентификация позволяет оценить как класс, так и количество образуемых в ЛПУ отходов.

Цель идентификации:

- дифференцировать классы отходов;

- определить количество отходов;

- определить места образования отходов.

В каждом ЛПУ муниципального образования, руководитель должен назначить должностное лицо, ответственное за сбор отходов и прошедшее предварительное обучение по обращению с опасными отходами. Данное лицо осуществляет контроль за обращением с отходами (сортировкой и сбором медицинских отходов).

Сортировка отходов является ключом в любой схеме управления отходами. Сортировка должна производиться в месте образования отходов. Если инфицированные отходы, которые в общей массе составляют небольшую часть, будут смешаны с другими медицинскими отходами, то всю массу отходов необходимо будет обрабатывать как инфицированные отходы. Сортировка состоит в разделении различных потоков отходов, основанном на типе обработки и практике удаления отдельного потока. Отходы каждого класса должны собираться в отдельные емкости.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к местам установки межкорпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подвергается мойке и дезинфекции. Крупногабаритные отходы данного класса собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имеющие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции. Пакеты для сбора отходов класса А должны иметь белую окраску. Конструкция многоразовых баков для сбора отходов класса А и установки одноразовых пакетов предусматривает крышку, а также колеса и ручку для удобного транспортирования.

Отходы класса Б и В перед сбором в одноразовую упаковку подвергаются обязательной дезинфекции непосредственно на местах первичного сбора отходов. Дезинфекция производится путем погружения отходов в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенной для этой цели емкости. Для дезинфекции используют зарегистрированные Минздравсоцразвития и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в пределах медицинского подразделения, где образуются отходы данного класса. Например, для химической дезинфекции отходов класса Б используют Лизоформин 3000, Клиндезин-Специаль, Алмироль, Клиндезин-Окси, Клиндезин 3000, Хлормисепт-Р. Дезинфекция является дешевым способом обработки медицинских отходов. Однако нужно помнить, что медицинские отходы, которые прошли химическую дезинфекцию, все равно должны рассматриваться как опасные, пока не будет проведено тщательное бактериологическое исследование, которое покажет, что дезинфекция была полной.

Отходы классов Б и В после дезинфекции раздельно собираются в одноразовую герметичную упаковку емкостью 15 кг. Пакеты класса Б имеют желтую окраску, класса В – красную.

Рис. 12.  Пакеты для медицинских отходов различных классов опасности

Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами классов Б и В маркируются надписью «Опасные отходы. Класс Б» и «Чрезвычайно опасные отходы. Класс В» соответственно, с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Рис. 13.  Ведро под мешок

Мягкая упаковка закрепляется на специальных стойках (тележках). После заполнения пакета примерно на ¾, чтобы не допустить просыпания отходов, из него удаляется воздух, и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках.

Рис. 14.  Комплект одноразовой тары для утилизации медицинских отходов (столик, банки 1 л, 3 л, мешок)

Органические отходы класса Б, образующиеся в операционных, лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологический опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную упаковку. Сбор острого инструментария (иглы, перья) необходимо производить с осторожностью, так как большинство несчастных случаев с острыми предметами случается в период между их использованием и удалением. В целях предотвращения повторного использования иглы и перчатки измельчают при помощи дробилки. Например, для измельчения пластиковых медицинских отходов предлагается использовать роторную дробилку «Бобер» ST 400. Предлагаемая к применению дробилка имеет ряд достоинств:

- Ножи, дробилки изготавливаются из высококачественной инструментальной стали. Очень прочные, имеют очень большой срок службы, их расположение можно регулировать и при необходимости многократно затачивать.

- Дробилка оборудована подшипниками, несущими большую нагрузку и камерой дробления с двойным слоем шумопоглощающей изоляции.

- Корпус дробилки не изнашивается из-за вибрации и воздействия обрабатываемого сырья даже после очень длительного срока эксплуатации.

- Конструкция дробилки обеспечивает легкий доступ к фильтрующей сетке и ножам ротора, а также имеет предохраняющий рычаг для безопасной фиксации лезвий во время чистки или наладки.

- Электродвигатель оборудован устройством, предотвращающим его перегрузку и системой защиты, связанной с электропитанием, что гарантирует безопасность.

Рис. 15. Роторная дробилка «Бобер» ST 400

После измельчения отходы подвергаются дезинфекции или автоклавированию. Отходы отдельно от других видов помещаются в герметичную одноразовую твердую упаковку.

Микробиологические культуры и штаммы, вакцины, относящиеся к классу В, должны тоже собираться в одноразовую твердую герметичную упаковку.

В установленных местах загерметизированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в межкорпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса Б и отдельно класса В.

Класс опасности каждого вида отходов класса Г определяют согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденного Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Медицинские отходы (отходы ЛПУ)» код раздела 97000000 00 00 0. Медицинские отходы относятся к 1-5 классам опасности.

Ртутьсодержащие отходы (1-го класса опасности) собирают в закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся во вспомогательных помещениях. Затем отходы на договорных условиях вывозятся на обезвреживание на специализированные предприятия.

Отходы, относящиеся ко 2 - 3 классам опасности собирают и упаковывают в твердую упаковку, к 4 классу – в мягкую.

Контейнеры для сбора отходов класса А, Б, Г располагаются на открытой площадке или в изолированном помещении медицинского корпуса. Контейнеры для сбора отходов класса В располагаются в изолированном помещении медицинского корпуса. К изолированным помещениям для сбора отходов предъявляются специальные требования, которые указаны в СанПиН 2.1.7.728-99 [12]. Хранение контейнеров с отходами класса В совместно с контейнерами отходов классов А, Б, Г недопустимо. Открытая площадка для установки контейнеров должна иметь асфальтированную поверхность и удобный подъезд для автотранспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Открытые площадки должны располагаться не менее чем в 25 метрах от лечебных корпусов и не менее чем в 100 метрах от пищеблоков.

Рис. 16.  Контейнер многоразовый для транспортировки отходов

Отходы классов А, Б, В допускается хранить не более одних суток в естественных условиях, более суток при температуре не выше 5°С. При транспортировании отходов класса А разрешается применение автотранспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов. Транспортирование отходов класса Б и В вне территории ЛПУ допускается только в закрытых кузовах специально применяемых для этих целей машин. Такое транспортное средство представляет собой обычный грузовой автомобиль с крытым кузовом, который отделен от кабины. Внутренняя отделка кузова должна быть идеально гладкой (для успешной дезинфекции). Контейнер в кузов поднимают автоматически.

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д должно осуществляться в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других действующих нормативных документов, регламентирующими деятельность по обращению с радиоактивными веществами.

Обезвреживание медицинских отходов

Выбор оптимальной технологии обезвреживания медицинских отходов (отходов ЛПУ) базируется на основе анализа следующих критериев:

- эпидемиологическая (биологическая) безопасность (степень обезвреживания исходных эпидемиологических опасных компонентов отходов ЛПУ и их остаточная концентрация в газообразных выбросах и твердых или жидких остатках процесса обезвреживания отходов);

- химическая безопасность (степень обезвреживания исходных токсичных компонентов и их остаточная концентрация в газообразных выбросах и твердых или жидких остатках процесса обезвреживания отходов);

- степень отработанности технологического оборудования (наличие лабораторного, опытного, демонстрационного или промышленного образца и практический опыт);

- сложность оборудования (ремонтопригодность, простота его обслуживания, эксплуатационная надежность, ресурс);

- универсальность.

Необходимое условие сравнительного анализа технологий - обязательное выполнение нормативных требований, соблюдение эпидемиологической и химической безопасности (требуемой степени эффективности разрушения и обезвреживания и остаточной концентрации токсичных химических и опасных эпидемиологических ингредиентов в газообразных, твердых и жидких остатках процесса).

При обеспечении условий полного обезвреживания отходов ЛПУ выбор оптимальной технологии и оборудования осуществляется по критерию экономической эффективности (удельному расходу электроэнергии, дополнительного топлива, расходу реагентов, т.е. эксплуатационным расходам и капитальным затратам).

Существует два основных требования, без учета которых не разрабатывается ни одна система для обезвреживания и уничтожения отходов. Это, во-первых, невозможность их повторного использования и, во-вторых, их надежная дезинфекция. Выполнение первого условия предполагает изменение внешнего вида того или иного отработанного материала, подлежащего уничтожению. Особую проблему здесь представляют такие предметы как иглы, скальпели, предметные стекла, лабораторная посуда - чрезвычайно опасные в плане травматизма и распространения инфекции. Поэтому для этой категории отходов важно не только изменение внешнего вида, но и уничтожение с тем, чтобы они перестали быть опасными для окружающих.

Методы обезвреживания медицинских отходов можно разделить на две группы.

Ликвидационные методы:

- захоронение (на специальном полигоне, без обеззараживания);

- обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на полигонах ТБО;

- сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания.

Для ликвидационных методов характерно значительное влияние на окружающую среду.

Утилизационные методы (использование в качестве вторичного сырья):

- люминесцентных ламп, термометров,

- фиксажного раствора, проявителя, рентгеновской пленки,

- полимерных одноразовых изделий,

- металлических изделий,

- пищевых отходов,

- бумаги, картона.

Утилизационные методы, помимо экономических целей, направлены на ограничение неблагоприятного влияния деятельности человека на окружающую среду.

Химическое обеззараживание или дезинфекция отходов ЛПУ должны осуществляться в местах их образования с применением зарегистрированных дезинфицирующих средств в концентрациях и при времени экспозиции, указанных для вируса гепатита В и микробактерий туберкулеза.

При выборе дезинфекционных препаратов предпочтительнее приобретение средств на основе перспективных соединений, позволяющих минимизировать токсическое воздействие за счет низкой концентрации действующего вещества при сохранении микробиологической активности.

Хлорсодержащие препараты (гипохлориты, хлорамин) обладают широким спектром антимикробного действия, но оказывают сильное раздражающее действие на кожу, слизистые, верхние дыхательные пути.

Кислородсодержащие препараты (ПВК, Перамин, Перформ, Пероксимед, Виркон) также не могут рассматриваться в качестве универсальных дезинфектантов из-за их высокой коррозийной активности и повышенных требований к мерам предосторожности при приготовлении рабочих растворов.

Гуанидиновые соединения (Анавидин, Полисепт, Демос, Лизетол) при относительной безопасности для медперсонала не могут быть использованы в помещениях, где необходима дезинфекция высокого уровня (операционный блок, перевязочные, процедурные кабинеты, родильный зал и проч.) по причине отсутствия активности к вирусам, грибам, спорам, микобактериям туберкулеза. Кроме того, гуанидиновые соединения образуют бактерицидную пленку на обработанных объектах, которая разрушается при применении моющих средств, интенсивности использования поверхности (это дает неопределенность длительности бактерицидного эффекта), а также на неровных поверхностях.

Альдегидсодержащие препараты доказали свою эффективность в отношении всех видов микроорганизмов (включая споровую форму), однако эти соединения получили наибольшее количество отрицательных отзывов медперсонала. В последнее время наметилась отчетливая тенденция сокращения объемов потребления средств, содержащих в качестве действующего вещества альдегиды. В составе таких средств, как Бриллиант, Бианол, Стераниос, Лизоформин-3000, достаточно высокое содержание (свыше 3%) глутарового альдегида.

Химическая дезинфекция опасных (рискованных) отходов имеет следующие недостатки, которые заставляют относиться к этому методу как к временному, т.е. до перехода на более экологически благоприятные технологии:

- при выполнении операции дезинфекции у персонала часто возникают аллергические реакции и поражения кожного покрова на руках;

- мало изменяется внешний вид отходов, что не гарантирует исключения их из повторного использования (вплоть до нелегальной продажи);

- не гарантируется полное уничтожение возможного инфекционного начала вследствие неравномерности проникновения дезинфектанта и различной чувствительности некоторых микроорганизмов к антимикробным препаратам;

- при захоронении отходов, обработанных химическими дезинфектантами, возникает значительный риск загрязнения окружающей среды (особенно водоемов) соединениями, главным образом хлора, ввиду того, что для дезинфекции отходов применяется группа хлорсодержащих препаратов, как наиболее экономически целесообразная (стоимость 1 литра рабочего раствора одного из хлорсодержащих препаратов широкого применения – ДП-2Т – 0,7 рубля, препарата «пресепта» – 0,48 рублей, в то время как стоимость другого препарата этой группы - хлорамина возросла до 1,8 рубля);

- удельные затраты дезинфицирующих средств (на тонну отходов), а также затраты на предотвращение возможного экологического ущерба существенно превышают аналогичные затраты для других способов обеззараживания.

Паровая стерилизация (автоклавирование) отходов ЛПУ разработана рядом зарубежных фирм и активно внедряется в ЛПУ России (технология "Stericomat" фирмы "Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH" (Германия), установки SAS фирмы "Bezner Maschinen GmbH" (Германия), аппараты "Экос" компании "Фармстер" (Россия), разработанные шведским концерном "ETINGE", итальянские стерилизаторы «CLAVO», установка французского производства «Стерифлэш». Особенностью данных технологий является отсутствие химических добавок.

В России наиболее популярна установка «Стерифлэш». Установка предназначена для использования непосредственно в местах образования медицинских отходов, которые можно подвергнуть стерилизации паром (автоклавированию). Это изделия из пластика (планшеты, емкости, катетеры и др., в т.ч. гемодиализаторы), изделия из стекла (флаконы, бутылки, ампулы, предметные стекла, лабораторная посуда и др.), изделия из резины (латекса), дерева, бумаги и картона, перевязочные материалы, емкости для крови и мочи и им подобные; скальпели, бритвы, ланцеты, ножницы, чашки Петри, шприцы, иглы, коробки из под игл, гигиенические прокладки, пеленки (памперсы); использованные аэрозольные баллончики (необходимо перед утилизацией разгерметизировать - пробить острым предметом).

Единственные исключения - цитотоксические и радиоактивные отходы, анатомические части, трупы животных, крупные металлические детали, химические вещества, взрывающиеся под воздействием сильного окисления или давления. Это всё составляет не более 5% всех отходов многопрофильной больницы.

Рис. 17. Установка для утилизации медицинских отходов «Стерифлэш»

В этих установках измельчитель шредерного типа совмещен с паровым стерилизатором. Загрузив исходные несортированные отходы класса Б и В, пользователь получает измельченные, неидентифицируемые и стерильные отходы класса А, которые вывозятся на полигоны ТБО без дополнительной обработки.

Рис. 18.  До обработки - опасные медицинские отходы

Рис. 19.  После обработки - стерильные неидентифицируемые отходы

Технологический процесс, в основе которого лежит стерилизация, гарантирует эпидемиологическую безопасность. В его основе лежит воздействие на обрабатываемые, предварительно измельченные отходы, насыщенным водяным паром при температуре 135°С и давлением внутри рабочей камеры, равным 3 бар. Отсутствие побочных веществ и выбросов, загрязняющих атмосферу, водные и земельные ресурсы говорит об экологической безопасности. Испытаниями установлено, что в результате обработки паром погибают все известные виды микроорганизмов, а отходы утрачивают возможность повторного использования после их механической деструкции.

Отличительными особенностями паровых утилизаторов являются:

- легкость подключения и управления;

- высокая безопасность для персонала;

- высокая экономическая эффективность;

- отсутствие необходимости в расходных материалах;

- переработанные отходы незаразны согласно международным требованиям;

- переработанные отходы невозможно идентифицировать и использовать повторно;

- значительное уменьшение объема и массы отходов;

- в ходе переработки не производятся опасные или ядовитые побочные продукты;

- установка имеет автоматический контроль и отказоустойчивые механизмы.

Пиролиз - предварительное разложение органической фракции отходов в бескислородной атмосфере, после чего образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь направляется в камеру дожигания, где в режиме управляемого дожига газообразных продуктов происходит перевод веществ в менее или полностью безопасные. К положительным особенностям относятся:

- возможность управляемого сжигания при высокой температуре концентрированной неразбавленной парогазовой смеси (теплота сгорания - 6680 - 10450 кДж/м3), что позволяет обеспечить высокую (1200 - 1300°С) температуру всего объема продуктов сгорания;

- выделяющийся при пиролизе хлорсодержащих материалов активный хлор уже в камере термического разложения немедленно реагирует с обязательным продуктом пиролиза любой органики - водородом, образуя стойкое соединение НСI, которое легко нейтрализуется на стадии доочистки, тем самым предотвращается образование диоксинов и фуранов;

- отсутствует необходимость строительства капитальных сооружений. Установки могут монтироваться под навесом или в ангарах легкого типа на бетонном основании.

На российском рынке медицинской техники наиболее распространенными являются пиролизные установки «ЭЧУТО» (Россия) и «Мюллер» (Франция).

Рис. 20.  установка «ЭЧУТО»

По эколого-экономическим показателям установка соответствует всем требованиям безопасности и экологической чистоты. Содержание вредных веществ в атмосфере от выбросов установки не превышает значений предельно допустимых концентраций – ПДКм.р. (CO < 5,0; SO2 < 0,5; NO2 < 0,085 мг/м3; диоксины + фураны < 0,5 мг/м3).

Установка имеет:

1.Санитарно-эпидемиологическое заключение 77.99.17.490.П.002847.10.01.

2. Заключение Всероссийского Научно-Исследовательского Института Противопожарной Обороны.

3. Заключение Всероссийского Научно-Исследовательского Института Сертификации.

4. Экспертную оценку РАМН НИИ им. А.Н. Сысина определения класса опасности коксозольных остатков при переработке ТБО и медицинских отходов.

5. Заключение Государственной экологической экспертизы.

Сжигание - один из эффективных способов переработки отходов. Оно должно проводиться при температуре выше 800 0С, если в поток опасных медицинских отходов не включены биологические отходы (части тел), и при температуре выше 1000 0С - при включении биологических отходов. Устройства для сжигания опасных медицинских отходов должны проектироваться в соответствии с действующими правилами и нормами на установки сжигания, а также нормативами по выбросам в атмосферу от промышленных источников.

В Санкт-Петербурге ЗАО «Турмалин» выпускает малогабаритные автономные установки ИН-50 для экологически безопасного термического уничтожения медицинских отходов (инсинераторы). Для ликвидации отходов классов Б и В рекомендуется применение данного оборудования, так как оно имеет ряд достоинств.

В процессе контролируемого высокотемпературного сжигания отходов достигается значительное сокращение их объемов (до 90 ~ 95 % объема), происходит 100 % обеззараживание отходов от патогенных микроорганизмов; обеззараживаются токсичные органические соединения, неорганические вещества переводятся в труднорастворимые соединения, исключается транспортировка инфицированных отходов на территории населенных пунктов. Для сжигания отходов ЛПУ разработаны несколько типов инсинераторов, которые могут обеспечить ликвидацию отходов ЛПУ, используя надежную технологию высокотемпературного сжигания в специальных установках, имеющих систему дожигания, очистки отходящих газов и их конечной фильтрации в циклонах и фильтрах, систему выгрузки золы, а при необходимости, оборудования для утилизации тепла. Главная цель газоочистки - нейтрализация кислых газов (HS, HF, SO) и тяжелых металлов.

Установка имеет:

- положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.07.2006г. № 663;

- санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно- эпидемиологической службы РФ от 29.08.2002г. № 78.01.06.485.П.005292.08.02;

- санитарно - эпидемиологическое заключение Федерального центра Госсанэпиднадзора № 77.ФЦ.29.945.П.000005.01.05. об установлении минимального размера санитарно-защитной зоны 10 м для инсинераторов ИН-50;

- Разрешение Федеральной службы по технологическому надзору от 14.07.2004г. №РРС БК-12921;

- экспертное гигиеническое заключение НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина с обоснованием величины санитарно-защитной зоны 10 м для инсинераторов ИН-50 в ЛПУ;

- сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.МТ15.ВО3604.

Для ликвидации различных объемов отходов ЛПУ используются несколько типов инсинераторов:

- для ЛПУ с количеством коек 200-250, наиболее удобной установкой является инсинератор ИН-50.02 с системой сухой и/или мокрой очистки. Производительность установки - 20 кг отходов/час.

- для ЛПУ (количество коек до 1200) предпочтительны инсинераторы ИН-50.2 производительностью до 100 кг отходов/час. Данные инсинераторы оснащены системами механизированной загрузки, мокрой очистки.

- для крупных ЛПУ используются установки ИН-50.4 производительностью до 150-180 кг отходов/час.

- для ветеринарных центров, патологических отделений, судебно-медицинской экспертизы предлагаются инсинераторы ИН-50.3, которые предназначены для сжигания биологических отходов.

Рис. 21. Инсинератор

Для снижения негативного воздействия медицинских отходов (отходов ЛПУ), а также в целях урегулирования отношений, возникающих между организациями в процессе сбора, транспортировки и обезвреживания данного вида отходов, необходимо:

- ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов;

- обеспечить сортировку, раздельный сбор и дезинфекцию отходов на местах их образования;

- обеспечить соответствующую тару для каждого вида отходов на различных стадиях их образования;

- согласовать с органами Роспотребнадзора условия временного накопления отходов ЛПУ в зависимости от возможностей каждого лечебного учреждения;

- обеспечить ЛПУ специальными автомобилями для вывоза отходов ЛПУ на обезвреживание.

В МО «Богатовский район» для уничтожения медицинских отходов рекомендуется приобрести и ввести в эксплуатацию один инсинератор ИН-50.02.

Уничтожение отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, должно осуществляться в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств», утвержденной приказом министерства здравоохранения РФ от 15.12.2002 г. №382, только организациями, имеющими соответствующую лицензию на специальных установках с оформлением необходимой документации, по согласованию со специально уполномоченным органом власти, осуществляющим контроль в области обращения с лекарственными средствами.

# 5 Транспортировка бытовых отходов на территории МО «Богатовский район»

Для МО «Богатовский район» предлагается контейнерная система сбора ТБО с использованием несменяемых контейнеров. Для сбора и вывоза ТБО предлагается организация системы двухэтапной транспортировки ТБО: сбор и транспортировка ТБО к мусороперегрузочной станции - с помощью малотоннажных контейнерных мусоровозов, таких, как КО-440-4К на шасси КамАЗ 4308, либо КО-456-12 на шасси КамАЗ-43255; транспортировка отходов к месту захоронения - с помощью мультилифтов МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115; транспортировку КГО до МПС рекомендуется осуществлять  самосвалами КамАЗ 55111 (КамАЗ 65111) либо бункеровозами КО-450-09 в зависимости от принятых решений по сбору КГО.

5.1 Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза ТБО и КГО от населения и объектов инфраструктуры

Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:

- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.);

- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, средние, большегрузные мусоровозы);

- механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости мусоросборника (стандартные стационарные контейнеры вместимостью 0,75м3, передвижные – вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1; 8,0 м3);

- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);

- системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

По способу погрузки ТБО из контейнера, мусоровозы делятся на две группы:

- С задней загрузкой

- С боковой загрузкой

Для вывоза ТБО на территории МО «Богатовский район» предлагается использовать КО-440-4К на шасси КамАЗ 4308 для реализации варианта № 1, либо КО-456-12 на шасси КамАЗ-43255 для реализации варианта № 2 (Приложение 9).

Мусоровозы с задней загрузкой серии КО-456 предназначены для загрузки твердых бытовых отходов вручную (ведра, пакеты и т.п.) или опрокидывателем из евроконтейнеров вместимостью от 0,12 до 1,1 м³ в приемный ковш, их уплотнения, транспортирования и разгрузки в местах обезвреживания. Кроме того, мусоровоз КО-456-12 на шасси КамАЗ-43255 снабжен универсальным захватом, что позволяет использовать его для выгрузки ТБО из стандартных контейнеров вместимостью 0,75 м3.

Мусоровоз КО-456 отличается высокой степенью прессования загружаемых твердых бытовых отходов, коэффициент уплотнения 4-4,5 (фактический). Проектный коэффициент уплотнения – до 6.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, бытовая техника, пришедшая в негодность, обрезки деревьев и т.д.)  предлагается использование самосвалов КамАЗ 55111, либо КамАЗ 65111  (Приложение 10).

Техническая характеристика рекомендуемой техники представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Технические характеристики рекомендуемой техники

| Параметры | Ед. изм. | Обозна-чение | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КО-456 на шасси КамАЗ-43255 | КО-440-4К | КамАЗ 55111-017-15 |
| Количество ТБО, вывозимых за один рейс | т | m | 5 | 4,7 | - |
| Емкость кузова | м3 | е | 10 | 11 | 6,6 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 45 | 25 | 6,6 |
| Продолжительность рабочего дня, cмены | час | Т | 8 | 8 | 8 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование | час | Тпог | 4,26 | 2,75 | 1,01 |
| Коэффициент использования машин |  | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V1 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку ТБО | час | Тразг. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

К главным достоинствам предлагаемых марок машин следует отнести их высокую маневренность, что очень важно при прохождении их по узким улицам к трудно доступным местам.

Расчет необходимого количества мусоровозов производился исходя из односменного режима работы автотехники. Хотя, отмечено, что наибольшая производительность транспорта обеспечивается при полуторасменном режиме работы мусоровозного транспорта.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, рассчитывается  по формуле:

М = Пгод  / (365 * Псут * Кисп),

где:

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года, м3;

Псут.- суточная производительность единицы транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования (0,75, согласно приказу МЖКХ РСФСР от 05.12.86г.)

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е, м3

где:     Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определялось по формуле:

Р = (Т – (Тпз + То)) / (Тпог + Траз + Тпрб), рейс/см.;

где :

Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции    в гараже, час;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы   и обратно), час;

Тпог. – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно, час.

Тпр = 2 Lп / V, час,

где

Lп – расстояние от населённого пункта до места утилизации, км;

V – средняя транспортная скорость, км/час.

Средняя норма времени на погрузку определяется как средневзвешенная величина исходя из количества заездов (остановок) мусоровозного транспорта и графиков заездов. Ориентировочная норма времени на загрузку одного мусоровоза для КО-456 принята равной 4,26 часа при работе 2-х рабочих (водитель и грузчик) на одном маршруте, для мусоровоза КО-440-4К – 2,75 часа, для КамАЗ 55111-017-15 – 1,01. [15].

Результаты расчёта необходимого количества мусоровозов представлены в таблице 5.2. В связи с тем, что согласно региональной целевой программе «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 гг. и на период до 2020г.» ТБО с.п. Арзамасцевка должны направляться для захоронения на полигон ТБО, расположенный в г. Отрадный, предлагается выделить 1 мусоровоз для сбора и транспортировки ТБО в с.п. Арзамасцевка, организовать стояночное место для указанной единицы техники в с. Арзамасцевка. Для мусоровозов, обслуживающих с.п. Богатое, с.п. Максимовка, с.п. Виловатое, с.п. Печинено, предлагается организовать стояночные места в с. Богатое.

Таблица 5.2.

Необходимое количество техники для транспортировки ТБО и КГО на территории МО «Богатовский район»*

| № | Вид транспортируемых отходов | Марка | Количество техники, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| 1 | Вариант № 1 ТРАНСПОРТИРОВКА ТБО | КО-440-4К | 61) | 7 | 9 |
| 2 | Вариант № 2 ТРАНСПОРТИРОВКА ТБО | КО-456 на шасси КамАЗ-43255 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | ТРАНСПОРТИРОВКА КГО от жилого сектора | КамАЗ 55111-017-15 | 1 | 1 | 1 |

*) Расчет произведен при условии ежедневного вывоза ТБО без учета организации системы сбора утильных фракций. При внедрении организованной системы сбора утильных фракций ТБО необходимое количество мусоровозов может быть уменьшено в зависимости от объемов утильных фракций, регулярно собираемых с помощью ППП у источников образования.

1) Количество мусоровозов при 8-часовом режиме работы.

Маршрутные графики рекомендуется составлять таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги автомашин.

5.2 Расчет количества спецавтотранспорта для вывоза ЖБО от населения на территории МО «Богатовский район»

Расчет спецавтотранспорта для вывоза ЖБО от населения на территории МО «Богатовский район» производится с учетом вывоза объемов накопления ЖБО от неблагоустроенного жилого фонда, имеющего выгребные ямы. Вывоз ЖБО предлагается осуществлять с помощью машин КО-520 на шасси ЗИЛ-433362 (Приложение 11).

Машина КО-520 на шасси ЗИЛ-433362 предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации.

Общий объём ЖБО, подлежащий вывозу, при 100 % обеспеченности населения неблагоустроенного сектора выгребами, на текущий период составляет  67149,78 м3/год. Основываясь на результатах расчетов, для вывоза данного количества ЖБО необходимо иметь 5 единиц техники. На перспективу при условии, что увеличение доли охвата жилфонда системой централизованной канализации на рассматриваемый период не планируется, необходимо иметь 6 единиц техники на первую очередь реализации проекта ГСО (2015 год), 7 единиц техники – на расчетный период (2030 год).

5.3 Определение необходимого количества спецавтотранспорта для механизированной уборки улиц МО «Богатовский район»

При организации планово-регулярной уборки территории населенных пунктов следует руководствоваться требованиями «Инструкции по организации и технологии механизированной уборки территорий населенных мест» [16] и Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03.2003 [17].

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации (при наличии последней); ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. Для организации работ по механизированной уборке территорию разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии.

Для оптимизации процесса уборки территорий  проводится  их паспортизация. Согласно «Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест» [16] технологический процесс уборки автодорог включает в себя следующие операции: систематические (подметание, мойка и полив дорожных покрытий, очистка основных дорог и тротуаров от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги); периодические (уборка грунтовых насосов, очистка отстойников ливневой канализации, заделка трещин в дорожных покрытиях, погрузка снега и его вывоз).

Уборочные работы подразделяются на механизированные, полумеханизированные и ручную уборку [16].

5.3.1 Летняя уборка территории

Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытиях дорог. Эти загрязнения являются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения. Для снижения концентрации токсических веществ в воздухе необходимо регулярно проводить  мероприятия по содержанию придорожных зон и ливневой канализации в удовлетворительном состоянии.

К основным операциям летней уборки относятся:

- санитарная очистка закрепленных территорий от мусора, листьев, веток с последующим вывозом их на полигон (свалку);

- подметание и мойка проезжей части дорог, площадей, проездов и тротуаров;

- очистка лотковых зон и обочин дорог от смета и мусора;

- уборка и подметание внутриквартальных территорий;

- очистка урн от мусора;

- ликвидация стихийно возникших несанкционированных свалок.

Также в летнюю уборку входит промывка металлических ограждений и дорожных знаков.

В таблице 5.3. представлен перечень операций технологического процесса летней уборки автодорог, сведения о рекомендуемых для выполнения операций механизмах и автотранспорте.

Таблица 5.3

Перечень основных операций технологического процесса

летней уборки автодорог [18]

| Операция | Применяемые машины | Сведения о рекомендуемых машинах |
| --- | --- | --- |
| Подметание дорожных покрытий | Подметально-уборочные машины | КО-309, КО-309А, ПУ-53-М |
| Мойка дорожных покрытий и лотков | Поливочно-моечные машины | ПМ-130, КО-002, КО-713 имеющие специальные насадки |
| Полив дорожных покрытий | То же | то же |
| Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные машины и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы погрузчики для погрузки и вывоза и рабочие для уборки | Осваивается КО-205, Автогрейдеры ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-99-1, ДЗ-2А, ДЗ-31-1. Бульдозеры ДЗ-130, ДЗ-42А, ДЗ-37, ДЗ-102, ДЗ-29, ДЗ-19. Совок к машине КО-705, КО-309 Погрузчики ТО-5, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3. Машины КО-309, ПУ-53 |
| Уборка опавших листьев после интенсивного листопада | Совок для окучивания, универсальный погрузчик, самосвал с наращенными бортами | Совок к машине КО-705, КО-309 Погрузчик ТО-6, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 |
| Уборка тротуаров и площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины | КО-712, КО-714, КО-715 |
| Очистка дождеприемных колодцев | Илососные и каналопромывочные машины | КО-560, КО-510, КО-502 |
| Погрузка смета и его вывоз | Погрузчики, самосвалы и рабочие для уборки | Погрузчики ТО-5, ТО-18, ТМ-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3. Машины КО-705, КО-309, ПУ-53 |

Подметание дорожных покрытий

Подметание производят в следующем порядке: в первую очередь подметают улицы с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта; во вторую очередь - улицы со средней и малой интенсивностью движения.

Подметание территории механизированным способом должно осуществляться на 100% улиц и площадей, имеющих асфальтобетонное или цементобетонное покрытие, и может осуществляться на 50% тротуаров и внутридворовых пространств. Подметание производится подметально-уборочными машинами. Современные подметально-уборочные машины могут быть переоборудованы в машины по уборке опавших листьев, для чего их укомплектовывают специальными заборными шлангами. Для удаления большого количества листьев в период интенсивного листопада проводят специальные работы.

У подметально-уборочных машин с мокрым обеспыливанием зоны работы подборщика расход воды на увлажнение при подметании составляет 0,02-0,05 л/м2 в зависимости от уровня засоренности дорожного покрытия. Норма накопления дорожного смета зависит от интенсивности движения на дорогах, вида покрытия дорог и принимается в диапазоне от 5 до 15 кг/м2 в год.

Мойка и поливка дорожных покрытий

Мойку проезжей части производят на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия и водоприемные колодцы или уклоны (0,5 % и более), обеспечивающие надежный сток воды.

Мойка дорожных покрытий производится поливомоечными машинами на площадях, проездах, тротуарах, дорогах. Расход воды при мойке проезжей части дорог составляет 0,9-1,0 л/м2 [18].

Количество машин, необходимых для мойки дорог, определяется в соответствии с технологическим маршрутом движения и зависит от ширины проездов.

В МО «Богатовский район» система ливневой канализации отсутствует. Ниже представлена информация по определению площади дорожного покрытия, подлежащей мойке и расходу воды для выполнения данной операции, при условии развития системы ливневой канализации на перспективу.

Общая площадь территорий, подлежащих мойке, определяется умножением протяженности улиц оборудованных ливнестоками на среднюю ширину проезжей части. Расход воды при мойке лотков согласно [18] составляет 0,95 л/м2. В связи с наличием рельефа, с перепадом высот и уклонами более 5% площадь территорий, на которых может применяться мойка, может быть увеличена. В данном случае расход воды подлежит корректировке.

Для удаления из прилотковой части загрязнений, образовавшихся после мойки проезжей части, необходимо провести вторую операцию - мойку лотков (той же поливомоечной машиной) или механическое подметание подметально-уборочной машиной. Расход воды при мойке лотков согласно [18] составляет 1,6-2,0 л/м2. Площадь мойки рассчитывается исходя из площади улиц, оборудованных ливнестокам и ширины мойки, принимаемой 0,5 метра.

Поливку проезжей части производят на улицах, отличающихся повышенной запыленностью. Расход воды при поливке дорожных покрытий 0,20-0,25 л/м2.

В связи с тем, что при проведении поливки улиц расход воды значительно меньше, чем при мойке, поливку проводят по всем улицам, тротуарам и внутридворовым территориям на всех видах покрытий (кроме асфальтобетонных покрытий).

Таблица 5.4.

Расход воды при поливке улиц и тротуаров

| Наименование населенного пункта | Площадь полива, тыс.м2 | Норма расхода воды. л/м2 | Расход воды, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Виловатое | 2,445 | 0,20 | 0,489 |
| с.п. Максимовка | 60,0 | 0,20 | 12 |
| с.п. Арзамасцевка | 6,9 | 0,20 | 1,38 |
| с.п. Богатое | 99,65 | 0,20 | 19,93 |
| с.п. Печинено | нет данных | 0,20 | нет данных |
| Итого | 191,0 | 0,20 | 38,2 |

Примечание: * Расход воды рассчитан на один полив улиц и тротуаров.

Поливку улиц производят теми же машинами, которые используются для мойки прилотковой полосы дороги.

Удаление грунтовых наносов

Межсезонные грунтовые наносы при незначительном их слое убирают плужно-щеточными механизмами с последующим окучиванием, погрузкой и вывозом наносов на полигон. При незначительном объеме наносов, уборку производят вручную с использованием малых технических средств (погрузчики и тракторы с ковшом).

После вывоза наносов завершающую уборку оставшихся загрязнений производят подметально-уборочной машиной.

Периодичность операций по летней уборке устанавливается в зависимости от значимости улиц в соответствии с таблицей 5.5.

Таблица 5.5.

Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц [16,18]

| Интенсивность движения приведенного транспорта, маш/ч* | Подметание дороги | Подметание прилотковой полосы | Мойка дороги | Поливка дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы местного значения |  |
| До 50 | 1 раз в 10 сут | 1 раз в 3 сут | 1 раз в 3 сут | При температуре воздуха выше 25° С |
| 100 (0,5) | 1 раз в 7 сут | 1 раз в 3 сут | 1 раз в 3 сут |  |
| 250 (1,5) | 1 раз в 7 сут | 1 раз в 2 сут | 1 раз в 2 сут |  |
| 500 (2,8) | 1 раз в 6 сут | 1 раз в сут | 1 раз в 2 сут |  |
| Улицы местного значения с прилегающими неблагоустроенными территориями |
| До 50 | 1 раз в 10 сут | 1 раз в 3 сут | 1 раз в 3 сут | То же |
| 100 | 1 раз в 7 сут | 1 раз в 3 сут | 1 раз в 3 сут |  |
| 250 | 1 раз в 7 сут | 1 раз в 2 сут | 1 раз в 2 сут |  |
| Примечание: * Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу). Примечание. В скобках приведено количество загрязнений q (г/м2), накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление принимается равным 10q. |

Машины и механизмы для летней уборки дорожных покрытий

Применяемые для уборки территории машины и механизмы выпускаются специально для летних и зимних видов уборки. Значительная часть машин изготавливается со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на различных технологических операциях круглый год.

Подметально-уборочные машины выполняют летние виды уборки дорожных усовершенствованных покрытий от смета и пыли. По принципу действия механизма транспортировки смета они бывают двух типов:

- С механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его в бункер подметально-уборочной машины и транспортированием на полигон;

- С гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Преимущество первого способа уборки – высокая производительность, незначительный расход воды, возможность проведения работ на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и дорог. Однако он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20 %, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.

Второй способ мойки дорожных покрытий применяется при уборке улиц и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей части более 5-7 %.

Ряд подметально-уборочных машин снабжен системой увлажнения и обеспыливания.

Илососные машины предназначены для вакуумной очистки выгребных ям и колодцев от жидких отходов и воды (-20° С ÷ + 40° С), не содержащих горючих и взрывоопасных веществ, и последующей их транспортировки к месту утилизации. При небольшой протяженности ливневой канализации в качестве илососных машин применяют ассенизационные машины.

Экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов и парков с зелеными насаждениями. Так, машина КО-713Н-40 предназначена для круглогодичного использования по содержанию городских дорог с твердым покрытием. Машина КО-713Н-40 смонтирована на шасси МАЗ-438043 (Приложение 12), оборудованном кабиной. Легкий монтаж оборудования позволяет комплектовать машину именно тем оборудованием, которое необходимо для выполнения определенного вида работ. В летний период машина используется для мойки и поливки дорожных покрытий, мойки прилотковой полосы. Кроме того, машина КО-713Н-40 может быть использована для очистки промышленных, бытовых, ливневых и других трубопроводов от многолетних отложений различной плотности, отсоса различных видов материалов из труднодоступных мест (шахт, колодцев, скважин, емкостей-накопителей, котлованов и т.д.)

Машина КО-713Н-40 выпускается в следующих исполнениях:

КО-713Н-40 - с поливомоечным, плужным, щеточным и распределяющим оборудованием;

КО-713Н-41- поливомоечное, плужное, щеточное;

КО-713Н-42 - распределяющее, плужное, щеточное;

КО-713Н-43 поливомоечное и щеточное.

В таблице 5.6. представлены технические характеристики комбинированной машины КО – 713Н-40.

Таблица 5.6.

Технические характеристики комбинированной машины КО-713Н-40

| Параметры | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Базовое шасси | - | МАЗ 438043 |
| Вместимость цистерны | м3 | 6,15 |
| Ширина рабочей зоны | м |  |
| при подметании щеткой |  | 2,5 |
| при мойке |  | 8,5 |
| при поливке |  | 20 |
| при снегоочистке плугом |  | 2,5 |
| при распределении противогололедных материалов |  | 4-9 |
| Масса | кг | 12 500 |
| Габаритные размеры | м |  |
| длина с поливомоечным оборудованием |  | 9,0 |
| длина с распределяющим оборудованием |  | 9,17 |
| Ширина |  | 2,5-3,0 |
| Высота |  | 3,2 |

Принцип работы универсальной машины КО-713Н-40 в летний период показан в Приложении 12.

Ориентировочная  стоимость КО-713Н-40 на шасси МАЗ-438043 по состоянию на 01.01.2010 года  – 1 490,00 тыс. руб.

В таблице 5.7.  представлен перечень работ по уборке территории МО «Богатовский район» и рекомендуемой технике для ее выполнения, а в таблице 5.8. -  данные по количеству необходимой спецтехники на текущий момент.

Таблица 5.7.

Перечень  работ по уборке территории и рекомендуемая техника для выпонения операций по летней уборке территорий в МО «Богатовский район»

| Виды работ | Наименование машины (марка) |
| --- | --- |
| Полив улиц, площадей, тротуаров и внутридворовых пространств | КО-713Н-40 на шасси МАЗ-438043 |
| Подметание улиц, площадей | КО-713Н-40 на шасси МАЗ-438043 |
| Уборка опавших листьев на улицах и площадях | КО-713Н-40 на шасси МАЗ-438043 |
| Вывоз смета | Самосвал КамАЗ 55111 или КамАЗ 65111 |

Необходимое количество спецмашин для летней уборки определяется по формуле:

,

где 	N - необходимое количество машин, шт.;

S(l) - площадь проезжей части дорог или протяженность, тыс.м2, (тыс.п.м.);

К - часть площади или протяженности дорог, обрабатываемая машинами данного типа;

Кn - количество уборок, производимых в течение суток;

Пр - производительность машин, тыс.м2 (тыс.п.м.);

Т - продолжительность одноразовой уборки, ч;

Кв - коэффициент использования парка машин

Ки – коэффициент использования рабочего времени.

Таблица 5.8.

Количество спецтехники, необходимой  для летней уборки территории

на первую очередь (2015 г.) [16]

| Необходимое количество единиц КО-713Н-40, шт. | Операция |
| --- | --- |
|  | Мойка | Поливка | Подметание прилотковой части | Подметание* дорожного полотна |
| При 100%-ном охвате территории, подлежащей мехуборке | - | 2 | - | 2 |
| Примечание | ливневая канализация отсутствует | производи-тельность 40 тыс. м2/час | ширина полосы 0,5 м; скорость машины - 10 км/ч | ширина полосы 2,5 м; скорость машины - 10 км/ч |

*) – ввиду того, что ширина дорожного полотна в МО «Богатовский район» не превышает 5 м., а ширина полосы при подметании щеткой машины КО-713Н-40 равна 2,5 м., для расчета количества техники для выполнения операции по подметанию дорожного полотна принята периодичность проведения операции по подметанию прилотковой части  – 1 раз в 3 дня.

Таким образом, для проведения работ по летней механизированной уборке требуется 2 единицы сменного оборудования к универсальной машине КО-713Н-40 при условии 100%-ного охвата территории, подлежащей механизированной уборке.

5.3.2 Зимняя уборка территорий

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, проездов и т.д.

К операциям второй очереди относятся:

- ручная зачистка после механизированной уборки остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, проездов и т.д.;

- скалывание льда и удаление снежно-ледянных образований;

- вывоз снега с территорий населенных пунктов муниципального образования.

Технологией зимней уборки городских дорог предусматриваются три основных вида работ [16]:

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;

- перекидывание, погрузка и вывоз снега и скола, собранных в валы и кучи;

- борьба с гололедом, резко снижающим коэффициент сцепления колес транспорта с дорожными покрытиями.

В таблице 5.9. представлен перечень операций и машин, применяемых в зимний период.

Таблица 5.9.

Перечень операций и машин, применяемых при зимней уборке

| Операция | Машина | Сведения о машинах |
| --- | --- | --- |
| Борьба со снежно-ледяными образованиями |
| Распределение технологических материалов | Распределитель технологических материалов | КО-713Н-40, МДК-5337 |
| Сгребание и сметание снега | Плужно-щеточный снегоочиститель | КО-713Н-40, МДК-5337 с навесным оборудованием, МТЗ-82 с навесным оборудованием |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Скалыватель-рыхлитель | ДЗ-98, Б-10, Т-10, Т-170, ГС-14.02, ДЗ-201, ДМ-15 |
| Сгребание и сметание скола | Плужно-щеточный снегоочиститель | КО-713Н-40, МДК-5337 |
| Удаление снега и скола |
| Перекидывание снега и скола на свободные площади | Роторный снегоочиститель | МПУ-1, ДЭ-226, навесное оборудование для тракторов МТЗ, МКСМ-800 со специальными насадками |
| Сдвигание | Плуг-совок | КО-713Н-40, МДК-5337 с навесным оборудованием, МТЗ-82 с навесным оборудованием |
| Погрузка снега и скола в транспортные средства | Снегопогрузчик | МПУ-1, ФРС-200М, ДЭ-226, КО-206АН |
| Вывоз снега и скола | Самосвал | КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ |

Борьба со снежно-ледяными образованиями

Эффективность работы по борьбе со снежно-ледяными образованиями определяют качество содержания дорожных покрытий.

Процесс снегоочистки с применением химических веществ предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий химическими веществами, интервал, сгребание и сметание снега.

Нормы обработки химическими веществами зависят от температуры воздуха.

Сгребание и подметание снега

Снег с дорожных покрытий удаляется путем сгребания и подметания плужно-щеточными снегоочистителями. Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит от ширины проезжей части и интенсивности снегопада.

Удаление уплотненного снега и льда

Несоблюдение изложенного технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий приводит к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом, а впоследствии – к гололеду. Уплотненный снег удаляется автогрейдером или скалывателем-рыхлителем. Предварительно поверхность дороги обрабатывается химическими веществами.

Удаление снега и скола

Снег и скол, собранные в валы и кучи, следует удалять следующими способами:

- складированием на разделительной полосе, в прилотковой части дороги или на площадках, свободных от застройки, зеленых насаждений и движения транспортных средств, до конца зимнего сезона;

- погрузкой и вывозкой снега автотранспортом. Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния до места складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, число которых должно быть экономически обоснованным.

В зависимости от местных условий снег следует вывозить на специально оборудованные для этого площадки и свалки, места размещения которых  ежегодно согласуются с территориальными органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Погрузку снега производят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями, а вывоз - автомобилями с наращенными бортами.

Борьба с гололедом

Борьбу с гололедом проводят, в первую очередь, на участках с крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подъездах к ним, а также во всех других местах, где часто возникает необходимость экстренного торможения.

При борьбе с гололедом применяется профилактический метод, препятствующий появлению гололеда, или метод пассивного воздействия, который заключается в обработке дорожных покрытий песко-соляной смесью. При получении метеосводки о возможном гололеде дорожное покрытие  обрабатывают химическими веществами по норме 15-20 г/м2, а в случае возникновения гололеда дорожное покрытие обрабатывают песко-соляной смесью по норме 150-300 г/м2.

Технологические материалы,

применяемые при зимней уборке городских улиц

В ходе зимней уборки территории могут применяться как хим. реагенты, так и мелкие фракции щебня, далее в качестве примера приведёны некоторые из них:

Хлористый кальций модифицированный (ХККМ)

Реагент предназначен для обработки дорог и улиц, пешеходных зон и тротуаров в любом диапазоне температур до -30 С. В связи с повышенной активностью препарата по сравнению с хлористым натрием (технической солью), средняя норма реагента уменьшается на 30%, что снижает экологическую нагрузку хлоридов на окружающую среду. Для предотвращения образования гололеда реагент равномерно рассыпается  на обрабатываемой поверхности.

Хлористый кальций натрий модифицированный (ХКНМ)

Реагент предназначен для обработки дорог и улиц, пешеходных зон и тротуаров в любом диапазоне температур до -20°С. Обладаем пониженной агрессивностью по отношению к окружающей среде. Для предотвращения образования гололеда реагент необходимо равномерно рассыпать на обрабатываемой поверхности

Хлористый Магний (Биомаг)

Реагент БиоМаг-Антилед применяется в коммунальном хозяйстве для борьбы с гололедом на дорогах и дворовых территориях.

Преимущества использования:

инертен по воздействию на асфальт и бетон (старше 3-х месяцев).

не оставляет характерных следов, свойственных другим реагентам.

имеет минимальную токсичность (при соблюдении норм применения).

обладает минимальной коррозийностью к металлу.

не воздействует на кожу обуви.

Транспортировка и хранение.

Реагент может применяться до и после снегопада, а также после оттаивания.

"СБГ сорт 1"

Для борьбы с гололедом реагент равномерно распределяется на предварительно очищенной поверхности из расчета от 40 до 120 гр./м2 (в зависимости от толщины льда и температуры воздуха). Распределение реагента на обрабатываемые поверхности может производиться как вручную, с использованием хозяйственного инвентаря, так и спецтехникой, оборудованной дозировочным устройством с разбрасывателем.

«Биодор»

Реагент «Биодор» рекомендуется для применения на всех типах дорог, в том числе на сложных участках и скоростных магистралях, а так же на дворовых территориях, тротуарах, в парках, на остановочных комплексах, в переходах, на территориях АЗС и автостоянок, на трамвайных путях и стрелочных переводах.

Для борьбы с гололедом реагент «БИОДОР» в виде гранул равномерно наносится на предварительно очищенную поверхность дороги из расчета от 20 до 120 грамм/м2 (в зависимости от толщины льда и температуры воздуха).

Распределение реагента на обрабатываемые поверхности может производиться как вручную, с использованием хозяйственного инвентаря, так и спецтехникой, оборудованной дозировочным устройством с разбрасывателем.

При контакте со снегом или льдом реагент происходит физико-химическая реакция, за счет которой происходит разрыхление и плавление льда. На четырнадцатые сутки происходит полное биологическое разложение.

«ЭКОСОЛ»

«ЭКОСОЛ» - заменитель технической соли. За счет гранулометрического состава реагент не слеживается, может храниться несколько сезонов. В состав входят ингибиторы коррозии, за счет чего в несколько раз уменьшается воздействие на металл, металлоконструкции, асфальт и бетон.

Щебень фракции 2–5 мм

Реагент находит широкое применение при температурах воздуха ниже –150 С, когда эффективность применения реагентов ХКМ и ХК значительно снижается.

В таблице 5.10. представлена характеристика различных видов реагентов с указанием температуры применения реагента, нормы расхода, стоимости (средняя цена на противогололедные реагенты указана исходя из оптовой партии (свыше 20 тонн) по состоянию на 2009 год) за исключением технической соли т.к. применение этого реагента “в качестве противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах” запрещено!

Таблица 5.10.

Сравнительная таблица противогололедных реагентов

| Наименование реагента | Температура действия, ºС | Диапазон расхода г/м2 | Стоимость (усредненный показатель) тыс.руб./тонна |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлористый кальций модифицированный (ХККМ) | от -4 до -20 | 15-65 | 17,60 |
| Хлористый кальций натрий модифицированный (ХКНМ) | от -4 до -20 | 20-70 | 17,60 |
| Хлористый Магний (Биомаг)* | от -0 до -25 | 30-140 | 18,80 |
| СБГ сорт 1* | от -0 до -30 | 40-120 | 15,60 |
| «Биодор»* | от -0 до -30 | 20-120 | 17,60 |
| «ЭКОСОЛ» | от -0 до -20 | 20-70 | 12,00 |
| Щебень фракции 2–5 мм | выше -6 ниже -6 | 120 100 | 3,20 |

* Являются удобрением.

В настоящий момент в МО «Богатовский район» противогололедная обработка дорог не производится.

Машины и механизмы для зимней уборки дорожных покрытий

Как было отмечено ранее, основной техникой для зимней уборки улиц, площадей тротуаров и внутридворовых территорий являются комбинированная машина КО-713Н-40.

Экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов и парков с зелеными насаждениями. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Кроме КО-713Н-40, необходимым видом спецмашин для уборки дорог в зимний период является тяжелая техника, способная произвести скалывание и сгребание уплотненного снега и льда, образующегося при нарушении сроков уборки выпавшего снега.

Рабочее оборудование автогрейдера ГС-14.02 (Приложение 13) обладает высокими технологическими возможностями при дорожно-строительных работах и в коммунальном хозяйстве. Автогрейдер средний ГС-14.02 предназначен для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, возведения насыпей, разравнивания и перемещения грунта, гравия или щебня по полотну при строительстве и ремонте дорог, а также для устройства кюветов, боковых канав и выемок. Также грейдер используется при очистке дорог от снега и льда. Благодаря полноповоротности грейдерного отвала можно вести профилирование при движении задним ходом. В таблице 5.11. представлена техническая характеристика автогрейдера ГС-14.02.

Таблица 5.11.

Технические характеристики автогрейдера ГС-14.02

| Параметры | Ед. Изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Класс |  | 250 |
| Эксплуатационная масса, кг | кг | 19 500 |
| Двигатель |  | ЯМЗ-238НДЗ |
| Мощность двигателя | л/с | 173 |
| Трансмиссия |  | механическая |
| Скорость передвижения | км/ч | 3,5-47 |
| Число передач: вперед/назад |  | 6/6 |
| Колесная формула |  | 6х6 |
| Габаритные размеры, (д/ш/в) | мм | 8820x3220x4000 |

Средняя цена на автогрейдер ГС-14.02 по состоянию на 01.01.2010 года составляет 2 900 000,00 руб.

Для погрузки снега и вывоза его к месту складирования необходимо использовать снегопогрузчики и самосвальную технику.

Снег, собранный вдоль дороги в валы другими снегоуборочными машинами, загружают в самосвалы снегопогрузчиком. Для погрузки в транспортные средства снега, скола, уплотненного снега и льда, предварительно собранного в валы на дорогах с усовершенствованным покрытием используется лаповый снегопогрузчик КО-206А (Приложение 14), который представляет собой специализированную самоходную машину. Техническая характеристика лапового снегопогрузчика КО-206 представлена в таблице 5.12.

Таблица 5.12.

Технические характеристики лапового снегопогрузчика КО-206

| Параметры | Ед. Изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Базовое шасси |  | специальное 4х4 |
| Расчетная производительность | т/ч | 140 |
| Ширина рабочей зоны очистки | м | 2,6 |
| Высота убираемого слоя | м | 1,1 |
| Высота погрузки | м | 3,8 |
| Вылет транспортера | м | 2,5 |
| Габаритные размеры | мм | 9900х2800х3502 |
| Снаряженная масса | кг | 6000 |
| Модель двигателя |  | Д-242Л |
| Тип двигателя |  | дизельный |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 45,6 (62) |
| Транспортная скорость | км/ч | 30 |
| Контрольный расход топлива | л/ч | 10,5 |

Средняя цена на лаповый снегопогрузчик КО-206 по состоянию на январь 2010 года составляет – 1 700,00 тыс. руб.

В таблице 5.13. представлены данные по видам проводимых уборочных работ и рекомендуемым механизмам для использования при зимней уборке на территории МО «Богатовский район».

Таблица 5.13.

Виды выполняемых работ и рекомендуемых механизмов для использования

при зимней уборке территории МО «Богатовский район»

| Виды работ | Наименование машины (марка) |
| --- | --- |
| Распределение технологических материалов | КО-713Н-40, МКСМ-800 |
| Сгребание и сметание снега | КО-713Н-40, МКСМ-800 |
| Скалывание уплотненного снега и льда | ГС-14.02 |
| Сгребание и сметание скола | КО-713Н-40, МКСМ-800 |
| Перекидывание снега и скола на свободные площади | МКСМ-800 |
| Сдвигание снега в валы | КО-713Н-40, ГС-14.02 |
| Погрузка снега и скола в транспортные средства | КО-206 |
| Вывоз снега, доставка фракционного материала | КамАЗ 55111 |

Расчет необходимого количества снегопогрузчиков проводится по формуле:

N = S H / (Пр  Вр  в  Кi Ку КвКг),

где	N – необходимое количество снегопогрузчиков, шт;

S - площадь территории, подлежащей уборке в зимнее время, тыс. м2;

Н - расчетный слой выпавшего снега за 1 снегопад (0,09 м - в неуплотненном состоянии, свежевыпавший);

Ку - коэффициент уплотнения снега при уборке (Ку = 2,5).

Пр - производительность снегопогрузчика, т/час;

Вр – число дней уборки, сут.;

в   - число часов работы в сутки, час;

Кi - коэффициент использования рабочего времени (Кi = 0,8);

Кв - коэффициент использования парка машин (Кв = 0,7);

Кг – коэффициент готовности парка машин (Кг = 0,85).

Необходимое количество спецмашин для зимней уборки (автогрейдеров, универсальных уборочных машин КО-713Н-40) определяется по формуле:

,

где 	N - необходимое количество машин, шт.;

S(l) - площадь проезжей части дорог или протяженность, тыс.м2, (тыс.п.м.);

К - часть площади или протяженности дорог, обрабатываемая машинами данного типа;

Кn - количество уборок, производимых в течение суток;

Пр - производительность машин, тыс.м2 (тыс.п.м.);

Т - продолжительность одноразовой уборки, ч;

Кв - коэффициент использования парка машин

Ки – коэффициент использования рабочего времени.

На основании проведенных расчетов определено количество спецтехники, необходимой для зимней уборки территории МО «Богатовский район» (таблица 5.14).

Таблица 5.14.

Количество спецтехники, необходимой  для зимней уборки территории

на первую очередь (2015 г.) при условии 100% охвата

дорожно-уличной сети [16]

| Населенный пункт | Необходимое количество техники, шт. |
| --- | --- |
|  | Плужно-щеточные | Снегопогруз-чики | Распределители технологических материалов | Скалыватели рыхлители |
|  | Универсаль- ная машина КО-713Н-40 | Лаповый снегопогруз- чик КО-206 | Универсальная машина КО-713Н-40 | Автогрейдер ГС-14.02 |
| МО «Богатовский район» | 4 | 3 | 4 | 2 |

Площадь дорожно-уличной сети, подлежащей уборке, составляет 765,0 тыс. м2 (без учета внутриквартальных проездов).

Таким образом, количество комплектов сменного оборудования для зимней уборки территории к универсальной машине КО-713Н-40 должно составлять 4 единицы. Число шасси КО-713Н – 4 единицы.

6. Формирование системы обращения с биологическими отходами на территории МО «Богатовский район»

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 18.07.1995 № 13-7-2/135, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах.

В соответствии с законодательством биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

В соответствии с федеральными нормативными актами выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы осуществляется органами местного самоуправления по согласованию с органами Госсанэпиднадзора. Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет, остальные являются объектами муниципальной собственности.

Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с требованиями вышеуказанных санитарных правил возлагается на органы местного самоуправления, либо на руководителей организаций, в ведении которых они находятся.

Для обеспечения безопасного обращения с биологическими отходами предлагается:

- обеспечить строгий учет образующихся биологических отходов и контроль за их размещением;

- приобрести специальный (-ые) автомобиль (-и) для транспортировки биологических отходов;

- уничтожение биологических отходов осуществлять только на специальных установках с оформлением соответствующей документации по согласованию с органами Госсанэпиднадзора и федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

7. Организация системы обращения с отходами строительства и сноса на территории МО «Богатовский район»

Под отходами строительства и сноса (далее – строительные отходы) понимаются отходы строительства (реконструкции, ремонта) и сноса, образующиеся в процессе строительства нового и сноса ветхого жилого фонда.

Состав строительных отходов весьма разнообразен. Кроме того, в них присутствуют такие вредные вещества, как асбест, отвальный материал с повышенной радиоактивностью, битум, гудрон, краски и др.

При формировании системы управления строительными отходами на территории Богатовского района предлагается:

- в целях учета и контроля за образованием, переработкой и размещением строительных отходов разработать порядок обращения с отходами строительства и сноса с учетом санитарно-экологических требований и требований радиационной безопасности в соответствии с принципами наиболее полного использования ресурсных компонентов

- установить требования к местам временного хранения строительных отходов на объектах их образования с учетом осуществления их раздельного сбора и складирования;

- вести банк данных по отходам строительства и сноса.

8. Организация системы обращения с отходами автотранспорта на территории МО «Богатовский район»

Отходами автотранспорта являются снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства (кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы); не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств (двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы); расходуемые в процессе использования транспортных средств конструкционные и эксплуатационные материалы.

С целью снижения вредного воздействия отходов автотранспорта на экологическую обстановку на территории Богатовского района рекомендуется:

- разработать пакет нормативных правовых актов для обеспечения деятельности по выявлению, учету, сбору и транспортировке отходов автотранспорта;

- проработать с промышленными предприятиями региона (автомобильный завод в г. Тольятти) возможность создания на их базе технологических линий по переработке отходов автотранспорта;

- выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов автотранспорта;

- создать специализированное предприятие или возложить на имеющиеся предприятия функции по обращению с отходами потребления транспортных средств;

- разработать документ, регламентирующий отношения собственника отходов автотранспорта с подобными предприятиями, в частности, по вопросам оплаты их услуг.

9. План мероприятий по ликвидации стихийных несанкционированных мест размещения отходов. План мероприятий по реконструкции и обустройству санкционированных мест размещения отходов.

План мероприятий по ликвидации стихийных несанкционированных мест размещения отходов

В целях ликвидации стихийных несанкционированных мест размещения отходов рекомендуется:

- разработка и утвердждение на муниципальном уровне адресной программы ликвидации несанкционированных мест размещения отходов;

- заключение муниципального контракта на оказание услуг по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, в составе которых должен быть предусмотрен вывоз отходов на санкционированные объекты размещения отходов, расположенные в г. Отрадный и в Борском районе.

План мероприятий по реконструкции и обустройству санкционированных мест размещения отходов

Региональной целевой программой «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 гг. и на период до 2020г.» определена привязкаотдельных муниципальных образований региона к конкретному объекту размещения отходов (полигону). Размещение твердых бытовых отходов, образующихся на территории Богатовского района, предусмотрено на полигоне, расположенном в г. Отрадный (для с.п. Арзамасцевка), и на полигоне, расположенном в Борском районе (для остальных сельских поселений района).

В соответствии с вышеуказанным, санкционированные объекты размещения отходов, расположенные на территории района, подлежат закрытию. Согласно нормам действующего природоохранного законодательства (в частности в соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"), после закрытия объекта должна быть произведена рекультивация нарушенных земель.

Комплекс мероприятий по подготовке и осуществлению рекультивации предусматривает:

- проведение инженерных изысканий для обоснования проектных решений;

- разработку,  согласование,  утверждение  проектной документации;

- производство работ.

Рекультивация проводится в 2 этапа: технический и биологический.

Работы технического этапа рекультивации выполняются по окончании эксплуатации санкционированной свалки ТБО. Последовательность работ при реализации технического этапа рекультивации следующая:

- уплотнение верхнего слоя ТБО;

- создание откосов с нормативным углом наклона;

- погрузка и транспортировка материалов для устройства многофункционального покрытия;

- планировка поверхности;

- укладка и планировка плодородного слоя.

Верхний слой отходов до их укрытия многофункциональным покрытием должен быть выровнен и спланирован с приданием уклона 3 - 5% в сторону понижения рельефа, затем тщательно уплотнен до плотности не менее 750 кг/м3.

На уплотненный слой ТБО укладывается слой песка толщиной 0,25 м (элемент системы отведения биогаза).

На слой песка толщиной 0,25 м укладывается геомембрана гидроизоляционная полимерная рулонная в один слой (противофильтрационный экран) и укрывается слоем песчаного грунта толщиной 0,60 м.

Верхний рекультивационный слой состоит из насыпного слоя торфяного питательного грунта толщиной 0,15 м.

Работы биологического этапа выполняются в целях предотвращения смыва почвы, улучшения вида формируемого ландшафта и уменьшения просачивания воды. Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории свалки для ее дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

- Биологический этап рекультивации включает следующие работы: подготовка почвы;

- подбор ассортимента многолетних трав;

- посев и уход за посевами.

10.  Методы обезвреживания отходов

В последние годы, в связи с ростом производства, увеличивается техногенная нагрузка на окружающую среду. Опережающими темпами идет рост объемов образования отходов, поэтому использование различных методов их обезвреживания становится все более актуальным.

В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания ТБО, но наиболее распространены на сегодняшний день следующие методы:

- захоронение;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование.

В ряде случаев при переработке отходов используется несколько технологий. Так, при сортировке отходов, отдельные фракции направляются на переработку, часть – на компостирование, а часть отходов, которая не может быть подвергнута биологической переработке (компостированию), направляется на сжигание.

Практический опыт обезвреживания ТБО в России и зарубежных странах показывает, что не существует какого-либо одного универсального метода, удовлетворяющего современным требованиям экономики и ресурсосбережения.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, свои области применения, зависящие от морфологического и химического состава ТБО и региональных условий.

Выбор метода обезвреживания ТБО, типа сооружений, принципиальной технологической схемы переработки в каждом конкретном случае зависит от ряда условий:

- состава и свойств ТБО;

- климатических условий;

- потребности в органическом удобрении или тепловой энергии региона;

- экономических и экологических факторов.

Для МО «Богатовский район» оптимальным направлением в обращении с отходами на перспективу является предварительный сбор утильных фракций ТБО для переработки и повторного использования в качестве вторичного сырья и захоронение неутилизируемых остатков («хвостов») на полигоне.

10.1 Захоронение отходов на полигоне

Проектирование и эксплуатация полигонов должна осуществляться в соответствии с правилами [13, 19, 20, 21].

Полигоны для твердых бытовых отходов - природоохранные сооружения, которые должны обеспечивать при захоронении отходов полную санитарно-эпидемиологическую безопасность для населения близлежащих жилых районов и обслуживающего персонала полигона; защиту от загрязнения почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод; статическую устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий; рациональное использование и экономию территории за счет уплотнения отходов.

Метод захоронения отходов на полигонах широко распространен во всех странах (75—80 % всех твердых отходов захораниваются на полигонах). Отходы складируются в виде насыпного холма или в карьерах и оврагах с санитарно-защитной зоной 500-1000 м.

Даже при создании успешно функционирующих систем сжигания, вторичной переработки и компостирования остается необходимость захоронения остаточной части (хвостов). Поэтому полигон является неотъемлемой частью современной схемы сбора и удаления и захоронения твердых бытовых отходов.

Наиболее оптимальным направлением в системе обращения с отходами на территории МО «Богатовский район»  в перспективе на 5 лет является  сбор вторичного сырья с помощью передвижных приемных пунктов и предварительной обработкой на приемно-заготовительном предприятии с последующим захоронением «хвостов» на полигон. В перспективе на 20 лет дополнительно предусматривается организация дуальной системы сбора ТБО от жилфонда и обязательность раздельного (селективного) сбора ТБО от объектов инфраструктуры.

Очевидно, что вложение капитала в направления по сокращению объемов захоронения отходов, в перспективе, окупится и даст существенную прибыль. Кроме того, снизится техногенная нагрузка на окружающую природную среду.

Предлагаемая схема обращения с ТБО на территории муниципального образования представлена на рисунках 22, 23.

Рис.22. Предлагаемая схема обращения с ТБО на территории МО «Богатовский район»

(с.п. Богатое, с.п. Максимовка, с.п. Виловатое, с.п. Печинено).

Рис.23. Предлагаемая схема обращения с ТБО на территории МО «Богатовский район»

(с.п. Арзамасцевка).

11. Предложения по организации современной системы обращения с отходами и санитарной очистки территорий населенных пунктов МО «Богатовский район»

Наиболее важной и требующей внимания проблемой в сфере обращения с отходами является организация эффективной муниципальной системы обращения с коммунальными отходами, которая должна обеспечить соблюдение санитарных и экологических требований к содержанию территорий населенных пунктов МО «Богатовский район» и организацию экономически выгодной и экологически безопасной деятельности всех сторон, участвующих в образовании, сборе, транспортировании, обезвреживании, сортировке отходов, переработке вторичных материальных ресурсов и размещении неутильной части коммунальных отходов. В данном разделе даны предложения по организации эффективной системы санитарной очистки на территории населенных пунктов МО «Богатовский район», которые учитывают мнения всех заинтересованных сторон, в том числе:

- представительной и исполнительной власти;

- населения и общественных организаций;

- ведомств государственного надзора (территориальные отделы и управления Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и т.д.);

- руководителей предприятий – источников образования муниципальных отходов;

- руководителей специализированных предприятий по обращению с ТБО;

- руководителей предприятий по переработке вторсырья.

В соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.  Совершенствование системы обращения с коммунальными отходами должно быть направлено на решение комплекса работ по организации сбора, удаления и обезвреживания коммунальных отходов, обеспечивающих экологическое и санитарно - эпидемиологическое благополучие население.

До настоящего времени все предложения по совершенствованию системы обращения с отходами рассматривались только в одном направлении – количественном. Больше контейнерных площадок, больше персонала, больше техники, больше полигонов.

Современная система обращения с отходами должна основываться на следующих принципах:

Принцип социальной целесообразности. Сбор и обезвреживание отходов по существующим технологиям требуют значительного увеличения тарифов, которые оплачивает население. Экологические последствия захоронения огромных масс несортированных отходов на свалках достигли критических масштабов. Значительная экономия денежных средств и необходимость сохранения окружающей среды делают предлагаемую систему селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО более чем своевременной, а возможные выгоды от возврата в обращение вторичного сырья придают ей дополнительную привлекательность.

Принцип территориальной целостности. Оптимальным местом внедрения современной системы является муниципальное образование с единым органом управления и полным набором ресурсов – от сбора ТБО до сортировки. Вопросы строительства и эксплуатации объектов переработки вторичных материальных ресурсов и захоронения неутильной части отходов должны решаться на межмуниципальном уровне или на уровне субъекта РФ.

Принцип единовременного охвата всех звеньев системы. Реорганизация должна охватывать всю технологическую цепь от сбора ТБО до переработки и захоронения отходов. Нельзя получить положительный результат, улучшая только отдельно взятый элемент системы: транспортировку, сортировку, переработку или обезвреживание отходов.

Принцип финансирования. Для того чтобы кардинально изменить ситуацию требуется долгосрочное программно-целевое финансирование с привлечением внешних инвестиций, так как платежи населения не в состоянии за относительно короткий период составить достаточные средства, а муниципальный бюджет не имеет возможности для крупных единовременных затрат.

Перечисленные принципы определяют участников создания современной муниципальной системы обращения с отходами:

Население. Предлагаемые мероприятия должны соответствовать экономическим и экологическим интересам не отдельных социальных прослоек или организаций, а всего населения МО «Богатовский район». Селективный сбор обеспечит: для населения - фиксацию тарифов за вывоз ТБО, для органов местного самоуправления - уменьшение расходов на вывоз отходов, для предприятий малого и среднего бизнеса получение доходов от реализации вторсырья.

Органы местного самоуправления. Внедрение современной системы обращения с отходами возможно только через органы местного самоуправления.

Производители оборудования. Для внедрения современной системы обращения с отходами необходимо иметь в наличии весь спектр оборудования – от контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО, транспорта, до мусороперерабатывающих заводов.

Финансовые институты. Привлечение денежных средств на длительный срок и под приемлемые проценты возможно только при участии финансовых институтов.

Перечень задач для совершенствования системы санитарной очистки на  территории МО «Богатовский район»

Для создания экономически эффективной организации работ в сфере санитарной очистки на территории муниципального образования необходимо решить следующие основные задачи:

Первая задача: создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей экономические и правовые условия деятельности в сфере благоустройства, санитарной очистки и обращения с отходами муниципального образования. Данная задача требует разработки и утверждения следующих муниципальных нормативных правовых актов:

- Утверждение генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов МО «Богатовский район»;

- Разработка концепции обращения с отходами на территории населенных пунктов МО «Богатовский район»;

- Разработка целевой муниципальной программы «Отходы» на период 2010-2015 гг.;

- Разработка муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обращения с отходами на  территории населенных пунктов МО «Богатовский район»:

1) Порядок обращения с отходами 1-3 класса опасности;

2) Порядок обращения с медицинскими отходами;

3) Порядок обращения с отходами строительства и слома;

4) Порядок сбора, временного хранения, транспортировки и переработки вторичных материальных ресурсов;

5) Корректировка норм накопления твердых бытовых отходов для физических лиц;

6)   Разработка и утверждение норм накопления ТБО от объектов инфраструктуры;

7) Тарифы на оказание услуг и выполнение работ по обращению с ТБО.

Вторая задача: создание обособленной, специально уполномоченной структуры администрации в области управления в сфере санитарной очистки, благоустройства и обращения с отходами. Данная структура в форме отдела, службы или управления должна осуществлять реализацию мероприятий утвержденной генеральной схемы, организовывать разработку и осуществлять управление реализацией муниципальных целевых программ в области обращения с отходами, благоустройства и санитарной очистки территории, координировать деятельность всех специализирующихся в области обращения с отходами предприятий и организаций. В целом данная структура должна обеспечивать выполнение полномочий органов местного самоуправления, определенных федеральным и региональным законодательством в области обращения с отходами производства и потребления.

Третья задача: проектирование и строительство объектов обращения с отходами - ПЗП, МПС при необходимости (в случае, если отсутствуют свободные площади, удовлетворяющие требованиям, указанным в [9], [10]). Современные требования к мероприятиям по обращению с отходами предполагают эксплуатацию объектов обращения с отходами, которые обеспечивают максимальное извлечение и переработку вторичных материальных ресурсов, экологически безопасное и экономически выгодное обращение с отходами.

Традиционные подходы к проблеме ТБО ориентируются на осуществление мероприятий по уменьшению опасного влияния на окружающую среду, например, для полигона ТБО – это изоляция тела полигона для предотвращения негативного воздействия на грунтовые воды. Нетрадиционный взгляд на проблему состоит в том, что гораздо проще контролировать то, что попадает на полигон, чем то, что попадает с полигона в окружающую среду. Основа концепции состоит в том, что ТБО состоят из различных компонентов, которые в идеале не должны смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами. Комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку, захоронение на полигонах и термичекие методы обезвреживания, - должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонентов ТБО. Все технологии и мероприятия должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга. Комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на долговременном стратегическом планировании, обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве ТБО и доступности технологий утилизации.

Предлагается, в перспективе, организовать на территории МО «Богатовский район» раздельный (селективный) сбор утилизируемых компонентов ТБО путем организации раздельного сбора в местах образования (населением, на объектах инфраструктуры, предприятиях) с последующей сдачей вторичных материальных ресурсов на специализированные пункты. Кроме того, предлагается переход к дуальной системе сбора ТБО, предполагающей отдельный сбор в местах образования фракции пищевых отходов. Раздельный сбор утилизируемых компонентов ТБО позволит значительно сократить количество отходов поступающих на полигон для захоронения, предотвратить появление стихийных свалок, улучшить экологическую обстановку.

12. Экономическое стимулирование природоохранных мероприятий в сфере санитарной очистки и обращения с отходами

При организации деятельности по обращению с отходами необходимо руководствоваться Федеральным законом от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Уставом МО. Основополагающим принципом законодательства является использование методов экономического регулирования деятельности в сфере обращения с отходами в целях уменьшения количества образующихся отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Экономическое стимулирование деятельности в сфере обращения с отходами осуществляется посредством понижения размера платы за размещение отходов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, при внедрении технологий, обеспечивающих уменьшение количества отходов, применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с осуществлением деятельности в сфере обращения с отходами.

В то же время, для эффективной работы в сфере обращения с отходами и для реализации предложенной Генеральной схемы, администрацией МО «Богатовский район» могут быть введены некоторые меры экономического стимулирования на уровне муниципального образования, в т.ч.: установление льгот в части налогов, зачисляемых в местный бюджет (например, налога на землю), осуществление расходов из местного бюджета на организацию безопасного обращения с отходами, а также поддержку специализированных организаций, осуществляющих сбор и переработку отходов, являющихся потенциальным вторичным сырьем, и (или) обезвреживание опасных отходов.

Для стимулирования работ в сфере обращения с отходами в МО «Богатовский район» необходимо  принять ряд управленческих решений по экономическому стимулированию сбора и использования вторичных материальных ресурсов путем вовлечения их в хозяйственный оборот, развитию сети организаций по переработке вторичного сырья. При принятии управленческих решений (постановлений, решений и т.д.) необходимо проработать вопрос о возможности использования механизма муниципальных заказов на продукцию, полученную в результате предварительной подготовки и переработки отходов, предоставление в пользование имущества в аренду на льготных условиях и предоставление целевых субсидий и кредитов по упрощенной схеме для организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами.

13.  Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территорий МО «Богатовский район»

Санитарная очистка территорий муниципального образования - одна из важнейших социальных и экологических проблем. Решение данной проблемы, по мнению разработчиков, процесс сложный, длительный. Требуется эффективная, ответственная муниципальная политика, активная позиция общественности, компетентное управление со стороны органов муниципальной власти. Практически первым основным и объемным документом, содержащим информационные данные о существующем положении, а также детальный анализ и прогноз развития ситуации на территории МО «Богатовский район», является генеральная схема очистки.

В перспективный план мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки МО «Богатовский район» должны быть включены следующие основные мероприятия:

1. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления:

Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения всех категорий природопользователей, обеспечивающих правовые и экономические условия деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления МО «Богатовский район», в том числе:

- Разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения с отходами 1-3 класса опасности на территории населенных пунктов МО «Богатовский район».

- Разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения с  медицинскими отходами на территории населенных пунктов МО «Богатовский район».

- Разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок сбора, хранения, транспортировки и первичной переработки вторичного сырья на территории населенных пунктов МО «Богатовский район».

- Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами МО «Богатовский район», как составной части Генерального плана развития территории.

- Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Отходы».

- Разработка (корректировка) нормативов образования ТБО, в частности:

- корректировка норм образования ТБО для жилого сектора;

- разработка и утверждение норм накопления КГО;

- разработка и утверждение норм накопления ТБО от объектов инфраструктуры.

2. Создание муниципальной системы обращения с коммунальными отходами:

  - Создание координирующего органа в сфере обращения с отходами на территории МО «Богатовский район», в частности для организации и осуществления муниципального контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по санитарной очистке, сбору, транспортированию, первичной переработке и захоронению отходов).

  - Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с коммунальными отходами на территории населенных пунктов МО «Богатовский район».

  - Разработка и внедрение системы учета и контроля за сбором, транспортированием и захоронением коммунальных отходов, в том числе:

  - инвентаризация объектов образования, сбора, транспортирования, утилизации и захоронения отходов производства и потребления на территориях населенных пунктов МО «Богатовский район»;

  - ведение отчетностей, отражающих данные о движении потока отходов, по форме № 2-тп (отходы) для природопользователей.

- Организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории населенных пунктов МО «Богатовский район», что позволит:

  - снизить объемы вывозимых и захораниваемых ТБО;

  - организовать дополнительные рабочие места в сфере оборота вторичных материальных ресурсов (ВМР);

  - сформировать в общественном сознании бережное отношение к природным ресурсам

  - Организация вывоза ЖБО от объектов неблагоустроенного жилфонда при 100%-ном охвате данного сектора.

  - Содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья.

  - Создание условий для привлечения инвестиций и сферу обращения с отходами.

  - Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами.

  - Формирование тарифной политики, позволяющей обеспечить:

- нормирование затрат на санитарную очистку МО от ТБО;

- оптимизацию финансовых потоков на создание и эксплуатацию комплексной системы сбора и удаления ТБО;

- возмещения экономически обоснованных расходов, связанных с утилизацией ТБО и получением прибыли.

- создание привлекательной среды для предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами.

3. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами:

    - Закупка и установка контейнеров для сбора ТБО, оборудованных крышками;

    - Обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами;

    - Размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.);

    - Оснащение предприятий, специализирующихся в сфере обращения с отходами, материально-технической базой - мусоровозами, самосвалами, ассенизационными машинами);

    - Организация мусороперегрузочной станции (МПС) в с. Богатое – приобретение оборудования и техники;

    - Приобретение и введение в эксплуатацию установки по термическому обезвреживанию медицинских отходов в центральной районной больнице;

    - Приобретение оборудования и техники для организации работы передвижных пунктов приема вторсырья и производственно-заготовительного предприятия (на базе МПС);

    - Оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда.

4. Совершенствование системы механизированной уборки МО «Богатовский район»:

    - Организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети;

    - Оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки улично-дорожной сети.

    - Организация рационального использования и эксплуатации приобретаемой специальной техники.

5. Создание системы экологического образования и информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей среды:

Реализация комплекса мер, направленных на усовершенствование обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Богатовский район», невозможна без участия как руководителей производства, научных сотрудников и специалистов, так и населения муниципального образования.

Для улучшения ситуации помимо жесткого контроля за отходопроизводителями необходимо вести также целенаправленную просветительскую деятельность для формирования грамотного и ответственного подхода к обращению с отходами. Направлениями данной деятельности являются:

    - Регулярное освещение в СМИ действий администрации муниципального образования в сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и санитарного содержания территорий и объектов;

    - Проведение общественных экологических экспертиз, обсуждений и опросов по намечаемой хозяйственной деятельности;

    - Организация конференций, круглых столов, выставок соответствующей тематики;

    - Развитие непрерывного экологического образования, ориентированного на развитие навыков рационального природопользования;

    - Организация работы детских и молодежных экологических отрядов в рамках муниципальных экологических акций (массовых природоохранных мероприятий по уборке и благоустройству территорий и объектов, озеленению и т.д.);

    - Организация конкурсов образовательных и воспитательных программ экологической направленности в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

    - Организация детских экологических лагерей на базе образовательных учреждений, создание экологических кружков;

    - Размещение информационных материалов (щитов, плакатов) с указанием в доступной для всех возрастных категорий населения форме сведений об эффективности внедрения селективного сбора отходов, в том числе: о сборе утильных фракций ТБО посредством системы пунктов вторсырья, а также об отдельном сборе и накоплении пищевых отходов в местах их образования;

    - Осуществление показательных акций по раздельному сбору отходов в период проведения праздников, например, Дней города. В местах массовых гуляний устанавливать контейнеры с броскими надписями «Для бумаги», «Для пластиковых бутылок» и т.п., выставлять рекламные щиты, разъясняющие цели и смысл проведения акции по раздельному сбору отходов, использовать громкоговорители и т.д.

6. Создание системы контроля за качеством санитарной очистки населенных мест:

1) Организация лабораторно-инструментального контроля за состоянием почвы, подземных вод по санитарно-химическим, токсикологическим, микробиологическим и паразитологическим показателям на территории МО «Богатовский район».

14. Основные количественные показатели Генеральной схемы санитарной очистки территорий МО «Богатовский район»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель | га | 82400 |
| 2 | Численность населения на 2015 год | чел. | 21274 |
| 3 | Расчетная норма накопления ТБО на 1 чел. в 2015 году | м3/год |  |
|  | - в благоустроенном фонде |  | 1,89 |
|  | - в неблагоустроенном фонде |  | 2,36 |
| 4 | Расчетная норма накопления ТБО на 1 чел. в 2030 году | м3/год |  |
|  | - в благоустроенном фонде |  | 2,2 |
|  | - в неблагоустроенном фонде |  | 2,745 |
| 5 | Норма накопления ЖБО на 1 чел. - в неблагоустроенном фонде | м3/год | 4,38 |

Общий годовой  объём накопления ТБО и КГО в МО «Богатовский район»

для всех категорий природопользователей, первая очередь (2015 г.)

| Объекты | ТБО и КГО |
| --- | --- |
|  | м3/год | тонн/год |
| Жилищный фонд* | 40245,18 | 8049,04 |
| КГО ** | 2012,26 | 1207,36 |
| Объекты инфраструктуры* | 16218,24 | 3243,65 |
| Объем смета с дорожных покрытий*** | 2746,94 | 3021,63 |
| Объем смета с тротуаров и остановок | 32,49 | 35,74 |
| Объем смета с территорий парков и кладбищ**** | 759,08 | 53,14 |
| Итого: | 62014,19 | 15610,56 |

*	Средняя плотность ТБО - 200 кг/м3

**	Средняя плотность КГО – 600 кг/м3

***Плотность смета с дорожных покрытий  - 1100 кг/м3

**** Плотность смета с территорий парков и кладбищ – 70 кг/м3

Объем образования ЖБО в неканализованном жилищном секторе

на первую очередь (2015 г.)*

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Численность населения в неблагоустроенном жилищном фонде, чел. | Годовое образование ЖБО, м3/год | Суточное образование ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Андреевка | 995 | 4358,10 | 11,94 |
|  | с. Виловатое | 1015 | 4445,70 | 12,18 |
|  | д. Буревестник | 35 | 153,30 | 0,42 |
|  | с. Максимовка | 1111 | 4866,18 | 13,33 |
|  | с. Съезжее | 638 | 2794,44 | 7,66 |
|  | с. Арзамасцевка | 610 | 2671,80 | 7,32 |
|  | с. Аверьяновка | 433 | 1896,54 | 5,20 |
|  | с. Беловка | 652 | 2855,76 | 7,82 |
|  | п. Кутулукский | 107 | 468,66 | 1,28 |
|  | п. Мичуринский | 105 | 459,90 | 1,26 |
|  | с. Знаменка | 1 | 4,38 | 0,01 |
|  | с. Кузьминовка | 7 | 30,66 | 0,08 |
|  | с. Бирюковка | 1 | 4,38 | 0,01 |
|  | с. Богатое | 6800 | 27261,12 | 74,69 |
|  | с. Кураповка | 670 | 2934,60 | 8,04 |
|  | с. Ивановка | 235 | 1029,30 | 2,82 |
|  | п. Заливной | 700 | 3066,0 | 8,40 |
|  | с. Заливное | 30 | 131,40 | 0,36 |
|  | ст. Заливная | 290 | 1270,20 | 3,48 |
|  | ж/д будка 1192 км | 11 | 48,18 | 0,13 |
|  | с. Печинено | 1963 | 8597,94 | 23,56 |
|  | с. Федоровка | 678 | 2969,64 | 8,14 |
|  | с. Тростянка | 943 | 4130,34 | 11,32 |
|  | п. Центральный | 864 | 3784,32 | 10,37 |
|  | п. Восточный | 77 | 337,26 | 0,92 |
|  | п. Западный | 367 | 1607,46 | 4,40 |
|  | п. Петровский | 467 | 2045,46 | 5,60 |
|  | п. Елшанский | 529 | 2317,02 | 6,35 |
|  | п. Горский | 8 | 35,04 | 0,10 |
|  | п. Никольский | 368 | 1611,84 | 4,42 |
|  | п. Ключ Мира | 45 | 197,10 | 0,54 |
|  | п. Духовой | 519 | 2273,22 | 6,23 |
| Итого | 21274 | 90657,24 | 248,76 |

*Численность населения, проживающая в домах с выгребными ямами, принята за 100 %.

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

для сбора  ТБО от населения по МО «Богатовский район»

Вариант 1. Сбор ТБО в стандартные контейнеры 0,75 м3 от жилого фонда и  объектов инфраструктуры, вывоз отходов мусоровозами КО-440-4К на МПС и мусоровозом-мультилифтом МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115 на объект размещения отходов.

Списочное количество контейнеров

для сбора ТБО от объектов жилфонда

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнеров V = 0,75 м3, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
|  |  | 2015 год | 2030 год |
| 1 | с. Андреевка | 10 | 12 |
| 2 | с. Виловатое | 10 | 12 |
| 3 | д. Буревестник | 2 | 3 |
| 4 | с. Максимовка | 11 | 15 |
| 5 | с. Съезжее | 6 | 9 |
| 6 | с. Арзамасцевка | 6 | 7 |
| 7 | с. Аверьяновка | 4 | 5 |
| 8 | с. Беловка | 7 | 8 |
| 9 | п. Кутулукский | 1 | 2 |
| 10 | п. Мичуринский | 1 | 2 |
| 11 | с. Знаменка | 0 | 0 |
| 12 | с.Кузьминовка | 1 | 1 |
| 13 | с. Бирюковка | 0 | 0 |
| 14 | с. Богатое | 128 | 128 |
| 15 | с. Кураповка | 7 | 9 |
| 16 | с. Ивановка | 3 | 3 |
| 17 | п. Заливной | 7 | 9 |
| 18 | с. Заливное | 1 | 1 |
| 19 | ст.. Заливная | 3 | 4 |
| 20 | ж/д будка 1192 | 1 | 1 |
| 21 | с. Печинено | 19 | 24 |
| 22 | с. Федоровка | 7 | 10 |
| 23 | с. Тростянка | 9 | 15 |
| 24 | п. Центральный | 9 | 10 |
| 25 | п. Восточный | 1 | 1 |
| 26 | п. Западный | 4 | 4 |
| 27 | п. Петровский | 5 | 6 |
| 28 | п. Елшанский | 5 | 6 |
| 29 | п. Горский | 1 | 1 |
| 30 | п. Никольский | 4 | 4 |
| 31 | п. Ключ Мира | 1 | 1 |
| 32 | п. Духовой | 5 | 6 |
| ИТОГО: | 279 | 319 |

Количество контейнерных площадок

для сбора ТБО от объектов жилфонда

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнеров V = 0,75 м3, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
|  |  | 2015 год | 2030 год |
| 1 | с. Андреевка | 9 | 11 |
| 2 | с. Виловатое | 9 | 11 |
| 3 | д. Буревестник | 2 | 3 |
| 4 | с. Максимовка | 10 | 14 |
| 5 | с. Съезжее | 6 | 8 |
| 6 | с. Арзамасцевка | 6 | 7 |
| 7 | с. Аверьяновка | 4 | 5 |
| 8 | с. Беловка | 6 | 7 |
| 9 | п. Кутулукский | 1 | 1 |
| 10 | п. Мичуринский | 1 | 1 |
| 11 | с. Знаменка | 0 | 0 |
| 12 | с.Кузьминовка | 1 | 1 |
| 13 | с. Бирюковка | 0 | 0 |
| 14 | с. Богатое | 116 | 116 |
| 15 | с. Кураповка | 6 | 8 |
| 16 | с. Ивановка | 2 | 3 |
| 17 | п. Заливной | 6 | 8 |
| 18 | с. Заливное | 1 | 1 |
| 19 | ст.. Заливная | 3 | 4 |
| 20 | ж/д будка 1192 | 1 | 1 |
| 21 | с. Печинено | 17 | 22 |
| 22 | с. Федоровка | 6 | 10 |
| 23 | с. Тростянка | 8 | 14 |
| 24 | п. Центральный | 8 | 9 |
| 25 | п. Восточный | 1 | 1 |
| 26 | п. Западный | 4 | 4 |
| 27 | п. Петровский | 4 | 5 |
| 28 | п. Елшанский | 5 | 6 |
| 29 | п. Горский | 1 | 1 |
| 30 | п. Никольский | 4 | 4 |
| 31 | п. Ключ Мира | 1 | 1 |
| 32 | п. Духовой | 5 | 6 |
| ИТОГО: | 254 | 293 |

Вариант 2. Сбор ТБО от объектов частного сектора в контейнеры 0,36 м3 , от объектов многоэтажного жилфонда (при необходимости) и объектов инфраструктуры - в стандартные контейнеры 0,75 м3, транспортировка отходов на МПС мусоровозами КО-456-12, транспортировка ТБО к месту объекту размещения отходов - мусоровозом-мультилифтом МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115.

Количество контейнеров вместимостью 0,36 м3

для установки в частном секторе

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнеров V = 0,36 м3, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
|  |  | 2015 год | 2030 год |
| 1 | с. Андреевка | 20 | 24 |
| 2 | с. Виловатое | 20 | 24 |
| 3 | д. Буревестник | 2 | 3 |
| 4 | с. Максимовка | 20 | 29 |
| 5 | с. Съезжее | 11 | 16 |
| 6 | с. Арзамасцевка | 10 | 13 |
| 7 | с. Аверьяновка | 9 | 11 |
| 8 | с. Беловка | 11 | 14 |
| 9 | п. Кутулукский | 2 | 3 |
| 10 | п. Мичуринский | 2 | 3 |
| 11 | с. Знаменка | 0 | 0 |
| 12 | с.Кузьминовка | 1 | 1 |
| 13 | с. Бирюковка | 0 | 0 |
| 14 | с. Богатое | 80 | 116 |
| 15 | с. Кураповка | 14 | 17 |
| 16 | с. Ивановка | 5 | 6 |
| 17 | п. Заливной | 2 | 6 |
| 18 | с. Заливное | 1 | 2 |
| 19 | ст.. Заливная | 6 | 8 |
| 20 | ж/д будка 1192 | 1 | 1 |
| 21 | с. Печинено | 39 | 50 |
| 22 | с. Федоровка | 14 | 21 |
| 23 | с. Тростянка | 19 | 31 |
| 24 | п. Центральный | 17 | 20 |
| 25 | п. Восточный | 2 | 2 |
| 26 | п. Западный | 8 | 9 |
| 27 | п. Петровский | 10 | 11 |
| 28 | п. Елшанский | 11 | 13 |
| 29 | п. Горский | 1 | 1 |
| 30 | п. Никольский | 8 | 9 |
| 31 | п. Ключ Мира | 1 | 1 |
| 32 | п. Духовой | 11 | 12 |
| ИТОГО: | 358 | 477 |

Расчетное списочное количество контейнеров

от многоэтажных домов и объектов инфраструктуры

на территории МО «Богатовский район» на 2015 и 2030 гг. (вариант № 2)

| Показатель | на первую очередь (2015 г.) | на расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| Необходимое количество контейнеров V = 0,75 м3, шт. от многоэтажных домов | 37 | 37 |
| Необходимое количество контейнеров V = 0,75 м3, шт. от объектов инфраструктуры | 84 | 104 |

Необходимое количество мусоросборников для обслуживания

территорий парков и кладбищ и их типы

| № п/п | Объект | Тип мусоросборника | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Парки |
| 1 | Парк в с. Богатое | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| Кладбища |
| 1 | с. Андреевка | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 2 | с. Виловатое | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 3 | с. Буревестник | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 4 | с. Максимовка | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 5 | с. Съезжее | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 6 | с. Арзамасцевка | контейнер 0,36 м3 | 2 |
| 7 | с. Аверьяновка | контейнер 0,36 м3 | 1 |
| 8 | с. Беловка | контейнер 0,36 м3 | 1 |
| 9 | с. Кузьминовка | контейнер 0,75 м3 | 0 |
| 10 | с. Богатое (ул. Строителей, 2а) | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 11 | с. Богатое (ул.Нефтяников, 2а) | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 12 | с. Богатое (ул. Луговая, 62) | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 13 | с. Кураповка | контейнер 0,36 м3 | 1 |
| 14 | с. Ивановка | контейнер 0,36 м3 | 1 |
| 15 | п. Заливной | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 16 | с. Печинено | контейнер 0,36 м3 | 1 |
| 17 | с. Федоровка | контейнер 0,75 м3 | 1 |
| 18 | с. Тростянка | контейнер 0,36 м3 | 1 |
| 19 | п. Центральный | контейнер 0,36 м3 | 1 |
| 20 | п. Духовой | контейнер 0,36 м3 | 1 |
| 21 | п. Никольский | контейнер 0,36 м3 | 1 |
| ИТОГО: | контейнеры 0,36 м3 | 11 |
|  | контейнеры 0,75 м3 | 11 |

* - вместо контейнеров 0,36 м3 при необходимости могут быть установлены контейнеры 0,75 м3.

Контейнерные площадки необходимо дополнительно обустроить у  отдельно стоящих объектов: кладбищ, рынков, зон отдыха, водоохранных зон, на въезде (выезде) на территории крупных населенных пунктов.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88.

Необходимое количество техники для транспортировки ТБО и КГО

на территории МО «Богатовский район»

Необходимое количество техники для транспортировки ТБО и КГО на территории МО «Богатовский район»*

| № | Вид транспортируемых отходов | Марка | Количество техники, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| 1 | Вариант № 1 ТРАНСПОРТИРОВКА ТБО | КО-440-4К | 61) | 7 | 9 |
| 2 | Вариант № 2 ТРАНСПОРТИРОВКА ТБО | КО-456-12 на шасси МАЗ 4380 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | ТРАНСПОРТИРОВКА КГО от жилого сектора | КамАЗ 55111-017-15 | 1 | 1 | 1 |

*) Расчет произведен при условии ежедневного вывоза ТБО без учета организации системы сбора утильных фракций.

1) Количество мусоровозов при 8-часовом режиме работы.

Для обеспечения своевременной и качественной механизированной уборки на территории муниципального образования рекомендуется иметь полный набор необходимой спецтехники и навесного оборудования к ней, в том числе соблюдать режим выполнения различных видов работ.

Необходимое количество спецтехники

для летней уборки территории при условии 100%-ного охвата

дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием

| № п/п | Населенный пункт | Необходимое количество сменного оборудования, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поливомоечные | Подметательно-уборочные |
|  |  | Универсальная машина КО-713Н-40 | Универсальная машина КО-713Н-40 |
| 1 | МО «Богатовский район» | 2 | 2 |

Необходимое количество спецтехники

для зимней уборки территории  при условии 100%-ного охвата

дорожно-уличной сети

| № п.п | Населенный пункт | Необходимое количество сменного оборудования, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Плужно-щеточные | Снего-погрузчики | Распредели-тели технологи-ческих материалов | Скалыватели рыхлители |
|  |  | Универсальная машина КО-713Н-40 | Лаповый снегопогрузчик КО-206 | Универсальная машина КО-713Н-40 | Автогрейдер ГС-14.02 |
| 1 | МО «Богатовский район» | 4 | 3 | 4 | 2 |

Количество комплектов сменного оборудования для зимней уборки территории к универсальной машине КО-713Н-40 должно составлять 4 единицы. Число шасси КО-713Н-40 – 4 единицы.

Необходимое количество ассенизационных машин

для неблагоустроенного жилищного фонда на первую очередь (2014 г.)

| № п/п | Наименование территориального управления | Количество ассенизационных машин, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, расчетное значение (2015 г.) | Первая очередь с учетом привязки к очистным сооружениям (2015 г.) |
| 1 | МО «Богатовский район» | 6 | 6 |

Данное количество ассенизационной техники рассчитано на 100% обеспечение жилищного сектора оборудованными выгребами, что исключает попадание сточных вод в грунт.

15. Затраты на реализацию программы по санитарной очистке
территории МО «Богатовский район»

Финансирование Программы обеспечивается за счет бюджета и средств привлеченных инвесторов.

Расчёт затрат на программу по санитарной очистке территории МО «Богатовский район» произведён на основе укрупнённых показателей и расходов на содержание техники и оборудования,  рекомендованных АКХ им. Памфилова.

Затраты на приобретение необходимого числа контейнеров по предлагаемым вариантам.

Вариант 1. Сбор ТБО в стандартные контейнеры 0,75 м3 от всех объектов жилфонда.

Стоимость одного контейнера составляет от 3700 (г. Казань) до 7400 (г. Ульяновск) руб./шт. Для определения ориентировочных затрат  стоимость контейнера принята равной - 5600 руб./шт. (контейнер с крышкой).

Ориентировочные затраты на приобретение

стандартных контейнеров (V=0,75 м3) для жилфонда *

| № п/п | Наименование сельского поселения | Затраты на приобретение контейнеров V = 0,75 м3(стандарт), для сбора ТБО в жилсекторе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | На первую очередь 2015 год | На расчетный срок 2030 год |
| 1 | Виловатое | 112,0 | 123,2 | 151,2 |
| 2 | Максимовка | 89,6 | 95,2 | 134,4 |
| 3 | Арзамасцевка | 106,4 | 112,0 | 140,0 |
| 4 | Богатое | 840,0 | 840,0 | 868,0 |
| 5 | Печинено | 123,2 | 392,0 | 492,8 |
| ИТОГО: | 1271,2 | 1562,4 | 1786,4 |

* - затраты приведены в ценах 2010 года

Ориентировочные затраты на приобретение

стандартных контейнеров (V=0,75 м3) для объектов инфраструктуры

| № п/п | Наименование МО | Затраты на приобретение контейнеров V = 0,75 м3,(стандарт), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | На первую очередь 2015 год | На расчетный срок 2030 год |
|  | В целом по Богатовскому району | 431,2 | 470,4 | 582,4 |

Ориентировочные затраты

на приобретение контейнеров (V=0,75 м3, V= 0,36 м3)

для обслуживания парков и кладбищ, тыс. руб.

| № п/п | Вместимость контейнера, м3, количество, шт. | 2010 год | На первую очередь 2015 год | На расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | V=0,75 м3, 11 шт. | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 2. | V=0,75 м3, 11 шт.* | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| ИТОГО: | 123,2 | 123,2 | 123,2 |

*) –замена контейнеров 0,36 м3 на стандартные контейнеры 0,75 м3

Ориентировочные затраты

на приобретение контейнеров (V=0,75 м3, V= 0,36 м3)

для установки в водоохраной зоне Кутулукского водохранилища, тыс. руб.

| № п/п | Вместимость контейнера, м3, количество, шт. | 2010 год | На первую очередь 2015 год | На расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | V=0,75 м3, 9 шт. | 67,2 | 67,2 | 67,2 |

Общие ориентировочные затраты на приобретение стандартных контейнеров

(V=0,75 м3) для сбора ТБО на территории МО «Богатовский район»*

| № п/п | Наименование объектов | Затраты на приобретение контейнеров |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | На первую очередь 2015 год | На расчетный срок 2030 год |
| 1. | Жилищный фонд | 1271,2 | 1562,4 | 1786,4 |
| 2. | Объекты инфраструктуры | 431,2 | 470,4 | 582,4 |
| 3. | Парки, кладбища | 123,2 | 123,2 | 123,2 |
| 4. | Водоохранные зоны | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| ИТОГО: | 1892,8 | 2223,2 | 2559,2 |

*) – затраты на приобретение контейнеров на перспективу указаны без учета имеющихся контейнеров

Вариант 2. Сбор ТБО от объектов жилого сектора в контейнеры 0,36 м3

Стоимость одного контейнера 0,36 м3 составляет  от 4400 (производитель – Германия) до 4900 руб. (производитель - Россия. Цены указаны по состоянию на январь 2010 г. Для определения ориентировочных затрат  стоимость контейнера принята равной - 4800 руб./шт.

Ориентировочные затраты на приобретение контейнеров V = 0,36 м3

для сбора ТБО на территории МО «Богатовский район»

| № п/п | Наименование сельского поселения | Затраты на приобретение контейнеров V = 0,36 м3, для сбора ТБО в жилсекторе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | На первую очередь 2015 год | На расчетный срок 2030 год |
| 1 | Виловатое | 187,2 | 201,6 | 244,8 |
| 2 | Максимовка | 124,8 | 148,8 | 216,0 |
| 3 | Арзамасцевка | 163,2 | 168,0 | 216,0 |
| 4 | Богатое | 513,6 | 523,2 | 748,8 |
| 5 | Печинено | 196,8 | 676,8 | 864,0 |
| ИТОГО: | 1185,6 | 1718,4 | 2289,6 |

Ориентировочные затраты на приобретение контейнеров V = 0,36 м3

для сбора ТБО на территории МО «Богатовский район»

| № п/п | Наименование | Затраты на приобретение контейнеров V = 0,75 м3, для сбора ТБО в жилсекторе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | На первую очередь 2015 год | На расчетный срок 2030 год |
| 1 | Богатовский МР | 201,6 | 207,2 | 207,2 |

Ориентировочные затраты

на приобретение контейнеров (V=0,75 м3, V= 0,36 м3)

для обслуживания парков и кладбищ, тыс. руб.

| № п/п | Вместимость контейнера, м3, количество, шт. | 2010 год | На первую очередь 2015 год | На расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | V=0,75 м3, 11 шт. | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 2. | V=0,36 м3, 11 шт. | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| ИТОГО: | 114,4 | 114,4 | 114,4 |

Ориентировочные затраты

на приобретение контейнеров V = 0,36 м3  и V = 0,75 м3

для сбора ТБО на территории МО «Богатовский район»

| № п/п | Наименование объектов | Затраты на приобретение контейнеров |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | На первую очередь 2015 год | На расчетный срок 2030 год |
| 1. | Жилой сектор (контейнеры 0,36 м3) | 1185,6 | 1718,4 | 2289,6 |
| 2. | Жилой сектор (контейнеры 0,75 м3) | 201,6 | 207,2 | 207,2 |
| 3. | Объекты инфраструктуры (контейнеры 0,75 м3) | 431,2 | 470,4 | 582,4 |
| 4. | Парки, кладбища | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| 5. | Водоохранные зоны | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| ИТОГО: | 2000,0 | 2577,6 | 3260,8 |

При использовании иных контейнеров или контейнеров с иной ценой приобретения сумма капитальных вложений подлежит корректировке.

Затраты на материалы для обустройства ограждений контейнерных площадок

Ориентировочная сумма капитальных затрат на приобретение материала

для ограждения контейнерной площадки из сетки рабица (Sплощ= 6 м2)

| Наименование работ, затрат | Цена за ед., руб | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Материалы, оборудование |
| Сетка рабица (размер ячеек 25*25 мм) размеры, мм длина – 7000 высота -1500 | 1580 (за 1 рулон l=10 м) 158 руб./метр. | 1106,0 |
| Опорные столбы, (профильная труба 2,0 м. Ø 50) 4 шт. | 350 | 1400,0 |
| Арматура, 23 м (1 м. = 0,395 кг) L= 9 (6) м, d = 8 мм | 19 400 руб./т. | 176,25 |
| Уголок 50*50*4, 23 м. (1 м. = 3,05 кг.) | 22 500 руб../т | 1578,4 |
| ИТОГО по материалам: |  | 4260,65 |

Ориентировочная сумма капитальных затрат на приобретение материала

для ограждения контейнерной площадки из сетки рабица (Sплощ= 2,25 м2)

| Наименование работ, затрат | Цена за ед., руб | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Материалы, оборудование |
| Сетка рабица (размер ячеек 25*25 мм) размеры, мм длина – 4500 высота -1500 | 1580 (за 1 рулон l=10 м) 158 руб./метр. | 711,0 |
| Опорные столбы, (профильная труба 2,0 м. Ø 50) 4 шт. | 350 | 1400,0 |
| Арматура, 18 м (1 м. = 0,395 кг) L= 9 (6) м, d = 8 мм | 19 400 руб./т. | 137,9 |
| Уголок 50*50*4, 18 м. (1 м. = 3,05 кг.) | 22 500 руб./т | 1235,25 |
| ИТОГО по материалам: |  | 3484,15 |

Кроме того,  при обустройстве ограждений следует учитывать затраты на бетонирование металлических стоек, на покраску ограждений масляной краской.

Возможен также вариант изготовления каркаса из профильных труб в основании ограждения. Эскиз ограждения и требуемый расход материалов для площадки площадью 6м2 представлены в Приложении 15.

Ориентировочная сумма капитальных затрат на приобретение материала

для ограждения контейнерной площадки из заборных секций сетки рабица (Sплощ=6 м2)

| Наименование работ, затрат | Цена за ед., руб | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Материалы, оборудование |
| Заборная секция из сетки рабица (размер ячеек 50*50 мм), 2 шт. по 2м., 1 шт – 3 м. размеры, мм высота -1500 | 2*1130 1*1510 | 3770 |
| Опорные столбы, (профильная труба 2,0 м. Ø 50) 4 шт. | 350 | 1400 |
| Винты, шайбы, гайки (крепеж) | 370 (250 шт.) | 15 |
| ИТОГО по материалам: |  | 5185,0 |

Затраты на оборудование и материалы для обустройства пунктов приема вторсырья и производственно-заготовительного предприятия

Затраты на приобретение оборудования для ППП

(цены указаны по состоянию на январь 2010 г.)

| № п/п | Статьи затрат | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомашина ГАЗ – 3309 (фургон промтоварный) | от 630,50 |
| 2 | Весы CAS DL-150 | 11,00 |
| 3 | Прочие расходы (проволока, канцтовары и т.д.) | 8,00 |
| 4 | Спецодежда, спецобувь | 11,0 |
| Итого расходов на 1 передвижной пункт | 660,5 |

Необходимое количество передвижных пунктов вторсырья для осуществления сбора утильных фракций на территориях населенных пунктов Богатовского района на 2015 год – 2 единицы. Итого общее количество затрат на приобретение оборудования для ППП - 1321,0 тыс. руб.

Затраты на приобретение оборудования для ПЗП

(цены указаны по состоянию на январь 2010 г.)

| № п/п | Наименование техники, оборудования | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | автомобиль ГАЗ 3309 (будка) | 630,50 |
| 2 | пресс вертикальный ПГП-15 (1 шт.) | 133,93 |
| 3 | пресс вертикальный ПГП-24 (1 шт.) | 194,11 |
| 4 | тележка гидравлическая | 8,850 |
| 5 | весы CAS DL-150 | 11,00 |
| 6 | Проволока, канцтовары | 15,00 |
| 7 | Спецодежда, спецобувь | 16,5 |
| Итого расходов на ПЗП | 1009,9 |

Укрупнённые показатели затрат на приобретение спецтехники

для выполнения работ по санитарной очистке территории МО «Богатовский район» (цены указаны по состоянию на январь 2010 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Удельный показатель затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |
| 1.1 | Мусоровоз КО-456-12 на шасси МАЗ 4380 | 1920,0 |
| 1.1.1 | Мусоровоз КО-440-4К на шасси КамАЗ-4308 | 1570,0 |
| 1.2 | Мультилифт МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115 | 1765,0 |
| 1.2.1 | Контейнер 20м3 | 98,0 |
| 1.3 | Самосвал КАМАЗ 65111-013 (КамАЗ-55111-017-15) | 1860,0 |
| 1.4 | Бункеровоз КО-450-09 | 1390,0 |
| 1.5 | Вакуумная машина КО-520 | 1060,0 |
| 2 | Механизированная уборка территорий |  |
| 2.1 | Комбинированная машина КО-713Н-40 | 1490,0 |
| 2.2 | Автогрейдер ГС-14.02 | 2900,0 |
| 2.3 | Лаповый снегопогрузчик КО-206 | 1350,0 |
| 2.4 | Самосвал КАМАЗ 65111-013 КамАЗ-55111-017-15 | 1860,0 |

Предлагаемая спецтехника и оборудование могут быть заменены на аналогичные по усмотрению заказчика.

Затраты на реализацию программы по санитарной очистке территории МО «Богатовский район» на первую очередь (до 2015 года)

при использовании способа несменяемых контейнеров для сбора ТБО

Вариант 1. Сбор ТБО в стандартные контейнеры 0,75 м3 от объектов жилфонда.

| № п/п | Наименование статьи | Источник финанси-рования | Ед. изм. | Количество единиц | Стоимость 1 ед. на январь 2010 г., тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение контейнеров для жилфонда (0,75 м3) | бюджет | шт. | 279 | 5,6 | 1562,4 |
| 1.1. | Содержание контейнеров для жилфонда (дезинфекция, ремонт) | бюджет | тыс. руб. | 279 | 1,68 | 468,72 |
| 2 | Приобретение контейнеров для инфраструктуры (0,75 м3) | бюджет | шт. | 84 | 5,6 | 470,4 |
| 2.1. | Содержание контейнеров для инфраструктуры (дезинфекция, ремонт) | бюджет | тыс. руб. | 84 | 1,68 | 141,12 |
| 3 | Приобретение контейнеров 0,75 м3 для парков и кладбищ | бюджет | шт. | 22 | 5,6 | 123,2 |
| 3.1. | Содержание контейнеров 0,75 м3 для парков и кладбищ (дезинфекция, ремонт | бюджет | тыс. руб. | 22 | 1,68 | 36,96 |
| 4 | Приобретение контейнеров 0,75 м3 для устанвоки в водоохранной зоне водохранилища | бюджет | шт. | 9 | 5,6 | 50,4 |
| 4.1. | Содержание контейнеров 0,75 м3 для установки в водоохранной зоне водохранилища (дезинфекция, ремонт) | бюджет | тыс. руб. | 9 | 1,68 | 15,12 |
| 5 | Обустройство контейнерных площадок, 6 м2 | бюджет | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 5а | в том числе основание | бюджет |  | 369 | 16 | 5904 |
| 5б | ограждение | бюджет | шт. | 369 | 8 | 2952 |
| 5.1. | Содержание контейнерных площадок, 6м2 | бюджет | тыс. руб. | 369 | 4,8 | 1771,2 |
| 6 | Приобретение мусоровозов КО-440-4К | бюджет | шт. | 7 | 1640 | 11480 |
| 6.1. | Содержание мусоровозов КО-440-4К (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 7 | 820 | 5740 |
| 7 | Приобретение мультилифта МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115 | бюджет | шт. | 1 | 1765 | 1765 |
| 7.1. | Содержание мультилифта МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115 (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 1 | 882,5 | 882,5 |
| 7.2. | Приобретение контейнера для мультилифта МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115 | бюджет | тыс. руб. | 1 | 98 | 98 |
| 8 | Приобретение самосвалов КамАЗ-55111-017-15 | бюджет | шт. | 1 | 1860 | 1860 |
| 8.1. | Содержание самосвалов КамАЗ 55111-017-15 (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 1 | 930 | 930 |
| 9 | Приобретение вакуумных машин КО-520 | бюджет | шт. | 6 | 1060 | 6360 |
| 9.1. | Содержание вакуумных машин КО-520 (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 6 | 530 | 3180 |
| ИТОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ |  |  | 45791,02 |
| 10 | Обустройство пунктов ППП | привлеченные средства | шт. | 2 | 660,5 | 1321 |
| 10.1. | Содержание пунктов ППП (в том числе расходы на топливо) | привлеченные средства | тыс. руб. | 2 | 330,25 | 660,5 |
| 11 | Обустройство пунктов ПЗП (при наличии готового помещения) | привлеченные средства | шт. | 1 | 1009,9 | 1009,9 |
| 11.1. | Содержание пунктов ПЗП | привлеченные средства | тыс. руб. | 1 | 504,95 | 504,95 |
| ИТОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ППП и ПЗП |  |  | 3496,35 |
| Механизированная уборка территорий |
| 12 | Приобретение машин комбинированных КО-713Н-40 на шасси МАЗ 4380 | бюджет | шт. | 4 | 1490 | 5960 |
| 12.1. | Содержание машин КО-713Н-40 (в том числе расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 4 | 745 | 2980 |
| 13 | Приобретение автогрейдера ГС-14.02 | бюджет | шт. | 2 | 2900 | 5800 |
| 13.1. | Содержание автогрейдера ГС-14.02 (в том числе расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 2 | 1450 | 2900 |
| 14 | Приобретение лапового снегопогрузчика КО-206 | бюджет | шт. | 3 | 1350 | 4050 |
| 14.1. | Содержание лапового снегопогрузчика КО-206 (в том числе расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 3 | 675 | 2025 |
| 15 | Приобретение самосвалов КамАЗ-55111-017-15 | бюджет | шт. | 2 | 1860 | 3720 |
| 15.1. | Содержание самосвалов КамАЗ 55111-017-15 (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 2 | 930 | 1860 |
| 16 | ИТОГО на приобретение техники и оборудования для механизированной уборки | 29295 |
| 17 | ИТОГО | 78582,37 |
| 18 | в т.ч. бюджет | 75086,02 |
| 19 | привлеченные средства | 3496,35 |
| Примечания: * - Расходы на содержание контейнеров, в т.ч. мойку, принимаются в размере 30 % в год от стоимости контейнеров; |
| ** - расходы содержание контейнерных площадок принимаются а размере 20 % в год от стоимости контейнерных площадок; |
| *** - ориентировочные расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт техники, а также расходы на заработную плату водителя и горючесмазочные материалы приняты в среднем 50 % от стоимости автомашины в год; |
| **** - ориентировочные расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт специальной техники, а также расходы на заработную плату водителя и горючесмазочные материалы приняты в среднем 30 % от стоимости автомашины в год. |

Вариант 2. Сбор ТБО от объектов частного жилсектора в контейнеры 0,36 м3, от многоэтажного жилсектора и объектов инфраструктуры в стандартные контейнеры 0,75 м3

| № п/п | Наименование статьи | Источник финанси-рования | Ед. изм. | Количество единиц | Стоимость 1 ед. на январь 2010 г., тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1а | Приобретение контейнеров для частного сектора жилфонда (0,36 м3) | бюджет | шт. | 358 | 4,8 | 1718,4 |  |
| 1.1а | Содержание контейнеров для частного сектора жилфонда (дезинфекция, ремонт) | бюджет | тыс. руб. | 358 | 1,44 | 515,52 |  |
| 1б | Приобретение контейнеров для многоэтажного сектора жилфонда (0,75 м3) | бюджет | шт. | 37 | 5,6 | 207,2 |  |
| 1.1б | Содержание контейнеров для частного сектора жилфонда (дезинфекция, ремонт) | бюджет | тыс. руб. | 37 | 1,68 | 62,16 |  |
| 2 | Приобретение контейнеров для инфраструктуры (0,75 м3) | бюджет | шт. | 84 | 5,6 | 470,4 |  |
| 2.1. | Содержание контейнеров для инфраструктуры (дезинфекция, ремонт) | бюджет | тыс. руб. | 84 | 1,68 | 141,12 |  |
| 3 | Приобретение контейнеров 0,75 м3 для парков и кладбищ | бюджет | шт. | 11 | 5,6 | 61,6 |  |
| 3а. | Приобретение контейнеров 0,36 м3 для парков и кладбищ | бюджет | шт. | 11 | 4,8 | 52,8 |  |
| 3.1. | Содержание контейнеров 0,75 м3 для парков и кладбищ (дезинфекция, ремонт | бюджет | тыс. руб. | 11 | 1,68 | 18,48 |  |
| 3.1а | Содержание контейнеров 0,36 м3 для парков и кладбищ (дезинфекция, ремонт | бюджет | тыс. руб. | 11 | 1,44 | 15,84 |  |
| 4. | Приобретение контейнеров 0,75 м3 для установки в водоохранной зоне водохранилища | бюджет | шт. | 9 | 5,6 | 50,4 |  |
| 4.1. | Содержание контейнеров 0,75 м3 для устанвоки в водоохранной зоне водохранилища (дезинфекция, ремонт | бюджет | тыс. руб. | 9 | 1,68 | 15,12 |  |
| 5 | Обустройство контейнерных площадок, 6 м2 | бюджет | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5а | в том числе основание | бюджет | тыс. руб. | 171 | 16 | 2736 |  |
| 5б | ограждение | бюджет | шт. | 171 | 8 | 1368 |  |
| 5.1. | Содержание контейнерных площадок, 6м2 | бюджет | тыс. руб. | 171 | 4,8 | 820,8 |  |
| 6 | Обустройство контейнерных площадок, 2,25 м2 | бюджет | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6а | в том числе основание | бюджет |  | 340 | 6,5 | 2210 |  |
| 6б | ограждение | бюджет | шт. | 340 | 4,5 | 1530 |  |
| 6.1. | Содержание контейнерных площадок, 2,25 м2 | бюджет | тыс. руб. | 340 | 3,3 | 1122 |  |
| 7. | Обустройство площадок для КГО в частном секторе (1500*1000 асфальт+бордюр с 3-х сторон) | бюджет | шт. | 340 | 6,5 | 2210 |  |
| 7.1. | Содержание площадок для КГО в частном секторе | бюджет | тыс. руб. | 340 | 0,65 | 221 |  |
| 8 | Приобретение мусоровозов КО-456-12 | бюджет | шт. | 5 | 1920 | 9600 |  |
| 8.1. | Содержание мусоровозов КО-456-12 (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 5 | 960 | 4800 |  |
| 9 | Приобретение мультилифта МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115 | бюджет | шт. | 1 | 1765 | 1765 |  |
| 9.1. | Содержание мультилифта МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115 (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 1 | 882,5 | 882,5 |  |
| 9.2. | Приобретение контейнера для мультилифта МСК-10-04 на шасси КамАЗ-65115 | бюджет | тыс. руб. | 1 | 98 | 98 |  |
| 10 | Приобретение самосвалов КамАЗ-55111-017-15 | бюджет | шт. | 1 | 1860 | 1860 |  |
| 10.1. | Содержание самосвалов КамАЗ 55111-017-15 (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 1 | 930 | 930 |  |
| 11 | Приобретение вакуумных машин КО-520 | бюджет | шт. | 6 | 1060 | 6360 |  |
| 11.1. | Содержание вакуумных машин КО-520 (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 6 | 530 | 3180 |  |
| ИТОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ |  | 45022,34 |  |
| 12 | Обустройство пунктов ППП | привлечен-ные средства | шт. | 2 | 660,5 | 1321 |  |
| 12.1. | Содержание пунктов ППП (в том числе расходы на топливо) | привлечен-ные средства | тыс. руб. | 2 | 330,25 | 660,5 |  |
| 13 | Обустройство пунктов ПЗП (при наличии готового помещения) | привлечен-ные средства | шт. | 1 | 1009,9 | 1009,9 |  |
| 13.1. | Содержание пунктов ПЗП | привлечен-ные средства | тыс. руб. | 1 | 504,95 | 504,95 |  |
| ИТОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ППП и ПЗП |  |  | 3496,35 |  |
| Механизированная уборка территорий |  |
| 14 | Приобретение машин комбинированных КО-713Н-40 на шасси МАЗ 4380 | бюджет | шт. | 4 | 1490 | 5960 |  |
| 14.1. | Содержание машин КО-713Н-40 (в том числе расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 4 | 745 | 2980 |  |
| 15 | Приобретение автогрейдера ГС-14.02 | бюджет | шт. | 2 | 2900 | 5800 |  |
| 15.1. | Содержание автогрейдера ГС-14.02 (в том числе расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 2 | 1450 | 2900 |  |
| 16 | Приобретение лапового снегопогрузчика КО-206 | бюджет | шт. | 3 | 1350 | 4050 |  |
| 16.1. | Содержание лапового снегопогрузчика КО-206 (в том числе расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 3 | 675 | 2025 |  |
| 17 | Приобретение самосвалов КамАЗ-55111-017-15 | бюджет | шт. | 2 | 1860 | 3720 |  |
| 17.1. | Содержание самосвалов КамАЗ 55111-017-15 (в т.ч. расходы на топливо) | бюджет | тыс. руб. | 2 | 930 | 1860 |  |
| 18 | ИТОГО на приобретение техники и оборудования для механизированной уборки | 29295 |  |
| 19 | ИТОГО | 77813,69 |  |
| 20 | в т.ч. бюджет | 74317,34 |  |
| 21 | привлеченные средства | 3496,35 |  |
| Примечания: * - Расходы на содержание контейнеров, в т.ч. мойку, принимаются в размере 30 % в год от стоимости контейнеров; |
| ** - расходы содержание контейнерных площадок принимаются а размере 20 % в год от стоимости контейнерных площадок; |
| *** - ориентировочные расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт техники, а также расходы на заработную плату водителя и горючесмазочные материалы приняты в среднем 50 % от стоимости автомашины в год; |
| **** - ориентировочные расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт специальной техники, а также расходы на заработную плату водителя и горючесмазочные материалы приняты в среднем 30 % от стоимости автомашины в год. |

В целях совершенствования системы санитарной очистки территории МО «Богатовский район» рекомендуется реализовать вариант № 2, который, позволит организовать более эффективную систему обращения с отходами на ближайшую перспективу (5 лет), а в дальнейшем осуществить переход на дуальную систему сбора ТБО.

Список  используемой литературы

| [1] | Конституция Российской Федерации (Принята Всенародным голосованием 12.12.1993года) |
| --- | --- |
| [2] | Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 14.03.09 г.) |
| [3] | Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 30.12.08 г.) |
| [4] | СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Взамен СНиП 2.01.01-82) |
| [5] | Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, Стройиздат, 2005 г. (1985, 1990 с изменениями) |
| [6] | Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Москва, 1999 год. |
| [7] | РД Р3112194-0366-03 |
| [8] | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». (Не действует: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01) |
| [9] | СНиП 31-04-2001 «Складские здания» (Взамен СНиП 2.11.01-85). |
| [10] | СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» (Взамен СНиП 2.09.02-85). |
| [11] | СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |
| [12] | СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.99 № 2). |
| [13] | СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». |
| [14] | ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения». |
| [15] | Рекомендаций по выбору методов и организации удаления бытовых отходов, утв. Начальником Главного управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза РСФСР В.М.Кузовчиковым, 14 марта 1985 г. |
| [16] | Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва 1980 (Утверждена Министерством ЖКХ РСФСР от 12.07.1978 г). |
| [17] | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03.2003 (Утверждены Постановлением Госстроя РФ 27.09.2003 № 170) (Не действует: Указания по организации и проведения работ при содержании придомовых территорий. Утверждены зам. министра ЖКХ РСФСР от 07.04.1988 г.) |
| [18] | Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации. Утверждены Зам. министра ЖКХ РСФСР от 01.01.1989 г. |
| [19] | СанПин 2.1.7.722-98 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. (Утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 11.11.1998 № 30) (Не действует: Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов. Утвержденные Зам. Главного государственного врача от 16.05.1983 г. № 2811-83) |
| [20] | СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию». |
| [21] | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16). |
| [22] | Инструкция по отраслевым нормативам сбора и использования вторичного сырья по Министерству ЖКХ РСФСР. Москва, 1984 г. |
| [23] | Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Москва, 1996 г. (Утверждена Министерством строительства РФ 02.11.1996 г.) |
| [24] | Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации» (Утверждены постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152). |
| [25] | Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155. |
| [26] | Переработка отходов производства и потребления. Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Москва, 2000 г. |
| [27] | Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. (Утверждены Зам. министра ЖКХ РСФСР от 09.03.1982 г.). |
| [28] | Сборник докладов ВЭЙСТТЭК 2005 г. «Некоторые нерешенные вопросы безопасного обращения с отходами ЛПУ в России». Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. Авторы Русаков Н.В., Стародубов А.П., Карцева Н.Ю. |
| [29] | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| [30] | Современные технологии обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов. Авторы Систер В.Г., Мирный А.Н. Москва, 2003 |
| [31] | Строительная, дорожная и специальная техника отечественного производства. Справочник. Авторы Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В.- М.: ЗАО «БИЗНЕС-АРСЕНАЛ», 2000 г. |
| [32] | Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. Авторы Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Москва, 2001 г. |
| [33] | «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области», утв. Решением Собрания представителей сельского поселения Богатое № 1 от 05.02.2008 г. |
| [34] | «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области», утв. Решением Собрания представителей сельского поселения Виловатое № 3 от 24.03.2008 г. |
| [35] | «Программа благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области», утв. Решением Собрания представителей сельского поселения Арзамасцевка № 10 от 01.04.2009г. |
| [36] | «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области», утв. Решением Собрания представителей сельского поселения Максимовка № 4 от 22.01.2008 г. |
| [37] | «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области», утв. Решением Собрания представителей сельского поселения Печинено № 3 от 22.01.2008 г. |

# Text boxes

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Примечание (указать адрес или район, в котором находится объект) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На текущий момент (2009 г.) | На первую очередь (2014 г.) | На расчетный срок (2029 г.) |  |
| ФАП | посещ. /год | 4064 | 4150 | 4200 | с. Виловатое |
| Аптеки | 1м2торг. площ. | 110 | 110 | 110 |  |
| Поликлиники, амбулатории | посещ./год | 7620 | 7620 | 7620 | с. Андреевка |
| Школы, лицеи, профтехучилища* | 1 учащийся | 246 | 246 | 246 | с. Виловатое, с. Андреевка |
| Детские сады и ясли* | 1 место | 45 | 45 | 45 | с. Виловатое, с. Андреевка |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 616 | Нет данных | Нет данных |  |
| Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, библиотеки | 1 место | 328 | 328 | 328 | с. Виловатое, с. Андреевка |
| Спортивные арены, стадионы | 1 место | 0 | 350 | 350 |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 80 | Нет данных | Нет данных |  |
| Отделения связи | 1 сотрудника | 2 | Нет данных | Нет данных |  |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудника | 14 | Нет данных | Нет данных |  |
| *) Проектная мощность объектов: школы - 400 учащихся, д/сады – 80 мест. Объекты используются не более чем на 50-60% |

| Наименование объекта | Единица измерения (ед. измер.) | Нормы накопле-ния, м3/год | с.п. Виловатое | с.п. Максимовка | с.п. Арзамасцевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год | Количество ед. измер. | Объем образования, м3/год |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг.пл. | 1,0 | 616 | 616,0 | 350 | 350,0 | 508 | 508,0 |
| Павильон | 1 м2 торг.пл. | 2,45 | - | - | 30 | 73,5 | - | - |
| Палатка, киоск | 1 м2торг.пл. | 2,6 | - | - | - | - | - | - |
| Хозтовары | 1 м2торг.пл. | 1,2 | - | - | 60 | 72,0 | - | - |
| Ярмарки | 1 м2торг. пл. | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Аптеки | 1 м2 общ. пл. | 0,45 | 110 | 49,5 | 24 | 10,8 | 102 | 45,9 |
| Больницы | 1 койка | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | 1 посещение | 0,0001 | 11684 | 1,17 | 4000 | 0,4 | 17000 | 1,7 |
| Санатории, пансионаты | 1 койка | 1,4 | - | - | 50 | 70,0 | - | - |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0,3 | 45 | 13,5 | 40 | 12,0 | 69 | 20,7 |
| Школы, гимназии | 1 учащийся | 0,12 | 246 | 29,52 | 190 | 22,8 | 177 | 21,24 |
| Вузы, техникумы | 1 студент | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| Спортшколы, дома пионеров | 1 учащийся | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,25 | - | - | 2 | 0,5 | - | - |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,4 | 2 | 0,8 | 7 | 2,8 | 12 | 4,8 |
| НИИ | 1 сотрудник | 0,35 | - | - | - | - | 15 | 5,25 |
| Административные и др. учреждения | 1 сотрудник | 0,35 | 14 | 4,9 | 7 | 2,45 | 6 | 2,1 |
| Дом культуры | 1 место | 0,18 | 310 | 55,8 | 300 | 54,0 | 470 | 84,6 |
| Библиотеки | 1 место/1 м2 | 0,05/0,006 | 18/- | 0,9 | 18/- | 0,9 | -/185 | 1,11 |
| Спортивные стадионы | 1 место | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| АЗС | 1 маш.-место | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2общ. пл | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 посад мес. | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, т.д.) | 1 место | 0,65 | 80 | 52,0 | - | - | 50 | 32,5 |
| Ж/д и автовокзалы | 1 пассажир/м2 | 0,0008 | - | - | - | - | - | - |

Сбор КГО

Объекты инфраструктуры

Промышленные предприятия

Жилфонд

частный

многоэтажный

Переработка

Сбор ТБО

в контейнеры 0,75 м3

Транспортировка

спецтехника

спецтехника

Предобработка на производственно-заготовительном предприятии

Обезвреживание

Полигон

Сбор промышленных отходов IV-V кл. опасности.

Строительные отходы

Сбор вторсырья с помощью передвижных приемных пунктов

Сбор ТБО

в контейнеры 0,36 м3

МПС

Сбор КГО

Объекты инфраструктуры

Промышленные предприятия

Жилфонд

частный

многоэтажный

Переработка

Сбор ТБО

в контейнеры 0,75 м3 (вариант № 1)

Транспортировка

спецтехника

спецтехника

Предобработка на приемно-заготовительном предприятии

Обезвреживание

Полигон

Сбор промышленных отходов IV-V кл. опасности.

Строительные отходы

Сбор вторсырья с помощью передвижных приемных пунктов

Сбор ТБО

в контейнеры 0,36 м3 (вариант № 2)

b

b/2

b/2

l/2