#### СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Утверждаемая часть ГП  (проектные материалы)

1.1.	Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области.

1.2.	Том 2. Графические материалы:

1.	Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области.

М 1:25 000 (ДСП, ОП). Лист № 1.

2.	Карта функциональных зон сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области М 1:25 000 (ДСП, ОП). Лист № 2а и М 1:10 000 (ДСП, ОП), лист № 2б.

3.	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области М 1:5 000 (ДСП, ОП). Лист №3.

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской (автомобильных дорог). М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №4.

5. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области (электро-, тепло-, газо-,  водоснабжения населения и  водоотведения). М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №5.

2. Материалы по обоснованию проекта:

2.1.	Том 3. Пояснительная записка.

2.2.	Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду» Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

2.3.	Том 5. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций

Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

2.4.	Том 6. Графические материалы (карты):

- Карта современного использования территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 6а, М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №6б.

- Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области М 1:25 000 (ДСП, ОП). Лист № 7.

- Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

- Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП)  Лист №9.

- Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1:10 000 (ДСП, ОП). Лист № 10.

3. Исходные материалы:

Том 7. Исходные данные -1 экземпляр  (хранится у заказчика)

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен ОАО «ГИПРОГОР» авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А.Сярдин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер института                                                                       Б.А.Поверин

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Главный  архитектор проекта                                                                       С.В. Чирва

Начальник сантехнического отдела                                                    Р.П. Герасимова

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                        В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                          Т.В. Филанова

Архитектор                                                                                                 А.Б. Фокичева

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	6

Цели и задачи проекта «Генерального плана сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  Самарской области».	15

2.	Комплексный анализ территории и комплексная оценка градостроительной  ситупции сельского поселения Максимовка	17

2.1.Общая характеристика территории поселения	17

2.1.1.	История формирования структуры расселения	17

Краткая  историческая  справка	17

2.1.2.  Местоположение  сельского поселения Максимовка в  системе  расселения  Самарской  области.	19

2.1.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	19

2.1.3.1. Климат	19

2.1.3.2. Геоморфология и рельеф	20

2.1.3.3. Геологические условия	21

2.1.4.Обеспечение сельского поселения Максимовка природными ресурсами	21

2.1.4.1. Полезные ископаемые.	21

2.1.4.2.  Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	21

2.1.4.3.  Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод	22

2.1.4.4. Почвы и растительный покров.	23

2.1.4.5. Рекреационные ресурсы	24

2.1.4.6. Оценка природно-ресурсного потенциала	25

2.2. Современное использование и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Максимовка	25

2.2.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Максимовка муниципального района Богатовский	25

2.2.1.1 Основные демографические тенденции	25

2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Богатовский	29

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Максимовка м.р. Богатовский	34

2.2.2. Градообразующая база сельского поселения Максимовка	38

2.2.3. Структура современного землепользования сельского поселения Максимовка	39

2.2.4. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура	41

2.2.5. Планировочная структура сельского поселения Максимовка	42

2.3. Функциональное зонирование территории	43

2.3.1. Жилая зона	43

2.3.2. Общественно-деловая зона	44

2.3.3. Производственная и коммунально-складская зона	49

2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры	52

2.3.5. Зона инженерной инфраструктуры	52

2.3.5.1.Водоснабжение	53

2.3.5.2.Водоотведение	53

2.3.5.3.Теплоснабжение	54

2.3.5.4.Газоснабжение	54

2.3.5.5.Электроснабжение	55

2.3.5.6.Связь	56

2.3.6. Рекреационная зона	57

2.3.7. Зона сельскохозяйственного использования	58

2.3.8. Зона специального назначения	58

2.4.Зоны с особыми условиями использования территории	59

2.4.1. Зоны особоохраняемых территорий	59

2.4.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	60

2.4.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).	61

2.4.2. Санитарно-защитные зоны	64

2.4.3. Охранные зоны.	67

2.4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	69

2.4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	70

2.4.6. Зоны залегания полезных ископаемых.	71

2.4.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	72

2.4.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	74

2.5.  Оценка первичных мер пожарной безопасности территории.	74

3.Обоснование предложений по территориальному планированию сельского поселения Максимовка.	74

3.1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территори.	74

3.2. Учёт интересов субъекта РФ «Самарская область» на территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский	75

3.3.	Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Максимовка.	79

3.4. Проектное решение территориального развития сельского поселения Максимовка	81

3.4.1. Архитектурно-планировочное решение	81

3.4.2. Развитие жилой зоны	82

3.4.3. Развитие общественно-деловой зоны	85

3.4.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.	87

3.4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	87

3.4.5.1. Водоснабжение	88

3.4.5.2. Водоотведение	89

3.4.5.3. Теплоснабжение	89

3.4.5.4.Газоснабжение	91

3.4.5.5. Электроснабжение	94

3.4.5.6. Связь	100

8.4.6. Развитие транспортной инфраструктуры	102

3.4.7. Развитие рекреационной зоны	105

3.4.8. Развитие зон специального назначения	106

3.4.9. Мероприятия по охране природы	106

3.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	108

3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МАКСИМОВКА	110

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	110

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ	115

4. Основные технико-экономические показатели генерального плана	116

5. ВЫВОДЫ	120

# Введение

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Максимовка муниципального района  Богатовский Самарской области» выполнена на  основании  муниципального  контракта №1210/11 от 12 октября 2011 г. с  Администрацией  муниципального района Богатовский Самарской области.

При  проектировании  были  учтены  и  использованы  материалы  ранее  разработанной  проектной  документации:

- «Схема территориального планирования Самарской области», выполнена ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект», г.Самара, 2007 г.

- «Схема территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области», выполнена ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект», г.Самара, 2008 г.

При разработке Генерального плана были учтены Федеральные целевые программы:

- "Жилище" на 2002 - 2010 годы", утв. постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 (ред. от 15.12.2010)

- "Социальное развитие села до 2013 года", утв. постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 N 858 (ред. от 28.04.2011)

- "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утв. постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 N 99 (ред. от 12.08.2011)

- "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", утв. постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 03.11.2011)

- "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)", утв. постановлением Правительства РФ от 28.01.2002 N 65 (ред. от 09.06.2010)

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации  и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190 -ФЗ (ред. от 28.11.2011.);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 21.07.2011)

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011)

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 21.07.2011)

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 26.06.2007 № 118-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О государственном кадастре недвижимости»

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»

- Федеральный закон от 10.05.2007 № 69-ФЗ (ред. от 20.03.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011) «О недрах»

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 № 14 «О введении в действие санитарных правил" (вместе с «СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2001 № 2711)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 № 19 «О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01» (вместе с «СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2001 № 2886)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 № 24 (ред. от 04.02.2008) «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05» (вместе с «Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03», «Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1984-05 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1339-03», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 03.11.2005) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2005 № 7225)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2001 № 2826)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с СанПиН 2.1.2882-11. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2011 № 21720)

- Закон Самарской области от 26.12.2003 № 131-ГД (ред. от 08.12.2006) «О населенных пунктах на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 23.12.2003)

- Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД (ред. от 27.10.2011) «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 05.07.2006)

- Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2005 № 85 (ред. от 04.03.2009) «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области»

- Закон Самарской области от 11.03.2005 N 94-ГД (ред. от 12.12.2011) "О земле" (принят Самарской Губернской Думой 22.02.2005)

- Закон Самарской области от 06.04.2009 N 46-ГД (ред. от 27.10.2011) "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 24.03.2009)

- Закон Самарской области от 09.12.2005 N 219-ГД (ред. от 07.07.2011) "О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (принят Самарской Губернской Думой 28.11.2005)

- Закон Самарской области от 08.12.2008 N 142-ГД "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 25.11.2008)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 N 14-ГД (ред. от 22.11.2011) "О культуре в Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 26.03.2002) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2009)

- Закон Самарской области от 04.03.2011 N 17-ГД (ред. от 06.07.2011) "Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 22.02.2011)

- Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129 "О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2009 N 674 (ред. от 13.07.2011) "Об утверждении Программы газификации Самарской области на 2010 - 2014 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью "Средневолжская газовая компания"

- Постановление Правительства Самарской области от 19.12.2008 N 501 "Об утверждении Программы газификации Самарской области на 2009 - 2013 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом "Сызраньгаз"

- Постановление Правительства Самарской области от 09.08.2006 N 106 (ред. от 04.03.2009) "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области"

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 N 180 (с изм. от 06.10.2009) "Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики в Самарской области"

- Постановление Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 499 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении Плана мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области, на 2010 - 2014 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 549 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2010 N 12 "О Стратегии развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 23.09.2010 N 422 "О Концепции развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011 - 2015 годы"

- Постановление Самарской Губернской Думы от 29.10.2009 N 1224 "О прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов"

- Постановление Самарской Губернской Думы от 11.11.2010 N 1687 "О прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов"

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 N 138 (ред. от 29.09.2011) "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010 - 2011 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 541 "Об утверждении Концепции развития сельского туризма в Самарской области"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 539 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2011 - 2014 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009 N 722 "Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения"

- Постановление Правительства Самарской области от 12.09.2008 N 384 (ред. от 25.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 03.03.2011 N 88 "О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов"

- Постановление Правительства Самарской области от 03.04.2009 N 193 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 N 179 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 01.10.2008 N 399 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2009 N 601 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2012 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 N 188 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 N 560 (ред. от 12.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года"

- Приказ министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 01.11.2010 N 212-п "Об утверждении перечня объектов собственности Самарской области и распределения средств областного бюджета по ним в рамках реализации в 2010 году мероприятий по установке и топливообеспечению аварийных (резервных) источников электропитания, предусмотренных областной целевой энергетической программой на 2009 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 N 178 "Об утверждении областной целевой энергетической программы на 2009 - 2010 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 536 (ред. от 24.08.2011) "Об утверждении областной целевой энергетической программы на 2011 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 13.07.2011 N 338 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 30.07.2010 N 355 "Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010 - 2013 годы и на период до 2020 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.09.2010 N 466 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.10.2009 N 542 "Об утверждении областной целевой программы "Чистая вода" на 2010 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 12.09.2008 N 378 (ред. от 27.10.2010) "Об утверждении областной целевой программы "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009 - 2012 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 17.09.2009 N 431 (ред. от 27.09.2010) "Об утверждении областной целевой программы "Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области" на 2009 - 2010 годы" (вместе с "Перечнем целевых индикаторов (показателей) областной целевой программы "Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области" на 2009 - 2010 годы", "Перечнем программных мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, распределение субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями", "Методикой оценки эффективности реализации областной целевой программы "Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области" на 2009 - 2010 годы)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 484 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Строительство объектов образования на территории Самарской области" в 2010 - 2016 годах"

- Постановление Правительства Самарской области от 17.02.2010 N 45 (ред. от 28.04.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области" на 2010 - 2012 годы и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.12.2009 N 638 "О предоставлении в 2009 - 2010 годах субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Самарской области"

- Постановление Правительства Самарской области от 02.05.2006 N 43 (ред. от 23.09.2010) "О реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Самарской области"
Постановление Правительства Самарской области от 23.06.2010 N 266 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 28.09.2009 N 473 "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области" на 2010 - 2014 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 539 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2011 - 2014 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 29.09.2011 N 473 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области" (вместе с "Перечнем целевых индикаторов (показателей) областной целевой программы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области" на 2009 - 2013 годы", "Методикой оценки эффективности реализации Программы")

- Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 N 576 (ред. от 08.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011 - 2015 годы"

- Приказ министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 N 122 (ред. от 18.11.2010) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения" на 2011 - 2013 годы"

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Приказ министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10.10.2008 N 12-п (с изм. от 03.11.2009) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области" на 2009 - 2010 годы" (вместе с "Ведомственной целевой программой "Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области" на 2009 - 2010 годы")

- Стратегия социально-экономического развития муниципального района Богатовский Самарской области на период до 2015 года (Решение собрания Представителей № 8 от 21.05.2007 года)

- Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Богатовский Самарской области (Постановление № 1642 от 21.12.2010 г.)

- Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Богатовский Самарской области на 2010-2012

- Муниципальная целевая программа развития потребительской кооперации в муниципальном районе Богатовский Самарской области на 2010-2012 г.

- Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский Самарской области на 2012-2016 годы (стадия утверждения)

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820)

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780)

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150)

- СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 19.11.1999 № 64) (ред. от 30.04.2003)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 № 18-77)

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.06.2003 № 125

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий (приняты Постановлением Минстроя РФ от 27.11.1995 № 18-100)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88)

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011)

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 849)

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства (принят Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94)

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997№ 9-1-1/69)

- «Правила охраны недр», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009).

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9

- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 N 18-30)

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

Настоящий проект  выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При  проектировании  и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Богатовский Самарской области.

### Цели и задачи проекта «Генерального плана сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  Самарской области».

Основная цель разработки генерального плана  - создание градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности поселения, направленного на благоприятную среду обитания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Для обеспечения устойчивого развития территории проектом предложены три основных приоритета деятельности:

- Устойчивый экономический рост: повышение уровня жизни, развитие  современных технологий и, повышение инвестиционной привлекательности территории;

- Развитие социальной сферы: социальное обслуживание, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охрана объектов культурного наследия.

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация территории  поселения в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики муниципального района, поселения;

• повышение уровня жизни и условий проживания населения;

• существенное улучшение экологической ситуации;

• достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития муниципального района и сельского поселения Максимовка;

• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

• современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры;

• создание "гуманной" среды обитания, сохранение культурного и природного наследия.

ЭТАПЫ разработки проекта генерального плана:
ЭТАП 1 - Информационный этап «Сбор и систематизация исходных данных о территории сельского поселения Максимовка»

- Экономика и социальная сфера

- Современное использование территории и  земельные ресурсы

- Транспортная и инженерная инфраструктура

- Экология, природопользование и культурное наследие

ЭТАП 2 -  Аналитический этап – Комплексный градостроительный анализ территории

- выделение проблемных  эколого-градостроительных ареалов и ситуаций

- анализ и оценка природно-экологических, социально-экономических,    планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории

ЭТАП 3 - Разработка Положения о территориальном планировании сельского поселения Максимовка

ЭТАП 4 - Разработка комплекса проектных мероприятий

Генеральный план поселения  включает в себя карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

C 1 января 2010 года (cогласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ) не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Проект Генерального плана разрабатывается на территории сельского поселения Максимовка, в составе которого 2 населённых пункта: с. Максимовка, с. Съезжее

Генеральный план в сегодняшних условиях – это открытый и доступный документ, как для участников градостроительной деятельности, так и для жителей сельского поселения Максимовка.

В Генеральном плане рассмотрены два этапа:

Первая очередь – до 2020 г.

Расчётный срок – до 2030 г.

# Комплексный анализ территории и комплексная оценка градостроительной  ситупции сельского поселения Максимовка

# 2.1.Общая характеристика территории поселения

## История формирования структуры расселения

## Краткая  историческая  справка

Заселение муниципального района Богатовский началось в середине XVII века, в связи со строительством двух крепостей (Красносамарской и Борской) для защиты от кочевников.

В 1751 году между крепостями на половине пути была основана слобода Богатый Умет. Первыми поселенцами слободы были беглые крестьяне переселенцы из Нижегородского, Арзамаского и других уездов. Название слободы произошло от сочетания «умет», т.е. укрытие от непогоды и «богатое», место, где тянулся большой сосновый лес, в котором было много зверя, рыбы, дичи. Кроме того через Богатый Умет проходила Большая Московская дорога от Самары до Оренбурга. В Богатом Умете находилась почтовая станция.

В период с 1767 г. по 1772 г. П.С.Обухов купил казенные земли и основал селение Павловка.

В 70-80 годы XIX века в ходе строительства железной дороги Самара – Оренбург была построена железнодорожная станция, которая находилась в непосредственной близости от Павловки и Богатого Умета и была названа станция «Богатое». Основное население было татары, русские, молокане.

В 1935 году все три поселения были объединены в село Богатое, ставшее районным центром.

В конце 1965 года из Богатовского района выделился Борский район. Районным центром стал поселок Павловка, который затем был переименован в Богатое.

Село Максимовка.

Село основано в 1787 году. Название было получено по личному имени. За свою историю селение также именовалось Коржевкой – по фамилии одного из владельцев и Съезжим – по реке. Основателями были удельные и государственные крестьяне, поселившиеся в этих местах самовольно. Затем эти земли были закреплены за ними Генеральным межеванием. Поселенцам также было разрешено пользоваться лесом, отведенным красносамарским казакам.

Начальное население села составляли русские и мордва. На первых этапах своего развития Максимовка являлась преимущественно мордовским селением. В конце 18 века в селении насчитывалось 7 русских дворов (63 человека). Мордва имела 29 дворов (237 человек).

К началу 1840 года численность населения поселения выросла почти в два раза и составляла 597 человек.

Статус села деревня получила в первой половине 19 века, когда в ней была построена Михайло-Архангельская церковь.

Во второй половине 19 века Максимовка становится центром волости. К началу 20 века в селе насчитывалось 720 дворов с численностью населения 5000 человек. В большинстве своем это было русское православное население. В селе была церковь, молитвенный дом, земская и церковно-приходская школа, фельдшерский пункт. Здесь же находились волостное правление, почтовое отделение и земская станция. Население в основном занималось сельским хозяйством. Из промышленных предприятий следует отметить небольшой кожевенный завод. Село окружали пять ветряных мельниц.

Село Съезжее

Село возникло в 1878 году. Первоначальное название – Леоньтьевка деревня получила по имени первопоселенца. Съезжим названо по небольшой речке, по которой можно было «съезжать» в реку Самара. Эти два названия сохранились и употреблялись как равнозначные на протяжении всей дореволюционной истории поселения.

В 1829 году в деревне была построена Космо-Дамианская церковь и с этого времени она приобрела статус села. Начальное население составляли русские и мордва. Русское население в основном принадлежало к однодворцам. В конце 18 века русских в селе насчитывалось 130 человек. Мордовские крестьяне, которых было 343 человека, населяли 59 дворов.

К 1840 году в селе насчитывалось в два раза больше жителей – 792 человека. Такой прирост населения произошел за счет переселенцев, большинство из которых прибывало из пензенских мест. По данным 1858 года Съезжее было довольно крупным селом со своей ярмаркой и базарами. К этому времени в нем насчитывалось 276 дворов с населением в 2476 человек.

В начале 20 века Съезжее являлось одним из крупнейших селений на территории современного Богатовского района. Кроме храма в нем находились земская и церковно-приходская школы, ярмарка, работал небольшой кирпичный завод, были устроены две ветряные мельницы. Главным хозяйственным занятием населения было земледелие. Дополнительным промыслом было гончарство.

В настоящее время муниципальный район Богатовский является одним из 27-ми административных районов, входящих в состав Самарской области. По данным на первое января 2011 года в 32-ух населенных пунктах, расположенных на его территории проживает 14 090 человека, в том числе в сельском поселении Максимовка 1609 человек.

Историческая справка составлена на основе архивных данных и книг: Дубман Д.Л., Смирнов Ю.Л.  «Богатовский край»,2001 г., В.Клевин «Край Богатовский. Век двадцатый», 2005 г.,

Памятники истории, культуры и архитектуры, расположенные на территории  сельского поселения Максимовка

В Сводный список выявленных объектов культурного наследия Богатовского района Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р., занесены:

- Земская школа	в с. Максимовка (Конец ХIХ-начало ХХ в.);

- Молоканский молельный дом	 в с. Максимовка (Конец ХIХ-начало ХХ в.);

- Козьмо-Демьянская церковь	 в с. Съезжее (1827 г.).

Кроме того, в границах сельского поселения Максимовка расположены 14 памятников археологии (см. главу 2, раздел 2.4.1.1).

## 2.1.2.  Местоположение  сельского поселения Максимовка в  системе  расселения  Самарской  области.

Муниципальный район Богатовский расположен в юго-восточной части Самарской области. На севере район граничит с Кинель-Черкасским,  на востоке – с Борским,  на юге и юго-востоке – с Алексеевским и Нефтегорским,  на западе – с Кинельским районами.

Сообщение с областным центром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования «Кинель-Богатое-Борское» и железной дороге «Оренбург-Кинель». Транспортная связь  с соседними районами и населенными пунктами происходит по автомобильным дорогам общего пользования.

Сельское поселение Максимовка расположено в юго-западной части Богатовского района.  С западной и южной сторон граничит с землями муниципального района Нефтегорский, с восточной стороны – с землями  сельского поселения Максимовка, а с северной стороны  - сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

Расстояние от административного центра с.п. Максимовка  до областного центра г. Самары – 90 км, до административного центра района с. Богатое – 22 км.

Существующая численность населения сельского поселения Максимовка по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 1609 человек. В его  состав входят 2 населённых пункта:

- с. Максимовка – 533,7 га;

- с. Съезжее – 533,4;

Общая площадь территории сельского поселения Максимовка в установленных границах – 17837 га

См. листы №6а, 6б «Карта современного использования территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области»

## 2.1.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.1.3.1. Климат

Сельское поселение Максимовка находится в зоне континентального климата, для которого  свойственны температурные контрасты (как годовые, так и суточные), преобладание ясных и малооблачных дней в году, жаркое и сухое лето, холодная и малоснежная зима, быстрый переход от зимы  к лету,  большая вероятность весенних и осенних заморозков, значительная интенсивность испарения и высокая солнечная инсоляция. Годовая амплитуда температуры воздуха наиболее теплого (июль) и наиболее холодного (январь) достигает 35 градусов, причем абсолютные разности температуры составляют 87 градусов (абсолютный минимум температуры –47 градусов, абсолютный максимум температуры +40 градусов.

В зимние месяцы (при обычно холодной и малоснежной зиме) температура воздуха от -10 до -25 градусов, с резкими перепадами от -5 до -27 градусов; сред-несуточная температура самого холодного месяца -14,1 градусов. Относительная влажность воздуха колеблется от 75% до 85%  при количестве сезонных осадков от 10 до 30 мм  в  месяц.  Глубина промерзания почвы: средняя  – 78 см, макси-мальная – 170 см.

Весна наступает бурно - в середине марта, хотя при этом  в конце мая среднесуточная температура может колебаться от 0 до +18 градусов, что обу-словливает вероятность весенних заморозков. Средняя дата последнего замороз-ка в районе  10 мая, но в отдельные годы последний заморозок наблюдается и в первой декаде  июня. Осадков выпадает в среднем 15 – 18 мм в месяц при относи-тельной влажности воздуха от 40 до 80 %.

Как правило, жаркое и сухое лето характеризуется относительной влажно-стью воздуха 35 – 40%. Среднесуточная температура самого теплого месяца  +20-25 градусов.

Осенний период непродолжителен по продолжительности. В осенний пери-од относительная влажность  увеличивается до  40 - 80%; количество выпадаю-щих осадков составляет 32 - 45 мм.  Характерны осенние заморозки; зима насту-пает в середине октября.

Особенностью ветрового режима местности является преобладание ветров  северо-восточного и юго-западного направлений; в северной части района боль-шую повторяемость имеют также западные ветры. Наибольшее количество дней с сильными ветрами наблюдается зимой. В летний период ветры южной четверти (юго-восточные, южные и юго-западные) имеют суховейный характер и при низком запасе продуктивной влаги в почве могут вызвать засуху (среднее число дней с суховеями составляет 23 в северной части района и 28 – в южной). При этом в июне и июле может увеличиваться число дней с северными и северо-восточными ветрами, понижающими высокие летние температуры. В засушливый период года в условиях сильных ветров на проектируемой территории   возможно проявление пыльных бурь, которые возникают, как правило, на карбонатных и легких почвах.

### 2.1.3.2. Геоморфология и рельеф

Сельское поселение Максимовка расположено в пределах Сыртового Заволжья (рельеф полого-волнистый и представлен долинами и балками).

Рассматриваемая территория в основном представлена надпойменной террасой р. Самары и р. Съезжая и характеризуется спокойным выровненным рельефом.

Поверхность территории села Максимовка ровная, отметки поверхности земли изменяются от 47,5  в восточной части, до 50,5 м в западной части села. Микрорельеф на территории села осложнен наличием замкнутых неглубоких котловин и округло-вытянутых холмов. Кроме этого на территории села имеются вытянутые вдоль улиц неглубокие ложбины, служащие естественным стоком талых и ливневых вод.

В геоморфологическом отношении территория села приурочена к первой надпойменной террасе р. Самары и ее левого притока – р. Съезжая.

Село Съезжее расположено на участке со спокойным рельефом, с незначительным уклоном с востока на запад к р. Съезжая. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 51 до 53 м.

По условиям геоморфологического районирования территория сельского поселения Максимовка приурочена к позднеплиоцен-четвертичной эрозионно-денудационной низкой (hабс ≤ 200м) равнине на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

### 2.1.3.3. Геологические условия

Территория в границах Богатовского района в геологическом отношении представляет собой мощную толщу (свыше 1500 м) осадочных пород, залегающую на допалеозойском кристаллическом фундаменте и состоящую из известняков, доломитов и песчано-глинистых осадков всех возрастов, начиная с девона и кончая современными четвертичными отложениями.

Рельефоформирующими коренными породами в границах проектирования являются неоген-четвертичные глинисто-суглинисто-супесчано-песчаные отложения.

## 2.1.4.Обеспечение сельского поселения Максимовка природными ресурсами

### 2.1.4.1. Полезные ископаемые.

В границах сельского поселения расположены месторождения углеводородного сырья: в южной части поселения – Кулешовское, в западной части поселения - Утевское.

На границе с муниципальным районом Нефтегорский районом в юго-западной части поселения расположено мелкое Максимовское месторождение бетонитоподобных глин (менее 250 тыс.м3).

### 2.1.4.2.  Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Подземные воды на территории Богатовского района приурочены к верхней части разреза неоген-четвертичных отложений (пески с включением гравийно-галечникового материала). В зависимости от рельефа, подземные воды водоносного комплекса вскрываются на глубине от 2-10 м (в долинах рек  Самара и Съезжая) до 35-50 м.

Наибольшее значение подземные воды  имеют в долине реки Самара, где они являются основным источником водоснабжения многих сёл района, в частно-сти села Богатое, Максимовка, Фёдоровка, Печинено, Андреевка, Съезжее, Макси-мовка и далее вниз по течению. Воды - напорно-безнапорного типа; дебиты водо-заборных скважин изменяются от 1-3 л/с до 5-7 л/с. По химическому составу воды - гидрокарбонатные, смешанного катионного состава, с минерализацией менее 1,0 г/л, общей жёсткостью менее 7,0 молль/л, удовлетворяющие основным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Тем не менее, подземные воды  в пределах долины реки Самара относятся к недостаточно защищённым от загрязнения поверхностными стоками.

В целом проектируемая территория вполне удовлетворительно обеспечена пресными подземными водами, пригодными для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Строительство новых водозаборов на территории сельского поселения производится с использованием карт залеганий подземных вод (с глубиной залегания до 100-150 м и наличием основных качественных характеристик). Имеется необходимость начать новые изыскательские работы по выявлению больших запасов подземных вод.

### 2.1.4.3.  Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть проектируемой территории представлена водными артериями реки Самара, протекающие через весь район в широтном направлении (с востока на запад), а также рек: Съезжая и Ветлянка.

Река Самара – это полноводная большая река, берущая начало  с северных отрогов Общего сырта в Оренбургской области и впадающая в Саратовское водохранилище. При общей длине реки в 594 км в пределах Богатовского района река Самара представлена своим средним и нижним течением протяжённостью около 110 км. Площадь водосборного бассейна реки Самара в створе на границе с Кинельским районом составляет 28900 км2. Среднегодовой расход реки в вышеуказанном створе – 59,5 м3/с (в периоды летней и зимней межени расход реки в среднем составляет, соответственно 17,5 м3/с и 12,6 м3/с), а годовой сток – 1,88 км3/год. Скорость течения колеблется от 0,1 до 0,3 м/сек.

Территория водосбора реки представляет собой волнистую равнину, сложенную глинистыми и суглинистыми грунтами. Дно русла преимущественно песчаное; берега также песчаные, высотой 4-5 м, почти всюду заросшие кустарником и древесной растительностью. Ежегодно во время весенне-паводковый период происходит размыв и смещение русла реки на несколько метров (например, ниже по течению от села Максимовка до села Богатое, в районе СПТУ-74). Русло реки извилистое, местами разветвляется на рукава. Преобладающая ширина реки летом - от 7 до 20  м, глубина 1,5-2 м. Ширина водоохраной зоны реки Самара с ее широкой поймой в пределах района составляет 400 м.

Река Съезжая, являющаяся левым притоком реки Самара, пересекает территорию  района с юга на север. Своё начало берёт от родника дебитом 1200л/ч, отнесённого к памятникам природы Самарской области. Общая протяжённость реки составляет порядка 108 км. Ширина водоохраной зоны реки Съезжей на территории района – 200 м.

На проектируемой территории района имеется  много озер и стариц, среди которых можно выделить озеро Святое, пригодные для развития сферы туризма и отдыха. В связи с постоянным изменением русла река Самара в пойменной части реки имеются многочисленные старицы, пойменные озёра, которые создают благоприятные условия для гнездования водоплавающих. Некоторые из озер отнесены к памятникам природы Самарской области, в частности это озеро Ильмень (в 2 км юго-восточнее села Съезжее).

### 2.1.4.4. Почвы и растительный покров.

Почвы проектируемой территории представлены черноземами обыкновенными, черноземами типичными, серыми лесными почвами, пойменными и лугово-черноземными почвами, солонцами.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Механический состав лугово-черноземных почв варьирует от глинистого до легкосуглинистого, преобладают тяжелые разновидности. Лугово-черноземные почвы в целом имеют высокое содержание гумуса и значительный запас питательных веществ, обладают удовлетворительным водно-воздушным режимом и являются высокоплодородными почвами.

Солонцы формируются при нисходящем движении почвенно-грунтовых вод. Главнейший признак солонцов - повышенное содержание обменного натрия в гумусовых горизонтах. Их механический состав преимущественно глинистый и тяжелосуглинистый. Содержание гумуса в метровом слое - 3-7%. Мощность гумусового горизонта - от 2-3 см до 20-25 см. Он обеднен глинистыми и илистыми частицами и гумусовыми веществами и обогащен кремнеземом, содержание обменного натрия меньше, чем в солонцовом горизонте. Гумусовый горизонт рыхлый и бесструктурный. В солонцовом горизонте отмечается повышенное количество поглощенного натрия. Он обогащен полуторными окислами, особенно алюминия, частицами ила. Тип засоления, в основном, хлоридно-сульфатный, реже содово-сульфатный. Засоленность верхних горизонтов легкорастворимыми солями слабая, сильная и очень сильная. Мощность солонцового горизонта - 10-30 см, иногда больше.

Проектируемая территория принадлежит к сыртовой степи Заволжья.

Левобережье реки Самара в основном представлено надпойменной террасой, постепенно переходящей в пологие склоны и характеризуется спокойным выровненным рельефом.

Характер рельефа на проектируемой территории в значительной степени обуславливает процессы почвообразования. На вершинах и пологих склонах водоразделов сформировались черноземные почвы - выщелоченные, обыкновенные и южные. Содержание питательных элементов: азота слабое, фосфора среднее и ниже среднего, калия – среднее содержание. На южных и юго-западных покатых и крутых склонах, подверженных плоскостной и линейной водной эрозии, сформировались их смытые разновидности.

В пойме реки Самара расположены леса Бузулукского бора, земли под которым – долинные чернозёмы. Отдельными участками под островами лиственных лесов встречаются тёмно-серые суглинистые почвы.

На засоленных породах и при близком залегании к поверхности минерализованных грунтовых вод сформировались солонцы и солонцеватые почвы. К глубоким бессточным понижениям на террасе и в пойме рек приурочены лугово-болотные почвы.

На значительной части, пойма заболочена или занята старичными озёрами. Первая надпойменная терраса, отделяемая от поймы до 1,0-3,0 м, развита преимущественно в левобережной части долины реки Самара.

Растительный покров степи представлен в основном степными злаками, типичным разнотравьем, состоит преимущественно из мордовника степного, шалфея дубравного, острогала волжского. Травянистая растительность луговых степей в настоящее время сохранилась на участках, не пригодных или не подлежащих распашке: в основном в оврагах и на нижних (приовражных) частях склонов. Основное использование этих участков – под пастбищами. Преобладающими растительными группировками луговых степей являются разнотипчаковые, реже типчаковые. Широко распространены сбитые группировки, в которых злаки замещены однолетними сорняками. Луговые степи на солонцах и солонцеватых почвах характеризуется преобладанием сбитых группировок и комплектностью растительного покрова. На участках кормовых угодий с отрицательными формами мезорельефа (низины, западины), в условиях избыточного увлажнения, сформировались низинные, влажные луга с полевицей белой, овсяницей луговой, осокой стройной.

### 2.1.4.5. Рекреационные ресурсы

Территория в границах сельского поселения Максимовка имеет живописный ландшафт и благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Богатовский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

Акватории и поймы рек: Самара, Съезжая и Ветлянка, а также их прибрежные территории используются жителями для отдыха и рыболовства.

По материалам «Схемы территориального планирования Самарской области» (ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.), на существующее положение территория сельского поселения Максимовка входит в зону преимущественного развития ландшафтного туризма (рыболовство, охота, собирательство). В предложениях к «Схеме…», кроме ландшафтного туризма, как наиболее вероятные, отмечены такие направления дальнейшего развития туристско-рекреационного комплекса Богатовского района, как садово-парковое искусство, этнотуризм.

### 2.1.4.6. Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный потенциал в границах проектируемой территории определяется наличием;

- запасов нефти;

- сырья для произвлдства строительных материалов;

- ресурсов пресных подземных вод;

- ресурсов поверхностных вод: р. Самара, Съезжая, Ветлянка, озер и стариц;

- земельных и почвенных ресурсов, которые обеспечивают производство сельскохозяйственной продукции;

- лесных ресурсов;

- историко-культурных и рекреационных ресурсов.

# 2.2. Современное использование и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Максимовка

## 2.2.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Максимовка муниципального района Богатовский

### 2.2.1.1 Основные демографические тенденции

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Богатовский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

### 2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Богатовский

На территории муниципального района Богатовский расположены 5 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Богатое (численность населения на 01.01.11 – 6850 человек).

Сельские поселения муниципального района Богатовский:

- Арзамасцевка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей  1946 человек;

- Богатое (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  8866  человек;

- Виловатое (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1828 человек;

- Максимовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1609 человек;

- Печинено  (в составе 12 населенных пунктов) – общее число жителей  1812 человек.

В целом в муниципальном районе Богатовский по данным на 1.01.11 проживает 14090 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Богатовский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5. Динамика естественного движения населения муниципального района Богатовский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. Уровень смертности в районе часто превышал региональные показатели, в то время как уровень рождаемости оказывался ниже их. Только в 2010 году районные показатели рождаемости перекрыли региональный порог, однако эффективность воспроизводственных процессов снизилась за счет существенного превышения смертности.  Рис. 6. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Богатовский.

Младенческая смертность в поселениях Богатовского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2004 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района немного ниже средних показатели по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Богатовский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последующие годы в муниципальном районе ожидается снижение уровня  рождаемости в связи с уменьшением доли женщин, входящих в детородный возраст. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Богатовский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Богатовского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Богатовский доля стариков превышает долю молодого населения: 26,2% против 16,4%, Таким образом, разрыв составляет 9,8%, что на 2,7% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 2,5% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Богатовский примерно на 1,4 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом

Миграционные процессы в муниципальном районе Богатовский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль населения. В 2001 году миграционный прирост заметно снизился, в 2010 году сальдо миграции стало отрицательным. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Богатовский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Богатовский прибыло на 10 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Богатовский.

Население муниципального района Богатовский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 89,1%. Около 2,6% населения района – мордва; 0,6% - белорусы; 1, 7% - татары; 1% – чуваши; 1,6% - украинцы; 1,2% - армяне.

### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Максимовка м.р. Богатовский

В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Богатовский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Максимовка уровень смертности на протяжении последних 8-ми лет также превышал уровень рождаемости. В 2005 году уровень рождаемости заметно возрос и на протяжении последних 5-и лет остается стабильно высоким, хотя немного уступает районным показателям.

Уровень смертности превысил показатели района, в 2008 году был самым высоким за весь анализируемый период. В настоящий момент наблюдается снижение показателя, но, не смотря на это, уровень смертности в с.п. Максимовка выше показателей по району.

Проблемная демографическая ситуация в с.п. Максимовка немного сглаживалась внешней миграцией, которая покрывала естественную убыль населения, это обеспечило рост численности населения с.п. Максимовка в последние годы.  (Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Максимовка муниципального района Богатовский).

По сравнению с сельским населением м.р. Богатовский, средний коэффициент рождаемости в период с 2003 по 2010 гг. был на 3,4 промилле ниже среднего районного показателя, при этом средний уровень смертности в этот период был на 2,2 промилле выше, чем в муниципальном районе Богатовский.

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Максимовка муниципального района Богатовский (на 1 тыс. жителей)

11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Максимовка

11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Максимовка

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Максимовка, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста.  Данные о возрастной структуре населения с.п. Максимовка представлены в таблице №1.

Таблица №1

Данные о возрастной структуре населения с.п. Максимовка на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 278 | 17,3 |
|  | до 6 лет | 98 | 6,1 |
|  | от 7 до 15 | 132 | 8,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 49 | 3,0 |
| II. | Из общей численности населения: | 1609 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 230 | 14,3 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 711 | 44,2 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 434 | 27,0 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 277 | 17,2 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 668 | 41,5 |
|  | женщины старше 54 лет | 353 | 22,0 |
|  | мужчины старше 59 лет | 314 | 19,5 |

Заметна тенденция увеличения доли стариков и сокращения доли детей, в сумме доля несамодеятельного населения составляет около 55% от всего населения.

По данным, предоставленным администрацией с.п. Максимовка, в настоящее время в поселении доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет составляет 14,3%, что на 2,1% ниже среднего показателя по району. Доля населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного в с.п. Максимовка в в 1,5 раза больше, чем в самом муниципальном районе и составляет 41,5%.

Доля трудоспособного населения в с.п. Максимовка составляет 44,2%, это на 13,2% меньше районного показателя. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат число жителей в с.п. Максимовка в период с 2002 по 2007 год уменьшалось, с 2007 года по настоящее время - росло. В таблице №2 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Максимовка.

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Максимовка

Таблица №2

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Максимовка | 1790 | 1490 | 1476 | 1592 | 1609 |
| с. Максимовка - а/ц | 1130 | 908 | 896 | 1011 | 1038 |
| с. Съезжее | 660 | 582 | 580 | 581 | 571 |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Максимовка численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 181 человека, по сравнению с 2007 годом - увеличилась на 133 человека. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Максимовка).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Максимовка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Максимовка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Максимовка м.р. Богатовский.

## 2.2.2. Градообразующая база сельского поселения Максимовка

Основная отрасль экономики сельского поселения Максимовка - сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Основные  градообразующие  предприятия, расположенные на территории  поселения, сведены в таблицу №3 «Объекты градообразующего значения».

Производственных объектов сельскохозяйственного назначения, расположенные на проектируемой территории показаны в таблице №3 «Производственные объекты сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Максимовка»

Производственные объекты сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Максимовка

Таблица № 3

| № п/п | Наименования хозяйств | Направление | Сущ. поголовье | Ориентиро-вочная СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Максимовский» | овцеводство | до 100 | 100 |
| 2 | ООО «Съезжее» | животноводство свиноводство | до 100 до 100 | 100 |

## 2.2.3. Структура современного землепользования сельского поселения Максимовка

В 1997 году институтом «ВолгоНИИгипрозем»,  была выполнена инвентаризация земель населённых пунктов: с. Максимовка и с. Съезжее  сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области.

Законом Самарской области от 04.02 2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Богатовский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятым постановлением  №1446 Самарской Губернской Думы 25.01.2005 г. установлены границы пяти поселений, одним  из которых является сельское поселение Максимовка, включающее 2 населённых пункта: село Максимовка и село Съезжее,  с административным центром в селе Максимовка.

Общая площадь земель сельского поселения Максимовка в установленных границах составляет 17837 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения –15179,1га;

- земли населённых пунктов – 1067,1 га;

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – 129 га;

- земли ООПТ –1270 га;

- земли водного фонда  - 51 га;

- земли запаса - 140,8

На территории сельского поселения Максимовка земли особо охраняемых территорий занимают  - площадь - 1270 га (из них: памятник природы «Урочище Ильмень» – 115 га, Национальный парк «Бузулукский Бор» -1155 га).

Современная структура земель населённых пунктов в сельском поселении Максимовка представлена в таблице №4.

Структура земель населённых пунктов в сельском поселении Максимовка.

Таблица № 4

| № пп | Состав земель | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние | 1 очередь | Рас. срок | проектное решение (всего) |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| село Максимовка |
| 1 | Земли жилой зоны в том числе: индивидуальная жилая застройка блокированная жилая застройка объекты образования | 185,0 170,5 12,2 2,3 | 9,0 8,6 0,4 - | 44,2 36,2 6,5 1,5 | 238,2 215,3 19,1 3,8 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | 4,2 | 1,0 | 4,9 | 10,1 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | 1,8 (56,8–за границей) | 0,5 | - | 2,3 |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | 20,2 | - | - | 20,2 |
| 5 | Земли садоводства и огородничества | 24,1 | 5,7 | - | 29,8 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 55,3 | - | - | 55,3 |
| 7 | Земли зон специального назначения (кладбища) | 6,8 | - | - | 6,8 |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 1,3 | 0,3 | 2,7 | 77,0 72,7 4,3 |
| 9 | Земли, занятые естественным ландшафтом | 110,5 | - | - | 110,5 |
| 10 | Земли водного фонда | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 47,1 | - | 47,1 |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 533,7 |  |  | 597,5 |
| село Съезжее |
| 1 | Земли жилой зоны в том числе: индивидуальная жилая застройка блокированная жилая застройка объекты образования | 169,7 163,9 4,4 1,7 | 16,3 - 16,3 - | 15,8 2,4 13,2 0,2 | 202,1 166,3 33,9 1,9 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | 2,2 | 4,5 | 1,9 | 8,6 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | 6,6 (16,2- за границей) | 0,5 | - | 7,1 |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | 9,7 | - | - | 9,7 |
| 5 | Земли садоводства и огородничества | 33,0 | - | - | 33,0 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | 10,3 | - | 10,3 |
| 7 | Земли зон специального назначения (кладбища) | 3,2 | - | - | 3,2 |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 0,3 | 20,2 | 0,3 | 100,8 80,0 20,8 |
| 9 | Земли, занятые естественным ландшафтом | 229,1 | - | - | 152,8 |
| 10 | Земли водного фонда | 17,8 | - | - | 17,8 |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 14,4 | - | 14,4 |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 533,4 |  |  | 559,8 |

##### См. листы №6а, 6б «Карта современного использования территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области», листы №2а, 2б «Карта функциональных зон сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области».

## 2.2.4. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура

Внешнее сообщение сельского поселения Максимовка с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования  «Кинель-Богатое-Борское» (III категории)  до села Богатое  и далее по автодороге общего пользования в южном направлении до с. Андреевка и затем в западном направлении – по автодорогам общего пользования через с. Съезжее (общая протяжённость пути – 110 км).

Другой вариант сообщения с областным центром осуществляется по автодороге общего пользования  «Самара – Оренбург» (Р-224) и далее по автодорогам общего пользования - через населённые пункты муниципального района Нефтегорский Самарской области (с. Утёвка, с. Покровка, п. Ильменевский) в северо-восточном направлении (общая протяжённость пути - 90 км).

Межселенные перемещения населения осуществляются по автодорогам общего пользования:

-"Самара - Оренбург" - Утевка - Максимовка - "Богатое - Нефтегорск"  (протяжённость – 21,04 км);

- "Богатое - Максимовка" - Съезжее (протяжённость – 2,75 км).

Главный въезд в село Максимовка осуществляется в первом варианте с юго западной стороны по автодороге общего пользования «Самара-Оренбург» - Утёвка – Максимовка «Богатое – Нефтегорск», во втором варианте с северо-восточной  стороны по той же автодороге. Транзитное движение автотранспорта осуществляется по автодороге «Самара – Оренбург» (Р-224) в 13 км от населённого пункта.

См. лист № 7 «Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области».

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения Максимовка  представлены в таблице № 5

Данные о транспортном обеспечении сельского поселения Максимовка (внешний транспорт)

Таблица № 5.

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Самара-Максимовка |  | 1 |
| 2 | Богатое-Максимовка |  | 2 |

Трубопроводный  транспорт

Через сельское поселение Максимовка (в направлении север-юг) проходят несколько  магистральных трубопроводов:

- от нефтепровода «Кротовка-Кулешовка» (Ø=529 мм) -  150 м;

- от нефтепровода «Кротовка-Кулешовка-Нефтепромысел» (Ø=426 мм) – 100 м;

- от газопровода «Нефтегорский ГПЗ-Самара» (I класс, Ǿ 700 мм) -200 м;

- от газопровода «Покровская ГКС - Отрадненский ГПЗ» (I класс, Ø=530 мм, Р=12кг/см2) – 125 м;

- от газопровода «Зайкино-Отрадненский ГПЗ» (I класс, Ǿ 1020 мм) – 300 м.

## 2.2.5. Планировочная структура сельского поселения Максимовка

Территория сельского поселения Максимовка простирается с востока на  запад на 17,1 км, с севера на юг – на 19,7 км.

Гидрографическая ситуация, автодорога -"Самара - Оренбург" - Утевка - Максимовка - "Богатое - Нефтегорск" определили планировочную структуру поселения. Автодорога общего пользования -"Самара - Оренбург" - Утевка - Максимовка - "Богатое - Нефтегорск"   проходит в направлении восток-запад через поселение и делит на две части всю проектируемую территорию. Северная граница поселения проходит по реке Самара, повторяя рисунок береговой линии. В пойме реки расположен каскад многочисленных озёр, прудов и стариц.

Село Съёзжее расположено с северной стороны автодороги и имеет открытую планировочную структуру с квартальной застройкой.

Село Максимовка, расположенное в северо-западной части поселения, на расстоянии 8,1 км от села Съёзжее, и также имеет квартальную застройку. Автодорога -"Самара - Оренбург" - Утевка - Максимовка - "Богатое - Нефтегорск" «пронизывает» село, деля его на две части.

Жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Существующие общественно-деловые центры – сформированы по главным улицам проектируемых сёл: в селе Максимовка – по улицам Октябрьская и Советская; в селе Съезжее – по ул. Советская (в центральных районах этих населённых пунктов).

Производственная зона сформировалась на 7-ми промышленных площадках:

- первая – в центре села Максимовка с северной стороны автодороги «Самара – Оренбург» - Утёвка-Максимовка «Богатое - Нефтегорск» в границах населённого пункта,

- вторая – с юго-восточной стороны села Максимовка за границей населённого пункта,

- третья – расположена с юго-западной стороны села Максимовка за границей населённого пункта,

- четвёртая – с юго-восточной стороны села Съезжее за границей населенного пункта,

- пятая - с юго-восточной стороны села Съезжее за границей населенного пункта

- шестая – с юго-восточной стороны села Съезжее за границей населенного пункта.,

- седьмая – в центральной части села.

Коммунально – складская зона не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны расположены на площадках промышленного и агропромышленного комплекса.

См. «Карта современного использования территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области»,  листы №6а, 6б.

# 2.3. Функциональное зонирование территории

Зонирование сельского поселения Максимовка включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная  и коммунально-складская зона;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- зона с особыми условиями использования территорий

См. листы № 2а, 2б «Карта функциональных зон сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области».

## 2.3.1. Жилая зона

Жилые зоны в сельском поселении Максимовка представляют застройку низкой плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового  назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного  воздействия на окружающую среду.

Жилая застройка сельского поселения Максимовка, в основном, представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в сельском поселении Максимовка приведены в таблице №6

Таблица № 6

| № п/п | Населенный пункт | Тип застройки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные частные дома, шт. | двухквартирные одноэтажные дома, шт. | двухэтажные многоквартирные дома, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Максимовка | 327 | 55 | 1 |
|  | с. Съезжее | 237 | 19 | 2 |

Общий жилой фонд по поселению на 1.01.2011 г.  составляет   52 тыс.м2.

На одного жителя приходится в среднем 28 м2 общей площади, что выше нормативных 18 м2/человек. Несмотря на это, по мере роста уровня благосостояния населения потребность в строительстве нового  жилья сохраняется.

Кроме того, в сельском поселении Максимовка есть жилые кварталы, требующие реконструкции.

Официальные данные по ветхому жилому фонду в сельском поселении Максимовка отсутствуют.

## 2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественный  центр в селе Максимовка сформирован по улицам Октябрьская и Советская, а также по дороге общего пользования  «Самара –Оренбург» - Утёвка – Максимовка – «Богатое –Нефтегорск» между вышеперечисленными улицами. Он расположен почти в геометрическом центре населённого пункта. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями культурно-бытового назначения охватывает  только центральные жилые зоны села.

Главная площадь не сформирована. Общественно-деловая зона представлена зданиями: администрации сельского поселения, Сельского дома культуры на 300 мест, библиотеки, отделения связи, филиала сбербанка, а также объектов торговли.

Здание общеобразовательной школы на 96 мест расположено в одном из центральных кварталов, офис врача общей практики – также, в центре села по ул. Октябрьская.

В с. Съезжее общественный центр сформировался по улице Советская в центральной части села, представлен зданиями Средней общеобразовательной школы, детского сада, церкви, филиала сбербанка, отделения связи.

Расчёт обеспеченности  объектами  культурно – бытового  обслуживания  населённых пунктов сельского поселения Максимовка выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 №196-п; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приводится  в  таблице  № 7.

При расчёте учитывалась численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2011 года – 1609 человек (данные Федеральной службы государственной статистики).

Существующая обеспеченность населения с.п. Максимовка учреждениями и предприятиями социального и  культурно–бытового  обслуживания.

Таблица № 7

| № пп | Наименование объекта | Единица измерен. | Мощность нормативная (на 1 тыс.чел) | Мощность необходимая | Мощность существующая | Процент обеспечен. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольн. возраста | 98 | 40 | 41 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | место | 100% охват детей (I и II ступень) и до 75%- (III ступень) | 169 | 190 | 112 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | по заданию на проектирован (в среднем - 10% общего числа школьников) | 18 | - | не обеспечен. |
| 4 | Учреждения здравоохранения: фельдшерские или фельдшерско - акушерские пункты, офисы врача общей практики | объект | по заданию на проектирован. | 2 | 1 | 50 |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения (плоскостные) | территория | 0,7-0,9 | 1,1-1,4 | - | не обеспечен. |
| 6 | Спортивные залы общего пользования бассейн общего пользования | м2 площади пола м2зеркала воды | 60-80 20-25 | 97-129 32-40 | - | не обеспечен |
| 7 | Учреждения культуры и искусства: клубы библиотеки | посетитель- ское место тыс.ед. хранения читат. место | 300-230 5-6 4-5 | 483-370 8-9,7 6-8 | 300 16 18 | 81 обеспечен. |
| 8 | Предприятия розничной торговли: магазины рынки | м2 торг.S -//- | 300 по заданию на проектирование | 483 | 254 | 53 |
| 9 | Предприятия питания | место | 40 | 64 | - | не обеспечен |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания: | рабочее мест | 9 | 14 | - | не обеспечен |
| 11 | Предприятия коммунального обслуживания: бани химчистки прачечные | место кг вещей в смену кг белья в смену | 7 2,5 60 | 11 4 96,5 | - - - | не обеспечен |
| 12 | Кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 на 2-3 тыс. человек | 1 | 2 | обеспечен. |
| 13 | Организации и учреждения управления | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | не достаточно обеспечен. |
| 14 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: гостиницы | место | 6 | 10 | - | не обеспечен |

Места для внешкольных учреждений следует предусмотреть в зданиях общеобразовательных школ.

Существующая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания сельского поселения Максимовка не обеспечивает необходимый уровень обслуживания населения. Недостаточна мощность учреждений культуры и искусства, предприятий бытового и коммунального обслуживания, предприятий торговли и общественного питания. Отсутствуют учреждения жилищно-коммунального хозяйства. В селе Съезжее нет учреждения здравоохранения. Населённые пункты поселения не обеспечены объектами физкультуры и спорта.

Наполнение детских дошкольных учреждений и школ составляет  около 50%.

Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями культурно-бытового назначения не охватывают все жилые зоны населённых пунктов.

См. лист №10«Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области».

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приводиться в таблице № 8

#### Объекты  культурно-бытового  обслуживания

Таблица №8

| № на ГП | № п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этажность | Мощность | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Учреждения образования 1.Детские дошкольные учреждения |
| 1 | 1 | Детский сад | (с. Максимовка), ул. Советская | 90 | 2 | 20 |  | удовлетворительное |  |
| 2 | 2 | Детский сад | (с. Съезжее), ул. Молодёжная | 2 | 1 | 20 |  | удовлетворительное |  |
|  | Общеобразовательные учреждения |
| 3 | 1 | Средняя общеобразовательная школа | (с. Максимовка), ул. Советская | 90 | 2 | 96 |  | удовлетворительное |  |
| 4 | 2 | Средняя общеобразовательная школа | (с. Съезжее), ул. Молодёжная | 33 | 2 |  |  | удовлетворительное |  |
|  | II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения 1.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | 1 | Офис врача общей практики | (с. Максимовка), ул. Октябрьская | 18 | 1 | 26 посещ в смену. 1 койка |  | хорошее |  |
| 2 | 2 | Аптека | (с. Максимовка), ул. Октябрьская | 23 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Детский приют | (с. Максимовка), ул. Авроры | 2 | 1 | 20 |  |  |  |
| 4 | 4 | Приют для престарелых | (с. Максимовка) ул. Школьная |  | 2 |  | кирпич |  |  |
|  | III. Учреждения культуры и искусства |
| 1 | 1 | СДК (сельский дом культуры) | (с. Максимовка), ул. Партизанская | 2 | 2 | 300 мест |  | удовлетворительное |  |
| 2 | 2 | Библиотека | (с. Максимовка), ул. Октябрьская | 21 | 2 | 16 тыс. единиц 18 мест |  | удовлетворительное |  |
|  | IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 1.Предприятия торговли |
| 1 | 1 | ЧП «Маризов А.В.» | (с. Максимовка), ул. Советская | 1 | 1 | - |  | удовлетворительное |  |
| 2 | 2 | ЧП «Савенков О.Н.» | (с. Максимовка), ул. Советская | 1 | 1 | 40 м кв. |  | хорошее |  |
| 3 | 3 | Магазин «Азимут» | (с. Максимовка), ул. Октябрьская | 16а | 1 | 40 м кв. |  | удовлетворительное |  |
| 4 | 4 | ЧП Шипиловой В.В. | (с. Максимовка), ул. Партизанская | 4 | 1 | 20 м кв. |  |  |  |
| 5 | 5 | Магазин «Эликсир» | (с. Съезжее), ул. Советская | 31а | 1 | 36 м кв. |  | удовлетворительное |  |
| 6 | 6 | Богатовское РАЙПО | (с. Съезжее), ул. Советская | 33 | 1 | 80 м кв. |  | удовлетворительное |  |
| 7 | 7 | ЧП «Уланова» | (с. Съезжее), ул. Советская | 10а | 1 | 18 м кв. |  | удовлетворительное |  |
|  | V. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 1.Организации и учреждения управления. |
| 1 | 1 | Администрация сельского поселения Максимовка | (с.Максимовка), ул. Октябрьская | 23 | 1 | 4 |  | удовлетворительное |  |
|  | Предприятия связи |
| 2 | 1 | Отделение связи | (с. Максимовка), ул. Октябрьская | 21 | 1 |  |  | удовлетворительное |  |
| 3 | 2 | Отделение связи | (с. Съезжее), ул. Советская | 14 | 1 |  |  |  |  |
|  | Кредитно – финансовые учреждения. |
| 4 | 1 | Филиал сбербанка 7914/023 | (с.Максимовка), ул. Октябрьская | 21 | 1 | 4 | кирпич | удовлетворительное |  |
| 5 | 2 | Филиал сбербанка 7914/022 | (с. Съезжее), ул. Советская | 31 | 1 |  |  |  |  |
|  | VI. Культовые сооружения |
| 1 | 1 | Часовня | (с. Сьезжее) |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Церковь | (с. Съезжее) ул. Советская | 33а | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Церковь | (с.Максимовка) ул. Лесная |  |  |  |  |  |  |

## 2.3.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

Производственная  зона  сельского поселения Максимовка  сформирована   на  нескольких   площадках.

В с. Максимовка производственные площадки расположены на нескольких участках:

Первая площадка расположена в центре села с северной стороны автодороги «Самара – Оренбург» - Утёвка-Максимовка «Богатое - Нефтегорск» в границах населённого пункта. Она включает  зерноток (площадь участка – 1,7 га, СЗЗ – 100 м).

Вторая площадка расположена с юго-восточной стороны села за границей населённого пункта. На ней расположена овцеводческая ферма. (площадь участка – 17,4 га, СЗЗ – 300 м).

Третья  площадка расположена с юго-западной стороны села за границей населённого пункта.  Она включает  машинный двор. В данный момент площадка не функционирует (площадь участка – 49 га).

Кроме того, с южной стороны села расположены две нефункционирующие площадки, ранее размещавшие механизированные дворы.

В Съезжее

На первой площадке, расположенной с юго-восточной стороны села за границей населенного пункта  находится  ферма КРС (площадь участка – 11,1 га, СЗЗ – 300 м).

На второй площадке, расположенной с юго-восточной стороны села за границей населенного пункта находится свиноводческая ферма (площадь участка – 2,8 га, СЗЗ – 100 м).

Третья  площадка расположена с юго-восточной стороны села за границей населенного пункта.  Она включает  зерноток. (площадь участка – 2,2 га, СЗЗ – 100 м).

Четвёртая площадка расположена в центральной части села и включает  механизированный двор (площадь участка – 6,5 га, СЗЗ – 100 м).

По данным Главного управления МЧС России по Самарской области на территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский имеется химически опасный объект – ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод».

Коммунально-складская зона на территории сельского поселения не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий находятся на территории самих предприятий.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

На листах №8а, 8б «Карта зон с особыми условиями территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области» показаны планировочные ограничения от промышленных объектов и объектов классифицированных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», а также: прибрежная защитная полоса, водоохранная зона от р.Самара, горизонталь подтопления 1% паводком.

Полный  перечень  объектов промышленного и агропромышленного комплекса, коммунально-складской зоны приводится  в  таблице  № 9

Объекты промышленного и агропромышленного комплекса,  коммунально-складской зоны

Таблица №9

| № пп | Наименование объекта | Мощность | Местоположение | S участка (га) | Класс опасности | СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Зерноток | - | с.Максимовка | 1,7 | IV | 100 |  |
| 2 | Овцеводческая ферма | Более 100 гол | с.Максимовка | 17,4 | III | 300 |  |
| 3 | Ферма КРС | 100 гол. | с.Съезжее | 11,1 | IV | 100 |  |
| 4 | Свиноферма | До 100 гол | с.Съезжее | 2,8 | IV | 100 |  |
| 5 | Зерноток | - | с. Съезжее | 2,2 | IV | 100 |  |
| 6 | Механизированный двор | - | с. Съезжее | 6,5 | IV | 100 |  |
| 7 | Механизированный двор | - | с.Максимовка | 49,0 |  |  | недействующий |
| 8 | Механизированный двор | - | с.Максимовка | 3,7 |  |  | недействующий |
| 9 | Механизированный двор | - | с.Максимовка | 4,1 |  |  | недействующий |

## 2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций  автомобильного  транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона включает в себя:

- коридоры автодорог общего пользования

В настоящее время транспортная инфраструктура сельского поселения Максимовка  сформирована следующими автодорогами общего пользования:

-"Самара - Оренбург" - Утевка - Максимовка - "Богатое - Нефтегорск"  (протяжённость – 21,04 км);

- "Богатое - Максимовка" - Съезжее (протяжённость – 2,75 км).

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по постоянным  маршрутам,  связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром  Богатое.

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения Максимовка представлены в таблице № 10.

Данные о транспортном обеспечении

Таблица №10.

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Сезонность работ (мес.) | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Самара-Максимовка |  | 12 | 1 |
| 2 | Богатое – Максимовка |  | 12 | 2 |

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети не удовлетворительная. Не все улицы имеют асфальтовое покрытие.

Протяжённость существующего асфальтового покрытия автодорог в населённых пунктах составляет: в с. Максимовка (13,8 км), с. Съезжее (7,9 км).

Тротуары и придорожная зелень на проектируемой территории отсутствуют. Ширина улиц в красных линиях колеблется от 10 до 50 метров. Красные линии и линии застройки  соблюдаются не везде.

## 2.3.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе трубопроводного транспорта, связи, а также установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Комплекс инженерного обеспечения сельского поселения Максимовка включает в себя: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и горячее водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение, связь.

### 2.3.5.1.Водоснабжение

Село Максимовка.

Централизованное водоснабжение села обеспечивается водозабором подземных вод, расположенным к югу от села и состоящим:

из пяти (одна резервная) артезианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ 6-6,3-85. Производительность одной скважины 150 куб м/сут;

насосной станции второго подъёма с четырьмя насосами марки К 65-40-250аП (2 – на хозпитьевые нужды, 1 – для пожарного расхода, 1- резервный);

2 –х водонапорных башен-колонн, объём по 160 куб м.

В здании насосной станции второго подъёма смонтирована установка очистки воды.

По двум водоводам вода подаётся в село на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

На уличных сетях, общей протяжённостью 17, 975 км установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты, из которых осуществляется пожаротушение.

Мощность водозабора (водопотребление) составляет: среднесуточное – 436 куб м/сут, максимально-суточное 520 куб м/сут, годовое 159184 куб м/год.

Село Съезжее.

Централизованное водоснабжение села обеспечивается водозабором подземных вод, расположенных к югу от села и состоящих из двух артезианских скважин (одна рабочая, одна резервная), оборудованных насосами марки М I ЭЦВ 6-10-70 М, производительность 208 куб м/сутки каждая и двух водонапорных башен объёмом 50 куб м.

Дебит скважин 10 м3/час.

Вокруг водозабора предусмотрена зона санитарной охраны, состоящая из трёх поясов: 1 пояс – 50 м обустроен.

Качество воды отвечает требованиям СанПин 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода»

Через водонапорные башни вода по уличным водопроводным тупиковым сетям из полиэтиленовых труб Ø160 мм подается потребителям на хозяйственно питьевые цели, производство, пожаротушение и полив.

Общая протяженность сетей 15,225 км.

На сетях установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

### 2.3.5.2.Водоотведение

Хозяйственно - бытовая канализация.

Централизованная система канализации в населенных пунктах сельского поселения Максимовка отсутствует.

Хозяйственно - бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

### 2.3.5.3.Теплоснабжение

Село  Максимовка.

Централизовнным теплоснабжением в селе обеспечены общественные здания: детского сада, административные поселения, школы и СДК.

Источником теплоснабжения является отопительный модуль с котлами   КСТГВ-4а.

Теплоноситель – низкотемпературная вода на нужды отопления.

Топливом служит природный газ.

Село Съезжее.

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечены общественные здания: детского сада и школы.

Источником теплоснабжения является отопительный модуль.

Теплоноситель – низкотемпературная вода на нужды отопления.

Топливом служит природный газ.

Тепловые сети в обоих населенных пунктах двухтрубные из стальных труб.

Весь индивидуальный жилой сектор в обоих населенных пунктах сельского поселения Максимовка снабжается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различных модификаций, газифицированные печи обеспечивающие отопление жилых домов.

Горячее водоснабжается обеспечивается от газовых водонагревателей и отопительных котлов.

### 2.3.5.4.Газоснабжение

Село Максимовка.

Источником централизованного газоснабжения сетевым природным газом села является ГРС №48, расположенная в с.Покровка.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП №30 села и ШГРП 12, где давление регулятора РДГ - 50, РДБК - 50 снижается до низкого.

По газопроводам низкого давления из стальных труб, общей протяженностью 15,9 км газ подается потребителям на хозяйственно-бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Ориентировочно 50% газопотребителей  имеют счетчики расхода газа.

Село  Съезжее

Источником централизованного газоснабжения сетевым природным газом села является ГРС №48, расположенная в с.Покровка.

По газопроводу высокого давления газ поступает в девять газорегуляторных пунктов – ШГРП № 24, 25, 61, 52, 55, 56, 45, 40, 51 с регуляторами РДГ – 50В, РДНК - У; РДНК – 400 - 2шт, РДНК – 4, РДНК 10, РДНК 400, РДНК – У, РДСК – 50, где давление снижается до низкого.

По газопроводам низкого давления из стальных труб, общей протяженностью 13,8 км газ подается потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

В 254 домах из 278 установлены счетчики расхода газа.

### 2.3.5.5.Электроснабжение

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Максимовка является головная подстанция ПС «Максимовка» напряжением 35/10кВ. Подстанция принадлежит филиалу ПО ОАО «Волжская МРК» Волжские электрические сети».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ.

Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРК» и ЗАО «ССК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении сельского поселения Максимовка

Таблица 11

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Максимовка» 35/10кВ. с. Максимовка 2х 25 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - ВЛ-10кВ, сечением АС-50 | км |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Максимовка, питающихся по ВЛ- 10кВ Ф1 ПС «Максимовка» по состоянию на 01.01. 2012г.

Таблица 12

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП М 109/63 кВА | с. Максимовка - ССК |
| 2 | КТП М 101/250кВА | с. Максимовка - МРК |
| 3 | КТП М 103/100кВА | с. Максимовка - МРК |
| 4 | КТП М 110/160кВА | с. Максимовка - МРК |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Максимовка, питающихся по ВЛ- 10кВ Ф1,Ф5 ПС «Максимовка» по состоянию на 01.01. 2012г.

Таблица 13

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП М 501/63кВА | с. Максимовка - МРК |
| 2 | КТП М 502/63кВА | с. Максимовка - МРК |
| 3 | КТП М 503/160кВА | с. Максимовка - МРК |
| 4 | КТП М 504/160кВА | с. Максимовка - МРК |
| 5 | КТП М 505/250кВА | с. Максимовка - МРК |
| 6 | КТП М 506/160кВА | с. Максимовка - МРК |
| 7 | КТП М 507/63кВА | с. Максимовка - МРК |
| 8 | КТП М 509/100кВА | с. Максимовка - МРК |
| 9 | КТП М 512/250кВА | с. Максимовка - МРК |
| 10 | КТП М 513/160кВА | с. Максимовка - МРК |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Максимовка, питающихся по ВЛ- 10кВ Ф2 ПС «Максимовка» по состоянию на 01.01. 2012г.

Таблица 14

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП М 201/160 кВА | с. Съезжее - МРК |
| 2 | КТП М 202/63кВА | с. Съезжее- МРК |
| 3 | КТП М 203/100кВА | с. Съезжее - МРК |
| 4 | КТП М 204/63кВА | с. Съезжее - МРК |
| 5 | КТП М 205/160кВА | с. Съезжее- МРК |
| 6 | КТП М 206/160кВА | с. Съезжее - МРК |
| 7 | КТП М 207/160кВА | с. Съезжее - МРК |
| 8 | КТП М 209/100кВА | с. Съезжее - МРК |
| 9 | КТП М 210/100кВА | с. Съезжее - МРК |
| 10 | КТП М 212/160кВА | с. Съезжее - МРК |
| 11 | КТП М 213/100кВА | с. Съезжее - МРК |

### 2.3.5.6.Связь

Телефонизация сельсого поселения Максимовка обеспечивается существующей АТС, расположенной в с.Максимовка по ул. Политотдельская 37А емкостью 150 номеров и существующей АТС в с. Съезжее по ул. Молодежная 33 . АТС  принадлежат ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Телефонизация построена по шкафной системе.

Распределительные сети выполнены кабелями, которые прокладываются в земле и по опорам.

Данные о телефонизации в с. п. Максимовка

Таблица 15

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС местоположение | С. Максимовка ул. Политотдельская 37а |
| АТС местоположение | С. Съезжее ул. Молодежная 33 |

## 2.3.6. Рекреационная зона

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Существующая система озеленения сельского поселения Максимовка представлена зелеными насаждениями общего пользования, ограниченного и специального назначения.

Площадь зелёных насаждений общего пользования в сельском поселении Максимовка,  в  состав которой входят парки и скверы, не обеспечивает нормативный уровень.

В с. Съезжее озеленение общего пользования практически отсутствует.  Территория общего пользования, расположенная около Козьмо-Демьянской церкви - в центре села по ул. Советская  (общей площадью – 0,3 га) не благоустроена Население села использует для отдыха пойменные территории реки Самара и близлежащих озёр.

В с. Максимовка  рекреационную зону формируют два сквера (общей площадью – 1,3 га) по ул. Советская (один примыкает с севера к территории детского сада, другой расположен с северо-западной стороны территории Дома культуры).

Кроме того жители села используют для отдыха прибрежные территории реки Съезжая и близлежащих озёр.

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, расположенными в основном в  прибрежных зонах: реки Самара и многочисленных водоёмов. С северной стороны сельское поселение Максимовка граничит с Бузулукским бором, одним из крупнейших лесных массивов Самарской  области.  Породный состав лесов поселения - преимущественно лиственные заволжские дубовые леса с примесью липы и клёна. А в юго-западной части в прибрежной зоне р. Самара – ещё и пойменные леса ивняковые, вязово-дубовые, липово-дубовые и берёзово-черноольховые.

На одного человека в сельском поселении Максимовка приходится – 9,9 м2 зеленых насаждений общего пользования.

Норма озеленения для сельских поселений Росии – 12 м2 на одного человека (согласно п.4.2. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») площадь благоустроенных озелененных территорий общего пользования в сельском поселении Максимовка должна составлять не менее – 1,9 га.  В прибрежных зонах крупных рек и водоёмов площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

## 2.3.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах сельского поселения Максимовка земли сельскохозяйственного использования составляют  15189 га.

См. Лист № 2а «Карта функциональных зон сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области».

## 2.3.8. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Максимовка расположены два кладбища. Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 составляет 50 метров.

Первое - расположено  в юго-западной части села Максимовка. Кладбище действующее, площадью 6,8 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются. Резервы территории для развития кладбища не исчерпаны.

Второе – расположено в юго- восточной части села Съезжее. Кладбище действующее, площадью 3,2 га. В санитарно-защитную зону от кладбища существующая жилая застройка не попадает.

В  сельском поселении Максимовка – два действующих скотомогильника (оба не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям).

Первый расположен  южнее села Максимовка, на  расстоянии 1 км (открыт в 1974 г., скотомогильник представляе собой  железобетонную яму без крышки; отсутствуют: табличка, ограждение, обваловка, навес и въездные ворота).

Второй расположен с юго-восточнее села Съезжее, на  расстоянии 1 км (открыт в 1974 г., скотомогильник представляе собой  кирпичную яму без крышки, отсутствуют табличка и сплошное ограждение).

Для всех скотомогильников, согласно инструкции «Ветеринарно – санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденной главным ветеринарным инспектором Российской Федерации № 13-7-2-/469 от 01.12.1995 г. санитарно – защитная зона составляет -1000 м.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

В сельском поселении Максимовка существуют несколько неорганизованных свалок, в частности: в с. Максимовка свалка расположена на юго-западной окраине населенного пункта, в с. Съезжее свалка расположена на восточной окраине села.

Свалки не отвечают современным экологическим требованиям, являясь опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей  с твёрдым покрытием.

# 2.4.Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Максимовка выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 2.4.1. Зоны особоохраняемых территорий

- Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

- В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 2.4.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В Сводный список выявленных объектов культурного наследия Богатовского района Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р занесены:

- «Земская школа» (Конец ХIХ – начало ХХ в.) в c. Максимовка (улица Школьная,11);

- «Молоканский молельный дом» (Конец ХIХ - начало ХХ в.) в c. Максимовка (улица Советская,9);

- Козьмо-Демьянская церковь (1827 г.) в с. Съезжее (улица Советская, 33).

Кроме того, в районе слияния рек Съезжая и Ветлянка с южной стороны обнаружены курганные могильники и одиночный курган, занесенный в «Список памятников археологии», представленный министерством культуры молодежной политики и спорта Самарской области от 30.11.04г.

Другие памятники археологии (также курганные могильники) расположены в южной части сельского поселения около границы с муниципальным районом Нефтегорский (см. «Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  Самарской области» таблица № 16).

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории сельского поселения Максимовка

муниципального района Богатовский  Самарской области.

Таблица №16

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимовка I | кург. мог. | Максимовка | 2,5 км юв | не опред. | 4,00 |
| 2. | Максимовка I | кург. один. | Максимовка | 3 км в | не опред. | 0,16 |
| 3. | Максимовка I (Максимовская дюна) | селище | Максимовка | 1 км юз | V-IV, II тыс. до н.э. | 3,50 |
| 4. | Максимовка II | кург. мог. | Максимовка | 1,8 км вюв | не опред. | 0,50 |
| 5. | Максимовка II | селище | Максимовка | 1,2 км юз | V-IV, II тыс. до н.э. | 4,40 |
| 6. | Съезжее | селище | Съезжее | 1 км сз | II тыс. до н.э. | 10,40 |
| 7. | Съезжее | грунт. мог. | Съезжее | 2,5 км з | II тыс. до н.э. | 5,20 |
| 8. | Съезжее I | селище | Съезжее | 2 км зсз | II тыс. до н.э. | 2,00 |
| 9. | Съезжее II | селище | Съезжее | 4,5 км юв | IV-II тыс. до н.э. | 1,12 |
| 10. | Съезжее III | селище | Съезжее | 6 км вюв | IV-II тыс. до н.э. | 0,10 |
| 11. | Съезжее IV | селище | Съезжее | 7 км юв | IV-II тыс. до н.э. | 1,10 |
| 12. | Съезжее | кург. один. | Съезжее | 3,5 км ю | не опред. | 0,00 |
| 13. | Съезженское II (оз.Святое) | селище | Съезжее | 1 км юз | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 14. | Съезжее V | селище | Съезжее | 1,8 км юв | V- IV тыс. до н.э.; II тыс. до н.э. | 0,00 |
|  | ИТОГО: 14 |  |  |  |  |  |

Кроме этого, в районе села Съезжее (1,5 км западнее села, на левом берегу р. Самары) находится объект исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения: «Комплекс памятников, IV тыс. до н.э.: поселение, грунтовый могильник» (включенный в  «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», Раздел II. Памятники археологии, утверждённый указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. №176.

### 2.4.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» различаются следующие категории  ООПТ:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территории сельского поселения Максимовка выделены особо охраняемые природные территории:

- в северной части поселения – Национальный парк «Бузулукский Бор» (создан в 1977 г., федеральный статус, общая площадь 54100 га);

- в северо-восточной части поселения – памятник природы  «Урочище Ильмень» (создан в 1989 г., региональный статус, общая площадь 115 га).

Информация о памятниках природы м.р. Богатовский представлена согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008 г., расположенных в Самарской области и включенных в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий России.

Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2007 года № 709-р «Об утверждении Национального парка «Бузулукский Бор»» приняты предложения администраций Самарской и Оренбургской областей, МПР РФ, согласованные с заинтересованными органами исполнительной власти, об учреждении в ведении Росприроднадзора национального парка «Бузулукский Бор» на землях лесного фонда общей площадью 106,788 тыс.га в Борском, Богатовском, Кинель-Черкасском муниципальных районах Самарской области и в Бузулукском муниципальном районе Оренбургской области.

Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 1952-р «О  создании Федерального государственного учреждения «Национальный парк «Бузулукский Бор» создано федеральное государственное учреждение «Национальный парк «Бузулукский Бор»», находящееся в ведении Росприроднадзора.

Бузулукский Бор расположен на границе двух областей – Оренбургской и Самарской, в пойме р.Самара и ее притоков- р.Боровки и р.Колтубанки на первой и второй надпойменных террасах.

Площадь бора на территории Самарской области 54,102 тыс.га.

На территории с.п. Максимовка расположено участковое лесничество Богатовское (см. Приложение 2, ниже)

На «Карте зон с особыми условиями использования территории с.п. Максимовка» охранная зона национального парка «Бузулукский Бор» нанесена в соответствии с Положением об охранной зоне национального парка «Бузулукский бор» на территории Самарской области, утверждённом постановлением Правительства Самарской области от 25.04.2012 №217.

Согласно статье 27 «Режим особой охраны территорий памятников природы» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, на территориях, занимаемых памятниками природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

## 2.4.2. Санитарно-защитные зоны

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Для рассматриваемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, кладбищ, скотомогильника, также  санитарные разрывы магистральных трубопроводов, распределительных газопроводов, высоковольтных ЛЭП, автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к СЗЗ, не входит в ее размер, но выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственной и коммунально-складской зоны сельского поселения Максимовка показаны в Таблице № 9 «Объекты производственной и коммунально-складской зоны».

На существующее положение несколько производственных объектов в границах проектируемой территории размещены с нарушениями требований по соблюдению санитарных разрывов от этих объектов до жилой застройки, в том числе: ЗАВ (хранение, переработка зерна) в с. Андреевка, машинный двор в с. Виловатое.

На территории сельского поселения Максимовка расположены два кладбища. Оба кладбища действующие. Перечень кладбищ см. главу 4, п. 4,8 «Зона специального назначения». Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочная СЗЗ сельских кладбищ должна составлять 50 м.

Санитарные разрывы от кладбищ до жилой застройки соблюдаются. Резервы территории для развития кладбищ не исчерпаны.

Согласно справке Управления ветеринарии Самарской области № 31/341 от 15.08.2008г., на территории с.п. Максимовка имеется 2 скотомогильника.

Скотомогильник, расположенный в 1 км от юго-восточной границы села Съезжее, представляет собой  кирпичную яму. Скотомогильник введен в эксплуатацию в 1974 г.

Согласно данным Государственного учреждения Самарской области «Богатовская районная станция по борьбе с болезнями животных» от 12.10.2011 № 58 в границах сельского поселения в 1,5 км к югу от села Максимовка находится скотомогильник, представляющий собой  железобетонную яму.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника должен быть до:

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Санитарные разрывы от перечисленных скотомогильников до жилой застройки соблюдены.

На территории скотомогильника запрещается:

пасти скот, косить траву;

брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), ширина придорожной полосы участков автомобильных дорог общего пользования I, II категории, пересекающих проектируемую территорию, принимается 75 м. Ширина придорожной полосы участков автомобильных дорог III и IV категории принимается 50 м.

Через сельское поселение Максимовка в направлении север-юг проходит комплексный участок магистральных нефтепроводов: «Кротовка-Кулешовка» и «Кротовка-Кулешовка-Нефтепромысел». Магистральные газопроводы: «Нефтегорский ГПЗ-Самара», «Покровская ГКС - Отрадненский ГПЗ», «Зайкино-Отрадненский ГПЗ», - проходят небольшим участком в южной части сельского поселения.

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». С учетом диаметра и класса магистральных трубопроводов, согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» санитарные разрывы от трубопроводов, проходящих в границах сельского поселения, должны быть не менее:

- от нефтепровода «Кротовка-Кулешовка» (Ø=529 мм) -  150 м;

- от нефтепровода «Кротовка-Кулешовка-Нефтепромысел» (Ø=426 мм) – 100 м;

- от газопровода «Нефтегорский ГПЗ-Самара» (I класс, Ǿ 700 мм) -200 м;

- от газопровода «Покровская ГКС - Отрадненский ГПЗ» (I класс, Ø=530 мм, Р=12кг/см2) – 125 м;

- от газопровода «Зайкино-Отрадненский ГПЗ» (I класс, Ǿ 1020 мм) – 300 м.

Анализ картографических материалов в составе проекта «Генеральный план сельского поселения Максимовка…»  показывает, что на существующее положение, в целом, порядка 57 участков  жилой застройки с.п. Максимовка попадает в пределы санитарно-защитных зон предприятий и объектов промышленного и иного назначения, расположенных в границах проектирования.

Возможными вариантами решения данной проблемы являются:

- снос ветхого жилья, попадающего в пределы СЗЗ, и озеленение освободившихся территорий с предоставлением жилья на вновь застраиваемых участках;

- перепрофилирование промышленных предприятий или снижение их мощности, с целью изменения класса опасности и, соответственно, уменьшения нормативного радиуса СЗЗ;

- реконструкция, техническое перевооружение, оснащение источников загрязнения окружающей среды современным очистным оборудованием, переход на безотходные технологии и, соответственно, уменьшение общего количества загрязняющих веществ от источников предприятия, а значит, и снижение их концентраций в приземном слое атмосферы, поверхностных водных объектах и подземных водах и почве;

- вынос промышленных предприятий (объектов) на достаточное расстояние за пределы населенной территории.

- обоснованное сокращение установленного на существующее положение размера санитарно-защитных зон промышленных объектов, в составе проектов их комплексных санитарно-защитных зон, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998г. и других нормативно-регламентирующих и инструктивно-методических документов в части определения размеров комплексных (по совокупности видов воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон предприятий и групп промышленных предприятий.

## 2.4.3. Охранные зоны.

Для проектируемой территории объектами, имеющими охранные зоны, являются магистральные трубопроводы нефти и газа, высоковольтные ЛЭП.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Через сельское поселение проходят межпоселковые распределительные газопроводы от ГРС-48, подходящие к  ГРП и ШГРП населенных пунктов.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, от межпоселкового газопровода высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м с каждой стороны газопровода.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, для газопроводов низкого давления (от 0.6 до 1,2МПа) ширина охранной зоны составляет от 2 до 10,8 м.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 220 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

| 220 кВ | – 25 м; |
| --- | --- |
| 110 кВ | – 20 м; |
| 35 кВ | –15 м. |
| 10 кВ | –10 м. |
| 6 кВ | – 10 м |

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия   электрического поля воздушных линий  электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

## 2.4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, нормативная водоохранная зона р. Самара (594 км) составит 200 м.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Таким образом, ширина водоохранных зон рек Ветлянка, Съезжая, Большой Исток - 200 м.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Поскольку в населённых пунктах сельского поселения Максимовка преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохраной зоны рассматриваются, как источник загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счет просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

Старичные озера в пойме р. Самары имеют площади водного зеркала < 0,5 км2. Водоохранная зона для них не устанавливается.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями для водоохранных зон, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

## 2.4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Максимовка осуществляется централизованно из водозаборных скважин, расположенных в селе Максимовка.

Для действующих водозаборов при использовании условно защищенных подземных вод  установлены границы 1-го пояса ЗСО  - 50 м.

Согласно рабочему проекту «Реконструкция системы водоснабжения с.Съезжее Богатовского района Самарской области, разработанному производственным кооперативом «Водозабор» в 2002г., установлены следующие размеры поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин:

- 2-ой пояс: R=110, r=63, d=82;

- 3-ий пояс: R=920, r=92, d=349.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

## 2.4.6. Зоны залегания полезных ископаемых.

Для проектируемой территории - это месторождения бентонитоподобных глин и углеводородного сырья.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011).

Требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами установлены «Правилами охраны недр», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009). В соответствии с которыми при пользовании недрами обеспечиваются безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира у других объектов окружающей среды.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

## 2.4.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах исследования, относятся зоны проявления опасных природных процессов: затопления и подтопления паводковыми водами, водной эрозии, выражающейся в росте и развитии оврагов.

Согласно материалам Целевой программы «Противопаводковые мероприятия. Защита от затопления и подтопления городов населенных пунктов, объектов народного хозяйства  и ценных земель на территории Самарской области», разработанной ТОО «Институт Седволгогипроводхоз» в 1996г., для проектируемой территории горизонталь затопления паводком 1% обеспеченности от р. Самары  проходит по отметке 50,0 м (данные гидропоста с.Максимовка, м.р. Богатовский, Самарской области).

Анализ картографических материалов показывает, что в зону затопления паводком 1% обеспеченности попадает порядка 55 га территории жилой  зоны.

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений», в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов (в данном случае, в границах горизонтали затопления паводком 1 % обеспеченности) следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно, строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления паводком 1% обеспеченности. Либо должны быть предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке территории

На территории поселений с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для защиты населённых пунктов сельского поселения Максимовка построены противопаводковые дамбы в сёлах: Максимовка и Съезжее. В настоящее время требуется их реконструкция.

Дамбы обвалования предусмотрены незатопляемыми при расчетном уровне паводка 1% обеспеченности.

Основные элементы поперечного сечения дамб:

- Ширина по верху 3,0м;

- Заложение верхнего откоса -1:3;

- Заложение низового откоса -1:2.

Предусматривается крепление верхнего откоса сборными железобетонными плитами толщиной 0,15м по слою щебня толщиной 0,10м. На низовом откосе предусмотрена плакировка растительным грунтом и посевом многолетних трав.

Дополнительно предлагается строительство противопаводковых защитных дамб обвалования в с. Съезжее. Протяженность дамб определяется проектом строительства.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

Крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

Защиту застраиваемых территорий от проявлений водной эрозии почв, затопления и подтопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся зоны влияния газо- и   нефтепроводов, поскольку названные объекты являются взрывопожароопасными. Кроме того нефтепроводы являются потенциальными источниками загрязнения почв, подземных и поверхностных вод нефтью при ее розливах в случае развития аварийных ситуаций на нефтепроводах.

Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера территориях, подверженных их воздействию и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе 5 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций.

## 2.4.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Для исследуемой территории это зоны акустического дискомфорта и вибрационного воздействия от существующих автомобильных дорог.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Более подробно см. Том 4 Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

# 2.5.  Оценка первичных мер пожарной безопасности территории.

Сельское поселение Максимовка обслуживается пожарно-спасательной частью, расположенной в селе Богатое. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не соответствует требованиям пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов. Площадки для открытого забора воды пожарными машинами расположены:

- в селе Максимовка на реке Съезжая (в 50 метрах западнее автомобильного моста на въезде в село);

- в селе Съезжее на озере Святое (проезд между домами № 25 и 27 по улице Советская).

# 3.Обоснование предложений по территориальному планированию сельского поселения Максимовка.

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территори.

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  Самарской области в числе прочих учтены мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области;

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления,

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

. При осуществлении территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

# 3.2. Учёт интересов субъекта РФ «Самарская область» на территории сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский

Согласно проекта «Схемы территориального планирования Самарской области» на территории сельского поселения Максимовка предусмотрены следующие мероприятия:

В сфере совершенствования системы расселения Самарской области:

Сельское поселение Максимовка входит в приагломерационную зону в составе муниципального района Богатовский Самарской области с административным центром – с. Богатое. В связи с этим Схемой территориального планирования Самарской области здесь рекомендовано обеспечить условия развития центров обслуживания населения, рабочих мест в сфере производства.

По укрупнённому социально-экономическому зонированию территории Самарской области на кластеры муниципальный район Богатовский  входит в состав Нефтегорского субрегиона.

Нефтегорский субрегион (центр г.Нефтегорск) включает муниципальные районы: Богатовский, Нефтегорский и Алексеевский.

В сфере развития здравоохранения:

- Строительство медико-социального центра (профилактория) в селе Максимовка;

2.	Реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в селе  Съезжее.

Кроме того,  предусмотрено строительство объектов здравоохранения на территориях, предназначенных под комплексное освоение для жилищного строительства.

В сфере развития образования:

1.	Реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения в  селе Съезжее.

1.	Реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения с увеличением ёмкости в  селе Максимовка.

2.	Реконструкция зданий общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селах: Максимовка и Съезжее.

Кроме того, •предусмотрено строительство объектов образования на территориях, предназначенных под комплексное освоение для жилищного строительства.

В сфере развития физкультуры и спорта:

1. Строительство крытой комплексной спортивной площадки в селе Максимовка.

2.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе  Максимовка.

3.	 Сроительство спортивных плоскостных сооружений в селах: Максимовка и Съезжее.

Кроме того, •предусмотрено строительство объектов физкультуры и спорта на территориях, предназначенных под комплексное освоение для жилищного строительства.

В сфере развития культуры:

- Стоительство дома культуры в селе Съезжее.

- Реконструкция дома культуры в селе Максимовка.

Кроме того, •предусмотрено строительство объектов культуры на территориях, предназначенных под комплексное освоение для жилищного строительства.

В сфере развития агропромышленного комплекса:

Строительство откормочной базы крупного рогатого скота и овцеводческой фермы на базе бывшего колхоза в селе Максимовка.

В сфере развития жилищного строительства:

На территории сельского поселения Максимовка в «Схеме территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области» определены площадки под развитие малоэтажной жилой застройки.

Площадки под развитие жилищного строительства на территории сельского поселения Максимовка

Таблица №17

| №№ п/п | Наименование населенного пункта (сельского поселения) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Съезжее | 20 | Северо-восточная часть села |
| 2 | с. Максимовка | 20 | К югу от границы села |
| 3 | с. Максимовка | 9 | Восточная часть села |
|  | Итого: | 49 |  |

Проведя, комплексный анализ проектируемой территории размеры участков, предусмотренных под развитие жилищного строительства в «Схеме территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области» изменены (см. раздел 8.2. «Развитие жилой зоны»).

В сфере развития транспортной инфраструктуры:

Улучшение транспортной доступности в сельском поселении, повышение мобильности и деловой активности населения.

В сфере развития инженерной инфраструктуры:

1.	В рамках развития системы водоснабжения - реконструкция водопроводных сетей в  селе Максимовка (в срок до 2030 г.).

2.	В рамках развития системы водоснабжения - замена оборудования газорегуляторного пункта №30 в селе Максимовка

3.	Кроме того, планируется обеспечение централизованным водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и канализованием новых объектов строительства новых объектов строительства, в том числе, на площадках, предусмотренных под комплексное освоение (см. раздел 8.5) «Развитие инженерной инфраструктуры»)

По строительству культовых сооружений:

Реконструкция храма в селе Съезжее.

Мероприятия по строительству пожарных депо в населенных пунктах муниципальных районов Самарской области (1 очередь строительства) – мероприятие предусмотрено в «Схеме территориального планирования Самарской области»

Строительство пожарного депо на 2 машины.

Мероприятия в сфере развития туризма и рекреации

1. В рамках мероприятий по развитию туризма необходимо осуществлять мероприятия по сохранению историко-культурного наследия. В «Схеме территориального планирования  муниципального района Богатовский Самарской области» для возможности включения памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории  сельского поселения Максимовка в систему туристического комплекса Самарской области рекомендуется реконструкция за счет средств областного бюджета на 1 очередь строительства следующих объектов:

•	Земская школа в с. Максимовка;

•	Молоканский молельный дом в с. Максимовка;

•	Церковь Козьмы и Демьяна в с. Съезжее.

2. Стратегией социально-экономического развития муниципального района Богатовский Самарской области на период до 2015 года предусматривается:

- организация заповедной зоны и охотничьих хозяйств в с. Максимовка;

- строительство гостиницы, создание станции технического обслуживания автомобилей, кафе, АЗС возле озера Святое, которое регулярно посещают паломники;

- обустройство родников (по программе «Родники»).

3. В рамках мероприятий по развитию религиозного туризма –создать условия для организации туристического маршрута «Храмы Богатовского района»: - с.Богатое - с.Виловатое (Михайло-архангельская церковь) - с.Съезжее (Козьмо-Демьянская церковь, молоканский молельный дом) – с.Богатое.

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов

- Строительство дамбы обвалования на реке Съезжая в границах села Максимовка для защиты территории от паводка (протяжённость дамбы - 5 км).

- В части защиты поверхностных вод от загрязнения предусмотрена расчистка русла р. Съезжая в границах с. Максимовка с.п. Максимовка по протяженности 5 км.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды м.р. Богатовский, с учетом выявленных экологических проблем, должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод. Разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий.

- Оздоровление земель. Инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия  по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы

- Повышение лесистости проектируемой территорий (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы. Охрана существующей растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий.

- Строительство и реконструкция объектов гидротехнического назначения.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Мероприятия в сфере развити ООПТ (особо охраняемых природных территорий)

В «Схеме территориального планирования Самарской области», «Схеме территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области» предусмотрено выделение территорий, расположенных в границах сельского поселения Максимовка под размещение зон ООПТ:

- Долина реки Ветлянка -468,1га (в границах поселения -347,5 га);

- Долина реки Съезжая -1298 га (в границах поселения -1056,6 га).

# Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Максимовка.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Богатовский, в том числе и в сельском поселении Максимовка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Максимовка.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Максимовка м.р. Богатовский по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Максимовка на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Максимовка к 2020 году составит 1518 человек, к 2030 г. – 1417 человек. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Максимовка по погодовому балансу)

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Максимовка м.р. Богатовский с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Максимовка рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Максимовка можно разместить 554 участка под индивидуальное жилищное строительство – 196 участков на 1-ю очередь и 358 участков на расчетный срок.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области и стабильно положительным сальдо миграции в с.п. Максимовка средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Максимовка, при полном их освоении будет проживать 1899 человек.

В целом численность населения с.п. Максимовка к 2020 году возрастет до 2255 человек, к 2030 г. – до 3508 человек. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Максимовка с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 115 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 156 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 58 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице 18 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Максимовка с учетом освоения резервных территорий.

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Максимовка с учетом освоения резервных территорий, чел.

Таблица 18

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сельское поселение Максимовка |
| I. | Общая численность населения | 2255 | 3508 | 646 | 1253 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 390 | 607 | 112 | 217 |
|  | до 6 лет | 137 | 213 | 39 | 76 |
|  | от 7 до 15 | 185 | 287 | 53 | 103 |
|  | от 16 до 17 лет | 69 | 107 | 20 | 38 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 997 | 1552 | 286 | 554 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 936 | 1456 | 268 | 520 |
| с. Максимовка |
| I. | Общая численность населения | 1283 | 2106 | 245 | 823 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 222 | 365 | 42 | 142 |
|  | до 6 лет | 78 | 128 | 15 | 50 |
|  | от 7 до 15 | 105 | 172 | 20 | 67 |
|  | от 16 до 17 лет | 39 | 64 | 7 | 25 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 567 | 931 | 108 | 364 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 532 | 874 | 102 | 342 |
| с. Съезжее |
| I. | Общая численность населения | 972 | 1402 | 401 | 430 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 168 | 243 | 69 | 74 |
|  | до 6 лет | 59 | 85 | 24 | 26 |
|  | от 7 до 15 | 80 | 115 | 33 | 35 |
|  | от 16 до 17 лет | 30 | 43 | 12 | 13 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 430 | 620 | 177 | 190 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 403 | 582 | 166 | 178 |

Этот вариант принят в качестве основного.

# 3.4. Проектное решение территориального развития сельского поселения Максимовка

## 3.4.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека градостроительными средствами.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Максимовка в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, переработкой берегов р. Самары;

- размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур;

- негативным влиянием оказываемым автомобильной  дорогой «Самара-Оренбург» -Утёвка –Максимовка – «Богатое – Нефтегорск»

## 3.4.2. Развитие жилой зоны

Генеральный план предусматривает строительство нового жилья на свободных территориях и на землях огородных участков. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.

Площадки под развитие малоэтажной жилой застройки сведены в таблицу № 19.

Площадки под развитие жилищного строительства на территории с.п. Максимовка

Таблица №19

| №№ п/п | Наименование населенного пункта (сельского поселения) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Максимовка | 11,9 | Восточная часть села |
| 2 | с. Максимовка | 56,2 | К югу от границы села |
| 3 | с.Съезжее | 20,8 | В северо-западной части села |
| 4 | с. Съезжее | 24,3 | В центральной части села |
| 5 | с. Съезжее | 6 | К юго-востоку от границы села |
|  | ИТОГО: | 119,2 |  |

См. лист №3 «Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский  Самарской области».

В соответствии со ст.33 Земельного Кодекса, ст.6 Закона Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле», Решением Собрания Представителей муниципального района Богатовский Самарской области  от 02.08. 2007 г. предельные нормы земельных участков в черте населённых пунктов сельского поселения Максимовка  составляют:

- в с. Максимовка –  от 3 до 12 соток;

- в с. Съезжее –  от 3 до 12 соток;

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Резервные площадки под новую  жилую застройку расположены:

с. Максимовка.

На свободных территориях в границах населенного пункта

1). Площадка №1 (площадью – 11,9 га), расположенная  в восточной части села вдоль западной стороны реки Съезжая.

Количество проектируемых участков – 70 шт (из них 14 участков расположены в квартале с существующей жилой застройкой, часть участка имеет землепользователей).

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 245 человека.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 10,5 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

На свободных территориях за границей населенного пункта

1). Площадка №2 (площадью – 56,2 га), расположенная  к югу от границы села.

Общее количество проектируемых участков– 235 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 823 человека.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 35,3 тыс.м2.

Освоение площадки планируется на перспективу.

Всего площадь новых территорий под застройку в с. Максимовка  составляет – 68,1 га, в т. числе:

- I очередь -  11,9 га;

- Расчётный срок – 56,2 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  305 участков, в т. числе:

- I очередь -  70 участков;

- Расчётный срок – 235 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 45,8 тыс.м2 , в т. числе:

- I очередь -  10,5 тыс.м2;

- Расчётный срок – 35,3 тыс.м2

Прирост численности населения в с. Максимовка ориентировочно составит – 1068 человек, в т. числе:

- I очередь -  245 человек;

- Расчётный срок – 823 человека.

с. Съезжее

На свободных территориях в границах населенного пункта

2). Площадка №1 (площадью – 20,8 га), расположенная в северо-западной части с. Съезжее с левой стороны реки Самара.

Количество проектируемых участков – 82 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –287 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда на площадке ориентировочно составит – 12,3 тыс.м2.

Освоение площадки планируется на 1 очередь строительства.

На территории огородных участков в границах населенного пункта

1). Площадка №2 (площадью – 24,3 га), расположенная в центральной  части с. Съезжее.

Общее количество проектируемых участков – 123 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 430 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 18,5 тыс.м2.

Освоение площадки планируется на расчётный срок.

На свободных территориях за границей населенного пункта

3). Площадка №3 (площадью – 6 га), расположенная с юго-восточной стороны с. Сьезжее.

Количество проектируемых участков – 44 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –154 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда на площадке ориентировочно составит – 6,6 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Всего площадь новых территорий под застройку в селе Съезжее составляет – 51,1 в т. числе:

- I очередь -  26,8  га;

- Расчётный срок – 24,3 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  249 участков, в т. числе:

- I очередь -  126 участков;

- Расчётный срок – 123 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 37,4 тыс.м2 , в т. числе:

- I очередь -  18,9 тыс.м2;

- Расчётный срок – 18,5 тыс.м2

Прирост численности населения в селе Съезжее ориентировочно составит – 831 человек:

- I очередь -  401 человек;

- Расчётный срок – 430 человек.

Всего площадь новых территорий под застройку в сельском поселении Максимовка  составляет 119,2 га, в том числе::

- I очередь -  38,7 га;

- Расчётный срок – 80,5 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет:

- I очередь -  196 участков;

- Расчётный срок – 358 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет:

- I очередь -  29,4 тыс.м2;

- Расчётный срок – 53,8 тыс.м2

Прирост численности население в сельском поселении Максимовка ориентировочно составит:

- I очередь -  646 человек;

- Расчётный срок – 1253 человека.

Кроме того, генеральный план предусматривает реконструкцию территорий  со сносом ветхого жилья и строительством в границах существующих участков индивидуального жилья.

См. Лист №3 «Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области»

## 3.4.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов, предусмотренных в рамках учёта интересов Самарской области, и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

С учетом того, что часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях, будет использована как вторичное жилище горожан, расчет детских дошкольных учреждений и школ следует осуществлять, исходя из 70% обеспеченности детей соответствующего возраста.

с. Максимовка.

Село Максимовка является административным центром сельского поселения Максимовка. Развитие общественного центра будет происходить на своей территории в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания от объектов соцкультбыта.

Проектом генерального плана планируется:

В сфере развития образования

- Реконструкция здания МОУ средней общеобразовательной школы, совмещённой с детским садом  на 96 мест с увеличением ёмкости до 120 мест  по ул. Советская;

- Строительство детского сада на  50 мест, S участка - 0,2 га (Площадка №2);

- Строительство начальной школы  на 90 мест S участка - 0,5 га (Площадка №2).

- Строительство центра внешкольного образования на 40 мест S участка - 0,16 га (Площадка №2, рекомендуется разместить в одном здании с проектируемым детским садом на 40 мест)

В сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство крытой комплексной спортивной площадки на территории школы по ул. Советская.

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом общего пользования - 60 м2 площади пола, и бассейном - 40 м2 зеркала воды (площадка №1).

- Строительство  спортивного плоскостного сооружения, S участка – 1,4 га (площадка №2).

- Строительство спортивно-оздоровительного центра со спортивным залом общего пользования - 90 м2 площади пола (площадка №2).

В сфере развития здравоохранения

Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта с аптечным учреждением (площадка №2).

В сфере развития культуры

1. Реконструкция сельского Дома культуры на 300 мест по ул. Партизанская;

2. Строительство  Центра досуга на 300 мест  (площадка №2).

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство магазина на 50 м2 торг. площади, S участка - 0,1-0,08 га (площадка №1).;

2. Строительство 4 магазинов на 50 – 100 м2 торг. площади, S каждого участка - 0,1-0,08 га (площадка №2);

3. Строительство Центра бытового обслуживания  на 18 рабочих мест (площадка №2);

4. Строительство  кафе на 30 мест (площадка №1);

5. Строительство 2-х кафе по 25 мест  (площадка №2);

В сфере развития учреждений ЖКХ и коммунального обслуживания

- Строительство  гостиницы на 25 мест (площадка №2);

- Строительство пожарного депо на 2 машины с северной стороны автодороги «Самара-Оренбург» - Утёвка – Максимовка – «Богатое-Нефтегорск» (мероприятие целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009-2015 годы, источник финансирования – областной бюджет).

- Строительство бани на 15 мест,  с прачечной (площадка №2).

В сфере развития организаций и учреждений управления

Строительство  административного здания (площадка №2);

с. Съезжее

Проектом генерального плана планируется:

В сфере развития образования

- Реконструкция здания МОУ средней общеобразовательной школы по ул. Молодёжная.

- Реконструкция детского сада на 20 мест по ул. Молодёжная;

- Строительство детского сада на  40 мест, S участка - 0,16 га (Площадка №2);

В сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство физкультурно-оздоровительного центра со спортивным залом общего пользования - 110 м2 площади пола (площадка №2).

- Строительство  спортивного плоскостного сооружения S участка – 0,9-1,2 га (площадка №2).

В сфере развития здравоохранения

- Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта с аптечным учреждением, S участка - 0,2 га (площадка №1);

В сфере развития культуры:

Строительство Дома культуры на 390 мест (площадка №1).

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

- Строительство магазина на 50 м2 торг. площади, S участка - 0,1-0,08 га (площадка  № 1);

- Строительство 2-х магазинов на 50-100 м2 торг. площади, S участка - 0,1-0,08 га (площадка  № 2);

- Строительство магазина на 50 м2 торг. площади, S участка - 0,1-0,08 га (площадка  № 3);

- Строительство  кафе на 25 мест (площадка №2);

- Строительство Центра бытового обслуживания  на 13 раб. мест (площадка №1);

В сфере развития учреждений ЖКХ и коммунального обслуживания

- Строительство  гостиницы на 26 мест (площадка №1);

- Строительство бани на 10 мест с прачечной и химчисткой  (площадка №1)

## 3.4.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.

Производственную и коммунально-складскую зоны в сельском поселении Максимовка планируется развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией  необходимых санитарно защитных разрывов.

Размещение площадки для строительства откормочной базы крупного рогатого скота предусмотреть с юго-западной стороны села Максимовка около границы населённого пункта с соблюдением санитарных разрывов до жилой застройки.

## 3.4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением и связью.

### 3.4.5.1. Водоснабжение

Село Максимовка а/ц

Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- произвести замену изношенных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые трубы;

- заменить  вышедшие из строя водоразборные колонки  и пожарные гидранты;

- выполнить внутренний водопровод в жилых домах, где он отсутствует;

- установить приборы учёта расхода воды  в жилых и общественных зданиях в существующей и вновь проектируемой застройке;

- построить уличные сети водопровода на вновь проектиремых площадках, используя полиэтиленовые трубы и колодцы из современных конструкций.

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить все вышеперечисленное.

Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к существующей системе водоснабжения, подключается к ней на условиях владельца сетей.

Расходы воды на новое строительство

Таблица 20

| № П.П. | Площадки застройки | Кол-во человек | Водопотребление | Водо-отве-дение м3/сут | Протя-жённость сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозпитьевое max | Пожаро-тушение м3/сут | Полив м3/сут |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Село Максимовка |  |
| Первая очередь строительства в границах населенного пункта |  |
| 1 | Площадка №1 70 инд.жил. домов | 245 | 58,8 | 13,66 | 10л/сек 1 пожар 3 часа 108 | 17,15 | 58,8 | 1,6 |
| Расчетный срок строительства за границей населенного пункта |  |
| 3 | Площадка №2 235 инд.жил. домов | 823 | 197,52 | 22,47 | 108 | 57,61 | 197,52 | 5,5 |

Село Съезжее

Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнение всего вышеперечисленного.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Расходы воды на новое строительство

Таблица 21

| № П.П. | Площадки застройки | Кол-во человек | Водопотребление | Водоотве-дение м3/сут | Протяжённость сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозпитьевое max | Пожаро-тушение м3/сут | Полив м3/сут |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Село Съезжее |  |
| Первая очередь строительства в границах населенного пункта |  |
| 1 | Площадка №1 Ранее запроектированные 82 инд. жил. дома | 287 | 68,88 | 11,2 | 5 л/сек 1 пожар 3 часа 54 | 20,1 | 68,88 | 2,2 |
| За границей населенного пункта |  |
| 2 | Площадка №3 44 инд.жил. дома | 154 | 36,96 | 8,0 | 54 | 10,78 | 36,96 | 0,4 |
| Расчетный срок строительства в границах населенного пункта |  |
|  | Площадка №2 123 инд.жил. дома | 430 | 103,2 | 13,98 | 54 | 30,1 | 103,2 | 2,3 |

### 3.4.5.2. Водоотведение

В населенных пунктах сельского поселения Максимовка, а именно, село Максимовка, село Съезжее сброс хозбытовых стоков от вновь проектируемой застройки осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного дома или группы домов по имеющимся проектным предложениям.

### 3.4.5.3. Теплоснабжение

Село Максимовка, село Съезжее

Согласно проекту Генерального плана теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

В целях экономии тепловой энергии, а, следовательно, и топлива, в проектируемом соцкультбыте применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение решается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В каждом тепловом пункте устанавливать приборы учета расхода тепла.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это возможно и необходимо, установить приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземными или надземными в современной теплоизоляции.

Ориентировочные расходы тепла на вновь проектируемый соцкультбыт посчитаны отдельно по площадкам и очередям строительства.

Расход тепла на соцкультбыт (новое строительство).

Таблица 22

| № П.П. | Наименование объекта | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Село Максимовка |
| Первая очередь строительства |
| В существующей застройке |
| 1 | Рекострукция здания МОУ средней общеобразовательной школы, совмещенной с детским садом по ул. Советская | 120 мест | 250000 |
| 2 | Реконструкция сельского Дома культуры по ул. Советская | 300 мест | 180000 |
| 3 | Пожарное депо | 2 выезда | 250000 |
| В границах населенного пункта |
| Площадка №1 |
| 4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спорт залом 60 м2 и бассейном 40 м2 зеркала воды |  | 400000 |
| 5 | Магазин | 50 м2 | 8000 |
| 6 | Кафе | 30 мест | 270000 |
| За границей населенного пункта |
| Площадка №2 |
| 7 | Детский сад | 50 мест | 130000 |
| 8 | Начальная школа | 90 мест | 132000 |
| 9 | Центр внешкольного образования в одном здании с детским садом на 40 мест | 40 мест | 190000 |
| 10 | Спортивно-оздоровительный центр со спорт залом 90 м2 |  | 350000 |
| 11 | Фельшерско-оздоровительный центр с аптечным учреждением |  | 50000 |
| 12 | Четыре магазина | 50-100 м2 | 32000 |
| 13 | Центр бытового обслуживания | 18 раб. мест | 110000 |
| 14 | Два кафе | По 25 мест | 400000 |
| 15 | Баня с прачечной | 15 мест | 230000 |
| 16 | Гостиница | 25 мест | 200000 |
| 17 | Административное здание |  | 60000 |
| Село Съезжее |
| Первая очередь строительства |
| В существующей застройке |
| 1 | Реконструкция здания МОУ средней общеобразовательной школы по ул. Молодежная |  | 250000 |
| 2 | Реконструкция детского сада по ул. Молодежная |  | 120000 |
| В границах населенного пункта |
| Площадка №1 |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт с аптечным учереждением |  | 50000 |
| 4 | Дом культуры | 390 мест | 200000 |
| 5 | Магазин | 50 м2 | 8000 |
| 6 | Центр бытового обслуживания | 13 раб. мест | 100000 |
| 7 | Гостиница | 26 мест | 200000 |
| 8 | Баня с прачечной и химчисткой | 10 мест | 200000 |
| За границей населенного пункта |
| Площадка №3 |
| 9 | Магазин | 50 м2 | 8000 |
| Расчетный срок строительства в границах населенного пункта |
| Площадка №2 |
| 10 | Детский сад | 40 мест | 150000 |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный центр со спорт залом 110 м2 |  | 360000 |
| 12 | Два магазина | 50 - 100 м2 | 16000 |
| 13 | Кафе | 25 мест | 250000 |

### 3.4.5.4.Газоснабжение

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Максимовка, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке и по каждой очереди строительства.

Расходы газа на новое строительство.

Таблица 23

| № П.П. | Площадки застройки (объекты) | Кол-во жилых домов | Расход газа м3/час | Протяжен-ность сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт жилых домов | В качестве топлива для теплоис-точников жилых домов | На соцкульт быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Село Максимовка |
| Первая очередь строительства |
| В существующей застройке |
| 1 | Реконструкция здания МОУ средней общеобразовательной школы, совмещенной с детским садом по ул. Советская |  |  |  | 39,22 |  |
| 2 | Реконструкция сельского дома культуры по ул. Советская |  |  |  | 28,24 |  |
| 3 | Пожарное депо на 2 машины |  |  |  | 39,22 |  |
| В границах населенного пункта |
| 4 | Площадка №1 | 70 | 17,07 | 162,44 |  | 1,8 |
| 5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спорт залом и бассейном |  |  |  | 62,75 |  |
| 6 | Магазин 50 м2 |  |  |  | 1,26 |  |
| 7 | Кафе 30 мест |  |  |  | 42,35 |  |
| За границей населенного пункта |
| 8 | Площадка №2 | 235 | 49,94 | 545,32 |  | 8,1 |
| 9 | Детский сад 50 мест |  |  |  | 20,39 |  |
| 10 | Начальная школа 90 мест |  |  |  | 20,7 |  |
| 11 | Центр внешкольного образования в одном здании с детским садом на 40 мест |  |  |  | 29,8 |  |
| 12 | Спортивно-оздоровительный центр со спортзалом |  |  |  | 54,9 |  |
| 13 | Фельдшерско-акушерский пункт с аптечным учреждением |  |  |  | 7,84 |  |
| 14 | Четыре магазина 50-100 м2 |  |  |  | 5,02 |  |
| 15 | Центр бытового обслуживания |  |  |  | 17,25 |  |
| 16 | Два кафе |  |  |  | 62,75 |  |
| 17 | Баня с прачечной |  |  |  | 36,1 |  |
| 18 | Гостиница |  |  |  | 31,37 |  |
| 19 | Административное здание |  |  |  | 9,41 |  |
| Село Съезжее |
| Первая очередь строительства |
| В существующей застройке |
| 20 | Реконструкция здания МОУ средней общеобразовательной школы по ул. Молодежная |  |  |  | 39,22 |  |
| 21 | Реконструкция детского сада по ул. Молодежная |  |  |  | 15,69 |  |
| В границах населенного пункта |
| 22 | Площадка №1 | 82 | 16,68 | 190,28 |  | 2,5 |
| 23 | Фельдшерско-акушерский пункт с аптечным учреждением |  |  |  | 7,84 |  |
| 24 | Дом культуры 390 мест |  |  |  | 31,37 |  |
| 25 | Магазин 50 м2 |  |  |  | 1,26 |  |
| 26 | Центр бытового обслуживания 13 раб. мест |  |  |  | 15,69 |  |
| 27 | Гостиница |  |  |  | 31,38 |  |
| 28 | Баня на 10 мест, с прачечной и химчисткой |  |  |  | 31,38 |  |
| За границей населенного пункта |
| 29 | Площадка №3 | 44 | 12,1 | 102,10 |  | 1,2 |
| 30 | Магазин 50 м2 |  |  |  | 1,25 |  |
| Расчетный срок строительства |
| В границах населенного пункта |
| 31 | Площадка №2 | 235 | 49,94 | 545,32 |  | 3,4 |
| 32 | Детский сад на 40 мест |  |  |  | 23,53 |  |
| 33 | Физкультурно-охдоровительный центр со спорт залом 110 м2 |  |  |  | 56,47 |  |
| 34 | Два магазина 50 - 100 м2 |  |  |  | 2,51 |  |
| 35 | Кафе 25 мест |  |  |  | 39,22 |  |

### 3.4.5.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения проектируемой застройки территорий сельского поселения Максимовка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категория надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категория,

предприятия торговли-III категория,

коммунальные предприятия –II категория,

наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.

Расчеты нагрузок сведены в таблицы

1очередь строительства включает в себя:

в с. Максимовка - площадка N1 , новое строительство в существующей застройке,

в с. Съезжее – площадки N1, N3. реконструкция и новое строительство в существующей застройке,

Расчетный срок строительства включает в себя:

в с.Максимовка - площадка N2,

в с. Съезжее - площадка N2

Электроснабжение проектируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформатора и от проектируемых подстанций.

Для питания нагрузок на территориях новых площадок запроектированы распределительные трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4кВ, которые питаются от ПС «Максимовка» напряжением 35/10кВ. Распределительные подстанции сосредоточены в центре нагрузок.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства в с. Максимовка - 298кВТ.

На расчетный срок -515кВТ.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства в с. Съезжее - 368кВТ.

На расчетный срок -213кВТ.

Количество проектируемых подстанций в с.п. Максимовка на 1очередь строительства - 5шт

Количество проектируемых подстанций на расчетный срок - 4шт

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на 1очередь строительства-3000м

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на  на расчетный срок-1300м

Село  Максимовка

Таблица расчета мощности   1очередь

Таблица №24

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность кВТ | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность кВТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка N1 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=70 1,0 70,0 | 1,0 | 70,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | 5. –Физкультурно-оздоровительный комплекс | 20,0 | 0,8 | 16,0 |  |
| 3 | 10. –Магазин S=50 кв. м | 0,25х50=12,5,0 | 0,8 | 10,0 |  |
| 4 | 18. –Кафе на 25 мест | 30,0 | 0,7 | 21,0 |  |
| 5 | 23. Медико-социальный центр (профилакторий) | 30,0 | 0,6 | 18,0 |  |
| 6 | Наружное освещение | 3,0 | 1 | 3,0 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 138,0 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоs Y |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 148,0 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 кВА-1шт |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,6 |  |  |
| 12 | ВЛ-10кВ -650м |
| В существующей застройке |
| 1 | 22. – Пожарное депо на 2 машины | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 40,0 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоs Y |  | 0,93 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 43,0 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63 кВА-1шт |  |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |  |
| 7 | ВЛ-10кВ -200м |
| 8 | Реконструкция школы, совмещенной с детским садом, увеличением вместимости до 120мест | 30, 0 (дополнительно) |  | 30,0 |  |
| 9 | Крытая комплексная спортивная площадка | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 10 | Питание от существующих сетей 0,4 кВ с заменой трансформатора на подстанции |

Таблица расчета мощности   на расчетный срок

Таблица №25

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность кВТ | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность кВТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка N2 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=235 0,76 178,5 | 1,0 | 178,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | 1.- Детский сад на 30 мест | 40,0 | 0,4 | 16,0 |  |
| 3 | 2. –Начальная школа на 90 учащихся | 0,25х90=23,0 | 0,3 | 7,0 |  |
| 4 | 3. Центр внешкольного образования на 40 мест | 0,46х40=18,4 | 0,9 | 16,0 |  |
| 5 | 6. –Спортивное плоскостное сооружение | 10,0 | 0,9 | 9,0 |  |
| 6 | 8. ФАП с аптекой | 10,0 | 0,7 | 7,0 |  |
| 7 | 9. –Центр досуга на 300 мест | 0,46х3000=138,0 | 0,9 | 124,0 |  |
| 8 | 7. –Спортивно оздоровительный центр | 20,0 | 0,9 | 18,0 |  |
| 9 | 11.,12.-Магазины S=50 кв.м-2шт | 0,25х50х2=25,0 | 0,8 | 20,0 |  |
| 10 | 13.,14.-Магазины S=100 кв.м-2шт | 0,16х100х2=32,0 | 0,8 | 25,0 |  |
| 11 | 17.,18. –Кафе на 25 мест -2шт | 1,04х25х2=52 | 0,7 | 36,0 |  |
| 12 | 19. –Гостиница на 25 мест | 0,46х25=11,5 | 0,7 | 8,0 |  |
| 13 | 15. –Центр бытового обслуживания на 18 рабочих мест | 1,5х18=27,0 | 0,5 | 13,0 |  |
| 14 | 21. – Баня на 15мест с прачечной | 30,0 | 0,5 | 15,0 |  |
| 15 | Наружное освещение | 10,0 | 1,0 | 10,0 |  |
| 16 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 495,0 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоs Y |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 532,0 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт 1х250Ква 2х160кВА |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,73 |  |  |
| 10 | ВЛ-10кВ -700м |
|  | В существующей застройке |
| 11 | Административное здание | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 12 | Питание от существующих сетей 0,4 кВ с заменой трансформатора на подстанции |

Село  Съезжее

Таблица расчета мощности   1 очередь строительства

Таблица №26

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка N1 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=86 0,92 79,0 | 0,9 | 71,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | 4.- ФАП с аптекой | 10,0 | 0,6 | 6,0 |  |
| 3 | 5. Дом культуры на 390 мест | 0,46х390=180,0 | 1,0 | 180,0 |  |
| 4 | 6. – Магазин S=50кв. м | 0,25х50=12,5 | 0,8 | 10,0 |  |
| 5 | 9. – Центр бытового обслуживания на 13 рабочих мест | 1,5х13=19,5 | 0,5 | 10,0 |  |
| 6 | 11. – Гостиница на 26 мест | 0,46х13=12,0 | 0,7 | 8,5 |  |
| 7 | 12. – Баня на 10мест | 20,0 | 0,5 | 10,0 |  |
|  | Наружное освещение | 3,0 | 1,0 | 3,0 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 299,0 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 321,0 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 кВА-2шт |  |
| 13 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0, 64 |  |  |
| 14 | ВЛ-10 кВ – 1000м |
| Площадка N3 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=44 1,17 51,5 | 1,0 | 51,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин S=50кв.м | 0,25х50=12,5 | 0,8 | 10,0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2,0 | 1,0 | 2,0 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 64,5 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 69,0 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
| 13 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0, 69 |  |  |
| 14 | ВЛ-10 кВ – 1000м |

Таблица расчета мощности    на расчетный срок

Таблица №27

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка N1 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=123 0,83 102,3 | 1,0 | 102,3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный центр | 30,0 | 0,9 | 27,0 |  |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | 10,0 | 0,9 | 9,0 |  |
| 4 | Деский сад на 40 мест | 50,0 | 0,4 | 20,0 |  |
| 5 | Магазин S=100 кв. м | 0,17х100=17,0 | 0,8 | 14,0 |  |
| 6 | Магазин S=50 кв. м | 0,25х50=12,5 | 0,8 | 10,0 |  |
| 7 | Кафе на 25 мест | 30,0 | 0,7 | 21,0 |  |
| 8 | Наружное освещение | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 213,0 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 229,0 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х400 кВА-1шт |  |
| 13 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,57 |  |  |
| 14 | ВЛ-10 кВ – 300м |

### 3.4.5.6. Связь

Исходными данными для разработки телефонизации проектируемой застройки территорий сельского поселения  Максимовка является генеральный план  с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Первая очередь строительства включает в себя площадки: н.п. Максимовка– площадка № 1, н.п. Съезжее – площадка № 1, № 3.

Расчетный срок строительства включает в себя площадки: н.п. Максимовка– площадки № 2, н.п.Съезжее– площадка № 2.

Ожидаемое количество телефонов н.п. Максимовка: первая очередь -77 номеров, на расчетный срок –-254 номера. Исходя из этого, проектом               предусматривается расширение существующей АТС, расположенной по ул.    Политотдельская 37а.

Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабелей связи в земле.

Таблица №28

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номеров |
| Площадка №1 |
| 1 | Магазин | 1 |  |  |
| 2 | Усадебная застройка 82 дома | 70 |  |  |
| 3 | Кафе | 1 |  |  |
| 3 | Спортивный комплекс с бассейном | 2 |  |  |
| 4 | Профилакторий | 3 |  |  |
| Площадка № 2 |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 235 дома | 235 |
| 2 |  |  | Д/сад на 50мест | 1 |
| 3 |  |  | Спортивный комплекс | 2 |
| 4 |  |  | 4 магазина | 4 |
| 5 |  |  | Кафе |  |
| 6 |  |  | ФАК | 1 |
| 7 |  |  | Школа на 90 уч. | 3 |
| 8 |  |  | Центр досуга на 300 мест | 2 |
| 9 |  |  | КБО на 18 мест | 1 |
| 10 |  |  | Гостиница на 25 мест | 1 |
| 11 |  |  | Баня на 15 мест с прачечной | 1 |
| 12 |  |  | 2 кафе на 25 мест | 2 |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Пожарное депо на 2 машины | 2 |  |  |
| Итого |  | 79 |  | 252 |

1-я очередь: Кабель связи– 1,1 км.

Шкаф ШР-150 — 1шт.

на расчетный срок : Кабель связи–   1,5км..

Шкаф ШР- 600 — 1шт.

Ожидаемое количество телефонов н.п. Съезжее:

первая очередь – 254 номеров, на расчетный срок – 128 номеров. Исходя из этого, проектом предусматривается расширение существующей АТС, расположенная  на ул. Молодежная 33.

Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабелей связи в земле.

Таблица №29

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номеров |
| Площадка №1 |
| 1 | Магазин | 1 |  |  |
| 2 | Усадебная застройка 82 дома | 82 |  |  |
| 3 | Баня | 1 |  |  |
| 4 | Клуб на 390 мест | 3 |  |  |
| 5 | КБО | 1 |  |  |
| 6 | Гостиница | 1 |  |  |
| Площадка № 2 |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 123 дома | 123 |
| 2 |  |  | Д/сад на 40мест | 1 |
| 3 |  |  | ФОК | 1 |
| 4 |  |  | 2 магазина | 2 |
| 5 |  |  | Кафе |  |
| 6 |  |  | ФАК | 1 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 44 дома | 44 |  |  |
| 2 | Магазин | 1 |  |  |
| Итого |  | 135 |  | 128 |

1-я очередь: Кабель связи– 2,0 км.

Шкаф ШР-150 — 1шт.

на расчетный срок: Кабель связи–   1,0 км.

Шкаф ШР- 300 — 1шт.

## 8.4.6. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Максимовка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих поселковых улиц и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть главных и основных улиц в проектируемых  жилых зонах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство  автостоянок для временного хранения автотранспорта;

- строительство объектов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях;

Улично-дорожная сеть

Для населенных пунктов сельского поселения Максимовка принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

  - поселковая дорога;

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд;

  - хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Поселковыми в границах населённых пунктов являются  автомобильные дороги, соединяющие общественные центры с автодорогами общего пользования  «Самара-Оренбург» Утёвка - Максимовка «Богатое – Нефтегорск» (в селе Максимовка), «Богатое - Максимовка» -Съезжее (в селе Съезжее).

с. Максимовка.

Главной улицей в с. Максимовка является улица Советская (а также функционирует как главная улица  автодорога общего пользования «Самара – Оренбург» - Утёвка Максиморка «Богатое – Нефтегорск»).

Основными улицами – являются улицы: Школьная, Самарская, Политотдельская.

Для  реализации проекта жилищного строительства  на площадке № 2 параметры и характеристики улицы Октябрьская должны соответствовать  характеристикам главной улицы.

с. Съезжее

Главной улицей в с. Съезжее являются улицы: Советская, Егорова.

Для  реализации проекта жилищного строительства  на площадках № 1 и 2 параметры и характеристики улицы Самарская должны соответствовать  характеристикам главной улицы.

Основными улицами – являются улицы: Бунтова, Елисеева, Молодёжная.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог (см. таблицу №30)

Категория сельских  улиц и дорог

Таблица №30

| № пп | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей сёл: Максимовка и Съезжее  необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим Генеральным планом планируется:

Благоустроить – 12,2 км существующих автодорог, общей площадью асфальтового покрытия  – 73,2 тыс. м2, в том числе:

с. Максимовка -2,9 км (17,4 тыс. м2);

с. Съезжее – 9,3 км (55,8 тыс.  м2);

Реконструировать – 21,7 км существующих автодорог, общей площадью асфальтового покрытия  – 130,2 тыс. м2, в том числе:

с. Максимовка – 13,8 км (82,8 тыс. м2);

с. Съезжее – 7,9 км (47,4 тыс. м2).

Построить в проектируемой застройке – 33,4 км новых дорог, общей площадью  асфальтированного покрытия  – 200,4 тыс.  м2, в том числе:

с. Максимовка – 10,5 км (63 тыс. м2), в том числе:

- 1,6 км (9,6 тыс. м2)  -  на I очередь,

- 8,9 (53,4 тыс. м2), – на расчётный срок;

с. Съезжее – 6,2 км (37,2 тыс. м2), в том числе:

- 3,9 км (23,4 тыс. м2)  -  на I очередь,

- 2,3 км (13,8 тыс. м2), – на расчётный срок;

См.  лист № 4«Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области Автомобильных дорог»

Очередность строительства выше перечисленных дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Искусственные дорожные сооружения

Для организации движения транспорта, для улучшения транспортной связи жилых зон с общественным цетром в проекте предусмотрено:

с.Съезжее

- строительство автодорожного моста через протоку в центре села Съезжее, который обеспечит транспортную доступность  северных жилых районов к общественному центру села;

- строительство автодорожного моста через протоку по улице Заречная в западной части  села Съезжее;

- строительство пешеходного моста через протоку в центре села Съезжее, который обеспечит выход с улицы Елисеева на улицу Советская.

Общественный транспорт

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей жилых районов в населенных пунктах сельского поселения Максимовка с общественными  центрами;

- создания новых улиц.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- развитие маршрутной сети автобусов;

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

Проектом Генерального плана предусматривается развитие общественного транспорта (автобус);

в с. Максимовка  предусмотрено движение общественного транспорта до г. Нефтегорск.

Хранение автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

## 3.4.7. Развитие рекреационной зоны

Зона озеленения общего пользования

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары.

с. Максимовка

По проекту генерального плана в с. Максимовка планируется:

- реконструкция сквера в центре села, примыкающего к автодороге общего пользования в квартале между улицами Политотдельская и Авроры (площадь  - 0,6 га).

- реконструкция сквера  по ул. Советская (площадь - 0,7 га)

- на проектируемой площадке №1 разместить сквер (площадью 0,3га)

- на проектируемой площадке №2  разместить 3 сквера  (общей площадью – 1,2 га), а также разбить вдоль главной улицы бульвар (общей площадью 1,5 га).

Всего в с. Максимовка площадь озеленения общего пользования составит: 4,3 га (20 м2/чел).

с. Съезжее

В с Съезжее планируется:

- реконструкция территории общего пользования с размещением сквера в центре села по ул. Советская (площадь 0,3 га).

- разместить 4 зоны отдыха на проектируемой площадке №1 (общей площадью -1,9 га);

- разместить 2 зоны отдыха: сквер и детскую игровую зону на площадке №2 (общей площадью 0,3 га)

- разместить сквер на проектируемой площадке №3 (площадью 0,1 га)

Вдоль протоки в южной части села планируется благоустроить прилегающие к протоке территории с размещением здесь зоны отдыха населения (площадь благоустраиваемой территории 17,7 га).

Всего в с. Съезжее  площадь озеленения общего пользования составит: 2,6 га  (18,5 м2/чел).

Всего проектируемое озеленение общего пользования в сельском поселении  Максимовка составит 7,3 га (20,8 м2/чел)..

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Ландшафтно-рекреационная зона

Для отдыха жителей сельского поселения Максимовка используется берега рек: Самара, Съезжая и  Ветлянка, озёр: Песчаное, Ильмень и др.,  прудов, а также местные лесные массивы.

## 3.4.8. Развитие зон специального назначения

Численность населения в с. Максимовка с учетом прироста ориентировочно составит 2106 человек. Расчётная площадь кладбищ в населенном пункте Максимовка, учитывая социальную норму 0,24 га на 1000 человек, составит 0,5 га. Численность населения в с.Сьезжее на расчётный срок ориентировочно составит 1402 человека. Расчетная площадь кладбища в населенном пункте Сьезжее ориентировочно - 0,3 га.

На территории сельского поселения Максимовка новых площадок под развитие территорий кладбищ не предусмотрено.

Проектом предлагается разместить  новый полигон ТБО  на территории сельского поселения Виловатое а южной стороны с. Андреевка (на расстоянии 2,3 км от села, с западной стороны автодороги общего пользования «Самара –Оренбург»).

## 3.4.9. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с.п. Максимовка, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).

- Замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Строительства локальных очистных сооружений.

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации и очистки поверхностного стока.

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель. рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод, настоящим проектом предлагается:

- Реконструкция дамб обвалования в селах: Максимовка и  Съезжее.

- Строительство полигона ТБО на землях с.п. Виловатое, с южной  стороны с. Андреевка (на расстоянии 2,3 км от села, с западной стороны автодороги общего пользования «Самара –Оренбург»).

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Строительства новых водозаборов.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Максимовка на природоохранную деятельность.

# 3.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Уровень благоустройства улиц сельского поселения Максимовка в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твердого покрытия проезжей части. Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Мероприятия по благоустройству территории проектируемого сельского поселения Максимовка включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и озёр, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Поскольку для проектируемой территории характерны затопление и подтопление водами р. Самары в период прохождения весеннего паводка необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов в составе с.п. Максимовка от названных опасных геологических процессов.

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности указанные мероприятия должны обеспечивать следующие показатели понижения уровня подземных вод на территории:

- озелененных  территорий  - не менее 1 м;

- капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учетом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет (50,0 м БС)– для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

# 3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МАКСИМОВКА

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным автодорогам устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. В селе Максимовка реконструировать площадку с твёрдым покрытием  для забора воды на реке Съезжая (в 50 метрах западнее автомобильного моста на въезде в село), в селе Съезжее на озере Святое (проезд между домами № 25 и 27 по улице Советская).

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо. Так как, время прибытия пожарного подразделения из села Богатое к месту вызова не соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях, необходима дислокация подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения Максимовка. В числе мероприятий «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (с учётом изменений, внесённых в схему), запланировано строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в с.Максимовка.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

# 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов с.п.Максимовка предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии со «Схемой санитарной очистки Богатовского района от твердых бытовых отходов», а также выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372 (ред. от 29.09.2011).

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на свалку, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Секционная жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

Требуемое количество мусоросборников определено по норме один мусоросборник на 50 человек и представлено в Таблице № 31.

Требуемое количество мусоросборников

Таблица №31

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Количество мусоросборников |
| --- | --- | --- |
|  | сущ. | I очередь | расчетный срок | сущ. | I очередь | расчетный срок |
| с. Максимовка | 1038 | 1283 | 2106 | 21 | 26 | 42 |
| с. Съезжее | 571 | 972 | 1402 | 11 | 19 | 28 |
| Итого | 1609 | 2255 | 3508 | 32 | 45 | 70 |

В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Таким образом, в сельском поселении Максимовка необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

снег вывозить на полигон твердых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твердых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

В границах проектирования после проведения в 2012 г. обязательного мероприятия - ликвидации свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий необходимо выбрать дальнейший вариант обращения с отходами:

Строительство усовершенствованного полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

При строительстве полигона предусмотреть устройство сортировочной станции, поскольку для совмещения трех основных методов: рециклинга, компостирования и термического обезвреживания отходов необходимо разделение ТБО на три соответствующих потока путем селективного сбора, а также на мусоросортировочных станциях. Необходимые расчеты для определения площади полигона проведены в соответствии с нормами СП 42.13330.2011 и представлены  в Таблице №32

Таблица № 32

|  | Существующее положение, 2011г. | I очередь, 2020г. | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Максимовка |
| Численность населения, чел. | 1038 | 1283 | 2106 |
| Количество образования ТБО из расчета 0,3 т на 1 чел./год, тонн | 311,4 | 3464,1 | 12004,2 |
| Площадь асфальтовых покрытий, м2 | 17 400 | 27 000 | 80 400 |
| Смет с твердых покрытий улиц, площадей из расчета 0,005 т с 1 м2/год, тонн | 87 | 1 215 | 7 638 |
| Общее количество образования ТБО с учетом смета с территории, тонн | 398,4 | 4679,1 | 19642,2 |
| село Съезжее |
| Численность населения, чел. | 571 | 972 | 1402 |
| Количество образования ТБО из расчета 0,3 т на 1 чел./год, тонн | 171,3 | 2624,4 | 7991,4 |
| Площадь асфальтовых покрытий, м2 | 55 800 | 79 200 | 93 000 |
| Смет с твердых покрытий улиц, площадей из расчета 0,005 т с 1 м2/год, тонн | 279 | 3 564 | 8 835 |
| Общее количество образования ТБО с учетом смета с территории, тонн | 450,3 | 6188,4 | 16826,4 |

Таким образом, необходимая площадь рекомендуемого к строительству полигона ТБО для сельского поселения Максимовка принимается из расчета 0,02 га на тысячу тонн мусора отбросов (19 642,2+16826,4=36468,6 т) и составит 0,73 га.

На полигоне ТБО должны применяться современные технологии складирования и частичной утилизации отходов, поэтому необходимая площадь полигона может сократиться в 3-4 раза в сравнении с расчетами.

Строительство перегрузочного пункта с элементами сортировки твёрдых бытовых отходов с последующим вывозом твердых бытовых и промышленных отходов на полигон в соответствии со Схемой санитарной очистки муниципального района Богатовский Самарской области.

Наиболее актуальным, но более затратным, мероприятием по санитарной очистке территории в границах проектируемого сельского поселения является строительство, а вернее установка модульного мусороперерабатывающего завода (комплекса).

Некоторые современные проектные разработки представляют собой  идею взвешенного взаимодействия с природой при утилизации отходов и разработке полезных ископаемых, а также способ объединения нескольких производств в высокоэффективную технологическую линию в полностью безотходном цикле, в соответствии с самыми строгими требованиями природоохранного законодательства.

Основные преимущества такого мусороперерабатывающего оборудования:

Полностью автономные модули требуют только своевременного подвоза сырья, работают на собственном энергобалансе и не требуют внешних подключений.

Модульная конструкция позволяет наращивать мощность комплексов сообразно растущим потребностям и легко перевозить оборудование к новому месту производства.

Переработка сырья различного происхождения и широкого морфологического состава.

Многовариантность производимой продукции - получение только электроэнергии, электрической и тепловой энергии, энергии и продуктов синтеза.

Высокая степень переработки исходного сырья (ТБО) до 95% от исходного объема (при условиях предварительного отделения части минеральных компонентов ТБО, объем зольного остатка не превышает 3% от исходного).

Простота управления, рассчитанная на специалиста невысокой квалификации, возможность профилактики без остановки процесса, регулирование производительности, в т.ч., сезонной и суточной.

Мусороперерабатывающие комплексы не требуют фундаментов и могут размещаться на площадке из бетонных плит;

Мусороперерабатывающие комплексы являются идеальным решением для организации системы распределённого энергообеспечения жилых микрорайонов, перерабатывая муниципальные отходы, иловых осадков сточных вод, и предоставляя все необходимые энергоносители локально для нужд района.

Экологическая чистота: отсутствие вредных выбросов в атмосферу - термохимический процесс проходит в условиях, заведомо исключающих возможность образования токсикантов;

Упрощенные требования к составу и подготовке сырья. Возможность перерабатывать отходы в смеси.

Утилизация биологических отходов

Поскольку проектом генерального плана предусмотрено строительство нового и реконструкция действующих предприятий сельского хозяйства, а развитие животноводства предусматривает рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, то в связи с этим также возрастет количество павших животных (в пределах технологической нормы). Поэтому с целью защиты окружающей среды от негативного воздействия биологических отходов необходимо строить новые биотермические ямы и содержать в надлежащем состоянии имеющиеся скотомогильники.

При условии согласования с Государственным учреждением Самарской области «Богатовская районная станция по борьбе с болезнями животных» предусмотреть вариант закрытия существующих скотомогильников с последующей рекультивацией  земель,  поскольку на протяжении нескольких лет скотомогильники не соответствуют требованиям Ветеринарно-санитарных правил или построить новые скотомогильники на одной площадке с существующими при условии устройства объекта размещения биологических отходов в виде скотомогильника с биологическими камерами.

В этом случае, согласно действующим СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», планируемые объекты будут относиться ко II классу опасности и ориентировочный размер СЗЗ составит 500 м.

Меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, а также показатели состояния среды обитания, состояния здоровья населения, основными мерами по ее улучшению будет являться решение задач в направлениях:

- совершенствование государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- совершенствование деятельности Отдела гигиены и эпидемиологии по  Богатовскому району;

- совершенствование социально-гигиенического мониторинга;

- реализация ведомственных целевых программ;

- совершенствование надзора  по условиям труда женщин;

- совершенствование надзора за соблюдением требований санитарного законодательства при хранении, применении и транспортировании пестицидов и агрохимикатов;

- надзор за канцерогенными производствами;

- надзор за радиационной и биологической безопасностью населения;

- совершенствование надзора за благополучием детей,

- реализация мер по профилактике заболеваемости населения, обусловленной дефицитом микронутриентов;

- совершенствование надзора за качеством питания населения;

- усиление надзора за обращением с отходами производства и потребления;

- совершенствование работы в сфере защиты прав потребителей;

- усиление надзора за реализацией приоритетного Национального проекта «Здоровье»;

- пропаганда здорового образа жизни населения.

# 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Максимовка;

- границы села Максимовка и села Съезжее, входящих в границы сельского поселения Максимовка муниципального района Богатовский Самарской области.

Границы сельского поселения Максимовка  отображены в проекте в соответствии с положениями Законом Самарской области от 04.02 2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Богатовский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятым постановлением  №1446 Самарской Губернской Думы 25.01.2005 г.

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Максимовка границы села Максимовка скорректированы с учетом развития жилой зоны в юго-западном направлении (площадка №2).

Границы села Съезжее скорректированы с учетом развития жилой зоны в южном и восточном направлении.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы сел: Максимовка и Съезжее будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Максимовка, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Максимовка и села Съезжее, а также установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства – с. Максимовка и с. Съезжее.

В результате утверждения границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Максимовка площадь земель лесного фонда не изменится.

# 4. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 17837 | 17837 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 1067,1 | 1157,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 154,7 | 437,3 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 6,4 | 11,2 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | - | 1,2 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 33,7 | 33,7 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 112,4 | 179,1 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 119,0 | 122,0 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 10,7 | 10,7 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 99,8 | 99,8 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 168,5 | 168,5 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 15179,1 | 15088,9 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 1,5 | 1,5 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | - | - |
| 1.1.7. | Территории ООПТ | га | 1270 | 1270 |
| 1.1.8. | Территории занятые водными объектами | га | 51 | 51 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 1609 | 3508 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 278 | 607 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 98 | 213 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 132 | 287 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 49 | 107 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | чел. | 230 |  |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 711 | 1552 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 668 | 1456 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 52,0 | 135,2 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 28,0 | 38,5 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 40 | 150 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 190 | 304 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 1 | 3 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 3 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | - | 3 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 260 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 40 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 300 | 990 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 16 | 16 |
|  |  | чит. мест | 18 | 18 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 254 | 1050 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 105 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 51 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 210 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 8,8 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 25 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 32 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 80,9 | 114,3 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | нет данных | 0,667 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | -//- | 12,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | -//- | 0,465 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | -//- | 1394 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | -//- | 4,3 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | млн.Ккал/час | -//- | 5,154 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. | -//- | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | м3/час | -//- | 2495,6 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | -//- | 17,0 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Максимовка

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Максимовка, пересчитанные с использованием данных Самарастат.