#### СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Утверждаемая часть ГП  (проектные материалы)

1.1.	Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области.

1.2.	Том 2. Графические материалы:

1.	Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области.

М 1:25 000 (ДСП, ОП). Лист № 1.

2.	Карта функциональных зон сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области М 1:25 000 (ДСП, ОП). Лист № 2а и М 1:10 000 (ДСП, ОП), лист № 2б.

3.	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области М 1:5 000 (ДСП, ОП). Лист №3.

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской (автомобильных дорог). М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №4.

5. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области (электро-, тепло-, газо-,  водоснабжения населения и  водоотведения). М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №5.

2. Материалы по обоснованию проекта:

2.1.	Том 3. Пояснительная записка.

2.2.	Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду» Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

2.3.	Том 5. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций

Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

2.4.	Том 6. Графические материалы (карты):

- Карта современного использования территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 6а, М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №6б.

- Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области М 1:25 000 (ДСП, ОП). Лист № 7.

- Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

- Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП)  Лист №9.

- Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области. М 1:10 000 (ДСП, ОП). Лист № 10.

3. Исходные материалы:

Том 7. Исходные данные -1 экземпляр  (хранится у заказчика)

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен ОАО «ГИПРОГОР» авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А.Сярдин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер института                                                                       Б.А.Поверин

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Главный  архитектор проекта                                                                       С.В. Чирва

Начальник сантехнического отдела                                                    Р.П. Герасимова

Начальник электротехнического отдела                                                  П.В.Сардак

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                        В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                          Т.В. Филанова

Архитектор                                                                                                 А.Б. Фокичева

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	6

Цели и задачи проекта «Генерального плана сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский  Самарской области».	10

2.	Комплексный анализ территории и комплексная оценка градостроительной  ситупции сельского поселения Виловатое	12

2.1.Общая   характеристика   территории   поселения	12

2.1.1.История формирования структуры расселения	12

Краткая  историческая  справка	12

2.1.2.  Местоположение  сельского поселения Виловатое в  системе  расселения  Самарской  области.	13

2.1.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	14

2.1.3.1. Климат	14

2.1.3.2. Геоморфология и рельеф	15

2.1.3.3. Геологические условия	15

2.1.4.Обеспечение сельского поселения Виловатое природными ресурсами	16

2.1.4.1. Полезные ископаемые.	16

2.1.4.2.  Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	16

2.1.4.3.  Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод	16

2.1.4.4. Почвы и растительный покров.	17

2.1.4.5. Рекреационные ресурсы	19

2.1.4.6. Оценка природно-ресурсного потенциала	19

2.2. Современное использование и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Виловатое	20

2.2.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Виловатое муниципального района Богатовский	20

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	20

2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Богатовский	24

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Виловатое муниципального района Богатовский	29

2.2.2. Градообразующая база сельского поселения Виловатое	35

2.2.3. Структура современного землепользования сельского поселения Виловатое	35

2.2.4. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура	38

2.2.5. Планировочная структура сельского поселения Виловатое	39

2.3. Функциональное зонирование территории	40

2.3.1. Жилая зона	40

2.3.2. Общественно-деловая зона	41

2.3.3. Производственная и коммунально-складская зона	47

2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры	50

2.3.5. Зона инженерной инфраструктуры	51

2.3.5.1.	Водоснабжение	51

2.3.5.2.Водоотведение	52

2.3.5.3.Теплоснабжение	52

2.3.5.4.Газоснабжение	53

2.3.5.5.Электроснабжение	54

2.3.5.6.Связь	56

2.3.6. Рекреационная зона	57

2.3.7. Зона сельскохозяйственного использования	57

2.3.8. Зона специального назначения	58

2.4.  Зоны с особыми условиями использования территории	59

2.4.1. Зоны особоохраняемых территорий	59

2.4.1.1. Зоны охраны памятников истории и культуры,	60

историко-культурных комплексов и объектов	60

2.4.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).	61

2.4.2. Санитарно-защитные зоны	64

2.4.3. Охранные зоны.	67

2.4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	68

2.4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	69

2.4.6. Зоны залегания полезных ископаемых.	70

2.4.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	71

2.4.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	72

2.5.  Оценка первичных мер пожарной безопасности территории.	72

3.Обоснование предложений по территориальному планированию сельского поселения Виловатое.	73

3.1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территори.	73

3.2. Учёт интересов субъекта РФ «Самарская область» на территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский	73

3.3.  Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Виловатое.	77

3.4. Проектное решение территориального развития сельского	80

поселения Виловатое	80

3.4.1. Архитектурно-планировочное решение	80

3.4.2. Развитие жилой зоны	80

3.4.3. Развитие общественно-деловой зоны	84

3.4.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.	86

3.4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	86

3.4.5.1. Водоснабжение	87

3.4.5.2. Водоотведение	89

3.4.5.3. Теплоснабжение	89

3.4.5.4. Газоснабжение	91

3.4.5.5. Электроснабжение	93

3.4.5.6. Связь	100

3.4.6. Развитие транспортной инфраструктуры	102

3.4.7. Развитие рекреационной зоны	105

3.4.8. Развитие зон специального назначения	106

3.4.9. Мероприятия по охране природы	106

3.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	109

3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВИЛОВАТОЕ	111

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	112

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ	116

4. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения	118

5. ВЫВОДЫ	122

# Введение

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Виловатое муниципального района  Богатовский Самарской области» выполнена на  основании  муниципального контракта  №1210/11 от 12 октября 2011 г. с  Администрацией  муниципального района Богатовский Самарской области.

При  проектировании  были  учтены  и  использованы  материалы  ранее  разработанной  проектной  документации:

- «Схема территориального планирования Самарской области», выполнена ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект», г. Самара, 2007 г.

- «Схема территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области», выполнена ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект», г.Самара, 2008 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации  и Самарской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190 -ФЗ (ред. от 28.11.2011.);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 21.07.2011)

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011)

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 21.07.2011)

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 26.06.2007 № 118-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О государственном кадастре недвижимости»

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»

- Федеральный закон от 10.05.2007 № 69-ФЗ (ред. от 20.03.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011) «О недрах»

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 № 14 «О введении в действие санитарных правил" (вместе с «СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2001 № 2711)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 № 19 «О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01» (вместе с «СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2001 № 2886)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 № 24 (ред. от 04.02.2008) «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05» (вместе с «Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03», «Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1984-05 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1339-03», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 03.11.2005) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2005 № 7225)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2001 № 2826)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с СанПиН 2.1.2882-11. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2011 № 21720)

- Закон Самарской области от 26.12.2003 № 131-ГД (ред. от 08.12.2006) «О населенных пунктах на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 23.12.2003)

- Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД (ред. от 27.10.2011) «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 05.07.2006)

- Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2005 № 85 (ред. от 04.03.2009) «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области»

Проект разработан в соответствии с требованиями

нормативно-регламентирующих документов:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820)

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780)

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150)

- СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 19.11.1999 № 64) (ред. от 30.04.2003)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 № 18-77)

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.06.2003 № 125

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий (приняты Постановлением Минстроя РФ от 27.11.1995 № 18-100)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88)

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011)

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 849)

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства (принят Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94)

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997№ 9-1-1/69)

- «Правила охраны недр», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009).

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9

- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 N 18-30)

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

Настоящий проект  выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При  проектировании  и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Богатовский Самарской области.

### Цели и задачи проекта «Генерального плана сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский  Самарской области».

Основная цель разработки генерального плана  - создание градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности поселения, направленного на благоприятную среду обитания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Для обеспечения устойчивого развития территории проектом предложены три основных приоритета деятельности:

- Устойчивый экономический рост: повышение уровня жизни, развитие  современных технологий и, повышение инвестиционной привлекательности территории;

- Развитие социальной сферы: социальное обслуживание, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охрана объектов культурного наследия.

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация территории  поселения в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики муниципального района, поселения;

• повышение уровня жизни и условий проживания населения;

• существенное улучшение экологической ситуации;

• достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития муниципального района и сельского поселения Виловатое;

• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

• современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры;

• создание "гуманной" среды обитания, сохранение культурного и природного наследия.

ЭТАПЫ разработки проекта генерального плана:
ЭТАП 1 - Информационный этап «Сбор и систематизация исходных данных о территории сельского поселения Виловатое»

- Экономика и социальная сфера

- Современное использование территории и  земельные ресурсы

- Транспортная и инженерная инфраструктура

- Экология, природопользование и культурное наследие

ЭТАП 2 -  Аналитический этап – Комплексный градостроительный анализ территории

- выделение проблемных  эколого-градостроительных ареалов и ситуаций

- анализ и оценка природно-экологических, социально-экономических,    планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории

ЭТАП 3 - Разработка Положения о территориальном планировании сельского поселения Виловатое

ЭТАП 4 - Разработка комплекса проектных мероприятий

Генеральный план поселения  включает в себя карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

C 1 января 2010 года (cогласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ) не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Проект Генерального плана разрабатывается на территории сельского поселения Виловатое, в составе которого 3 населённых пункта: с. Виловатое, с. Андреевка, п. Буревестник.

В Генеральном плане рассмотрены два этапа:

Первая очередь – до 2020 г.

Расчётный срок – до 2030 г.

# Комплексный анализ территории и комплексная оценка градостроительной  ситупции сельского поселения Виловатое

# 2.1.Общая   характеристика   территории   поселения

## 2.1.1.История формирования структуры расселения

## Краткая  историческая  справка

Заселение муниципального района Богатовский началось в середине XVII века, в связи со строительством двух крепостей (Красносамарской и Борской) для защиты от кочевников.

В 1751 году между крепостями на половине пути была основана слобода Богатый Умет. Первыми поселенцами слободы были беглые крестьяне переселенцы из Нижегородского, Арзамаского и других уездов. Название слободы произошло от сочетания «умет», т.е. укрытие от непогоды и «богатое», место, где тянулся большой сосновый лес, в котором было много зверя, рыбы, дичи. Кроме того через Богатый Умет проходила Большая Московская дорога от Самары до Оренбурга. В Богатом Умете находилась почтовая станция.

В период с 1767 г. по 1772 г. П.С.Обухов купил казенные земли и основал селение Павловка.

В 70-80 годы XIX века в ходе строительства железной дороги Самара – Оренбург была построена железнодорожная станция, которая находилась в непосредственной близости от Павловки и Богатого Умета и была названа станция «Богатое». Основное население было татары, русские, молокане.

В 1935 году все три поселения были объединены в село Богатое, ставшее районным центром.

В конце 1965 года из Богатовского района выделился Борский район. Районным центром стал поселок Павловка, который затем был переименован в Богатое.

Село Виловатое.

Село Виловатое основано в 1787 году. Основателями были удельные и государственные крестьяне. Статус села селение приобрело в 1836 году, когда в нем была построена Михайло-Архангельская церковь. Начальное население села составляли русские и мордва.

Во второй половине 19 века Виловатое становится центром волости. В селе находилось волостное правление, участок урядника, судебно-следственный участок и призывной пункт. Основным производственным занятием населения было сельское хозяйство.

В марте 1918 года в Виловатовскую волость входили Виловатое, Андреевка, Покровка и Широченка. В 1928 году в результате преобразования Виловатое вошло в состав Борского района.

В 1954 году Виловатое входит в состав Андреевского сельского совета. В 1965 году Андреевский совет был ликвидирован и вновь образовался Виловатовский сельский совет.

В 1991 году Виловатовский сельский совет был реорганизован в сельскую администрацию, а в 2006 году, в администрацию сельского поселения Виловатое.

Село Андреевка

Село возникло в 1797 году на левом низменном берегу реки Самара. По сей день сохранилась старая, вытянутая с юго-запада на северо-восток, планировка села.

Основателями села были русские однодворцы и отставные солдаты. Статус села деревня получила в 1839 году, когда в ней был выстроен деревянный храм во имя великомученика Дмитрия Солунского. Во второй половине 19 века Андреевка входила в состав Виловатовской волости Бузулукского уезда. Основным занятием населения было сельское хозяйство.

В настоящее время муниципальный район Богатовский  является одним из 27-ми административных районов, входящих в состав Самарской области. По данным на первое января 2011 года в 32-ух населенных пунктах, расположенных на его территории проживает 14 090 человека, в том числе в сельском поселении Виловатое 1609 человек.

Историческая справка составлена на основе архивных данных и книг: Дубман Д.Л., Смирнов Ю.Л.  «Богатовский край», 2001 г., В.Клевин «Край Богатовский. Век двадцатый», 2005 г.,

Памятники истории, культуры и архитектуры, расположенные на территории  сельского поселения Виловатое

В Сводный список выявленных объектов культурного наследия Богатовского района Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р., занесена Михайло-Архангельская церковь в с. Виловатое (1836 г.)

Кроме того, в границах сельского поселения Виловатое расположены 9 памятников археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. (см. главу 2, раздел 2.4.1.1).

## 2.1.2.  Местоположение  сельского поселения Виловатое в  системе  расселения  Самарской  области.

Муниципальный район Богатовский расположен в юго-восточной части Самарской области. На севере район граничит с Кинель-Черкасским,  на востоке – с Борским,  на юге и юго-востоке – с Алексеевским и Нефтегорским,  на западе – с Кинельским районами.

Сообщение с областным центром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования «Кинель-Богатое-Борское» и железной дороге «Оренбург-Кинель». Транспортная связь  с соседними районами и населенными пунктами происходит по автомобильным дорогам общего пользования.

Сельское поселение Виловатое расположено в юго-восточной части муниципального района Богатовского Самарской области.  С южной стороны граничит с землями муниципального района Алексеевский, с восточной – муниципального района   Борский, с западной стороны с сельским поселением Виловатое муниципального района Богатовский  и с северной стороны с сельским поселением Богатое муниципального района Богатовский Самарской области.

Расстояние от административного центра с.п. Виловатое  до областного центра г. Самары – 100 км, до административного центра района с. Богатое – 12 км.

Существующая численность населения сельского поселения Виловатое по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 1828 человек. В его  состав входят 3 населённых пункта в том числе:

- с. Виловатое – 418,6 га;

- с. Андреевка – 525,4 га;

- п. Буревестник – 44,2 га;

Общая площадь территории сельского поселения Виловатое в установленных границах – 17846 га, га

См. листы № 6а,6б «Карта современного использования территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области»

## 2.1.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.1.3.1. Климат

Сельское поселение Виловатое находится в зоне континентального климата, для которого  свойственны температурные контрасты (как годовые, так и суточные), преобладание ясных и малооблачных дней в году, жаркое и сухое лето, холодная и малоснежная зима, быстрый переход от зимы  к лету,  большая вероятность весенних и осенних заморозков, значительная интенсивность испарения и высокая солнечная инсоляция. Годовая амплитуда температуры воздуха наиболее теплого (июль) и наиболее холодного (январь) достигает 35 градусов, причем абсолютные разности температуры составляют 87 градусов (абсолютный минимум температуры –47 градусов, абсолютный максимум температуры +40 градусов.

В зимние месяцы (при обычно холодной и малоснежной зиме) температура воздуха от -10 до -25 градусов, с резкими перепадами от -5 до -27 градусов; сред-несуточная температура самого холодного месяца -14,1 градусов. Относительная влажность воздуха колеблется от 75% до 85%  при количестве сезонных осадков от 10 до 30 мм  в  месяц.  Глубина промерзания почвы: средняя  – 78 см, макси-мальная – 170 см.

Весна наступает бурно - в середине марта, хотя при этом  в конце мая среднесуточная температура может колебаться от 0 до +18 градусов, что обу-словливает вероятность весенних заморозков. Средняя дата последнего замороз-ка в районе  10 мая, но в отдельные годы последний заморозок наблюдается и в первой декаде  июня. Осадков выпадает в среднем 15 – 18 мм в месяц при относи-тельной влажности воздуха от 40 до 80 %.

Как правило, жаркое и сухое лето характеризуется относительной влажно-стью воздуха 35 – 40%. Среднесуточная температура самого теплого месяца  +20-25 градусов.

Осенний период непродолжителен по продолжительности. В осенний пери-од относительная влажность  увеличивается до  40 - 80%; количество выпадаю-щих осадков составляет 32 - 45 мм.  Характерны осенние заморозки; зима насту-пает в середине октября.

Особенностью ветрового режима местности является преобладание ветров  северо-восточного и юго-западного направлений; в северной части района боль-шую повторяемость имеют также западные ветры. Наибольшее количество дней с сильными ветрами наблюдается зимой. В летний период ветры южной четверти (юго-восточные, южные и юго-западные) имеют суховейный характер и при низком запасе продуктивной влаги в почве могут вызвать засуху (среднее число дней с суховеями составляет 23 в северной части района и 28 – в южной). При этом в июне и июле может увеличиваться число дней с северными и северо-восточными ветрами, понижающими высокие летние температуры. В засушливый период года в условиях сильных ветров на проектируемой территории   возможно проявление пыльных бурь, которые возникают, как правило, на карбонатных и легких почвах.

### 2.1.3.2. Геоморфология и рельеф

Сельское поселение Виловатое расположено в пределах Сыртового Заволжья (рельеф полого-волнистый и представлен долинами и балками).

Рассматриваемая территория в основном представлена надпойменной террасой р. Самары, постепенно переходящей в пологие склоны водораздела рр. Самара и Чапаевка, и характеризуется спокойным выровненным рельефом.

Рельеф территории села Виловатое ровный с общим уклоном на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 56 до 59,5 м. В геоморфологическом отношении площадка приурочена к левобережной надпойменной террасе р. Самара.

Рельеф территории села Андреевка спокойный с общим уклоном на северо-восток. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 49,5 до 52 м.

По условиям геоморфологического районирования территория сельского поселения Виловатое приурочена к позднеплиоцен-четвертичной эрозионно-денудационной низкой (hабс ≤ 200м) равнине на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

### 2.1.3.3. Геологические условия

Территория в границах Богатовского района в геологическом отношении представляет собой мощную толщу (свыше 1500 м) осадочных пород, залегающую на допалеозойском кристаллическом фундаменте и состоящую из известняков, доломитов и песчано-глинистых осадков всех возрастов, начиная с девона и кончая современными четвертичными отложениями.

Рельефоформирующими коренными породами в границах проектирования являются неоген-четвертичные глинисто-суглинисто-супесчано-песчаные отложения.

## 2.1.4.Обеспечение сельского поселения Виловатое природными ресурсами

### 2.1.4.1. Полезные ископаемые.

Особенности геологического строения территории обусловливают наличие в границах муниципального района Богатовский полезных ископаемых, генетически связанных с породами осадочного происхождения и являющихся сырьем для производства строительных материалов, это - глины, суглинки, пески.

На территории сельского поселения Виловатое, на надпойменной террасе реки Самары, находятся Андреевское и Алексеевское месторождения суглинков кирпичных.  Суглинок средней мощностью 4-5 м по своему механическому составу  тяжелый, слабослюдистый; используется для производства полнотелого строительного кирпича.

Андреевское месторождение кирпичных суглинков расположено на окраине с. Андреевка. По состоянию на 01.01.2009 г. запасы на месторождении составили 43 тыс. м3 по категориям А+В+С1. В 2008 году добыто 8 тыс. м3. Прирост запасов возможен на площадях к югу и востоку от автотрассы «Съезжее – Андреевка – Богатое».

### 2.1.4.2.  Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Подземные воды на территории Богатовского района приурочены к верхней части разреза неоген-четвертичных отложений (пески с включением гравийно-галечникового материала). В зависимости от рельефа, подземные воды водоносного комплекса вскрываются на глубине от 2-10 м (в долинах рек  Самара и Съезжая) до 35-50 м.

Наибольшее значение подземные воды  имеют в долине реки Самара, где они являются основным источником водоснабжения многих сёл района, в частно-сти села Богатое, Виловатое, Фёдоровка, Печинено, Андреевка, Съезжее, Макси-мовка и далее вниз по течению. Воды - напорно-безнапорного типа; дебиты водо-заборных скважин изменяются от 1-3 л/с до 5-7 л/с. По химическому составу воды - гидрокарбонатные, смешанного катионного состава, с минерализацией менее 1,0 г/л, общей жёсткостью менее 7,0 молль/л, удовлетворяющие основным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Тем не менее, подземные воды  в пределах долины реки Самара относятся к недостаточно защищённым от загрязнения поверхностными стоками.

В целом проектируемая территория вполне удовлетворительно обеспечена пресными подземными водами, пригодными для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Строительство новых водозаборов на территории сельского поселения производится с использованием карт залеганий подземных вод (с глубиной залегания до 100-150 м и наличием основных качественных характеристик). Имеется необходимость начать новые изыскательские работы по выявлению больших запасов подземных вод.

### 2.1.4.3.  Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть проектируемой территории представлена водными артериями реки Самара, протекающие через весь район в широтном направлении (с востока на запад) и реки Безымянка, расположенной с западной стороны сельского поселения Виловатое, протекающей в направлени с юга на север. Другими значимыми природными объектами проектируемой территории являются также многочисленные озера:. Подворное, Ольховка, Гранное, Верхнее Елховое, Нижнее Елховое и др.

Река Самара – это полноводная большая река, берущая начало  с северных отрогов Общего сырта в Оренбургской области и впадающая в Саратовское водохранилище. При общей длине реки в 594 км в пределах Богатовского района река Самара представлена своим средним и нижним течением протяжённостью около 110 км. Площадь водосборного бассейна реки Самара в створе на границе с Кинельским районом составляет 28900 км2. Среднегодовой расход реки в вышеуказанном створе – 59,5 м3/с (в периоды летней и зимней межени расход реки в среднем составляет, соответственно 17,5 м3/с и 12,6 м3/с), а годовой сток – 1,88 км3/год. Скорость течения колеблется от 0,1 до 0,3 м/сек.

Территория водосбора реки представляет собой волнистую равнину, сложенную глинистыми и суглинистыми грунтами. Дно русла преимущественно песчаное; берега также песчаные, высотой 4-5 м, почти всюду заросшие кустарником и древесной растительностью. Ежегодно во время весенне-паводковый период происходит размыв и смещение русла реки на несколько метров (например, ниже по течению от села Виловатое до села Богатое, в районе СПТУ-74). Русло реки извилистое, местами разветвляется на рукава. Преобладающая ширина реки летом - от 7 до 20  м, глубина 1,5-2 м. Ширина водоохраной зоны реки Самара с ее широкой поймой в пределах района составляет 400 м.

В настоящее время воды рек, протекающих по территории района (кроме реки Самара), не используются для бытовых и  производственных целей. На реке Самара сооружён водозабор и очистные сооружения для забора воды и подачи её для бытовых и производственных целей города Нефтегорска.

### 2.1.4.4. Почвы и растительный покров.

Почвы проектируемой территории представлены черноземами обыкновенными, черноземами типичными, серыми лесными почвами, пойменными и лугово-черноземными почвами, солонцами.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Механический состав лугово-черноземных почв варьирует от глинистого до легкосуглинистого, преобладают тяжелые разновидности. Лугово-черноземные почвы в целом имеют высокое содержание гумуса и значительный запас питательных веществ, обладают удовлетворительным водно-воздушным режимом и являются высокоплодородными почвами.

Солонцы формируются при нисходящем движении почвенно-грунтовых вод. Главнейший признак солонцов - повышенное содержание обменного натрия в гумусовых горизонтах. Их механический состав преимущественно глинистый и тяжелосуглинистый. Содержание гумуса в метровом слое - 3-7%. Мощность гумусового горизонта - от 2-3 см до 20-25 см. Он обеднен глинистыми и илистыми частицами и гумусовыми веществами и обогащен кремнеземом, содержание обменного натрия меньше, чем в солонцовом горизонте. Гумусовый горизонт рыхлый и бесструктурный. В солонцовом горизонте отмечается повышенное количество поглощенного натрия. Он обогащен полуторными окислами, особенно алюминия, частицами ила. Тип засоления, в основном, хлоридно-сульфатный, реже содово-сульфатный. Засоленность верхних горизонтов легкорастворимыми солями слабая, сильная и очень сильная. Мощность солонцового горизонта - 10-30 см, иногда больше.

Проектируемая территория принадлежит к сыртовой степи Заволжья.

Левобережье реки Самара в основном представлено надпойменной террасой, постепенно переходящей в пологие склоны и характеризуется спокойным выровненным рельефом.

Характер рельефа на проектируемой территории в значительной степени обуславливает процессы почвообразования. На вершинах и пологих склонах водоразделов сформировались черноземные почвы - выщелоченные, обыкновенные и южные. Содержание питательных элементов: азота слабое, фосфора среднее и ниже среднего, калия – среднее содержание. На южных и юго-западных покатых и крутых склонах, подверженных плоскостной и линейной водной эрозии, сформировались их смытые разновидности.

В пойме реки Самара расположены леса Бузулукского бора, земли под которым – долинные чернозёмы. Отдельными участками под островами лиственных лесов встречаются тёмно-серые суглинистые почвы.

На засоленных породах и при близком залегании к поверхности минерализованных грунтовых вод сформировались солонцы и солонцеватые почвы. К глубоким бессточным понижениям на террасе и в пойме рек приурочены лугово-болотные почвы.

На значительной части, пойма заболочена или занята старичными озёрами. Первая надпойменная терраса, отделяемая от поймы до 1,0-3,0 м, развита преимущественно в левобережной части долины реки Самара.

Растительный покров степи представлен в основном степными злаками, типичным разнотравьем, состоит преимущественно из мордовника степного, шалфея дубравного, острогала волжского. Травянистая растительность луговых степей в настоящее время сохранилась на участках, не пригодных или не подлежащих распашке: в основном в оврагах и на нижних (приовражных) частях склонов. Основное использование этих участков – под пастбищами. Преобладающими растительными группировками луговых степей являются разнотипчаковые, реже типчаковые. Широко распространены сбитые группировки, в которых злаки замещены однолетними сорняками. Луговые степи на солонцах и солонцеватых почвах характеризуется преобладанием сбитых группировок и комплектностью растительного покрова. На участках кормовых угодий с отрицательными формами мезорельефа (низины, западины), в условиях избыточного увлажнения, сформировались низинные, влажные луга с полевицей белой, овсяницей луговой, осокой стройной.

### 2.1.4.5. Рекреационные ресурсы

Территория в границах сельского поселения Виловатое имеет довольно живописный ландшафт, благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Богатовский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

Акватории и поймы рек: Самара и Безымянка. Акватории, а также их прибрежные территории используются жителями для отдыха и рыболовства.

На проектируемой территории расположено Виловатовское охотничье хозяйство общей площадью 33 тыс. га. Северная его граница начинается западнее села Максимовка сельского проходит на восток по опушке Бузулукского бора до границы с Борским районом. От этой точки граница идет на юг по административной границе Борского района. С юга хозяйство ограничено Алексеевским и Нефтегорским административными районами. Западной границей служит река Ветлянка и административная граница Нефтегорского района до Бузулукского бора.

По материалам «Схемы территориального планирования Самарской области» (ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.), на существующее положение территория сельского поселения Виловатое входит в зону преимущественного развития ландшафтного туризма (рыболовство, охота, собирательство). В предложениях к «Схеме…», кроме ландшафтного туризма, как наиболее вероятные, отмечены такие направления дальнейшего развития туристско-рекреационного комплекса Богатовского района, как садово-парковое искусство, этнотуризм.

### 2.1.4.6. Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный потенциал в границах проектируемой территории определяется наличием:

- сырья для произвлдства строительных материалов;

- ресурсов пресных подземных вод;

- ресурсов поверхностных вод: р. Самара и Безымянка, озер и стариц;

- земельных и почвенных ресурсов, которые обеспечивают производство сельскохозяйственной продукции;

- лесных ресурсов;

- историко-культурных и рекреационных ресурсов.

# 2.2. Современное использование и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Виловатое

## 2.2.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Виловатое муниципального района Богатовский

### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Богатовский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

### 2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Богатовский

На территории муниципального района Богатовский расположены 5 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Богатое (численность населения на 01.01.11 – 6850 человек).

Сельские поселения муниципального района Богатовский:

- Арзамасцевка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей  1946 человек;

- Богатое (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  8866  человек;

- Виловатое (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 1828 человек;

- Максимовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 1609 человек;

- Печинено  (в составе 12 населенных пунктов) – общее число жителей  1812 человек.

В целом в муниципальном районе Богатовский по данным на 1.01.11 проживает 14090 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Богатовский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5. Динамика естественного движения населения муниципального района Богатовский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. Уровень смертности в районе часто превышал региональные показатели, в то время как уровень рождаемости оказывался ниже их. Только в 2010 году районные показатели рождаемости перекрыли региональный порог, однако эффективность воспроизводственных процессов снизилась за счет существенного превышения смертности.  Рис. 6. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Богатовский.

Младенческая смертность в поселениях Богатовского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2004 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района немного ниже средних показатели по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Богатовский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последующие годы в муниципальном районе ожидается снижение уровня  рождаемости в связи с уменьшением доли женщин, входящих в детородный возраст. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Богатовский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Богатовского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Богатовский доля стариков превышает долю молодого населения: 26,2% против 16,4%, Таким образом, разрыв составляет 9,8%, что на 2,7% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 2,5% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Богатовский примерно на 1,4 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом

Миграционные процессы в муниципальном районе Богатовский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль населения. В 2001 году миграционный прирост заметно снизился, в 2010 году сальдо миграции стало отрицательным. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Богатовский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Богатовский прибыло на 10 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Богатовский.

Население муниципального района Богатовский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 89,1%. Около 2,6% населения района – мордва; 0,6% - белорусы; 1, 7% - татары; 1% – чуваши; 1,6% - украинцы; 1,2% - армяне.

### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Виловатое муниципального района Богатовский

В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Богатовский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Виловатое уровень смертности на протяжении последних 8-ми лет также превышал уровень рождаемости. В последние пять лет рождаемость заметно снизилась, среднее значение едва достигло 8 промилле, тем самым значительно отличалось от средних показателей по району.

Отрадным фактом является существенное снижение смертности в поселении, уровень которой приблизился к 9 промилле, что вдвое меньше, чем по району в целом. Таким образом, в с.п. Виловатое наблюдается сближение основных показателей воспроизводства населения, что свидетельствует о стабилизации демографической ситуации.

Другим стабилизирующим фактором  является внешняя миграция. В анализируемый период (с 2007 по 2010 гг.) уровень миграции существенно покрывал естественную убыль населения, чем обеспечивал рост численности населения с.п. Виловатое.  (Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Виловатое муниципального района Богатовский).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Виловатое муниципального района Богатовский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Виловатое

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Виловатое

По данным, предоставленным администрацией с.п. Виловатое, в настоящее время в поселении доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет составляет 16% от всего населения, что практически соответствует среднему показателю по району. Доля населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного в с.п. Виловатое на 4% меньше, чем в самом муниципальном районе и составляет 22,2%.

Данные о возрастной структуре населения с.п. Виловатое на 01.01.2011г.

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Виловатое с учетом освоения резервных территорий, чел.

Таблица 1

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сельское поселение Виловатое |
| I. | Общая численность населения | 2676 | 3114 | 848 | 438 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 586 | 682 | 186 | 96 |
|  | до 6 лет | 156 | 181 | 49 | 26 |
|  | от 7 до 15 | 271 | 315 | 86 | 44 |
|  | от 16 до 17 лет | 159 | 185 | 50 | 26 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1655 | 1926 | 524 | 271 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 594 | 692 | 188 | 97 |
| с. Виловатое |
| I. | Общая численность населения | 1259 | 1259 | 301 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 276 | 276 | 66 | - |
|  | до 6 лет | 73 | 73 | 18 | - |
|  | от 7 до 15 | 127 | 127 | 30 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 75 | 75 | 18 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 779 | 779 | 186 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 280 | 280 | 67 | - |
| п. Буревестник |
| I. | Общая численность населения | 271 | 271 | 256 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 59 | 59 | 56 | - |
|  | до 6 лет | 16 | 16 | 15 | - |
|  | от 7 до 15 | 27 | 27 | 26 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 16 | 16 | 15 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 168 | 168 | 158 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 60 | 60 | 57 | - |
| п. Андреевка |
| I. | Общая численность населения | 1146 | 1584 | 291 | 438 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 251 | 347 | 64 | 96 |
|  | до 6 лет | 67 | 92 | 17 | 26 |
|  | от 7 до 15 | 116 | 160 | 29 | 44 |
|  | от 16 до 17 лет | 68 | 94 | 17 | 26 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 709 | 980 | 180 | 271 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 255 | 352 | 65 | 97 |

Доля трудоспособного населения в с.п. Виловатое составляет 61,8%, что на 4,4% больше районного показателя. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат число жителей в с.п. Виловатое с 2005 по 2009 год росло, в последние два года стало сокращаться. В таблице 2 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Виловатое.

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Виловатое

Таблица 2

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Виловатое | 1569 | 1589 | 1778 | 1997 | 1828 |
| с. Андреевка | 685 | 780 | 830 | 975 | 855 |
| п. Буревестник | 27 | 32 | 19 | 30 | 15 |
| с. Виловатое - а/ц | 857 | 777 | 929 | 992 | 958 |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Виловатое численность жителей по сравнению с 2002 годом увеличилась на 259 человек. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Виловатое).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Виловатое,  о среднегодовом приросте населения с.п. Виловатое и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Виловатое м.р. Богатовский.

## 2.2.2. Градообразующая база сельского поселения Виловатое

Основная отрасль экономики сельского поселения Виловатое - сельское хозяйство и пищевая и строительная промышленность.

Основные  градообразующие  предприятия, расположенные на территории  поселения, сведены в таблицу №3 «Объекты градообразующего значения».

#### Объекты градообразующего значения

###### Таблица № 3

| №№ | Объекты | Мощность | Число кадров (чел.) 2011 г. | Местоположение | Ориентиро-вочная СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кирпичный завод «Стройдеталь» | 2560000 шт | 35 | с.Андреевка | 300 |

Производственные объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные на проектируемой территории показаны в таблице №4 «Производственные объекты сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Виловатое»

Производственные объекты сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Виловатое

Таблица № 4

| № п/п | Наименование хозяйств | Направление | Мощность КРС, СТФ, ПТФ | Сущ. поголовье | Ориентиро-вочная СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | СПК «Виловатое» | молочное | 800 КРС | 570 КРС | 300 |
|  | СПК «Андреевский» | - | 100 КРС | до 100 | 100 |

## 2.2.3. Структура современного землепользования сельского поселения Виловатое

В 1997 году институтом «ВолгоНИИгипрозем»,  была выполнена инвентаризация земель населённых пунктов сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области.

Законом Самарской области от 04.02 2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Богатовский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятым постановлением  №1446 Самарской Губернской Думы 25.01.2005 г. установлены границы пяти поселений, одним  из которых является сельское поселение Виловатое, включающее 3 населённых пункта: село Виловатое,  село Андреевка и посёлок Буревестник,  с административным центром в селе Виловатое.

Общая площадь земель сельского поселения Виловатое в установленных границах составляет 17846 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения –14369,1га;

- земли населённых пунктов – 981 га;

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – 83 га;

- земли ООПТ –1943га;

- земли водного фонда  - 200 га;

- земли запаса - 269,9 га

На территории сельского поселения Виловатое земли особо охраняемых территорий (Национальный парк «Бузулукский Бор») занимают площадь -1943га.

Современная структура земель населённых пунктов в сельском поселении Виловатое представлена в таблице № 5.

Структура земель населённых пунктов в сельском поселении  Виловатое.

Таблица № 5

| № пп | Состав земель | Общая площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние | 1 очередь | Рас. срок | Проектное решение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| село Виловатое |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны в том числе: индивидуальная жилая застройка блокированная жилая застройка объекты образования | 143,6 137,8 4,7 1,1 | 13,9 11,3 2,2 0,4 | - - - - | 157,5 149,1 6,9 1,5 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | 3,4 | 1,9 | - | 5,3 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | 1,7 | 37,2 | - | 38,9 |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | 7,9 | - | - | 7,9 |
| 5 | Земли садоводства и огородничества | - | - | - | - |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 14,3 | - | - | 14,3 |
| 7 | Земли зон специального назначения | 3,8 | - | - | 3,8 |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | - - 0,5 | - - 23,5 | - - - | 24,0 |
| 9 | Земли, занятые естественным ландшафтом | 111,4 | - | - | 111,4 |
| 10 | Земли водного фонда | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 45,2 | - | 45,2 |
| 12 | Прочие земли | - | - | - |  |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 404,5 |  |  | 478,8 |
| село Андреевка |
| 1 | Земли жилой зоны в том числе: индивидуальная жилая застройка блокированная жилая застройка объекты образования | 149,7 142,2 6,2 1,3 | 12,0 - 11,4 0,6 | 27,8 15,6 12,2 - | 189,5 157,8 29,8 1,9 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | 1,8 | 1,7 | 2,8 | 6,3 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | 11,2 (2,6 га – за границей н.п.) | - | - | 11,2 |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | 22,8 | - | - | 22,8 |
| 5 | Земли садоводства и огородничества | 24,2 | 2,8 | 1,9 | 28,9 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 105,0 | - | - | 105,0 |
| 7 | Земли зон специального назначения | 3,3 | - | - | 3,3 |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | - - 0,1 | - - 12,6 | - - 0,3 | 13,0 |
| 9 | Земли, занятые естественным ландшафтом | 89,2 | - | - | 89,2 |
| 10 | Земли водного фонда | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | 25,4 |  | 3,2 | 28,6 |
| 12 | Прочие земли | - | - | - |  |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 533,5 |  |  | 543,5 |
| Поселок Буревестник |
| 1 | Земли жилой зоны (индивидуальная жилая застройка) | 22,6 | 10,2 | - | 32,8 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | - | - | - | - |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | 1,8 | - | - | 1,8 |
| 5 | Земли садоводства и огородничества | - | - | - | - |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | - - - | - - 0,2 | - - - | 0,2 |
| 9 | Земли, занятые естественным ландшафтом | 5,7 | - | - | 5,7 |
| 10 | Земли водного фонда | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 0,6 | - | 0,6 |
| 12 | Прочие земли |  |  |  |  |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 42,9 |  |  | 59,5 |

⃰ в скобках приведены значения зон блокированной жилой застройки

См. листы №6а, 6б «Карта современного использования территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области», листы №2а, 2б «Карта функциональных зон сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области».

## 2.2.4. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура

Внешнее сообщение сельского поселения Виловатое с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования  «Кинель-Богатое-Борское» (III категории)  до села Богатое  и далее по автодороге общего пользования в южном направлении (общая протяжённость пути до административного центра с. Виловатое – 100 км), либо по автодороге общего пользования  «Самара – Оренбург» (Р-224) – 110 км.

Межселенные перемещения населения осуществляются по автодорогам общего пользования:

- Богатое - "Самара - Оренбург" (протяжённость – 15,3 км);

- "Богатое - Алексеевка" - Виловатое - Гвардейцы (протяжённость 10,6);

- "Богатое - Гвардейцы" – Виловатое (протяжённость – 2,2 км);

- "Богатое - Алексеевка" - Андреевка (протяжённость – 2,1 км);

- Андреевка - Буревестник (протяжённость – 6,4 км);

Главный въезд в село Виловатое осуществляется с южной  стороны по автодороге территориального значения «Самара – Оренбург» (Р-224). По этой же дороге осуществляется транзитное движение автотранспорта.

См. лист №7 «Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области».

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения Виловатое  представлены в таблице № 6

Данные о транспортном обеспечении сельского поселения Виловатое (внешний транспорт)

Таблица № 6

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виловатое – Богатое - Тростянка |  | 2 |
| 2 | Максимовка - Андреевка - Самара |  | 1 |

Трубопроводный  транспорт

Через сельское поселение Виловатое магистральных трубопроводов не проходит.

## 2.2.5. Планировочная структура сельского поселения Виловатое

Территория сельского поселения Виловатое простирается с востока на  запад на 17,1 км, с севера на юг – на 14,7км.

Транспортная и гидрографическая сети определили планировочную структуру поселения. Автодороги общего пользования проходят в направлении юг-север и восток-запад через сельское поселение, образуя «крестообразный» транспортный каркас и делят на четыре части всю проектируемую территорию.

В северной части поселения раскинулся целый каскад многочисленных озёр и стариц в пойме реки Самары, по которой проходит граница поселения.

Сёла: Андреевка и Виловатое непосредственно примыкают к автодороге «Самара – Оренбург» (Р-224) Расстояние между ними составляет 6 км. Северная граница села Виловатое проходит по реке Самара, повторяя рисунок береговой линии.

Село Андреевка находится на пересечении автодорог общего пользования с северо-западной части транспортной развязки и имеет наиболее благоприятное расположение для территориального развития. Северо-западная граница села проходит по озеру Чистое.

Посёлок Буревестник  расположен с западной стороны села Андреевка, на расстоянии 4,7 км. С южной и западной сторон посёлок ограничен озером Верхнее Елховое. Территориальное и экономическое развитие посёлка сдерживается автономным расположением относительно других населённых пунктов района.

Для сёл: Андреевка и Виловатое характерна открытая планировочная структура  с квартальной   застройкой, в периферийных зонах переходящая  в линейную структуру (жилая застройка вдоль одной улицы).

В посёлке Буревестник кварталы вытянуты в направлении береговой линии озера Чистое.

Жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Существующие общественно-деловые центры – сформированы только в сёлах: Андреевка и Виловатое.

Производственная зона сформировалась на 6-ти промышленных площадках:

- первая – расположена с южной стороны автодороги «Самара-Оренбур» к югу от села Виловатое,

- вторая и третья – с северной  стороны автодороги «Самара-Оренбург», в южной части села Виловатое за существующей границей населённого пункта,

- четвёртая – расположена в южной части села Андреевка,

- пятая - с южной стороны села Андреевка, за границей  населённого пункта.,

- шестая – с юго-западной стороны села Андреевка, за границей населённого пункта.,

Коммунально – складская зона не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны расположены на промышленных площадках.

См. листы №6а, 6б «Карта современного использования территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области».

# 2.3. Функциональное зонирование территории

Зонирование сельского поселения Виловатое включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная  и коммунально-складская зона;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона с особыми условиями использования территорий

См. листы № 2а, 2б «Карта функциональных зон сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области».

## 2.3.1. Жилая зона

Жилые зоны в сельском поселении Виловатое представляют застройку низкой плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового  назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного  воздействия на окружающую среду.

Жилая застройка сельского поселения Виловатое, в основном, представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками. Имеется незначительное количество блокированных двухквартирных жилых домов в сёлах:  Андреевка (по улицам: Олимпийская, 8 Марта, Молодёжная),  и Виловатое (по улицам:1-ая Молодёжная, 2-ая Молодёжная, а также в квартале, расположенном между улицами: Рабочая и Октябрьская).

Данные по жилищному фонду в сельском поселении Виловатое приведены в таблице № 7

Таблица № 7

| № п/п | Наименование | На 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий жилой фонд, тыс.м2 в том числе: | 360,72 |
|  | государственный | - |
|  | частный | 360,72 |

Общий жилой фонд по поселению на 1.01.2011 г.  составляет   360,72 тыс.м2.

На одного жителя приходится в среднем 19,7 м2 общей площади, что выше нормативных 18 м2/человек. Несмотря на это, по мере роста уровня благосостояния населения потребность в строительстве нового  жилья сохраняется.

Кроме того, в сельском поселении Виловатое есть жилые кварталы, требующие реконструкции.

Данные по ветхому жилому фонду в сельском поселении Виловатое, отсутствуют.

## 2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, а также  административных и культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественный  центр в селе Виловатое сформирован по улицам Советская и Октябрьская. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями культурно-бытового назначения охватывает  только центральные жилые зоны села.

Общественный центр  формируют здания: Сельского Дома Культуры, администрации сельского поселения, правлния СПК Виловатое, библиотеки, спортивно-оздоровительного центра, средней общеобразовательной школы, детского сада, Михайло – Архангельской церкви. Кроме того, в зоне общественно-делового центра расположены обьекты торговли, общественного питания и здравоохранения.

В с. Андреевка общественный центр сформировался по улице Чапаева и представлен зданиями: Средней общеобразовательной школы, детского сада, отделения ЦСЗН, Сельского Дома Культуры, библиотеки, а также аптеки и предприятий торговли.

В п Буревестник общественный центр не сформирован.

Расчёт обеспеченности  объектами  культурно – бытового  обслуживания  населённых пунктов сельского поселения Виловатое выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 №196-п; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приводится  в  таблице  № 8.

При расчёте учитывалась численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2011 года – 1828 человек (данные Федеральной службы государственной статистики).

Существующая обеспеченность населения с.п. Виловатое учреждениями и предприятиями социального и  культурно–бытового  обслуживания.

Таблица № 8

| № пп | Наименование объекта | Единица измерен. | Мощность нормативная (на 1 тыс.чел) | Мощность необходимая | Мощность существующая | Процент обеспечен. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольн. возраста | 95 | 80 | 84 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | место | 100% охват детей (I и II ступень) и до 75%- (III ступень) | 237 | 400 | 168 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | по заданию на проектирован (в среднем - 10% общего числа школьников) | - | - | не обеспечен. |
| 4 | Учреждения здравоохранения: фельдшерские или фельдшерско - акушерские пункты | объект | по заданию на проектирован. | - | 2 | обеспечен |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения | территория, га | 0,7-0,9 | 1,3-1,6 | 1,6 | обеспечен |
| 6 | Спортивные залы общего пользования бассейн общего пользования | м2 площади пола м2зеркала воды | 60-80 20-25 | 108-144 36-45 | 83 | 77 |
| 7 | Учреждения культуры и искусства: клубы библиотеки | посетитель- ское место тыс.ед. хранения читат. место | 300-230 5-6 4-5 | 540-414 9-10,8 7-9 | 310 27,3 18 | 57 обеспечен |
| 8 | Предприятия розничной торговли: магазины рынки | м2 торг.S -//- | 300 по заданию на проектирование | 540 - | 284 | 53 |
| 9 | Предприятия питания | место | 40 | 72 | 80 | 111 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания: | рабочее место | 9 | 16 | - | не обеспечен |
| 11 | Предприятия коммунального обслуживания: бани химчистки прачечные | место кг вещей в смену кг белья в смену | 7 2,5 60 | 13 4,5 108 | - - - | не обеспечен |
| 12 | Кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 на 2-3 тыс. человек | 1 | 2 | обеспечен |
| 13 | Организации и учреждения управления | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - |
| 14 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: Гостиницы | место | 6 | 11 | - | не обеспечен |

Места для внешкольных учреждений следует предусмотреть в зданиях общеобразовательных школ.

Существующая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания сельского поселения Виловатое не обеспечивает необходимый уровень обслуживания населения. Недостаточна мощность учреждений культуры и искусства, предприятий бытового и коммунального обслуживания, объектов физкультурно-оздоровительного назначения.

Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями культурно-бытового назначения не охватывают все жилые зоны населённых пунктов.

См. лист № 10 «Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области».

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приводиться в таблице № 9

Таблица № 9

#### Объекты  культурно-бытового  обслуживания

| № на ГП | № п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этажность | Мощность | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Учреждения образования 1.Детские дошкольные учреждения |
| 1 | 1 | Детский сад | (с. Виловатое), ул. Советская | 84 | 1 | 40 |  | удовлетворительное |  |
| 2 | 2 | Детский сад | (с. Андреевка), ул. Чапаева | 120 | 1 | 40 |  | удовлетворительное |  |
|  | Общеобразовательные учреждения |
| 3 | 1 | Средняя общеобразовательная школа | (с. Виловатое), ул. Советская | 78 | 2 | 230 |  | удовлетворительное |  |
| 4 | 2 | Средняя общеобразовательная школа | (с. Андреевка), ул. Чапаева | 131 | 1 | 170 |  | удовлетворительное |  |
|  | II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения 1.Учреждения здравоохранения |
| 1 | 1 | Фельдшерско - акушерский пункт | (с. Андреевка), ул. Чапаева |  | 1 |  |  | хорошее |  |
| 2 | 2 | Офис врача общей практики | (с. Виловатое), ул. Советская | 83 | 1 | 30 посещ. в смену. |  | хорошее |  |
| 3 | 3 | Аптечный пункт | (с. Виловатое), ул. Октябрьская | 111 | 1 | 110 м кв |  |  |  |
|  | Учреждения социального обеспечения |
| 4 | 1 | Отделение №4 ЦСЗН | (с. Виловатое), ул. Советская | 81 | 1 | 101 м кв |  |  |  |
| 5 | 2 | Отделение №9 ЦСЗН | (с. Андреевка), ул. Чапаева | 131 | 1 | 50 м кв |  |  |  |
|  | 3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 6 | 1 | Спортивно оздоровительный центр | (с. Виловатое), ул. Октябрьская | 128 | 2 | 83 м кв |  | удовлетворительное |  |
| 7 | 2 | Стадион | (с. Виловатое), ул. Советская |  |  | 1,3 га |  |  |  |
| 8 | 3 | Стадион | (с. Андреевка), ул. 1 Мая |  |  | 0,3 га |  |  |  |
|  | III. Учреждения культуры и искусства |
| 1 | 1 | СДК (сельский дом культуры) | (с. Виловатое), ул. Октябрьская | 107 | 2 | 250 мест |  | удовлетворительное |  |
| 2 | 2 | Клуб | (с. Андреевка), ул. Чапаева | 129 | 1 | 60 мест |  | удовлетворительное |  |
| 3 | 3 | Библиотека | (с. Виловатое), ул. Октябрьская | 107 | 1 | 14,7 тыс. единиц 10 |  | удовлетворительное |  |
| 4 | 4 | Библиотека | (с.Андреевка), ул.Олимпийская | 22 | 1 | 12,6 тыс единиц 8 |  | удовлетворительное |  |
|  | IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 1 | 1 | Магазин «Анжелика» | (с. Виловатое), ул. Октябрьская | 113а | 1 | 178 м кв |  | хорошее |  |
| 2 | 2 | Магазин «Шанс» | (с. Виловатое), ул. Октябрьская | 109 | 1 | 106 м кв |  | хорошее |  |
| 3 | 3 | Магазин «Стимул» | (с. Андреевка), ул. Чапаева | 129 | 1 | 92 м кв |  | хорошее |  |
| 4 | 4 | ИЧП «Магазин продукты Попова С.Г.» | (с. Андреевка), ул. Чапаева | 92 | 1 | 16 м кв |  | хорошее |  |
|  | Предприятия общественного питания |
| 5 | 1 | Кафе «Анжелика» | (с. Виловатое) |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | 2 | Кафе «Гурман» | (с. Андреевка) |  |  | 20 |  |  |  |
|  | V. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 1. Организации и учреждения управления |
| 1 | 1 | Правление СПК Виловатое | (с. Виловатое), ул. Октябрьская | 113 | 1 | 9 |  |  |  |
| 2 | 2 | Администрация сельского поселения Виловатое | (с. Виловатое), ул.Советская | 81 | 1 | 5 |  | сгорело |  |
|  | 2. Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи. |
| 3 |  | ОПС №32 с. Андреевка | (с. Андреевка), ул. 1 Мая | 81 | 1 | 4 кл (1002 чел.) |  |  |  |
| 4 |  | ОПС № 21 с. Виловатое | (с. Виловатое), ул.Советская | 1 | 1 | 4 кл (985) |  |  |  |
|  | VI. Культовые сооружения |
| 1 | 1 | Церковь | (с. Виловатое), ул. Советская | 83 | 1 | 120 |  |  |  |

## 2.3.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

Производственные  зоны  сельского поселения Виловатое  сформированы   на  нескольких  площадках.

В селе Виловатое  производственные площадки расположены с южной стороны села за границей населённого пункта:

Первая площадка расположена с южной стороны автодороги «Самара-Оренбур» и включает базу КРС (площадь участка – 8,6 га, СЗЗ – 300 м).

Вторая площадка расположена с северной  стороны автодороги «Самара-Оренбур», и включает механизированный двор и ремонтные мастерские (общая площадь участка 2,6 га, СЗЗ -300 м).

Третья площадка расположена также с северной  стороны автодороги «Самара-Оренбур» и включает Зерноток, установку для переработки зерна, склады для хранения зерна (общая площадь участка 2,6 га, СЗЗ -100 м).

Кроме того, с южной стороны села расположены три площадки включающие территории недействующей МФ и бывшего машинного двора.

В с.Андреевка производственные площадки расположены в южной и юго-западной части села:

На первой площадке, расположенной в южной части населенного пункта,  находится  установка для переработки зерна, а также территории фермерских хозяйств (площадь участка – 8,6 га, СЗЗ – 100 м).

Вторая  площадка расположена с южной стороны села, за границей  населённого пункта. На ней расположен кирпичный завод «Стройдеталь» (площадь участка – 11,4 га, СЗЗ – 300 м). Восточнее расположен карьер глины (площадь участка – 2,5 га, СЗЗ – 100 м).

Третья  площадка расположена с юго-западной стороны села, за границей населённого пункта. Она включает  базу КРС (площадь участка – 2,3 га, СЗЗ – 100 м).

Коммунально-складская зона на территории сельского поселения не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий находятся на территории самих предприятий.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

На схеме №7 «Схеме зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области» показаны планировочные ограничения от промышленных объектов и объектов классифицированных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», а также: прибрежная защитная полоса, водоохранная зона от р. Самара, горизонталь подтопления 1% паводком.

Полный  перечень  объектов промышленного, агропромышленного комплекса, коммунально-складской зоны приведены  в  таблице  № 10

Объекты промышленного и агропромышленного комплекса,  коммунально-складской зоны

Таблица №10

| № пп | Наименование объекта | Мощность (направление) | Чис.кадров, чел. 1. 01.02 г. | Местоположение | S участка (га) | Класс опасности | СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СПК «Виловатое» (база КРС) | 800 КРС (молочное) |  | с южной стороны от границы с. Виловатое | 8,6 | III | 300 |  |
| 2 | Стоянка автотракторная (механизированный двор) | 20 единиц |  | с. Виловатое | 1,7 | III | 300 |  |
| 3 | Ремонтная мастерская | 25 усл. рем./год |  | с. Виловатое | 1,9 | III | 300 |  |
| 4 | Склад ГСМ | 150 м3 |  | с. Виловатое | 0,2 | IV | 100 |  |
| 5 | Зерноток |  |  | с. Виловатое | 1,2 | IV | 100 |  |
| 6 | ЗАВ (хранение, переработка зерна) | 40тн |  | с. Виловатое | 1,2 | IV | 100 |  |
| 7 | ЗАВ (хранение, переработка зерна) | 40тн |  | с.Андреевка | 8,6 | IV | 100 |  |
| 8 | АЗС | 150запр./сутки |  | с.Андреевка | 1,4 | IV | 100 |  |
| 9 | Кирпичный завод «Стройдеталь» | 2 560 000 шт (производство керамического кирпича) | 35 | с.Андреевка | 11,4 | III | 300 |  |
| 10 | СПК «Андреевский» (база КРС) | До 100 голов |  | с. Андреевка | 14,3 | IV | 100 |  |
| 11 | Карьер глины |  |  | с. Андреевка | 2,5 | IV | 100 |  |
| 12 | МФ |  |  | с. Виловатое | 2,8 |  | недействует | недействующая |
| 13 | МФ |  |  | с. Виловатое | 8,9 |  | недействует | недействующая |
| 14 | Машинный двор |  |  | с. Виловатое | 23,0 |  | недействует | недействующий |

## 2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций  автомобильного  транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона включает в себя:

- коридоры автодорог общего пользования регионального и межмуниципального  значения;

2.3.4.1. Автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт является одним из базовых элементов транспортной системы муниципального района Богатовский.

Общая протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в районе составляет - 154,97 км.

В настоящее время транспортная инфраструктура сельского поселения Виловатое  сформирована следующими автодорогами общего пользования:

- «Богатое - "Самара - Оренбург" (общая протяжённость – 15,3 км) (в ред. Постановления Правительства Самарской облати от 04. 03. 2009 №69);

- «Самара-Оренбург» - Утёвка – Виловатое – «Богатое – Нефтегорск» (общая протяжённость – 21,04 км);

- «Богатое – Виловатое» - Съезжее (общая протяжённость – 2,75 км);

- "Богатое - Алексеевка" - Виловатое - Гвардейцы (общая протяжённость – 10,6 км);

- "Богатое - Гвардейцы" – Виловатое (общая протяжённость – 2,2 км).

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по постоянным  маршрутам,  связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром  Богатое.

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения Виловатое представлены в таблице № 11.

Данные о транспортном обеспечении

Таблица № 11.

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Сезонность работ (мес.) | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виловатое-Богатое-Тростянка |  | 12 | 2 |
| 2 | Максимовка-Андреевка - Самара |  | 12 | 1 |

Население, проживающее в поселке Буревестник не обеспечивается общественным транспортом.

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети не удовлетворительная. Не все улицы имеют асфальтовое покрытие.

Протяжённость существующего асфальтового покрытия автодорог в населённых пунктах составляет: в с. Виловатое (8,4 км), с.Андреевка (9,4 км), п. Буревестник (0,4 км).

Тротуары и придорожная зелень на проектируемой территории отсутствуют. Ширина улиц в красных линиях колеблется от 16 до 62 метров. Красные линии и линии застройки  соблюдаются не везде.

## 2.3.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе трубопроводного транспорта, связи, а также установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Комплекс инженерного обеспечения сельского поселения Виловатое включает в себя: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение, связь.

### 2.3.5.1.	Водоснабжение

Село Виловатое.

Централизованное водоснабжение села обеспечивается водозабором подземных вод, принадлежащих СПК, состоящим из шести артезианских скважин, сведения о которых приведены в таблице № 12.

Данные о водоснабжении села Виловатое

Таблица №12

Сооружения, характеристики

1

- Местоположение и тип водозаборных сооружений (подземный, поверхностный): С. Виловатое: 6 скважин. Очистка сетчатыми фильтрами, установленными на скважинах Скважина №5204 (летний лагерь). Насос ЭЦВ6-6,3-80 - Дебит (м3/час) – 12,0 Скважина №5200 (мех .мастерские). Насос ЭЦВ6-10-80 - Дебит (м3/час) – 12,0 Скважина №1953 (центр села). Насос ЭЦВ6-6,3-80 - Дебит (м3/час) – 7,92 Скважина №1839 (восточная окраина) Насос ЭЦВ6-6,3-80 - Дебит (м3/час) – 6,98 Скважина №2476 (восточная окраина). Насос ЭЦВ6-10-80 - Дебит (м3/час) – 7,0 Скважина №1823 (западная окраина). Насос ЭЦВ6-6,3-80 - Дебит (м3/час) – 6,12

Глубина скважин от 40 до 75 м. общий расход воды 175 м3/сут ( 26860/51383 тыс м3/год).

Водоизмерительная аппаратура отсутсвует, учет водоиспользования ведется по нормам водоптребления.

Все общественно-бытовые, производственные и 21,5% жилых зданий села имеют внутренний водопровод. Остальная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок, установленных на сети (34 шт).

Общая протяженность сети 16 км. Эксплуатируется более 30 лет, требуется замена.

Используется вода на хозпитьевые, производственные цели, пожаротушение и полив. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Требуется очистка.

Село Андреевка.

Централизованное водоснабжение села обеспечивается от водозабора подземных вод, состоящего из двух артезианских скважин, оборудованных насосами соответственно ЭЦВ – 6-10-110 и  ЭЦВ – 5-6,5-120.

После проведения гидродинамической очистки скважин в 20010 году дебит скважин увеличился соответственно до 10,2 куб м /час и 7, 9 куб м /час.

По уличным тупиковым водопроводным сетям общей протяженнстью 14 км, вода подается потребителям на хозпитьевые, производственные цели, пожаротушение и полив. Изношенность труб составляет 80%.

На сетях установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и оз. Лещёвое.

Поселок Буревестник.

Централизованное водоснабжение в поселке отсутствует. Население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

### 2.3.5.2.Водоотведение

Хозяйственно - бытовая канализация.

Централизованное канализование во всех населенных пунктах сельского поселения Виловатое отсутствует. Хозяйственно - бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспорстом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод во всех населенных пунктах сельского поселения Виловатое осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

### 2.3.5.3.Теплоснабжение

Село Виловатое.

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечены общественные здания.

Источниками централизвованного теплоснабжения являются: модульная котельная, расположенная на ул. Советская 84 с котлами КВа 100 и КВа – 100м. общей производительностью 300 КВт; модульная котельная, раположенная по ул. Совесткая 78 с двумя котлами КВа – 100, общей производительностью 200кВт.

Обе котельные вырабатывают низкотемпературную воду (95 º - 70º С) на нужды отопления.

Топливом для котельных служит природный газ.

Тепловые сети двухтрубные из стальных труб, общей протяженностью 0,8км.

Село Андреевка.

Источником централизованного теплоснабжения общественных зданий служит модульная котельная, раположенная на ул. Чапаева 118ª с 3 котлами КВа – 100 общей производительностью 300 КВт. Параметры теплоносителя  95 º - 70º С. Топливо – газ.

Тепловые сети двухтрубные из стальных труб общей протяженностью 0,49 км.

Поселок Буревестник.

Централизованное теплоснабжение в поселке отсутствует.

Во всех насленных пунктах сельского поселения Виловатое весь индивидуальный жилой фонд имеет собственные теплоисточники – это котлы различной модификации, печи отопительные.

### 2.3.5.4.Газоснабжение

Село Виловатое.

Источником централизованного газоснабжения сетевым газом села является ГРС №48, расположенная в с. Покровка.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП – 32 села, где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП № 28, где снижается давление до низкого. В качестве регуляторов в ГРП и ШГРП используются РДГК – 1- 50 и РДНК – 400.

По газопроводам низкого давления из стальных труб различных диаметров, проложенным на опорах общей протяжённостью 12,3 км газ подается потребителям на хозбытовые цели в качестве топлива для всех теплоисточников.

В 55 жилых домах их 108 установлены счетчики учета расхода газа.

Село Андреевка.

Источником централизованного газоснабжения сетевым газом села является ГРС №48, расположенная в с. Покровка.

По газопроводу высокого давления газ поступает в пять шкафных газорегуляторных пункта это: ШГРП 8п, ШГРП 9п, ШГРП 20, ШГРП 27, ШГРП 35, оборудованных соответсвенно регуляторами – РДНК 400, РДНК – 400, РДНК – У, РДНК 400, РДНК – 400, снижающих давление до низкого.

По стальным газопроводам низкого давления, проложенным на опорах общей протяженностью 13,9 км газ подается потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

В 244 жилых домах из 267 установленны счетчики учета расхода газа.

Поселок Буревестник.

Поселок не газифицирован.

### 2.3.5.5.Электроснабжение

Источниками электроснабжения населенных пунктов с. п. Виловатое является головная подстанция ПС «Богатое» напряжением 110/10кВ и ПС «Максимовка» напряжением 35/10 кВ. Обе подстанции принадлежат филиалу ПО ОАО «Волжская МРК» Волжские электрические сети».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ.

Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРК», ЗАО «ССК»и отдельные абоненты.

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- объекты промышленного и сельхозназначения

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении сельского поселения Виловатое

Таблица №13

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Богатое» 110/10кВ. с. Богатое 2х 19 шт |
| Головные подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Максимовка» 35/10кВ. с. Максимовка 2х 12шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - ВЛ-10кВ, сечением АС-50 | км |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Виловатое, питающихся по ВЛ- 10кВ Ф15 ПС «Богатое» по состоянию на 01.01. 2012г.

Таблица №14

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог 1506/160 кВА | с. Виловатое КХ Рязанцева МРК |
| 2 | КТП Бог 1507/100 кВА | с. Виловатое ул. Октябрьская - МРК |
| 3 | КТП Бог 1508/100 кВА | с. Виловатое ул. Рабочая - ССК |
| 4 | КТП Бог 1509/160 кВА | с. Виловатое –мех.двор-МРК |
| 5 | КТП Бог 1511/160 кВА | с. Виловатое ул. Октябрьская -МРК |
| 6 | КТП Бог 1512/100 кВА | с. Виловатое –школа. церковь - МРК |
| 7 | КТП Бог 1513/250 кВА | с. Виловатое – мельница - МРК |
| 8 | КТП Бог 1515/630 кВА | с. Виловатое – зерноток - МРК |
| 9 | КТП Бог 1516/160 кВА | с. Виловатое ул. Октябрьская - МРК |
| 10 | КТП Бог 1517/100 кВА | с. Виловатое ул. Советская - МРК |
| 11 | КТП Бог 1519/250 кВА | с. Виловатое – МТФ- МРК |
| 12 | КТП Бог 1521/100 кВА | с. Виловатое ул. Полевая - МРК |
| 13 | КТП Бог 1525/100 кВА | с. Виловатое ул. Молодежная -.МРК |
| 14 | КТП Бог 1526/250 кВА | с. Виловатое - ССК |
| 15 | КТП Бог 1510/100 кВА | с. Виловатое – Абонент к/ц |
| 16 | КТП Бог 1514/100 кВА | с. Виловатое – Абонент водокачка |
| 17 | КТП Бог 1518/250 кВА | с. Виловатое – Абонент хищ. |
| 18 | КТП Бог 1522/100 кВА | с. Виловатое – Абонент МТФ. |
| 19 | КТП Бог 1520/25 кВА | с. Виловатое – Абонент ООО «Согдина» |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Виловатое, питающихся по ВЛ- 10кВ Ф1 ПС «Максимовка» по состоянию на 01.01. 2012г.

Таблица №15

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП М 106/63 кВА | с. Андреевка ул. Чапаева -МРК |
| 2 | КТП М 107/160 кВА | с. Андреевка ул. 8 марта - МРК |
| 3 | КТП М 108/63 кВА | с. Андреевка ул. Чапаева - МРК |
| 4 | КТП М 109/63 кВА | с. Андреевка - ССК |
| 5 | КТП М 112/160 кВА | с. Андреевка ул. Молодежная -МРК |
| 6 | КТП М 110/160 кВА | с. Андреевка - МРК |
| 7 | КТП М 117/100 кВА | с. Андреевка - МРК |
| 8 | КТП М 118/160 кВА | с. Андреевка ул. Олимпийская - МРК |
| 9 | КТП М 119/63 кВА | с. Андреевка ул. Чапаева - МРК |
| 10 | КТП М 120/63 кВА | с. Андреевка ул. 8 марта - МРК |
| 11 | КТП М 116/100 кВА | с. Андреевка - МРК |
| 12 | КТП М 115/100 кВА | п. Буревестник ул.Озерная - МРК |

### 2.3.5.6.Связь

Телефонизация сельсого поселения Виловатое обеспечивается от существующей АТС, расположенной в с. Виловатое по ул. Октябрьская, 107 емкостью 150 номеров и существующей АТС, расположенной в с. Андреевка по ул. Чапаевская 123. . АТС  принадлежат ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Телефонизация построена по шкафной системе.

Распределительные сети выполнены кабелями, которые прокладываются в земле и по опорам.

Данные о телефонизации в с. п. Виловатое

Таблица №16

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС местоположение емкость | С. Виловатое АТС N проекта3-37Куйбышевского ПТУС с Виловатое ул Октябрьская 107 - емкость — 150 номеров |
| АТС местоположение емкость | С Андреевка АТС N проекта 4-73 Куйбышевского ПТУС с Андреевка ул Чапаевская123 - емкость -100 номеров |
| Наличие распределительных телефонных шкафов, | с. Виловатое 2 распределительных шкафа 100х2 с. Андреевка 1 распределительных шкафа 100х2 |

## 2.3.6. Рекреационная зона

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Существующая система озеленения сельского поселения Виловатое представлена зелеными насаждениями общего пользования, ограниченного и специального назначения.

Площадь зелёных насаждений общего пользования в сельском поселении Виловатое,  в  состав которой входят парки и скверы, не обеспечивает нормативный уровень.

В с. Виловатое озеленение общего пользования практически отсутствует.  Два участка озеленения общего пользования, расположенные в центре села по ул. Октябрьская (общей площадью – 0,4 га) не благоустроены.

В с. Андреевка рекреационная зона  не сформирована. Сквер, расположенный в центре села по ул. Чапаева (общей площадью – 0,08 га) требует реконструкции.

В п. Буревестник  озеленение общего пользования отсутствует.

Жители населённых пунктов сельского поселения используют для отдыха территории, прилегающие к реке Самара, а также прибрежные территории озёр.

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, расположенными в основном в  прибрежных зонах: реки Самара и многочисленных водоёмов. С северной стороны сельское поселение Виловатое граничит с Бузулукским бором, одним из крупнейших лесных массивов Самарской области.  Породный состав лесов поселения - преимущественно лиственные заволжские дубовые леса с примесью липы и клёна. А в юго-западной части в прибрежной зоне р. Самара – ещё и пойменные леса ивняковые, вязово-дубовые, липово-дубовые и берёзово-черноольховые.

На одного человека в сельском поселении Виловатое приходится – 2,6 м2 зеленых насаждений общего пользования.

Норма озеленения для сельских поселений Росии – 12 м2 на одного человека (согласно п.4.2. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») площадь благоустроенных озелененных территорий общего пользования в сельском поселении Виловатое должна составлять не менее – 2,2 га.  В прибрежных зонах крупных рек и водоёмов площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

## 2.3.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах сельского поселения Виловатое земли сельскохозяйственного использования составляют  14868 га.

См. листы № 2а, 2б. «Карта функциональных зон сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области».

## 2.3.8. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Виловатое расположены три кладбища. Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 составляет 50 метров.

Первое - расположено  в южной  части села Виловатое. Кладбище действующее, площадью 3,8 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Второе – расположено в южной части села Андреевка. Кладбище действующее, площадью 3,3 га. В санитарно-защитную зону от кладбища существующая жилая застройка не попадает.

Третье - расположено в северо-западной  части посёлка Буревестник.  Кладбище действующее, площадью 0,2 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Резервы территории для развития кладбищ не исчерпаны.

В  сельском поселении Виловатое – один действующий скотомогильник.

Расположен скотомогильник  южнее села Виловатое, на  расстоянии 0,9 км (открыт в 1975 г., скотомогильник представляет собой  металлическую ёмкость, отсутствуют ограждение и навес, частично обрушена траншея).

Для всех скотомогильников, согласно инструкции «Ветеринарно – санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденной главным ветеринарным инспектором Российской Федерации № 13-7-2-/469 от 01.12.1995 г. санитарно – защитная зона составляет -1000 м.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

На территории сельского поселения Виловатое расположены четыре несанкционированных свалки ориентировочной площадью 0,5 га каждая, в частности: в с. Виловатое свалки расположены к западу и востоку от действующего сельского кладбища, в с. Андреевка две свалки расположены в юго-западной и северо-восточной части села.

Свалки не отвечают современным экологическим требованиям, являясь опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей к  с твёрдым покрытием.

# 2.4.  Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Виловатое выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 2.4.1. Зоны особоохраняемых территорий

- Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

- В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 2.4.1.1. Зоны охраны памятников истории и культуры,

### историко-культурных комплексов и объектов

Наличие памятников истории, культуры, археологии в границах проектиро-вания требует соблюдения действующего законодательства РФ в части охраны объектов культурного наследия и, следовательно, повышенного внимания к осу-ществлению мероприятий проекта территориального планирования муниципаль-ного района.

В Сводный список выявленных объектов культурного наследия Богатовского района Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р включен следующий обьект, расположенный натерритории сельского поселения Виловатое: Михайло-Архангельская церковь (1836 г.) в селе Виловатое (улица Советская, 80).

На территории сельского поселения Виловатое  около сёл: Андреевка и Виловатое, а также вдоль реки Безымянка обнаружены  памятники археологии (см. «Памятники археологии, расположенные на территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский  Самарской области» таблица №17).

Памятники археологии, расположенные на территории сельского поселения Виловатое

муниципального района Богатовский  Самарской области.

Таблица №17

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1. | Андреевка I | кург. мог. | Андреевка | юз окраина | III-I тыс. до н.э. | 1,60 |
| 2. | Андреевка II | кург. мог. | Андреевка | 1,5 км юз | I тыс. до н.э. | 5,40 |
| 3. | Виловатое I | кург. мог. | Виловатое | 0,7 км ю | I тыс. до н.э. | 0,50 |
| 4. | Виловатое I | селище | Виловатое | 2 км св | V-IV тыс.до н.э. | 3,80 |
| 5 | Виловатое II | селище | Виловатое | 4 км сз | V-I тыс. до н.э. | 0,70 |
| 6. | Виловатое II | кург. мог. | Виловатое | 4 км юв | не опред. | 3,70 |
| 7. | Виловатое III | кург. мог. | Виловатое | 6 км юв | не опред. | 3,00 |
| 8. | Малый Шихан | селище | Буревестник | 1,5 км з | V-I тыс. до н.э. | 0,14 |
| 9. | Большой Шихан | селище | Буревестник | 1,5 км з | V-II тыс. до н.э. | 3,80 |
|  | ВСЕГО: 9 |  |  |  |  | 18,7 |

### 2.4.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» различаются следующие категории  ООПТ:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территории сельского поселения Виловатое (в северной его части) выделена особоохраняемая природная территория – Национальный парк «Бузулукский Бор» (создан в 1977 г., федеральный статус, общая площадь 54100 га).

Информация о памятниках природы м.р. Богатовский представлена согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008 г., расположенных в Самарской области и включенных в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий России.

Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2007 года № 709-р «Об утверждении Национального парка «Бузулукский Бор»» приняты предложения администраций Самарской и Оренбургской областей, МПР РФ, согласованные с заинтересованными органами исполнительной власти, об учреждении в ведении Росприроднадзора национального парка «Бузулукский Бор» на землях лесного фонда общей площадью 106,788 тыс.га в Борском, Богатовском, Кинель-Черкасском муниципальных районах Самарской области и в Бузулукском муниципальном районе Оренбургской области.

Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 1952-р «О  создании Федерального государственного учреждения «Национальный парк «Бузулукский Бор» создано федеральное государственное учреждение «Национальный парк «Бузулукский Бор»», находящееся в ведении Росприроднадзора.

Бузулукский Бор расположен на границе двух областей – Оренбургской и Самарской, в пойме р.Самара и ее притоков- р.Боровки и р.Колтубанки на первой и второй надпойменных террасах.

Площадь бора на территории Самарской области 54,102 тыс.га.

На территории с.п. Виловатое расположено участковое лесничество Богатовское (см. Приложение 2, ниже)

На «Карте зон с особыми условиями использования территории с.п. Виловатое» охранная зона национального парка «Бузулукский Бор» нанесена в соответствии с Положением об охранной зоне национального парка «Бузулукский бор» на территории Самарской области, утверждённом постановлением Правительства Самарской области от 25.04.2012 №217.

Согласно статье 27 «Режим особой охраны территорий памятников природы» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, на территориях, занимаемых памятниками природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

## 2.4.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)  определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Согласно упомянутым СанПиН, организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития, и селитебной застройкой.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ предназначена для:

- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

- создания архитектурно-эстетического барьера между  промышленностью и жилой зоной при соответствующем ее благоустройстве;

- организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, а также для перспективного развития селитебной застройки.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами, и иметь положительное заключение органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. Вопрос о жилищном строительстве в границах СЗЗ и необходимости вывода населения решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы и перспективы снижения неблагоприятного воздействия выбросов объекта на окружающую среду и установленного уровня воздействия физических факторов.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/ коммунальных предприятий/ объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», вступивших в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором, приведенным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Производственная  зона  сельского поселения Виловатое  сформирована   на  нескольких   площадках.

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственной и коммунально-складской зоны сельского поселения Виловатое показаны в Таблице № 10 «Объекты производственной и коммунально-складской зоны».

На существующее положение несколько производственных объектов в границах проектируемой территории размещены с нарушениями требований по соблюдению санитарных разрывов от этих объектов до жилой застройки.

На территории сельского поселения Виловатое расположены три кладбища. Все – действующие. Перечень кладбищ см. главу 4, п. 4,8 «Зона специального назначения». Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочная СЗЗ сельских кладбищ должна составлять 50 м.

Санитарные разрывы от кладбища до жилой застройки соблюдаются. Резервы территории для развития кладбища не исчерпаны.

Согласно справке Управления ветеринарии Самарской области № 31/341 от 15.08.2008г., на территории с.п. Виловатое имеется 1 скотомогильник.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г. размер СЗЗ от скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000м. В санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

В соответствии с СП 34.13330 и требованиями СП 42.13330.2011 расстояние , от бровки земляного полотна дорог общей сети I, II, III категорий  необходимо принимать: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В соответствии с  ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), ширина придорожной полосы участков автомобильных дорог общего пользования I, II категории, пересекающих проектируемую территорию, принимается 75 м. Ширина придорожной полосы участков автомобильных дорог III и IV категории принимается 50 м.

Анализ картографических материалов в составе проекта «Генеральный план сельского поселения Виловатое…»  показывает, что на существующее положение, в целом, порядка 4 га жилой застройки с.п. Виловатое  попадает в пределы санитарно-защитных зон предприятий и объектов промышленного и иного назначения, расположенных в границах проектирования.

Возможными вариантами решения данной проблемы являются:

- снос ветхого жилья, попадающего в пределы СЗЗ, и озеленение освободившихся территорий с предоставлением жилья на вновь застраиваемых участках;

- перепрофилирование промышленных предприятий или снижение их мощности, с целью изменения класса опасности и, соответственно, уменьшения нормативного радиуса СЗЗ;

- реконструкция, техническое перевооружение, оснащение источников загрязнения окружающей среды современным очистным оборудованием, переход на безотходные технологии и, соответственно, уменьшение общего количества загрязняющих веществ от источников предприятия, а значит, и снижение их концентраций в приземном слое атмосферы, поверхностных водных объектах и подземных водах и почве;

- вынос промышленных предприятий (объектов) на достаточное расстояние за пределы населенной территории.

- обоснованное сокращение установленного на существующее положение размера санитарно-защитных зон промышленных объектов, в составе проектов их комплексных санитарно-защитных зон, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998г. и других нормативно-регламентирующих и инструктивно-методических документов в части определения размеров комплексных (по совокупности видов воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон предприятий и групп промышленных предприятий.

## 2.4.3. Охранные зоны.

Для проектируемой территории объектами, имеющими охранные зоны, являются магистральные трубопроводы нефти и газа, высоковольтные ЛЭП.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, для газопроводов низкого давления (от 0.6 до 1,2МПа) ширина охранной зоны составляет от 2 до 10,8 м.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 220 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

| 220 кВ | – 25 м; |
| --- | --- |
| 110 кВ | – 20 м; |
| 35 кВ | –15 м. |
| 10 кВ | –10 м. |
| 6 кВ | – 10 м |

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия   электрического поля воздушных линий  электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

## 2.4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, нормативная водоохранная зона р. Самара (594 км) составит 200 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Границы расчетной водоохраной зоны р. Самары определены «Проектом водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Самара» (Самара: ОАО «ВолгоНИИгипрозем», 2007 г.). Согласно материалам проекта, в пределы расчетной водоохраной зоны р. Самары не попадают территории проектируемых населённых пунктов.

Поскольку в перечисленных населенных пунктах преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохраной зоны рассматриваются, как источник загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счет просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями для водоохранных зон, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

## 2.4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Водоснабжение с.п. Виловатое, осуществляется за счет подземных вод.

По данным «Схемы территориального планирования и градостроительного развития территории Самарской области» (Самара: ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.), территория с.п. Виловатое приурочена к области распространения условно (т.е. недостаточно) защищенных и незащищенных от загрязнения с поверхности водоносных подразделений. Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при использовании недостаточно защищенных подземных вод, граница 1-го пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов;

Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО определяются расчетом. Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование земельных участков, лесных угодий в пределах ЗСО, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Проекты зон санитарной охраны водозаборов в селе Виловатое не разработаны, соответственно, границы 2-го и 3-го поясов ЗСО не определены.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 2.4.6. Зоны залегания полезных ископаемых.

Для проектируемой территории - это месторождения кирпичных суглинков и углеводородного сырья.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011).

Требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами установлены «Правилами охраны недр», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009). В соответствии с которыми при пользовании недрами обеспечиваются безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира у других объектов окружающей среды.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

## 2.4.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах исследования, относятся зоны проявления опасных природных процессов: затопления и подтопления паводковыми водами, водной эрозии, выражающейся в росте и развитии оврагов.

Согласно материалам Целевой программы «Противопаводковые мероприятия. Защита от затопления и подтопления городов населенных пунктов, объектов народного хозяйства  и ценных земель на территории Самарской области», разработанной ТОО «Институт Седволгогипроводхоз» в 1996г., для проектируемой территории горизонталь затопления паводком 1% обеспеченности от р. Самары  проходит по отметке 50,0 м (данные гидропоста с.Виловатое, м.р. Богатовский, Самарской области).

Анализ картографических материалов показывает, что в зону затопления паводком 1% обеспеченности попадает посёлок Буревестник и часть жилой застройки в селе Виловатое (незастроенная территория, фактически –это территория, используемая под огороды)

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений», в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов (в данном случае, в границах горизонтали затопления паводком 1 % обеспеченности) следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно, строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления паводком 1% обеспеченности. Либо должны быть предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке территории

На территории поселений с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для защиты населённых пунктов сельского поселения Виловатое построены противопаводковые дамбы в селе Виловтое и посёлке Буревестник. В настоящее время требуется их реконструкция.

Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера территориях, подверженных их воздействию и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе 5 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций.

## 2.4.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Для исследуемой территории это зоны акустического дискомфорта и вибрационного воздействия от существующих автомобильных дорог: «Самара- Оренбург» и других дорог общего пользования.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Более подробно см. Том 4 Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

# 2.5.  Оценка первичных мер пожарной безопасности территории.

Сельское поселение Виловатое обслуживается пожарно-спасательной частью, расположенной в селе Богатое. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не соответствует требованиям пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и открытых водоёмов. Площадки для открытого забора воды пожарными машинами размещены:

- в селе Виловатое – на реке Самара (проезд напротив церкви по улице Советская);

- в селе Андреевка – на озере Чистое (проезд между домами № 52 и 54 по улице 8 Марта).

# 3.Обоснование предложений по территориальному планированию сельского поселения Виловатое.

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территори.

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский  Самарской области в числе прочих учтены мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области;

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления,

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

. При осуществлении территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

# 3.2. Учёт интересов субъекта РФ «Самарская область» на территории сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский

Согласно проекта «Схемы территориального планирования Самарской области» на территории сельского поселения Виловатое предусмотрены следующие мероприятия:

В сфере совершенствования системы расселения Самарской области:

Сельское поселение Виловатое входит в приагломерационную зону в составе муниципального района Богатовский Самарской области с административным центром – с. Богатое. В связи с этим Схемой территориального планирования Самарской области здесь рекомендовано обеспечить условия развития центров обслуживания населения, рабочих мест в сфере производства.

По укрупнённому социально-экономическому зонированию территории Самарской области на кластеры муниципальный район Богатовский  входит в состав Нефтегорского субрегиона.

Нефтегорский субрегион (центр г.Нефтегорск) включает муниципальные районы: Богатовский, Нефтегорский и Алексеевский.

В схеме территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области предусмотрены следующие мероприятия:

В сфере развития промышленного комплекса

Строительство Кирпичного завода мощностью 1млн. шт. кирпича в год в селе Андреевка.

В сфере развития агропромышленного комплекса:

Реконструкция фермы КРС на 400 голов скота СПК «Виловатовский» в селе Виловатое.

В сфере развития здравоохранения:

1.	Реконструкция зданя фельдшерско-акушерского пункта в селе Андреевка.

Кроме того, •предусмотрено строительство объектов здравоохранения на территориях, предназначенных под комплексное освоение для жилищного строительства.

В сфере развития образования:

1.	Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений: в  селах Андреевка и Виловатое.

2.	Реконструкция зданий общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селах: Андреевка и Виловатое.

Кроме того, •предусмотрено строительство объектов образования на территориях, предназначенных под комплексное освоение для жилищного строительства.

В сфере развития физкультуры и спорта:

1. Строительство крытой комплексной спортивной площадки в селе Виловатое.

2.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе  Виловатое.

Кроме того, •предусмотрено строительство объектов физкультуры и спорта на территориях, предназначенных под комплексное освоение для жилищного строительства.

В сфере развития культуры:

Строительство дома культуры в селе Виловатое.

Кроме того, •предусмотрено строительство объектов культуры на территориях, предназначенных под комплексное освоение для жилищного строительства.

В сфере развития жилищного строительства:

На территории сельского поселения Виловатое в «Схеме территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области» определены площадки под развитие малоэтажной жилой застройки.

Площадки под развитие жилищного строительства на территории сельского поселения Виловатое

Таблица №18

| №№ п/п | Наименование населенного пункта (сельского поселения) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Виловатое | 11 | Юго-восточная часть села |
| 2 | с. Виловатое | 25 | Юго-западная часть села |
| 3 | п. Буревестник | 22 | К юго-востоку, в 80 м от границы села |
| 4 | п. Буревестник | 8,6 | К западу от границы села |
| 5 | с. Андреевка | 30 | Северо-восточная часть села |
|  | Итого: | 96,6 |  |

Проведя, комплексный анализ проектируемой территории размеры участков, предусмотренных под развитие жилищного строительства в «Схеме территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области» изменены (см. раздел 8.2. «Развитие жилой зоны»).

В сфере развития транспортной инфраструктуры:

Улучшение транспортной доступности в сельском поселении, повышение мобильности и деловой активности населения.

В сфере развития инженерной инфраструктуры:

В рамках развития системы водоснабжения - реконструкция водопроводных сетей в  сёлах: Андреевка и Виловатое (в срок до 2015 г.).

Кроме того, планируется обеспечение централизованным водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением, газоснабжением  и канализованием новых объектов строительства новых объектов строительства, в том числе, на площадках, предусмотренных под комплексное освоение (см. раздел 8.5 «Развитие инженерной инфраструктуры»)

По строительству культовых сооружений:

Реконструкция храма в селе Виловатое.

Мероприятия по развитию туризма и рекреации

1. В рамках мероприятий по развитию туризма необходимо осуществлять мероприятия по сохранению историко-культурного наследия. В «Схеме территориального планирования  муниципального района Богатовский Самарской области» для возможности включения памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории  сельского поселения Виловатое в систему туристического комплекса Самарской области рекомендуется реконструкция за счет средств областного бюджета на 1 очередь строительства церкви Михаила Архангела в с. Виловатое.

2. Стратегией социально-экономического развития муниципального района Богатовский Самарской области на период до 2015 года предусматривается обустройство родников (по программе «Родники»).

3. В рамках мероприятий по развитию религиозного туризма –создать условия для организации туристического маршрута «Храмы Богатовского района»: - с.Богатое - с.Виловатое (Михайло-архангельская церковь) - с.Съезжее (Козьмо-Демьянская церковь, молоканский молельный дом) – с.Богатое.

4. В рамках мероприятий по развитию этнотуризма создать условия для организации и проведения фестивалей русской культуры в с. Виловатое (русско-мордовское поселение).

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов

1.	В части развития системы рекреации предусмотрено зарыбление  оз. Чистое в районе с. Андреевка с.п. Виловатое.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды в сельском поселени Обшаровка, с учетом выявленных экологических проблем, должны стать:

a.	Улучшение качества атмосферного воздуха.

b.	Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

c.	Охрана поверхностных вод. Разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий.

d.	Оздоровление земель. Инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия  по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы

e.	Повышение лесистости проектируемой территорий (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы. Охрана существующей растительности.

f.	Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

g.	Разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий.

h.	Строительство и реконструкция объектов гидротехнического назначения.

i.	Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

# 3.3.  Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Виловатое.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Богатовский, в том числе и в сельском поселении Виловатое, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Виловатое.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Виловатое м.р. Богатовский по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Виловатое на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Виловатое к 2020 году возрастет до 2112 человек, к 2030 г. – до 2427 человек. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Виловатое по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Виловатое м.р. Богатовский с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Виловатое рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Виловатое можно разместить 367 участков под индивидуальное жилищное строительство – 242 участка на 1-ю очередь и 125 участков на расчетный срок.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Виловатое, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Виловатое, при полном их освоении будет проживать 1286 человек.

В целом численность населения с.п. Виловатое к 2020 году возрастет до 2676 человек, к 2030 г. – до 3114 человек. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Виловатое с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 75 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 130 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 76 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице 19 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Виловатое с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 19

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Виловатое с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сельское поселение Виловатое |
| I. | Общая численность населения | 2676 | 3114 | 848 | 438 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 586 | 682 | 186 | 96 |
|  | до 6 лет | 156 | 181 | 49 | 26 |
|  | от 7 до 15 | 271 | 315 | 86 | 44 |
|  | от 16 до 17 лет | 159 | 185 | 50 | 26 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1655 | 1926 | 524 | 271 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 594 | 692 | 188 | 97 |
| с. Виловатое |
| I. | Общая численность населения | 1259 | 1259 | 301 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 276 | 276 | 66 | - |
|  | до 6 лет | 73 | 73 | 18 | - |
|  | от 7 до 15 | 127 | 127 | 30 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 75 | 75 | 18 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 779 | 779 | 186 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 280 | 280 | 67 | - |
| п. Буревестник |
| I. | Общая численность населения | 271 | 271 | 256 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 59 | 59 | 56 | - |
|  | до 6 лет | 16 | 16 | 15 | - |
|  | от 7 до 15 | 27 | 27 | 26 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 16 | 16 | 15 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 168 | 168 | 158 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 60 | 60 | 57 | - |
| п. Андреевка |
| I. | Общая численность населения | 1146 | 1584 | 291 | 438 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 251 | 347 | 64 | 96 |
|  | до 6 лет | 67 | 92 | 17 | 26 |
|  | от 7 до 15 | 116 | 160 | 29 | 44 |
|  | от 16 до 17 лет | 68 | 94 | 17 | 26 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 709 | 980 | 180 | 271 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 255 | 352 | 65 | 97 |

Этот вариант принят в качестве основного.

# 3.4. Проектное решение территориального развития сельского

# поселения Виловатое

## 3.4.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Виловатое в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, переработкой берегов р. Самары, водной эрозией почв;

- размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур;

- негативным влиянием оказываемым автомобильной  дорогой «Самара - Оренбург»

## 3.4.2. Развитие жилой зоны

Генеральный план предусматривает строительство нового жилья на свободных территориях и на землях огородных участков. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.

Ранее выделенный земельный участок под развитие жилого массива в селе Андреевка включен в границы проектирования площадки № 1.

Площадки под развитие малоэтажной жилой застройки сведены в таблицу № 20.

Площадки под развитие жилищного строительства на территории с.п. Виловатое

Таблица № 20

| №№ п/п | Наименование населенного пункта (сельского поселения) | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Виловатое | 4,1 | Юго-восточная часть села |
| 2 | с. Виловатое | 15,5 | Юго-западная часть села |
| 3 | с. Виловатое | 1,5 | В западной части села |
| 3 | п. Буревестник | 7,2 | К юго-востоку, в 80 м от границы села |
| 4 | п. Буревестник | 5,7 | К западу от границы села |
| 5 | с. Андреевка | 36 | Северо-восточная часть села |
| 6 | с. Андреевка | 9 | К юго-западу от границы села |
|  | Итого: |  |  |

См. лист №3 «Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области».

В соответствии со ст.33 Земельного Кодекса, ст.6 Закона Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле», Решением Собрания Представителей муниципального района Богатовский Самарской области  от 02.08. 2007 г. предельные нормы земельных участков в черте населённых пунктов сельского поселения Виловатое  составляют:

- в с. Виловатое –  от 3 до 15 соток;

- в с. Андреевка –  от 3 до 12 соток;

- в п. Буревестник –  от 3 до 12 соток;

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Резервные площадки под новую  жилую застройку расположены:

с. Виловатое.

На свободных территориях в границах населенного пункта

1). Площадка №1 (площадью -15,5 га), расположенная  в юго-западной части села с северной  стороны автодороги Р-224 «Самара - Оренбург».

Количество проектируемых участков – 58 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 203 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 8,7 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

2). Площадка №2 (площадью – 4,1 га), расположенная в юго-восточной части с. Виловатое с северной стороны автодороги Р-224 «Самара – Оренбург».

Общее количество проектируемых участков –20 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 70 человека.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 3,0 тыс.м2.

Освоение площадки планируется на 1 очередь строительства.

1). Площадка №3 (площадью – 1,5 га), расположенная  с северной стороны автодороги автодороги Р-224 «Самара – Оренбург» в 500 метрах западнее площадки №2.

Общее количество проектируемых участков – 8 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 28 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 1,2 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Всего площадь новых территорий под застройку в с. Виловатое  составляет – 21,1 га

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  86 участков

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 12,9 тыс.м2

Прирост численности население в с. Виловатое ориентировочно составит – 301человек.

с. Андреевка

На свободных территориях в границах населенного пункта

1). Площадка №1 (площадью - 36 га, из них -9,4 га – в I очередь строительства, 26,6 га – на расчётный срок), расположенная в северо-восточной части села Андреевка с западной стороны автодороги Богатое - "Самара - Оренбург".

Количество проектируемых участков – 160 шт (в том числе 35 шт. ранее запроектированные - на I очередь строительства; 125 шт –на расчётный срок).

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 561 человека (в том числе -123 человек - в I очередь строительства; 438 человек – на расчётный срок).

Общая площадь проектируемого жилого фонда на площадке ориентировочно составит – 24,1 тыс.м2 (в том числе: 5,3 тыс.м2 - в I очередь строительства; 18,8 – на расчётный срок).

Освоение площадки планируется  в два этапа:

- на I очередь;

- на расчётный срок.

На свободных территориях за границей населенного пункта

2). Площадка №2 (площадью – 9 га), расположенная с юго-западной стороны села Андреевка.

Количество проектируемых участков – 48 шт. (из них 2 участка – в границах населённого пункта).

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –168 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда на площадке ориентировочно составит – 7,2 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Всего площадь новых территорий под застройку в селе Андреевка -45 га, в том числе;

- I очередь -  18,4 га;

- Расчётный срок – 26,6 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  208 участка, в т. числе:

- I очередь -  83 участка;

- Расчётный срок – 125 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 20,3 тыс.м2 , в т. числе:

- I очередь -  12,5 тыс.м2;

- Расчётный срок – 18,8 тыс.м2

Прирост численности население в селе Андреевка ориентировочно составит – 729 человек:

- I очередь -  291 человек;

- Расчётный срок – 438 человек.

п. Буревестник

На свободных территориях в границах населенного пункта

1). Площадка №1 – 5,7 га, расположенная в восточной части п.Буревестник с северной стороны автодороги общего пользования Андреевка-Буревестник.

Количество проектируемых участков – 25 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 88 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 3,8 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

На свободных территориях за границей населенного пункта

1). Площадка №2 – 7,2 га, расположенная с юго-западной стороны  п.Буревестник вдоль озера Елховое.

Количество проектируемых участков – 48 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –168 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 7,2 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Всего площадь новых территорий под застройку в п. Буревестник  составляет – 12,9 га, I очередь  строительства

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  73 участка

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет - 11 тыс.м2

Прирост численности население в п. Буревестник  ориентировочно составит – 256 человек

Всего площадь новых территорий под застройку в сельском поселении Виловатое  составляет:

- I очередь -  52,4 га;

- Расчётный срок – 26,6 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет:

- I очередь -  242 участка;

- Расчётный срок – 125 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет:

- I очередь -  36,4 тыс.м2;

- Расчётный срок – 18,8 тыс.м2

Прирост численности население в сельском поселении Виловатое ориентировочно составит:

- I очередь -  848 человек;

- Расчётный срок – 438 человек.

Кроме того, генеральный план предусматривает реконструкцию территорий  со сносом ветхого жилья и строительством в границах существующих участков индивидуального жилья.

См. лист №3 «Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области».

## 3.4.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселкового уровня и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

С учетом того, что значительная часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях в проектируемых населённых пунктах (в посёлке Буревестник – садово-дачные дома составляют 50% застройки),  будет использована как вторичное жилище горожан, расчет детских дошкольных учреждений и школ следует осуществлять, исходя из 70% обеспеченности детей соответствующего возраста.

с. Виловатое.

Село Виловатое является административным центром сельского поселения Виловатое. Развитие общественного центра будет происходить на своей территории в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания от объектов соцкультбыта.

Проектом генерального плана планируется:

В сфере развития образования

1. Реконструкция МОУ средней школы  на 230 мест по ул. Советская;

2. Реконструкция детского сада на 40 мест по ул. Советская;

3. Строительство детского сада на 20 мест,  совмещённого с начальной школой  на 20 мест, S участка - 0,2 га (Площадка №1);

В сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство крытой комплексной спортивной площадки (Площадка №2).

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом общего пользования 60 м (Площадка №1); (пункт 1 и 2 – учёт интересов)

В сфере развития здравоохранения

Строительство офиса врача общей практики, аптеки, S участка - 0,2 га  (Площадка №1);

В сфере развития культуры

1. Реконструкция сельского Дома культуры на 250 мест по ул. Октябрьская;

2. Строительство  Центра культуры с кинозалом на 140 мест, S участка - 0,2-0,5 га (Площадка №1);

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

- Строительство магазина на 50 м2 торг. площади,  S участка - 0,08-0,1 га (Площадка  № 1);

- Строительство магазина на 30 м2 торг. площади, S участка - 0,08 га (Площадка  № 2);

- Строительство Дома быта на 11 рабочих мест (Площадка №1);

- Строительство  кафе на 20 мест, S участка - 0,2 га (Площадка №2);;

В сфере развития учреждений ЖКХ и коммунального обслуживания

- Строительство  гостиницы на 25 мест (Площадка №1);

- Строительство пождепо на 2 машины в южной части села.

- Строительство бани на 8 мест, с прачечной и химчисткой  (площадка №1)

В сфере развития организаций и учреждений управления

- Строительство  административного здания (по ул. Советская).

с. Андреевка

В сфере развития образования

1. Реконструкция МОУ средней школы  на 170 мест по ул. Чапаева;

2. Реконструкция детского сада на 40 мест по ул. Чапаева;

3. Строительство детского сада на 30 мест, совмещённого с начальной школой  на 30 мест (Площадка №1);

- Строительство центра внешкольного образования на 40 мест (Площадка № 1)

В сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство физкультурно-оздоровительного центра со спортивным залом общего пользования 90 м (Площадка №1).

- Строительство  спортивного плоскостного сооружения S участка – 1,4 га (площадка №1).

- Строительство спортивно-оздоровительного центра со спортивным залом общего пользования 30 м (Площадка № 2).

В сфере развития культуры

Строительство  Центра культуры с кинозалом на 300 мест (Площадка №1);

В сфере развития здравоохранения

Строительство офиса врача общей практики, аптеки  (Площадка №1);

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

- Строительство 3-х магазинов на 50-100 м2 торг. площади (Площадка  № 1);

- Строительство магазина на 50 м2 торг. площади (Площадка  № 2);

- Строительство Дома быта на 14 рабочих мест (Площадка №1);

- Строительство  кафе на 35 мест (Площадка №1)

- Строительство  кафе на 15 мест (Площадка №2)

В сфере развития учреждений ЖКХ и коммунального обслуживания

- Строительство  гостиницы на 25 мест (Площадка №1);

- Строительство бани на 11 мест с прачечной и химчисткой  (площадка №1)

В сфере строительства культовых сооружений

- Строительство  церкви по ул. Чапаева.

п. Буревестник

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

- Строительство магазина на 50 м2 торг. площади (Площадка  № 1);

- Строительство  кафе на 30 мест (Площадка  № 1).

## 3.4.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.

Производственную и коммунально-складскую зоны в сельском поселении Виловатое планируется развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией  необходимых санитарно защитных разрывов.

## 3.4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

Инженерное оборудование территории сельского поселения Виловатое включает в себя:

- Водоснабжение

- Водоотведение

- Теплоснабжение

- Газоснабжение

- Электроснабжение

- Связь

### 3.4.5.1. Водоснабжение

Село Виловатое а/ц, село Андреевка

Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- произвести замену изношенных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые трубы;

- заменить вышедшие из строя водоразборные колонки и пожарные гидранты;

- выполнить внутренний водопровод в жилых домах там, где он отсутствует; -  установить приборы учета расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей застройке и вновь проектируемой;

- построить уличные сети водопровода на вновь проектируемых площадках, используя полиэтиленовые трубы и колодцы из современных конструкций;

- предусмотреть очистку воды до нормативных показателей.

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить все выше перечисленное.

Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к существующей системе водоснабжения подключается к ней на условиях владельца сетей.

Расходы воды на новое строительство

Таблица №21

| № П.П. | Площадки застройки | Кол-во человек | Водопотребление | Водо-отве-дение м3/сут | Про-тяжён-ность сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозпитьевое max | Пожаро-тушение м3/сут | Полив м3/сут |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Село Виловатое |  |
| Первая очередь строительства в границах населенного пункта |  |
| 1 | Площадка №1 58 инд.жил. домов | 203 | 48,72 | 9,24 | 5л/сек 1 пожар 3 часа 54 | 14,21 | 48,72 | 1,9 |
| 2 | Площадка №2 20 инд.жил. домов | 70 | 76,8 | 4,1 | 54 | 4,9 | 16,8 | 0,8 |
| 3 | Площадка №3 8 инд.жил. домов | 28 | 6,72 | 1,64 | 54 | 1,96 | 6,72 |  |
| Село Андреевка |  |
| Первая очередь строительства в границах населенного пункта |  |
| 1 | Площадка №1 Ранее запро-ектированная 35 инд.жил. домов | 123 | 29,52 | 6,4 | 54 | 8,61 | 29,52 | 1,2 |
| Первая очередь строительства за границей населенного пункта |  |
| 2 | Площадка №2 48 инд.жил. домов | 168 | 40,32 | 8,74 | 54 | 11,76 | 40,32 | 1,9 |
| Расчетный срок строительства в границах населенного пункта |  |
| 1 | Площадка №1 125 инд.жил. домов | 438 | 105,12 | 15,95 | 54 | 30,66 | 105,12 | 3,0 |

Поселок Буревестник

Для централизованного водоснабжения посёлка необходимо:

- произвести изыскания и строительство водозабора подземных вод

- построить уличные сети водопровода из полиэтиленовых труб, колодцы из современных материалов

- на уличных сетях установить пожгидранты для пожаротушения

- все новое строительство выполнить с внутренним водопроводом

- установить у всех потребителей приборы учета расхода воды.

При варианте децентрализованного водоснабжения на каждом участке предусмотреть строительство артезианских скважин.

Расходы воды на новое строительство посчитаны при централизованном водоснабжении по каждой площадке отдельно.

Таблица №22

| № П.П. | Площадки застройки | Кол-во человек | Водопотребление | Водоотве-дение м3/сут | Протяжённость сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозпитьевое max | Пожаро-тушение м3/сут | Полив м3/сут |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Поселок Буревестник |  |
| Первая очередь строительства в границах населенного пункта |  |
| 1 | Площадка №1 Ранее запро-ектированная 25 инд.жил. домов | 88 | 21,12 | 5,15 | 54 | 6,16 | 21,12 | 0,7 |
| Первая очередь строительства за границей населенного пункта |  |
| 2 | Площадка №2 48 инд.жил. домов | 168 | 40,32 | 8,74 | 54 | 11,76 | 40,32 | 1,8 |

### 3.4.5.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация.

Во всех населенных пунктах сельского поселения Виловатое, а именно, село Виловатое, село Андреевка, поселок Буревестник сброс хозбытовых стоков от вновь проектируемой застройки осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного дома или группы домов по имеющимся проектным предложениям.

### 3.4.5.3. Теплоснабжение

Село Виловатое, село Андреевка, поселок Буревестник.

Согласно проекту Генерального плана теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения  источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

В целях экономии тепловой энергии, а следовательно, и топлива, в проектируемом соцкультбыте применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляция и горячего водоснабжения.

В каждом тепловом пункте устанавливать приборы учета расхода тепла.

Горячее водоснабжение решается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это необходимо, установить приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземными или надземными в современной теплоизоляции.

Ориентировочные расходы тепла на вновь проектируемый соцкультбыт приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Расход тепла на объекты общественного назначения (новое строительство).

Таблица №23

| № П.П. | Наименование объекта | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Село Виловатое |
| Первая очередь строительства |
| 1 | Рекострукция МОУ средней школы на 230 мест по ул. Советская в существующей застройке | 230 мест | 310000 |
| 2 | Реконструкция детского сада по ул. Советская в существующей застройке | 40 мест | 120000 |
| 3 | Реконструкция СДК по ул. Октябрьская в существующей застройке | 250 мест | 75000 |
| 4 | Пожарное депо в южной части села | 2 выезда | 250000 |
| 5 | Административное здание по ул. Советской |  | 60000 |
| Площадка №1 |
| 6 | Детский сад, совмещенный со школой | 20 мест 20 мест | 120000 |
| 7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спорт залом 60 м2 |  | 350000 |
| 8 | Офис врача общей практики с аптекой |  | 50000 |
| 9 | Центр культуры с кинозалом | 140 мест | 75000 |
| 10 | Магазин | 50 м2 | 8000 |
| 11 | Дом быта | 11 раб мест | 85000 |
| 12 | Гостиница | 25 мест | 200000 |
| 13 | Баня с прачечной и химчисткой | 8 мест | 200000 |
| Площадка №2 |
| 14 | Магазин | 30 м2 | 7000 |
| 15 | Кафе | 20 мест | 200000 |
| Село Андреевка |
| Первая очередь строительства |
| В существующей застройке |
| 1 | Реконструкция МОУ средней школы по ул. Чапаева | 170 мест | 350000 |
| 2 | Реконструкция детского сада по ул. Чапаева | 40 мест | 120000 |
| 3 | Церковь по ул. Чапаева |  | 70000 |
| На свободных территориях в границах села |
| Площадка №1 |
| 4 | Детский сад на 30 мест, совмещенный с начальной школой на 30 мест | 60 мест | 20000 |
| 5 | Центр внешкольного образования | 40 мест | 120000 |
| 6 | Магазин | 50-100 м2 | 8000 |
| За границей населенного пункта |
| Площадка №2 |
| 7 | Спортивно-оздоровительный центр со спорт залом 30 м2 |  | 350000 |
| 8 | Магазин | 50 м2 | 8000 |
| 9 | Кафе | 15 мест | 180000 |
| Расчетный срок строительства в границах села |
| Площадка №1 |
| 10 | Физкультурно-оздоровительный центр со спорт залом на 90 м2 |  | 350000 |
| 11 | Центр культуры с кинозалом на 300 мест |  | 210000 |
| 12 | Офис врача общего практики с аптекой |  | 50000 |
| 13 | Два магазина | 50-100 м2 | 20000 |
| 14 | Дом быта | 14 раб. Мест | 90000 |
| 15 | Кафе | 35 мест | 290000 |
| 16 | Гостиница | 25 мест | 200000 |
| 17 | Баня с прачечной | 11 мест | 230000 |
| Поселок Буревестник |
| Первая очередь строительства |
| Площадка №1 |
| 1 | Магазин | 50 м2 | 8000 |
| 2 | Кафе | 30 мест | 250000 |

### 3.4.5.4. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Виловатое, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке и по каждой очереди строительства.

Расходы газа на новое строительство.

Таблица №24

| № П.П. | Площадки застройки (объекты) | Кол-во жилых домов | Расход газа м3/час | Протяжен-ность сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт жилых домов | В качестве топлива для теплоис-точников жилых домов | На общест-венные здания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Село Виловатое |
| Первая очередь строительства |
| В существующей застройке |
| 1 | Реконструкция МОУ средней школы на 230 мест по ул. Советской |  |  |  | 48,63 |  |
| 2 | Реконструкция детского сада на 40 мест по ул. Советская |  |  |  | 18,83 |  |
| 3 | Реконструкция СДК по ул. Октябрьская на 250 мест |  |  |  | 11,75 |  |
| 4 | Пожарное депо на 2 машины в южной части села |  |  |  | 39,22 |  |
| 5 | Административное здание по ул. Советской |  |  |  | 9,41 |  |
| На свободных территориях |
| 1 | Площадка №1 | 58 | 14,86 | 134,59 |  | 1,9 |
| 2 | Детский сад на 20 мест совмещенный со школой на 20 мест |  |  |  | 18,83 |  |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спорт залом 60 м2 |  |  |  | 54,9 |  |
| 4 | Офис врача общей практики с аптекой |  |  |  | 7,84 |  |
| 5 | Центр культуры и кинозалом 140 мест |  |  |  | 11,76 |  |
| 6 | Магазин 50 м2 |  |  |  | 1,26 |  |
| 7 | Дом быта 11 раб. мест |  |  |  | 13,33 |  |
| 8 | Гостиница 25 мест |  |  |  | 31,37 |  |
| 9 | Баня на 8 мест с прачечной и химчисткой |  |  |  | 31,37 |  |
| 10 | Площадка №2 | 20 | 7,0 | 46,41 |  | 0,7 |
| 11 | Магазин 30 м2 |  |  |  | 1,1 |  |
| 12 | Кафе 20 мест |  |  |  | 31,37 |  |
| 13 | Площадка №3 | 8 | 3,6 | 18,57 |  |  |
| Село Андреевка |
| Первая очередь строительства |
| В существующей застройке |
| 1 | Реконструкция МОУ средней школы по ул. Чапаева 170 мест |  |  |  | 54,9 |  |
| 2 | Реконструкция детского сада 40 мест по ул. Чапаева |  |  |  | 18,82 |  |
| 3 | Церковь на ул. Чапаева |  |  |  | 10,98 |  |
| На свободных территориях в границах населенного пункта |
| 4 | Площадка №1 | 35 | 10,5 | 81,22 |  | 0,8 |
| 5 | Детский сад на 30 мест совмещенный с начальной школой 30 мест |  |  |  | 31,37 |  |
| 6 | Центр внешкольного образования на 40 мест |  |  |  | 18,82 |  |
| 7 | Магазин 50 – 100 м2 |  |  |  | 1,26 |  |
| За границей населенного пункта |
| 8 | Площадка №2 | 48 | 13,2 | 111,38 |  | 1,5 |
| 9 | Спортивно-оздоровительный центр со спортзалом 30 м2 |  |  |  | 54,9 |  |
| 10 | Магазин 50 м2 |  |  |  | 1,26 |  |
| 11 | Кафе 15 мест |  |  |  | 28,24 |  |
| Расчетный срок строительства |
| В границах населенного пункта |
| 12 | Площадка №1 | 125 | 28,9 | 290,1 |  | 2,3 |
| 13 | Физкультурно-оздоровительный центр со спортивным залом 90 м2 |  |  |  | 54,94 |  |
| 14 | Центр культуры с кинозалом на 300 мест |  |  |  | 32,94 |  |
| 15 | Офис фрача общей практики |  |  |  | 7,85 |  |
| 16 | Два магазина 50 - 100 м2 |  |  |  | 3,14 |  |
| 17 | Дом быта 14 рабочих мест |  |  |  | 14,12 |  |
| 18 | Кафе 35 мест |  |  |  | 45,5 |  |
| 19 | Гостиница 25 мест |  |  |  | 31,37 |  |
| 20 | Баня 11 мест с прачечной |  |  |  | 36,1 |  |
| Поселок Буревестник |
| Первая очередь строительства |
| В границах населенного пункта |
|  | Площадка №1 | 25 | 8,28 | 58,01 |  | 1,6 |
|  | Магазин 50 м2 |  |  |  | 1,26 |  |
|  | Кафе 30 мест |  |  |  | 39,22 |  |
| За границей населенного пункта |
|  | Площадка №2 | 48 | 13,2 | 111,38 |  | 4,1 |

### 3.4.5.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Виловатое является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категория надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категория,

предприятия торговли-III категория,

коммунальные предприятия –II категория,

наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.

Расчеты нагрузок сведены в таблицы

1очередь строительства включает в себя:

в с. Виловатое - площадки N1, N2, N3 и в существующей застройке –административное здание и пожарное депо,

в с. Андреевка – площадки N1 (35 проектируемых участков). N2.и церковь в существующей застройке,

в.п. Буревестник – площадки N1.и N2.

Расчетный срок строительства включает в себя в с.Андреевка площадка N1(125 проектируемых участков).

Электроснабжение проектируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформатора иот проектируемых подстанций.

Для питания нагрузок запроектированы распределительные трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4кВ, которые питаются от ПС «Богатое» напряжением 110/10кВ. Распределительные подстанции сосредоточены в центре нагрузок.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства в с.Виловатое -

362 кВТ.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства в с. Андреевка -

200 кВТ,

на расчетный срок – 361 кВТ.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства п. Буревестник -

124 кВТ.

Количество проектируемых подстанций на 1очередь строительства- 8шт

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на 1 очередь строительства - 700м

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на расчетный срок-700м

В инвестиционную программу проектов ЗАО «Самарская сетевая компания»

входит реконструкция подстанций:

КТП Бог 1524/400 с заменой подстанции в 2015г.

Село Виловатое

Таблица расчета мощности   1очередь

Таблица №25

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность кВТ | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность кВТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка N1 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=58 0,77 62,0 | 0,9 | 56,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | 1.- Детский сад на 20 мест совмещенный с начальной школой на 20мест | 50,0 | 0,4 | 20,0 |  |
| 3 | 3. –Физкультурно-оздоровительный комплекс | 20,0 | 0,9 | 18,0 |  |
| 4 | 4. –Офис врача общей практики | 5,0 | 0,6 | 3,0 |  |
| 5 | 5. Центр культуры с кинозалом на 140мест | 0,46х140=65,0 | 1,0 | 65,0 |  |
| 6 | 6. –Магазин S=50кв. м | 0,25х50=12,5 | 0,8 | 10,0 |  |
| 7 | 8. –Дом быта на 11р. м | 1,5х11=16,5 | 0,5 | 8,0 |  |
| 8 | 9. –Гостиница на 25 мест | 0,46х25=11,5 | 0,7 | 8,0 |  |
| 10 | 12. –Баня на 8 мест с прачечной и химчисткой | 30,0 | 0,5 | 15,0 |  |
| 11 | Наружное освещение | 3,0 | 1 | 3,0 |  |
| 12 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 206,0 |  |
| 13 | Коэффициент мощности cоs Y |  | 0,93 |  |  |
| 14 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 222,0 |  |
| 15 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-2шт |  |
| 16 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,69 |  |  |
| 17 | ВЛ-10кВ -200м |
| Площадка N2 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=20 1,56 31,3 | 0,9 | 56,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | 2. - Крытая комплексная спортивная площадка | 10,0 | 1,0 | 10,0 |  |
| 3 | 7. –Магазин S=30 кв. м | 0,25х30=7,5 | 0,8 | 6,0 |  |
| 4 | 9. – Кафе на 20 мест | 25,0 | 0,7 | 18,0 |  |
| 5 | Наружное освещение | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 66,0 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоs Y |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 71,0 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,71 |  |  |
| 12 | ВЛ-10кВ -50м |
| Площадка N3 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=8 2,47 20,0 |  | 20,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Питание выполнить от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
| В существующей застройке |
| 1 | Административное здание | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 2 | Питание выполнить от подстанции с заменой трансформатора |
| 3 | Пожарное депо | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 40,0 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоs Y |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 43,0 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63 кВА-1шт |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |  |
| 9 | ВЛ-10кВ -250м |

Село  Андреевка

Таблица расчета мощности   1очередь

Таблица № 26

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность кВТ | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность кВТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка N1 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=35 1,26 44,0 | 1,0 | 44,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | 1.- Детский сад на 30 мест, совмещенный с начальной школой на 30мест | 40,0 | 0,4 | 16,0 |  |
| 3 | 2. –Центр внешкольного образования на 40мест | 0,46х20=19,0 | 0,9 | 17,0 |  |
| 4 | Наружное освещение | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 79,0 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоs Y |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 85,0 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,53 |  |  |
| 10 | ВЛ-10кВ -300м |
| Площадка N2 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=48 1,14 55,0 | 1,0 | 55,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | 3. –Оздоровительный центр со спортивным залом S=30кв. м | 10,0 | 0,9 | 9,0 |  |
| 3 | 11. –Магазин S=50 кв. м | 0,25х50=12,5 | 0,8 | 10,0 |  |
| 4 | 13. – Кафе на 15мест | 20,0 | 0,7 | 14,0 |  |
| 5 | Наружное освещение | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанции |  |  | 91,0 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоs Y |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, кВА |  |  | 98,0 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,61 |  |  |
| 12 | ВЛ-10кВ - 200 м |
| В существующей застройке |
| 1 | Церковь | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 2 | Питание выполнить от существующих сетей 0,4 кВ с заменой трансформатора |

Таблица расчета мощности   Расчетный срок

Таблица № 27

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность кВТ | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность кВТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка N1 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=125 0,848 106,0 | 0,9 | 95,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | 4.- Физкультурно-оздоровительный центр | 20,0 | 0,9 | 18,0 |  |
| 3 | 5. – Плоскостные спортивные сооружения | 10,0 | 0,9 | 6,0 |  |
| 4 | 6. – Офис врача общей практики с аптекой | 10,0 | 0,4 | 4,0 |  |
| 5 | 7. –Центр культуры с кинозалом на 390 мест | 0,46х390=179,0 | 1,0 |  |  |
| 6 | 10. – Магазин S=100 кв.м | 0,17х100=17,0 | 0,8 | 13,6 |  |
| 7 | 12. –Кафе на 35 пос. мест | 40,0 | 0,6 | 24,0 |  |
| 7 | 17. – Дом быта на 14 рабочих мест | 1,5х14=17,0 | 0,5 | 8,5 |  |
| 8 | Наружное освещение | 10,0 | 1,0 | 10,0 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 361,0 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 388,0 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 кВА-2шт |  |
| 13 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,78 |  |  |
| 14 | ВЛ-10 кВ – 700м |

Посёлок  Буревестник

Таблица расчета мощности   1очередь

Таблица № 28

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность кВТ | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность кВТ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка N1 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=25 1,39 35,0 | 0,4 | 14,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | 1.- Магазин S=50 кв. м | 0,25х50=12,5 | 0,8 | 10,0 |  |
| 3 | 2.- Кафе на 30 пос. мест | 40,0 | 1,0 | 40,0 |  |
| 4 | Наружное освещение | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 66,0 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 71 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,71 |  |  |
| 8 | ВЛ-10 кВ – 400м |
| Площадка N2 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=48 1,114 55,0 |  | 55,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3,0 | 1 | 3,0 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 58,0 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 60,0 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,6 |  |  |
| 8 | ВЛ-10 кВ –600м |

### 3.4.5.6. Связь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Виловатое является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Село Виловатое.

Первая очередь строительства н.п Виловатое включает в себя площадки № 1, № 2, № 3.

Ожидаемое количество телефонов н.п. Виловатое: первая очередь -98  номеров.

.   Исходя из этого, проектом предусматривается телефонизация от существующей АТС  на 1856 номеров, расположенной  на ул. Октябрьская 107 (в здании сельского дома культуры).

Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабеля связи в земле.

Таблица № 29

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номеров |
| Площадка № 1 |
| 1 | Фок | 2 |  |  |
| 2 | Д/сад на 20 мест | 1 |  |  |
| 3 | Магазин 50 м2 | 1 |  |  |
| 4 | Офис врача общей практики | 1 |  |  |
| 5 | КБО | 1 |  |  |
| 6 | Гостиница на 25мест | 1 |  |  |
| 7 | Баня на 8 мест | 1 |  |  |
| 8 | Центр культуры на 140 мест | 2 |  |  |
| 9 | Усадебная застройка 58 домов | 58 |  |  |
| Площадка № 2 |
| 1 | Магазин | 1 |  |  |
| 2 | Кафе на 20мест | 1 |  |  |
| 3 | Усадебная застройка 20 домов | 20 |  |  |
| Площадка № 3 |
| 1 | Усадебная застройка 8 домов | 8 |  |  |
| Итого |  | 98 |  |  |

1-я очередь – Кабель связи — 1,7км.

Шкаф ШР — 150 - 1шт.

Село  Андреевка.

Ожидаемое количество телефонов н.п. Андреевка;  на первую очередь – 90 номера, на расчетный срок – 125 номеров. Исходя из этого, проектом предусматривается расширение существующей АТС, расположенной по ул. Чапаевская 123.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена по шкафной системе, путем прокладки кабеля связи в грунте.

Таблица № 30

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номеров |
| Площадка № 1 |
| 1 | Усадебная застройка на 35 домов | 35 |  |  |
| 2 | Д/сад на 30 мест | 3 |  |  |
| 3 | Центр внешкольного образования на 40 мест | 2 |  |  |
| 4 | ФОК | 1 |  |  |
| 5 | Клуб на 300 мест | 2 |  |  |
| 6 |  |  | Усадебная застройка на 125 домов | 125 |
|  |  |  | КБО | 1 |
| 7 |  |  |  |  |
| Площадка № 2 |
| 1 | Усадебная застройка на 48 домов | 48 |  |  |
| 2 | Магазин | 1 |  |  |
| 3 | Фок | 1 |  |  |
| 4 | Кафе на 15 мест | 1 |  |  |
| Итого |  | 94 |  | 126 |

Кабель связи: 1-я очередь – 3,5 км.

ШР – 150                              - 1 шт.

ШР - 300                                -1Шт.

Посёлок буревестник

Ожидаемое количество телефонов н.п. Буревестник: первая очередь – 27 номеров, на расчетный срок — 48 номеров

Так как в н.п. Буревестник 90% жилья используется,  как вторичное жилье граждан, проектом предусматривается телефонизация посёлка за счет сотовой связи.

## 3.4.6. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Виловатое с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих поселковых улиц и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть главных и основных улиц в проектируемых  жилых зонах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство  автостоянок для временного хранения автотранспорта;

- строительство объектов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях;

Улично-дорожная сеть

Для населенных пунктов сельского поселения Виловатое принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

  - поселковая дорога;

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд;

  - хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Поселковыми в границах населённых пунктов являются  автомобильные дороги, соединяющие общественные центры с автодорогами общего пользования: «Самара-Оренбург»  (в селе Виловатое),

с. Виловатое.

Главной улицей в с. Виловатое является улица Октябрьская (а также функционирует как главная улица  автодорога общего пользования «Богатое – Гвардейцы» - Виловатое, проходящая по ул. Советская и частично по ул Октябрьская).

Основной улицей – является часть улицы Советская.

с. Андреевка

Главной улицей в с. Андреевка  являются улицы: Чапаева и 1 Мая (а также  часть автодорог общего пользования «Богатое-Алексеевка» - Андреевка).

Основной улицей – являются улицы: Олимпийская и 8 Марта.

п. Буревестник

Главной улицей в п. Буревестник является улица Озёрная (единственная улица в населённом пункте)

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог (см таблицу № 31).

Категория сельских  улиц и дорог

Таблица № 31

| № пп | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей с. Виловатое и других населённых пунктов поселения необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим Генеральным планом планируется:

Благоустроить – 10 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  – 60 тыс. м2, в том числе:

с. Виловатое -6,1 км (36,6 тыс. м2);

с. Андреевка – 2,7 км (16,2 тыс.  м2);

п. Буревестник– 1,2 км (7,2 тыс. м2);

Построить в проектируемой застройке – 7,8 км новых дорог, общей площадью  асфальтированного покрытия  – 46,8 тыс.  м2, в том числе:

с. Виловатое – 2,9 км (17,4 тыс. м2);

с. Андреевка – 6 км (36 тыс. м2);

п. Буревестник – 3,3 км (19,8 тыс. м2);

См.  лист № 4«Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области Автомобильных дорог»

Кроме того, планируется:

- реконструкция автодороги общего пользования  протяжённостью – 10 км  в направлении с. Андреевка -  с. Съезжее;

Очередность строительства выше перечисленных дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Общественный транспорт

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей отдаленных населенных пунктов сельского поселения Виловатое с административным центром поселения;

- создания новых улиц.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- развитие маршрутной сети автобусов;

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

Хранение автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

## 3.4.7. Развитие рекреационной зоны

Зона озеленения общего пользования

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары.

с. Виловатое

По проекту генерального плана в с. Виловатое планируется:

- реконструкция сквера  в центре села по ул. Октябрьская (общая площадь участка 0,4 га).

Строительство:

-  сквера на проектируемой площадке №1 (около проектируемого Центра Культуры, площадь участка – 0,3 га)

-  на проектируемой площадке №1 разместить два сквера  (в одном из них –оборудовать детскую площадку, площадь участков: 0,06 и  0,18 га)

- на проектируемой площадке №2  разместить сквер  (площадью - 0,2га).

Кроме того проектом предусмотрено благоустройство рекреационной зоны, расположенной в северной части села с выходом к реке Самара с размещением здесь зоны отдыха населения (оборудование пляжа, устройство пешеходных дорожек, общая площадь благоустраиваемых территорий – 22,7 га).

Всего в с. Виловатое площадь озеленения общего пользования составит: 1,15 га (6 м2/чел).

с. Андреевка

В с Андреевка планируется:

- реконструкция сквера  в центре села по ул. Чапаева (площадь участка 0,1га).

Строительство:

- трёх зон озеленения общего пользования на проектируемой площадке №1 (общая площадь участков  - 1,5 га),

- разместить зону отдыха на берегу озера Лещевое  на проектируемой площадке № 2 (площадью -0,2 га)

Всего в с. Андреевка площадь озеленения общего пользования составит: 1,8 га  (10,5 м2/чел).

п. Буревестник

В проекте генерального плана планируется:

- разместить на площадке №1 сквер, общей площадью – 0,2 га;

Всего проектируемое озеленение общего пользования в сельском поселении  Виловатое составит 3,15 га (10,1 м2/чел)..

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Ландшафтно-рекреационная зона

Для отдыха жителей сельского поселения Виловатое используется берега реки Самара и озёр: Ольховка, Подгорное, Лещевое, Чистое, Верхнее Елховое и др, а также местные лесные массивы.

## 3.4.8. Развитие зон специального назначения

Численность населения в селе Андреевка с учетом прироста населения ориентировочно составит 1584 человек. Расчётная площадь кладбища в населенном пункте Максимовка, учитывая социальную норму 0,24 га на 1000 человек, ориентировочно составит 0,3 га. Численность населения в посёлке Буревестник на расчётный срок ориентировочно составит 271 человек. Расчетная площадь кладбища в населенном пункте Сьезжее - 0,06 га. Численность населения в селе Виловатое ориентировочно составит  2244 человек. Расчетная площадь кладбищ в населенном пункте Сьезжее - 0,5 га

В сельском поселении Виловатое участки, на которых расположены  существующие кладбища имеют  территориальные резервы  для развития зоны специального назначения.

Проектом предлагается разместить  площадку временного хранения ТБО с южной  стороны с. Андреевка (на расстоянии 2,3 км от села, с западной стороны автодороги общего пользования «Самара –Оренбург»).

## 3.4.9. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с.п. Виловатое, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).

- Замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Строительства локальных очистных сооружений.

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации и очистки поверхностного стока.

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель. рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод, настоящим проектом предлагается:

- Реконструкция дамбы в селе Виловатое.

- Строительство полигона ТБО на землях с.п. Виловатое, с южной  стороны с. Андреевка (на расстоянии 2,3 км от села, с западной стороны автодороги общего пользования «Самара –Оренбург»).

- Закрытие кладбища, расположенного к северу от посёлка Буревестник, в пределах зоны затопления паводком 1% обеспеченности от р. Самары.

Основной защитой от роста и развития оврагов является укрепление склонов оврагов посадкой древесно-кустарниковой растительности и посевом многолетних злаковых трав.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Строительства новых водозаборов.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п.Виловатое на природоохранную деятельность.

# 3.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Уровень благоустройства улиц сельского поселения Виловатое в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твердого покрытия проезжей части. Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Мероприятия по благоустройству территории проектируемого сельского поселения Виловатое включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и озёр, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Поскольку для проектируемой территории характерны затопление и подтопление водами р. Самары в период прохождения весеннего паводка и водная эрозия почв, необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов в составе с.п. Виловатое от названных опасных геологических процессов.

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населенных пунктов сельского поселения Виловатое предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области»                 от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

К мероприятиям в сфере благоустройства относятся:

1) организация уборки территории населенных пунктов;

2) обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учета, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и номерных знаков домов;

3) обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства;

4) производство на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций;

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия.

- Организация уборки территории населенных пунктов

Требования к организации уборки территории населенных пунктов (в том числе в летний и зимний периоды), предусматривающие технологию и сроки выполнения соответствующих работ, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

- Обеспечение содержания зданий, строений, сооружений и их внешних элементов

В зимнее время должна быть организована очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности указанные мероприятия должны обеспечивать следующие показатели понижения уровня подземных вод на территории:

- озелененных  территорий  - не менее 1 м;

- капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учетом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет (50,0 м БС)– для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

# 3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВИЛОВАТОЕ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным автодорогам устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. В селе Виловатое реконструировать площадку с твёрдым покрытием  для забора воды на реке Самара (проезд напротив церкви по улице Советская),  в селе Андреевка – на озере Чистое (проезд между домами № 52 и 54 по улице 8 Марта).

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо. Так как, время прибытия пожарного подразделения из села Богатое к месту вызова не соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях, необходима дислокация подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения Максимовка. В числе мероприятий «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (с учётом изменений, внесённых в схему), запланировано строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в селе Виловатое.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

# 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов с.п.Виловатое предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии со «Схемой санитарной очистки Богатовского района от твердых бытовых отходов», а также выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372 (ред. от 29.09.2011).

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на свалку, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Секционная жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

Требуемое количество мусоросборников определено по норме один мусоросборник на 50 человек и представлено в Таблице № 32

Требуемое количество мусоросборников

Таблица № 32

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Количество мусоросборников |
| --- | --- | --- |
|  | сущ. | I очередь | расчетный срок | сущ. | I очередь | расчетный срок |
| с. Виловатое | 958 | 1259 | 1259 | 19 | 25 | 25 |
| с. Андреевка | 855 | 1146 | 1584 | 17 | 23 | 32 |
| п.Буревестник | 15 | 271 | 271 | 1 | 5 | 5 |
| Итого | 1828 | 2676 | 3114 | 37 | 53 | 62 |

В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Таким образом, в сельском поселении Виловатое необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твердых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твердых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

В границах проектирования после проведения в 2012 г. обязательного мероприятия - ликвидации свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий необходимо выбрать дальнейший вариант обращения с отходами:

- Строительство усовершенствованного полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

При строительстве полигона предусмотреть устройство сортировочной станции, поскольку для совмещения трех основных методов: рециклинга, компостирования и термического обезвреживания отходов необходимо разделение ТБО на три соответствующих потока путем селективного сбора, а также на мусоросортировочных станциях. Необходимые расчеты для определения площади полигона проведены в соответствии с нормами СП 42.13330.2011 и представлены  в Таблице № 33.

Таблица №33

|  | Существующее положение, 2011г. | I очередь, 2020г. | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Виловатое |
| Численность населения, чел. | 958 | 1259 | 1259 |
| Количество образования ТБО из расчета 0,3 т на 1 чел./год, тонн | 287,4 | 3399,3 | 7176,3 |
| Площадь асфальтовых покрытий, м2 | 60 000 | 77 400 | 77 400 |
| Смет с твердых покрытий улиц, площадей из расчета 0,005 т с 1 м2/год, тонн | 300 | 3483 | 7353 |
| Общее количество образования ТБО с учетом смета с территории, тонн | 587.4 | 6882,3 | 14 529,3 |
| село Андреевка |
| Численность населения, чел. | 855 | 1146 | 1584 |
| Количество образования ТБО из расчета 0,3 т на 1 чел./год, тонн | 256,5 | 3094,2 | 9028,8 |
| Площадь асфальтовых покрытий, м2 | 16 200 | 25 800 | 25 800 |
| Смет с твердых покрытий улиц, площадей из расчета 0,005 т с 1 м2/год, тонн | 81 | 1161 | 2451 |
| Общее количество образования ТБО с учетом смета с территории, тонн | 337,5 | 4255,2 | 11479,8 |
| п.Буревестник |
| Численность населения, чел. | 15 | 271 | 271 |
| Количество образования ТБО из расчета 0,3 т на 1 чел./год, тонн | 4,5 | 731,1 | 1544,7 |
| Площадь асфальтовых покрытий, м2 | 7 200 | 27 000 | 27 000 |
| Смет с твердых покрытий улиц, площадей из расчета 0,005 т с 1 м2/год, тонн | 36 | 1215 | 2565 |
| Общее количество образования ТБО с учетом смета с территории, тонн | 40,5 | 1946,1 | 4109,7 |

Таким образом, необходимая площадь рекомендуемого к строительству полигона ТБО для сельского поселения Виловатое принимается из расчета 0,02 га на тысячу тонн мусора отбросов (14 529,3+11479,8+4109,7=30 118,8 т) и составит 0,6 га.

На полигоне ТБО должны применяться современные технологии складирования и частичной утилизации отходов, поэтому необходимая площадь полигона может сократиться в 3-4 раза в сравнении с расчетами.

- Строительство перегрузочного пункта с элементами сортировки твёрдых бытовых отходов с последующим вывозом твердых бытовых и промышленных отходов на полигон в соответствии со Схемой санитарной очистки муниципального района Богатовский Самарской области.

- Наиболее актуальным, но более затратным, мероприятием по санитарной очистке территории в границах проектируемого сельского поселения является строительство, а вернее установка модульного мусороперерабатывающего завода (комплекса).

Некоторые современные проектные разработки представляют собой  идею взвешенного взаимодействия с природой при утилизации отходов и разработке полезных ископаемых, а также способ объединения нескольких производств в высокоэффективную технологическую линию в полностью безотходном цикле, в соответствии с самыми строгими требованиями природоохранного законодательства.

Основные преимущества такого мусороперерабатывающего оборудования:

  - Полностью автономные модули требуют только своевременного подвоза сырья, работают на собственном энергобалансе и не требуют внешних подключений.

  - Модульная конструкция позволяет наращивать мощность комплексов сообразно растущим потребностям и легко перевозить оборудование к новому месту производства.

  - Переработка сырья различного происхождения и широкого морфологического состава.

  - Многовариантность производимой продукции - получение только электроэнергии, электрической и тепловой энергии, энергии и продуктов синтеза.

  - Высокая степень переработки исходного сырья (ТБО) до 95% от исходного объема (при условиях предварительного отделения части минеральных компонентов ТБО, объем зольного остатка не превышает 3% от исходного).

  - Простота управления, рассчитанная на специалиста невысокой квалификации, возможность профилактики без остановки процесса, регулирование производительности, в т.ч., сезонной и суточной.

  - Мусороперерабатывающие комплексы не требуют фундаментов и могут размещаться на площадке из бетонных плит;

  - Мусороперерабатывающие комплексы являются идеальным решением для организации системы распределённого энергообеспечения жилых микрорайонов, перерабатывая муниципальные отходы, иловых осадков сточных вод, и предоставляя все необходимые энергоносители локально для нужд района.

  - Экологическая чистота: отсутствие вредных выбросов в атмосферу - термохимический процесс проходит в условиях, заведомо исключающих возможность образования токсикантов;

  - Упрощенные требования к составу и подготовке сырья. Возможность перерабатывать отходы в смеси.

Утилизация биологических отходов

Поскольку проектом генерального плана предусмотрено строительство нового и реконструкция действующих предприятий сельского хозяйства, а развитие животноводства предусматривает рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, то в связи с этим также возрастет количество павших животных (в пределах технологической нормы). Поэтому с целью защиты окружающей среды от негативного воздействия биологических отходов необходимо строить новые биотермические ямы и содержать в надлежащем состоянии имеющиеся скотомогильники.

При условии согласования с Государственным учреждением Самарской области «Богатовская районная станция по борьбе с болезнями животных» предусмотреть вариант закрытия существующих скотомогильников с последующей рекультивацией  земель,  поскольку на протяжении нескольких лет скотомогильники не соответствуют требованиям Ветеринарно-санитарных правил или построить новые скотомогильники на одной площадке с существующими при условии устройства объекта размещения биологических отходов в виде скотомогильника с биологическими камерами.

В этом случае, согласно действующим СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», планируемые объекты будут относиться ко II классу опасности и ориентировочный размер СЗЗ составит 500 м.

Меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, а также показатели состояния среды обитания, состояния здоровья населения, основными мерами по ее улучшению будет являться решение задач в направлениях:

- совершенствование государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- совершенствование деятельности Отдела гигиены и эпидемиологии по  Богатовскому району;

- совершенствование социально-гигиенического мониторинга;

- реализация ведомственных целевых программ;

- совершенствование надзора  по условиям труда женщин;

- совершенствование надзора за соблюдением требований санитарного законодательства при хранении, применении и транспортировании пестицидов и агрохимикатов;

- надзор за канцерогенными производствами;

- надзор за радиационной и биологической безопасностью населения;

- совершенствование надзора за благополучием детей,

- реализация мер по профилактике заболеваемости населения, обусловленной дефицитом микронутриентов;

- совершенствование надзора за качеством питания населения;

- усиление надзора за обращением с отходами производства и потребления;

- совершенствование работы в сфере защиты прав потребителей;

- усиление надзора за реализацией приоритетного Национального проекта «Здоровье»;

- пропаганда здорового образа жизни населения.

# 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- - границы сельского поселения Виловатое;

- - границы села Виловатое, села Андреевка и посёлка Буревестник, входящих в границы сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области.

Границы сельского поселения Виловатое  отображены в проекте в соответствии с положениями Законом Самарской области от 04.02 2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Богатовский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятым постановлением  №1446 Самарской Губернской Думы 25.01.2005 г.

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Виловатое границы села Андреевка скорректированы с учетом развития жилой зоны в юго-западном направлении (площадка №2).

Границы посёлка Буревестник  скорректированы с учетом развития жилой зоны в восточном направлении (площадка №1).

Границы села Виловатое скорректированы с учётом развития зоны рекреации, производственной зоны и зоны сельскохозяйственного использования.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы села Виловатое, села Андреевка и посёлка Буревестник будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Виловатое, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ сел: Виловатое и Андреевка, посёлка Буревестник, а также установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства – с. Виловатое,  с. Андреевка, п. Буревестник.

В результате утверждения границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Виловатое площадь земель лесного фонда не изменится.

# 4. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 17846 | 17846 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 980,9 | 1081,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 315,9 | 384,4 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 5,2 | 7,5 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 2,5 | 3,1 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 48,8 | 48,8 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 143,5 | 321,0 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 188,2 | 188,2 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 7,3 | 7,3 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 11,4 | 11,4 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 341,6 | 341,6 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 14598,1 14369,1 | 14498 14269 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | - |  |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | - | 4 |
| 1.1.7. | Территории ООПТ | га | 17141943 | 17141943 |
| 1.1.8. | Водные объекты | га | 200 | 195,2 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1828 | 3114 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 357 | 682 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 95 | 181 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 165 | 315 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 97 | 185 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | чел. | 617 |  |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 1008 | 1926 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 362 | 692 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 36,1 | 91,3 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 19,7 | 29,3 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 80 | 130 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 400 | 450 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 2 | 4 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 3 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 1,6 | 3,4 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 83 | 263 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | - |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 310 | 750 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 27 | 27 |
|  |  | чит. мест | 18 | 18 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 284 | 934 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 80 | 185 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 51 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 180 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 7,5 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 21 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 27 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 90,3 | 98,1 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | нет данных | 0,518 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | -//- | 11,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | -//- | 0,308 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | -//- | 1047 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | -//- | 1,4 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | млн.Ккал/час | -//- | 5,034 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. | -//- | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | м3/час | -//- | 806,6 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | -//- | 12,9 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Виловатое

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Виловатое, пересчитанные с использованием данных Самарастат.