#### СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1. Исходные данные – 1 экз.

Обосновывающие материалы:

Том 2. Пояснительная записка.

Том 3. Графические материалы (листы по перечню):

- План современного использования территории сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области М 1:5000 (ДСП). Листы № 1.1 и 1.2.

- Схема комплексной оценки территории сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области М 1:5000 (ДСП). Лист № 2.1 и 2.2.

Проектные материалы:

Том 4. Положение о территориальном планировании.

Том 5. Графические материалы (листы по перечню):

- Генеральный план сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области (основной чертёж) М 1:5 000 (ДСП). Лист № 3.1 и 3.2.

- Схема функционального зонирования сельского поселения Богатое М 1:25000 (ДСП). Лист № 4.

- Схема транспортной инфраструктуры сельского поселения Богатое М 1:25000 (ДСП). Лист № 5.

- Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории сельского поселения Богатое М 1:5 000 (ДСП). Лист № 6.1 и 6.2.

Том 6. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ГОЧС»)

Том 7. «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду»

Графические материалы (листы по перечню):

- Комплексная экологическая оценка территории сельского поселения Богатое по возможности её использования для градостроительной деятельности Лист №7.

- Выявление пробленых территорий в границах сельского поселения Богатое. Лист №8.

- Оценка существующей экологической ситуации в границах сельского поселения Богатое. Лист №9.

- Электронная версия проекта СД -1 экз.

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект»

авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                        О.Г.  Лукьянчикова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                        В.М.Мельникова

Начальник отдела   ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Главный специалист  МТП                                                                        О.Г. Игнатова

Руководитель группы ГИС                                                                           И.В. Власов

Ведущий архитектор (ответственный исполнитель)                                   С.В. Чирва

Руководитель группы                                                                                   Л.А.Стрелец

Начальник сантехнического отдела                                                    Р.П. Герасимова

Зав. сектором НИСЭП                                                                               Л.А.Рыбакина

Младший научный сотрудник                                                                  Т.В. Филанова

Инженер I категории                                                                                     Р.И. Иванов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	2

Цели и задачи проекта «Генерального плана сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области».	2

2.	Общая   характеристика   территории   поселения	2

2.1.История формирования структуры расселения	2

Краткая  историческая  справка	2

2.2.  Местоположение  сельского поселения Богатое в  системе  расселения  Самарской  области.	2

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	2

2.3.1. Климат	2

2.3.2. Гидрография	2

2.3.3. Рельеф	2

2.3.4.  Инженерно – геологические условия	2

2.3.5. Почвенный покров и растительность	2

2.4.Обеспечение сельского поселения Богатое природными ресурсами	2

2.4.1. Полезные ископаемые.	2

2.4.2. Водные ресурсы.	2

2.4.3. Земельные и почвенные ресурсы.	2

2.4.4.. Рекреационные ресурсы	2

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Богатое	2

3.1. Демографический анализ территории. Динамика численности населения сельспого поселения Богатое, социально-демографический потенциал.	2

3.2. Градообразующая база сельского поселения Богатое	2

3.3. Структура современного землепользования сельского поселения Богатое	2

3.4. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура	2

3.5. Планировочная структура сельского поселения Богатое	2

3.6. Существующее функциональное использование территории	2

3.6.1. Жилая зона	2

3.6.2. Общественно-деловая зона	2

3.6.3. Производственная и коммунально-складская зона	2

3.6.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	2

3.6.5. Рекреационная зона	2

3.6.6. Зона сельскохозяйственного использования	2

3.6.7. Зона специального назначения	2

3.6.7.  Зоны с особыми условиями использования территории	2

4. Инженерное оборудование территории	2

4.1.Водоснабжение	2

4.2.Водоотведение	2

4.3. Теплоснабжение	2

4.4. Газоснабжение	2

4.5. Электроснабжение	2

4.6. Телефонизация	2

5. Анализ реализации «Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки на территорию 120 га в р.ц. Богатое», 1991г.	2

6. Проектное решение территориального развития сельского поселения Богатое	2

6.1. Архитектурно-планировочное решение	2

6.1.1. Развитие жилой зоны	2

6.1.2. Развитие общественно-деловой зоны	2

6.1.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.	2

6.1.4. Развитие инженерной инфраструктуры	2

6.1.5. Развитие транспортной инфраструктуры	2

6.1.6. Развитие рекреационной зоны	2

6.1.7. Развитие зон специального назначения	2

6.1.8. Мероприятия по охране природы	2

7. ВЫВОДЫ	2

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.	2

Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Богатое	2

9. Приложения	2

# Введение

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Богатое, Богатовского района, Самарской области» выполнена на  основании  Договора  №9024 от 01 декабря 2005 г. с  Администрацией  Богатовского  района Самарской области.

При  проектировании  были  учтены  и  использованы  материалы  ранее  разработанной  проектной  документации:

- «Концепция генерального плана районного центра Богатое Самарской области», ГУП ТеррНИИгражданпроект, Самара, 2002 г.

- «Инвентаризация земель районного центра Богатое Самарской области», Институт «ВолгоНИИгипрозем»» Самара, 2000 г.

- «Инвентаризация земель  населённых пунктов Богатовской сельской администрации Богатовского района Самарской области», Институт «ВолгоНИИгипрозем»» Самара, 1997 г.

- «Водоснабжение п. Заливной Богатовского района Самарской области», «ПРОЕКТСТРОЙ Групп», Самарс, 2004 г.

Проект разработан в соответствии с:

- Техническим  заданием   на  выполнение  объёма проектных работ  «Генеральный план сельского поселения Богатое, Богатовского района,  Самарской области», утвержденного Заказчиком;

- СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»;

- СП  30-102-99 «Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного  строительства»;

- «Инструкции  о  составе, порядке  разработки,  согласования  и  утверждения  градостроительной  документации  (Госстрой  России – М.: ГПЦПК, 1994 г.-88 с.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»;

- «Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» от 23 ноября 1996 г.;

- Постановление губернатора Самарской области от 26 июля 1999 года № 195 «О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области»;

- Градостроительным кодексом  РФ, принятым Государственной Думой 22 декабря 2004 г.;

- Земельным кодексом РФ, принятым Государственной Думой 28 сентября 2001 г.

Настоящий проект  выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При  проектировании  и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  отделом архитектуры и строительства Администрации Богатовского района Самарской области.

В качестве исходного картографического материала послужили:

- Топографические карты (масштаба 1:10 000, система координат 1942 г., система высот балтийская, сечение рельефа – через 1 м), выполненная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР в 1995 году.

- Топографические карты (масштаб 1:25 000, система высот балтийская, сечение рельефа – через 5 м), выполненная Главным управлением геодезии и картографии ГГК СССР в 1954 – 55 гг.

- «Инвентаризация земель Богатовского района с.Богатое», институт «ВолгоНИИгипрозем», 2000 год.

- «Инвентаризация земель населённых пунктов Богатовской сельской администрации Богатовского района Самарской области, институт «ВолгоНИИгипрозем», 1998тут «ВолгоНИИгипрозем», 2000сельской администрации Богатовского района Самарской областиамарской области год.

### Цели и задачи проекта «Генерального плана сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области».

Основная цель разработки генерального плана  - создание градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности поселения, направленного на благоприятную среду обитания.

Согласно Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Для обеспечения устойчивого развития территории проектом предложены три основных приоритета деятельности:

- Устойчивый экономический рост: повышение уровня жизни, развитие  современных технологий и, повышение инвестиционной привлекательности территории

- Развитие социальной сферы: социальное обслуживание, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охрана объектов культурного наследия

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация территории  поселения в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики муниципального района

• повышение уровня жизни и условий проживания населения

• существенное улучшение экологической ситуации

• достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития муниципального района и Богатовского поселения

• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование

• современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры

• создание "гуманной" среды обитания, сохранение культурного и природного наследия

ЭТАПЫ разработки проекта генерального плана:
ЭТАП 1 - Информационный этап «Сбор и систематизация исходных данных о территории Богатовского поселения»

- Экономика и социальная сфера

- Современное использование территории и  земельные ресурсы

- Транспортная и инженерная инфраструктура

- Экология, природопользование и культурное наследие

ЭТАП 2 -  Аналитический этап – Комплексный градостроительный анализ территории

- выделение проблемных  эколого-градостроительных ареалов и ситуаций

- анализ и оценка природно-экологических, социально-экономических,    планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории

ЭТАП 3 - Разработка Положения о территориальном планировании Богатовского поселения

ЭТАП 4 - Разработка комплекса проектных мероприятий

Генеральный план поселения  включает в себя карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Законодательная база

Генеральный план Богатовского поселения разрабатывается в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, Богатовского муниципального района в т.ч:

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001  № 136 - ФЗ;

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ;

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002№7-ФЗ;

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ;

Лесным кодексом Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ;

Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1ФЗ;

Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

C 1 января 2008 года (cогласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ) не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Проект Генерального плана разрабатывается на территории сельского поселения Богатое, в составе которого 7 населённых пунктов: с. Богатое, с.Кураповка, п. Заливной, с. Заливное, ж.д. ст. Заливная, с. Ивановка, Ж.д. будка.

Генеральный план в сегодняшних условиях – это открытый и доступный документ, как для участников градостроительной деятельности, так и для жителей сельского поселения Богатое.

В Генеральном плане рассмотрены два этапа:

Первая очередь -15 лет  (2021 г.);

Расчётный срок - 25 лет (2031 г. с прогнозом развития до 2061 г.).

# Общая   характеристика   территории   поселения

## 2.1.История формирования структуры расселения

## Краткая  историческая  справка

Заселение района началось в середине XVII века, в связи со строительством двух крепостей (Красносамарской и Борской) для защиты от кочевников.

В 1751 году между крепостями на половине пути была основана слобода Богатый Умет. Первыми поселенцами слободы были беглые крестьяне переселенцы из Нижегородского, Арзамаского и других уездов. Название слободы произошло от сочетания «умет», т.е. укрытие от непогоды и «богатое», место, где тянулся большой сосновый лес, в котором было много зверя, рыбы, дичи. Кроме того через  Богатый Умет проходила Большая Московская дорога от Самары до Оренбурга. В Богатом Умете находилась почтовая станция.

В период с 1767 г. по 1772 г. П.С.Обухов купил казенные земли и основал селение Павловка.

В 70-80 годы XIX века в ходе строительства железной дороги Самара – Оренбург была построена железнодорожная станция, которая находилась в непосредственной близости от Павловки и Богатого Умета и была названа станция «Богатое». Основное население было татары, русские, малакане.

В 1935 году все три поселения были объединены в село Богатое, ставшее районным центром.

В конце 1965 года из Богатовского района выделился Борский район. Районным центром стал поселок Павловка который затем был переименован в Богатое.

В настоящее время Богатовский район является одним из 27-ми административных районов, входящих в состав Самарской области. По данным на первое января 2001 года в 32-ух населенных пунктах, расположенных на его территории проживает 16359 человек.

Историческая справка составлена на основе архивных данных и книги Дубман Д.Л., Смирнов Ю.Л.  «Богатовский край»,2001 г.

Памятники истории, культуры и архитектуры, расположенные на территории  сельского поселения Богатое

На территории сельского поселения Богатое нет памятников истории, культуры и архитектуры Самарской области, принятых на охрану.

Однако в Сводный список  вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  Самарской области, согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  и выявленных ОУПИиК, занесены:

- Дом  жилой (конец XIX в.);

- Мельница купца Шихобалова (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Сахарный завод Богатовского товарищества (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Пивное заведение и дом хозяина (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Элеватор (начало XX в.);

- Водонапорная башня (конец XIX в.);

- Мельница Прохорова в бывшей деревне Ивановке (комплекс, конец XIX в.).

## 2.2.  Местоположение  сельского поселения Богатое в  системе  расселения  Самарской  области.

Богатовский район расположен в юго-восточной части Самарской области. На севере район граничит с Кинель-Черкасским,  на востоке – с Борским,  на юге и юго-востоке – с Алексеевским и Нефтегорским,  на западе – с Кинельским районами.

Расстояние от райцентра Богатое до областного центра г. Самары – 90 км.

Сообщение с областным центром осуществляется по автомобильной дороге  «Кинель-Богатое-Борское и железной дороге Москва –Ташкент. Транспортная связь  с соседними районами и населенными пунктами происходит по автомобильным дорогам общего пользования.

См. схему №1 «Местоположение сельского поселения. Богатое в системе расселения Самарской области».

Сельское поселение Богатое расположено в центральной части Богатовского района.  С южной стороны граничит с землями сельского поселения Виловатое, с западной стороны – Печинено, с северной стороны  - Арзамасцевки и с восточной стороны - с Борским районом.

Существующая численность населения сельского поселения Богатое по состоянию на 01.01.2006 г. составляет 8619 человек.  В  его состав входят семь населённых пунктов в том числе:

- с. Богатое  - 976,4 га;

- с. Кураповка – 255, 6 га;

- п. Заливной – 92, 7 га;

- с. Заливное – 62, 06 га;

- ж.д. ст. Заливная – 66,9 га;

- с. Ивановка – 101, 09 га;

- Ж.д. будка – 2 ,05га.

Общая площадь территории сельского поселения Богатое в установленных границах – 9897, 5 га

См. схему №2 «Граница сельского поселения Богатое»

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

Сельское поселение Богатое расположено в умеренно-континентальной зоне, с холодной зимой и жарким летом.

Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает– 43°С.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +39°С.

Продолжительность морозного периода-157 дней. Среднегодовое количество осадков – 345 мм. Преобладающие ветры зимой – восточные, летом – северные.

Глубина сезонного промерзания – 170 см.

### 2.3.2. Гидрография

С южной стороны сельского поселения Богатое протекает река Самара,  являющаяся левым притоком реки Волги. Длина реки 594 км, ширина водоохраной зоны – 500 метров.

Уровень воды р. Самара в районе  районного центра  над уровнем моря (система высот балтийская) составляет:

  - минимальный в условиях межени – 43,5 м;

  - критический в условиях половодья, при повышении которого начинается подтопление части жилого сектора  поселения– 48,8 м.

### 2.3.3. Рельеф

Территория  поселения Богатое рассечена  многочисленными оврагами глубиной до 15 м. Общая площадь территорий, занятых оврагами составляет 111,6 га. Длина оврагов достигает 1,2 км. Склоны оврагов крутые, местами в виде уступов. В низовьях овраги имеют террасы, высота которых достигает 3-4 м.

Овраги рассекают всю территорию на пологие гряды, ширина гряд колеблется от 200 до 500 метров.

Берег реки Самара крутой, местами в виде уступов.

Абсолютные отметки колеблются от 46 до 142 м (система высот балтийская). Пониженные участки рельефа в паводковый период затапливаются.

### 2.3.4.  Инженерно – геологические условия

В геоморфологическом отношении территория районного центра Богатое представляет собой плоские эрозионно-денудационные волнистые слаборасчлененные низкие позднеплиоцен-четвертичные равнины с общим пологим уклоном на юг к руслу реки Самара.

В качестве естественного основания фундаментов служат в основном глины и суглинки, а также пески и супеси.

Неблагоприятными участками для строительства зданий являются участки в непосредственной близости к оврагам.

### 2.3.5. Почвенный покров и растительность

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

По природно-ландшафтному районированию правобережье р. Самары относятся к переходной степной полосе Заволжья.  Преобладают леса смешанные с разнообразным видовым составом.

Более подробную информацию по разделу 	«Природно-климатические условия» см. в  томе № 7. «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду», гл. 3

## 2.4.Обеспечение сельского поселения Богатое природными ресурсами

### 2.4.1. Полезные ископаемые.

Особенности геологического строения определили распространение в границах исследуемой территории в основном тех полезных ископаемых, которые генетически связаны с породами осадочного происхождения, а именно: известняков, глин, суглинков, песков, т. е. Сырья для производства строительных материалов.

### 2.4.2. Водные ресурсы.

Ресурсы поверхностных вод представлены водами р. Самары, старичными озерами в юго - восточной части с. Богатое и прудами в юго- западной.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

Водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми.  Широкое распространение вод кутулукской свиты, их неглубокое залегание и хорошее качество дает возможность использовать их для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

Водоносный комплекс малокинельских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. В настоящее время подземные воды свиты на площадях неглубокого их залегания широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов с помощью буровых скважин.

### 2.4.3. Земельные и почвенные ресурсы.

По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Богатовский Самарской области, состояние почвенного покрова  характеризуется как удовлетворительное (без нарушений). При этом земельные ресурсы района обеспечивают достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития в сельском поселении Богатое предприятий перерабатывающей промышленности.

### 2.4.4.. Рекреационные ресурсы

Территория в границах сельского поселения Богатое и Богатовского района в целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Богатовский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

# 3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Богатое

## 3.1. Демографический анализ территории. Динамика численности населения сельспого поселения Богатое, социально-демографический потенциал.

Определение направленности развития Богатовского района предполагает проведение анализа динамики численности его населения. В настоящий момент демографический прогноз строится с учетом основных тенденций, происходящих в мире, регионе и конкретном поселении.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

В различных регионах мира рост численности населения неодинаков, поскольку имеются различия в их социально-экономическом и культурном уровнях развития. Сегодня темпы роста населения особенно высоки в странах третьего мира, тогда как в наиболее развитых индустриальных странах наблюдается тенденция к его снижению.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности: 1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей; 2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности; 3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале 20 века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения с уменьшением доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно  изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась  социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. Сегодня коэффициент рождаемости находится ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности ближе к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью. (Рис. 1 «Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту», рис. 2 «Воспроизводство населения Самарской области»)

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5 лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998 и 2005 гг. свидетельствует о том, что сегодня доля умерших начинает увеличиваться с 15-летнего возраста. (Рис. 3 «Возрастные коэффициенты смертности»)

Сократилась средняя продолжительность жизни населения Самарской области. По сравнению с началом 90-х годов она уменьшилась на 5 лет – у горожан мужского пола и на 2 года – женского. В сельской местности сокращение произошло соответственно на 4,5 и 3,8 года.

Несмотря на это население области в целом можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние 5 лет удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно и интенсивно снижается. (Рис. 4 «Динамика распределения населения Самарской области, Богатовского района по возрастным группам»)

Отрадным является тот факт, что за последние 15 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. (Таблица 4)

Таблица 4

Количество умерших детей в возрасте до года

| 1985 год | 1990 год | 1995 год | 2000 год | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 959 | 730 | 399 | 274 | 259 |

В Богатовском районе демографическая ситуация близка к той, которая сложилась в области в целом: существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет, наблюдается естественная убыль населения. (Рис. 5.1 «Воспроизводство населения Богатовского района»)

В 2004 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, стабильно. По сравнению с областью в целом в Богатовском районе доля стариков немного больше средних областных  показателей: 26,1% против  21,1%  соответственно, в то же время, молодого населения в районе на 2,4% больше. (Рис. 4 «Динамика распределения населения Самарской области, Богатовского района по возрастным группам»)

Что же касается младенческой смертности в Богатовском районе, то она в течение ряда лет колебалась, при этом ее уровень в последние годы был заметно выше  средних областных показателей.

Распределение населения Богатовского района по полу и возрасту свидетельствует о том, что доля населения, находящегося в возрасте 70-и лет и старше, по сравнению с 1999 годом немного увеличилась (1714 против 1433), следовательно, возможно некоторое повышение  уровня смертности.

Следует ожидать непродолжительный рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, находящихся в детородном возрасте, и, особенно, вступающих в него – 15-19 лет. Затем наступит неизбежный спад рождаемости, обусловленный существенным снижением доли девочек 5-9 лет.  (Рис. 6 «Распределение населения Богатовского района по полу и возрасту»)

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для России была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов, вызванная политическими переменами, и породившая такое явление, как вынужденное переселение.

По статистическим данным на 2004 год в Самарском регионе миграционный прирост населения превысил 2400 человек, 40% из них – выпало на долю межрегиональной миграции, 60% - международной. (Рис. 7.1 «Общие итоги миграции населения Самарской области»). Внутрирегиональная миграция характеризуется слабым оттоком сельского населения в города.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом. (Рис. 7.2 «Число вынужденных переселенцев по Самарской области»)

По общим итогам миграции на 2004 год в Богатовский район прибыло на 118 человек больше, чем убыло из него. При этом положительными значениями характеризуются все типы миграции. (Рис. 7.3 «Общие итоги миграции населения в 2004 г. по Богатовскому району»)

Сопоставление данных, отражающих динамику изменений естественного и механического движения населения в Богатовском районе, свидетельствует о том, что на протяжении 90-х годов количество жителей увеличивалось за счет внешней миграции. В течение этого десятилетия показатели внешней миграции колебались, но всегда превышали естественную убыль населения. В 2001 году приток мигрантов резко сократился. С этого момента в Богатовском районе наметилась тенденция к уменьшению численности населения. (Рис. 5.2 «Динамика естественного и механического прироста населения Богатовского района»)

Определение перспективной численности населения Богатовского района осуществлено по трем вариантам:

Первый вариант отражает воспроизводство населения за счет естественного прироста при нулевой миграции.

Расчет производился с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности.  Численность населения Богатовского района по этому варианту к 2010 году сократится до 14 556 человек, а к 2015 году – до 13 637 человек.

Сопоставление половозрастной структуры 2010 и 2005 годов свидетельствует о том, что в 2010 году существенно увеличится доля жителей, входящая в пенсионный возраст. Именно на эту категорию приходится пятая часть всех умерших. Увеличивается и доля населения в возрасте 80-89 лет. Следовательно, уровень смертности в последующие годы останется по-прежнему высоким.

Вместе с тем, в 2010 году доля женщин активного репродуктивного возраста (20-24) года немного возрастет, что к некоторому увеличению уровня рождаемости. (Рис. 8 «Половозрастная структура населения Богатовского района»)

Второй вариант получен в результате расчета естественного прироста населения, также при нулевой миграции, но в основу его положены прогнозные коэффициенты рождаемости (11,1 промилле) и смертности (15,2 промилле),  в соответствии с «Планом мероприятий Правительства Самарской области по улучшению демографической ситуации». По данному варианту темпы  естественной убыли населения  в районе существенно сократятся. (Рис. 9 «Прогноз численности населения Богатовского района»)

Третий вариант – вариант оптимистичный. Он  принят как основной.

Расчет в этом случае осуществлялся с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в Самарской области, реализуемых в 2006-2009 годах. Согласно Плану мероприятий, разработанному Правительством Самарской области, предполагается не только изменение коэффициентов рождаемости и смертности, но и увеличение миграционного прироста, которое планируется до 11 тысяч человек в год по области в целом. При пропорциональном распределении мигрантов по районам, численность населения Богатовского района стабилизируется  и  получит тенденцию к увеличению. (Рис. 10 «Прогноз численности населения сельского поселения Богатое»)

В сельском поселении Богатое демографические процессы более оптимистичны, хотя и протекают в рамках общих тенденций, характерных для Богатовского района в целом. Так, за последние три года число жителей в поселении увеличилось с 8 175 чел. до 8 619 чел. Интенсивному росту подвергаются село Богатое, поселок Заливной и село Кураповка.

По первому варианту прогноза, отражающему процесс естественного воспроизводства населения с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской  области,  численность населения сельского поселения Богатое к 2010 году уменьшится на 2,6%, к 2015 году – на 4,6%, к 2030 году – на 8,1%.

По второму варианту прогноза (с учетом миграции), принятому в качестве основного, число жителей в поселении Богатое к 2010 году возрастет до 8 908 человек, к 2015 году – до 9 244 человек, к 2030 году – до 10210 человек.

## 3.2. Градообразующая база сельского поселения Богатое

Основная отрасль экономики сельского поселения Богатое - сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Основные  градообразующие  предприятия, расположенные на территории сельского поселения Богатое, сведены в таблицу №5 «Объекты градообразующего значения».

#### Объекты градообразующего значения

###### Таблица № 5

| №№ | Н.П. | Объекты | Число кадров (чел.) 2006 г. | Улица | № дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.ц. Богатое | АО «Маслоэкстракционный завод» | 300 | Заводская | 33 |
| 2 |  | МПО ЖКХ | 219 | Пушкина | 29 |
| 2 |  | ООО «Богатовский литейный завод» | 77 | Юбилейная | 9 |
| 3 |  | АОЗТ «Агродорстрой | 88 | Юбилейная | 5 |
| 4 |  | АООТ «Богатовский элеватор» | 68 | Юбилейная | 17 |
| 5 | п. Заливной | ЗАО «Богатовский мукомольный завод» | 184 | Песочная | 1 |
| 6 | ж.-д.станция Заливная | Комбикормовый завод | 97 | Иванова | 10 |

## 3.3. Структура современного землепользования сельского поселения Богатое

В 2000 году Институтом «ВолгоНИИгипрозем» была  выполнена  инвентаризация земель районного центра Богатое.

«Инвентаризация земель  населённых пунктов Богатовской сельской администрации Богатовского района Самарской области», была выполнена Институтомт «ВолгоНИИгипрозем»» Самара, 1997 г.

Законом Самарской области от 04.02 2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Богатовский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятым постановлением  №1446 Самарской Губернской Думы 25.01.2005 г. установлены границы пяти поселений. Одним  из которых является сельское поселение Богатое с административным центром в с. Богатое.

Общая площадь земель сельского поселения Богатое в установленных границах составляет 9897, 5 га, в том числе:

- земли жилой застройки -534,8 га;

- земли общественно-деловой застройки – 23,9 га;

- земли промышленной и коммунально-складской застройка - 427,0 га;

- земли инженерной и транспортной инфраструктур – 455 га;

- земли сельскохозяйственного использования – 5783,9 га;

- земли рекреационных территорий  - 2212 га.

##### См.схему №3 «Схема современного использования территории сельского поселения Богатое».

## 3.4. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура

Внешнее сообщение сельского поселение Богатое с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге территориального значения «Богатое «Самара – Оренбург» (III категории) и по федеральной железной дороге «Оренбург-Кинель», протяженностью в границах Самарской области 100 км.

Межселенные перемещения населения осуществляются через два железнодорожных вокзала и автовокзал.

Железнодорожный вокзал в селе Богатое расположен по ул. Павлова. В 2001 году проведена реконструкция здания вокзала.

Другая станция - Заливная находится в 9,8 км в сторону Оренбурга. В 2004 г. закончено строительство нового здания вокзала. Обе станции грузопассажирские.

Через  поселение Богатое проходят автомобильные дороги общего пользования:

- «Кинель-Богатое-Борское» (IV категория);

- «Богатое-«Самара-Оренбург» (III категория);

- «Отрадный-Богатое» (III категория)I;

- «Богатое-Духовой» (IV категория) ;

Автовокзал в с. Богатое расположен на пересечении улиц: Строителей и Комсомольской.

Главный въезд в село Богатое осуществляется с южной стороны по автодороге«Кинель-Богатое-Борское» по этой же дороге осуществляется транзитное движение автотранспорта, что противоречит нормативным требованиям и негативно влияет на внутренние процессы жизнедеятельности села.

См. схему № 4 «Схема транспортной инфраструктуры сельского поселения Богатое».

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения Богатое представлены в таблице № 6.

Данные о транспортном обеспечениисельского поселения Богатое (внешний транспорт)

Таблица № 6.

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Сезонность работ (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 516 | Богатое-Самара | 100 | 12 |
| 764 | Таволжанка - Богатое - Самара | - | 12 |
| 644 | Борское – Коноваловка - Богатое | - | 12 |
| 538 | Отрадный - Нефтегорск | 85 | 12 |
| 203 | Богатое - Отрадный | 45 | 12 |

См. схему  №5 «Схема движения общественного транспорта»

Трубопроводный  транспорт

В границах сельского поселения Богатое нет коридоров магистральных трубопроводов. С западной стороны районного центра Богатое (в 10 км от него) проходит газопровод «Зайкино-Отрадненский ГПЗ», диаметр трубы -1020 мм,  нефтепроводы:

- «Кротовка-Кулешовка», диаметр - 529 мм,

- «Кротовка-Кулешовка-Нефтепромысел», диаметр - 426 мм.

## 3.5. Планировочная структура сельского поселения Богатое

Сельское поселение Богатое, включающее с себя 7 населённых пунктов: с. Богатое, с.Кураповка, п. Заливной, с. Заливное, ж.д. ст. Заливная, с. Ивановка, Ж.д. будка, расположено  в центральной части муниципального района Богатое.

Сельское поселение Богатое граничит:

- с южной стороны - с землями сельского поселения  Виловатое;

- с западной стороны - с землями сельского поселения Печинено;

- с северной стороны – с землями сельского поселения Арзамасцевка;

- с восточной стороны – с муниципальным районом Борское.

Рельеф, гидрографическая ситуация, железнодорожная магистраль во многом определили планировочную структуру поселения. Железная дорога проходит в направлении восток-запад через поселение и делит на две части всю территорию, нанизывая населённые пункты  на свою ось.

В восточной части сельского поселения очень автономно расположено с. Заливное. Отсутствие транспортной связи (автодороги с твёрдым покрытием) с другими населёнными пунктами, не  даёт возможности селу территориально развиваться.

Планировочная структура с.Богатое имеет четкую сетку улиц, протрассированных в меридиальном направлении, параллельно оврагам.

В широтном направлении имеется только одна улица (ул. Ленина), трасса которой пересекает овраги в местах пересыпок, остальные прерываются оврагами.

Для села характерна открытая планировочная структура  с квартальной   застройкой. Две параллельные улицы: ул. Чапаева и ул. Комсомольская формируют центральную зону села.

С. Кураповка  примыкает к с. Богатое с восточной стороны.  Ул. Папанина (с. Богатое) перетекает в ул. Фурманова (с. Кураповка).

С. Ивановка, ж/д. ст. Заливная (расположенные с северной стороны железной дороги) и п. Заливной (расположенный с южной стороны ж.д)  находятся восточнее с. Кураповка и соединяются между собой через железнодорожный переезд.

См. «План современного использования территории сельского поселения Богатое»,  листы  №1.1 и 1.2

## 3.6. Существующее функциональное использование территории

Зонирование сельского поселения Богатое включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная  и коммунально-складская зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- зоны с особыми условиями использования территорий

См. схему № 6 «Схема функционального зонирования территории сельского поселения Богатое».

### 3.6.1. Жилая зона

Жилые зоны в сельском поселении Богатое представляют застройку низкой плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка сельского поселения Богатое в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

А в с. Богатое и п. Заливной  также 2-3х этажной  секционной  застройкой.

Общий жилой фонд по поселению на 1.01.2005 г. ориентировочно составляет  210, 71 тыс.м2.

На одного жителя приходится в среднем 24,4 м2 общей площади, что выше нормативных 18 м2/человек. Несмотря на это, по мере роста уровня благосостояния населения потребность в строительстве нового  жилья сохраняется.

Кроме того, в сельском поселении Богатое есть жилые кварталы, требующие реконструкции.

Данные по ветхому жилому фонду в с. Богатое, предоставленные БТИ, занесены в таблицу № 7.

Таблица №7

| N N | Адрес | Жилая площадь (м2) | Количество жильцов (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ул. Строителей, 35 | 132,5 | 12 |
| 2 | Ул. Строителей, 37 | 288,1 | 11 |
| 3 | Ул. Строителей, 39 | 118,2 | 7 |
| 4 | Ул. Строителей, 41 | 118,6 | 6 |
| 5 | Ул. Строителей, 43 | 112,6 | 10 |
| 6 | Ул. Строителей, 51 | 116,6 | 8 |
| 7 | Ул. Строителей, 53 | 113,5 | 9 |
| 8 | Ул. Строителей, 55 | 113,6 | 9 |
| 9 | Ул. Строителей, 57 | 115,2 | 8 |
| 10 | Ул. Строителей, 59 | 112,2 | 13 |
| 11 | Ул. Строителей, 61 | 114 | 6 |
| 12 | Ул, Строителей, 75 | 113,4 | 10 |
| 13 | Ул. Заводская, 27 | - | 25 |
| 14 | Ул. Клубная, 2 | 174,2 | 21 |
|  | Итого: | 1742,7 | 155 |

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик села и  снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

См. листы №1.1 и 1.2 «План современного использования территории сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области»

### 3.6.2. Общественно-деловая зона

Основные функции – межселенное и социально-культурное обслуживание, административное и хозяйственное управление, образовательная и общественная  деятельность.

Общественный  центр  поселения Богатое сформирован в селе Богатое по улице Комсомольской и улице Чапаева. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории райцентра размещаются объекты школьного, специального  и дошкольного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Главную площадь формируют здания: Управления сельского хозяйства, офиса Нефтегорского ОСБ №7914/022, крытого рынка «Изобилие».

В селе Кураповка общественный центр сформирован на пересечении улиц Специалистов и Фурманова. Село Кураповка фактически примыкает с восточной стороны к с. Богатое. В связи с этим, население села использует для удовлетворения своих общественных потребностей инфраструктуру с. Богатое.

Село Ивановка,   пос. Заливной и ж.д. ст. Заливная можно рассматривать как агломерацию с общими хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями. Общая численность населения в которой составляет 1210 человек с общественными центрами в с. Ивановка и пос. Заливной.

Из объектов культурно-бытового назначения здесь имеется:

- в пос. Ивановка – общеобразовательная школа, отделение врача общей практики, клуб, библиотека, магазины;

- в пос. Заливной -детский сад, начальная школа, ФАП, ДК, магазины, почта.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приводиться в таблице № 8

Таблица № 8

#### Объекты  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этажность | Мощность | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Учреждения народного образования 1.Детские дошкольные учреждения |
| 1 | Детский сад «Солнышко» | Ул. Ленина | 14 | 2 | 90 мест | кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 2 | Детский сад «Ромашка» | Ул. Пушкина | 39 | 1 и 2 | 220 мест | кирпич | удовлетворительное | 1968 |
| 3 | Детский сад | (с. Кураповка), ул. Молодёжная | 8 | 1 | 40 мест | кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 4 | Детский сад | (пос.Заливной), ул. Школьная | 1 | 1 | 25 мест |  |  |  |
| 2. Учебные заведения |
| 1 | Общеобразовательная школа | Ул. Советская | 37 (1 корп.) | 3 | 520 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1968 |
|  |  |  | (2 корпус) | 3 | 380 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1961 |
| 2 | Начальная школа | Ул. Советская | 37 | 2 | 100 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1965 |
| 3 | Вечерняя школа | Ул. Советская | 37 | 2 | 89 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1968 |
| 4 | Детская музыкальная школа | Ул. Комсомольская | 11 | 1 | 84 учащихся | кирпич |  | 1984 |
| 5 | СПТУ | Ул. Советская | 1 |  | 250 учащихся | кирпич | удовлетворительное |  |
| 6 | Общеобразовательная школа | (с. Ивановка), ул. Школьная | 12 | 1 | 83 учащихся | кирпич | удовлетворительное | 1964 |
| 7 | Начальная школа | (пос.Заливной), ул. Школьная | 1 | 1 | 65 учащихся |  |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения 1.Учреждения здравоохранения |
| 1 | Центральная районная больница | Ул. Советская | 23 |  |  | кирпич | удовлетворительное |  |
| 1а | Поликлиника | Ул. Советская | 23 | 2 | 300 человек | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 1б | Хирургический корпус ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 15 человек | кирпич | удовлетворительное | 1984 |
| 1в | Детское отделение ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 10 коек | кирпич | удовлетворительное | 1984 |
| 1г | Терапевтическое отделение ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 13 коек | Кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 1д | Гинекологическое отделение ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 5 коек | кирпич | удовлетворительное | 1984 |
| 1е | Медико-социальный корпус ЦРБ | Ул. Советская | 23 |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 1ж | Родильный дом | Ул. Советская | 23 | 3 | 4 койки | кирпич | удовлетворительное | 1983 |
| 1з | Инфекционный корпус ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 2 | 8 коек | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 1и | Административный корпус ЦРБ | Ул. Советская | 23 | 3 | 17 человек | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 2 | Аптека № 147 | Ул. Советская | 29 | 2 |  | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 3 | Аптека | Ул. Строителей | 69 | 2 | 60.3 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 4 | Стоматологический кабинет Курбатова А.П. | Ул. Чапаева | 14 | 2 | 17 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1957 |
| 5 | Центр Госэпидемнадзора | Ул. Строителей | 69 | 2 | 17 человек | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 6 | Зооветснаб | Ул. Строителей | 71а | 1 | 16 м2 | кирпич | удовлетворительное |  |
| 7 | Ветлаборатория | Ул. Строителей | 16 | 1 | 32 человек | кирпич | удовлетворительное | 1967 |
| 8 | Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных | Ул. Энгельса | 40 |  |  | кирпич | хорошее | 1994 |
| 9 | Аптечный пункт | Ул. Строителей | рынок | 1 | 15,7 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 10 | Отделение врача общей практики | (с. Ивановка), ул. Школьная |  |  |  |  | строится |  |
| 11 | Фельдшерско-акушерский пункт | (пос. Заливной), ул. Песочная | 2 | 1 | 3 человека | щитовой | удовлетворительное | 1970 |
| 12 | Фельдшерско-акушерский пункт | (с. Кураповка ), ул. Фурманова | 130 | 1 | 3 человека | дерево | удовлетворительное |  |
| 2. Учреждения социального обеспечения |
| 1. | Управление социальной защиты населения | Ул. Комсомольская | 15 | 1 | штат 220 чел. обслуж. 830 чел. | кирпич | удовлетворительное | Рекон-струк-ция в 2000 г. |
| 2 | Районный центр социальной помощи семье и детям | Ул. Чапаева | 14 | 2 | 7 чел. | кирпич | удовлетворительное |  |
| 3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1 | Спортивный зал | Ул. Чапаева | 8 | 1 | 323 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1965 |
| 2 | Спортивный зал ДЮСШ (3 зала) | Ул. Советская | 20 | 1 | 324 м2 | камень | удовлетворительное | 1914 |
| 3 | Спортивный зал (ангар) | Ул. Строителей |  | 1 | 450 м2 | жесть | удовлетворительное | 1987 |
| 4 | Стадион открытый | Ул. Строителей |  |  | 1,6 га |  |  |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Районный дом культуры | Ул. Комсомольская | 48 | 2 | 267 мест | кирпич | удовлетворительное | 1967 |
| 2 | Центральная библиотека | Ул. Советская | 13 | 2 | 110тыс.ед./50 | кирпич | удовлетворительное | 1964 |
| 3 | СДК МЭС (сельский дом культуры) | Ул. Заводская | 33 | 2 | 140 мест | кирпич | удовлетворительное | 1975 |
| 4 | Центр по внешкольной работе | Ул. Чапаева | 46 |  |  |  |  |  |
| 4 | Клуб | (с. Ивановка), ул. Новая | 8 | 1 | 200 мест | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 6 | Библиотека | (с. Ивановка), ул. Новая | 8 | 1 | 9,908 тыс. ед | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 7 | ДК | (пос. Заливной) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Библиотека | ((с. Кураповка) |  |  |  |  |  |  |
| IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 1.Предприятия торговли |
| 1 | Магазин №1 | Ул. Чапаева | 18 | 1 | 41,4 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1967 |
| 2 | Магазин №3 | Ул. Комсомольская | 7 | 1 | 35,3 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1965 |
| 3 | Магазин №4 | Ул. Ленина | 6а | 1 | 52,4 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 4 | Магазин №5 | Ул. Павлова | 63 | 1 | 30,88 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1973 |
| 5 | Магазин «Тройка» | Ул.Папанина |  | 1 | 25 м2 |  |  |  |
| 6 | Магазин «Тройка» | Ул. Ленина | 2 | 1 | 130 м2 |  |  | Стр. |
| 7 | Магазин «Тройка» | Ул. Строителей | 69а | 1 | 150 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 8 | Рынок | Ул. Строителей |  |  | 610 м2 |  |  |  |
| 9 | ООО «Мик» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 80 м2 | кирпич | хорошее | 2001 |
| 10 | Магазин «Иверия» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 42 м2 | жесть | удовлетворительное | 1996 |
| 11 | ООО «Грант» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 112 м2 | кирпич | хорошее | 2002 |
| 12 | ООО «Родник» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 35,5 | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 13 | Магазин «Запчасти и стройматериалы» | Ул. Строителей | (рынок) | 1 | 32,1 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 14 | Магазин «Татьяна» | Ул. Чапаева |  | 1 | 140 | кирпич |  | Стр. |
| 15 | Магазин «Хозтовары» Магазин «Промтовары» | Ул. Чапаева | 20 | 1 | 282,6 421,2 | кирпич | удовлетворительное | 1979 1966 |
| 16 | ООО «Идель», Торговый дом «Фортуна» | Ул. Ленина | 31 | 1 | 174 м2 314 м2 | кирпич | удовлетворительное | 1950 |
| 17 | Рынок «Изобилие» |  |  |  | 480 м2 |  |  | 1971 |
| 18а | Магазин «Наиса» | Ул. Ленина | 26 | 1 | 27 м2 | кирпич |  | 1963 |
| 18б | Магазин «Наиса» | Ул. Строителей | 67а | 1 | 8 м2 | кирпич |  | 1998 |
| 18в | Магазин «Наиса» | Ул. Луговая | 2 | 1 | 24 м2 | кирпич |  | 1998 |
| 19 | Магазин «Промтовары» | Ул.Чапаева |  |  | 270 м2 |  |  |  |
| 20 | Магазин «Автозапчасти» | Ул. Юбилейная |  | 1 | 100 м2 |  | реконструкция |  |
| 21 | Магазин «Хозтовары» | Ул. Чапаева |  | 1 | 300 м2 |  |  |  |
| 22 | Магазин «XXI век», продукты | Ул. Луговая | 12 | 1 | 40 м2 |  | кирпич | 2001 |
| 23 | Магазин РАЙПО | (с.Ивановка),ул.Кооперативная |  | 1 | 30 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 24 | ЧП Курбатова «Елена» | (с. Кураповка), ул. Фурманова | 165А | 1 | 30 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 25 | Магазин «Март» | (с. Ивановка), ул. Ташкентская | 17 А | 1 | 24 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 26 | ЧП Чапылов магазин «Пятачок» | (пос. Заливной), ул. Песочная | 9 | 1 | 21,7 м2 | кирпич | хорошее |  |
| 27 | ТПС №12 магазин | (пос. Заливной), ул. Песочная | 11 | 1 | 20 м2 | кирпич | удовлетворительное |  |
| 2. Предприятия общественного питания |
| 1 | Мини-кафе «Тройка» | Ул. Строителей | 71 | 1 | 30 мест | кирпич | удовлетворительное |  |
| 2 | ЧП Ефанов В.Н. «Харчевня» | Ул. Юбилейная | 5 | 1 | 20 мест | кирпич | удовлетворительное | 2001 |
| 3 | ООО «Таверна» | Ул. Северная | 54 | 1 | 20 мест | кирпич | удовлетворительное | 2000 |
| 4 | Кафе «Трактир» | Ул. Юбилейная |  | 1 | 30 мест | кирпич | хорошее | 1999 |
| 5 | Кафе | Ул. Чапаева | 18 | 1 | 20 мест | кирпич | удовлетворительное | 1956 |
| 6 | Столовая | Ул. Чапаева | 18 | 1 | 50 мест | кирпич | удовлетворительное | 1956 |
| 3. Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | «Ремонт обуви» | Ул. Максима Горького | 22 | - | 7 м2,1 чел. | вагон | удовлетворительное |  |
| 2 | ООО «Фиалка» парикмахерская | Ул. Комсомольская | 50 | 1 | 80 м2, 7 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1914 |
| V. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 1.Банки, предприятия связи |
| 1 | Богатовский ТУЭС Отрадненского МРЦЭС | Ул. Комсомольская | 72 | 3 | 2000 номер. (1920 Факт.) 57 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1996 |
| 2 | Филиал Богатовский районный почтовый узел связи | Ул. Комсомольская | 72 | 3 | 30 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1996 |
| 3 | Дополнительный офис Нефтегорского ОСБ № 7914/022 | Ул. Чапаева | 18 | 3 | 14 чел. | кирпич | хорошее | 1999 |
| 4 | Филиал ГСФ (Госстрах) | Ул. Комсомольская | 62 | 1 | 19 чел. | кирпич | удовлетворительное |  |
| 5 | «Самараагробанк» | Ул. Строителей |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Почтовое отделение | (пос. Заливной), ул. Песочная | 1а | 1 | 4 чел., 20 м2 |  |  |  |
| 7 | Отделение связи | (с. Кураповка), ул. Фурманова | 130 | 1 | 2 чел | дерево | удовлетворительное |  |
| 2. Организации и учреждения управления. |
| 1 | Районная администрация | Ул. Комсомольская | 13 | 2 | 47 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1967 |
| 2 | Сельская администрация, ЗАГС | Ул. Комсомольская | 46 | 2 | 78 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 3 | Государственная налоговая инспекция | Ул. Комсомольская | 46а | 2 | 66 чел. | кирпич | удовлетворительное |  |
| 4 | ГИБДД | Ул. Комсомольская | 54 | 1 | 14 чел. | дерево | удовлетворительное | 1900 |
| 5 | Отдел Внутренних Дел | Ул. Чапаева | 37 | 2 | 111 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1979 |
| 6 | Отдел Вневедомственной Охраны | Ул. Пушкина | 45 | 1 | 79 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1987 |
| 7 | Народный Суд | Ул. Чапаева | 35 | 1 | 8 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 8 | Военный комиссариат Богатовского района | Ул. Чапаева | 3 | 2 | 18 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1971 |
| 9 | Прокуратура | Ул. Пушкина | 28 | 1 | 5 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1982 |
| 10 | Управление сельского хозяйства, Земельный комитет, БТИ, Казначейство | Ул. Чапаева | 14 | 2 | 46 чел. | кирпич | удовлетворительное | 1957 |
| 11 | Администрация РАЙПО | Ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Федеральный суд | Ул. Чапаева |  |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1979 |
| 13 | Администрация | (пос. Заливной), ул. Песочная | 1а |  |  |  |  |  |
| VI. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Железнодорожный вокзал | Ул. Павлова | - | 2 |  | Дерево, кирпич | хорошее | Рек. 2000 г. |
| 2 | Пожарное депо | Ул. Ленина | 2 | 1 | 3 машины | кирпич | удовлетворительное | 1977 |
| 3 | Автостанция | Ул. Строителей | 71 | 1 | 2 автобуса | кирпич | удовлетворительное | 1978 |
| 4 | Банно-прачечный комбинат | Ул. Громова | - | 2 | 40 человек, 500 кг/сутки | кирпич | удовлетворительное | 1972 |
| 5 | Гостиница |  |  |  |  |  |  | стр. |
| 6 | Железнодорожный вокзал | (ж.д.ст. Заливная) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пожарное депо | (с. Ивановка) на территории ООО «Нива» |  |  | 1 машина | кирпич | удовлетворительное |  |
| 8 | Пожарное депо | (п.Заливной) на территории ЗАО«Богатовский мукомольный завод» |  |  | 1 машина | кирпич | удовлетворительное |  |
| VII. Культовые сооружения |
| 1 | Церковь | Ул. Чапаева |  |  |  |  | строится |  |

### 3.6.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

###### В сельском поселении Богатое в данный момент основными  отраслями производства является сельскохозяйственная и  пищевая, промышленность

Основные  градообразующие  предприятия, расположенные на территории сельского поселения Богатое:  АО «Маслоэкстракционный завод», ООО «Гардарика», АОЗТ «Агродорстрой, АООТ «Богатовский элеватор, ООО «Русский хмель», ООО «Богатовский Агропромснаб», МПО ЖКХ, ЗАО «Богатовский мукомольный завод».

Производственная  зона  села Богатое  сформирована   на  шести  площадках.

Первая площадка расположена с северо-восточной стороны населенного пункта,  севернее железной дороги и включает: ООО «Комплекс», СЗЗ – 300 м; ООО «Богатовский литейный завод», СЗЗ – 300 м; ОАО «Агродорстрой», СЗЗ – 100 м; ООО «Богатовский элеватор», СЗЗ – 100 м; ОАО «Самаравтормет», СЗЗ – 100 м; Гаражи РАЙПО, СЗЗ – 100 м; Медсклады, СЗЗ – 50 м; ООО «Средневолжская газовая компания», упр.19, ЗАО РосБИ «Автосервис», СЗЗ – 50м; АО МСК «Богатовская» (ПМК), СЗЗ – 100 м; Производственная база (требуется реконструкция), Межрайбаза Потребсоюза, СЗЗ – 50 м; Заготконтора (не действующая).

Вторая площадка расположена с  южной стороны  железной дороги. Она включает: ООО «Самаранефтегаз», СЗЗ – 100 м; ООО «Богатовский Агропромснаб», СЗЗ – 50 м; ООО «Самаранефтепродукт» (находится на консервации); СЗЗ – 1000 м, ООО «Богатовская инкубаторно-птицеводческая станция, СЗЗ – 300 м.

Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки не выдержаны.

Третья площадка – в северо-западной части населенного пункта населенного пункта, рядом с железной дорогой. На ней расположены: ООО «Самаранефтегаз», СЗЗ – 100 м; склад химических реактивов (находится на консервации).

Четвертая площадка - в восточной части населенного пункта. На ней расположены: АО МСК «Богатовское», СЗЗ – 100 м; Богатовское ДЭУ, СЗЗ – 100м; Богатовское лесничество, УЛ «Бузулукский бор»; ООО «Русский хмель»

Пятая площадка  расположена в южной части районного центра. На ней, в окружении жилой застройки, расположен  АО «Богатовский МЭЗ» с СЗЗ – 300 м. Значительная часть Маслоэкстракционнного завода находится в водоохранной зоне  реки Самара.

Шестая площадка расположена в центральной части населенного пункта. Она включает: Комхоз, Хлебозавод, СЗЗ – 50 м, Автохозяйство ПОЖКХ, СЗЗ – 100м.

Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки не выдержаны.

Кроме того, на территории сельского поселения Богатое расположены  три крупных предприятия, это: ООО «Гардарика», расположенное западнее с. Ивановка, Комбикормовый завод – в южной части п. Заливной и асфальто- бетонный завод – в северной  части поселения.

Основными градообразующими предприятиями на территории районного центра являются: АО «Богатовский МЭЗ», ООО «Богатовский литейный завод», АОЗТ «Агродорстрой», АООТ «Богатовский элеватор», хлебозавод, ООО «Богатовский Агропромснаб», МПО ЖКХ.

Коммунально-складская зона на территории сельского поселения не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий находятся на территории самих предприятий.

Для жителей секционных домов хозяйственные постройки для скота и гаражи расположены в пределах селитебной территории, внутри кварталов, во дворах.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

На схеме №7 «Схема комплексной оценки территории сельского поселения Богатое» показаны планировочные ограничения от промышленных объектов и объектов классифицированных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», а также: прибрежная защитная полоса, водоохранная зона от р.Самара, горизонталь подтопления 1% паводком, полоса отвода от железной дороги.

Полный  перечень  предприятий  и  хозяйств  приводится  в  таблице  № 9

Объекты производственной и коммунально-складской зоны

Таблица №9

| № пп | Наименование объекта | Мощность | Чис.кадров, чел. 1. 01.02 г. | Местоположение | S участка (га) | Класс вредности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АО «Богатовский МЭЗ» (Маслоэкстракционный завод) | 325 т/сутки | 300 | Ул.Заводская,33 | 8,86 | III |  |
| 2 | МПО ЖКХ (располож. на трёх площадках) |  | 219 | Ул. Пушкина,29 | 6,4 | V | одна площадка не используется |
| 3 | ООО «Самаранефтегаз» (располож. на двух площадках) | 35404 тыс.руб. | 29 | Ул. Нефтяников, 3 | 26,2 | IV |  |
| 4 | ООО «Богатовский Агропромснаб» | 2107 тыс руб. | 28 | Ул. Нефтяников, 5 | 2,44 | IV |  |
| 5 | ООО «Богатовская инкубаторно-птицеводческая станция» | 57 тыс. молодняка | 6 | Ул. Нефтяников, 30 | 0,25 | III |  |
| 6 | ООО «Самаранефтепродукт» нефтебаза | - |  | Ул. Павлова, 125 | 3,48 | II | на консервации |
| 7 | ООО «Милкплюс» | 2069545 кг/год | 13 | Ул. Лесная,36 | 0,74 | IV |  |
| 8 | склады РАЙПО |  |  |  |  | IV |  |
| 9 | АООТ «Богатовский элеватор» | 650 т/сут. | 68 | Ул. Юбилейная, 17 | 12,8 | IV |  |
| 10 | ОАО «Самаравтормет» | 510 т/мес. | 19 | Ул. Юбилейная | 0,8 | IV |  |
| 11 | Гаражи РАЙПО |  |  |  |  | IV |  |
| 12 | ООО «Комплекс» | - | 30 | Ул. Юбилейная,9 | 1,1 | - | не действует |
| 13 | ООО«Богатовский литейный завод» | - | 77 | Ул. Юбилейная,9 | 3,5 | - | не действует |
| 14 | Пивзавод |  |  |  |  | V |  |
| 15 | ЗАО РосБИ «Автосервис» | 4 машины | 7 | Ул. Юбилейная,9б | 0,014 | V |  |
| 16 | ООО «Средневолжская газовая компания», упр. 19 |  | 39 | Ул.Юбилейная,5 | 0,9 | - |  |
| 17 | Медсклады |  |  |  |  | V |  |
| 18 | АОЗТ «Агродорстрой» | 26 млн.руб. | 88 | Ул. Юбилейная,5 | 11 | V |  |
| 19 | АЗС | 4 колонки | 2 | Ул. Юбилейная |  | IV |  |
| 20 | Производственная база РАЙПО |  |  |  |  | V | требуется реконструкция |
| 21 | ЗОО «Раскат» | 1500 т/мес | 18 | Ул. Юбилейная,1 |  | IV |  |
| 22 | Межрайбаза Потребсоюза |  |  |  |  | - | не действующая |
| 23 | АО МСК «Богатовское» | 3,35 млн.руб. | 26 | Ул. Строителей,79 | 4,45 | IV |  |
| 24 | ООО «Русский хмель» |  | 113 (постоянно) 18 (временно) | ул. Строителей, 74 |  | V |  |
| 25 | Богатовское Лесничество, УЛ «Бузулукский бор» | 2000 м3 | 10 | Ул. Строителей,66 |  | - |  |
| 26 | Филиал Волжские электрические сети ООО «Самараэлектро» |  | 20 | Ул. Строителей, 22 | 0,36 | - |  |
| 27 | «Богатовское ДЭУ» | 5779 тыс. руб. | 45 | Ул. Строителей,13 |  | IV |  |
| 28 | Хлебозавод | 7,5 т/сут. (расчет.) 1,5 т/сут. (фактич.) | 30 | Ул. Пушкина,35 | 0,36 | V |  |
| 29 | Склад химреактивов |  |  |  | 5,3 | - | не используется |
| 30 | Кондитерский цех | 17 кг/сут | 1 | Ул. Чапаева, 18 | 0,02 | V |  |
| 31 | ООО «Гранит». Сельхозтранс |  | 5 |  | 0,28 | IV |  |
| 32 | АЗС «Максимов» |  |  |  |  | IV |  |
| 33 | ООО «Кураповское» |  | 28 | ( с. Кураповка), ул. Фурманова, 136 | 4, 83 | IV |  |
| 34 | ООО «Гардарика» | 98 тыс. голов/месяц | 54 | (с. Ивановка) | 19 | III |  |
| 35 | ООО «Нива» |  | 29 | (с. Ивановка) | 1,5 | IV |  |
| 36 | ЗАО «Богатовский мукомольный завод» | 150 т зерна/сут | 184 | (п.Заливной), ул. Песочная, 1 | 5,5 | IV |  |
| 37 | Склад ГСМ |  |  |  |  | IV | не действует |
| 38 | Комбикормовый завод | 100-110 т/сут | 97 | (ст.Заливная), ул.Иванова, 10 | 5,6 | III | находится на консервации |
| 39 | «Тельтомат» (АБЗ) | 50 т/час | 10 |  |  | II |  |
| 40 | ДС 18-58 (АБЗ) | 30 т/час | 10 |  |  | II |  |
| 41 | Мельница | - | - | (с.Кураповка), ул.Фурманова | 0, 05 | - | не действует |
| 42 | Склад зерна |  |  | (с. Кураповка), ул. Новая | 0, 05 | V |  |

### 3.6.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

- полосу отвода и санитарно-защитную зону железной дороги федерального значения;

- санитарно-защитную зону автодорог территориального значения;

- коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

- территорию очистных сооружений;

- территорию водозаборов;

- территории очистных сооружений.

В настоящее время транспортная инфраструктура сельского поселения Богатое  сформирована следующими составляющими:

- федеральной железной дорогой «Оренбург-Кинель»;

- автодорогой «Кинель-Богатое-Борское» (IV категория);

- автодорогой «Богатое-«Самара-Оренбург» (III категория);

- автодорогой «Отрадный-Богатое» (III категория)I;

- автодорогой «Богатое-Духовой» (IV категория) ;

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по постоянным  маршрутам,  связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром  Богатое (см. схему № 5 «Схема движения общественного транспорта).

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения Богатое представлены в таблице № 10.

Данные о транспортном обеспечении

Таблица № 10.

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Сезонность работ (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 516 | Богатое-Самара | 100 | 12 |
| 764 | Таволжанка - Богатое - Самара | - | 12 |
| 644 | Борское – Коноваловка - Богатое | - | 12 |
| 538 | Отрадный - Нефтегорск | 85 | 12 |
| 203 | Богатое - Отрадный | 45 | 12 |
| 1 | Богатое - Максимовка | 25 | 12 |
| 2 | Богатое – ст. Заливная | 15 | 12 |
| 3 | Богатое – п. Центральный | 17 | 12 |
| 4 | Богатое – с. Виловаты | 15 | 12 |
| 5 | Богатое – с Тростянка | 14 | 12 |
| 6 | По р.ц. – с. Богатое | (6 раз) 11 км | 12 |
|  | Богатое – Заливное – Ивановка - Мельзавод |  | 12 |
|  | Богатое - Кураповка |  | 12 |
|  | Богатое – Кураповка – ж.д.ст Заливная – Ивановка - Мельзавод |  | 12 |

Все застроенные территории районного центра, кроме окраин, расположенных в районе населенного пункта Кураповка, находятся в пределах доступности остановок общественного транспорта.

Отсутствует сообщение по автодороге с твердым покрытием   с  селом Заливное, что является одним из основных препятствий освоения и развития его территории.

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети не удовлетворительная. Тротуары и придорожная зелень имеют место только в центральной части села Богатое. Тротуары есть на главных улицах и  внутри квартала секционной застройки.

Ширина улиц в красных линиях колеблется от 15 до 50 метров. Красные линии и линии застройки  соблюдаются не везде.

### 3.6.5. Рекреационная зона

Рекреационные территории используются и предназначаются для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Площадь насаждений общего пользования в сельском поселении Богатое,  в  состав которой входят парки и скверы, не обеспечивает нормативный уровень. В с. Богатое озеленены лишь улицы: Чапаева и Комсомольская, а также небольшой парк в центральной части и набережная в южной части села (общая площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 9,5 га). На одного человека приходится – 1,5 м2 зеленых насаждений общего пользования, что значительно меньше нормативных – 9,6 м2 (согласно п.4.2. СНиП 2.07.01-89(  «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений»).

В других населённых пунктах  сельского поселения Богатое озеленение общего пользования отсутствует.

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, расположенными в основном в  прибрежных зонах: реки Самара и многочисленных водоёмов. С западной стороны сельское поселение Богатое граничит с Мал. Малышевским лесом, одним из крупнейших лесных массивов Самарской области.  Породный состав лесов поселения - преимущественно лиственные заволжские дубовые леса с примесью липы и клёна. А в юго-западной части в прибрежной зоне р.Самара – ещё и пойменные леса ивняковые, вязово-дубовуе, липово-дубовые и берёзово-черноольховые.

Урочища Дубрава и Заповедь образуют зелёный каркас населённых пунктов с. Ивановка, ж.д станция Заливная, п. Заливной и с. Заливное. Общая площадь леса по поселению Богатое составляет 1897 га (19% от общей площади поселения).

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-  защитных зон. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:

До 300 м   -  60%,  св. 300 м до 1000 м    -  50%.

### 3.6.6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах сельского поселения Богатое земли сельскохозяйственного использования составляют  5783,9 га.

### 3.6.7. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории Богатовского сельского поселения расположены семь кладбищ. Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 составляет 50 метров.

Первое (православное) кладбище - расположено  с восточной стороны села Богатое. Кладбище недействующее, площадью 1,8 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Второе (мусульманское) кладбище – расположено в центральной части районного центра Богатое. Кладбище  действующее, площадью 0,4 га. В зону влияния СЗЗ попадает существующая жилая застройка.

Третье (православное) кладбище - расположено с юго-западной стороны населенного пункта Богатое в водоохранной зоне реки Самара. Согласно «Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденного Правительством Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. №1404, в пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, складирование навоза и мусора.  Площадь кладбища – 2 га. Кладбище действующее, его необходимо закрыть.

Четвёртое  (православное) кладбище - расположено с северо-западной стороны  с. Кураповка. Кладбище действующее, площадь -1, 1 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Пятое  (православное) кладбище - расположено с северо-западной стороны с Заливное (0, 59 га). Санитарно – защитная зона от кладбища – 50 м. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Шестое  (православное) кладбище - расположено  с восточной стороны п. Заливной (0,7 га). Кладбище находится в непосредственной близости от жилой застройки в лесном массиве. Санитарные разрывы не соблюдаются. Кладбище необходимо закрыть.

Седьмое  (православное) кладбище - расположено  с северной стороны с. Ивановка (0,9 га). Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдены.

В  сельском поселении Богатое - два скотомогильника.

Первый скотомогильник  расположен в северной части районного центра, к востоку от автодороги «Богатое – Отрадный». Санитарно -  защитная зона частично перекрывает существующую жилую застройку. Необходимо перенести скотомогильник на другую площадку.

Второй скотомогильник  расположен на территории  ООО «Гардарика» на расстоянии 850 м от жилой застройки.

Для всех скотомогильников, согласно инструкции «Ветеринарно – санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденной главным ветеринарным инспектором Российской Федерации № 13-7-2-/469 от 01.12.1995 г. санитарно – защитная зона составляет -1000 м.

Проектом предлагается разместить скотомогильник на новой территории, в 1,5 км севернее районного центра, в 100 м от автодороги «Богатое-Отрадный».

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

Твердые бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности с территории села Богатое вывозятся на действующую неусовершенствованную  санкционированную свалку, расположенную в юго-западной части исследуемой территории  в пределах водоохранной зоны реки Самара. Свалка образована на территории оврага в 2000 г., действующая до 2010 г., мощностью 2000 т, площадью 1,8 га, радиус санитарно-защитной зоны от нее 1000 м.

Свалка не отвечает современным экологическим требованиям, являясь опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство нового полигона, с применением новых технологий складирования  и частичной утилизации отходов.

С территории с.Ивановка, мусор вывозится в закрытый карьер, расположенный с северо–западной стороны с. Ивановка. Здесь свалка несанкционированна. Санитарные разрывы до жилой застройки и открытых водоёмов не соблюдаются. Свалку необходимо закрыть.

Кроме того, на территории сельского поселения Богатое имеется несколько неусовершенствованных и несанкционированных свалок.

См.схему № 8 «Схема  размещения объектов специального назначения».

### 3.6.7.  Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проект № 51711-4 в третьем чтении).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Богатое выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1). Зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов.

По данным ОУПИиК на территории сельского поселения Богатое находится 7 объектов, являющихся  памятниками и ценными объектами истории, культуры и архитектуры. Все они расположены в с. Богатое:

- Дом  жилой (конец XIX в.);

- Мельница купца Шихобалова (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Сахарный завод Богатовского товарищества (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Пивное заведение и дом хозяина (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Элеватор (начало XX в.);

- Водонапорная башня (конец XIX в.);

- Мельница Прохорова в бывшей деревне Ивановке (комплекс, конец XIX в.).

2). Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны (определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Минздрав РФ, 2003г.).

Для исследуемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, складов нефтепродуктов, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, действующей свалки,  проектируемого полигона ТБО, кладбищ, скотомогильников, высоковольтных ЛЭП, железной дороги, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

3). Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (определяются в соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. № 6.«О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области»

Проект водоохранной зоны и прибрежных защитных полос для р. Самара в пределах исследуемой территории не разработан. Соответственно, расчетные границы водоохранной зоны и прибрежных защитных полос не определены. В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. № 6 «О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области», нормативная водоохранная зона для р. Самара составляет 500 м, прибрежные защитные полосы определяются в интервале от 15 до 300 м. Для старичных озер с площадью водной глади до 2 км2 устанавливается водоохранная зона 300 метров.

4). Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

5). Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными опасными природными процессами в границах исследуемой территории являются: затопление и подтопление паводковыми водами, переработка берегов р. Самары, водная эрозия, выражающаяся в росте и развитии оврагов, оползни.

Зона затопления паводком включает территорию, объединяющую с. Заливное, п. Заливной, ст. Заливная, с. Ивановка, юго-западную часть с. Кураповка, южную окраину р.ц. Богатое с участком производственной площадки АО «Богатовский МЭЗ.

Зона подтопления выражена на  пониженных участках рельефа в  с. Кураповка, с. Ивановка, к северу от железной дороги в р.ц. Богатое.

# 4. Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение Богатовского поселения включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение и горячее водоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Телефонизацию.

## 4.1.Водоснабжение

с. Богатое

Существующее положение

С. Богатое централизованным водоснабжением обеспечивается от двух подземных водозаборов.

Одна площадка артезианской скважины расположена в южной части населённого пункта в 400 метрах от больницы и в 700 метрах от жилой застройки. Из четырёх скважин этого водозабора работают три (одна недействующая). Производительность  трёх скважин – 34 м3 /час.

Вторая площадка водозабора находится в с. Духовой на расстоянии трёх километров к западу от с. Богатое и состоит из 8 артезианских скважин. Производительность водозабора 131 м3 /час

Скважины на обоих водозаборах оборудованы погружными насосами ЭЦВ.

Схема водоподачи потребителям следующая: вода из скважины с.Духовое подаётся в два накопительных бетонных подземных резервуара ёмкостью 500 м3  каждый, из которых насосной станцией II подъёма по стальному водоводу Ø273 мм, протяжённостью 8 км перекачивается в третий подземный резервуар ёмкостью 500м3, расположенный в с. Богатое. куда перекачивается вода первой площадки водозабора.

В третьем резервуаре смешивается вода двух водозаборов и насосной станцией III подъёма через водонапорную башню ёмкостью 75 м3 по водопроводным сетям распределяется потребителям.

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему от двух источников, смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Общая протяжённость сетей – 54 км. Значительная часть из них изношена и требует реконструкции или ремонта.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В настоящее время осуществляется нехватка воды в селе в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Проектное решение

Централизованным водоснабжением новое строительство, попадающее в зону действия существующих сетей согласно проекту генерального плана, будет обеспечиваться от существующих источников, новых водозаборов и подключаться к существующим сетям с перекладкой их по необходимости.

Площадка новой застройки, расположенная в северной части за железной дорогой, может быть обеспечена водой как от существующей системы, после увеличения ее производительности за счет новых площадок водозаборов,  так и возможен вариант разработки проекта собственного водозабора, для чего необходимо предварительно провести гидрогеологические изыскания и выполнить проект на соответствующей стадии.

Проектируемые сети монтируются из труб современных материалов, с устройством колодцев и пожарных гидрантов.

На вводах в здания устанавливать приборы учета расхода воды. Количество водопотребления на новое строительство приведено в таблице № 11.

Водопотребление и водоотведение (новое строительство) с. Богатое

Таблица №11

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 420/2460 | 100,8/ 590,4 | 13,65/51,17 | 100,8/590,4 |
| 2 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 28,4/172,2 |  |  |
| 3 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 4 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

В числителе данные по площадкам в зоне существующей застройки; в знаменателе – по площадке к северу от существующей застройки за железной дорогой.

Q сут м = Σqж · Nж/1000 м3/сут – рассчитанный за год средний суточный расход.

qж – удельное водопотребление = 200 л/сут. чел.

Nж –  расчетное число жителей

Q сут м = 200 · 420 /1000 = 84,0 м3/сут

Q сут мах = 200 · 2460 / 1000 = 492 м3/сут

Q сут мах = К сут мах  · Q сут м   , К сут мах = 1,1 – 1,3

Q сут мах = 1,2  · 84 = 100,8

Q сут мах = 1,2  · 492 = 590,4

q час мах = К час мах  · Q сут мах / 24 м3/час – расчетный часовой расход воды

К час мах  = α мах ·  β мах , α мах = 1,3, β мах = 2,5, β мах = 1,6

q час мах = 1,3  · 2,5  · 100,8/24 = 13,65 м3/час

q час мах = 1,3  · 1,6  · 590,4/24 = 51,17 м3/час

С. Кураповка

Существующее положение

Централизованным водоснабжением село обеспечивается от подземного водозабора состоящего из 2-х скважин глубиной 110 м с общим расходом воды 122 м3/сут.

Местоположение скважин приведено на плане землепользования села Кураповка (приложение № 1).

Вода из скважин погруженными насосами, характеристики которых приведены в табл. №, подается в подземный резервуар емкостью 150м3, откуда самотеком поступает в уличный водопровод из полихлорвиниловых и стальных труб протяженностью 11,5 км, к потребителям.

Все общественно-бытовые, производственные здания и значительная часть жилых домов имеют внутренний водопровод.

На уличных сетях установлены водоразборные колонки.

Используется вода на хоз бытовые нужды, пожаротушение и полив.

Производительность водозабора достаточна и позволяет работать скважинам в режиме: одна рабочая, вторая – резервная.

Количество водопотребления приведено в приложение №. 1, 2.

Сведения по скважинам, находящихся в ведении ООО «Родник»

Таблица№12

| Информация на момент сдачи в эксплуатацию |
| --- |
| № п/п | № по паспорту | Дата бурения | Местоположение скважины, ситуационная привязка | Глубина скважины | Диаметр обсадки | Тип фильтра |
|  | Название буровой организации | Дата ввода в эксплуатацию |  | Абс. отм. устья | Интервал обсадки | Интервал фильтра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2945-р / ПМК - 7 | 1989 / 1989 | с. Кураповка, северная часть села, рабочая | 110 | 168 мм / 0 -110 | дырчат. / 71-77 97-100 |
| 2 | 2964-р / ПМК - 7 | 1991 / 1991 | с. Кураповка, восточная часть села, рабочая | 110 | 6 / 0-110 | сетч. / 85-95 |

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана объекты нового строительства обеспечиваются централизованным водоснабжением от существующих сетей с прокладкой новых участков, с заменой, при необходимости, изношенных трубопроводов. Сети закольцевать, установить пожарные гидранты.

Использование воды – на хозяйственно бытовые нужды, полив и пожаротушение.

Расход воды и стоков на новое строительство приведено в табл. № 13.

Водопотребление и водоотведение (новое строительство) с. Кураповка

Таблица №13

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые секционные дома 2 – х этажные | 210 | 50,4 | 9,56 | 50,4 |
| 2 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 186 | 48 | 9,1 | 48 |
| 3 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 27,72 |  |  |
| 4 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

П. Заливной

Существующее положение

Основным источником водоснабжения пос. Заливной являются шахтные колодцы.

В 1994 году была пробурена водозаборная скважина, установлена водонапорная башня емкостью 15 м3 и проложена водопроводная сеть по одной улице протяженностью около 3-х километров.

Для нормального обеспечения качественной водой в 2004 году ООО «Проект Строй групп» было начато проектирование нового водозабора и уличных водопроводных сетей.

Участок под строительство площадки водозабора и водопроводных сооружений находится к северо-западу от посёлка.

Участок под строительство площадки водозабора и водопроводных сооружений находится к северо-западу от поселка.

Расчетные расходы воды поселка представлены в таблицах №14 и 15.

Строительство сооружений по данному проекту начато в 2006 году.

Планы площадок водопроводных сооружений и разводящих сетей представлены в приложениях № 3

В проекте принята следующая схема: вода из скважин (2 шт.) погруженными насосами подается в водонапорные башни емкостью по 50 м3, оттуда при хозяйственном водоразборе самотеком поступает в разводящую сеть.

При пожаре по сигналу включается пожарный насос в пожарной насосной станции и срабатывается неприкосновенный пожарный запас в водонапорных башнях.

Насосные станции на скважинах и пожарная насосная станция – наземного типа.

Таблица расчета водопотребления для п. Заливной

Тадлица №14

| Водопотребление | Ед.изм. | Количество | Норма водо-потреб-ления, л/сут | Среднесуточный расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лето | зима |  | лето | зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коммунальный сектор Водопользование из водоразборных колонок здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями полив зеленых насаждений скот, принадлежащий населению: - коровы - молодняк КРС - свиньи на откорме - овцы и козы - птица Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | Чел. Чел. Чел. Чел. Гол. Гол. Гол. Гол. Гол. | 300 300 100 700 100 60 200 50 2500 | 300 300 100 - 100 60 200 50 2500 | 50 150 220 90 65 25 15 8 0,8 | 15,0 45,0 22,0 63,0 6,5 1,5 3,0 0,4 2,0 158,4 182,2 | 15,0 45,0 22,0 - 6,5 1,5 3,0 0,4 2,0 95,4 109,71 |
| Производственный сектор Автомашины Тракторы Комбайны Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | 1 т л. с л. с | 500 600 400 | 500 600 - | 10 1 1 | 5,0 0,6 0,4 6,0 6,9 | 5,0 0,6 - 5,6 6,44 |
| Всего: Всего с неучтенными расходами (15%): |  |  |  |  | 164,4 189,1 | 101,0 116,15 |

Примечание: автомашины – 5 т грузоподъемности, тракторы – 100 л.с, комбайны – 100 л.с.

Таблица расчетных расходов воды для п. Заливной

Таблица №15

| Наименование сектора водопотребления | Средне- суточный расход, м3 | Коэффициент суточн. Неравномер- ности | Максималь- но суточный расход, м3 | Коэффици- ент часовой неравномерности | Макси- мально часовой расход, м3 | Расчет- ный секунд- ный расход, л | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Коммунальный | 182,2 | 1,2 | 218,6 | 2,71 | 24,69 | 6,86 | Расход на тушение пожара – 5 л/с |
| 2. Призводственный | 6,9 |  | 6,9 | 3,0 | 0,86 | 0,23 |  |
| Итого: | 189,1 |  | 225,5 |  | 25,55 | 7,09 |  |

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается  внутренним водопроводом, для чего прокладываются новые уличные закольцованные сети из труб современных материалов с устройством колодцев и установкой пожарных гидрантов на расстоянии не более 200 м друг от друга.

В целях экономного расходования воды у каждого потребителя устанавливаются приборы учета расхода воды.

Расходы воды на новое строительство приведены в табл. № 16

Водопотребление и водоотведение (новое строительство) п. Заливной

#### Таблица №16

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые секционные дома |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 140 | 33,6 | 7,28 | 33,6 |
| 3 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 9,8 |  |  |
| 4 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

С. Ивановка

Существующее положение

Централизованного водоснабжения в селе нет.

В 2006 году выполняется проект централизованного водоснабжение села ООО «ПРОЕКТСТРОЙ Груп»

Проектом предусмотрены две площадки водозаборных скважин с самостоятельными распределительными уличными сетями.

Подача воды будет осуществляться на хозяйственно-бытовые, производственные и пожарные цели, для чего на уличных сетях предусмотрены колодцы, колонки и пожарные гидранты.

Проектное решение

Все новое строительство согласно проекту генерального плана обеспечивается централизованным водоснабжением от проектируемых водозаборов и подключаются  к проектируемым сетям. Сети кольцуются с установкой на них пожгидрантов. Используется вода на хозбытовые нужды, полив и пожаротушение.

Для экономного расходования воды, у каждого потребителя должны быть установлены приборы учета расхода воды.

Прокладку сетей осуществлять из труб современных материалов.

Расходы воды и стоков на новое строительство смотрите в табл. №17.

Водопотребление и водоотведение (новое строительство) с. Ивановка

Таблица №17

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые секционные дома |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 438 | 105,12 | 14,24 | 105,12 |
| 3 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 30,66 |  |  |
| 4 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

Ж\д станция Заливная, село Заливное,  ж\д будка 1192 км.

Существующее положение

Централизованное водоснабжение в этих населенных пунктах отсутствует.

Население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

На ж\д станции Заливная часть потребители использеют воду из заправочного водопровода железной дороги.

В населённом пункте ж/д будка 1192 км водоснабжение также отсутствует.

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана в данных населенных пунктах водоснабжение может быть выполнено по следующим вариантам:

- каждый владелец нового строительства обеспечивает себя водой от собственных скважин.

- строительство скважинного водозабора общего для с. Заливное и ж/д станции Заливная, для чего на соответствующей стадии выполнять гидрологические изыскания и проект водозабора и сетей водопровода. Этот вариант сделает наиболее привлекательной застройку на этих территориях.

## 4.2.Водоотведение

С.Богатое

Существующее положение

Централизованная система канализации в с.Богатое в настоящее время отсутствует.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в отстойник, представляющий собой котлован глубиной 2,5 м  и размером 100 × 300 м, расположенный в юго-западной части села.

В 2000г НФП «ЭКОС» был разработан проект канализационных очистных сооружений биологической очистки производительностью 2000 м3 /сутки.

В настоящее время по этому проекту в юго-западной части села ведутся строительные работы.

Участок очистных сооружений (КОС) занимает площадь 1,26 га. Имеет санитарно-защитную зону – 200 м.

Вместе со строительством очистных сооружений предполагается выполнение проекта канализационных уличных сетей, строительство которых до сдачи КОС в эксплуатацию обеспечит нормальную работу очистных сооружений.

Проектное решение

По проекту  генерального плана села вновь проектируется застройка, обеспечивается всеми видами благоустройства, в том числе и канализованием. Возможны следующие варианты:

- Централизованный;

- В индивидуальные местные установки биологической очистки, разработанные фирмой «Экос-монтаж». Возможны варианты групповых установок.

Вариант централизованной канализации разрабатывается совместно с общей схемой канализования всего села.

Количество стоков на новое строительство см. в табл. № 10 «Водопотребление и водоотведение» в разделе «Водоснабжение».

С.Кураповка

Существующее положение

Централизованная система канализации в селе отсутствует.

В зданиях с внутренним водопроводом канализация осуществляется в местные выгреба, откуда вывозится в места, отведенные службой РЦ ГСЭН.

Население, пользуется водой из водоразборных колонок, канализуется через надворные уборные.

Проектное решение

Канализование проектируемых зданий согласно проекту генерального плана осуществляется в индивидуальные установки биологической очистки стоков, разработанные группой компаний «Экос-монтаж».

Возможен вариант групповых установок от нескольких домов.

Вариант сброса очищенных стоков выбирается в рабочем проектировании в зависимости от грунтов и наличия оврагов или мест возможного приема очищенных стоков.

С. Ивановка, п. Заливной, ж\д станция Заливная, с.  Заливное,  ж\д будка 1192 км.

Существующее положение

Централизованная система канализации в данных населённых пунктах нет.

Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы и надворные уборные с последующим вывозом в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Проектное решение

Объекты нового строительства, согласно проекту генерального плана предлагается канализовать в установки биологической очистки, разработанные группой компаний «Экос-монтаж» как индивидуальные, так и групповые. Сброс очищенных стоков решать в рабочем проектировании в зависимости от местных условий (грунты, наличие мест возможного приема стоков).

## 4.3. Теплоснабжение

С.Богатое

Существующее положение

Централизованным теплоснабжением в с. Богатое обеспечиваются общественные здания и часть секционной застройки четырьмя котельными:

- котельная №1 (ул. Советская);

- котельная №2 (пер. 5-й комсомольский);

- котельная №3 (ул. Ленина на территории коммунально-складской зоны)

- котельная №4 (ул. Громова, котельная банно-прачечного комбината)

Теплоснабжение домов усадебной застройки осуществляется от газовых,  индивидуальных котлов.

Объекты промышленной зоны имеют собственные источники тепла.

Наружные сети выполнены из стальных трубопроводов различных диаметров. Прокладка подземная и надземная.  Ввиду большой изношенности труб, необходимо провести реконструкцию или ремонт в целях бесперебойной подачи тепла потребителям.

В целях экономии тепловой энергии внедрять автоматизированные тепловые пункты с установкой в них приборов погодного регулирования и тепловых счётчиков.

В целях сокращения потерь тепла выполнять тепловую изоляцию трубопроводов, там, где она отсутствует или пришла в негодность, применяя современные высокоэффективные материалы.

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана вновь проектируемые объекты соцкультбыта и секционного жилья обеспечиваться теплом могут как от существующих источников, с выполнением соответствующих условий владельцев этих источников, так и от собственных автономных установок. Это могут быть отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, обеспечивающие отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей.

Индивидуальная жилая застройка теплом обеспечивается от собственных теплоисточников – это котлы различных модификаций с водоотбором на горячее водоснабжение, или без него, на газовом топливе.

Расходы тепла на теплоснабжение зданий соцкультбыта приведены в таблице №18.

Таблица расходов тепла на объекты соцкультбыта нового строительства

Таблица №18

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Расходы тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабже-ние | Всего |
| 1 | Магазин 30 м2 торг. площ. | 3 | 7500 |  |  | 75000 |
| 2 | Кафе на 20 мест | 1 | 30000 | 80000 | 90000 | 200000 |
| 3 | Кафе на 30 мест | 2 | 60000 | 160000 | 200000 | 420000 |
| 4 | Аптека | 2 | 40000 | 60000 | 28000 | 128000 |
| 5 | Комплексное предприятие КБО | 1 | 70000 | 160000 | 100000 | 330000 |
| 6 | Детский сад на 140 мест | 2 | 102000 | 100000 | 150000 | 352000 |
| 7 | Начальная школа на 500 учащихся | 1 | 160000 | 200000 | 180000 | 540000 |
| 8 | Магазин «Продукты» | 1 | 25000 | 38000 | 3000 | 93000 |
| 9 | Магазин «Промтовары» | 1 | 25000 | 20000 | 8000 | 53000 |
| 10 | Детская спортивная школа с бассейном | 1 | 200000 | 350000 | 280000 | 830000 |
| 11 | Мечеть | 1 | 80000 |  |  | 80000 |
| 12 | Пождепо на 3 машины | 1 | 90000 | 200000 | 70000 | 360000 |
| Итого: | 3461000 |

Все нагрузки приняты ориентировочно.

С. Ивановка

Существующее положение

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечена только школа.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Проектное решение

Согласно проекту генерального плана, в селе кроме индивидуальной жилой застройки появляется соцкультбыт, теплоснабжение которого от автономных теплоисточников.

В индивидуальной жилой застройке теплоснабжение от собственных котлов.

В качестве топлива во всех теплоисточниках принят газ.

Тепловые нагрузки объекты соцкультбыта приведены в табл. №19.

Таблица расходов тепла на объекты соцкультбыта (новое строительство)

Таблица №19

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Расходы тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабже-ние | Всего |
| 1 | Магазин 200 м2 | 1 | 15000 |  |  | 15000 |
| 2 | Детский сад на 120 мест | 1 | 45000 | 51000 | 89000 | 185000 |
| 3 | Кафе на 30 мест | 1 | 30000 | 80000 | 100000 | 210000 |
| 4 | Баня на 8 мест | 1 | 15000 | 40000 | 100000 | 155000 |
| Итого: | 565000 |

Расходы тепла приняты ориентировочно.

С. Кураповка, ж\д станция Заливная, с.  Заливное,  ж\д будка 1192 км.

Существующее положение

Во всех  перечисленных населенных пунктах централизованное теплоснабжение отсутствует. Каждый потребитель имеет  собственный источник –это индивидуальные бытовые  котлы или отопительные печи.

Проектное решение

Все вновь проектируемые объекты, согласно проекту генерального плана, будут обеспечиваться теплом от автономных источников  - отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, вырабатывающие тепло на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В качестве топлива во всех теплоисточниках принят газ.

Таблица расходов тепла на объекты соцкультбыта (новое строительство)

Таблица №20

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Расходы тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| С. Кураповка |
| 1 | Кафе-закусочная на 20 мест | 1 | 450000 | 50000 | 95000 | 190000 |
| с. Заливное |
| 2 | Спортзал -300 м | 1 | 36000 | 50000 | 40000 | 126000 |
| 3 | кафе на 30 мест | 1 | 30000 | 80000 | 100000 | 210000 |
| 4 | магазин 30 м2 | 1 | 25000 |  |  | 25000 |
| Итого: | 361000 |

п. Заливной

Существующее положение

Централизованным теплоснабжением поселок обеспечивается  от центральной котельной, находящейся на территории Мельзавода по улице Песчаная, 1А. Проектная мощность котельной 4,5 Гкал\час, выход тепла к потребителям составляет 2,15 Гкал\час.

Теплоноситель – вода с параметрами 90° - 70°С.

Используется тепло на нужды отопления производственными зданиями мукомольного завода и жилой зоной.

Частная застройка обеспечена теплом от собственных автономных источников.

Наружные тепловые сети централизованного теплоснабжения – стальные, общей протяженностью 2,5 км.

Проектное решение

Для снижения тепловых потерь и экономного расходования тепловой энергии необходимо теплоизолировать современными эффективными материалами все теплосети, а также установить регуляторы попогодного регулирования и теплосчётчики  у потребителей.

Вновь проектируемые объекты соцкультбыта и индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплом от автономных источников. Для соцкультбыта – это отопительные модули, для жилья – встроенные котельные, с котлами различной модификации. В качестве топлива используется газ.

Таблица расходов тепла на объекты соцкультбыта (новое строительство)

Таблица №21

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей | Расходы тепла, ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |
| 1 | Магазин 30 м2 | 1 | 15000 |  |  | 15000 |
| 2 | Спортивный зал 100 м2 | 1 | 25000 | 40000 | 25000 | 90000 |
| Итого: | 105000 |

## 4.4. Газоснабжение

Существующее положение

Богатовское поселение, включающее в себя: с. Богатое, с. Кураповка, п. Заливной, с. Ивановка, станцию Заливную и ж.д. будку 1192 км, обеспечивается сетевым газом от АГРС № 57 в с. Малая Малышевка.

По стальному газопроводу  Ø273 высокого давления Р=1,2 МПА газ подается в ГРП № 22, находящийся в с. Богатое на ул. Полевой.

ГРП № 22 двухниточный, в котором газ с 1,2 МПА снижается до 0,6 МПА и до низкого.

Далее газопровод Р=0,6 МПА следует до ГРП №31, разбросанных по ул. Советской, а так же до нескольких ШГРП, расположенных  по селу.

На ул. Красноармейской в газопровод Р=1,2 МПА произведена врезка на ШГРП № 50 (ул. Овражная) и ШГРП № 59 (ул. Красноармейская) оба ШГРП двухниточные.

Газопровод Р=0,6 МПА от ГРП № 31 по ул. Советской и далее по  ул. Папанина идет в  с. Кураповка, с. Ивановка, пос. Заливной и станцию Заливная.

В с. Кураповка к нему подключаются потребители через ГРП № 33 и ШГРП № 34, снижающие давление до низкого.

В с. Ивановка к газопроводу Р=0,6 МПА подключены три ШГРП № 41, 42, 44, от которых газ низкого давления разводится к потребителям.

В п. Заливной газ высокого давления подается в ГРП № 34 и ГРУ котельной мельзавода, в котором газ используется в качестве топлива.

На станции Заливная через ШГРП газ низкого давления подается к потребителям станции и ж.д. будки 1192 км.

Село Заливное природным газом не обеспечено. Население нескольких жилых домов использует жидкий баллонный газ.

В ГРП № 22 установлен регулятор РДГ80

В ГРП № 31 – РДГ50

В ГРП № 34 – РДНК400

Во всех ШГРП всех населенных пунктов установлены регуляторы РДНК400.

Во всех населенных пунктах газ используется на хозяйственно - бытовые нужды и в качестве топлива в отопительных печах, в источниках теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются подземно и над землей на опорах.

Проектное решение

Согласно проекту корректировки генерального плана все новое строительство обеспечивается газом как для хозбытовых нужд, так и в качестве топлива для источников теплоснабжения.

Новая застройка, попадающая в зону действия существующей схемы, подключается к существующим сетям с перекладкой трубопроводов при необходимости.

К новой застройке, расположенной на новых территориях подводится газопровод высокого давления, устанавливаются газорегуляторные пункты, от которых газ низкого давления по уличным сетям подается к потребителям.

К таким территориям относятся: площадка, расположенная  к северу от села Богатое; село Заливное, где в настоящее время отсутствует газоснабжение.

Схемы газоснабжения приведены по каждому населенному пункту на чертежах генеральных планов.

Расход газа на новое строительство по всему Богатовскому поселению приведены в табл. № 22-26.

Расход газа на новую застройку с. Богатое

Таблица №22

| № п/п | Потребители газа | Показ. потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 823 | 2996 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 |  | 3490 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 3461000 ккал/час |  |  |  | 515,9 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

в = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  3461000) / (8200 ·  0,9) = 515,9 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

Расход газа на новую застройку с. Кураповка

Таблица № 23

| № п/п | Потребители газа | Показ. потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 113 | 412 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 | 113 | 479 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 190000 ккал/час |  |  |  | 28,32 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

в = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  190000) / (8200 ·  0,9) = 28,32 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

Расход газа на новую застройку с. Ивановка

Таблица № 24

| № п/п | Потребители газа | Показ. потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 76 | 276,64 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 | 76 | 322,24 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 565000 ккал/час |  |  |  | 84,2 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

в = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  565000) / (8200 ·  0,9) = 84,2 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

Расход газа на новую застройку пос. Заливной

Таблица №25

| № п/п | Потребители газа | Показ. потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 40 | 145,6 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 | 40 | 169,6 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 105000 ккал/час |  |  |  | 15,65 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

в = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  105000) / (8200 ·  0,9) = 15,65 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

Расход газа на новую застройку с. Заливное

Таблица №26

| № п/п | Потребители газа | Показ. Потребл. | Норма расхода нм3/час | Количество потребителей | Расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ и отопит. Котлами с горячим водоотбором | Один жилой дом | 3,64 | 104 | 378,56 |
| 2 | II вариант. Одноквартирные жилые дома с ПГЧ, отопит. Котлами и ВПГ |  | 4,24 | 104 | 440,96 |
| 3 | Общественные здания с общей тепловой нагрузкой Q = 361000 ккал/час |  |  |  | 53,81 |

Расход газа для котельных соцкультбыта.

В = (1,1) · Q / (Qр · η) = (1,1 ·  361000) / (8200 ·  0,9) = 53,81 нм3/час,

где Q – расчетная тепловая нагрузка в ккал/час,

Qр – расчетная низшая теплотворная способность газа,

η – КПД котла.

## 4.5. Электроснабжение

Все населенные пункты Богатовского поселения обеспечены централизованным электроснабжением.

Источником электроснабжения является существующая трансформаторная подстанция напряжением 110/10 кВ, расположенная в северной части с. Богатое.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные- 3 категории,

- 	общественные здания – 1-2 категории,

- коммунальные предприятия – 2 категории, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен по укрупненным показателям согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД34. 20. 185-94 с изменениями и дополнениями. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Трансформаторные подстанции в районах 1-2х этажной застройки принимаются однотрансформаторные мощностью 160 кВА. Для питания подстанций в с. Богатое  предлагается проложить новый фидер от подстанции 110/10 кВ.

Длина проектируемых ВЛ-10 кВ в с. Богатое-5900 м (1 очередь-3900 м, 2 очередь-2000 м). В остальных селах питание проектируемых подстанций предусматривается от существующих ВЛ-10 кВ, для чего в с. Заливное прокладывается 500 м линии ВЛ-10 кВ, в с. Ивановка-1000 м.

В п. Заливном для питания вновь проектируемых участков застройки необходимо увеличить мощность существующей трансформаторной подстанции.

Таблица 27.

| Таблица расчета мощности по укрупненным показателям |
| --- |
| №№ п/п | Наименование | Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка квт/чел | Количество жителей | Расчетная нагрузка квт | Примечание |
|  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | С. Богатое |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная нагрузка жилых, общественных зданий, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения- западная сторона. | 0,39 | 560 | 219 | - | РД34.20.185- 94 Изменения и дополнения |
|  | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышлен. потребителей. | К=1,2 | 560 | 263 | - | ∑Рр=263 кВТ |
| 2 | То же -восточная сторона от автодороги | 0,39 | 466 | 182 | - |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 466 | 218 | - | Рр=218 кВТ |
| 3 | То же - западная сторона от автодороги | 0,39 | 1357 | - | 529 - |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 1357 | - | 635 | Рр=635 кВт |
|  | Итого |  |  | 481 | 635 | Коэф. плот. нагр.=0,6 |
|  | Полная мощность, ква |  |  | 517 | 683 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  | 5 | 6 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  | 0,65 | 0,71 |  |
| 4 | То же- с. Кураповка | 0,39 | 274 | - | 107 |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 274 | - | 128 | Рр=128 кВТ |
|  | Полная мощность, ква |  |  |  | 138 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,86 |  |
| 5 | То же- с. Ивановка |  | 346 | - | 135 |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 346 | - | 162 | Рр=162 кВТ |
|  | Полная мощность, кВа |  |  | - | 174 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВа |  |  | - | 2 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,54 |  |
| 6 | То же- п.Заливной | 0,39 | 88 | - | 34 |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 88 | - | 37 | Рр=37 кВт |
| 7 | То же-с. Заливное | 0,39 | 369 | - | 144 |  |
|  | То же, с учетом коэффициента | К=1,2 | 369 | - | 173 | Рр=173 кВт |
|  | Полная мощность, кВа |  |  | - | 186 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | 2 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,58 |  |

Таблица 28.

| Таблица расчета мощности жилой застройки с. Богатое, Кураповки, Ивановки, Заливное, п. Заливной |
| --- |
| №№ п/п | Наименование | Площадь застройки | Кол-во жителей | Удельная расчетная нагрузка ж/домов вт/м2 | Расчетная нагрузка квт | Примечание |
|  |  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | С.Богатое |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка-западная сторона | 39,1 | 560 | 15,0 | 151 | - | 18 м2/чел. СНиП |
| 2 | Усадебная застройка-с восточной стороны автодороги | 47 | 466 | 15,0 | 126 | - | 2.07.01-89 |
| 3 | Усадебная застройка- с западной стороны автодороги | 99 | 1357 | 15,0 | - | 367 |  |
|  | Итого | 185,1 | 2383 | 15,0 | 277 | 367 | Коэф. плот. нагр.=0,6 |
|  | Полная мощность, ква |  |  |  | 289 | 382 | Cos Y=0,96 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |
|  | С. Кураповка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка | 7 | 146 | 15,0 | - | 39,4 |  |
| 2 | Смешанная застройка 1-2х этажных жилых домов | 5 | 128 | 15,0 | - | 35 |  |
|  | Итого | 12 | 330 | 15,0 | - | 75 |  |
|  | Полная мощность, ква |  |  |  | - | 81 | Cos Y=0,96 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | - | 1 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ов |  |  |  |  | 0,51 |  |
|  | С. Заливное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка | 35,5 | 369 | 15,0 | - | 99,6 |  |
|  | Полная мощность, кВа |  |  |  | - | 104 |  |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | - | 1 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | - | 0,65 |  |
|  | С. Ивановка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка - восточная сторона | 15,5 | 206 | 15,0 | - | 56 | 18 м2/чел. СНиП |
| 2 | Усадебная застройка – северная сторона | 13 | 140 | 15,0 | - | 37,8 | 2.07.01-89 |
|  | Итого | 28,5 | 346 | 15,0 | - | 93,8 |  |
|  | Полная мощность, кВа |  |  |  | - | 97,7 | Cos Y=0,96 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | - | 1 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  |  | 0,59 |  |
|  | П. Заливной |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усадебная застройка | 8 | 88 | 15,0 | - | 24 |  |
|  | Полная мощность, кВа |  |  |  | - | 25 |  |

Таблица №29

| Таблица расчета мощности для общественных зданий в с. Богатое |
| --- |
| №№ п/п | Наименование | Удельная Расчет. нагрузка | Единицы измерения | Расчетная нагрузка квт | Примечание |
|  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | С.Богатое-западная сторона от дороги |  |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад на 140 мест | 0,46 | Квт/место | - | 64,4 |  |
| 4 | Магазин с площадью торгового зала 30 м2 | 0,25 |  |  |  | Изменения и дополнения |
| 6 | Аптека 50 м2 полезной площади | 0,065 | Квт/м2 | - | 5 |  |
| 5 | Кафе на 30 мест | 1,04 | Квт/место |  | 31,2 |  |
| 16 | Пождепо на 3 автомашины |  | Квт | - | 59,2 |  |
|  | Итого |  | Квт |  | 167,5 |  |
|  | Полная мощность |  | Ква |  | 180 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 ква |  |  |  | 2 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,56 |  |
|  | С.Богатое-восточная сторона от дороги |  |  |  |  |  |
| 8 | Детский сад на 140 мест | 0,46 | Квт/место | - | 64,4 |  |
| 9 | Начальная школа на 500 уч-ся | 0,25 | Квт/учащих. | - | 125 |  |
| 10 | Магазин «Продукты» с площадью торгового зала 50 м2 | 0,25 | Квт/м2 | - | 12,5 |  |
| 11 | Магазин «Промтовары» с площадью торгового зала 50 м2 | 0,16 | Квт/м2 | - | 8,0 |  |
| 5 | Кафе на 30 мест | 1,04 | Квт/место | - | 31,2 |  |
| 13 | Детская спортивная школа с бассейном | 0,17 | Квт/место | - | 34,0 |  |
| 14 | Аптека 50 м2 полезной площади | 0,065 | Квт/м2 | - | 5 |  |
| 17 | Комплексное предприятие КБО на 2 рабочих места | 1,5 | Квт/место |  | 3,0 |  |
|  | Итого |  | квт |  | 283,5 |  |
|  | Полная мощность |  | ква |  | 305 | Cos Y=0,93 |
|  | Трансформаторы 1х160 кВА |  |  |  | 3 |  |
|  | Коэффициент загрузки тр-ров |  |  |  | 0,64 |  |

См. том 3, листы № 6.1 и 6.2 «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории сельского поселения Богатое.

На схеме функционального зонирования сельского поселения Богатое (см. лист №4) выделены основные коридоры ЛЭП.

## 4.6. Телефонизация

Телефонную связь в сёлах Богатое и Кураковка обеспечивает ЦАТС мощностью 2000 номеров (задействовано 1200 номеров), расположенная в центре села (ул. Комсомольская, 72). Имеется возможность увеличить количество номеров за счет расширения АТС в стенах существующего здания (один этаж свободный).

В п. Заливной, с. Ивановка, ж.д.ст.Заливная телефонную связь обеспечивает АТСК мощностью 100 номеров. При необходимости возможно увеличение мощности АТС за счёт реконструкции.

# 5. Анализ реализации «Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки на территорию 120 га в р.ц. Богатое», 1991г.

«Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки на территорию 120 га в р.ц. Богатое»  был разработан институтом «Самарагражданпроект» в 1991 году, утвержденного 19.06 91 г.

Архитектурно – планировочное  решение  генерального  плана  р.ц.Богатое  предусматривало  создание  села,  отвечающего  современным,  для  того  времени,  градостроительным  требованиям.

Численность населения села Богатое на 01.1991 г. составляла 6,327 тыс. человек.

По  расчетам  проекта  ожидался  следующий  прирост  населения:

- на  первую  очередь  строительства (на 1996 год) –8238человек,

- на  расчетный  срок  строительства (на 2001 год) –9597человек.

Прирост населения предусматривался за счет роста численности градообразующих кадров, занятых в отраслях народного хозяйства и за счет демографического прироста.

В целом прогноз не оправдался. Численность населения в селе на 01.01. 2006 г. составляла 6688. человек.

В настоящем разделе произведен анализ ввода в эксплуатацию объектов жилого фонда, культурно-бытового назначения и промышленности за период реализации «Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки на территорию 120 га в р.ц. Богатое», 1991 г.

В 1991 году размер существующего жилого фонда составлял 108,5 тыс.м2. В среднем на одного жителя приходилось 17,14 м2  жилой площади. Общий жилой фонд был представлен в следующем процентном соотношении:

- усадебная застройка - 62%;

- секционная застройка - 38%.

За проектный срок планировалось ввести в эксплуатацию 172,746 тыс.м2  жилой площади (норма общей площади на расчетный срок была принята – 14,5 м2 на человека).

Фактически было введено в эксплуатацию 179,5 тыс.м2 жилой площади. Ориентировочно обеспеченность  жильем   в селе Богатое на  1  человека  на  сегодняшний  день – 28 м2.

В настоящий момент общий жилой фонд в с. Богатое  представлен в следующем процентном соотношении:

- усадебная застройка – 74,4%;

- секционная застройка – 25,6%.

Расчет потребности сети культурно-бытового обслуживания в ГП 1991 года был сделан из расчетной численности населения 9,597 тыс. человек. Поэтому объемы объектов оказались завышенными.

За период реализации генерального плана р.ц. Богатое из объектов культурно-бытового назначения были построены: Богатовский ТУЭС, Дополнительный офис Нефтегорского ОСБ №7914/022, Здание железнодорожного вокзала, Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. два магазина «Наиса», магазин «ХХI век», гостиница и другие объекты.

Кроме того, были открыты предприятия общественного питания: ЧП «Харчевня», ООО «Таверна», Кафе «Трактир».

В 2000 году была проведена реконструкция  здания Управления социальной защиты населения.

В настоящее время ведется строительство православного храма (ул. Чапаева).

За период реализации «Генерального плана, совмещенного с ПДП на территорию 120 га в районном центре Богатое», существующая с 1991 года производственная база развивалась на своих площадках.

Без учета генерального плана  расположена площадка МПО ЖКХ. Она разместилась в середине квартала, в жилом массиве (ул. Пушкина,29).

В настоящее время появляются новые предприятия, как ООО «Русский хмель».  Поля по выращиванию хмеля расположены в границах сельского поселения Богатое.

В целом районный центр развивался с небольшими отступлениями от утвержденного  генерального  плана  1991  года.

# 6. Проектное решение территориального развития сельского поселения Богатое

## 6.1. Архитектурно-планировочное решение

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Богатое в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- активным оврагообразованием;

- проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, переработкой берегов р. Самары, водной эрозией, оползнями;

- наличием объектов – потенциальных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера: нефтебаза, АО «Богатовский МЭЗ», АООТ «Богатовский элеватор», ЗАО «Богатовский мукомольный завод»  в пос. Заливной;

- размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур.

### 6.1.1. Развитие жилой зоны

Генеральный план предусматривает строительство нового жилья.

См. том 3,  листы 3.1 и 3.2 «Генеральный план сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области»

Резервные площадки под новую  жилую застройку расположены:

- В с. Богатое

- С западной стороны с. Богатое – 105 участков. Общая площадь застройки -20,7 га в границах села и 115 участков, общая площадь – 18,4 га за границей села (1 очередь)

- с восточной стороны автодороги «Богатое – Отрадный» – 179 участков. Общая площадь площадки– 47 га  (I очередь строительства);

- с западной стороны автодороги «Богатое–Отрадный» – 522 участка, общая площадь площадки – 99 га  (на расчётный срок).

Кроме того, генеральный план предусматривает реконструкцию территорий  со сносом ветхого жилья:

- 10  индивидуальных участков– на территории, расположенной в южной стороне районного центра, между улицами Рабочая и М.Горького. Площадь проектируемых участков –15 соток;

- 1-го секционного дома -  в квартале существующей секционной застройки, в середине села (между улицами: Ленина, Молодежная и Железнодорожная);

- 3-х секционных домов – также, расположенных в квартале уже существующей жилой застройки, в восточной стороне населенного пункта (между улицами Строителей и Энгельса).

Площадь приусадебных земельных участков в с. Богатое предусмотреть из расчета  0, 1 га.

Максимальная площадь земельных участков под новое индивидуальное строительство в остальных населённых пунктах Богатовского сельского поселения  - 0,15 га.

- с. Кураповка

В границах населённого пункта в центральной и юго-восточной части села смешанную застройку -   12 га:

- 7 двухсекционных жилых  и 2 односекционных  жилых 2-3  этажных  дома – 5 га.

- В юго-восточной части села предлагается застройка индивидуальными жилыми домами 39 участков (по 0,12 - 0, 18 га). Общая площадь застройки – 7 га.

В других районах села за счёт уплотнения и замены ветхого жилого фонда.

- с. Ивановка

- с восточной стороны села за  границей населенного пункта 79 участков – 15,5 га

- в северной части села в существующих границах 28 участков -  8 га, 26 участок  за границей на территории - 5 га

- п. Заливной

- в границах населённого пункта, с восточной стороны ул. Дорожная и с западной стороны ул. Зелёная  34 участка на территории - 8 га. Данная территория в настоящее  время затапливается весенними паводками. Необходимо провести соответствующие инженерные мероприятия по осушению территории. Вдоль улицы дорожная проходит газопровод, минимальное расстояние от оси которого составляет 10 м.

- Размещение жилой застройки в п.Заливной может быть решено также за счет реконструкции существующего ветхого фонда.

- с. Заливное

- в границах села, в центральной  части 80 участков - 22 га;

- с восточной стороны села за границей населённого пункта 10 участков – 2 га;

- в границах села, в северной его части –29 участков на территории -  6,5 га;

- с западной стороны села за границей населённого пункта – 23 участка  на территории - 5 га.

Территория ст. Заливная почти вся расположена в санитарно –защитной зоне  от железной дороги. Развитие жилой застройки в данном населённом пункте не предусмотрено.

Населённый пункт ж.д. будка 1192 км – является неперспективным в части развития жилой застройки.

См.схему №9 «Генеральный план сельского поселения Богатое»

### 6.1.2. Развитие общественно-деловой зоны

Расчёт обеспеченности  объектами  культурно – бытового  обслуживания  населённых пунктов сельского поселения Богатое выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приводится  в  таблицах  № 30, 31.

Существующая обеспеченность  объектами  культурно – бытового  обслуживания  с. Богатое, с. Кураповка и ж.д.будка 1192 км.

Таблица № 30

| № пп | Наименование объекта | Единица измерен. | Мощность нормативная (на 1 тыс.чел) | Мощность необход. | Мощность существ. | Процент обеспечен. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольн. возраста | 616 | 350 | 57 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (I-IXкл) 75%- (X-XI кл) | 1780 | 1100 | 62 |
| 3 | Внешкольные учреждения: Дом детского творчества Детско-юношеская спортивная школа Детская школа искусств, Музыкальная школа | объект объект объект объект | по заданию на проектирован | * * * * | - 3 1 1 | 0 обеспеч. обеспеч. обеспеч. |
| 4 | Учреждения здравоохранения: больница поликлиника аптека | объект объект объект | по заданию на проектирован. | * * * | 1 1 3 | обеспеч. обеспеч. обеспеч. |
| 5 | Спортивные залы общего пользования бассейн общего пользования | м2 площади пола м2зеркала воды | 60-80 20-25 | 518 150 | 1097 - | обеспеч. 0 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства: клуб (дом культуры) кинотеатр библиотеки | мест объект тыс.ед. хранения | 190-140 4,5-5 | 1036 - 37 | 267 - 110 | 26 обеспеч. |
| 7 | Магазины Рынок | м2 торг.S объект | 300 | 2467 * | 2865 2 | обеспеч. обеспеч. |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 185 | 170 | 92 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания: | раб. мест | 7 | 51 | 8 | 16 |
| 10 | Предприятия коммунального обслуживания: бани химчистки прачечные | мест кг вещей в смену кг белья в смену | 7 3,5 60 | 51 26 444 | 40 - 500 | 78 0 обеспеч. |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: пождепо Гостиница | маш. мест | 1 на 4 тыс. 6 | 2 45 | 3 8 | обеспеч. 17 |

* Данные о возрастной структуре населения по сельскому поселению Богатое отсутствуют. Расчёт объектов детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ выполнен на основе данных по Богатовскому району согласно нормам, соответствующим СНиП 2.07.01 -89*.

Существующая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания села Богатое и прилегающих к нему населённых пунктов: с. Кураповка и ж.д. будка 1192 км не обеспечивает необходимый уровень обслуживания населения. Недостаточна мощность учреждений культуры и искусства, предприятий бытового и коммунального обслуживания, предприятий общественного питания, детских дошкольных учреждений. Также недостаточна мощность общеобразовательной школы.

Существующая обеспеченность  объектами  культурно – бытового  обслуживания  с. Ивановка, пос. Заливной и ж.д.станция Заливная.

Таблица № 31

| № пп | Наименование объекта | Единица измерен. | Мощность нормативная (на 1 тыс.чел) | Мощность необход. | Мощность существ. | Процент обеспечен. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольн. возраста | 100 | 25 | 25 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (I-IXкл) 75%- (X-XI кл) | 290 | 148 | 51 |
| 3 | Внешкольные учреждения: Дом детского творчества Детско-юношеская спортивная школа Детская школа искусств, Музыкальная школа | объект объект объект объект | по заданию на проектирован | * * * * | - - - - | 0 0 0 0 |
| 4 | Учреждения здравоохранения: дом-интернат для престарелых офис врача общей практики | объект объект | по заданию на проектирован. | * * | - 1 | 0 обеспеч. |
| 5 | Спортивные залы общего пользования бассейн общего пользования | м2 площади пола м2зеркала воды | 60-80 20-25 | 518 150 | - - | 0 0 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства: клуб (дом культуры) кинотеатр библиотеки | мест объект тыс.ед. хранения | 190-140 4,5-5 | 170 - 6 | 200 - 9, 908 | обеспеч. 0 обеспеч. |
| 7 | Магазины Рынок | м2 торг.S объект | 300 | 360 * | 125 - | 35 0 |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 48 | - | 0 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания: | раб. мест | 7 | 8 | - | 0 |
| 10 | Предприятия коммунального обслуживания: бани химчистки прачечные | мест кг вещей в смену кг белья в смену | 7 3,5 60 | 8 4,2 72,6 | - - - | 0 0 0 |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: пождепо Гостиница | маш. мест | 1 на 4 тыс. 6 | 1 7 | 2 - | обеспеч. 0 |

Уровень обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания в населённых пунктах с. Ивановка, пос. Заливной и ж.д.станция Заливная очень низкий.

Общественные центры сел рекомендуется развивать на существующих площадках, а также размещать объекты  в районе нового строительства.

В  с.Богатое:

- в западном новом жилом районе запроектированы: детский сад на 140 мест, магазин, кафе, аптека, спортивная площадка;

- в северном жилом районе: детский сад на 140 мест, начальная школа на 500 учащихся, магазины, аптека, спортивно-оздоровительный центр, детская спортивная школа с бассейном, центр досуга, пожарное депо.

Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются на расчетный срок.

Кроме того, проектом предусмотрены:

- реконструкция общеобразовательной школы, мощность которой необходимо увеличить на 600 мест;

- реконструкция двух корпусов центральной районной больницы.

В с. Кураповка

В районе существующего общественного центра разместить кафе, в новой жилой застройке – два киоска или временных торговых павильона розничной торговли.

В с. Ивановка

Детский сад на 120 мест, магазин, кафе, баню

В п.Заливной,

Реконструкцию футбольного поля, спортивный зал, кафе.

В с.Заливное

Сформировать центр на пересечении главных улиц с размещением магазина, объектов спортивного назначения, лодочную станцию, кафе.

Необходимо развивать сеть объектов культурно-бытового обслуживания в соответствии с проектными предложениями и выполненными расчетами.

### 6.1.3. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.

Производственную зону в сельском поселении Богатое развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией  необходимых санитарно защитных разрывов.  За исключением ООО «Самаранефтепродукт» (предприятие в настоящий момент находится на консервации).

Всю его производственную базу предлагается перенести на новую площадку, расположенную с северо-западной стороны населенного пункта. На освободившейся территории предлагается расположить промышленное предприятие V-го класса вредности  с СЗЗ не более 50 м.

Кроме того в с. Кураповка на территории бывшей МТФ запроектирована промышленная площадка с размещением производства IV класса вредности.

Коммунальную зону секционной застройки проектом предполагается организовать, создав  хозяйственные блоки  с благоустроенными подъездами и защитным озеленением.

В с. Кураповка для жителей проектируемой секционной застройки предусматривается две площадки под развитие коммунально-складской зоны:

- первая расположена внутри квартала между улицами Фурманова и Луговая;

- вторая – внутри квартала на территории двора.

### 6.1.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением. См. главу №4  «Инженерное оборудование территории».

Инженерная подготовка территории

В сельское поселение Богатое необходимо провести ряд мероприятий по защите от затопления и подтопления населённых пунктов. Для этого предлагается  помимо существующего берегоукрепительного сооружения, расположенного южнее Маслоэкстракционного завода, проведение мероприятий по защите территорий от затопления и подтопления, предусмотренных проектом «Защита от затопления и подтопления городов, населённых пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Самарской области», выполненной в 1996 г. институтом СРЕДВОЛГОГИПРОВОДХОЗ. Для этого предусмотрено строительство:

- в с. Богатое, уположенного откоса с креплением железобетонными плитами (протяжённость крепления  - 0,17 км, тип укрепления – обвально-обсыпной);

- в с. Богатое, двух дамб  обвалования (0, 3 и 0, 5 км, высотой 2, 5 м);

- в с. Кураповка – дамбы обвалования (0,3 км, высотой 1,5);

- в с. Ивановка - дамбы обвалования (1,1 км, высотой 2 м);

- в п. Заливной - дамбы обвалования (3,1 км, высотой 4);

- на ст. Заливная - дамбы обвалования (4,3 км, высотой 2,5).

Генеральным планом предусматривается строительство дамбы  вдоль берега р. Самары западнее автодороги на р.ц. Нефтегорск  (протяжённость дамбы – 844 м)

### 6.1.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие  (строительство и реконструкцию) автодорог общего пользования производить в соответствии  с утвержденной Программой развития сети автодорог общего пользования до 2025 года.

Кроме того,  в  каждом населенном пункте поселения в целях удобных  и комфортных транспортных и хозяйственных связей выделены,  или вновь  запроектированы обводные поселковые  автодороги, главные поселковые дороги и местные проезды.

Для обеспечения комфортного проживания жителей с. Богатое и других населённых пунктов поселения необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть.  Поэтому Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети  с  55 км до 71,2 км.

Планируется:

- вынос транзитного и грузового транспорта за пределы села Богатое (по дороге на Отрадный и далее через переезд около населённого пункта  Ж.д. будка 1192 км);

- вынос грузового транспорта и сельскохозяйственной техники с центральной улицы в с. Кураповка (проектируется отрезок дороги – 800 м);

- строительство автодороги с твёрдым покрытием в с.Заливное через Ж.д. ст. Заливная и обводной дороги северо-западнее с. Ивановка;

- строительство улиц в отдалённых уже существующих и в новых проектируемых жилых районах;

Также Генеральный план предусматривает:

-строительство моста в с. Заливное;

- реконструкцию существующих улиц и дорог;

- создание сети пешеходных зон улиц для обеспечения безопасности  пешеходного движения (это касается парковой зоны и бульваров в новых жилых застройках);

- строительство сети парковок около зон отдыха и объектов обслуживания населения.

Общественный транспорт

Проектом Генерального плана предусматривается также развитие общественного транспорта, который должен составлять конкуренцию индивидуальному транспорту. Планируется увеличение протяжённости линий автобуса с 20 км до 49 км.

См. схему №4.2 «Схема движения общественного транспорта по сельскому поселению Богатое (проектное решение)»

Общественный транспорт должен соединить все настоящие и будущие жилые районы с центром с. Богатое.

См. том 3,  лист №5 «Схема транспортной инфраструктуры сельского поселения Богатое».

Очередность строительства выше перечисленных дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

### 6.1.6. Развитие рекреационной зоны

Озеленение общего пользования

В с. Богатое проектом предлагается благоустроить улицы Ленина и Луговую, по которым осуществляются основные транспортные связи, объединяющие новую застройку в западной части села с общественно- деловым центром.  С северной стороны улиц предлагается разбить бульвар, к которому будут примыкать зеленые зоны, расположенные в оврагах.

В южной части с.Богатое (около Центральной районной больницы) разместить парк с пешеходным выходом на набережную р. Самара и в лесопарковую зону. Благоустроить лесопарковую зону без вырубки деревьев. Проектируемое укрепление берега позволит начать строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием.

В западной части с. Богатое в границах нового жилого района проектом предусмотрены два участка под детскую площадку и сквер около проектируемого стадиона.

В северном проектируемом жилом районе, вдоль главных улиц нового жилого массива также предлагается разбить бульвары, максимально сохранив  существующий зелёный фонд, и организовать зону отдыха с благоустроенными детскими площадками. В восточной части около проектируемой спортивной зоны  предлагается разбить парк, благоустроить овраги.

В с. Кураповка на пересечении улиц Молодёжная и Новая с ул. Специалистов разбить сквер.

В с. Ивановка озеленить набережную оз. Ивановское, благоустроить пешеходные улицы  общественного центра, создать комфортный доступ к воде. С северной стороны общеобразовательной школы около проектируемого детского сада на 120 мест предусмотреть строительство сквера с размещением детской площадки.

В п. Заливной проектом предлагается благоустроить центральную часть, озеленить прилегающие к озёрам территории, организовать места отдыха для жителей секционной застройки.

В с. Заливное озеленить центральную часть и пешеходный выход к набережной оз. Ивановское.

Санитарно-защитное озеленение

Жилую застройку необходимо отделить от железной дороги санитарно-защитной зоной (СЗЗ) шириной – 100м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Около производственной и коммунально-складской зоны со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно - защитной зоне от АО МСК «Богатовское», действующего мусульманского кладбища, расположенного в центральной части села и закрытого православного кладбища, расположенного в восточной части районного центра, а также от кладбищ в других населённых пунктах поселения.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусмотреть вдоль автодороги «Богатое-Отрадный» полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация желтая и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

См. том 3, листы № 6.1 и 6.2 «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории сельского поселения Богатое.

### 6.1.7. Развитие зон специального назначения

Проектом предлагается разместить  новый полигон ТБО с северо-восточной стороны с.Богатое (на расстоянии 600 м, по автодороге «Богатое –Отрадный»).

См. схему № 8 «Схема размещения  объектов специального назначения»

Таблица № 32

| № | Наименование | Един. изм. | Количество | Кол.бытовых отходов на 1 чел. в год тонн | Итого тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | чел. | 8619 | 0,2 | 1723,8 |
| 2 | Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц, площадей | м2 | 474600 | 0,005 | 2373 |
|  | Всего: |  |  |  | 4096,8 |

Площадь проектируемого полигона принимается из расчета 1 га на тысячу тонн мусора отбросов и составит 4 га. СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений».

Санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов предусмотрена - 500 метров.

Санитарные разрывы до жилой зоны, открытых водоёмов соблюдаются.

Свалку необходимо озеленить и благоустроить.

Проектом предусмотрены две площадки под размещение кладбищ:

- первая в западной части сельского поселения в 50 м от проектируемой границы с. Богатое. Здесь на территории 1 га предлагается разместить два кладбища (православное и мусульманское);

- второе с восточной стороны п. Заливной на территории 0,4 га, в 100м от комбикормового завода.

### 6.1.8. Мероприятия по охране природы

1. Для уточнения размеров и границ зон ограничений при осуществлении градостроительной деятельности рекомендуется:

- Разработать недостающие проекты комплексных (по совокупности показателей воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов) согласно требованиям действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- Разработать недостающие проекты ЗСО водозаборов, утвердить границы и установить режим использования территорий 2-го и 3-го поясов ЗСО водозаборов;

- Разработать проект водоохранной зоны и прибрежных защитных полос р. Самары по ее протяженности в пределах с.п. Богатое.

2. Выявить и ликвидировать несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, произвести санацию их территорий.

3. Разработать проекты рекультивации территорий под действующей свалкой, сливной станцией и скотомогильниками.

4. В целях обеспечения экологически безопасного режима использования территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции:

- Разработать и применять административные меры по ограничению или полному запрещению хозяйственной деятельности в  рекреационных зонах;

- В границах санитарно- защитных зон промышленных, сельскохозяйственных предприятий и иных объектов не допускать размещения:

- объектов, для проживания людей;

- коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных средств;

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой    воды;

- спортивных сооружений;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

- В прибрежных защитных полосах р. Самары не допускать:

- распашку земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- устройство купочных ванн, выпас и организацию летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя);

- установку сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов (кроме автомобилей спецназначения).

- В водоохранной зоне р. Самары не допускать:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, летних лагерей скота, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;

- размещение стоянок  транспортных средств;

- проведение рубок главного пользования.

- В охранных зонах трубопроводов запрещать возведение построек и сооружений любого назначения; посадку деревьев и кустарников; размещение складов кормов, удобрений, сена и соломы; содержание скота; обустройство водопоев; сооружение проездов и переездов через трассы трубопроводов; размещение стоянок транспорта, свалок; производство любых работ, связанных с нарушением грунта и т. д.

# 7. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

2. В плане реализации генерального плана содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

## Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Богатое

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2006 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 9897,5 | 9897,5 |
|  | В том числе территории: жилых зон | га | 534,8 | 736,8 |
|  | из них: 2–х этажная жилая секционная застройка | -//- | 22,4 | 27,5 |
|  | усадебная застройка | -//- | 512,4 | 709,3 |
|  | общественно-деловых зон | -//- | 23,9 | 44,4 |
|  | производственных и коммунально-складских зон | -//- | 157,2 | 163,5 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -//- | 455 | 455 |
|  | рекреационных зон | -//- | 2212 | 2259 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -//- | 5783,9 | 5576,2 |
|  | зон специального назначения | -//- | 7, 8 | 9,2 |
|  | иных зон | -//- | 722,9 | 653,4 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования Из них: зелёные насаждения общего пользования улицы, дороги, проезды, площади прочие территории общего пользования | га -//- -//- -//- | 241,1 2,3 74,3 164,5 | 308,6 27,5 116,6 164,5 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 8,619 | 12,100 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общей площади квартир | 210,71 | 361, 01 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: в двухэтажных секционных домах в индивидуальных домах | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объёму жилищного фонда | 54,06/26 156,65/74 | 65,26/18 295, 75/82 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 24,4 | 29,8 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего /1000 чел. | мест | 375/43 | 775/64 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего /1000 чел. | -//- | 1240/144 | 2340/193 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 250 | 250 |
| 4.4 | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 40/5 | 60/5 |
| 4.5 | Поликлиники, офисы врачей общей практики – всего /1000 чел. | посещений в смену | 315/36 | 441/36 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. | м2торговой пл. м2 пл. зала -//- | 5010/581 170/19,7 87/10 | 5450/500 310/26 200/16 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. | объект | 8/1 | 8/0,6 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. | м2 площади пола | 1097/127 | 1097/91 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автобусных линий | км двойного пути | 20 | 49 |
| 5.2 | Протяжённость автодорог – всего В том числе: автодорог территориального значения поселковых автодорог улиц главных и основных в жилой застройке | км -//- -//- -//- | 55 23,3 3,8 27,9 | 71,2 23,3 10,6 37,3 |
| 6. | Инженерная подготовка и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Защита территории от затопления: площадь протяжённость защитных сооружений | га км | - 0,3 | 11,4 12,57 |
| 6.2 | Укрепление оврагов | га | - | 59,5 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ из них: открытых закрытых | га | 7,4 5.6 1,8 | 8,8 4,3 4,5 |
| 8. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |

# 9. Приложения