АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БОГАТОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2015 г. № 1/70

О внесении изменений в Постановление №1/89 от 13.09.2013г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области».

В целях актуализации утвержденной ранее схемы водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление с требованиями п.5 экспертного заключения (Приложение№1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области Ускова С.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вестник Богатое».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Богатое

муниципального района

Богатовский Самарской области                                                         О.Н.Осипов.

Усков С.Н. 2-13-70

Приложение №1

к постановлению №1/70 от 14 октября 2015г.

п.5.1.4 таблица 2:

2.Централизованное водоснабжение отсутствует в с.Заливное, населенный пункт ж/д будка 1192 км;

10. Центральная система горячего водоснабжения отсутствует;

11. Система центрального водоснабжения с.Ивановка находится в собственности сельского поселения Богатое, другие объекты в собственности Администрации муниципального района Богатовский Самарской области.

14. ООО «Богатовское коммунальное хозяйство» наделена статусом гарантирующей организации.

п.5.3.2:

Общий объем услуг водоснабжения составляет  245,0 тыс. куб. метров в год, в том числе:

- населению- 132,0 тыс. куб. метров в год

- бюджетным организациям - 49тыс. куб. метров в год;

- прочим потребителям – 19 тыс. куб. метров в год;

- собственным объектам - 18 тыс. куб. метров в год.

Существующие объемы потерь в сетях составляют 50 м.куб./сут., в перспективе уменьшить потери до 30 м.куб./сут. В перспективе необходимо увеличение требуемых мощностей водозаборных сооружений на 500 тыс.куб.метров в год.

До 2018 года запланировано дооборудовать все скважины приборами учета.

п.5.6.3 таблица 6:

1.Технологический процесс забора воды не сопровождается вредными выбросами. Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, т.к. объект является экологически чистым сооружением. Вода не используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные стоки не образуются. Эксплуатация сетей, а также их строительство не предусматривает сбросов вредных веществ в окружающую среду и негативного воздействия на почву не оказывает.

2.Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

Анализ текущего состояния систем  водоснабжения.

На формирование схемы водоснабжения сельского поселения Богатое особое влияние оказали следующие факторы: своеобразие застройки сельского поселения Богатое, сложный рельеф (с большим наличием оврагов), сложные гидрогеологические условия.

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Богатое являются подземные источники.

ООО "Богатовское коммунальное хозяйство" является главным поставщиком услуг водоснабжения потребителям сельского поселения, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий, расположенных на территории поселения.

Общий объем услуг водоснабжения  составляет  245,0 тыс. куб. метров в год, в том числе:

- населению- 132,0 тыс. куб. метров в год

- бюджетным организациям - 49тыс. куб. метров в год;

- прочим потребителям – 19 тыс. куб. метров в год;

- собственным объектам - 18 тыс. куб. метров в год.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется из 6 закольцованных и тупиковых сетей  водозаборов. Безхозные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Таблица 1.

| N п/п | Водозаборы | Производительность, м3/сут. | Удаленность от центра , км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печиненский водозабор п. Духовой | 3100 | 4 |
| 2 | Кураповский водозабор | 624 | 10 |
| 3 | Самарский водозабор | 3024 | 2 |
| 4 | Ж\д скважина | 384 | 1 |
| 5 | Водозабор Северный | 240 | 3 |
| 6 | Печиненский водозабор с. Печинено | 460 | 12 |

Водозабор «Печиненский» с. Богатое.

Эксплуатируется с 1994года и снабжает питьевой водой райцентр с. Богатое, имеет 8 артезианских скважин и насосную станцию, откуда вода подаётся на насосную распределительную станцию II-го подъёма с. Богатое, эксплуатируемую с 1994 года.

Перепад высоты между водозабором «Печиненский» и насосной станцией II-го подъёма составляет более 100 метров. Насосное оборудование, отработавшее два нормативных срока с трудом справляется с подъёмом воды в насосную II-го с. Богатое. В летний период особенно резко возрастает потребление электроэнергии, т.к. работают насосы всех скважин и насосных станций.

Нехватка питьевой воды характеризуется резко увеличившимся жилищным строительством в районе новостроек, при условии, что участок новостроек подключён непосредственно к водоводу ведущему к насосной станции II-го подъёма с. Богатое.

В часы наибольшего потребления питьевой воды, непосредственный разбор воды с водовода не позволяет поддерживать необходимый уровень воды в резервуаре насосной станции II-го подъёма с. Богатое.

В связи с вышеизложенными факторами необходимо проведение изысканий по бурению скважин для водоснабжения села Богатое.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В настоящее время осуществляется нехватка воды в поселении в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Во всех вышеперечисленных пунктах для нормального обеспечения водой населения необходимо: заменить все вышедшее из строя оборудование и трубопроводы; закольцевать сети и установить пожарные гидранты там, где это отсутствует.

Водопроводные сети.

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, обслуживаемых предприятием ОАО "Богатовское коммунальное хозяйство", составляет 53,4 км, из них более 70% -стальные, эксплуатируются с 1950-1994г. и требуют больших капитальных вложений. Износ водопроводных сетей составляет 70-90%.

Водопроводные сети с. Кураповка эксплуатируются с 1989-1991г.г. и имеют износ 70-80%, протяжённость водопроводных сетей 11,5 км. Требуется замена водопроводных сетей 6,0 км.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 65%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 3-5 случаев в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

| Характеристика водозаборов сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский. Таблица 2. |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | итого | Количество скважин, тип насоса, наличие в резерве шт | Обслуживающая организация: | Обслуживаемые объекты | Силы и средства ликвидации аварии на сетях (состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). Аварийные карточки ликвидации аварии на сетях. |
|  |  |  | Название | Руководитель (ФИО, код, тел.) | Жилые дома, шт | Соц.значимые объекты, шт | Промышленные, шт | Другие, шт |  |
| с.п. Богатое |  | 22 | ООО «Богатовское коммунальное хозяйство» | Акульшин А.Б. | 2493 | 37 | 9 | 28 |  |
| с. Богатое - а/ц |  | 15 |  |  | 2268 | 31 | 8 | 27 |  |
| ж.-д. будка 1192 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.-д. станция Заливная |  |  |  |  |  |  |  |  | Аварийная бригада 4чел. 89371752164 |
| с. Заливное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Заливной |  | 2 |  |  | 10 | 2 | 1 |  |  |
| с. Ивановка |  | 3 |  |  | 17 | 2 |  |  |  |
| с. Кураповка |  | 2 |  |  | 198 | 2 |  | 1 |  |
| Итого |  | 22 |  |  | 2493 | 37 | 9 | 28 |  |

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельском поселении Богатое.

Таблица 3

| № п/п | Наим.сп | Насосные станции (ед.) | Артезианские скважины (ед.) | Напорный водовод (км) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Ул. колонки (ед.) | Получают воду от центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | с.п. Богатое | 6 | 1995 | 45 | 6 | 1995 | 45 | 6 | 1983 | 53 | 3 | 1995 | 50 | 6 | 1983 | 53 | 17 | 1995 | 53 | 835 | 43,5 |
|  | ИТОГО | 6 | 1995 | 45 | 6 | 1995 | 45 | 6 | 1983 | 53 | 3 | 1995 | 50 | 6 | 1983 | 53 | 17 | 1995 | 53 | 835 | 43,5 |

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и бурение артезианской скважины, с установкой частотного преобразователя ее оформление в районе ул.Папанина, Фурманова | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  |  | 2,85 |  |  |  |  |
|  | проектирование и бурение артезианской скважины, с установкой частотного преобразователя ее оформление ст.Заливная | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  |  |  | 2,85 |  |  |  |
|  | проектирование и бурение артезианской скважины с установкой частотного преобразователя, ее оформление с.Заливное | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,85 |  |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода: Строительство системы водоснабжения в районе новостроек ул. Юбилейная(4000м.) Полиэтилен, диаметр 100мм. | км | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 9,1 | 9,1 |  | 9,1 |  |  |  |  |
|  | Водопровод в районе «дальней поляны» протяжённостью 1000м., Полиэтилен, Д-100мм. | км | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода ул. Чапаева от 2-го подъёма протяжённостью 2000м., Полиэтилен, Д-150мм. | км | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  | Водопровод ул.Полевая до Кооперативной протяжённость 700м., Полиэтилен, Д-100мм. | км | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод в районе ул.Клубная, Заводская протяжённостью 1500м., Полиэтилен, Д-100мм. | км. | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,15 | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод с.Кураповка протяжённостью 2000м., Полиэтилен, Д-100мм. | км. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4,2 |  | 3,0 | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Строительство системы водоснабжения ст.Заливная(2500м.), Полиэтилен, Д-100мм | км. | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7,32 |  |  |  | 4,2 | 3,12 |  |  |
|  | Строительство системы водоснабжения с.Заливное(3000м.), Полиэтилен, Д-100мм. | км. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6,5 |  |  | 3,8 | 2,7 |  |  |  |
|  | Строительство 3-го водопровода от скважин до резервуара 500 м., Полиэтилен, Д=100мм. | км | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,050 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод от водозабора «Печиненский» до ул.Чапаева 1500м.(частично), Полиэтилен, Д-300мм. | км | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6,2 | 1,9 | 2,4 | 1,9 |  |  |  |  |

Анализ текущего состояния системы водоотведения

| Таблица 1 |  |
| --- | --- |
| Характеристика канализационных сетей Богатовский |  |
| Название, нас.пункт, адрес | Протяженность, км | Степень изношенности, % | Обслуживающая организация | Обслуживаемые объекты | Количество населения попадающее под отключение | Силы и средства ликвидации аварии на сетях (состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). Аварийные карточки ликвидации аварии на сетях. |
|  |  |  | Руководитель (ФИО, код, тел.) | Название обслуживающей организации | Жилые дома, шт | Соц.значимые объекты, шт | Промышленные, шт | Другие, шт |  |  |
| с.п. Богатое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Громова,3 |
| с. Богатое - а/ц | 10,08 | 0 | Акульшин А.Б 89276942045 | ООО "ТЭС" | 27 | 2 | 1 |  | 1392 | Аварийная бригада 4чел. 89371752164 |
| ж.-д. будка 1192 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.-д. станция Заливная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Заливное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Заливной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кураповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 10,08 |  |  |  | 27 | 2 | 1 |  | 1392 |  |

В с. Богатое и пос. Заливной нет централизованной канализационной системы, ЖБО от населения в многоквартирных домах собираются в выгребные ямы и от туда машинами осенизаторами вывозится в пруд – накопитель ЖБО. Сброс стоков в частном секторе осуществляется в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы.

В 2007 году закончено строительство 1 очереди биологических сооружений и сетей канализации, производительностью 2000 м³/сутки в с. Богатое. Необходимость строительства биологических очистных сооружений обусловлена тем, что в настоящее время очистка жидких бытовых отходов производится путем сброса их в накопительный водоем в последующей самофильтрацией через грунт. Таким образом, можно сказать вообще об отсутствии очистных сооружений. Главная задача на данный период-завершение строительства очистных сооружений и подключение жилых домов с.Богатое к централизованной канализационной системе. Строительство объекта ведется на долевых началах за счет средств  областного и местного бюджетов.